FOG

半

自

动

邦

定

机

型号：HDSH75A1-70

联系人：   熊 忠 好

手机： 13926833768  13923778009

邮箱:  hdsa@hdsmade.com

修订栏

| 序号 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 2015/5/15 | 初版 |  |  |
| A1 | 2016/4/12 | 第二版 |  |  |
| A2 |  |  |  |  |

- 设备图片

二 、设备概要

本设备适用各种平板显示液晶屏（LCD PANEL）触摸功能玻璃（SENSOR GLASS）、硬质线路板（PCB PCBA）与柔性线路板（FPC、COF、TAB）在FOG、FOB工艺中的热压邦定。

三、 设备结构单元

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架结构单元 | 1套 |  |
| 2 | 人机控制单元 | 1套 |  |
| 3 | 本压压头单元 | 1套 |  |
| 4 | 预压压头单元 | 1套 |  |
| 5 | 载台移动单元 | 1套 |  |
| 6 | 视觉对位单元 | 1套 |  |
| 7 | 夹具组合单元 | 1套 |  |
| 8 | 光源照明单元 | 1套 |  |
| 9 | 静电组合单元 | 1套 |  |
| 10 | 供电散热单元 | 1套 |  |

四、产品参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel&Glass | 适合尺寸：12寸-65寸（可定制） 01）最大尺寸：L1439mm×W809mm 02）最小尺寸：L266mm×W149mm 适用厚度：0.2mm-1.8mm | 65寸 |
| 2 | FPC/COF/TAB | 适用FPC尺寸 01）最大尺寸：L100mm×W40mm 02）最小尺寸：L10mm×W7mm 适用厚度：0.05mm-1mm | FOG工艺 |
| 3 | 驱动IC | 01）L:5-35mm 02）W:1-5mm 03）H:0.2-3mm | 无COG工艺 |

五、 设备配置

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求(及变更内容) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控器 | 日本欧姆龙 |  |
| 2 | 镜头 | 日本精工 |  |
| 3 | 伺服驱动器 | 日本松下 |  |
| 4 | 伺服电机 | 日本松下 |  |
| 5 | PLC | 日本松下 |  |
| 6 | θ轴驱动器 | 日本CKD或横川 |  |
| 7 | θ轴电机 | 日本CKD或横川 |  |
| 8 | 摄像机 | 日本松下 |  |
| 9 | 气缸主件 | 日本SMC或CKD |  |
| 10 | 电磁阀主件 | 日本CKD或SMC |  |
| 11 | X轴驱动器 | 日本松下或施耐德 |  |
| 12 | X轴电机 | 日本松下或施耐德 |  |
| 13 | 丝杆 | 日本黑田或THK |  |
| 14 | 图像处理器 | 日本松下 |  |
| 15 | 光电开关 | 日本松下或欧姆龙 |  |

六、设备性能

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺流程 | 01）设备开机复位完成，各运动轴回到待机状态 02）进入人机界面，点击自动模式，点击载台复位 03）放Panel&Glass在载台上，点击平台真空按键并吸附牢固 04）放FPC在夹具上，点击FPC真空按键并吸附牢固 05）双手点击左右启动按钮，送料轴运行到进料位停止，同时相机拍摄玻璃mark点 06）预压头（V轴）往下运行到吸料位停止并打开真空吸附FPC 07）送料轴破真空后回到待机位，预压头（V轴）上升到拍照位停止 08）相机轴运行到拍照位进行拍照并对位，对位OK后相机轴回到待机位 09）预压头（V轴）回到待机位，平台轴前进到预压位停止 10）预压头（V轴）往下运行到预压位邦定FPC，邦定完成后破FPC真空回到待机位 11）平台退回到待机位停止，本压头下来邦定，邦定完成后本压头上升到待机位 12）取下产品完成，重复操作 |  |
| 2 | 邦定精度 | 01）X轴精度±5-10um（除物料公差） 02）Y轴精度±10-15um（除物料公差） | 物料公差除外 |
| 3 | 动作节拍 | 5-8S/PCS |  |
| 4 | 导轨精度 | ±3-10um |  |
| 5 | 丝杆精度 | ±3-8um |  |
| 6 | 电机噪音 | 低于≤35db |  |
| 7 | 防震性能 | 优 |  |
| 8 | 视觉对位 | 3-6S/PCS |  |
| 9 | 压力显示 | 0.001kpa |  |
| 10 | 压力精度 | ±0.01kg |  |
| 11 | 控温精度 | ±3-8℃ |  |
| 12 | 产品换型 | 通用模板 |  |
| 13 | 设备故障率 | ≤0.01% |  |
| 14 | 压头水平度 | ±3-5um |  |

七、 设备整体及单元参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供需电源 | AC220V±10% 60Hz |  |
| 2 | 额定功率 | 4000W |  |
| 3 | 压缩空气 | 01）工作气压：0.4-0.8MPa 02）消耗气量：80L/min 03）气管颜色：黑色 04）气管直径：￠8，￠6，￠4mm |  |
| 4 | 真空方式 | 真空泵+真空发生器 |  |
| 5 | 工作环境 | 工作环境：无尘车间和洁净车间 |  |
| 6 | 机架结构单元 | 01）设备尺寸：L1200 X W1600 X H1465mm 02）动态尺寸：L2200mmX W1800mm X H1600mm 03）设备重量：780kg 04）结构外型：单边龙门架构 05）结构材质：型铝+钢构 06）承受力度：800kg 07）表面处理：机架表面经过烤漆处理 | 以实物为准 |
| 7 | 人机控制单元 | 01）操作界面：七寸全彩人机界面 02）显示类型：TFT液晶显示 03）显示颜色：真彩，65535色 04）抗干扰力：工业三级 05）电磁兼容：符合工业三级标准 06）额定功率：5W 07）ROM内存 ：64M 08）分辨率 ：(1024x768) 09）显示亮度：200cd/m2 10）控制系统：日本松下PLC 11）输出类型：晶体管输出 12）I/O点数 ：约204点 13）响应速度：1ms 14）链接速度：10Mbps 15）数据寄存：10240字 16）内部触点：14192点 17）扫描时间：1ms/20K步时（超高运算） 18）软件架构 19）公司欢迎界面 20）出厂设置画面 21）手动操作画面 22）自动操作画面 23）异常报警画面 24）密码设置画面 25）参数设置画面 26）I/O 监控画面 | 18）软件架构细分如下: 进入系统画面 真空设置画面 时间设置画面 配方设置画面 工作模式画面 相机位置控置 送料位置控置 伺服输出监控 PLC输入监控 工作指定执行 手动速度设置 Z轴位置控置 自动学习设定 自动速度设置 时期时间设置 |
| 8 | 本压压头单元 | 01）压头结构：双气缸自重消除结构（自主研发荣获专利） 02）结构材质：45＃钢+铝材+合成石 03）传动方式：双气缸+导轨十滑块 04）气缸驱动：电磁阀驱动 05）气缸类型：薄型气缸 06）压头行程：75mm 07）活塞速度：（50-1000）mm/s 08）压力精度：±0.01kg 09）油水分离：分水器分离 10）调压类型：精密调压 11）调压范围：0.01-0.75Mpa 12）保证耐压：1.5Mpa 13）缓冲压力：0.01-0.75Mpa 14）显示类型：数字显示 15）反应时间：±2.5ms 16）压力单位：KPa/MPa/bar/psi可互换 17）压力范围：-0.100-1.000MPa 18）显示颜色：3色（红/绿/橙）显示 19）输出类型：NO/NC两路输出 20）保证耐压：1.5MPa 21）加热方式：恒温加热 22）控温精度：±3-8℃ 23）量度范围：RT-500℃可自行设置 24）加热器件：SUS304发热管 25）器件数量：2个 26）发热功率：220V 300W 27）规格尺寸：￠8*100 28）感温器件：K型热电偶 29）卷带结构：左右旋转轮 30）卷带驱动：直流电机 31）卷皮宽度：5mm-10mm范围（可定制） 32）卷带控制：光电开关 33）检测距离：6mm 34）反应时间：20us-80us以下 35）刀头规格：L50xW1.5xH25mm(可定制) 36）刀头材质：440C或钨钢 37）背压底座：L型石英条 38）石英规格：L100mm X W20mmXH24mm 39）压接面积：L100mmX4mm 40）石英材质：二氧化硅含量 99.999（%） 41）导轨数量：4条 42）导轨行程：120mm 43）导轨精度：±3-10um 44）滑块数量：6个 45）滑块精度：±3-12um |  |
| 9 | 预压压头单元 | 01）压头结构：伺服升降结构 02）结构材质：45＃钢+型铝 03）压头精度：±3-10um 04）传动方式：松下伺服电机驱动 05）缓冲压力：拉力控制 06）压头行程：60mm 07）吸附方式：真空吸附 08）显示类型：数字显示 09）最小单位：±0.001KPa 09）显示单位：KPa/MPa/bar可互换 10）显示范围：-1-（-95）Kpa 11）显示颜色：3色（红/绿/橙）显示 12）输出类型：NO/NC常闭常开两路输出 13）极限压力：1.5MPa 14）温控系统：日本欧姆龙 15）加热方式：恒温加热 16）控温精度：±3-8℃ 17）加热器件：SUS304发热管 18）器件数量：1个 19）发热功率：220V 150W 20）规格尺寸：￠6*50 21）感温器件：K型热电偶 22）温度范围：RT-150℃ 23）刀头材质：440C或钨钢（高硬度） 24）刀头规格：L50xW5.0xH22mm（可定制） 25）丝杆精度：±3-10um 26）滑块数量：1个 27）滑块精度：±3-12um |  |
| 10 | 载台移动单元 | 01）载台结构：伺服电机+丝杆滑轨+载台 02）载台规格：L1500mm * W1400mm 03）载台材质：铝型材+优质电木 04）载台慢速：0.5-100mm/s 05）载台快速：100-250mm/s 06）速度模式：快慢两种模式选择 07）载台行程：1500mm 08）运行方式：手动或自动/摇杆运行 09）重复精度：±3-10um 10）载台水平：±20-50um 11）载台驱动：日本松下伺服驱动系统 12）导轨长度：2030mm 13）滑块数量：6个 14）丝杆长度：1655mm 15）丝杆精度：±5-10um 16）响应频率：2（KHz） 17）控制模式：转矩/速度/位置/全闭环 18）惯量特性：低惯量 19）额定功率：0.75KW 20）额定电压：200V 21）滤波技术：低通滤波器 22）调整频差：1（MHz) 23）输入损耗：60-90dB 24）输入阻抗：50Ω |  |
| 11 | 视觉对位单元 | 01）视觉系统：日本松下 02）摄像像素：30万-400万 03）图像存储：256张 04）PLC通信： 松下/欧姆龙/富士通用 05）显示通道：双通道 06）传输速度：80MSEC/张 07）快门速度：30us-1.000ms 08）抗干扰性：1.000脉宽50ns/1us 09）耐振动力：振动频率10-55Hz 11）摄像镜头：同轴光光学镜头 12）镜头数量：2个 13）镜头像素：6.2um 14）物镜倍数：40倍 15）调节方式：X-Y-Z千分尺调整 16）调节行程：15mm 17）手柄线长：3米 18）显像屏幕：12.1寸 19）屏幕像素：1024*768 20）对位系统 21）对位轴数：六轴，X-Y-θ-V-送料/相机 22）对位节拍：3-6S/pcs 23）对位模式：手动/自对 24）XY轴驱动：日本松下或西格玛 25）极限速度：10-25m/min 27）速度模式：快速/慢速两种选择 28）θ轴驱动：CKD，NSK，NS 29）θ轴行程：360℃ 30）分度精度：±0.008℃ 31）反复精度：±0.0015℃ 32）极限转速：240r/min 33）减速比例：蜗轮蜗杆（1：144） 34）连接电览线：4米 35）送料轴速度：极限速度10m/min 36）相机轴速度：极限速度25m/min |  |
| 12 | 夹具组合单元 | 01）FPC夹具：1套 02）夹具规格：L100mm*60mm 03）真空孔径：∮1.0 04）镜头夹具：2套 05）调节方式：X、Y、Z方向用千分尺调节 06）微调量程：最大15mm 07）微调精度：±1-3um |  |
| 13 | 光源照明单元 | 01）光源系统：光源控制器 02）控制方式：两路两级(带控) 03）发光部件：LED射灯或白色单灯 04）照明部件：常规白炽灯管 |  |
| 14 | 静电组合单元 | 01）静电设备：离子风棒 02）离子电压：5.6KV（离子电源内部产生离子电压） 03）工作距离：100mm 04）离子平衡：≤¦±15V¦ 05）中和时间：±0.2s 06）附加静电：静电环插座 |  |
| 15 | 供电散热单元 | 01）交流供电：交流电压220V±20V 60Hz 02）直流供电：24V/12V开关电源 03）输出功率：350W 04）散热方式：风扇+风叶窗 05）风扇数量：3pcs |  |

八、设备安全

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全标示 | 01）非专业人士请勿打开 02）高温注意 03）当心夹手 |  |
| 2 | 电路保护 | 01）动作信号：光电传感器提供 02）过流保护：漏电开关+保险 03）过压保护：空气开关 |  |
| 3 | 动作保护 | 01）双手启动保护 02）安全档板保护 03）急停停止保护 04）声光报警保护 05）光栅感应保护 06）保护宽度：125-1320mm 07）距离检测：0.3-3m 08）响应时间：3-18ms 09）最大功率：小于或等于5W 10）红外光波长：940 Nm |  |
| 4 | 温度保护 | 01）超温报警断电 02）低温加热延时工作 |  |
| 5 | 提示功能 | 01）提示声音：蜂鸣器 02）提示信号：报警灯 03）提示语言：软件界面提示框 |  |

九、文件资料与售后服务

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 客户需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件资料 | 设备说明书（交货时提供） |  |
| 2 | 设备交付状态 | 设备表面洁净无尘，在操作按钮处加贴说明 |  |
| 3 | 培训内容 | 01）设备到厂后，售后工程师按以下完成售后工作 02）设备的安装和布置（需方要积极主动配合） 03）设备的调试和校准（需方可以陪同学习） 04）操作及保养培训（需方需要2位稳定人员以上， 技术人员最佳，并主动配合学习及尽快撑握培训内容和操作技能） 培训内容如下： 01）设备安装 02）设备操作 03）设备调校参数设定 04）设备常见故障排除 05）设备易损配件更换 06）日常保养注意事项 |  |
| 4 | 售后服务 | 01）终身维护 02）设备正常使用情况下免费保修壹年（易损件除外） 03）设备安装调试和人员培训 04）具体内容参照“购销协议书” |  |