苏州市安全生产监督管理局

苏安监督三〔2018〕18号

★

关于加强加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造安全管理工作的通知

各市 （区）安监局，有关企业：

根据省环境保护厅等七部门《关于做好加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作的通知》（苏环办［2018］32号）以及市有关推进工作要求，为切实做好加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造安全管理工作，确保改造工作安全有序进行，现就有关工作通知如下：

一、加强油罐改造管理，落实企业主体责任

加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作，必须严格落实企业安全生产主体责任，保障改造工程安全进行。一是施工单位资质要符合要求。加油站要委托资质符合要求的施工单位进行施工，同施工单位签订专门的安全管理协议，将施工单位资质材料和安全管理协议报所在地安监局；明确各环节的责任主体，并落实专人负责，切实做好改造过程中的安全管理工作；不得委托不符合资质、无资质的单位或个人实施改造工程施工作业。二是加强改造现场安全管理。严禁无关人员进入施工现场，施工人员必须经过安全教育培训合格后方可进行施工作业，特种作业人员必须持证上岗；要监督施工人员正确、规范地佩戴和使用劳动防护用品；要制定施工应急处置措施和事故应急救援预案，配足应急救援物资器材，确保施工过程安全。三是实施改造期间必须停止一切经营活动。要严禁边施工边经营，并现场张贴停业告示，设立安全警戒线，加设安全警示标志，确保告知到位。

二、加强油罐改造现场的特殊作业管理，做到责任到人

加油站油罐和管道内的油品属易燃易爆的介质，双层罐更新或防渗池改造存在清罐、动土、吊装、临时用电、动火、登高等特殊作业，加油站和施工单位要按《化学品生产单位特殊作业安全规范》，严格执行特殊作业审批制度，落实作业票管理，事先办理审批手续，监护人员到位，采取有效安全措施后方可作业，有效防范坠落、触电、塌方、爆炸等事故发生。特别是要严格控制动火作业，拆除油罐作业严禁动火；安装油罐作业必须落实清洗置换、注水措施；动火作业结束后要清理现场，做到不留任何火种，并切断动火作业所用的电源。严禁现场破解废弃油罐，必须交由资质单位处理。

三、加强集中改造期间的安全监督检查，落实监管职责

各市（区）安监局要充分认识加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作存在的危险性和加强安全监管的必要性、重要性，按辖区内加油站油罐改造工作计划、时间进度和工作要求，强化加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作的安全监督检查，督促加油站认真执行各项安全管理规章制度，选择有资质的施工单位，签订安全协议，开展改造前的风险辨识，动火作业管控等工作。对改造过程出现的违法违规行为，要严肃查处，切实保障施工期间的安全稳定。

苏州市安全生产监督管理局

2018年3月12日

（此件公开发布）

苏州市安全生产监督管理局办公室           2018年3月12日印发