XL80--10L液压吹瓶机

- 控制系统：整机动作控制采用PLC人机界面，显示机械动作的实时监控功能，可显示多种语言，如中文，英文等，实现系统多功能和智能化。电脑（智能触摸屏电脑），电脑程序简单、快捷、便于操作，本电脑程序不伤气针，兑口平整，完全切断（本厂专利程序）

- 减速机采用国内一线品牌（国茂硬齿面）噪音低，运行稳定

- 电机采用大厂家全铜变频专用电机，整机电器采用正泰品牌，接近开关采用进口品牌

- 油缸采用HOB重型国标油缸（GB国标油缸）。油站系统采用高效节能低噪音油泵系统。

- 螺杆采用舟山品牌38铬钼铝且氮化不低于60丝。且长径比选用1:25，产量高（高产能新型混炼螺杆）螺杆设计既能满足螺杆高产量，也能保证塑化均匀。

- 螺杆上采用铝瓦风机加热，保温好，高温风机自动降温，整机采用智能温控表。

- 模头采用中心进料分流式和芯型互补流道式，型胚壁厚均匀，换色快捷，从单层到三层满足客户不同需求。模头内部精磨镀铬，流道光滑，换色快，生产的产品内部，外部光滑无痕迹，产品表面光滑。

- 本机采用台湾品牌直线导轨，运行更稳定更耐用。

（本设备可带壁厚控制器、贴标、双层、液位线等功能）

吹塑机详细配置单

| 序 号 | 名 称 | 数 据 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制品容量 | 1-10升 |  |
| 2 | 每模制品数量 | 2个（两模） |  |
| 3 | 合模次数 | 每小时60-300次 |  |
| 4 | 模板尺寸 | 420*500*50mm |  |
| 5 | 最小容模厚度 | 120mm |  |
| 6 | 模板最大开距 | 550mm |  |
| 7 | 最大合模力 | 10T |  |
| 8 | 主机螺杆直径 | Ф80 | 38CrMoAl |
| 9 | 螺杆长径比 | 25/1 |  |
| 10 | 最大塑化能力 | 75公斤 |  |
| 11 | 主电机功率 | 15kw | 变频 |
| 12 | 加温功率 | 15kw |  |
| 13 | 吹气方式 | 上吹气兑口 |  |
| 14 | 操作系统 | 微电脑PLC |  |
| 15 | 机组总质量 | 2T |  |
| 16 | 外形尺寸（长宽高） | 3.2m*1.98m*1.68m |  |
| 17 | 耗气量 | 0.5m³/min |  |
| 18 | 切料方式 | 热切料 |  |
| 19 | 电源 | 380v(三相四线制) |  |
| 20 | 液压电机 | 5.5KW |  |

# Text boxes

本型号适用于以PP、PE原料的塑料制品。主要用于果奶瓶、农药瓶、医药瓶、兽药瓶、化妆品瓶、机油桶等中控塑料制品。生产规格1-10升的塑料中控产品。本机采用杰牌减速机、变频调速、日本欧姆龙接近开关。