建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

安环监验字（2016）第006号

项目名称： 宝舜科技股份有限公司500t/a中间相炭微球项目

委托单位：        河南宝舜精细化工有限公司

安阳市环境保护监测中心站

二○一六年七月

监测报告说明

1、本报告无本站技术报告专用章、骑缝章及       章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、报告需填写清楚。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、复制本报告中的部分内容无效。

安阳市环境保护监测中心站

地址：安阳市文明大道东段831号

邮编：455001

电话：0372-3710413

传真：0372-3710411

承 担 单 位： 安阳市环境保护监测中心站

站　　　长 ： 齐  峰

主管副站长 ： 宋献光

项目负责人 ： 李  杰

报告编制人 ：

审      核 ：

审      定 ：

参 加 人 员: 刘志峰 杜惠文 董国光 赵  兵  秦晓斌  董艳山

张  涛 赵江波 黄小兰 张  民  张  亮  刘志光

王爱国 韩晓霞 陈旭华 陈利粉  褚慧娟  任  珂

丁金杰 王  猛 马建茹 付金兰  史常云

安阳市环境保护监测中心站

地址：安阳市文明大道东段831号

邮编：455001

电话：0372-3710413

传真：0372-3710411

表1  建设项目概况

| 建设项目名称 | 宝舜科技股份有限公司500t/a中间相炭微球项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南宝舜精细化工有限公司 |
| 建设项目主管部门 | / |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 (划√) |
| 主要建设内容 设计生产能力 实际生产能力 | 主要建设内容：年产500吨中间相炭微球生产线一条 设计生产能力：年产500吨中间相炭微球 实际生产能力：年产500吨中间相炭微球 |
| 环评时间 | 2014.9.10 | 环评变更分析时间 | 2016.1 | 开工日期 | 2015.7 |
| 投入试生产时间 | 2015.9.24 | 现场监测时间 | 2016.3.14-3.18 2016.6.13-6.14 |
| 环评报告表 审批部门 | 安阳市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 |
| 环保设施 设计单位 | 济宁市化工设计院 | 环保设施 施工单位 | 中易建设有限公司 |
| 投资总概算 | 1981万元 | 环保投资 总概算 | 87万元 | 比例 | 4.39% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际 环保投资 | 90万元 | 比例 | 4.5% |
| 建设项目地点 | 该项目位于安阳市安阳县铜冶镇煤化工产业园区，占地15.5万m2。公司分东厂区和西厂区，东厂区北面为鑫磊能源，西面为安李铁路，南面为鑫磊洗煤厂和河南晶锐铸业有限公司，东面为农田；安李铁路以西为西厂区，西厂区北面、西面、南面均为山地。本项目位于公司东厂区，占地1380m2，利用拆除20万t/a煤焦油加工生产线后的闲置厂房进行生产。 项目年生产330天8000小时，职工48人，均由公司现有人员进行调配，不新增人员。项目地理位置图见附图1，厂区平面示意图见附图2，本项目平面布置图见附图3。 |

表2 验收监测依据、执行标准

| 验 收 监 测 依 据 | 1《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号； 3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发（2000）38号； 4《宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目环境影响报告表》郑州大学环境技术咨询工程公司，2014年9月10日； 5《500t/a中间相碳微球项目主要污染物总量指标备案表》项目编号：4105000610 安阳市环境保护局，2014年10月16日； 6《宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目环境影响报告的批复意见》安环建表[2015]38号，安阳市环境保护局，2015年7月2日； 7《关于宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目试生产前环保核查报告》郑州大学环境技术咨询工程公司，2015年8月； 8《宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目试生产前环保核查报告》安阳县环境保护局，2015年9月15日； 9《关于宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目试生产的通知》 安环建试[2015]第143号 安阳市环境保护局，2015年9月24日； 10《宝舜科技股份有限公司500吨/年中间相碳微球项目生活污水和导热油炉情况变更分析》 郑州大学环境技术咨询工程公司，2016年1月； 11关于宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目竣工环境保护验收监测委托书。 |
| --- | --- |

续表2 验收监测依据、执行标准

| 验 收监测执行标准 | 1废气 管式炉、导热油炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准； 洗油吸收塔、分级机袋式除尘器废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 废气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2废水 废水排放执行《炼焦化学工业污染排放标准》（GB 16171-2012）表2间接排放标准。 3厂界噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。 4污染物排放总量 污染物排放总量执行《宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目主要污染物总量指标备案表》（备案编号：4105000610）。 |
| --- | --- |

续表2 验收监测依据、执行标准

| 验收监测执行标准 限值 | 1废气 表2-1 废气污染物有组织排放执行标准限值 执行标准 污染物 最高允许排放度 （mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 排气筒高度（m） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 烟尘 200 / / 二氧化硫 850 / / 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 粉尘 120 3.5 15 二甲苯 70 5.9 30 非甲烷总烃 120 53 沥青烟 40 1.9* 36 苯并（a）芘 0.30×10-3 0.42×10-3* 备注：*根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录B中B1内插法计算得出。 表2-2 废气污染物无组织排放执行标准 执行标准 污染物 最高允许排放度 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 二甲苯 1.2 mg/m3 苯并（a）芘 0.008μg/m3 2废水 表2-3 废水污染物排放执行标准 执行标准/参考标准 污染物 标准限值 《炼焦化学工业污染排放标准》（GB 16171-2012） 表2间接排放标准 pH 6～9 COD 150 氨氮 25 SS 70 石油类 2.5 挥发酚 0.30 硫化物 0.50 氰化物 0.20 3厂界噪声 表2-4 厂界噪声监测内容 执行标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 60 50 4污染物排放总量 表2-5 污染物排放总量控制指标 单位：t/a 总量控制指标 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 备案表4105000610 0 0 0 0 |
| --- | --- |

表3 生产工艺简介

1生产工艺 碳微球生产 来自罐区的煤沥青原料经泵进入沥青计量槽计量后放入反应釜，同时加入助剂硫代硫酸钠进行反应。反应釜内物料反应过程中产生的轻组分经反应釜内闪蒸油冷凝冷却器冷却后进入闪蒸油槽中，反应结束后釜内物料与泵输送来的二次洗油槽（开车时使用新鲜洗油）中的二次洗油于混合槽中混合均匀，然后经泵送入离心机中进行离心，液体至容积回收槽中，固体加入新鲜洗油进行二次离心，液体放入二次洗油槽中。然后由二甲苯槽经泵向离心机加入二甲苯进行三次离心，液体送入溶剂回收槽中，固体送至料仓后加入双锥干燥机、盘式干燥机进行干燥，干燥器中物料所夹带的二甲苯经加热挥发后经干燥机的溶剂回收系统冷凝冷却后至新鲜二甲苯槽回用于碳微球生产。来自干燥工序的碳微球经一级分级机、二级分级机分级后收集作为成品称重后包装入库。分级过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由引风机引出排放。 溶剂回收 来自溶剂回收槽中的洗油、沥青的混合液体由溶剂回收塔进料泵输送至测线油换热冷却器和副产沥青换热冷却器换热后进入溶剂回收塔。二甲苯回收槽中的待回收二甲苯由泵输送至溶剂回收塔进料口与沥青洗油混合后进入塔内分离，溶剂回收塔底物料由塔底循环泵经管式加热炉加热后循环至塔底，管式加热炉由焦炉煤气燃烧直接加热。塔顶蒸汽经二甲苯冷凝冷却器冷却后进入回流槽，其主要成分为二甲苯及进料中所夹带的少量水分，其中水自回流槽下部排出，二甲苯经二甲苯回流泵一部分回流至塔顶打回流，一部分作

表3 生产工艺简介

为成品打入二甲苯中间槽。塔中部采出洗油，经侧线油换热器与原料换热冷却后至洗油中间槽中回用于碳微球生产。塔釜产品主要组成为沥青，经副产沥青换热冷却器冷却后由沥青输送泵送至现有焦油加工的沥青产品储槽中，混合后 作为中温沥青产品出售。 主要工艺单元工艺参数 根据工艺设计，聚合反应单元的温度为450℃，反应过程产生的轻组分可达到压力1.0MPa；离心工段在常压下操作，温度为80-90℃；干燥工段双锥干燥环节温度为80℃，压力为-0.093MPa，盘式干燥机为常压干燥，温度为280℃；溶剂回收工段采用精馏塔回收，塔顶温度为147℃，压力为110kpa，塔底温度为330℃，压力为120kpa。工艺流程及产污环节见图3-1。 图3-1 工艺流程及产污环节示意图

续表3 生产工艺简介

2主要生产设备 表3-1 主要生产设备一览表 设备名称 环评及批复 实际建设内容 一致性 型号 数量 型号 数量 沥青进料泵 Q=10m3/h,H=30 2 Q=10m3/h,H=30 2 一致 洗油泵 Q=10m3/h,H=40 2 Q=10m3/h,H=40 2 一致 二甲苯泵 Q=10m3/h,H=40 2 Q=10m3/h,H=40 2 一致 二甲苯回流泵 Q=10m3/h,H=40 2 Q=10m3/h,H=40 2 一致 容积回收塔进料泵 Q=10m3/h,H=30 2 Q=10m3/h,H=30 2 一致 混合槽抽出泵 Q=10m3/h,H=30 2 Q=10m3/h,H=30 2 一致 副产沥青泵 Q=10m3/h,H=40 2 Q=10m3/h,H=40 2 一致 产品中间槽抽出泵 Q=10m3/h,H=30 2 Q=10m3/h,H=30 2 一致 管式加热炉 50万大卡 1 50万大卡 1 一致 反应釜闪蒸油冷凝冷却器 F=6m2 1 F=6m2 1 一致 二甲苯冷凝冷却器 F=30m2 1 F=30m2 1 一致 侧线油换热冷却器 F=21m2 1 F=21m2 1 一致 副产沥青换热冷却器 F=8.5m2 1 F=8.5m2 1 一致 溶剂回收塔 Ф1200*23000 1 Ф1200*23000 1 一致 双锥冷凝器 F=25m2,F=16m2 2 F=25m2,F=16m2 2 一致 真空泵 SK-3-5.5KW 2 SK-3-5.5KW 2 一致 溶剂回收中间槽 Ф2600*4500 1 Ф2600*4500 1 一致 产品中间槽 Ф2200*3700 1 Ф2200*3700 1 一致 混合槽 Ф3600*2600 2 Ф3600*2600 2 一致 沥青计量槽 Ф1800×3100 1 Ф1800×3100 1 一致 反应釜 Ф1800×3100 1 Ф1800×3100 1 一致 离心机 PLD1250N 1 PLD1250N 1 一致 干燥前料仓 V=2.5m3 1 未建设，物料不进仓储备，直接进入干燥环节 不一致 盘干前料仓 V=2.5m3 1 V=2.5m3 1 一致 干燥后料仓 V=2.5m3 1 V=2.5m3 1 一致 双锥干燥机 V=2000L 1 V=2000L 1 一致

续表3 生产工艺简介

续表3-1 主要生产设备一览表 设备名称 环评及批复 实际建设内容 一致性 型号 数量 型号 数量 盘式干燥机 Ф2500×5700 1 Ф2500×5700 1 一致 二甲苯中间槽 Ф2500*4000 1 Ф2500*4000 1 一致 一级分级机 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 一致 二级分级机 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 一致 旋风分离器 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 Ф500*1500,倒置圆锥形 1 一致 布袋除尘器 Ф1000*1500,倒置圆锥形 1 Ф1000*1500,倒置圆锥形 1 一致 引风机 22kw 1 22kw 1 一致 二甲苯计量槽 Ф2300*2100 1 Ф2300*2100 1 一致 洗油计量槽 Ф2300*2100 2 Ф2300*2100 2 一致 洗油中间槽 Ф2300*2100 1 Ф2300*2100 1 一致 回流槽 Ф1100*4000 1 Ф1100*4000 1 一致 沥青槽 / 1 / 1 一致 副产沥青槽 / 1 / 1 一致 二甲苯槽 / 1 / 1 一致 二次洗油槽 / 1 / 1 一致 溶剂回收槽 / 1 / 1 一致 缓冲罐 / 1 / 1 一致 闪蒸油槽 / 1 / 1 一致 酚水槽 / 1 未建设，采用槽车代替酚水槽 不一致 消烟装置 / 1 / 1 一致 二甲苯回收槽 / 1 / 1 一致 反应釜安全罐 / 1 / 1 一致 盘式干燥机冷凝液罐 / 1 / 1 一致

续表3 生产工艺简介

3主要原辅材料及能源消耗 表3-2 要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 规格 年用量 年循环量 来源 1 中温沥青 工业品 2500t / 自产 2 洗油 工业品 15t 7500t 自产 3 二甲苯 工业品 3t 1500t 外购 4 助剂 硫代硫酸钠 25t / 外购 5 焦炉煤气 / 596000Nm3 / 由河南鑫磊能源有限公司提供 6 氮气 99.5% 15000Nm3 / 由宝舜科技股份有限公司厂区提供 7 蒸汽 0.6MPaG 4000t / 由河南鑫磊能源有限公司提供 电 380v、50HZ 184.9万wh/a / 由宝舜科技股份有限公司厂区变电所提供

表4 污染物及污染治理设施

1废气 （1）管式加热炉燃烧废气 该项目溶剂回收环节由1台100万大卡管式加热炉（与该企业年加工15万吨煤焦油扩建工程共用）供热，直接加热回收槽下来的二甲苯和洗油。管式加热炉以焦炉煤气为燃料，间歇运行，在运行过程中产生的废气经15m高排气筒外排，主要污染因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 （2）反应釜不凝气、溶剂回收不凝气和干燥过程不凝气 该项目反应釜加热缩聚分解过程中、溶剂回收过程中以及干燥过程中会产生不凝气，该三部分不凝气经各自的硝烟管汇入硝烟总管道，再经活性炭吸附后进入洗油吸收塔（与该企业喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目共用）处理，处理后的废气由30m高排气筒外排，主要污染因子：非甲烷总烃、二甲苯。 （3）沥青槽沥青烟气 该项目沥青槽沥青温度在200℃左右，会产生沥青烟气，该沥青烟气进入硝烟总管道后经活性炭吸附后进入洗油吸收塔（与该企业年加工15万吨煤焦油扩建工程共用）处理，处理后的废气经36m高排气筒外排，主要污染因子：沥青烟、苯并（a）芘。 （4）分级粉碎粉尘 该项目分级机在物料粉碎过程中会产生粉尘，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排，主要污染因子：粉尘。 （5）导热油炉废气 该项目蒸汽加热干燥环节由30万吨煤焦油深加工项目的1台导热油炉提供

续表4 污染物及污染治理设施

热源，导热油炉以煤气作为燃料，燃烧后的废气经15m高排气筒外排，主要污染因子：烟尘、二氧化硫。 （6）无组织废气 该项目主要原料成分复杂且辅料比较容易挥发，由于加热过程物料挥发等原因，导致有机废气以无组织形式扩散，主要污染因子：沥青烟、苯并（a）芘、非甲烷总烃、二甲苯。 2废水 （1）分离废水 该项目在溶剂回收过程中进料夹带的水分在溶剂回收塔塔顶经冷凝冷却器冷却后，进入油水分离器，产生分离废水。该部分废水放入废水桶，由废水车运输至河南鑫磊能源有限公司酚氰废水处理站处理后用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤或熄焦，每10天排1次废水，每次排放约4m3，主要污染因子：COD、挥发酚、氨氮、硫化物、氰化物、石油类。 （2）车间地面清洗水 该项目清洗车间地面产生的废水与年加工15万吨煤焦油扩建工程项目以及喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目的废水进入厂区废水池后一同送入河南鑫磊能源有限公司酚氰废水处理站处理后用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤或熄焦，废水量约为0.8m3/d，主要污染因子：COD、氨氮、石油类、挥发酚、悬浮物。 （3）循环冷却系统排水 该项目与年加工15万吨煤焦油扩建工程共用循环水池，生产过程中本项

续表4 污染物及污染治理设施

目循环冷却水循环水量约为221m3/d，采用间接冷却，排水回用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤或熄焦，废水量约为1.2m3/d，主要污染因子：COD、悬浮物。 （4）生活废水 该项目人员均由公司现有人员进行调配，无新增人员，无新增生活废水。 （5）初期雨水、事故废水该项目初期雨水、事故废水分别进入雨水池和事故池，雨水池和事故池容积均约为750m3，均与喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目及年加工15万吨煤焦油扩建工程项目共用，均有防渗处理且顶棚使用水泥板封盖，有单独的水泵和阀门。 河南鑫磊能源有限公司污水处理站A2-O生化处理方案，设计处理能力为2300m3/d，于2009年12月23日由河南省环境保护厅对其进行了环保验收（豫环保验[2009]80号），河南鑫磊能源有限公司污水处理站处理河南鑫磊能源有限公司最大废水量约为1100m3/d，处理宝舜科技股份有限公司已建项目废水：15万t/a煤焦油加工生产线及深加工生产线项目、30万t/a煤焦油深加工生产线项目以及喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目和10万t/a蒽油加氢制清洁燃料油项目废水量共约为140m3/d，目前污水处理站富余处理能力约为1060m3/d，接纳本项目废水量为1.2t/d。接纳在建未验收项目废水：宝舜科技股份有限公司年产45万吨煤焦油加工生产线技术改造项目废水量约为1.5 m3/d。废水处理站进出水水质及设计效率指标情况见表3-5。河南鑫磊能源有限公司同意本项目依托其酚氰污水处理站处理废水，附有同意接收证明。

续表4 污染物及污染治理设施

图4-1 污水处理站工艺流程 表4-1 废水处理站进、出水水质一览表 项目 污染物浓度（mg/L） CODCr 挥发酚 氨氮 氰化物 石油类 处理站进水 <3500 <700 <300 <45 <30 处理站出水 ≤100 ≤0.5 ≤15 ≤0.5 ≤3 设计效率（%） 97.1 99.9 95.0 98.9 90.0 3厂界噪声 该项目噪声声源为离心机、引风机、空压机、各类锯，主要采用隔声及减震措施进行降噪。 4固体废弃物 该项目固体废弃物为处理反应釜不凝气、溶剂回收不凝气、干燥过程不凝气过程中产生的废活性炭，分级机袋式除尘器除尘灰以及生活垃圾。固废产排情况见表4-1。 表4-2 固废产排情况 名称 产生工序 产生量 处理措施 废活性炭 反应釜不凝气、溶剂回收不凝气、干燥过程不凝气的处理 80t/a 送至河南鑫磊能源有限公司混入炼焦煤用于炼焦 除尘灰 分级粉碎 由于生产线运行时间较短，仍未排放 计划外售 生活垃圾 / 无新增生活垃圾 /

表5 环评建议与环评批复的要求

| 环 评 建 议 | 1、落实环保投资，专款专用； 2、加强环保设施管理与维修，确保正常运行，落实环保投资和设备 3、加强环境管理，落实环保管理制度； 4、加强企业职工安全环保意识，向职工配置必要的防护装备，如口罩、手套、安全帽等。 |
| --- | --- |
| 环 评 批 复 要 求 | 一、该项目位于宝舜科技股份有限公司工厂区内（已经批准淘汰20万吨/年煤焦油加工生产线项目地块），项目选址合理，符合国家产业政策。该项目环评文件已在我局外网公式，公示期满无异议。依据环评结论和安阳县环保局意见，经研究，批准郑州大学环境技术咨询工程公司编制的宝舜科技股份有限公司500吨/年中间相炭微球项目环境影响报告表。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；主要污染物排放总量按照我局关于本项目主要污染物排放总量指标备案表执行（2014年编号：4105000610）。 三、项目在建设中要严格执行环评中提出的各项污染物控制措施。施工期间要加强物料管理、车辆运输管理，严格按照环评要求采取措施做好施工扬尘的防治问题。 四、按照协议要求，生产废水入河南鑫磊能源有限公司废水处理系统处理，冷却系统循环排水以及生活污水经本厂污水站处理，冷却循环排水以及生活污水经本厂污水站处理，所有废水全部综合利用不外排。工艺废气按照环评要求妥善处理达标后排放。固废按照环评要求妥善处置不 |

续表5 环评建议与环评批复的要求

| 环 评 批 复 要 求 | 外排；高噪声设备采取隔声减震措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。 五、按照环评要求，落实厂区防渗措施，进一步加强地下水污染防治；加强煤气等安全生产设施管理，落实环境风向防范措施，防治出现次生环境污染。 六、本项目卫生防护距离100米。本项目建成后东厂区无组织排放卫生防护距离为500米，其中东厂区生产区卫生防护距离500米、罐区卫生防护距离300米。本项目建成后东厂区设卫生防护距离为东厂界390米、北厂界350米、西厂界490米、南厂界440米。卫生防护距离内不得建设环境敏感点。 七、设计企业其他项目相关环保要求仍按原项目环评批复意见和要求以及验收意见执行； 八、如果本项目地址、规模、工艺、性质发生变化，或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变化须重新报批； 九、项目建成后须申请试运行，在批准试运行的三个月内申请验收，经验收合格后方能正式投入使用。 |
| --- | --- |

表6 验收监测内容

| 环 保 设 施 监 测 | 1、废气 2座洗油吸收塔废气处理设施进口不具备监测条件故不对其进行设施监测。 表6-1 废气处理设施监测内容 污染物治理设施 数量 监测点位 监测因子 监测频次 分级机袋式除尘器 1台 进口、出口 废气流量，粉尘排放浓度及排放量、除尘效率 3次/周期 2个周期 2、废水 由于不具备单独监测本项目排入酚氰废水处理站废水水质的条件，故本次验收监测仅在酚氰废水处理站总进、出口各布设1个监测点位。 表6-2 废水处理设施监测内容 污染物治理设施 监测点位 监测因子 监测频次 酚氰废水处理站 （鑫磊能源厂区内） 进口、出口 流量、pH、COD、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、悬浮物及去除率 4次/天，3天 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 监 测 | 1、废气 由于该项目管式炉及导热油炉排气筒内含有保温材料且烟气温度高于400℃，不具备监测条件，故不予监测。 |

表6 验收监测内容

| 污 染 物 排 放 监 测 | 表6-3 废气污染物有组织排放监测内容 污染物治理设施 监测 点位 监测因子 监测频次 分级机袋式除尘器 出口 废气流量，粉尘排放浓度及排放量 3次/周期 2周期 （加热缩聚分解不凝气+溶剂回收不凝气+干燥过程不凝气）洗油吸收塔 （与喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目共用） 废气流量，非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放量 沥青烟槽区洗油吸收塔 （与年加工15万吨煤焦油扩建工程共用） 废气流量，沥青烟、苯并（a）芘排放浓度及排放量 表6-4 废气污染物无组织排放监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 沿宝舜科技股份有限公司厂界外下风向10m处设4个监测点位 | 苯并（a）芘、非甲烷总烃、二甲苯 3次/天，2天 2、厂界噪声 表6-5 厂界噪声监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 沿宝舜科技股份有限公司东、南、西、北厂界外各布设1个监测点位 等效声级 每天昼、夜各1次， 连续2天 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放总量监测 | 根据验收监测结果，计算污染物排放总量，并与该项目主要污染物排放总量控制指标进行比对。 |

续表6 验收监测内容

| 验 收 监 测 质 量 控 制 | 本次验收监测严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下： 1生产处于正常，验收监测期间生产负荷大于75%额定负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施均运行稳定。 2废气监测 废气监测仪器均符合国家有关技术要求，监测前对采样仪器进行了流量校准和现场检漏，合格。 3废水监测 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行。 pH、流量现场测试，pH测量前校准仪器，合格；悬浮物、石油类、硫化物、氰化物进行了单独定量采样；本次验收共采集了128个样品，明码平行14对，加标回收6个，具体质控措施见表6-6。 表6-6 水质监测质控结果 序号 项目 样品个数 明码平行 加标回收 对数 合格率（%） 个数 合格率（%） 1 pH 16 / 100 / 100 2 化学需氧量 16 2 100 / 100 3 氨氮 16 2 100 2 100 4 悬浮物 16 2 100 / 100 5 挥发酚 16 2 100 2 100 6 石油类 16 2 100 / 100 7 氰化物 16 2 100 2 100 8 硫化物 16 2 100 / 100 4噪声监测 按监测规范进行监测，测量前用标准声源校准仪器，测量后用标准声源验测监测仪器，合格。 |
| --- | --- |

续表6 验收监测内容

| 质量控制 验收监测 | 5监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。 6分析人员持证上岗，监测数据实行三级审核。 |
| --- | --- |
| 监 测 分 析 方 法 | 表6-7 监测分析方法一览表 监测项目 监测分析方法及方法来源 使用仪器 检出限 测定下限 pH 水质pH值的测定 玻璃电极法（GB6920-86） pHB-4型pH计 / / COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （GB/T 11914-1989） 加热回流装置 / 10mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009） T6新悦可见 分光光度计 0.025mg/L / 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） OIL460型 0.04 mg/L / 挥发酚 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） T6新悦可见 分光光度计 0.01 mg/L / 硫化物 水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 （GB/T 16489-1996） T6新悦可见 分光光度计 0.005 mg/L / 氰化物 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） T6新悦可见分光光度计 0.004 mg/L / 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法(GB/T 11901-1989) 电子天平 AB204-S / / 废气流量 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/16157-1996） 崂应3012H型 智能烟尘（气）测试仪应 / / 粉尘 / / 非甲烷总烃 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法（HJ/T 38-1999）（有组织、无组织） 气相色谱分析仪GC4000A / 0.04mg/m3 二甲苯 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 （HJ 583-2010）（有组织、无组织） 气相色谱分析仪GC-17A 2.0×10-3mg/m3 / 沥青烟 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 (HJ/T 45-1999) AE200 电子分析天平 5.1mg / 苯并（a）芘 固定污染源排气中苯并（a）芘的测定高效液相色谱法（HJ/T 40-1999）（有组织） 液相色谱仪 LC1200 0.002μg/m3 / 环境空气 苯并（a）芘的测定高效液相色谱法（GB/T 15439-1995）（无组织） 0.006μg/m3 / 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） AWA6218噪声 振动测定仪 / / |

表7 验收监测结果与分析

1验收监测工况 表7-1 验收监测期间生产工况表 项 时 目 间 设计日产量（吨） 实际日产量（吨） 生产负荷（%） 2016.3.14 1.52 1.40 92.1 2016.3.15 1.42 93.4 2016.3.16 1.40 92.1 2016.3.17 1.42 93.4 2016.3.18 1.39 91.4 2016.6.13 1.40 92.1 2016.6.14 1.42 93.4 该项目年产500吨中间相炭微球，按年生产330天计算，中间相炭微球设计日产量为1.52吨。验收监测期间实际日产量为1.39吨～1.42吨，生产负荷为91.4%～93.4%，满足国家对验收监测期间生产负荷大于75%额定生产负荷的要求。 验收监测期间，生产和污染治理设施运行正常。 2环保设施监测 2.1废气 表7-2 废气治理设施监测结果 设备 名称 监测 周期 监测 位置 废气流量 （标m3/h） 粉尘排放浓（mg/m3） 粉尘排放量（kg/h） 除尘效率（%） 范围 均值 分级机袋式除尘器 Ⅰ 进口 2.70×103 2251～2347 2281 6.16 99.2 出口 2.98×103 14～18 16 0.047 Ⅱ 进口 2.45×103 2180～2376 2245 5.50 99.1 出口 3.02×103 16～19 17 0.052 验收监测期期间，该项目分级机袋式除尘器Ⅰ、Ⅱ周期除尘效率分别为：99.2%、99.1%。 2.2废水

续表7 验收监测结果与分析

表7-3 废水治理设施监测结果（一） 采样 地点 监测时间 pH 化学需氧量 mg/L 氨氮 mg/L 悬浮物 mg/L 挥发酚 mg/L 石油类 mg/L 氰化物 mg/L 硫化物 mg/L 流量 吨/天 酚氰 废水 处理站 （鑫磊 能源 厂区内） 进口 2016.3.16 范围 8.65～8.91 8.16×103～9.12×103 104～108 120～156 929～1.35×103 11.1～16.1 2.08～2.23 0.51～0.99 1200（其中本项目水量1.1吨/天） 日均值 / 8.62×103 106 136 1.14×103 13.8 2.18 0.82 2016.3.17 范围 8.69～8.94 7.74×103～8.64×103 114～115 118～175 849～1.41×103 12.5～17.3 2.12～2.22 0.92～1.1 1220（其中本项目水量1.3吨/天） 日均值 / 8.20×103 114 148 1.23×103 14.6 2.18 1.0 2016.3.18 范围 8.68～8.95 8.47×103～8.80×103 96.4～100 123～149 776～1.10×103 11.2～16.4 2.16～2.25 1.2～1.3 1230（其中本项目水量1.3吨/天） 日均值 / 8.53×103 97.8 140 906 13.7 2.21 1.2 三日均值或范围 8.65～8.95 8.45×103 106 141 1.09×103 14.0 2.19 1.0 1223（其中本项目水量1.2吨/天） 设计进水指标 / <3500 <300 / <700 <30 <45 / / 酚氰 废水 处理站 （鑫磊 能源 厂区内） 出口 2016.3.16 范围 8.39～8.53 105～144 0.44～0.58 15～23 未检出*～0.02 0.61～1.01 0.066～0.117 0.023～0.033 1200（其中本项目水量1.1吨/天） 日均值 / 125 0.48 19 0.01 0.85 0.099 0.028 2016.3.17 范围 8.35～8.53 122～145 1.08～1.31 17～22 0.01～0.04 0.74～0.94 0.079～0.100 0.026～0.038 1220（其中本项目水量1.3吨/天） 日均值 / 134 1.16 19 0.02 0.82 0.086 0.032 2016.3.18 范围 8.53～8.66 120～146 1.08～1.13 13～24 0.04～0.07 0.48～0.90 0.101～0.108 0.028～0.038 1230（其中本项目水量1.3吨/天） 日均值 / 133 1.10 19 0.05 0.64 0.104 0.032 三日均值或范围 8.35～8.66 131 0.91 19 0.03 0.77 0.096 0.031 1223（其中本项目水量1.2吨/天） 设计出水指标 / ≤100 ≤15 / ≤0.5 ≤3 ≤0.5 / / GB 16171-2012表2间接排放标准 6～9 150 25 70 0.30 2.5 0.20 0.50 / 去除效率（%） / 98.4 99.1 86.5 99.9 94.5 95.6 96.9 / 设计效率（%） / 97.1 95.0 / 99.9 90.0 98.9 / / 注：*未检出按检出限一半参与计算。

续表7 验收监测结果与分析

验收监测期间，酚氰废水处理站（鑫磊能源厂区内）对各污染因子的去除效率分别为：化学需氧量98.4%、氨氮99.1%、悬浮物86.5%、挥发酚99.9%、石油类94.5%、硫化物96.9%，均达到设计指标；氰化物95.6%，未达到98.9%的设计指标。 验收监测期间，酚氰废水处理站（鑫磊能源厂区内）pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物出水浓度日均值均未超出《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表2间接排放标准限值。 验收监测期间，氰化物去除效率未达到设计指标原因分析： 氰化物进水浓度三日均值为2.19mg/L，远低于45mg/L的设计指标，虽然去除效率95.6%未达到98.9%的设计指标，但是氰化物出水浓度三日均值0.096 mg/L已满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表2间接排放标准0.20mg/L。 3污染物排放监测 3.1废气污染物有组织排放监测 表7-4 废气污染物有组织排放监测结果（一） 设备名称 监测 周期 监测 点位 烟气流量 (m3/h) 粉尘排放浓度 (mg/m3) 粉尘排放量(kg/h) 范围 均值 分级机袋式除尘器 Ⅰ 出口 2.98×103 14～18 16 0.047 Ⅱ 3.02×103 16～19 17 0.052 GB16297-1996表2二级标准限值 / / 120 3.5 验收监测期间，该项目物料粉碎过程中产生的粉尘经分级机袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期粉尘排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。

续表7 验收监测结果与分析

表7-5 废气污染物有组织排放监测结果（二） 设备名称 监测 周期 监测 点位 废气 流量 (m3/h) 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3) 非甲烷总烃 排放量(kg/h) 二甲苯排放浓度(mg/m3) 二甲苯排放量(kg/h) 范围 均值 （加热缩聚分解不凝气+溶剂回收不凝气+干燥过程不凝气）洗油吸收塔 （与喹啉、2-甲基萘深加工产业化项目共用） Ⅰ 出口 851 2.46 ～ 2.65 2.70 ～ 2.91 2.16 未检出 未检出 Ⅱ 876 2.54 2.81 2.46 未检出 ～ 0.109 0.036 GB16297-1996表2二级标准限值 / / 120 53 70 5.9 验收监测期间，该项目反应釜加热缩聚分解过程中、溶剂回收过程中以及干燥过程中产生的不凝气最终经洗油吸收塔处理后由30m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。 表7-6 废气污染物有组织排放监测结果（三） 设备名称 监测 周期 监测 点位 废气 流量 (m3/h) 沥青烟 排放浓度 (mg/m3) 沥青烟 排放量(kg/h) 范围 均值 沥青烟槽区洗油吸收塔 （与年加工15万吨煤焦油扩建工程共用） Ⅰ 出口 1.13×103 9.0～11 9.7 0.011 Ⅱ 1.07×103 8.7～17.9 12.1 0.013 GB16297-1996表2二级标准限值 / / 40 1.9 表7-7 废气污染物有组织排放监测结果（四） 设备名称 监测 周期 监测 点位 废气 流量 (m3/h) 苯并（a）芘排 排放浓度 (mg/m3) 苯并（a）芘排排放量(kg/h) 范围 均值 沥青烟槽区洗油吸收塔 （与年加工15万吨煤焦油扩建工程共用） Ⅰ 出口 791 0.103～0.144 0.128 1.01×10-7 Ⅱ 779 0.112～0.173 0.146 1.14×10-7 GB16297-1996表2二级标准限值 / / 0.30 0.42×10-3

续表7 验收监测结果与分析

验收监测期间，沥青槽产生的沥青烟气最终经沥青烟槽区洗油吸收塔处理后由36m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期沥青烟、并（a）芘排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值； 3.2废气污染物无组织排放监测 表7-8 厂界无组织排放监测结果 监测因子 监测时间 无组织排放浓度（mg/m3） 标准限值 第一次 第二次 第三次 非甲烷总烃 2016.3.14 2.66 3.96 3.59 4.0 mg/m3 2016.3.15 2.56 2.63 2.27 二甲苯 2016.3.14 0.014 0.031 0.025 1.2 mg/m3 2016.3.15 0.045 0.028 0.026 苯并（a）芘 2016.3.14 0.0077 0.0067 0.0070 0.008μg/m3 2016.3.15 0.0068 0.0076 0.0076 验收监测期间，宝舜科技股份有限公司厂界非甲烷总烃、 二甲苯、苯并（a）芘无组织排放浓度各6次测定值均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值。 3.3厂界噪声 表7-9 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 昼间 夜间 2016.3.14 2016.3.15 2016.3.14 2016.3.15 东厂界 55.6 56.7 49.4 48.9 南厂界 57.1 55.2 49.6 49.7 西厂界 55.5 56.5 48.6 48.8 北厂界 56.0 56.9 49.0 48.6 GB12348-2008表1中2类标准 60 50 验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间及夜间噪声测定值均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值。

续表7 验收监测结果与分析

4污染物排放总量 表7-10 主要污染物排放总量统计表 项目 产生量 削减量 排放量 总量控制指标 二氧化硫（t/a） / / / 0 氮氧化物（t/a） / / / 0 废水量(万t/a) 0.0396 0.0396 0 / 化学需氧量（t/a） 3.34 3.34 0 0 氨氮(t/a) 0.0419 0.0419 0 0 验收监测期间酚氰废水处理站废水不外排，化学需氧量、氨氮排放总量均满足总量控制指标。

表8 环境管理检查

1落实环评批复及环评建议情况 表8-1 环评建议及批复落实情况一览表 主要环评批复及建议 落实情况 该项目位于位于宝舜科技股份有限公司东厂区内，项目选址合理，符合国家产业政策。依据环评结论和安阳县环保局意见，批准郑州大学环境技术咨询工程公司编制的宝舜科技股份有限公司500吨/年中间相碳微球项目环境影响报告表。项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行，主要污染物排放总量指标按我局关于本项目主要污染物排放总量指标备案表执行。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批。 已落实 废水 分离废水 废水进入河南鑫磊能源有限公司污水处理站进行处理后回用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤，不外排。 已落实 车间地面清洗水 废水进入河南鑫磊能源有限公司污水处理站进行处理后回用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤，不外排。 已落实 循环冷却系统排水 回用于河南鑫磊集团控股有限公司洗煤。 已落实 生活废水 人员全部由公司现有人员进行调配，厂区生活废水排放到厂区内现有的600m3/d污水处理站后外排。 已落实，无新增人员，无新增生活废水。 初期雨水 进入现有工程初期雨水收集池。 进入容积约750m3的雨水池，有防渗处理且顶棚使用水泥板封盖，有单独的水泵和阀门。 事故废水 消防废水排入现有工程消防水池。 进入容积约750m3的事故池，有防渗处理且顶棚使用水泥板封盖，有单独的水泵和阀门。 废气 管式炉燃烧废气 通过15m高排气筒排放。 已落实 导热油炉废气 依托30万吨煤焦油深加工项目提供热源 已落实 反应釜不凝气 自冷凝液罐顶经硝烟管汇入硝烟总管道后，经活性炭吸附后进入洗油吸收塔进一步吸收后由30m高排气筒外排。 已落实 容积回收不凝气 自回流槽顶部逸出经硝烟管汇入硝烟总管道后，经活性炭吸附后进入洗油吸收塔，由30m高排气筒外排。 已落实 干燥过程不凝气 经真空缓冲罐硝烟管汇入硝烟总管道后，经活性炭吸附后进入洗油吸收塔，由30m高排气筒外排。 已落实 沥青槽沥青烟气 经沥青储槽上部硝烟管进入硝烟总管道后，经活性炭吸附后进入洗油吸收塔，由36m高排气筒外排。 已落实 分级粉碎粉尘 经袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排。 噪声 对设备采取隔声、减震措施降噪 已落实 固废 废活性炭送至河南鑫磊能源有限公司混入炼焦煤用于炼焦；生活垃圾由环卫部门统一收集后外运填埋。 已落实，无新增人员，无新增生活垃圾。 2环保设施运行及维护情况 该公司环保设施有专人负责，对环保设施进行维护，确保环保设施的正常

续表8 环境管理检查

运转。 3环保机构设置及规章制度 该公司设有安环部，负责全厂的环境保护工作。目前该公司制订有《环境保护管理制度》、《环境保护监督管理制度》及《环境保护目标责任制实施办法》等环境管理制度，将环保工作具体责任落实到人。 4污染事故防范措施及应急预案建立情况 该项目地面采取了硬化措施，项目依托公司现有应急废水事故池、消防水池,在危险部位配备了可燃气体报警装置；该公司编制了完成了《河南宝舜精细化工有限公司突发环境事件风险评估报告》及《河南宝舜精细化工有限公司突发环境事件应急预案》，应急预案经行了备案（备案编号：41052220160008M）。 5固体废物排放、处置及综合利用情况 该项目固体废物均已妥善处置。 6环保设施运行成本及效益分析 表8-3 环保设施运行成本 项目 年运行费用（万元/年） 废水治理运行费用 7 废气处理运行费用 15 环保设施折旧费 8.55 环保管理费 1.5 总计 32.05 该项目环保设施的运行具有一定的环境效益。 7建设项目环境绿化情况 该公司实际占地15.5万m2，绿化面积约为4800m2，绿化率为3.1%，该项目占地1380m2，绿化面积约为300m2，绿化率约为21.8%。

表9  验收监测结论与建议

验收监测结论： 1验收监测工况 该项目年产500吨中间相碳微球，按年生产330天计算，中间相碳微球设计日产量为1.52吨。验收监测期间实际日产量为1.39吨～1.42吨，生产负荷为91.4%～93.4%，满足国家对验收监测期间生产负荷大于75%额定生产负荷的要求。 验收监测期间，生产和污染治理设施运行正常。 2环保设施监测 2.1废气 验收监测期期间，该项目分级机袋式除尘器Ⅰ、Ⅱ周期除尘效率分别为：99.2%、99.1%。 2.2废水 验收监测期间，酚氰废水处理站（鑫磊能源厂区内）对各污染因子的去除效率分别为：化学需氧量98.4%、氨氮99.1%、悬浮物86.5%、挥发酚99.9%、石油类94.5%、硫化物96.9%，均达到设计指标；氰化物95.6%，未达到98.9%的设计指标。 验收监测期间，酚氰废水处理站（鑫磊能源厂区内）pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物出水浓度日均值均未超出《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表2间接排放标准限值。 验收监测期间，氰化物去除效率未达到设计指标原因分析： 氰化物进水浓度三日均值为2.19mg/L，远低于45mg/L的设计指标，虽然去除效率95.6%未达到98.9%的设计指标，但是氰化物出水浓度三日均值0.096 mg/L已满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表2间接排放标准0.20mg/L。

续表9  验收监测结论与建议

3污染物排放监测 3.1废气污染物有组织排放监测 验收监测期间，该项目物料粉碎过程中产生的粉尘经分级机袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期粉尘排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。 验收监测期间，该项目反应釜加热缩聚分解过程中、溶剂回收过程中以及干燥过程中产生的不凝气最终经洗油吸收塔处理后由30m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。 验收监测期间，沥青槽产生的沥青烟气最终经沥青烟槽区洗油吸收塔处理后由36m高排气筒外排，外排废气中Ⅰ、Ⅱ周期沥青烟、并（a）芘排放浓度及排放量均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值； 3.2废气污染物无组织排放监测 验收监测期间，宝舜科技股份有限公司厂界非甲烷总烃、 二甲苯、苯并（a）芘无组织排放浓度各6次测定值均未超出《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值。 3.3厂界噪声 验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间及夜间噪声测定值均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值。 4污染物排放总量

续表9  验收监测结论与建议

验收监测期间酚氰废水处理站废水不外排，化学需氧量、氨氮排放总量均满足总量控制指标。 建议 1、加强对生产设备的管理，减少噪声对周围环境的影响。 2、加强厂区绿化，美化厂区环境。 3、加强分离废水的运输管理，避免分离废水在运输过程中产生泄漏污染环境。 4、加强对环保设施的维护，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物 处理效率达到设计指标以及各项污染物长期稳定达标排放。 5、按照有关管理要求完善危险废物污染防治措施。

附图1 项目平面布置图

附图2 项目地理位置示意图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安阳市环境保护监测中心站                   填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 | 宝舜科技股份有限公司500t/a中间相碳微球项目 | 建设地点 | 安阳县铜冶镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 | 制造业 | 建设性质 | □新 建√ □改 扩 建 □技 术 改 造 □迁 建 |
|  | 设计生产能力 | 年产500吨碳微球 | 建设项目开工日期 | 2015.7 | 实际生产能力 | 年产500吨碳微球 | 投入试运行日期 | 2015.9.24 |
|  | 投资总概算 | 1981万 | 环保投资总概算 | 87万 | 所占比例（%） | 4.39 |
|  | 环评审批部门 | 安阳市环境保护局 | 批准文号 | 安环建表[2015]38号 | 批准时间 | 2015.7.2 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 济宁市化工设计院 | 环保设施施工单位 | 中易建设有限公司 | 环保设施监测单位 | 安阳市环境保护监测中心站 |
|  | 实际总投资 | 2000万 | 实际环保投资 | 90万 | 所占比例（%） | 4.5 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理(万元) |  | 噪声治理(万)元) |  | 固废治理(万元) |  | 绿化及生态(万元) |  | 其它(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8000小时 |
| 建设单位 | 宝舜科技股份有限公司 | 邮政编码 | 455141 | 电话 | 13937266638 | 环 评 单 位 | 郑州大学环境技术咨询工程公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污 染 物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程 实际排 放浓度 (2) | 本期工程 允许排 放浓度 (3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程 自身 削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程 核定排 放总量 (7) | 本期工程 “以新带老” 削减量 (8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平衡 替代削减量 (11) | 排放 增减量 (12) |
|  | 废水量 |  |  | / / | 0.0396 | 0.0396 | 0 | / |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 150 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.0419 | 0.0419 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少     2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）  3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

不凝气

噪声

回收槽

洗油

噪声

噪声

二次洗油

催化剂

二甲苯

三次过滤

二次洗油槽

二次过滤

好氧O

缺氧A2

产品

二沉池

混凝沉淀

反应釜

混合槽

分级

废水

干燥

煤沥青

噪声、粉尘

一次过滤

不凝气

管式加热炉

溶剂回收塔

副产品沥青

废气

不凝气

废水

洗油、二甲苯

沥青烟气

酸化水解A1

调节池

隔油沉淀

回用

气浮