1	砂浆凝结时间测定仪  ZKS-100（沧州恒胜伟业）

砂浆凝结时间测定仪详细内容（沧州恒胜伟业）
砂浆凝结时间测定仪是根据中华人民共和国JGJ10-90(建筑砂浆基本性能试验方法)的行业标准而设计的专用仪器适用于测定墙面砂浆和以贯入阻力表示的凝结速度和凝结时间，是各建筑科研单位、大专院校试验室的专用设备之一。

技术参数：
1.检测范围：0-100N；
2.视值精度：1％N；
3.视值分辨率：0.5H；
4.最大行程：50mm；
5.试针截面积：30mm 2；
6.试模内径及深度：140mm×75mm
 砂浆凝结时间测定仪ZKS-100 砂浆凝结时间测定仪维护保养
1、试验结束后，须将工作台面板，试针及接触片擦洗干净。
2、将试模内试样取出，擦洗干净，并上油防锈，使用前上脱模剂。
3、滑动部分应经常注油润滑，使仪器工作正常。
4、本仪器应安放在室温20℃左右安静及无腐蚀介质的环境中。

结构及使用
本仪器由 压杆、试针轴、试针、试针卡5、、试针7、试模8、压力器9、底座、、调节螺母12、立柱等组成（见图）

其原理由（1）压杆给压力通过（2）试针轴向下滑动，使（6）试针插入（7）试模内砂浆里，由于砂浆随着时间长短而凝结硬度变化，使试针得到不同的贯入阻力，在压力器上读出不同的阻力值，这就是抗压强度。

其使用时首先将搅拌均匀的砂浆装入试模内，离上口平面约10毫米抹平，将试模放在压力器圆盘上，此时将压力器指针调到零位（旋动（13）调零螺母）。然后操作者用手将压杆垂直向下施压力，在10秒时间内将试针贯入砂浆25mm，这时压力器刻度盘上所示为第一次测定值，同时将调节螺母（11）调到最高位置（即与（3）试针座上端面平），放开压杆，试针在弹簧力作用下复位，按每半小时重复一次，当阻力值达到0.3MPa时改为15分钟测定一次，直到阻力值达到0.7MPa为止。

砂浆贯入阻力计算       f p= Np / Ap（MPa）

式中：f p——贯入阻力值（MPa）

Np——贯入深度为25mm时静压力（N） Ap——贯入试针截面积（30mm2）

贯入阻力值计算精确至0.01MPa
具体试验方法,请参照中华人民共和国行业标准JGJ70-90,关于建筑砂浆基本性能
试验方法第六章，砂浆凝结时间测定仪有关规定执行沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

2.砂浆收缩膨胀仪  SP-175（沧州恒胜伟业）

水泥砂浆收缩膨胀仪 SP-175砂浆收缩膨胀仪

水泥砂浆在硬化过程中，伴随发生体积变化，一般在空气中硬化时，其体积发生收缩{极其微小}。立式收缩膨胀仪是根据国家现行标准设计而成的，可供建筑科学研究机关、设计部门、有关实验室和施工单位用来测定砂浆硬化过程中的变化量。

技术参数：

1、标准棒长度：L=175正负0.02MM

2、外形尺寸：220*220*510MM

3、试件尺寸：40*40*160MM 收缩膨胀实验

4、重量：约7公斤

水泥砂浆收缩膨胀仪 SP-175砂浆收缩膨胀仪

使用时忌用手直接与标准杆接触，应持外套部分以防止标准棒受人体手温的影响。仪器使用完毕后，应将测量框架的测量头和百分表擦拭干净并涂以钟表油，测试过成中，应使百分表的测头缓慢平稳的与试件接触，不允许冲击或碰撞，严禁将百分表测杆顶过最大量程范围，以免影响表的灵敏度和使用寿命沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

3.ZC5砂浆回弹仪，ZC5回弹仪，砂浆回弹仪（沧州恒胜伟业）

ZC5砂浆回弹仪，ZC5回弹仪，砂浆回弹仪【技术参数】

标称动能  0.196J
弹击锤冲击长度  75±0.3mm
指针滑块的摩擦力  0.5±0.1N
弹击拉簧工作长度  61.5±0.3mm
弹击锤脱钩位置  刻度尺“100”刻线
弹击杆端部球面半径  25±1mm

钢砧率定值  74±2

| LC-546砂浆含气量 | KQ-2胶砂强度快速测定仪 |
| --- | --- |
| SP-3竖向砂浆膨胀率 | DT-3水泥胶砂流动度测定仪 |
| ZKS-100砂浆凝结时间测定仪 | FS-150水泥细度负压筛 |
| ISO水泥稠度及凝结时间 | BC-2水泥胶砂干缩试验仪 |
| SML-1水泥浆膨胀泌水率 | DTM-2多功能电动脱模器 |
| ISO-160水泥比长仪 | DJ-3多功能电动击实仪 |
| 水泥试验小磨 | ZB-3真空饱水装置 |

一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

4	UJZ-15型砂浆搅拌机（沧州恒胜伟业）

UJZ-15型砂浆搅拌机（沧州恒胜伟业）

本机适用建筑施工,专业院校及科研单位实验室多种砂浆搅拌机

主要技术参数:

1． 进料容量：28升

2． 出料容量：15升

3． 搅拌筒转速（逆时针）：60±2r/min．

4． 搅拌叶转速（顺时针）：80±4r/min

5． 搅拌筒与搅拌叶工作间隙：2.5±0.5mm

6． 电机功率：1.5千瓦

UJZ-30型强制卧式砂浆搅拌机

一、用途及特点

本机适用于建筑科研单位和建筑公司混凝土构件单位试验室，可搅拌普通砂浆，也可应用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。

本机结构合理、操作方便、搅拌效率高、搅拌均匀、残余量少、密封性好、粉尘少、清洗方便，是较为理想的试验室用砂浆搅拌设备。

二、主要技术参数

1、进料容量         96升             50升

2、出料容量         60升             30升

3、最大出料容量     66升             33升

4、搅拌均匀时间   〈 45秒          〈 45秒

5、搅拌轴转速       27转/分          27转/分

6、电动机功率       2.2千瓦          1.5千瓦

7、电源电压         380伏

8、外形尺寸      1620×530×1060毫米

9、重    量           约180公斤

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

5	贯入式砂浆强度检测仪  SJY-800B（沧州恒胜伟业）

砂浆强度检测仪 SJY-800B贯入式砂浆强度检测仪技术参数
1、贯入仪贯入力  ------- 800 ±8 N
2、工作行程  --------- 20± 0.1mm
3、数显贯入深度测量表分度值  ---------  0.01mm
4、测钉长度 ---------  40±0.10mm
5、测钉直径 ------------  3.5mm
6、测钉顶尖锥度 ---------  45°
7、测钉量规槽长度  ----------  39.5 0.1 0mm
8、贯入仪使用环境温度  -----------  -4~40℃

概述
1、原理：采用机械贯入方式，通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。
2、功能：用于砌缝砂浆强度的现场快速检测，为最新的便携式砂浆强度现场检测仪器。
3、符合标准：国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）
4、特点：操作简单、检测结果准确，砂浆强度的检测范围：0.4~16MPA，全国重点推荐产品，被国家检测中心等全国各质检单位广泛应用，深受欢迎。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

6.SC-145数显砂浆稠度仪（沧州恒胜伟业）

SC-145数显砂浆稠度仪使用说明书（沧州恒胜伟业）

供用来测定砂浆的流动性（一般流动性又称为稠度）。砂浆的稠度是用一定几何形状和重量的标准圆锥体以其自身的重量自由地沉入砂浆混合物中沉度的厘米数来表示。稠度试验适用于确定配合比或施工过程中控制砂浆的稠度，以达到控制用水量的目的。

二、SC-145数显砂浆稠度仪技术性能

1.      测量范围：

沉入深度：0—14.5厘米

沉入体积：0—229.3厘米3

2.  最小刻度值（沉入深度）：1毫米

3.      锥体几何参数：

圆锥角：30°

高 度：145毫米

锥底直径：75毫米

4.锥体与刻度尺合重：300±2克

5. 外形尺寸：350×300×800毫米

6. 重量：≈20公斤

三、          SC-145数显砂浆稠度仪  仪器结构与使用方法（下文需结合后面示意图看）

（一）仪器结构：

仪器主要由底盘、支架、数显标尺、标准试锥（连刻度尺）和盛料容器组成。

底盘（1）和立柱（4）使用键、弹簧垫圈（2）和螺母（3）连接在一起。横臂（6）上由两个紧定螺钉（5）分别控制它在立柱（4）上上下滑动和刻度尺在它上面滑动。松开立柱（4）上的左边紧定螺钉（5），横臂（6）可以上下移动，然后固定在所需的位置上。 （如图）

数显标尺（7）在如图横臂右边，数显标尺在任意位置可调零，标准试锥体的垂直沉入深度可以直接在标尺（7）读出。

（二）SC-145数显砂浆稠度仪使用方法：

1.      将搅拌好的试验用砂浆放入锥形盛料容器（9）内。

2.      提起刻度尺，将横臂（6）下降至适当位置（必须使刻度尺有足够下沉长度），让锥体尖端与容器（9）内的砂浆混合物表面上端面正好接触，将数显标尺调零。

3.      松开刻度尺，让标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

4.      待标准锥体不再往砂浆中沉入时，此时可以直接从数显标尺（7）上读出所测的沉入深度。

四、    SC-145数显砂浆稠度仪        维护保养

1.      标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

2.      试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈脂。

3.      仪器不用时加罩保存。

1，自密实混凝土坍落扩展度测定仪，用于坍落扩展时间T50的检测。

2，自密实混凝土J环流动障碍高差仪（J环流动仪）用于自密实混凝土抗离析性试验。

3，自密实混凝土L型仪用于自密实混凝土间隙通过型试验

4，自密实混凝土V形仪（V型箱）检验自密实混凝土抗离析性能的一种试验方法

5，自密实混凝土U形仪（U型箱：A型欧洲标准，B型日本标准）检测自密实混凝土拌合物通过钢筋间隙，并自行填充到箱内各个部位能力的一种试验方法。

6，orimet流速测定仪

7.自密实混凝土拌合物稳定性检测筒（跳桌试验方法）

8，自密实混凝土全量检测仪

一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

7 .砂浆分层度（沧州恒胜伟业）

砂浆分层度测定仪试验步骤：（沧州恒胜伟业）

1.将拌和好的砂浆先进行稠度试验，然后将同批砂浆（或经稠度试验的砂浆重新拌和均匀）一次注满分层度筒。

2. 静置30分钟后，再取容器下部1/3部分的砂浆 即：去掉上层20厘米砂浆，然后取出底层10厘米砂浆重新拌匀再测定砂浆稠度。

3. 两次砂浆稠度的差值，即为砂浆的分层度（厘米）。

4. 砂浆的分层度应取两次试验结果的算术平均值。分层度愈大，表明砂浆保水性愈差。砂浆分层度测定仪试验方法

将试样一次装入分层度筒内，待装满后，用木锤在容器周围距离大致相等的四个不同　　地方轻轻敲击1～2次，如砂浆沉落到低于筒口，则应随时添加，然后刮去多余砂浆，并抹　　平。　　（2）按测定砂浆流动性的方法，测定砂浆的沉入度值，以mm计。　　（3）静置30min后，去掉上面200mm砂浆，剩余的砂浆倒出，放在搅拌锅中拌2min。　　（4）再按测定流动性的方法，测定砂浆的沉入度，以mm计。砂浆分层度测定仪结果处理及精度要求　　以前后两次沉入度之差定为该砂浆的分层度，以mm计。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

8.SJ-15砂浆搅拌机（沧州恒胜伟业）

一、SJ-15砂浆搅拌机概述

SJ-15砂浆搅拌机是为了配合推广实施推广实施国家建设部发部（JGJ70-90）建设沙浆基本性能试验方法标准，而设计的专用设备，主要用于建筑行业，大专院校、科研单位、质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用沙浆强度试验的搅拌机械。也适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作。它具有搅拌叶按顺时针运动而搅拌筒按逆时针运动的两个相对旋转，因此它具有搅拌均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等特点。

二、SJ-15砂浆搅拌机主要技术参数

1、搅拌叶片:2层4片×45°
2、搅拌叶运转直径：φ200mm
3、搅拌叶转速：（顺时针）80±4r/min
4、搅拌筒转速：（逆时针）60±2r/min
5、搅拌筒容量：28L
6、搅拌筒额定容量：（出料）15L
7、搅拌筒内径：380mm
8、搅拌筒筒深：250mm
9、固定叶与搅拌筒壁间隙：2±0.5mm
10、搅拌叶与搅拌筒底间隔：2±0.5mm

三、SJ-15砂浆搅拌机结构及原理

1、本设备有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体，蜗架及程控器组成。见（图一）
2、本机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆，传动 蜗轮，蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作逆时针方向旋转，蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合，通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮，经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为： 搅拌筒转速 1452×2/48=60.42r/min

四、SJ-15砂浆搅拌机操作与使用

首先将（1）齿轮箱体放下，按动程控器开关，作空运转，检查转向是否与所述方向一致。停车后检查（9）刮板与搅拌筒壁及搅拌筒底间隙是否正确，调整好后将搅拌叶螺母拧紧把按比例准备的料投入筒内，开机搅拌，接着把适量的水徐徐倒入筒内，倒入料搅拌均匀后，停机扳动翻箱机构，将筒体倾倒一个角度，将料取出待用，每次搅拌出料后搅拌筒的复位一定要检查筒底与底座的位置是否

正确，否则不要开机。

五、SJ-15砂浆搅拌机维护及保养

1、本纪应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。
2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。（长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油）
3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。
4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。
5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油
6、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次。

干粉保温砂浆试验仪器

数显电热鼓风干燥箱

砂浆试件

标准养护箱

堆积密度测定仪

抗折试验机

负压筛分仪

行星式水泥胶砂搅拌机

粘结强度测定仪

游标卡尺

立式砂浆收缩仪

一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

9.砂浆密度仪   型号：SJ-A（沧州恒胜伟业）

主要用于测定砂浆和物捣实后质量密度,以确定每立方米砂浆拌和物中组成材料的实际用量。

砂浆密度试验仪

密度是指砂浆单位体积的质量。砌筑砂浆应满足规范规定的密度要求。砂浆密度的

检测内容如下。

1．主要仪器

（1） 容量筒铝制，内径108mm，净高109mm，筒壁厚2mm，容积为1L。

（2） 托盘天平称量5kg，感量5g。

（3） 钢制捣棒直径10mm，长350mm，端部磨圆。

（4） 砂浆稠度仪

（5） 水泥胶砂振动台振幅0．85mm ±0．05mm ，频率50Hz±3Hz。

（6） 秒表。

2．检测方法

（1） 将拌好的砂浆按规定的稠度试验方法测定稠度，当砂浆稠度大于50mm时，采用插捣法，当稠度不大于50mm时，宜采用振动法。

（2） 试验前称出容量筒重，精确至5g。然后将容量筒的漏斗套上，将砂浆拌和装满容量筒并略有富余。根据稠度选择试验方法。采用插捣法时，将砂浆拌和物一次装满容量筒，使稍有富余，用捣棒均匀插捣次，插捣过程中如砂浆沉落到低于筒口，则应随时添加砂浆，再敲击5～6次。测定仪采用振动法时，将砂浆拌和物一次装满容量筒连同漏斗在振动台上振10s，振动过程中如砂浆沉入到低于筒口，则应随时添加砂浆。

（3） 捣实或振动后将筒口多余砂浆拌和物刮去，使表面平整，然后将容量筒外壁擦净，称出砂浆与容量筒总重，精确至5g。

砂浆密度

3．结果计算及精度要求

砂浆拌和物密度按下式计算

式中：ρ———砂浆密度 （kg／m3）；

m1———容量筒质量 （kg）；

m2———容量筒及试样质量 （kg）

V———容量筒容积 （m3）。

以两次试验结果的算术平均值为测定值，计算精确至10kg／m3

4．试验记录格式沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

10.砂浆抗渗仪  SS-15（沧州恒胜伟业）

数显砂浆抗渗仪价格（沧州恒胜伟业）按照DL/T 5126-2001《 聚合物改性水泥砂浆试验规程》 中砂浆抗渗性试验所规定的试验标准研发生产的新型抗渗透试验设备。
SS-15数字式砂浆渗透仪主要用于砂浆抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查。其主要特点是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来，并能按设定的程序实现自动升压、自动完成试验，减轻工作人员负担。
数显砂浆渗透仪主要技术参数
    1、最大工作压力：                    1.5Mpa（用户可在2.5Mpa下自由选择）
　　2、工作方式：                        自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）
　　3、一次可作试件数：                  6个
　　4、试模几何尺寸（亦称主模）          
　　模腔上口直径：                       φ70mm
　　模腔下口直径：                       φ80mm
　　高度：                               30mm
　　5、柱塞泵参数
　　流  量：                             0.16L/min
　　6、电动机
　　功  率：                             120W
　　电  源：                             380V-50HZ
　　7、外形尺寸：                        950×500×800mm
　　8、质    量：                        ≈100KG
SS-15砂浆渗透仪安装及操作：
(1)、准备
       1、将抗渗仪放置在平整、坚实的室内基础上。
　　2、关闭位于箱体右下方的放水卸压阀。
　　3、开启12个控制阀。
　　4、初次使用，注水入水箱，开启控制阀，启动电源，至12个模座内水溢出为止，以便排出系统内空气。
　　5、关闭控制阀。
(2)、试件制作及安装

1、试件成形养护。根据设计所要求的材料配比用成形模（亦称副模）制作成形，然后按部标或国际标准的规范进行养护。
　　2、将养护好的试件表面晾干，然后在其侧面涂上溶化的密封材料（火漆或密封蜡）。注意试件两端面，严禁涂有密封材料。
　　3、将试模加热到400C，然后将涂有密封材料的试件装入模腔，再在压机上（螺旋压力机或借用实验室的压力实验机）将试件压入试模中并冷却至常温。
　　4、将装压好试件的试模安装在抗渗仪的工作台上，并均匀的拧紧内六角螺栓。
　　
(3)、接通电源
          红色信号灯应亮。将电接点压力表上限指针调至0.2MPa，下限指针与之靠近但不能同时接触（约小于上限指针0.05MPa）。然后摁绿钮启动电源，此时水泵开始工作，电接点压力表指针随水压上升而顺时针转动，注意观察压力上升是否正常，系统有无渗漏水现象，如有异常则应排除后才能进入试验。数显型砂浆抗渗仪按附录操作说明执行。
数显砂浆抗渗仪价格主要使用于砂浆抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查。因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

11 砂浆试模规格|型号|厂家（恒胜伟业）

取样及制作（沧州恒胜伟业） 
(一)现场搅拌混凝土
　　根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107－87)的规定，用于沧州恒胜伟业公路仪器有限公司检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置方法沧州恒胜伟业公路仪器有限公司应符合以下规定：
　　1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次；
　　2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数不得少于一次；
　　3、当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次；
　　4、同一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；
　　5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
70.7砂浆试模价格结构实体检验用同条件养护试件
　　根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定：
　　1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。
　　2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。
　　3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组，留置数量不应少于3组。
　　4、当试件达到等效养护龄期时，方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期，就是逐日累计养护温度达到600℃.d，且龄期宜取14d～60d。一般情况，温度取当天的平均温度。
(三)预拌(商品)混凝土 
　　预拌(商品)混凝土，除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外，混凝土运到施工现场后，还应根据《预拌混凝土》(GB14902－94)规定取样。
　　1、用于沧州恒胜伟业公路仪器有限公司交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次；一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时，取样也不得少于一次；当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时，其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。
　　2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取，按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次；每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时，取样亦不得少于一次。
　　3、对于预拌混凝土拌合物的质量，每车应目测检查；混凝土坍落度检验的试样，每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次；当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时，也不得少于一次。 
70.7砂浆试模价格混凝土抗渗试块 
　　根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108－87)，混凝土抗渗试块取样按下列规定：
　　1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时，应留置两组(12块)抗渗试块。
　　2、每增加250～500立方米混凝土，应增加留置两组(12块)抗渗试块。
　　3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时，均应另行仍按上述规定留置。
　　4、抗渗试块应在浇筑地点制作，留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护，另一组(6块)与现场相同条件下养护，养护期不得少于28天。
　　根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，混凝土抗渗试块取样按下列规定：对有抗渗要求的混凝土结构，其沧州恒胜伟业公路仪器有限公司混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。
(五)粉煤灰混凝土 
　　1、粉煤灰混凝土的质量，应以坍落度(或工作度)、抗压强度进行检验。
　　2、现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验，每工作班至少测定两次，其测定值允许偏差为±20mm。
　　3、对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100立方米，至少成型一组试块；大体积粉煤灰混凝土每拌制500立方米，至少成型一组试块。不足上列规定数量时，每工作组至少成型一组试块。 
70.7砂浆试模价格试件制作和养护 
　　根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081—2002的要求，混凝土试件的制作和养护按下列规定：
　　1 试件70.7砂浆试模价格的制作 
　　1.1 混凝土试件的制作应符合下列规定： 
　　1.1.1 成型前，应检查试模尺寸并符合GB/T 50081—2002的规定；试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 
　　1.1.2 在线技术电话15132705088试验室拌制混凝土时，其材料用量应以质量计，称量的精度：水泥、掺合料、水和外加剂为±0.5%；骨料为±l%。 
　　1.1.3 取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型，一般不宜超过15min。 
　　1.1.4 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大＋70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣棒人工捣实；检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法官与实际采用的方法相同。 
　　1.1.5 圆柱体试件的制作按有关规定执行。 
70.7砂浆试模价格混凝土试件制作应按下列步骤进行： 
　　1.2.l 取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。
　　1.2.2 按以上1.1.4的规定，选择成型方法成型。
　　1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行：
　　a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口；
　　b.试模应附着或固定在符合有关要求的振动台上，振动时试模不得有任何跳动，振动应持续到表面出浆为止；不得过振。 
　　2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行： 
　　a.混凝土拌合物应分两层装入模内，每层的装料厚度大致相等； 
　　b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时，捣棒应达到试模底部；插捣上层时，捣棒应贯穿上层后插入下层20～30mm；插捣时捣棒应保持垂直，不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次； 
　　c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次； d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失为止。 
　　3)用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行： 
　　a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口； 
　　b.宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒，插入试模振捣时，振捣棒距试模底板10～20mm且不得触及试模底板，振动技术电话15132705088应持续到表面出浆为止，且应避免过振，以防止混凝土离析；一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢，拔出后不得留有孔洞。
　　1.2.3 刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土临近初凝时，用抹刀抹平。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

12.  HC-1S砂浆含气量测定仪（沧州恒胜伟业）

HC-1S砂浆含气量测定仪砂浆含气量测定仪,CA砂浆含气量测定仪,数显砂浆含气量

一. 砂浆含气量测定仪,CA砂浆含气量测定仪,数显砂浆含气量概述（数显含气量的操作说明）HC-1S型砂浆含气量测定仪主要用于测定砂浆中的含气量，适用于含气量不大于10%的砂浆。本机具有操作简便，测量准确，数字显示且不用外接电源等优点，其最大优点是试验压力和含气量值能在液晶屏上直接显示出来，免去了压力值与含气量值之间的对应换算，极大的方便了用户，而且数据更准确，可靠性更强。其测定方法符合DL/T 5126-2001，JGJ70和欧洲标准EN413-2，EN459-2，EN1015-6，EN1015-7和DIN18555等关于砂浆含气量试验的有关规定。

二. 砂浆含气量测定仪,CA砂浆含气量测定仪,数显砂浆含气量技术参数

1. 钵容积：1 升

2. 含气量量程：≤10%

3. 电源：DC6V（4节5#电池）

4. 重量：6kg

三. 数显砂浆含气量的外型图与面板图

1. 微调旋钮

2. 阀门杆

3. 含气量表

4. 把手

5. 打气孔

6. 上筒

7. 阀

8. 拉扣

9. 拉手

10. 量钵图1 液晶屏：在试验状态时，通过按测量键，可轮流显示当前压力值和含气量值测量键：正常试验时用以开始试验，并通过按键轮流显示压力值和含气量值；状态时用以确认标定值。标定键：按住标定键5秒以上，进入标定状态；取消键：正常试验时，用以取消上一次操作；复位键：正常试验时，用以取消所做的部分试验，恢复到初始状态；在显示屏进入休眠状态后，用以启动显示屏，恢复工作。 图2

四.砂浆含气量的测定

1. 用湿布擦净量钵与上筒内表面，并使量钵呈水平放置。

2. 将新拌砂浆均匀地装入量钵内，使砂浆高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加插捣，装好后，可用振动台（振动台频率50Hz ，空载时振幅0.5±0.1mm ）振实，在振动过程中如砂浆沉落到低于内口，则应随时添加砂浆，振动至砂浆表面平整，呈现釉光时，即停止振动。

3. 不用振动台而换用捣棒捣实时，将砂浆分三层装入，每层捣实后约为量钵高度的三分之一，插捣底层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时，捣棒应插入下层10-20mm 。每层捣实后，可把捣棒垫在量钵底部，将量钵左右交替地颠击地面15 次。

4. 捣实完毕后，应立即用刮尺刮去表面多余的砂浆，表面如有凹陷应予填补，然后用镘刀抹平，并使其表面光滑无气泡。

5. 擦净量钵和上筒边缘，将“O”形橡胶密封圈放于上筒边缘的凹槽内，盖上上筒，用拉扣夹紧，使之气密良好。

6. 打开阀(7)，用注水器从阀口处往量钵中注水直至水从对侧阀出口流出，再关紧阀。

7. 关闭好所有的阀门后，闭合测定仪的显示器背面的电源开关（可以看到测量键左侧的红色指示灯点亮），即可进入气压的测定状态（此时液晶显示器仍然无显示值）：按一次测量键，仪表显示当前气压值，显示为：P0 0.0XX；再按一次测量键，仪表显示当前含气量值，显示为：HX.XXX；再按一次测量键，仪表恢复显示当前气压值，显示为：P0 0.0XX；然后用打气筒打气加压，使压力值显示为0.100MPa（如果压力超出，可用微调阀调整精确）。

8. 按下阀门杆按手2-3次，用木锤轻敲量钵的四周，使压力均匀分布于试样各处，再次按下按手，待数显表上压力值读数稳定后，可记录该值，此时按一下测量键，即可直接读得所测砂浆样品的仪器测定的表观含气量值A1 .

测试完毕后：(1) 打开出气阀，从量钵中放气。如须对同一试样重复测定含气量时，则重复．上述5-8步骤。

(2) 打开阀，松开拉扣，取下上筒。

(3) 倒掉量钵中的砂浆试样，清洗上筒和量钵的内表面。

(4) 含气量测定仪如不连续使用，需打开微调阀放气，使气室压力与大气压一致。注：在操作过程中，如气室气压通过微调阀放尽，而量钵内还有压力时，绝对不能按下阀门杆，否则会把水吸入气室，使以后的测试产生误差。以两次测值的平均值作为试验结果。如两次含气量测值相差0.2％以上时，须找出原因重做试验。

五. 砂浆含气量测定仪,CA砂浆含气量测定仪,数显砂浆含气量的确定（试验结果计算）含气量按下式计算：A = Al-C其中：A——砂浆含气量（% ) ;Al——仪器测定含气量（% ) ;C——集料含气量（% ) ;以两次测值的平均值作为试验结果。如两次含气量测值相差0.2％以上时，须找出原因重做试验。六. 仪器含气量的标定每台仪器出厂前都精确标定过，并备有标定结果（见附录），但不时地再标定，以保证砂浆含气量测值的准确，也是可行的。

标定包括以下3 步：

1. 量钵容积的标定a) 准备一块平整的玻璃板，将它和空的量钵一起称量W2（精确至0.O5kg )

;b) 在容器中加满水，并用玻璃板沿上缘滑过，不时用注水器加水，使量钵内盛满水而玻璃板下无气泡，将盛满水的的量钵与玻璃板一起称重，得重量wl （精确至0.05kg) ，

则量钵的体积V：W = W1-W2 ( W 、Wl 、W2)kgV=W/γ （V-L )γ——标定时温度下水的比重（kg/L）

2. 含气量0％的标定。a) 量钵内加满水，并把标定管（一根直的紫铜管）接在上筒下面的一侧阀的端部。

b) 打开阀，把上筒轻放在量钵上，用拉扣夹紧，用水平仪检查仪器水平。

c) 松开阀，将水从阀口处加水直至对侧阀出水口冒水为止，然后关闭两侧阀。注：上筒下的空间，必须用水完全充满，否则读值将不能反映正确的含气量值。

d) 闭合测定仪的显示器背面的电源开关（可以看到测量键左侧的红色指示灯点亮），按住标定键5秒以上，松开，即可开始标定，此时液晶屏显示“0 X.XXX，（液晶屏左侧第一位数字表示为当前标定含气量的百分比，右边四位数字表示当前气压值）。然后用打气筒打气加压，使压力值显示稍大于0.1MPa 。停5 秒钟后，用微调阀调压，使数显表上压力值准确地显示为0.100MPa，然后按下阀门杆2-3次，使气室压力与量钵压力平衡，按测量键确认，松开后，仪表显示为：1 0.0XX（液晶屏左侧第一位数字表示为下次标定含气量的百分比，右边四位数字表示当前气压值）。3 、含气量1％-10％刻度的标定仪器含气量0％标定后，

将标定管1（上筒上的“U”形紫铜管） 接在上筒阀上端，通过标定管1 从量钵中把水吸到量筒中。具体操作方法如下：

a) 按下阀门杆按手，慢慢打开阀，量钵中的水就通过标定管1 流到量筒中，若水流不畅，先关上阀，再按一下阀门杆，再打开阀，水就通过标定管1 流向量筒，当量筒中的水为量钵容积1000ml的1％时（10ml），关闭阀。

b) 打开出气阀，使量钵内压力与大气压平衡，再关上出气阀，用打气筒加压，使压力值显示稍过0.1MPa，停5 秒钟。

c) 用微调阀调压，使数显表上压力值准确地显示为0.100MPa，然后按下阀门杆2-3次，使气室压力与量钵压力平衡，按测量键确认，松开后，仪表显示为：2 0.0XX（液晶屏左侧第一位数字表示为下次标定含气量的百分比，右边四位数字表示当前气压值）。

d) 同样方法测得2％、3％、4％… … 10％的含气量值。注意：10%标定时，因液晶屏左边只有一位，所以只显示“0”。请按上述方法继续进行，最后在显示0C时表示全部标定结束。如因特殊原因，异常结束标定，即未标定全0%-10%（标定过程中未自动出现“0C”），标定操作无效，须按复位键重新从0%开始标定。！在标定和测试过程中，若发现有误操作，可按取消键，即可取消上次操作。e) 仪器出厂时，其显示的压力数值均用精密压力表对比鉴定过。仪器使用较长时间（如2~3年）后，如需对压力显示值进行确认，可重新用精密压力表进行对比，或与本公司沧州恒胜伟业公路仪器有限公司联系咨询。f) 液晶屏显示暗淡或错乱请打开后盖更换电池（4节5#干电）。

一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

13   CA砂浆漏斗（恒胜伟业）

高铁CA砂浆流动度测定仪产品特性：高铁CA砂浆流动度测定仪,CA砂浆流动度测定仪,高铁仪器,CA砂浆漏斗

产品简介：CA砂浆流动度的试脸采用“漏斗法”进行，漏斗容积为640ml，上口径为衬ф70mm，下口径为中ф10mm，高度为450mm

J型CA砂浆漏斗 高铁CA砂浆流动度测定仪详细介绍： 
J型CA砂浆漏斗 高铁CA砂浆流动度测定仪是根据《客运专线铁路CRTSII型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》技术标准要求生产。

用于高速铁路CA砂浆，用于CA砂浆流动度检测，搅拌，成型，广泛用于高速铁路CA砂浆试验，已在秦沈高速，京沪高速，武广高速，广深高速铁路广泛使用，采用黄铜加工，具有使用方便，数据准确等。CA砂浆流动度测定仪(漏斗)使用说明CA砂浆流动度与可工作时间是保证板式轨道CA砂浆现场灌注施工质量的重要指标。从乳化沥青与水泥砂浆掺合到一起后，CA砂浆的固化作用就开始了，砂浆的粘性逐渐增加，流动性逐渐丧失而最终固化。
为确定CA砂浆流动度指标，试验采用容积为650ml的特制漏斗进行测定，将拌和好的砂浆注入漏斗，打开出口开始，至砂浆全部流出所经历的时间，即为流动度。适当的流动度对于砂浆的性能与灌注质量非常重要，流动度过小，砂浆材料会出现离析，影响其强度和耐久性；流动度过大，砂浆粘稠，就难以将轨道板与基础间的填充密实，直接影响灌注质量。借鉴日本板式轨道CA砂浆的流动度指标，结合我国前期进行的大量试验，包括试验室内的市尺模灌注试验结果，确定流动度指标在16～26s之间，可满足性能与灌注要求。
影响CA 砂浆流动度的因素很多，在拌和方式、投料顺序一定的条件下，流动度随温度、外加剂、主要原材料的配合比、水灰比的变化而不同。
CA 砂浆的可工作时间是指CA砂浆处于规定的流动度范围内所经历的时间。这个时间应该较长而不至影响现场砂桨的灌注施工。考虑到现场从砂浆拌和站配制好的运输过程、灌注作业所需要的时间，规定CA砂浆的可工作时间不少于30min。
CA砂浆流动度的试脸采用“漏斗法”进行，漏斗容积为640ml，上口径为衬ф70mm，下口径为中ф10mm，高度为450mm，采用黄铜或不锈钢制作,将配制好的砂桨注人漏斗内，打开出口阀门，同时开始计时，砂浆从漏全部流出所经历的时间，即为砂浆的流动度——t（以s计）。可工作时间的试验方法与流动度相同，但同一试样每隔5min做一次，并绘出流动度曲线，即流动度与累计时间的对应关系(如图2示意)。砂浆在流动度设计范围内所经历的时间。即为砂浆的可工作时间——T(以min计)。

我公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      沧州恒胜伟业公路仪器有限公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

15   砂浆搅拌机（沧州恒胜伟业）GD-50L

一、概况:砂浆搅拌机根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》标准要求生产,是拌制水泥砂浆的专用设备，控制系统采用程控变频技术，具备转速连续可调、数字显示、外型美观、操作方便等优点。

二、主要技术参数：输入电压三相四线（带零线）：380V搅拌锅额定容量50L-80L搅拌料一般为额定容量的30-80%最大装料容量不能超过40kg搅拌稀薄料用拍形搅拌叶。搅拌搅稠料必须使用螺旋形搅拌叶，否则会损伤搅拌机。额定频率：50HZ额定功率：3.7kW搅拌转速：0r/min-300r/min  范围可调                                               重量；210kg

三，操作过程:使用前把搅拌机放到水平的工作台上面，把搅拌机与操作柜电源连接好。主电源采用三相四线380V带零线，然后按下启动开关再慢慢旋转调速开关，搅拌开始。注意转向与箭头所示方向是否一致，如不符，请立即停止，并调换除零线外，任两根相线即可。工作中如遇有紧急情况可及时按下急停按钮。

四、 注意事项：1.     使用前要仔细阅读说明书，严格按操作规程使用。                             2，开机前必须接好接地线装置，工作中不可随意拆除，以免发生触电。  3，机器工作时，手不准伸入搅拌锅内，以免发生意外。                                4. 发现机器有故障应立即停机，找专业人员检查。                              5.搅拌完成后将料桶及搅拌叶拆下后清洗，凉干保存。 6，工作时不能长时间在低于60r/mind的转速下工作。 6搅拌锅拆，装时一定要轻拿轻放，以免磕碰变形无法正常使用 搅拌机规格有；5升，10升，20升，30升，40升，50升，60 升，80升

本仪器由沧州恒胜伟业公路仪器有限公司提供

售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签

字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起

的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收

取备品备件的成本费用和一定的服务费用。

维修反应时间为：2 小时内响应

卖方在接到买方的故障通知后，保证在2 小时内做出响应，并争取在最

短的时间内尽快排除故障。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

16  CDJ-2CA砂浆电动轻型搅拌机（沧州恒胜伟业） 
　　 本仪器根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》，是拌制水泥沥青砂浆材料要求设计，进行对乳化沥青的搅拌，具备转速连续可调、数字显示、外型美观、操作方便等优点。本仪器和CA砂浆搅拌机配套使用。

额定功率：160W 
　　输出转数：60-3000转／分 
　　 电机性能 
　　额定电压：220V 
　　空载最高转速：3500 
　　额定转矩：4500g.cm 
　　搅拌能力 
　　稀薄：25-35立升 
　　粘稠：15-20立升 
　　方式 
　　连续工作：20档 
　　搅拌功能 
　　定时（分） 
　　范围：0-60 
　　精度：10％ 
　　控温（W） 
　　最大功率：≤2200 
　　范围：0-350℃ 沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

17  砂浆压力泌水率仪  型号：SYM

按照规范要求装入砂浆后，紧固好上盖，紧固式切记不可一次拧的太紧，3个螺丝均匀受力，否则容易漏气，紧好后将氧气瓶皮管按上，用抱箍锁紧，试验结束，先松开放气阀泄掉压力，然后再松螺丝，否则会发生危险伤人，试验完毕后，必须清洗筛网，对仪器内部涂油防止生锈。

砂浆压力泌水率试验仪符合TBT/T3192-2008中华人民共和国铁道行业标准
技术参数：
　　仪器内部直径：50mm
　　试筒高度：200mm
　　储水室：20mm
　　泌水口直径：10mm
　　滤网直径：0.08mm
　　耐压强度：大于0.8MPa

本仪器由沧州恒胜伟业公路仪器有限公司仪器厂提供

售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签

字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起

的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收

取备品备件的成本费用和一定的服务费用。

维修反应时间为：2 小时内响应

卖方在接到买方的故障通知后，保证在2 小时内做出响应，并争取在最

短的时间内尽快排除故障。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

18  LY-10砂浆搅拌机（沧州恒胜伟业）

一、试验机的主要用途及适用范围

LY—10型主要用于新型建筑材料（包括新型防水卷材、布匹、CA砂浆建筑保温材料、纸张、防水涂料、防水密封材料等）的拉伸和压力强度测试、本机设有七种速度，供用户选择。即对不同材料选择不同的拉伸速度，对标距内的试样进行拉压，测出其断裂时的力值及拉伸长度值。输入试件几何参数自动计算公式，打印力值与位移量关系曲线.也可用于其它非金属材料的拉伸与压力性能测试。

二、试验机的主要规格、技术参数和指标

1、最大试验力：  10000N

2、试验力有效测量范围：  1N—10000N

3、试验力最小分辩为：1N

4、拉伸夹具间最大距离：800mm

5、电源：220V      50Hz

6、拉伸速度七速:10、25、50、100、150  200  250  mm

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

19.  SJ-2型砂浆保水性试验测定仪 （沧州恒胜伟业）

SJ-2型砂浆保水性试验测定仪技术参数：

1.圆环试模，内径100mm，每部试验高度25mm，密封

2.金属滤网，网格尺寸45μmφ110±1mm

3.超白定性滤纸，φ110mm.单位面积质量200g/m^2

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司主要产品：净化工作台，生物安全柜，灭菌器，恒温培养箱，生化培养箱，恒温水槽，恒温水浴锅，电热干燥箱，真空干燥箱，箱式电阻炉，马弗炉,超声波清洗机，电热套，霉菌培养箱，振荡器，真空泵，蒸馏水器，标准筛，细胞筛，试验机，水泥试验设备，混凝土试验设备，砂浆试验设备，土木工程试验设备，电子天平，水泥电动抗折试验机，鄂式破碎机，砂浆搅拌机，砂浆凝结时间测定仪，砂浆渗透仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

20  JBY-30B型保温砂浆养护箱（沧州恒胜伟业）

JBY-30B型保温砂浆养护箱，CA砂浆标准养护箱（电脑控制，配有专业除湿机）CA浆砂养护箱是依据《客运专线铁路CRTSII型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》标准要求生产，具有自动控制功能，内胆为不锈钢制作，是CA砂浆养护的专业设备。

JBY-30B型保温砂浆养护箱技术参数：

电 源: AC220V箱内尺寸: 700× 550×1100(mm)
恒温范围: 0--50℃可调
恒湿范围: 35%--95%可调
制冷功率: 145W
加执功率: 300W
加湿器功率: 15W

去湿功率: 245W外型尺寸: 1200×1550×650 (mm)

干粉保温砂浆试验仪器

数显电热鼓风干燥箱

砂浆试件

标准养护箱堆积密度测定仪

抗折试验机

负压筛分仪

行星式水泥胶砂搅拌机

粘结强度测定仪

游标卡尺沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

水泥比长仪（沧州恒胜伟业）

水泥比长仪根据新制定的《混凝土膨胀剂》建材行业标准JC476-2001和新修定的《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119、对原标准的比长仪进行较大的修改，测长的百分表改为千分表，仪器结构精度要求更高。

一、水泥比长仪用    途砂浆水泥用ISOBY-160型，它是测量长度变化的精密仪器，它是用于水泥膨胀剂生产厂，水泥制品厂，科研单位，大专院校，建工部门等，用来测量膨胀水泥的线膨胀率，自应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率，水泥胶砂及混凝土限制自由膨胀率等。

二、水泥比长仪主要技术参数

1、千分表最小刻度值为：0.001mm

2、千分表最大量程为10mm

3、测量范围  a、砂浆水泥用ISOBY-160型比长仪；     千分表：0-10 mm      电子千分表精度：0.001 mm

三、水泥比长仪构特点比长仪是由（如图）

1、千分表

2、上测头

3、90°V型槽支架

4、下测头

5、标准杆

6、底座等组成、它具有使用方便，测量精度高，快速快，读数清楚等优点，为了满足用户的使用要求，支架采用V型槽式，上下测头采用平面测头，这种方法提高了测量精度和准确性，可供广大用户试验检测用。 比长仪由数显千分表、盖板、v 型对中支架，底板和标准杆组成。 数显千分表具有任意位置置零，米制/英制转换、示值保持最大值跟踪，最小值跟踪，自动断电，、RS323串行输出功能。  零键“ZERO”在正常计数时，按动“ZERO”键显示窗数字全为零。米制/英制转换键mm/in；按动“mm/in”键，显示出相应的提示符mm或in，且显示米制或英制测量数据。

四、水泥比长仪使用方法

1、将比长仪放在平整的工作台面上，再将标准杆按上、下、里外标记放入比长仪支架V形槽和上下测头内，标定基准长度方法如下：  按mm/in”键，使显示窗示符mm，用手指压紧标准杆，使标准杆与上下测头和支架V型槽接触，这时千分表显示窗出现一组数据，然后按“ZERO”键，显示窗数字全为零，轻提千分表测量杆，取出标准杆，标定完成。注意每次标定时，标准杆有标牌的一面向上或向外，与比长仪的相对位置必须固定。

2、将待测体擦净，轻轻把试体放入比长仪上下测头与支架V型槽内，实试体有标记的一面与比长仪的相对位置的上次测量时一致，用于压紧试体，使上下测头与试体测头接触，这时千分表显示窗出现一组数字，即为测量数值，操作者可根据需要使用功能键“。

干粉保温砂浆试验仪器

数显电热鼓风干燥箱

砂浆试件

标准养护箱堆积密度测定仪

抗折试验机

负压筛分仪

行星式水泥胶砂搅拌机

粘结强度测定仪

游标卡尺

立式砂浆收缩仪

砂浆稠度仪

砂浆试件标准养护箱

一、产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com