# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产120亿支直插电阻生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 龙建达（益阳）电阻有限公司 |
| 法人代表 | 陈菓 | 联系人 | 陈菓 |
| 通讯地址 | 益阳市赫山区龙岭工业园 |
| 联系电话 | 18873770425 | 传真 | / | 邮政编码 | 413000 |
| 建设地点 | 益阳市赫山区龙岭工业园 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | 电子元器件 |
| 占地面积 （平方米） | 9900 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 2800 | 其中：环保投资（万元） |  | 环保投资占 总投资比例 |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  |
| （一）项目由来及概括 1项目由来 龙建达（益阳）电阻有限公司为广州番禹龙建达电子厂与香港电阻制造厂合股投资成立的专业生产直插电阻和片式电阻的电子元器件公司，该公司现于益阳市资阳区长春工业园内征地38亩，建设年产200亿支直插电阻生产厂。因现有厂址周边环境敏感，公司出于长远发展以及经济利益方面的考虑，决定搬迁至益阳市赫山区龙岭工业园内，改扩建为年产120亿支直插电阻生产厂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，本建项目设需要进行环境影响评价，以保证工程建设与环境保护协调发展。为此，龙建达（益阳）电阻有限公司委托 湖南景玺环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位立即成立了环评工作小组，并组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料、开展公众参与调查，并征求环保部门的意见，在此基础上，编制完成了《龙建达（益阳）电阻有限公司改扩建年产120亿支直插电阻生产项目环境影响报告表》。 2编制依据 2.1国家法律、法规、政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日施行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日施行）； （10）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]第31号，1996年8月3日）； （11）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号，2005年7月2日）； （12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）； （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国发第21号，2013修正，2013年5月1日施行）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号，2015年6月1日执行）； （15）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）； （16）《关于加强工业节水工作的意见》（国经贸[2000]1015号）； （17）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006年3月18日施行）； （18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （20）《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》（环发[2005]114号） （21）《水污染防治行动计划》国发[2015]17号； （22）《大气污染防治行动计划》国发[2013]37号；。 2.2地方法规、政策 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第215号，2007年10月1日施行）； （2）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （3）《湖南省主体功能区规划》； （4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005）； （5）《湖南省地方标准——用水定额》（DB43/T388—2008）； （6）《湖南省人民政府关于积极承接产业转移促进加工贸易发展的意见》（湘政发[2008]16号）； （7）《中共湖南省委、湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）； （8）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》湖南省人大常委会； （9）《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2006年09月09日； （10）《益阳市城市总体规划（2004－2020）》 （11）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）的通知》 湘政办发[2016]33号； （12）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）的通知》 湘政发[2015]53号；。 2.3 相关技术导则及规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 2.4 其他相关资料 （1）《益阳龙建达电阻有限公司年产200亿支电阻生产项目环境影响报告表》；编制单位：湖南省益阳市环境保护科学研究所；编制时间：2006年3月； （2）企业提供的其他有关资料。 3现有工程概括 3.1项目基本情况 龙建达（益阳）电阻有限公司为广州番禹龙建达电子厂与香港电阻制造厂合股投资成立的专业生产直插电阻和片式电阻的电子元器件公司，该公司现于益阳市资阳区长春工业园内征地38亩，建设年产200亿支直插电阻生产厂。 3.2 建设内容及规模 项目主要建设内容为建设年产200亿支直插电阻，项目主要生产设备内容见下表3.2-1。 表3.2-1 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 切槽机 GU180B 台 440 2 焊接机 HC-960 台 120 3 涂装生产线 HK-85 条 30 4 空压机 台 4 3.3 主要原辅材料及工艺简介 3.3.1主要原辅材料 项目生产主要生产原料为碳素体、铜线、底漆以及色码漆。项目原辅材料消耗情况一览表见表1.3-1表。 表1.3-1 原辅材料消耗情况一览表 序号 材料名称 单耗（kg/万只） 年消耗量（t/a） 来源 1 碳素体 1.84 2760 2 铜线 1.26 1890 3 底漆 0.144 216 4 色码漆 0.004 6 3.3.2工艺简介 直插电阻的生产工序为：切槽、焊接、涂装上底漆、烘干、上色码漆、烘干、检测、包装。 3.4 项目主要污染源、环保措施及排放情况 根据益阳市环境科学研究所二零零六年三月编制《益阳龙建达电阻有限公司年产200亿支电阻生产项目环境影响报告表》中内容，原项目产生的主要污染源、环保措施及排放情况如下。 3.4.1废气 本项目主要大气污染源为切槽产生的粉尘和上漆、烘干产生的有机废气以及食堂油烟。 槽产生的粉尘主要成分是碳粉或金属氧化物，切槽机装有收尘系统，被收集的粉尘通过管道负压抽风收集，被收集的粉尘通过排气筒排放，产生量为22t/a，排放浓度低于18mg/m3。 上漆和烘干产生的有机废气，主要成分是二甲苯等，涂装机装有点对点收气系统，部分收集后高空排放,排放浓度低于50mg/m3。 职工食堂厨房油烟气经油烟气净化器处理后排放。 3.4.2废水 本项目生活污水生活污水主要包括办公室楼及车间职工产生的污水，生活污水经化粪池处理达标后排入城市下水道入幸福渠，最后排入资江。 3.4.3噪声 本项目为直插电阻的生产，噪声主要来自切槽机、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声，声级范围60~75Db(A)。经采取相应的消声、防噪、防震措施后，可使用厂界噪声昼间<65dB(A),夜间<55dB(A),以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中3类标准的要求。 3.4.4固体废物 本项目主要固体物为上漆前拆下的纸带和切槽、焊接等工序检出的不合格废料。切槽、焊接产生的废料量2.5t/a，人工挑拣有用金属后入垃圾填埋场；纸带产生量0.6t/a，全部回收做造再生纸的原料。 4拟建项目基本情况 4.1改扩建项目概况 （1）项目名称 年产120亿支直插电阻生产项目 （2）建设地点 益阳市赫山区龙岭工业园 （3）建设单位 龙建达（益阳）电阻有限公司 （4）建设项目性质 改扩建（搬迁） （5）投资规模及资金筹措 项目总投资2800万元，资金由企业自筹解决。 4.2建设内容 本次项目属于改扩建项目，主要针对厂址整体打包搬迁至龙岭工业园内，租用园内标准化厂房，总建筑面积为9900m2,不新增产能，只进行内部调整，优化厂区布置及车间设置。 表2.2-1主体工程一览表 工程类别 工程内容 主体工程 厂房建筑面积9900m2，建设1栋大楼含4层，按照工艺需要进行布置，大楼内布置：切割车间、组分品仓、焊接车间、涂装车间、原料库及成品库 总建筑面积9900m2 配套工程 分别为食堂、办公生活区、配电室等 公用工程 供水 从龙岭工业园的城市自来水主管上引两条DN300自来水进水管至高位水塔。水塔与厂区室外生活、消防合用的环网连接，形成室外环网供水系统。厂区内消防给水与生活给水系统分开敷设，消防给水为独立系统 排水 排水采用雨污分流、清污分流。雨水经园区雨水口收集后，排入城市雨水干管；生活污水经化粪池处理后和经隔油池处理后的生产废水随园区污水管网排入城东污水处理厂进行处理，处理达标后排入撇洪新河 供电 在靠近负荷中心处设变电所一个（面积150m2），设置变压器一台 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网达标排入城东污水处理厂 废气治理 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 噪声治理 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等 固废处置 废边角料收集后外售；残余油漆委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门及时清运处置 依托工程 城东污水处理厂 污水处理选择倒置A2/O一体化氧化沟工艺；出水消毒采用紫外线（UV）消毒工艺；污泥处理采用浓缩带式一体化脱水工艺。水处理厂总建设规模为50000m3/d，分两期建设：近期（2015年）20000m3/d，远期（2020年）50000m3/d，总投资6167万元。预计2017年底投入使用，总排口设在清溪河与撇洪新河交汇处撇洪新河下游 500m处 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量800t/d（365d/a）、垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉排炉焚烧工艺，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区，预计2016年投产 4.3生产规模 拟建项目主要是生产不同规格的电阻，年生产达120亿支，具体规格根据市场进行调整。 4.4主要原辅材料消耗 拟建项目生产所需用的大宗原材料主要包括镀锡铜线、镀锡铁线、镀膜电阻棒和电阻器专用油漆。项目主要原辅材料用量见表2.4-1主要原辅材料用量一览表。 表2.4-1主要原辅材料用量一览表 序号 材料名称 月消耗量 来源 1 镀锡铜线、镀锡铁线 50t 2 镀膜电阻棒 12亿支 3 电阻器专用油漆 0.5t 4 稀释剂 0.25t 4.5主要生产设备 扩建后项目的主要生产设备见表2.5-1主要生产设备一览表。 表2.5-1主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 切槽机 GU180B 台 390 2 焊接机 HC-960 台 100 3 涂装生产线 HK-85 条 28 4 空压机 台 4 5 公用工程 5.1 给排水工程 （1）给水 从益阳龙岭工业园内不同方向的城市自来水主管上引两条DN300自来水进水管至高位水塔。水塔与厂区室外生活、消防合用的环网连接，形成室外环网供水系统。自来水供水压力0.45Mpa，可满足生活及消防用水要求。水塔容积200m3，水塔与室外给水环网形成对置式给水系统。 （2）排水 排水采用雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后入园区雨水管网。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，随园区污水管网排入城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入撇洪新河。 5.2 供电工程 本项目用电由龙岭工业园电网供电，厂区设有500KW的变压器。照明以国家规定同类行业、场所照明、照度要求进行照明设计，并根据需要设置局部和事故照明。照明电压采用交流220V，事故照明采用应急照明灯，办公室及照明采用日光灯。工业厂房、仓库、采用混光灯和防电燃灯。照明配电箱内设有小型的空气开关进行保护和控制，并依需要装设漏电开关。 5.3投资规模及资金筹措 项目总投资2800万元，资金由企业法人独资解决。 5.4 劳动定员及工作制度 公司严格实行劳动定岗、定员制度，无论行政办公与生产人员上岗一律签订劳动合同或聘用合同，生产人员实行两班制生产，每班工作12小时，年工作时间为300天。 项目劳动定员为200人。其中行政管理人员8人，生产管理10人，生产人员182人。 6项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建项目，根据现场调查了解到，现有工厂产生的主要大气污染源为切槽产生的粉尘和上漆、烘干产生的有机废气；主要水型污染源为职工生活所产生的废水；主要噪声污染源为切槽机、空压机等设备运行时所产生的机械噪声；主要固体废弃物为上漆前拆下的纸带和切槽、焊接等工序检出的不合格废料。此外还有一定量的生活垃圾。 表6-1 项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源 已采取防治措施 存在主要问题 是否符合环保要求 废气 食堂油烟 抽油烟机 / 符合 切槽产生的粉尘 管道负压收集 / 符合 上漆和烘干产生的有机废气 收集后高空排放 未安装废气处理设施 不符合 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理 / 符合 噪声 机械设备 运行噪声 厂房阻隔、自然衰减 / 符合 固废 生产过程 纸带、不合格废料、产生的废料 人工分解回收有用金属后入垃圾填埋场 / 符合 废水处理设施 粉尘沉淀物 定期清理送垃圾填埋场 / 符合 职工生产 生活垃圾 环卫部门定时清运 / 符合 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

（一）自然环境简况 1 地理位置 本项目搬迁选址位于益阳市赫山区龙岭工业园内，益阳位于湖南省中北部，北纬27°58'38″~29°31'42″，东经 110°43'02″~112°55'48″，东西最长距离 217km，南北最宽距离173km。益阳市是湖南“3＋5”城市群之一，毗邻长株潭经济区，位于石长城市带和洞庭湖经济圈，它北近长江，同湖北省石首县抵界，西和西南与本省常德市、怀化市接壤，南与娄 底市毗邻，东和东北紧靠省会长沙市及岳阳市。境内有长常高速公路、G319国道、G207国道、S308省道、S106省道穿越，洛湛铁路和长石铁路在此交汇，交通非常发达。 项目厂址位于益阳市龙岭工业园内。项目地理坐标为：112°24'19.92"E，28°32'34.2"N。 具体地理位置见附图1。 2 地形、地貌及地质概况 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），益阳城区的地震基本烈度划分为Ⅵ度。建设场地为河相地貌，其组成地层主要为第四系全新统种植土层，含粉砂质粘土层及细砂层，砂砾层，其下伏地层为元古界冷家溪群板岩的下段，表现为浅灰、青灰、浅灰、绿色绢云母板岩，千板状板岩，含变质砂岩，其上部地层作为基础持力层时须进行适当的工程措施处理。 其余地段地貌主要为垄岗状剥蚀残丘，组成的地层主要为第四系坡积层，冲洪积层及残积层，下伏为武陵期细碧玄武岩，表现为灰绿至暗绿色，块状构造，其上部地层冲洪积层及残积层都为较好的基础持力层，区内平均海拔64米，地势平缓，土壤主要成分是粘土，可承受每平米18～24 吨的力量，建筑开发成本低。 本项目区土地以农用地为主，局部为村民居住地。地形呈西南高东北低，最大高程 80.09 米，最低高程 59.6 米，地形有一定起伏，但较为平缓，坡度在2%-15%之间，用地适合建设。 3 气象气候 全区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温16.9 ℃，最热月（7月）平均气温29 ℃，最冷月（1月）平均气温4.5 ℃,气温年较差24.5 ℃，高于同纬度地区；日较差年平均7.3 ℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。 年无霜期272天。年日照1553.7小时，太阳辐射总量103.73千卡/小时。年雨量1432.8毫米(mm)，降水时空分布于4~8月，这段时间雨水集中，年平均雨量844.5毫米，占全年雨量的58.9%。年平均相对湿度85%，干燥度0.71，2～5月为湿季，7~9月为干季，10~1月及6月为过渡季节。 4 水文特征 益阳市水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错。全市有总水面216.75万亩，其中垸内可养殖水面80多万亩，河川年径流总量140亿m3，天然水资源总水量152亿m3。水面大，水量多构成益阳市最明显的市情。 龙岭工业园的取水为资江，纳污水体为湘江水系的撇洪新河。资江，又名资水。为湖南省第三大河。在广西壮族自治区东北部和湖南省中部。有二源，南源夫夷水出广西壮族自治区资源县越城岭西麓桐木江，流经资源县城，于梅溪进入湖南新宁县境。西源(一般作为主源)郝水出湖南省步苗族自治县资源青界山西麓黄马界，流经武冈、新化、安化、桃江、资阳、赫山等县市。至益阳分两支，北支出杨柳潭入南洞庭湖，南支在湘阴县临资口入湘江。 资江流域自马迹塘至益阳市，河谷宽阔，水丰流缓。流域内多暴雨，形成水位暴涨暴落，最高水位出现在4~6月，最低水位以1月、10月出现次数较多。河口年平均含沙量0.089kg/m3，不结冰。属亚热带季风区，雨量集中，四至七月为丰水期，秋、冬季进入平、枯时期。pH值平均为7.7。年平均总硬度为3.59。河床比降0.44‰。 资江益阳段行于雪峰山峡谷地带，受地形影响，支流比较短小。水力资源丰富，中游建有柘溪水电站和马迹塘水电站。双江口以可常年通航5t以上机船，桃江至甘溪港，航道条件好，设有电气航标。本项目标准化厂房建设按百年一遇洪水设防，本工程建设标高在50米以上，而益阳的防汛水位为34.5米，警戒水位35.5米，历年最高洪水位39.49米，高于益阳市最高洪水位，无洪水隐患。 湘江属于洞庭湖水系中水量最大的河流，其流域位于北纬24°31′~29°，东经110°30′~114°之间，自南向北分别流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙及岳阳局地，汇入洞庭湖中。湘江径流主要来源于降水，年内分配不均匀，3月~7月径流量占全年的66.6%，其中5月最大，占全年的17.3％；8月~翌年2月径流量占全年的33.4%，其中1月最小，仅占全年的3.3%。根据长沙水文站实测的湘江水文特征，湘江长沙段最大流量20300m3/s，最小流量100m3/s，多年平均流量2110m3/s。 撇洪新河是益阳市人民在1974年～1976年人工开挖的一条河流，属湘江水系。西起龙光桥镇的罗家咀，向东流经兰溪镇、笔架山乡、泉交河镇、欧江岔镇，直至望城县乔口镇注入湘江。全长38.5km，其中，在益阳市境内为30.674km，坡降为 0.17‰，有支流12条，其中二级支流7条。撇洪新河流量和水位按十年一遇最大日暴雨167mm、湘江乔口十年一遇最大洪峰水位35.20m设计，底宽上游16m、下游120m，设计水位37.40～35.50m，最大流量1260m3/s，多年平均流量60m3/s，年产水总量4.41亿m3，可灌溉农田18万亩。撇洪新河在益阳市境内与望城县交界处，设有一处河坝，河坝名称为大闸。大闸关闸时上游河水流动性能较差。 龙岭工业园污水经益阳市城东污水处理厂后经撇洪新河入湘江。 5 动植物资源 益阳市植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区。植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。 评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有麻雀、黄鼬，家畜、家禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 （二）社会环境简况 1 益阳市 益阳市辖两区、三县、一市和大通湖管理区、益阳高新技术开发区，总面积12144平方公里，总人口460万，其中市区人口46万。 益阳市经济总量迈上新台阶。初步核算，全市实现地区生产总值（GDP）1020.3亿元，经济总量突破千亿元大关，比上年增长11.9%，增速居全省第7位。其中，第一产业增加值203.9亿元，增长4.7%；第二产业增加值458.7亿元，增长14%；第三产业增加值357.7亿元，增长13.7%。按年均常住人口测算，人均GDP23572元，比上年增长11.5%，按年均汇率折合为3750美元。全市三次产业结构由上年的21.9：43.3：34.8调整为20：45：35，其中第二产业增加值占生产总值的比重提高1.7个百分点。 益阳市是国家重要的粮、棉、鱼、猪商品生产基地，苎麻产量居全国首位，食糖、茶叶、楠竹、芦苇产量居全省第一。生态农业、效益农业稳步发展，2012年全市实现农林牧渔业总产值318.11亿元。 益阳市工业以麻纺、造纸、锑品冶炼和食品加工最具有特色，机械、电力、化工、建材、电子等也有相当规模。近年来，高新技术产业呈良好的发展势头，益阳高新区已初步形成了以信息技术、生物工程、新材料为主体的产业格局。2012年规模以上工业企业815家，完成增加值383.1亿元，增长15.4%。 2 赫山区 2015经济总量迈上新台阶，初步核算，全区地区生产总值256.5亿元，比上年增长11.6%。其中，第一产业增加值35.9亿元，增长5.0%；第二产业增加值124.4亿元，增长11.8%；第三产业增加值96.2亿元，增长13.9%。按全区年平均常住人口75.21万人计算，人均地区生产总值34105元，增长10.9%。在全区生产总值中，三次产业结构由上年14.5∶49.3∶36.2调整为14.0∶48.5∶37.5，产业结构进一步优化。第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为6.1%、50.0%和43.9%。 （1）农业和农村经济 农业生产稳步发展。全区农林牧渔业总产值56.4亿元，比上年增长5.0%。区政府切实加大行政推动力度，着力实施高产创建，遏制耕地抛荒与控制水稻“直播”，粮食生产面积和产量齐升。全区粮食播种面积76.41千公顷，比上年增长3.3%，其中稻谷70.56千公顷，增长1.9%；油料7.73千公顷，增长5.7%；蔬菜14.57千公顷，增长9.5%。粮食总产量47.77万吨，增长4.5%，其中稻谷46.69万吨，增长4.1%。因面积增加，油料产量达11187吨，增长8.7%；蔬菜52.62万吨，增长9.9%。全年出栏生猪99.85万头，增长4.3%；出栏牛1.28万头，增长5.8%；禽蛋产量5.58万吨，增长5.0%，水产品产量2.73万吨，增长8.3%。2014年荣获全国粮食生产先进县。 科技兴农成效显著。湖南佳佳粮食购销有限公司、益阳市东源食品有限公司、益阳市惠民种业科技有限公司等省、市农业产业化龙头企业联合申报的科技部富民强县专项——《赫山区优质水稻种植及稻米加工》项目获科技部立项支持，金额155万。湖南莎莉袜业股份有限公司申报科技部农业科技成果转化资金项目《竹纤维袜加工工艺与装置成果转化》获科技部立项支持，金额60万元。为促进农业发展方式转变，推进农村科技创新和带动农民增收，主管部门积极指导益阳世林食品有限公司、益阳安得乐农田服务有限公司创建市级农业科技成果推广示范基地。 水利建设成果丰硕。全年完成水利建设投资2.7亿元，实施工程3800余处，建设重点项目303处。综合治理河道77.6公里，衬砌渠道52.8公里，改造水利设施507处，除险加固小型水库15座，更新改造电排7座，水电增效扩容工程6处，完成农饮安全工程18处，规范运营“千吨万人”水厂8处，完成“五小水利工程”建设2000余处。 （2）工业和建筑业 工业生产持续稳定增长。全区201家规模工业企业实现增加值132.1亿元，增长12.1%，占GDP比重为41.6%。规模工业中轻工业增加值46.6亿元，增长15.9%；重工业增加值85.5亿元，增长12.5%；全年新加入高新技术企业7家，总数达到了24家，高新技术产业增加值28.3亿元，增长28.6%；全区新进规模以上工业企业31家，因破产改制退出20家，列入2014年年报单位的规模工业企业达214家。园区工业发展迅速。龙岭工业园规模以上工业企业62家，实现增加值55.4亿元，增长27.9%，占全区规模以上工业增加值的41.9%。 工业产品产量有增有减。据规模以上工业企业统计，电力电缆17516千米，增长23.8%，铸造机械52583吨，增长22.3%，机械化农业及园艺机具20280台，增长12.1%；大米加工1450292吨，下降8.6%；精制食用植物油73676吨，下降0.6%；竹地板286200平方米，增长13.1%；中成药2671吨，增长11.6%；电子元件971983万只，下降5.4%。 规模工业产销衔接好。规模以上工业企业实现销售产值477.7亿元，增长12.3%；产品销售率为100%。工业经济效益较好。全区规模以上工业企业盈亏相抵后的利润总额8.4亿元，增长7.4%。利税总额26.68亿元,增长0.3%。 节能减排成效明显。全区把节能减排作为转方式、调结构、惠民生、促发展的工作重点，严格落实节能减排责任制，坚决淘汰落后产能，从源头遏制“两高”行业盲目扩张和重复建设。全区规模工业增加值能耗0.26吨标准煤/万元，比上年下降10.5%；规模企业用电量151521万千瓦时，比上年增长6.5%。 建筑业发展较为稳定。全区具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业25家，全年完成建筑业总产值49.51亿元，比上年增长23.2%。其中建筑工程产值46.65亿元，比上年增长20.7%。房屋建筑施工面积328.39万平方米，比上年下降5%。建筑业增速与去年同期相比，虽有所放缓，但整体发展趋势良好。 （3）交通情况 益阳区位优越，交通便捷。石长铁路和洛湛铁路在益阳交汇，319国道、长常高速公路穿越市区。从益阳到黄花国际机场不到100公里路程。水路经洞庭湖可通江达海。 赫山区地理位置和基础设施优越，益阳市政治、经济、文化中心均位于区内，省道、国道、高速公路纵横交错，石长铁路、洛湛铁路在此交汇；资江一桥、二桥、三桥如彩虹飞落资水两岸；资水经洞庭湖口与长沙直接相通，内河四季通航。全区年供电能力达7亿千瓦时，现已建成110千伏以上的变电站3座，日平均供电量310万千瓦时。全区已开通了程控电话，开办了无线寻呼、移动电话、图文传真、宽带网络、邮件特快专递等业务，通信设施建设已跨入全国先进行列。 3 龙岭工业园 （1）基本情况 龙岭工业园位于益阳市城区东南，东临319国道和长常高速公路出入口，西临益阳火车货运站和益长城际快速干道，北抵益阳市汽车东站，南接益阳市绕城高速。园区区位优越，交通便利，无洪涝、地震、火山泥石流等自然灾害之虞。园区一期规划3.93平方公里，现已完成开发建设，建成园内“三纵五横”交通干道网以及水、电、邮、油、银行、通讯等配套基础设施，入驻企业81家。园区二期规划7.16平方公里。 （2）园区性质与产业定位 龙岭工业园是湖南省人民政府批准成立的工业园区，是益阳高新区的重要组成。工业园依托“两线”（长常高速和三一九国道）、“一港”（益阳港）和益阳市中心城区的扩容提质，实行科学规划，重点推进，分区建设，分步实施的战略，致力于吸引“三资”和民营企业为主、技术含量较高、环保意识较强、市场前景好的境内外企业入园，建设具有较大影响的工业示范区，同时配置商贸、物流和高标准商住区。 龙岭工业园引导产业发展目标明确，规划产业分区清晰，形成了以入园项目为细胞，以相对集中产业为要素以城市规划用地为载体的“园中园”发展模式。目前形成了医药、食品、机械、轻纺、电子、鞋业六大产业集群。 （3）园区用地规划和产业布局 园区近期规划11.09平方公里，已建成区面积3.93平方公里，尚有南扩区7.16平方公里，土地储备十分充足。龙岭工业园工业用地以一类和二类工业用地为主，适当布置三类工业用地。 （4）主要基础设施 电：益阳城市电力充裕，水力发电50.3万KW，火力装机容量180万KW。当前园区建有2个110kV变电站、2个220kV变电站，距园区5公里，有500kV变电站和180万千瓦火电厂，可为入区企业提供双回路供电选择，供电频率为50赫兹。园区内电网架设已经全部完成，供电可靠率99.9%，电压稳定率96%。接入线的电压可以更换，10kV、110kV任用。 气：建设有供气能力30万立方米/天的燃气站，全面铺设200mm燃气管网，享受用气方面的多种优惠。 （5）园区的区位优势 龙岭工业园位于益阳市城区东南，益阳市绕城高速以北，距长沙城区仅40公里，地理位置优越，交通十分便利。 铁路交通：西临益阳火车货运站，距益阳火车客运站3公里，洛湛线和石长线在此交汇，经石长线往东50公里可与京广线相连。 公路交通：东临319国道和长常高速公路出入口，西北抵益阳市汽车东站，西临益长城际快速干道，南接益阳市绕城高速，经长常高速往东50公里，可与上瑞高速相连。 水路交通：距益阳港（1000吨）3.5公里，距长沙霞凝港（1000吨）70公里，距岳阳城陵矶港（3000吨）130公里，经洞庭湖可通江达海。 航空交通：往东至黄花机场88公里，往西至常德机场85公里、张家界机场195公里。 （6）园区产业发展现状 龙岭工业园自成立以来，坚持高标准、高规格，严把入园企业质量关，牢牢抓住产业建设不放松。经过几年的发展，目前形成了医药、食品、机械、轻纺、电子、鞋业六大产业集群，形成独具特色的产业“园中园”，园区基础设施和相关配套设施正在积极建设中。 （7）园区环评进行情况 《益阳市龙岭工业园环境影响报告书》已由湖南省环境保护科学研究院于2011年6月编制完成，2011年7月通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审。 （8）工业企业准入条件 龙岭工业园是益阳城区的重要组成部分，是城市的重要发展组团，以发展工业为主，主要为一类、二类工业。主导产业为机械、电子、医药、食品四大类，主要产品有机械装备、电子元器件、药品、食品等。 鉴于园区大部分土地已经开发完成，园区管理单位应在园区下一步建设中，加强入园企业的监管，严格执行准入和淘汰制度。 拟入园企业准入条件如下： ①引进项目必须符合园区的功能定位以及国家的产业技术政策，其中属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中禁止类、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的项目严禁进入； ②按照园区土地规划所示，规划为一类工业用地的不得引进二类工业；规划为二类工业用地的不得引进三类工业； ③符合园区产业布局规划； ④生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平； ⑤ 鼓励清洁生产型企业、高新技术型企业、节水节能型企业、低能耗、低污染且污染防治技术成熟的项目； ⑥禁止电镀、化工、冶炼、“十八小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区； ⑦入园企业须达到园区环保指标要求，资源利用率、水重复利用率须符合清洁生产要求。 （9）环保基础设施 由于没有完善独立污水处理厂，大量工业废水排入新河，不符合龙岭工业园区建设和国家环保要求，拟规划在长益高速公路以西、清溪河以南新建益阳市益阳市城东污水处理厂工程。拟建城东污水处理总建设规模为50000m3/d，工程内容包括污水总干管、厂外提升泵站及水质净化厂。此工程建设纳入湘江综合整治范畴。 根据益阳市益阳市城东污水处理厂工程环境影响报告书可知：本项目污水处理工艺采用A2/O工艺。其工艺流程及产污节点见下图2-1。 图2-1 城东污水处理厂污水处理工艺流程图 该工程规划总建设规模为50000m3/d。设计进水水质 CODcr：450mg/L、BOD5：150mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L、TP:2.5mg/L。出水水质CODcr：50mg/L、BOD 5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：5（8）mg/L、TP:0.5mg/L。由于现在污水处理厂尚未建好。本项目预投产日期为2017年8月，届时城东污水厂基本投入运营；益阳市城东污水处理厂工程建成后，本项目废水经厂区自建的污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后经园区污水管网排入益阳市城东污水处理厂，经益阳市城东污水处理厂工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排入撇洪新河。

# 三、环境质量状况

| （一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本评价收集了益阳市中心城区环境空气质量月报（八月份）的例行监测数据，引用其中市特殊教育学校和市环保局旧址监测点位的环境空气质量监测数据。 （1）监测工作内容 引用监测项目包括SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10，引用环境空气监测布点位置见附图，监测工作内容见表1-1。 表1-1 引用环境空气监测工作内容 编号 引用监测点位 引用监测因子 G1 市特殊教育学校 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 G2 羊舞岭小区 SO2、PM10、NO2 G3 乌金安置小区 SO2、PM10、NO2 （2）监测分析方法 监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012要求的方法进行。 （3）监测结果统计分析 环境空气监测及统计分析结果见表1-2。 表1-2 环境空气质量现状监测统计结果 单位：μg/m3 监测点 监测项目 市特殊教育学校G1 羊舞岭小区G2 乌金安置小区G3 GB3095-2012 SO2 浓度均值 11 0.019 0.021 150 超标率 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 最大浓度占标率% 7.33 4.6 5 NO2 浓度均值 15 0.016 0.019 80 超标率 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 最大浓度占标率% 13.75 9 11 PM10 浓度均值 66 0.063 0.065 150 超标率 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 最大浓度占标率% 44 47 49 CO 浓度均值 1200 / / 4000 超标率 0 / / 最大超标倍数 0 / / 最大浓度占标率% | 30 / / O3 浓度均值 158 / / 160 超标率 0 / / 最大超标倍数 0 / / 最大浓度占标率% 98.75 / / PM2.5 浓度均值 45 / / 75 超标率 0 / / 最大超标倍数 0 / / 最大浓度占标率% 60 / / （4）环境空气现状评价 由表1-2可知，监测点SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10的现状监测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 2 地表水环境质量现状 龙岭工业园的污水受纳水体为撇洪新河。由于近年来随着益阳市城区面积的东扩，高新区和龙岭工业园的不断发展，撇洪新河的污染问题受到了省、市、区及当地人以群分的高度关注。益阳市环境监测已将撇洪新河的水质监测纳入例行监测内容。 为了解项目周围的地表水质量现状，本次评价收集了益阳科实达电子材料有限公司年产30亿只铝电解电容器橡胶密封塞生产线项目2015年5月6日~5月8日的地表水监测数据，该项目位于龙岭工业园内，能说明本项目周围的地表水质量现状。 （1）监测工作内容 考虑本项目的具体情况，引用益阳科实达电子材料有限公司年产30亿只铝电解电容器橡胶密封塞生产线项目地表水环境现状监测中2个水环境监测断面：在W1、W2二个监测断面，W1布置于撇洪新河于清溪河交汇处上游500m，W2布置于撇洪新河于清溪河交汇处下游1000m。具体位置见附图。 （2）执行标准 W1、W2监测断面，2个监测断面各监测因子均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）评价方法 地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。 ①pH值的计算公式：Pi=(pHi－7)/(pHSU－7) PHi>7时； Pi=(7－pHi)/(7－pHSD) pHi≤7时。 其中：pHii污染物的实际值； pHSU---标准浓度上限值； pHSD---标准浓度下限值。 ②溶解氧的计算公式：Pi=¦DOf-DOj¦/DOf-DOs DOj≥DOf Pi=10-9DOj/DOs 式中：DOf---某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L），计算公式常采用：DOf=468/（31.6+T），T为水温，℃； DOj---溶解氧实测值，mg/L； DOs---溶解氧的评价标准限值，mg/L。 ③其他项目计算公式：Pi=Ci/Coi 其中：Pi---i污染物单因子指数； Ci---i污染物的实际浓度； Coi---I污染物的评价标准。 （4）监测结果统计分析 本次地表水环境现状监测及统计分析结果见表2-1。 表2-1 地表水环境质量现状监测结果分析表 单位：mg/L 监测断面 项目 浓度 标准限值 最大超标倍数 超标率（%） W1：撇洪新河与清溪河交汇处上游 500m pH 7.18~7.59 6~9 0 0 COD≤ 11.4~25.7 20 0.29 67 BOD5≤ 2.2~8.95 4 1.24 67 TP≤ 0.387~0.505 0.2 1.53 100 石油类≤ 0.03~0.04 0.05 0 0 氨氮≤ 3.45~4.93 1.0 3.93 100 W2：撇洪新河与清溪河交汇处下游 1000m pH 7.19~7.28 6~9 0 0 COD≤ 6.05~27 20 0.35 67 BOD5≤ 1.3~8.8 4 1.2 67 TP≤ 0.367~0.61 0.2 2.05 100 石油类≤ 0.03~0.05 0.05 0 0 氨氮≤ 2.91~3.85 1.0 2.85 100 （5）地表水环境现状评价 通过对撇洪新河与清溪河交汇处上游500m处（W1）监测断面、撇洪新河与清溪河交汇处下游1000m处（W2）监测断面现状监测分析表明，目前，撇洪新河已受到一定程度的污染，水质指标中COD、BOD5、TP、氨氮等均有超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准现象。据调查，其超标原因主要为龙岭工业园在撇洪新河沿线的工业企业和居民区的污水的大量无组织排放。龙岭工业园污水处理厂的建设正在计划筹备中。 本项目废水最终排口即益阳市城东污水处理厂（暂未投入运行）废水排放口位于319国道断面与泞湖村断面之间，从以上监测结果可知，地表水中COD、BOD5、氨氮石油类、总磷等6个监测项目将存在不同程度的超标，水质现状较差。据调查，其超标原因主要为龙岭工业园在撇洪新河沿线的工业企业和居民区的污水的大量无组织排放。龙岭工业园污水处理厂的建设正在计划筹备中。 3 声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2017年3月6日和3月7日对项目评价区域的声环境质量进行了现状监测。 （1）监测工作内容 在厂界四周共布设4个监测点，详见表3-4。 表3-4 声环境质量监测工作内容 编号 监测点位 监测项目 监测频次 N1 厂界东面 LAeq 连续监测2天 每天昼夜各监测1次 N2 厂界南面 N3 厂界西面 N4 厂界北面 （2）监测分析方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 （3）监测结果统计分析 环境噪声LAeq监测结果统计详见表3-5。 表3-5 环境噪声Leq监测结果统计表 单位：dB(A) 监测 点位 7月26日 7月27日 GB3096-2008标准 昼间LAeq 夜间LAeq 昼间Leq 夜间LAeq 昼间 夜间 N1 51.6 44.2 51.4 43.3 65 55 N2 51.8 44.7 51.5 43.9 65 55 N3 51.4 45.6 51.0 44.7 65 55 N4 53.2 46.3 53.8 46.0 65 55 （4）声环境现状评价 根据噪声监测结果与评价标准对比可知，拟建项目四周昼夜监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。说明评价区域声环境质量现状较好。 （二）主要环境保护目标 结合项目对各环境要素的影响分析，确定项目所在区域主要环境保护目标、保护级别见表3-6、附图。 （1）环境空气：保护目标为整个评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （2）地表水环境：保护撇洪新河评价段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。 （3）声环境：保护目标为项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表3-6 项目环境保护目标具体情况 序号 名称 保护对象 功能 方位 距离（m） 保护目标要求 1 环境空气 阳光安置小区 住宅 SW 590 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 龙岭学校 学校 SE 670 阳光小区 住宅 SE 900 银山社区 住宅 E 860 2 声环境 项目200m内无环境敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 3 地表水 撇洪新河 渔业和农灌 NE 1100 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中III类 |
| --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征污染物甲苯参考前苏联居住区最高浓度标准0.6mg/m3，二甲苯参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）的相关标准值0.3mg/m3,非甲烷总烃参照执行原国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中说明（其中一次值为2.0mg/m3,日均值为1.2mg/m3）。 2、地表水环境：撇洪新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 2、水污染物：厂区废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入城东污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013年第36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013修改单中的相关要求，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目的废水经预处理后通过污水管道排入城东污水处理厂进行深度处理后达标外排，生活废水排放量为492m3/a，COD、NH3-N排放量很小，可以忽略不计，无SO2、NO2排放，建议本项目不设置总量控制指标。 |

# 五、工程分析

（一）工艺流程简述 碳膜电阻生产工艺流程及产污环节图见图5-1所示： 图5-1 碳膜电阻生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目生产的电阻按材质主要分为碳膜、金属膜和氧化膜三种，各种类电阻中大致分为以下六个规格：1/8w、1/4w、1/2w、1w、2w和3w，各种类型规格的电阻大小形状差别不大，因其主要产品为碳膜电阻，故本次环评以碳膜1/2w电阻参数核算物料及污染物产生量。 电阻生产的主要原材料为素体，素体是一种具有一定阻值的小瓷棒，瓷棒为外购，两端套有导电的金属帽，中间圆柱表面为碳膜或其他材料的具有一定阻值的膜。直插电阻的生产工序为：切槽、焊接、涂装上底漆、烘干、上色码漆、烘干、检测、包装。 切槽工序：由振动器给料，切槽机自动在素体碳膜表面切除3至6圈的螺旋纹，其目的是增加电阻体的长度，稳定其阻值。 焊接工序：由振动器给料，焊接机自动将铜线（铜线为外购，不含锡）焊于素体两端金属帽上，并将铜线截成标准长度的插脚，焊好的电阻经自动检测合格后被固定于包装纸带上，成圈成卷送涂装工序。项目焊接采用电阻焊，无焊接烟尘产生。 涂装工序：下料机自动将成卷的电阻拆下纸带排列于涂装线上，由稀排到密排，经过一次上漆、烘干，再次上漆、烘干，三次上漆、烘干，上色码漆、烘干，经自动检测合格后固定于包装纸带上，按规定数量装箱后即为包装成品。 （二）主要污染源分析 1 施工期污染源分析 本项目属于改扩建项目，整体打包搬迁租用龙岭工业园内现成的标准化厂房进行运营，不另外新征土地和新建土建工程，故本环评对施工期污染源不做评价。 2 营运期污染源分析 2.1 大气污染源 根据收集的资料和同类型电阻生产特点，电阻生产环境污染可能来源主要是切槽产生的粉尘和上漆、烘干产生的有机废气以及厨房油烟气。 （1）粉尘 本项目粉尘主要在切槽过程中产生，类比同类型电阻生产的特点，每个素体在切槽过程中产生的粉尘约为0.1mg左右，根据材料消耗表，年消耗的素体为144亿个，则年产生的粉尘量约为1.44t，切槽机是半封闭生产设备配有空气集尘装置，大量粉尘通过收集系统集中，通过布袋除尘装置，除尘率为99%，风机风量4000m3/h，排放浓度为0.01mg/m3，通过15m排气筒外排。 （2）食堂油烟 本项目采取静电油烟气净化器处理食堂厨房油烟气，厂区职工200人左右，每天预计就餐200人次左右，目前居民人均日食用油用量约30g/d，则厂区食堂油消耗量为6000g/d，炒菜时油烟挥发一般为油量的2%～4%，取3%，计算得食堂油烟产生量为180g/d，年产生油烟量为54kg/a。食堂提供1餐，就餐时间为3h，设4个灶头，风量8000m3/h，食堂采用油烟净化装置对产生的油烟进行净化处理，去除率不低于75%，油烟排放浓度为1.88mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中级标准规定的最高允许浓度2.0 mg/m3的排放标准要求。 （3）有机废气 本项目在生产过程中主要的大气污染源为上漆、烘干产生的有机废气，根据查阅有关资料及类比同类企业得到油漆中各组分含量为环氧树脂50%，固化剂5%，有机溶剂45%，不含甲苯、二甲苯。稀释剂中全部为有机溶剂，其中苯类占27%（甲苯13%，二甲苯14%）。其中专用油漆的用量为6t/a，固体份含量为3.3t/a，有机溶剂含量为2.7t/a；稀释剂的用量为3t/a，有机溶剂含量为3t/a，有机溶剂中甲苯含量为0.39t/a，有机溶剂中二甲苯的含量为0.42t/a，非甲烷总烃的含量为5.7t/a。涂装年时基数为3600小时。则甲苯的产生速率为0.1083kg/h，二甲苯的产生速率为0.1167kg/h，非甲烷总烃的产生速率为1.583 kg/h。 项目设有涂装联动线28条，每条线4个涂槽和4个烘道，共计112个涂槽，112个烘道。要求企业单独设置涂装车间，再在各条涂装机的涂槽和烘道的进口上方及烘道的出口上方设置集风装置，对产生的废气进行收集，收集后配套低温等离子处理设施进行处理，处理后的废气再设置不低于15m的排风筒排放。 因涂槽和烘道较近，因此建议采用同一集风装置，总的集风风量约为5000m3/h。废气的收集效率按80%，低温等离子的去除效率按75%计算，在有组织排放的有机废气为：甲苯：0.078t/a，0.022kg/h，4.3mg/m3；二甲苯：0.084t/a，0.023kg/h，4.7 mg/m3，非甲烷总烃：1.14t/a，0.317kg/h，63.4mg/m3。无组织排放的有机废气为：甲苯：0.078t/a，0.022kg/h；二甲苯：0.084t/a，0.023kg/h，非甲烷总烃：1.14t/a，0.317kg/h。则项目有机废气的产生、排放情况见表2-2-1。 表2-2-1 有机废气的产生、排放情况汇总 项目 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 产生量（t/a） 0.39 0.42 5.7 有组织 排放量（t/a） 0.078 0.084 1.14 排放速率（kg/h） 0.022 0.023 0.317 配套风机风量（m3/h） 5000 排放浓度（mg/m3） 4.3 4.7 63.4 无组织 排放量（t/a） 0.078 0.084 1.14 排放速率（kg/h） 0.022 0.023 0.317 2.2 水污染源 本项目产生的废水主要生活污水。 （1）生活污水 本项目员工人数200人，年生产300天，污水排放系数取0.8，则废水排放量为492m3/a。其主要污染物为COD浓度289mg/L、BOD浓度220 mg/L、SS浓度200 mg/L、氨氮浓度28.9 mg/L，污染物产生量分别为0.142t/a、0.104t/a、0.984 t/a、0.0412 t/a。项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网纳入城东污水厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入撇洪新河。 2.3 噪声污染源 本项目为直插电阻的生产，噪声主要来自切槽机、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声，声级范围60~75dB（A）。经采取相应的消声、防噪、防震措施后，可使厂界噪声，以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中3类标准的要求，具体源强见表5-2。 表5-2 主要噪声源分布及源强情况 序号 噪声源 主要产噪设备 噪声值（dB(A)） 1 切槽车间 切槽机 62 2 焊接车间 焊接机 66 3 涂装车间 风机 72 4 空压机 73 2.4 固体废弃物污染源 本项目主要固体物为上漆前拆下的纸带和切槽、焊接等工序检出不合格废料以及职工生活生产产生的垃圾。 （1）边角废料 根据企业生产经营情况，加工过程中产生的边角废料约占原材料的1%，则生产量约为1.25t/a，主要成分为金属废料，回收有用金属之后入来及填埋场处理。 （2）纸带 本项目纸带来源于上漆前拆下来的纸带，纸带的产生量约为0.3t/a，纸带全部回收做再生纸的原料。 （3）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量按每人每天1kg计，员工共200人，年工作日以300d计算，年产生垃圾量为60t/a，厂区收集后，统一交由园区环卫部门及时清理，不外排。 （4）残余油漆 在生产过程中，上漆过程会产生残余的油漆，年产生量约为0.3t/a，由厂内收集暂存后，交由有资质单位处理。 项目固体废物产生及处置情况见表5-3。 表5-3 项目固体废物产生及处置情况 编号 来源 名称 产生量（t/a） 性质 处置方式 1 切槽、焊接 边角废料 1.25 可回收废物 回收有用金属后入垃圾填埋场 2 上漆 纸带 0.3 可回收废物 回收做再生纸原料 3 职工生活 生活垃圾 60 一般废物 由当地环卫部门负责清运处理 4 涂装 残余油漆 0.3 危险固废 委托有资质单位进行处理 （三）污染防治措施及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本工程环保投资51.3万元，占总投资的1.51%，环保投资估算详见表5-4。 表5-4 环保投资估算表 单位：万元 序号 防治对象 污染物名称 防治措施 投资 1 废水 生活污水 经化粪池护理，化粪池体积为10m3 5 2 废气 上漆废气 低温等离子降解+15m排风筒 20 粉尘 布袋除尘+15m排气筒 3 噪声 设备噪声 选用低噪声设备；风机采用柔性接头、安装消声器 2 4 固体废物 生活垃圾 生活垃圾收集桶 0.2 边角废料 回收有用金属后入垃圾填埋场 8 纸带 做再生纸原料 残余油漆 交由有资质单位处理 4 5 其他 厂区绿化 种植绿化带 10 环境管理 按规范要求设置污染源标识牌 0.1 环境监测 运营期废气、废水、噪声等各项污染物的监测、监督与管理工作 2 合计 51.3

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 4.5mg/ m3 | 少量 | 1.88mg/ m3 | 少量 |
|  | 生产破碎过程 | 粉尘 | / | 1.44t | 0.01mg/m3 | 0.014t |
|  |  | 有机废气 | 甲苯 | / | 0.39t | 4.3mg/m3 | 0.078t |
|  |  |  | 二甲苯 | / | 0.42 | 4.7mg/m3 | 0.084t |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 5.7 | 63.4 mg/m3 | 1.14 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 492m3/a | 492m3/a |
|  |  | CODCr | 289mg/L | 0.142t/a | CODCr | 289mg/L |
|  |  | BOD5 | 220mg/L | 0.104t/a | BOD5 | 110mg/L |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.984t/a | SS | 150mg/L |
|  |  | NH3-N | 28.9mg/L | 0.0142t/a | NH3-N | 28.9mg/L |
| 固 体 废 弃 物 | 下料、切槽、焊接 | 废边角料 | 1.25t/a | 收集后回收利用 |
|  | 涂装 | 废纸带 | 0.3 t/a | 收集后做再生纸原料 |
|  | 涂装 | 残余油漆 | 0.3 t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 60t/a | 由当地环卫部门负责清运处理 |
| 噪 声 | 本项目机械设备等运行时产生噪声，其源强约在60~45dB（A）。 通过选用低噪音设备，置于室内操作、利用建筑物隔声屏蔽，加强维护和检修保养，合理布局等措施处理后，外排噪声达到相应功能区限值。 |
| 主要生态影响： 本项目属于改扩建项目，整体打包搬迁租用龙岭工业园内现成的标准化厂房进行运营，不另外新征土地和新建土建工程。运营过程中污染物产生量较小，污染发生规律简单且可控，采取有效的治理措施后，可以实现达标排放，对周边区域的生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响及防治措施分析

（一）施工期环境影响及防治措施分析 本项目属于改扩建项目，整体搬迁至龙岭工业园内，租用现有新建标准化厂房，不另外新征土地和新建土建工程，故不存在施工期，本环评在此对施工期环境影响不作详细分析。 （二）营运期环境影响分析及防治措施分析 1 大气环境影响及防治措施分析 1.1、粉尘 根据工程分析，项目粉尘主要在切槽的过程中产生，年产生的粉尘量约为1.44t，切槽机配有空气集尘装置，被收集的粉尘通过布袋除尘，除尘率为99%，排放浓度为0.01mg/m3，通过15m排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 1.2、食堂油烟 本项目厂区职工约为200人，每天预计就餐200人次，按人均用油量约30g/d计算，则厂区食堂油耗量为6000g/d，炒菜油烟挥发取3%，计算得油烟产生量为180g/d/，年产生油烟量为54kg/a，食堂提供一餐，就餐时间3h，设4个灶头，风量8000m3/h，食堂采取油烟净化装置对产生的油烟进行净化处理，去除率不低于75%，油烟排放浓度为1.88.mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中级标准规定的最高允许浓度2.0 mg/m3的排放标准要求，对周围环境影响较小。 1.3、有机废气 （1）源强及达标分析 项目单独设立涂装车间，并在各条涂装机的涂槽和烘道的进口上方及烘道的出口上方设置集风装置，对产生的废气进行收集，采用一套去除率不低于75%的低温等离子装置和一个15m高的排气筒进行排放，有机废气的排放情况如表7-1。 表7-1有机废气的产生、排放情况汇总 项目 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 产生量（t/a） 0.39 0.42 5.7 有组织 排放量（t/a） 0.078 0.084 1.14 排放速率（kg/h） 0.022 0.023 0.317 配套风机风量（m3/h） 5000 排放浓度（mg/m3） 4.3 4.7 63.4 无组织 排放量（t/a） 0.078 0.084 1.14 排放速率（kg/h） 0.022 0.023 0.317 根据表7-1所述，项目甲苯排放速率在0.022kg/h，排放浓度为4.3mg/m3，二甲苯排放速率在0.023kg/h，排放浓度为4.7mg/m3，非甲烷总烃排放速率在0.317 kg/h，排放浓度为63.4 mg/m3。均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准中甲苯排放速率标准为3.6kg/h，排放浓度标准为60mg/ m3；二甲苯排放速率标准为1.2kg/h，排放浓度标准为90mg/ m3，非甲烷总烃排放速率标准为16kg/h，排放浓度为120 mg/ m3。 低温等离子降解通常是指有机物在光的作用下，逐步氧化成低分子中间产物最终形成CO2、H2O及其他离子如NO3-、PO4+、CI-等。采取的工艺流程如下： 1.4、大气环境防护距离 因项目废气为无组织排放，根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模式）计算大气环境防护距离。厂房的长宽高见表7-2。 表7-2厂房长宽高参数表 参数 单位（m） 长 83 宽 30 高 4 计算结果为见表7-3。 表7-3大气环境防护距离计算结果 污染物名称 污染物无组织排放速率（kg/h） 标准值 计算结果 甲苯 0.022 0.6mg/m3 无超标点 二甲苯 0.023 0.3mg/m3 无超标点 由表7-3计算结果可知，项目甲苯、二甲苯无组织排放无超标点，因此项目不需设置大气环境防护距离。 2 水环境影响及防治措施分析 企业生产过车中不产生工艺废水，外排废水主要为职工生活污水 企业生活污水产生量为492t/a，污染物产生量为CODcr：0.142t/a，BOD5:0.104 t/a，SS：0.984 t/a，NH3-N：0.0142 t/a。 项目产生的废水量总为492m3/a，分类收集处理后混合后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，经园区污水管网排入城东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，最终排入撇洪新河。因此项目对地表水环境影响较小。但本项目所在区域水环境质量现状较差，已没有水环境容量。主要受周边农户生活污水以及龙岭工业园部分生产废水及生活污水排入纳污水体所致。工业园目前正在规划建设益阳市城东污水处理厂工程，污水处理厂建成投产后区域水环境将得到一定的改善。解决的办法：企业计划2017年底待城东污水厂投入运营后再投入使用，益阳市龙岭工业园管理委员会应加快益阳市城东污水处理厂工程的建设进度，尽快消减撇洪新河的污染负荷，以满足区域水质功能。 3 声环境影响及防治措施分析 （1）源强及特征 企业噪声主要来自与切槽机、焊接机、风机及空压机等生产设备运行是的噪声，声级值见表5-2所示，设备噪声在62-73dB（A）之间。 （2）企业采取下列措施 ①生产设备安装时根据设备运行特征，在设备底座加垫橡胶或安装弹簧防震垫； ②生产车间的隔声措施，生产车间安装完好的门窗，窗户选用隔声效果较好的隔声玻璃窗，生产过程关闭门窗； ③车间内各类引风机配套的风管安装时进行阻尼包扎等防震处理； ④加强生产设备、污染治理设备的运行管理，保证设备的正常运行，避免由于设备故障导致的噪声超标； ⑤加强工人的生产操作管理，减少人为噪声的产生。 采取上述措施并经距离衰减后项目东、南、西、北侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，对周围声环境不会造成明显影响。因此，本项目拟采取的噪声防治措施是可行的。 4 固体废弃物环境影响分析 运营期产生的固体废物主要为：生活垃圾、切槽、涂装产生少量的废边角料。 生活垃圾经收集后定期由环卫部门进行处理；切槽、涂装等工序产生的废边角料可回收利用，定期外卖；残余油漆属于危险固废，委托有资质单位进行处理。 采取上述措施后固体废物对外环境的影响很小。 （三）环境风险分析 （1）风险因子识别 本项目在生产过程中使用和存储一定量的易燃易爆、有毒有害的原辅材料，生产过程涉及的危险化学品主要为油漆，油漆中大部分为有机溶剂，属于可燃、低毒物质。 （2）环境风险识别 ①油漆中各种成分性质稳定，在正常工况下对周围环境不造成影响，在非正常工况下，易发生油漆的泄漏，对大气环境和地表水环境造成影响。 ②生产过程风险识别 对项目工艺、生产设备等进行分析，项目发生环境风险最大的机率在涂装工序，但项目使用的油漆用量小，因此发生事故的概率极小。 （3）环境风险分析 本项目的环境风险主要是火灾，其次是爆炸，对建设项目来说，若发生火灾和爆炸，易造成生命财产损失，同时危险物质经过燃烧后产生的有毒气体将产生二次污染，对人员生命和财产也将造成危害。 （4）风险防范措施 为避免危险事故发生，应采取以下防范措施： ①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ②严格按照相关规定、规程和标准进行设备安装、设施检测及维护维修，使之保持完好状态。在生产中加强对设备的安全管理和定期检测，设备、配件不带“病”上岗。 ③建立完善的紧急事故应急措施计划 （5）环境风险应急预案 项目应设环境风险应急办公室，便于事故发生时救援工作的组织协调，灾害发生时，公司应积极配合当地政府部门及开发区管理部门抢险救灾。 A领导小组办公室：主要负责突发性灾害抢险的组织、协调、管理和服务。 B灾害调查组：根据监测信息，负责对险情明显区域的灾害事态、范围、成因、后果等情况进行及时调查，及时报告。 C人员物资疏散组：负责组织力量，动员疏散危险区内的人员和财产。疏散工作以保障生命为第一任务，表情况下可采取强制疏散措施。 D医疗救护及卫生防疫组：负责对灾害所致的伤员和抢险救灾伤员进行紧急抢救，转移医护。 F秩序维护组：负责维护灾区抢险的正常治安秩序。 E交通运输组：负责转移安置财产所需运输车辆准备，组织救灾物资运输。 G通讯组：负责通讯设施完好，保证抢险通讯畅通。 H资金筹备组：负责筹备救灾资金。 （四）环境管理与监测 环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 本工程不设专门的环境监测机构，主要监测废水量、COD排放浓度及环境质量常规监测均可委托地方环境监测部门定期进行。 表7-3 环境监测计划一览表 污染物类别 监测点位置 监测项目 监测频次 废水 总排水口 流量、pH、COD、NH3-N、石油类 每半年一次，每次一天 （六）“三同时”验收 根据拟建项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表，见表7-4。 表7-4 “三同时”验收一览表 类型 污染源 主要污染物 污染防治措施 验收要求 废气 食堂油烟 油烟废气 抽排油烟机 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 最高允许浓度要求 有机废气 甲苯、二甲苯 低温等离子降解+15m排风筒 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 粉尘 碳粉 布袋除尘+15m排气筒 废水 生活污水 COD、SS、BOD5、 氨氮 经化粪池护理，化粪池体积为4m3 达到《污水综合排放标准》三级标准要求 噪声 风机、切槽、空压机 选用低噪声设备；风机采用柔性接头、安装消声器 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固体 废物 生活垃圾 生活垃圾收集桶 合理处置 废边角料 收集定期外卖 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 残余油漆 设置危废暂存间，定期送有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
|  | 切槽 | 粉尘 | 布袋除尘+15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |
|  | 涂装 | 有机废气 | 低温等离子降解+15m排风筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、 氨氮 | 化粪池护理，化粪池体积为4m3 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 下料、切槽 | 废边角料 | 收集定期外卖 | 实现“资源化、无害化”， 对周围环境影响较小 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 |  |
|  | 涂装 | 残余油漆 | 设置危废暂存间，定期送有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备；风机采用柔性接头、安装消声器 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3区标准 |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果： 本项目属于改扩建项目，厂房整体搬迁至龙岭工业园内标准化厂房，故无新建土建项目，所以没有施工期的生态环境分析。 营运期废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。 |

# 九、建设项目可行性分析

（一） 产业政策相符性分析 本项目属于电子元件生产制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）规定，本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 （二）选址合理性分析 （1）用地及规划符合性 本项目拟建地位于益阳市赫山区龙岭工业园，工业园区主导产业为机械、电子、医药、食品四大类，本项目属于电子制造，属于园区四大主导产业之一，因此符合园区企业的准入条件。项目用地属于工业用地（见附件），用地性质为龙岭工业园规划的二类工业用地，符合龙岭工业园园区总体规划，符合《益阳市城市总体规划（2004－2020）》用地性质要求。 （2）基础设施 园区公用设施配套基本齐全，交通便利。污水设施城东污水厂正在建设中，待城东污水厂建设运营，将极大的改善当地水环境现状。 （3）环境容量 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：各个监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；受纳水体三个监测断面COD、BOD5、TP、氨氮等出现不同程度的超标，地表水现状超标主要受周边农户生活污水以及龙岭工业园部分生产废水及生活污水排入纳污水体所致，工业园目前正在规划建设益阳市城东污水处理厂，污水处理厂建成投产后区域水环境将得到一定的改善；根据噪声监测结果，拟建厂区东、南、西、北四面声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼夜间的3类标准。可见，目前评价区域环境空气、声环境质量现状较好，但地表水环境质量现状较差，待城东污水厂建成投产后，区域水环境质量能得到一定的改善。 （4）周边企业对本项目的影响 本项目位于益阳市赫山区龙岭工业园，周边有较少居民，且在规划范围内都是拟拆迁的，厂区周围环境较好，不存在项目周边企业对本项目的影响。 另外项目占地范围内的拆迁住户由益阳市赫山区龙岭工业园负责拆迁。 （5）存在的制约因素及拟解决办法 本项目所在区域水环境质量现状较差，已没有水环境容量。但本项目产生的污水量较少，产生的废水经厂区污水处理设施及城东污水处理厂处理后对地表水环境影响较小。要求企业待城东污水厂投入运营后再投产使用，工业园目前正在规划建设益阳市城东污水处理厂工程，污水处理厂建成投产后区域水环境将得到一定的改善。 解决的办法：益阳市龙岭工业园管理委员会应加快益阳市城东污水处理厂工程的建设进度，尽快消减撇洪新河的污染负荷，以满足区域水质功能；在城东污水处理厂未建成前本项目不得投入生产使用。 综上所述：本项目符合益阳市的城市总体规划（2004～2020）和益阳龙岭工业园的园区规划，本项目产生的污染物比较少，采取相关环保措施后都可以实现达标排放，项目污水排入城东污水处理厂后对周围环境影响不大，所以本项目选址合理。 （三）平面布局合理性分析 拟建项目区位于益阳市龙岭工业园内，项目总平面布置根据公司厂址的自然条件和工程特点而考虑，一层为仓库，二次为切槽车间和半成品仓库，三层四层为涂装车间，符合工艺流要求，建筑整体布置满足消防和环保要求，力求做到按工序划分车间，功能明确，流程简捷流畅，有利于生产和运输，水电等公用工程靠近负荷中心。 工程总平面布置紧凑，充分利用厂区土地，在满足生产工艺的前提下，功能分区和工艺流程布置明确、合理、物流简捷、顺畅。从整体上看，该项目总平面布置基本合理。 （四）总量控制分析 本项目的废水经预处理后通过污水管道排入城东污水处理厂进行深度处理后达标外排，清洗废水排放量为60m3/a，COD、NH3-N排放量很小，可以忽略不计，无SO2、NO2排放，建议本项目不设置总量控制指标。

# 十、结论与建议

（一）结论 1 项目概况 龙建达（益阳）电阻有限公司改扩建年产120亿支直插电阻项目位于益阳市龙岭工业园，项目总投资2800万元，项目占地面积9900m2，设计生产能力为年产120亿支直插电阻。 2 环境质量现状 （1）监测结果表明评价区域各监测点位SO2、NO2小时浓度和PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。评价范围内空气环境质量较好。 （2）由撇洪新河评价河段水质监测结果可知：受纳水体三个监测断面COD、BOD5、TP、氨氮等出现不同程度的超标，地表水现状超标主要受周边农户生活污水以及龙岭工业园部分生产废水及生活污水排入纳污水体所致，工业园目前正在规划建设益阳市城东污水处理厂，污水处理厂建成投产后区域水环境将得到一定的改善。 （3）根据噪声监测结果，拟建厂区边界四面昼夜声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 可见，目前评价区域环境质量现状较好，但水环境质量现状较差。 3 环境影响分析 （1）大气环境影响 食堂油烟拟采用油烟净化设施处理后经排气筒排放可以达到《饮食业油烟起排放标准》（GB18483-2001）要求，有机废气采用低温等离子降解，去除率可达75%，经过15m高的排气筒排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，项目营运对大气环境的影响较小。 （2）水环境影响 本项目废水为生活污水，废水产生量为492m3/a，生活污水化粪池处理、除油后清洗废水经隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值后，纳入益阳市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，最终排入撇洪新河。 综上所述，本项目产生的污水量较少，产生的废水经厂区污水处理设施及城东污水处理厂处理后对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响 通过合理布局，并采取减振降噪措施，主要噪声源在昼夜间运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减后，厂界昼夜间噪声级可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物影响 生活垃圾经收集后定期由环卫部门进行处理；裁切等工序产生的废边角料可回收利用，定期外卖；上漆残余油漆，定期送有资质单位进行处理，并在厂区内设置危废暂存间，暂存间进行防雨、防渗、防晒处理。 本项目固体废物经上述处理后，对周围环境不会造成影响。 4 总量控制 本项目的废水经预处理后通过污水管道排入城东污水处理厂进行深度处理后达标外排，废水的排放量为492m3/a，COD、NH3-N排放量很小，可以忽略不计，无SO2、NO2排放，建议本项目不设置总量控制指标。 5 项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于电子元器件生产，根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）规定，本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 ①项目属于电子元器件生产，符合园区产业定位；用地性质为二类工业用地，符合园区及《益阳市城市总体规划（2004－2020）》用地性质要求。 ②基础设施基本完善，环保设施城东污水处理厂正在建设中，预计2017年投入使用。 ③项目所在地大气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；区内地表水水环境功能为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准；项目处于园区二类工业用地范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。项目的建设符合当地环境功能区划要求。评价区域环境空气、声环境质量现状较好，但地表水环境质量现状较差，已没有水环境容量。待城东污水厂建成投产后，区域水环境质量能得到一定的改善。 ④周边环境较好，交通便利，周边不涉及化工企业等，周边有较少居民在规划范围内都是拟拆迁的，不存在项目周边环境对本项目的影响。 ⑤由于本项目所在区域水环境质量现状较差，园区目前正在规划建设益阳市城东污水处理厂工程，预计2017年建成使用，要求企业待城东污水厂建成并投入使用后再进行生产。 （3）总平面布置合理性分析 工程总平面布置紧凑，充分利用厂区土地，在满足生产工艺的前提下，功能分区和工艺流程布置明确、合理、物流简捷、顺畅。按照功能分为原料存储区、成品存储区及生产加工区，工序布置规划合理，厂房、存储区及废水、废气处理设施布置在与厂区南侧居民点相对较远的位置。从整体上看，该工程总平面布置基本合理。 （4）清洁生产分析 该项目在生产工艺和设备、清洁能源、污染物产生、废物回收利用及环境管理等方面达到行业国内清洁生产的先进水平。 6 综合评价结论 龙建达（益阳）电阻有限公司改扩建年产120亿支直插电阻生产项目符合国家产业政策，选址符合益阳市城市总体规划和益阳市龙岭工业园总体规划要求，符合益阳市龙岭工业园环境影响报告书及其批复要求，项目采用的生产工艺符合清洁生产要求，项目选址可行。在采取有效的污染防治措施后，各种污染物可稳定达标排放且满足总量控制要求。经公众参与调查，公众对本项目的建设无反对意见。在严格执行“三同时”制度、落实本报告提出的各项环保措施条件下，从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。 （二）建议与要求 （1）建设单位必须严格执行“三同时”制度，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。 （2）建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治措施必须进行日常检查与维护保养，需确保各项环保设施正常运行，保证污染物达标排放，并加强环境日常监测，掌握污染物排放动态及环境质量变化情况。 （3）在运行期间，对厂区各项污染防治措施要加强维护和保养，严格按照各项操作规程进行操作，定时进行岗位培训。以确保各类设施正常、稳定地运行，设施运行率达到100%。 （4）加强管理人员和生产操作人员的责任心和环保意识，严格工艺控制和操作条件，按操作规程操作，加强岗位责任制，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。

# Text boxes

有机废气

环氧树脂/稀释剂

铜线

达标排放

引风机

噪声

上底漆

烘干

涂漆

烘干

自动检测

包装

成品

测、外选包装

素体

切槽

焊接

下料

低温等离子

风机

涂装机上集风装置

有机废气

废纸带

废料

粉尘、废料

有机废气

有机废气

废品