建设项目环境影响报告表

（送 审 版）

项 目 名 称：       年产8万平方米中空玻璃项目

建 设 单 位：         河南开诚门窗制造有限公司

编制日期：2019年2月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 年产8万平方米中空玻璃项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南开诚门窗制造有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□报告表■报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天1班，白班9小时工作制，年工作日300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 45 |
|  | 环保投资（万元） | 2.9 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 项目类别 | 十九、非金属矿物制品业，52 玻璃及玻璃制品“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造” |
|  | 产业结构调整类别 | 其他产业 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 否 |
|  | 投资主体 | 私有 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 安阳市 |
|  | 县（市） | 文峰区 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 海河流域 |
| 排水去向 | 经不低于1m3的废水收集装置收集后用于院内洒水抑尘，不外排 |
| 本项目污染因子 | ①废气：非甲烷总烃 ②废水：生产废水、生活废水； ③噪声：设备噪声； ④固废：生活垃圾、废玻璃（渣）边角料、废铝条边角料、废胶桶。 |
| 项目特征 | 涉水、涉气、不涉重金属 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8万平方米中空玻璃项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南开诚门窗制造有限公司 |
| 法人代表 | 汪涛 | 联系人 | 黄保国 |
| 通讯地址 | 河南 | 省（自治区、直辖市） | 安阳市 | 市（县） | 文峰区 |
| 联系电话 | 18837265882 | 传真 | / | 邮政编码 | 455000 |
| 建设地点 | 安阳市文峰区宝莲寺镇袁薛庄村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3042特种玻璃制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1200 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中：环保投资(万元) | 2.9 | 环保投资占 总投资比例 | 6.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019 | 年 | 3 | 月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 根据市场需求，河南开诚门窗制造有限公司拟投资45万元在安阳市文峰区宝莲寺镇袁薛庄村建设年产8万平方米中空玻璃项目，该项目建成投产后，可为社会提供一定数量的劳动就业岗位，具有较好的经济效益和社会效益。根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订）中相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，本项目符合国家产业政策。由于本项目投资额度小，无需备案。 本项目用地为租用安阳市文峰区袁薛庄村民委员会现有厂房，根据安阳市文峰区袁薛庄村的土地证，土地用地性质为建设用地，本项目用地符合国家产业政策（土地证与租赁协议详见附件）；根据安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府出具的证明，该项目建设符合安阳市宝莲寺镇整体发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需进行环境影响评价。为此，受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）中“十九、非金属矿物制品业，52 玻璃及玻璃制品“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造””，应按照环境影响评价类别为编制环境影响评价报告表。接受委托后，我公司立即组织评价人员进行了现场踏勘，收集了相关资料，在此基础上，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本环境影响评价报告表。 2．地理位置及周边环境概况 本项目位于安阳市文峰区宝莲寺镇袁薛庄村，利用现有厂房进行建设，项目地理位置见附图1。 项目东侧安阳豫信赛鸽公棚，南侧为铝合金门厂、北侧为内衣加工厂、西侧为空地。周围距离该项目较近的环境敏感点为厂址东南侧约555m的马庄村。项目周边环境及敏感点情况见附图2。 3、项目概况 （1）建设内容 本项目拟投资45万元，利用现有厂房建设年产8万平方米中空玻璃项目，总占地面积为1200m2，总建筑面积860m2。厂区平面布置详见附图3，本项目主要工程组成见表1、主要设备见表2： 表1 项目工程组成 项目 单位 数量 备注 占地面积 m2 1200 / 总建筑面积 m2 860 / 其中 办公室 m2 40 彩钢瓦结构，用于办公 原料区 m2 60 彩钢瓦结构，用于存放原料 加工车间 m2 760 彩钢瓦结构，用于生产加工 4.项目设备清单 表2 项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量/台 是否属于淘汰设备 1 中空玻璃生产线 LBJ 2025N+W 1条 否 2 中空玻璃全自动封胶线 ZNJ2025-II 1条 否 3 自动折弯机 / 1 否 4 分子筛灌装机 / 1 否 5 切铝机（手动） / 1 否 6 涡旋空气压缩机 / 1 否 7 冷冻式压缩空气干燥机 / 1 否 8 丁基胶涂布机 BTM02 1 否 9 全自动玻璃切割机 / 1 否 10 除膜机 / 1 否 11 玻璃清洗机 广汇力 1 否 12 下片机 XPJ04 1 否 13 磨边机 自制 2 否 14 叉车 3T 1 否 本项目设备在《产业结构调整指导目录（2015年修正）》中未涉及，且未被列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）（第二批）（第三批）（第四批）》及淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）（第二批）（第三批）。 5、主要原辅材料 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 消耗量 备注 玻璃原片 万平方米/年 20 外购 铝条 t/a 6 外购 硅酮胶 t/a 2 外购 丁基胶 t/a 2 外购 分子筛 t/a 4 外购 铝条插角 个/a 600000 外购 纯净水 L/a 15000 外购 新鲜水 m³/a 120 安阳市市政供水系统统一供水 电 万kwh/a 0.024 安阳市市政供电系统统一供电 主要原辅材料理化性质： 硅酮胶：是一种类似软膏，是一种家庭常用的黏合剂，主要成分为硅酸钠（Na2O·mSiO2)和醋酸以及有机性的硅酮组成。一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃（400oF）的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218℃（428oF）时，有效时间会缩短。 丁基胶：是合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成。制成品不易漏气，一般用来制造汽车、飞机轮子的内胎。丁基橡胶是异丁烯和异戊二烯的共聚物，它在1943年投入工业生产。优点有气密性好。它还能耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药品、不易硫化，并有吸震、电绝缘性能。缺点有加工性能较差。主要用于制作各种轮胎的内胎、无内胎轮胎的气密层、各种密封垫圈，在化学工业中作盛放腐蚀性液体容器的衬里、管道和输送带，农业上用作防水材料。 分子筛：是一种包含有精确和单一的微小孔洞的材料，可用于吸附气体或液体。足够小的分子可以通过孔道被吸附，而更大的分子则不能。与一个普通筛子不同的是它在分子水平上进行操作。因此，分子筛常用用来作干燥剂。一个分子筛能吸附高达其自身重量22%的水分。 主要产品 本项目主要产品为中空玻璃，年产量8万平方米。 7、公用工程 a、供排水系统 给水：项目用水主要是清洗玻璃的循环水，均为外购的纯净水，用水量为15000L/a；生活用水由市政供水，能满足使用需求。 排水：本项目无生产废水，员工使用厂区外现有公厕，为水冲式厕所，生活污水经化粪池处理后，由环卫工人定期清掏。 b、供电和供暖 工程年耗电量为0.024万KWh/a，由安阳市市政供电系统统一供电，能够满足项目使用需求，本项目不设锅炉。 8、人员与工作制度 本项目共有劳动定员10人（均不在厂内食宿），实行一天一班（一班9小时）工作制，年有效生产天数为300天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 安阳市位于太行山复背斜东冀与华北平原的过渡地带。西部为侵蚀低山和丘陵，地层自西向东由老到新层层出露。区域整个地貌特征由西向东依次为丘陵、平原、洼地三种类型，地势西高东低。本工程拟建场地地层属第四系河流近代冲积物，系洹河、漳河、汤河及黄河和卫河等河流共同冲积而成，地表岩性主要为亚粘土，底部夹不稳定的砂、卵石层。 本项目位于安阳市文峰区宝莲寺镇袁薛庄村，项目地理位置见附图1。 2、气候、气象 安阳市地处北暧温带，属大陆性季风气候，并有此地向平原过渡的地方特征，气候温和、日照充足、雨量集中、四季分明，其特点是：春季干旱、回暖快；夏季炎热、雨量多；秋季凉爽、雨量适中；冬季寒冷少雨雪。 安阳市历年平均气温为12.7～13.7℃，平均无霜期为201天，平均日照时间2368.0～2526.1小时，年均日照率为55%。历年平均降水量为688.8mm，年最大降水量1247.9mm，年最少降水量仅为243.0mm。其中春季约占13～14%，夏季占60～65%，秋季占19～22%，冬季仅占3～4%。安阳市年平均相对湿度为65～68%，夏季较大，秋冬次之，春季较小。其中8月份平均为81%；5～6月份平均仅为58%，显示气候干燥。据1998～2002年统计，全年最多风向为南风，频率为17.5%，与南风相邻的南东南风和南西南风也较多，三者合计偏南风频率达33.54%。次多风向为北东北风，频率为10.46%，与北风、东北风及北西北风合计，全年偏北风向频率达31.07%，静风频率11.02%，年平均风速为2.5m/s。 3、水文情况 安阳市境内的河流，分属黄河流域和海河流域漳卫南运河水系，流经安阳市区的河流均属海河流域漳卫南运河水系，主要有安阳河、万金渠、洪河等。评价区域属弱水区域贫水区，地下水埋藏较深，一般为50～150m以下。 按多年资料计算，安阳市水资源总量为17.1亿立方米，其中地表水8.673亿立方米，地下水11.275亿立方米，扣除重复量2.847亿立方米外，可用量为8.428亿立方米。 可利用的水资源量多年平均为23.298亿立方米，其中地表水4.053亿立方米，地下水为8.428亿立方米，过（入）境水10.817亿立方米。 4、土壤、植被情况 评价区域土壤大致分为两合土、白面土、游土、褐土性黄土及砂土等，适宜多种农作物种植，林木覆盖率为15%。

5、文峰区概况 文峰区是安阳市委、市政府机关所在地，全市的行政、商贸、文化中心。辖1镇、12个街道办事处、2个商业步行街综合管理办公室，67个社区、42个行政村，面积85平方公里，人口32.06万。 文峰历史悠久，人文荟萃。为宋、元、明、清历代州府县所在地，是安阳市建制最早的市区之一。辖区内现存各种不可移动文物487处、非物质文化遗产20余项。其中安阳古城是国家历史文化名城，拥有1600余年历史；钟楼、袁氏小宅、文昌阁、明清一条街等文化古迹星罗棋布；五代后周建筑文峰塔（原名天宁寺塔）、宋代韩王庙、明代高阁寺、清代“府城蝗庙”等是国家级保护文物。古城保护复兴工程启动实施，古城风韵与现代文明交相辉映、熠熠生辉。 文峰区位优越，交通发达。位于安阳市核心城区，京广高铁、京广铁路、京珠高速公路、107国道纵穿南北，南林高速横贯东西。距首都北京500公里，距郑州新郑国际机场180公里，距河北邯郸码头机场、规划建设中的豫东北支线机场仅30公里。辖区光明路、中华路、文峰大道和文明大道等城市主干道纵横交织，东工路、朝阳路、利民路、迎春东街、德隆街西段等断头路渐次打通，形成了四通八达的道路交通网络。 文峰城乡统筹，功能完善。空间格局不断优化，城乡面貌日新月异，城镇化率达到76.6%。八中路口、市教体局、德隆化纺厂等片区改造完成，南大街片区、高招办片区、汪家店城中村、中华路7个村等棚改工程全面实施。新增迎宾馆、万达嘉华、国贸双子塔等一批城市“地标”，建成嘉宝广场、凯旋大厦、班芙春天等一批现代建筑。宝莲寺纳入高端商务区规划，构建55公里“两纵四横”路网格局，管网设施及绿化亮化配套到位。建成可容纳1.6万人的新型农村社区，广大农民群众享受城市化公共服务。成功通过国家卫生城市创建及复审，圆满完成航空运动旅游节、豫商大会等重大会展任务，以良好城市形象，赢得了八方来客的一致好评。 文峰经济繁荣，实力领先。近年来，文峰区紧紧围绕打造安阳首善之区、全面建设区域性中心强区的奋斗目标，突出抓好现代服务业、新型城镇化和社会建设“三项重点”，统筹推进商务中心区、特色商业区、宝莲寺高端商务区和产业集聚区“四区建设”，实现了经济社会平稳较快发展。2016年，全区生产总值达到87.9亿元，第三产业增加值达到74.3亿元，固定资产投资达到132.9亿元，财政总收入突破10亿大关，其中一般公共预算收入达到7.9亿元，收入总量位居我市城区首位，增速在全省城区位居前三、较2011年上升41位。在全市目标综合量化考核中，连年位居城区前列。 文峰三产发达，优势突出。现代服务业快速发展，成为区域经济的核心支撑。第三产业GDP占比、财政贡献率分别达到84.5%、79%。特色商业区重点发展生活性服务业，建成文峰旺角、新丹尼斯百货、文峰汇·十二府等现代商业设施，打造精品服装、黄金珠宝、休闲餐饮等特色街区，汇集了海澜之家、屈臣氏等一大批知名品牌。商务中心区重点发展高成长生产性服务业，万达广场、义乌商贸城、CBD中央商务区（碧桂园）等超10亿元商业综合体相继入驻，浦发银行、郑州银行、珠江村镇银行、中原证券等金融总部纷纷落户，集聚了一批金融保险、高端商贸、文化创意企业，成为服务安阳、辐射周边的现代服务业集聚区。电商大厦被授予“国家工业电子商务区域试点”。商务中心区被评为二星级商务中心区，成功跻身全省十强。宝莲寺高端商务区重点发展高端现代服务业，国旅·安阳城、华强康体文化运动园等项目全面开工建设，中部易商谷电子商务产业园被认定为“河南省电子商务示范基地”，取得商务部“电商专业认证机构”审批资格，成为华北唯一获此权限的地区。 文峰创新驱动，工业升级。坚持科技引领，推动工业经济向“高精尖”发展。投资2000万元，支持“研发创新中心”建设。与中科院、天津大学合作，建立“电工研究所实验基地”、“新材料实验基地”。推动企业自主创新，建成国家级研发中心1个、博士后科研工作站1个、企业研发中心5个。申报自主知识产权180余项，连续三次被评为“全国科技进步先进城区”、“全国科普示范城区”。科技龙头集聚发展。斯普机械、方快锅炉、利浦筒仓等一批“科技小巨人”企业迅速壮大，高新技术产业占比达到71.3%。中国第一台直驱式潮流能发电机在文峰下线，高性能动静压陶瓷电主轴研发成功；再生能源环保设备等项目取得重大突破，国家级“清洁燃烧锅炉研发中心”完成主体工程。高端装备制造应用技术处于全国领先水平，国家新能源环保智能装备制造基地初具规模。 文峰环境优美，社会和谐。高标准建设生态廊道，城市绿化覆盖36%、绿地率37%、人均公共绿地面积13平方米。教育产业发达，拥有安阳师范学院、安阳一中、安阳实验小学、九府幼儿园等知名教育机构上百家。社会安定有序，“天眼、地网、强基”三大工程筑牢平安文峰根基。“区域化党建”、“十星级创建”、“网格化服务”叫响文峰品牌，“四项制度建设”被确定为省级示范区。先后荣获全国科普示范城区、全国科技进步先进城区、全国和谐社区建设示范城区、全国白内障无障碍城区等省级以上荣誉80余项。千年古城不断焕发出无限潜力和勃勃生机。 近年来，文峰区以建设“区域性中心强区”为目标，以打造“安阳首善之区”为思路，突出抓好现代服务业、新型城镇化和社会建设“三项重点”，统筹推进商务中心区、特色商业区、宝莲寺高端商务区和产业集聚区“四区建设”，各项经济社会事业快速有序发展。经济繁荣，实力领先。2016年，全区三产增加值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、公共财政预算收入增速均位居全市六区第一，财政总收入突破10亿大关，收入总量位居我市城区首位，增速在全省城区位居前三、较2011年上升41位。在全市目标综合量化考核中，连年位居城区前列。城乡统筹，功能完善。八中路口、市教体局、德隆化纺厂等片区改造完成，南大街片区、高招办片区、汪家店城中村、中华路7个村等棚改工程全面实施，相继建成安阳迎宾馆、万达广场、国贸双子塔一批现代“地标”建筑，宝莲寺镇纳入高端商务区规划，建成55公里“两纵四横”路网格局，全区城镇化率达到76.6%。三产发达，优势突出。依托服务业“三区”（特色商业区、商务中心区、宝莲寺高端商务区），现代服务业快速发展，万达广场、义乌商贸城、CBD中央商务区（碧桂园）、国旅·安阳城、华强康体文化运动园等项目纷纷落户，第三产业GDP占比、财政贡献率分别达到84.5%、79%，商务中心区被评为全省二星级商务中心区，成功跻身全省十强。创新驱动，工业升级。与知名院校合作建设“研发创新中心”、“电工研究所实验基地”、“新材料实验基地”，建成国家级研发中心1个、博士后科研工作站1个、企业研发中心5个。申报自主知识产权180余项，高新技术产业占比达到71.3%。高端装备制造应用技术处于全国领先水平，国家新能源环保智能装备制造基地初具规模。连续三次被评为“全国科技进步先进城区”、“全国科普示范城区”。环境优美，社会和谐。城市绿化覆盖达36%、绿地率达37%，人均公共绿地面积13平方米。“区域化党建”、“十星级创建”、“网格化服务”叫响文峰品牌，“四项制度建设”被确定为省级示范区。先后荣获全国科普示范城区、全国科技进步先进城区、全国和谐社区建设示范城区、全国白内障无障碍城区等省级以上荣誉80余项。让千年古城不断焕发出无限潜力和勃勃生机。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据《2017年河南省环境状况公报》及中国空气质量在线监测分析平台公布的 2017年安阳市空气质量指数日历史数据统计结果，项目所在区域安阳市各环境空气评价因子数据见下表。 表4 空气环境质量现状 评价因子 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率 （%） 达标 情况 SO 2 年平均质量浓度 31 60 51.6 达标 24小时平均第98百分位数 25 150 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 123 超标 24小时平均第98百分位数 66 80 82.5 达标 PM10 年平均质量浓度 144 70 206 超标 24小时平均第95百分位数 129 150 86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 83 35 237 超标 24小时平均第95百分位数 74 75 98.67 达标 CO 第95百分位数年平均质量浓度 4100 4000 103 超标 24小时平均质量浓度 2 10 20 达标 O3 第90百分位数年平均质量浓度 210 160 131 超标 由上表可知，2017 年安阳市环境空气中SO2年均值与日平均值、NO2日平均值、PM10日平均值、PM2.5日平均值、CO日平均值均达到环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5、CO年均值超过环境空气质量二级标准，占标率分别为123%、206%、237%、103%、131%。因项目所在区 NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不能够满足环境空气质量二级标准，因此，判定安阳市为环境空气质量不达标区。 2、声环境质量 根据《安阳市城市声环境功能区划（2016-2020）》，选址区域声环境质量属于2类功能区，建设项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。根据项目特点和周围环境情况，对厂址中心点噪声进行了现场监测。监测统计结果见表5， 表5 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 监测 日期 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 监测结果 标准值 超标值 监测结果 标准值 超标值 厂址中心 2019.1.30 50.3 ≤60 0 44.5 ≤50 0 2019.1.31 52.1 0 43.1 0 3、地表水 本项目最近的地表水为南侧1621m为羑河，羑河为汤河支流，羑河目前为断流。根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020年）》，羑河为Ⅴ类水体，汤河在杨村至入卫河口为Ⅴ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据安阳市地表水环境质量周报（2019年第8周），汤河在石辛庄断面氨氮为1.68mg/L，COD为27mg/L，COD满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IⅤ类标准；氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准对比，COD超过Ⅲ类水质标准50%以下，氨氮超过Ⅲ类水质标准50%以上。 4、生态环境现状 区域内已没有珍稀动物存在，附近无划定的自然、生态保护区；周边无古树、古木等植被群落和珍稀动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下表6： 表6 主要保护目标及保护级别表 环境要素 敏感目标 方位 距厂界距离 保护级别 环境空气 声环境 马庄村 南 555m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 地表水 羑河 南 1621m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 地下水环境 / / / 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、根据《安阳市环境空气质量功能区划（2016-2020年）》，项目所在地区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表7。 表7 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级） 污染因子 标准限值（μg/Nm3） 年平均 24小时平均 1小时平均 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 - 颗粒物（粒径小于或等于10μm） 70 150 / 颗粒物（粒径小于或等于2.5μm） 35 75 - SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 2、项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准具体标准值见表8。 表8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准等效声级：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020年）》，本项目所在区域地表水为羑河，水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，具体标准限值见表9。 表9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目 pH BOD5（mg/L） CODcr（mg/L） 氨氮（mg/L） Ⅴ类标准值 6-9 ≤10 ≤40 ≤2.0 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准值 65 55 2、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度标准，具体标准见下表11。 表11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染因子 无组织排放监控点浓度限值 监控点 非甲烷总烃 4.0mg/m3 周界外浓度最高点 本项目生产用水循环使用，不外排；职工产生的生活污水经化粪池处理后由环卫工人定期清掏，不外排。 4、固废：运营期一般固体废物及生活垃圾排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物临时贮存执行 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18595-2001)及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产过程中无SO2、NOx排放。 项目生产过程产生的磨边废水和清洗废水循环使用，不外排，定期更换的清洗废水经沉淀后，上层清液用于院内洒水抑尘；生活污水经收集装置收集后用于院内洒水抑尘，不外排。 建议项目的总量控制指标为：COD 0t/a；NH3-N0t/a；SO20t/a；、NOx0t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程（图示）及主要产污环节： 本项目外购玻璃原片、丁基胶、硅酮胶、分子筛等原材料，进行中空玻璃深加工。拟建设中空玻璃生产线1条。 生产工艺及排污节点图： 图1本项目生产工艺及排污节点图 工艺说明： （1）铝间隔框加工：外购铝条经手动切铝机切割，再经人工组装即成铝间隔框，期间会产生噪声及铝条边角料；外购一定规格的铝条经自动折弯机折弯，即成铝间隔框，期间会产生噪声。 （2）填充分子筛：在铝制空心间隔框内侧填充分子筛干燥剂，用于双层玻璃夹层中空气干燥。由于分子筛干燥剂落粉率极低，在填充过程中不会因为摩擦而产生细小的粉尘而在中空玻璃内部表面形成灰尘，故该工序无污染物产生。 （3）涂布丁基胶：分子筛灌装完毕后立即采用丁基胶涂布机在铝制间隔框内侧涂布丁基胶进行第一次密封，起到固定分子筛的作用。涂布期间会产生少量的有机废气。 （4）玻璃原片切割：外购玻璃原片经全自动玻璃切割机切割成不同规格的半成品，期间会产生噪声及废玻璃边角料。 （5）磨边：用自制磨边机对切割半成品进行边缘处理，磨边工序采用水冲方式对磨边过程中产生的粉尘进行补集，同时也能起到冷却作用。产生的废水中仅含玻璃粉尘，不含其它特征污染物，废水经设备下方的集水槽（循环水池）收集后，再经沉淀处理后循环使用。循环水池池底产生的玻璃渣清掏收集后外卖玻璃生产企业循环再利用。 （6）清洗：半成品在中空玻璃自动生产线上进行清洗，期间会产生噪声、清洗废水和固废，清洗废水循环使用不外排，只需定期补充。清洗废水每半月更换1次，更换后的循环废水经沉淀后，上层清液用于厂区院内洒水抑尘，下层玻璃渣经收集后外卖玻璃生产企业循环再利用。 （7）嵌铝间隔框：工艺采用中空玻璃自动生产线上人工对玻璃粘附已涂布丁基胶的铝间隔框，便于将两片清洗干净的玻璃框住。 （8）板压合片：密封后的玻璃通过中空玻璃生产线的合片台、板压机对玻璃进行板压合片。 （9）自动封胶：板压合片后的玻璃经中空玻璃封胶线自动对玻璃进行二次密封，期间会产生噪声和废气。 （10）密封好的中空玻璃经自然冷却后即为成品。

主要污染工序： 1、废气:本项目所用玻璃磨边工序采用湿式磨边工艺，期间无磨边粉尘产生，则营运期废气污染源主要为中空玻璃生产密封过程中挥发的非甲烷总烃。 2、废水：本项目玻璃加工过程中产生的清洗废水及磨边粉尘处理废水中含有玻璃碎渣，主要污染因子为SS，这部分废水经设备自带水槽（循环水池）收集后，再经沉淀取上层清液回用，下层玻璃粉尘沉渣定期由专人打捞清理、收集，作为一般工业固废处理。则本项目运行过程中产生废水为员工生活污水、清洗和磨边废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS。 3、噪声：本项目产生的噪声主要为各类生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为75~90dB(A)。 4、固废：项目运营期一般固废主要为废玻璃渣（废玻璃边角料、玻璃渣）、废铝条边角料、职工的生活垃圾；危险废物主要为废胶桶（包含废硅酮胶桶、废丁基胶桶）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生量及浓度 | 排放量及浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂布丁基胶工序 | 非甲烷总烃 | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  | 自动封胶工序 | 非甲烷总烃 | 0.0006t/a | 0.0006t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | / | 72m3/a | 0 |
|  |  | COD | 350mg/L、0.0252t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L、0.0144t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L、0.01584t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.00216t/a |  |
| 固体废物 | 工业固废 | 职工生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
|  |  | 废玻璃边角料（渣） | 7.5t/a | 0 |
|  |  | 废铝条边角料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废胶桶 | 0.5t/a | 0 |
| 噪声 | 营运期 | 本项目产生的噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为75~90dB(A)。经过基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准要求，对周边声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设区域无珍稀、涉危动物和自然保护区，不会改变当地生态环境，对当地生态环境影响较小。本项目正常生产时对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用安阳市文峰区袁薛庄村民委员会现有厂房进行生产，无需进行土方工程建设，施工期为生产设备安装过程中产生的噪声，该项目周边200米内无声环境敏感点，项目施工期对周围环境的影响轻微。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目所用玻璃磨边工序采用湿式磨边工艺，期间无磨边粉尘产生，则营运期废气污染源主要为中空玻璃生产密封过程中挥发的非甲烷总烃。 1.1密封废气 本项目有机废气来源于中空玻璃第一次密封涂布丁基胶所挥发的有机废气和板压合片后的硅酮胶密封所挥发的有机废气。 丁基胶涂布后因在高温条件下会产生各类混合烃类化合物。成分较为复杂，各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算，本评价以非甲烷总烃及。参考同类行业相关资料，可挥发性有机物约占丁基胶用量的0.8‰，本项目丁基胶用量约为2t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.0016t/a（0.00059kg/h），为无组织排放。 二次自动封胶工序中，硅酮胶在常温下使用。参考同类行业相关资料，可挥发性有机物约占硅酮胶用量的0.3‰，本项目硅酮胶用量为2t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.0006t/a（0.00022kg/h），为无组织排放。 1.2废气无组织排放估算 ①大气污染物源强 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 —AERSCREEN 进行估算，计算污染源污染物的浓度，并计算相应浓度占标率，参数设置见下表。 表12 面源参数调查表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/ kg/h X Y 非甲烷总烃 1 加工车间 114.393340307 35.984255268 65.753 38 20 0 5 2700 正常排放 0.00081 估算模型参数详见下表： 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温/ ℃ 38.7 最低环境温/ ℃ -10 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/ m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / ②预测结果 估算结果见下表： 表14 烟尘无组织排放浓度预测结果一览表 项目 地形 最大落地距源距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 占标率（%） 评价工作等级 非甲烷总烃 简单地形 193 0.0008324 0.02 三级评价 经采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目产生的无组织粉尘进行估算，估算结果显示，项目产生的无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度落在以车间为中心193m的距离（周界外浓度最高点），浓度值为0.0008324mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）的要求，对周围环境影响较小。 1.4评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%所对应的最远距离D10%。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，单位%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 大气评价工作等级按下表的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax： 表15 大气环境影响评价工作级别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1% ≤Pmax< 10% 三级 Pmax<1% 经采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目产生的无组织粉尘进行估算，估算结果显示，下风向颗粒物的Pmax<1%，本项目环境空气影响评价工作等级定为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.4废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目无组织排放污染物进行核算，见下表。 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 加工车间 / 非甲烷总烃 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0 0.0021 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0021 表17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0021 1.5大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居民区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。 大气防护距离采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN 进行估算，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中小时评价标准值进行预测，计算结果见表18。 表18 大气防护距离计算 污染物 小时评价标准mg/m3 计算结果（m） 非甲烷总烃 4.0 无超标点 根据表25可见，按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，本项目无组织排放厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）本项目无需设置大气环境防护距离。 1.6卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对VOC的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc－工业企业污染物的无组织排放量，kg/h； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； 表19 卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物名称 项目所在地平均风速（m/s） A B C D 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 3.1 470 0.021 1.85 0.84 0.005 50 根据以上计算结果及卫生防护距离取值原则，本项目卫生防护距离确定为50m。 根据现场调查，项目周边主要为道路及空地，距离本项目生产车间最近的敏感点为南侧555m马庄村。因此在划定的50m卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感建筑，满足卫生防护距离要求。 本项目卫生防护距离包络图如下： 综上所述，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运行过程中产生废水为员工生活污水、清洗和磨边废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS。 2.1磨边废水 本项目所用玻璃磨边工序采用湿式磨边工艺，玻璃原片加工时，粉尘随水带入循环水池中，该部分水主要含玻璃粉尘，日补充水量约0.5m³，废水经沉淀处理后，上层清液回用，不外排。下层玻璃粉末结块后捞出，沥干后外售玻璃生产企业循环再利用。 2.2清洗废水 本项目中空玻璃加工过程中产生的清洗废水，废水均中含有玻璃碎渣，主要污染因子为SS，这部分废水经设备自带水槽（1.2㎡循环水池）收集后，再经沉淀取上层清液循环使用，不外排，只需定期补充，补水量为1m³/d。清洗废水每半月更换1次，更换后的循环废水经沉淀后，上层清液用于厂区院内洒水抑尘，下层玻璃渣经专人打捞清理、收集，沥干后外售玻璃生产企业循环再利用。 2.3生活废水 项目运营期的生活污水。本项目职工定员10人，均不在厂区食宿，依托厂区外公用水冲式厕所，年生产300天。参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），结合当地实际情况，在生产员工按平均每人30升/天用水定额计算，则该项目用水量为90m³/a（0.3m³/d），污水产生量按用水量的80％计算，则污水产生量为72m3/a（0.24m³/d），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。类比一般生活污水水质，确定本项目污水中主要污染物的浓度分别为CODCr 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L和NH3-N 30mg/L。 因本项目产生的生活污水量较小，环评建议建设单位在洗漱区域建设不低于1m3的废水收集装置，将生活废水收集后用于院内洒水抑尘，不外排。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来自机械设备产生的噪声，根据类比同类设备噪声源强度在75～90dB(A)之间，本项目整个生产过程均在标准厂房内进行，生产厂房隔音降噪效果可达到20～25 dB（A）。 表20 设备主要噪声源强一览表 序号 噪声源 数量 治理前源强 dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 中空玻璃生产线 1 70～75 基础减震、墙壁隔声 20 2 中空玻璃全自动封胶线 1 70～75 基础减震、墙壁隔声 20 3 自动折弯机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 4 分子筛灌装机 1 75～80 基础减震、墙壁隔声 20 5 切铝机（手动） 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 6 涡旋空气压缩机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 7 冷冻式压缩空气干燥机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 8 丁基胶涂布机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 9 全自动玻璃切割机 1 75～85 基础减震、墙壁隔声 20 10 除膜机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 11 玻璃清洗机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 12 下片机 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 13 磨边机 2 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 14 叉车 1 75～90 基础减震、墙壁隔声 20 根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值。预测公式如下： LA=LA(r0)-20lg（r-r0） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 式中：Lp—某点叠加后的总声压级，dB（A）； Li—第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 经预测，厂界噪声环境影响如下： 表21 厂界噪声环境影响评价预测结果 单位：dB（A） 厂界 设备距厂界距离(m) 贡献值 标准值 达标状况 东厂界 5 55.3 65 达标 南厂界 10 51.9 西厂界 4 55.7 北厂界 3 56.2 马庄村 563 7.9 60 注：本项目只在白天进行生产，因此只对白天进行预测。 由表21可知，运营期本项目噪声采用厂房隔声、基础减震等措施治理后，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值昼间65dB(A)夜间55 dB(A)的要求。项目噪声源所在的生产厂房距离最近的马庄村555米，也能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的标准要求。故本项目运营后设备噪声对该区域声环境影响轻微。 4、固废环境影响分析 本项目在运营期产生的固体废弃物主要有：（1）废玻璃边角料（渣）；（2）职工生活垃圾；（3)废铝条边角料；（4）废胶桶。废玻璃边角料（渣）、生活垃圾、废铝条边角料、废胶桶均属一般固体废物。 4.1废玻璃边角料（渣） 本项目切割加工会产生一定量的废玻璃边角料，磨边和清洗工序会产生少量的废玻璃渣，根据类比，废料产量约占原材料的20%（4万㎡/a），玻璃的密度为2500kg/m³，厚度为5mm，则玻璃渣和边角料的产生量约为7.5t/a，该废料收集后外售玻璃生产企业循环再利用。 4.2职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，均在厂区食宿，所用厕所为水冲式厕，年生产300天。在职工生活垃圾按每人每天产生0.3kg计算，则职工生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾为一般性固体废物，不含特殊污染物质，收集后由环卫部门定期清运，对周围环境影响很小。 4.3废铝条边角料 本项目在铝条切割的时候会产生废铝条边角料，根据企业提供材料，年产生量为0.1t/a，经收集后外售。 4.4废胶桶 本项目中空玻璃密封过程使用丁基胶和硅酮胶，期间会产生废丁基胶桶和废硅酮胶桶。经查阅《国家危险废物名录》（部令第39号），废胶桶属于危险废物，分类编号为HW13，废物代码为900-014-13。根据企业提供材料，废胶桶年产生量为0.15t，车间内规范设置危废暂存间，废胶桶经危废暂存间暂存后，定期由厂家回收再利用。 综上所述，本项目营运期产生的一般固体废物及危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、项目可行性分析 经查阅《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类，符合国家产业政策。 本项目用地为租用安阳市文峰区袁薛庄村民委员会现有厂房，根据安阳市文峰区袁薛庄村的土地证，土地用地性质为建设用地，本项目用地符合国家产业政策（土地证与租赁协议详见附件）；根据安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府出具的证明，该项目建设符合安阳市宝莲寺镇整体发展规划。 因此，本项目符合国家产业政策及区域规划，项目投产后，对周围环境影响较小。综合分析，项目选址合理。 6、项目环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资45万元，其中环保设施投资估算为2.9万元，占总投资的6.4％。具体项目见表22。 表22 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表 编号 污染类别 治理内容 环保设施 投资额（万元） 预期处理效果 1 噪声 噪声 合理布局产噪设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施。 2.0 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 废气 密封废气 加强车间通风 0.4 厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度标准 3 废水 生活废水 不低于1m3的废水收集装置 0.1 不外排 磨边、清洗废水 循环使用；定期更换清洗废水的上层清液用于院内绿化 0 不外排 4 固废 生活垃圾 垃圾桶，由环卫部门集中处置。 0.1 固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 废玻璃边角料（渣）、废铝条边角料 车间内设置暂存场所，出售利用。 0.1 废胶桶 车间内设置危废暂存间，定期由厂家回收再利用。 0.2 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18595-2001)及其修改单 总计 2.9

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂布丁基胶工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 自动封胶工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 经不低于1m3的废水收集装置收集后用于院内洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 生产废水 | 磨边废水、清洗废水 | 磨边废水、清洗废水循环使用；清洗废水定期更换，上层清液用于院内绿化，下层玻璃渣按一般固废处置 | 不外排 |
| 固体废物 | 营运期 生活固废 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集箱，及时外运填埋。 | 合理处置 |
|  | 运营期 生产固废 | 废玻璃边角料（渣）、废铝条边角料 | 车间内设置暂存场所，收集后出售综合利用 | 合理处置 |
|  |  | 废胶桶 | 经车间内危废暂存间暂存后，定期由厂家回收再利用。 | 合理处置 |
| 噪声 | 运营期 生产设备噪声 | 机械噪声 | 所有设备均安装在室内，采取基础减振、建筑设置隔等降噪措施。 | 对环境影响不大 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为利用现有厂房，项目建设后对生态影响不大。 |

结论与建议

一、环境影响分析结论 河南开诚门窗制造有限公司拟投资45万元在建设年产8万平方米中空玻璃项目，该项目位于安阳市文峰区宝莲寺袁薛庄村，租赁安阳市文峰区袁薛庄村民委员会现有厂房组织生产。项目总占地面积为1200m2，总建筑面积860m2。 1、产业结构政策、项目占地及规划相容性分析 （1）产业结构政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目所用设备均不在淘汰类之列，符合当前国家产业政策。 （2）项目占地及规划相容性 经查阅《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类，符合国家产业政策。 本项目用地为租用安阳市文峰区袁薛庄村民委员会现有厂房，根据安阳市文峰区袁薛庄村的土地证，土地用地性质为建设用地，本项目用地符合国家产业政策（土地证与租赁协议详见附件）；根据安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府出具的证明，该项目建设符合安阳市宝莲寺镇整体发展规划。 因此，本项目符合国家产业政策及区域规划，项目投产后，对周围环境影响较小。综合分析，项目选址合理。 2、环境影响分析结论 2.1施工期影响分析结论 本工程施工期对环境的影响主要是设备安装噪声该，项目施工期对周围环境的影响轻微。 2.2营运期影响分析结论 2.2.1废水 本项目投入运营后厂区生活污水经不低于1m3的废水收集装置收集后用于院内洒水抑尘，不外排；生产过程产生的磨边废水和清洗废水循环使用，不外排，定期更换的清洗废水经沉淀后，上层清液用于院内洒水抑尘，对地表水环境影响轻微。 2.2.2废气 本项目生产废气主要为密封废气。密封过程产生的有机废气非甲烷总烃经车间通风，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中的无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 2.2.3噪声 本项目噪声源采取隔声、减振等降噪措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。距离本项目最近的敏感点为南555米的马庄村，也能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的标准要求。因此，本项目营运期噪声对环境的影响轻微。 2.2.4固废 本项目在运营期产生的固体废弃物主要有废玻璃边角料（渣）、废铝条边角料、职工生活垃圾、废胶桶。其中，废玻璃边角料（渣）、废铝条边角料收集后，集中出售综合利用；生活垃圾由环卫部门集中处置；废胶桶收集后在车间内危废暂存间暂存，定期由厂家回收再利用。经以上处置措施后，本项目固体废物对周围环境影响不大。 3、总量控制 本项目生产过程中无SO2、NOx排放。项目生产过程产生的磨边废水和清洗废水循环使用，不外排，定期更换的清洗废水经沉淀后，上层清液用于院内洒水抑尘；生活污水经经不低于1m3的废水收集装置收集后用于院内洒水抑尘，不外排。 建议项目总量控制指标为：COD 0t/a；NH3-N0t/a；SO20t/a；NOx0t/a。 二、其它要求 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、严格落实评价提出的废气、废水、噪声、固废等污染物防治措施，尽可能减小废气、废水、噪声、固废对外环境的影响。 3、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免非正常操作带来的废气、废水、固体废物和噪声对周围环境的影响。 三、评价总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策；选址符合当地总体规划；在认真落实评价所提污染防治措施和建议情况下，该项目营运后对周围环境影响较小，从环境保护角度论证，该项目建设是可行的。

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目周边环境及敏感点示意图

附图3  项目平面布置示意图

附件：

附件1  委托书

附件2  土地证明

附件3  规划证明

附件4  租赁协议

附件5  营业执照

附件6  法人身份证

# Text boxes

国环评证乙字

第3111号

噪声、循环废水、固废

固废、噪声

废气、噪声

玻璃原片

切割

磨边

清洗

嵌铝间隔框

板压合片

自动封胶

自然冷却

成品

废气、噪声

涂布丁基胶

铝条

自动折弯机

填充分子筛

人工组装

切割

铝条

噪声

固废、噪声

50m

审批意见 ：