招   标   文   件

项目编号：  JG2011-158

项目名称：  真空高温管式炉等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年三月

第一部分   招标邀请函

受天津工业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就真空高温管式炉等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-158

2．项目名称：真空高温管式炉等设备

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2011年3月17日至2011年4月12日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年4月13日9：00时， 各投标单位须于2011年4月13日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：24528042（刘晔）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年3月17日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为真空高温管式炉等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。开标时由政府采购监督员负责在验标时，根据投标文件正本总报价，检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未中标供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。中标的供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标第一包可以分项进行投标；第二、三、四包必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：微波矢量网络分析仪

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率测试仪 | 1-电阻率-10-3～103Ωcm; 2-电阻-10-7～103Ω; 3-多用途-粉末-块体两用 4-最小电阻分辨率-0.2μΩ 配件需求： 附带测试粉末与块体材料的样品盒与夹具 | 台 | 1 |
| 2 | 粉体振实密度仪 | 1 重复性精度 ≤1% 2 振动幅度 3mm 3 振动频率 250次/min 4 双筒。 | 台 | 2 |
| 3 | 电泳仪 | *输出范围 稳压0~100V 50mA 用于测量胶体，泥浆等悬浮微粒的ζ电位。 每个电源必须配电泳槽一个 | 台 | 6 |
| 4 | 真空手套箱 | *1-水、氧含量-小于1ppm *2-泄漏率-≤0.05Vol%/h *3-仪器结构-过渡仓附带加热系统，可进行室温到200℃的短时加热， *4-气压控制-自动控制，工作气压可设定在范围±12mbar *5-工作空间-不小于L×W×H= 1200mm×750mm×900mm *6-箱体材质：-SUS304 不锈钢， 7-箱体厚度-3 mm 配件需求： 胶皮手套两付。 其它说明： 箱体内设有多孔电源接线板，箱体顶面及端面面留有2 个KF40 备用接口，1 个电源接口AC220V，仪器采用触摸屏，便于进入各功能；闭合环气体循环，无油和真空 | 台 | 1 |
| 5 | 纽扣电池-电容封装四件套 | *1-封装压力-0~100MP 可调 *2-封装尺寸-R2430 *3-封口卷边-封口卷边良好、无漏口 配件需求： R2430型纽扣电池封口机用圆柱瓷堆一个。 其它说明： 纽扣电池-电容封装四件套为三台冲片机与一台纽扣电池-电容封口机。 冲片机的直径分别为13mm、18mm和24mm。 电池-电容封口机适合于R2430型纽扣电池的封装，且可放入双工位手套箱中操作。 | 套 | 1 |
| 6 | 电池、电容电极用对辊机 | 1-闸辊工作面宽度-20mm- *2-轧辊之间间隙-0~5mm可调- 3-转速-4r ~ 8r/min- *4-轧辊表面粗糙度-0.8- *5-轧辊精度-+0.005mm- *6-轧辊硬度-HRC62-65- *7-轧辊位置-两辊平行放置- 8-轧辊工作温度-≤200℃- | 台 | 1 |
| 7 | 电池、电容涂覆机 | *1-涂布厚度-30~150μm可调 *2-涂布宽度-大于10厘米 *3-附带功能-可加热（0~200℃） *4-涂布方式-自动涂布 其它说明： 自动涂布。 配件需求： 刮刀一套 | 台 | 1 |
| 8 | Arbin电池测试系统(进口) | *1-电压-±5V *2-电流-±2A *3-上升时间-50μs~0.2mS *4-精度-±0.02%FSR *5-循环伏安-扫描范围:-5V~5V *6-四电极测试-双参比电极 7-分辨率-±0.01%FSR 配件需求： 附带电压辅助通道线四只。 | 台 | 1 |
| 9 | 电极材料测试系统 | *1 通道数 8个 *2 电压 0V～5V *3 电流 ±0.001 mA～±1mA *4 电流测量精度 0.05%RD + 0.05%FS *5 电压测量精度 0.05%RD + 0.05%FS *6 采样步长 ±1秒 配件需求： 请配两个四台套的仪器架，另加配20套纽扣夹具和10个长线锷鱼夹具。 | 台 | 6 |
| 10 | 球磨机 | *1-传动/控制方式-链条传动，变频控制- *2-工作方式-两个或四个球磨罐同时工作- *3-出料粒度-最小可达0.1um- 4-转速-公转：50-400转/分钟；自转：100-800转/分钟- 5-定时时间-1-999分钟- 6-最大装样量-球磨罐容积的三分之二- 7-定 时 时 间-: 1-999分钟- *8-球磨罐容积-0.4升- 配件需求： 0.4L 不锈钢、玛瑙、陶瓷、尼龙、聚氨酯、聚四氟乙烯等球磨罐各一套，每套球磨罐配备一套相应的球与垫片。 其它说明： 可配50ml真空球磨罐 | 台 | 4 |
| 11 | 密度天平 | *1 量程 410g、210g *2 测量精度 不低于千分之一 *3 可读性 不低于0.001g *4 环境温度 4~44℃ 5 显示方式 蓝色背光液晶 配件需求： 配套相应的固体密度测试装置和液体密度测试装置 | 台 | 6 |
| 12 | 20吨压机+模具 | *1 压力范围 0-24T(0-40MPa) *2 最大活塞行程 ³20mm 3 活塞直径 87mm 4 工作空间 94×94×180mm 配件需求： 两块圆片状压块模具 (直径60mm,厚度厚25mm，表面绝对水平); φ13、Φ18压片模具各两套； 长条状模具：长35mm×宽10mm×高80mm（1套），长35mm×宽30mm×高80mm（1套）； 要求：材质为轴承钢或更好的钢，必须经过氮化等硬化处理。 | 套 | 1 |
| 13 | 显微硬度仪 | 1 目镜放大倍数 10X *2 试验力 10，25，50，100，200，300，500，1000gf 3 试验保持时间 5-99s *4 目镜分辨率 0.01μm *5 总放大倍率 100×（观察）, 400×（测量） 6 XY台尺寸 100×100mm 7 XY移动 25×25mm 8 XY分辨率 0.01mm 配件需求： 物镜（10x，40x）, 各1只；显微维氏压头, 1只；10x目镜, 1只；X-Y试台, 1只；平口钳, 1只；薄形零件试台, 1只；电源线, 1根；保险丝, 1只；吸盘, 1只；螺丝刀, 1把；内六角扳手, 7；把水平仪, 1只；水平调节螺钉, 4只；RS232/ISP通信线, 1根；仪器罩, 1只；标准硬度块，HV1，HV0.2各一块；砝码，7只 其它说明： 蓝色滤光片，数字式目镜，符合EN-SO6507 GB/T4340 ASTMandJIS标准，试件最大尺寸，85x120mm | 台 | 1 |
| 14 | 电化学工作站 | *1 灵敏度 1´10-12-0.1A/V共12档量程 *2 电流测量分辨率 :<0.01pA *3 参比电极输入阻抗 1´1012欧姆 4 输入偏置电流 <50pA 5 电位扫描时电位增量 0.1mV@1000V/s *6 频率 SWV频率:1-100kHz；ACV频率:0.1-10kHz；SHACV频率:0.1-5kHz；IMP频率:0.00001-100kHz(在一定的阻抗范围可达1MHz) 7 槽压 ±50V 8 电位范围 ±10V | 台 | 1 |
| 15 | 实验室喷雾干燥机 | *1 进风温度 40-300°C *2 出风温度 40-120°C *3 干燥时间：1.0-1.5S 1.0-1.5S *4 蠕动泵进料量 30-2000ml/h 5 干燥空气通量 最大风量0-330m3/h 最大风压686Pa 6 加热控温精度 ±1℃ | 台 | 1 |
| 16 | 实验用小型热压机 | *1 控温范围 40-300度 *2 公称压力 20-40吨 *3 最大行程 不小于40 mm *4 平板表面 特种不锈钢保护，抗水，坚实 *5 密闭性 高压密封，不可漏油 *6 制样功能 能制哑铃试样等，可裁脆性样 *7 温度显示 数字 *8 冷却方式 水冷却 配件需求： 带3套模具（免费）：哑铃型、缺口型、宽板型。 | 台 | 1 |
| 17 | 数显粘度计 | *1 测量范围 800-3024M(cP) *2 转速范围 0.01—200PRM *3 级数 54 *4 转子数 6 *5 精确度 ±1%（满量程） *6 重现性 ±0.2% 配件需求： 加配ULA | 台 | 2 |
| 18 | 甩膜机（台式匀胶机） | Ⅰ档 调速范围 500-1000转／分 Ⅱ档 调速范围 1000-5000转／分 配泵 | 台 | 2 |
| 19 | 氙灯耐气候老化试验箱 | 1 温度范围 RT+10℃～70℃ 2 湿度范围： 50%～98% R.H 3 黑板温度： 50℃～90℃ 4 温度波动度： ≤±0.5℃ *5 符合国标： GB/T16422.2-99 6 其他标准： GB/T1865-97、GB/T9344-88、GB/T16422.2、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04 配件需求： 氙灯灯管1-2个 | 台 | 1 |
| 20 | 聚合釜 | 1 容积 0.5L 2 设计压力 -0.1—22MPa 3 工作压力 -0.1—20MPa 4 温度 0-300℃ 5 转速 0—1100rpm 6 真空泵 搅拌仪 控温器 | 台 | 1 |
| 21 | 电子单纤维强力仪 | 1 量程 500 cN ，力值误差：不超过1% 2 隔距 隔距：5-99 mm 3 伸长测量范围 不超过150 mm（10 mm隔距） 4 伸长测量误差 <0.05 mm 5 拉伸速度 拉伸速度：2-180 mm/min 6 夹具 气动夹具 （含静音气泵） 7 控制计算机 500G硬盘、内存2G、主板集成显卡、DVD刻录、19寸液晶显示器，激光打印机 | 台 | 3 |
| 22 | 卷绕机 | 1 卷绕速度 0-2500 r/min 2 卷筒规格 75mm，200 X 200 mm 3 卷绕方式 交错式卷绕 4 张力 自动张力 5 线速度 恒定线速度 | 台 | 1 |
| 23 | 激光拉曼压片机 | 1 电源 220V 50Hz 2 功率 180W *3 活塞升程 0-25mm *4 工作空间 大于或等于150×145×215mm 5 压力范围 0-20t(0-33.3MPa) *6 工作台直径 Φ105mm 配件需求： 压片模具5套 工作条件： 主要指该设备使用的电源、水压、温度等。如电源：220Ｖ（±10%），单相，50HZ（±1HZ）；水压：2kg/cm2 (2巴)；环境温度：0—40℃；相对湿度：不低于85%；连续工作时间：不低于8小时。 | 台 | 1 |
| 24 | 集热式磁力搅拌器 | *1 搅拌器 采用优质直流电机，功率60W，调速范围0-1250，能在密闭的容器中进行调混工作，能设定温度及温度显示，能长期加热使用，数显直观准确 *2 搅拌子材料 由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成，需耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 *3 加热功率 800W *4 温控范围 RT-300℃ | 台 | 10 |
| 25 | 台式双频数控超声波清洗器 | *1 超声频率 45,80 *2 频率转换时间 1-999S *3 超声功率 100W *4 加热功率 400W *5 时间 0-480min 配件需求： 仪器操作单片机，清洗器网架 其它说明： 带网架，内槽优质不锈钢，数显记忆和设定的超声频率，无溶液保护指示。 培训要求： 1.请厂家工程师进行安装，保证水平安放，在最佳环境条件下工作； 2.对仪器使用人员进行培训； 3.将超声仪器的操作步骤整理、打印出来，张贴在仪器上； | 台 | 5 |
| 26 | 台式低速医用离心机 | *1 电机 交流变频无刷电机 *2 转速 最高转速5000r/min，LED显示 *3 离心力 最大相对离心力4050×g *4 定时范围 0～99min，LED显示 *5 平衡方式 自动平衡 6 停机时间 快速停机 配件需求： 加配的酶标板转子；1.5mL、2 mL离心杯；5 mL、7 mL离心杯；10 mL离心杯；15 mL离心杯；50 mL离心杯。 培训要求： 1.请厂家工程师进行安装，保证离心机水平安放，在最佳环境条件下工作； 2.对仪器使用人员进行培训，配备一名固定负责人； 3.将离心机的操作步骤整理、打印出来，张贴在仪器上； 4.每月抽出一定时间对仪器进行整体维修和保养。 其它说明： 项目预算资金包括加配的酶标板转子；1.5mL、2 mL离心杯；5 mL、7 mL离心杯；10 mL离心杯；15 mL离心杯；50 mL离心杯。 | 台 | 1 |
| 27 | 多管架自动平衡离心机（大容量） | *1 多管架自动平衡离心机 微机控制，大屏幕液晶显示，直流无刷电机，电子门锁；配水平转子和杯子：4×100ML、32×15ML、4×250ML、8×20ML *2 最高转速 ≥5000r/min *3 最大相对离心力 ≥5000g *4 最短加/减速时间 ≤30/28s 5 定时范围 0～99min *6 质量认证 生产厂家须通过ISO13485质量体系认证，并提供复印件。 7 所有所需杯子一套 | 台 | 1 |
| 28 | 台式高速冷冻离心机 | *1 台式高速冷冻离心机 微机控制，数字显示，交流无刷变频电机，电子门锁，设转子设别功能；角转子和杯子：12*10ML、4*100ML、6*50ML、 6*20ML。 *2 最高转速 ≥18000r/min *3 最大相对离心力 ≥23000g *4 压缩机 高性能压缩机组、无氟制冷 5 定时范围 0～99min *6 质量认证 生产厂家须通过ISO13485质量体系认证，并提供复印件。 *7 温度设定范围 -20℃～+40℃ 8 噪音 ≤65dB 配件需求： 所有所需杯子一套 | 台 | 1 |
| 29 | 测高仪 | *1 测量范围 0-1500mm *2 允许误差 ±0.11mm 3 带电源开关，可任意位置清零，嗲数据输出 | 台 | 4 |
| 30 | 电子记重秤 | 1 称量范围 15Kg 2 感量 1g 3 称盘尺寸 228mmХ290mm | 台 | 4 |
| 31 | 光电式转速计 | 1 测量范围 10—100000rpm 2 分辨率 0.1 rpm | 台 | 2 |
| 32 | 密度梯度测试仪 | *1 测量范围 0.8~3.0g/ml * 2 测量精度 0.0001g/ml 3 密度管 2柱结构 *4 水浴控温范围 -25~150℃ 5 控温精度 ±0.1℃ 6 电磁搅拌速度范围 0~200转/分钟 7 自动清洗吊篮 速度可控制，速度范围：0～20mm/min 8 浮子尺寸 近球形，直径约6mm，经过充分退火的玻璃球，用不同颜色区别 其它说明： 配备橡胶口盖， 两根密度管为悬浮装载， 恒温水浴控制系统采用PID控制，溶剂配置装置配有磁搅拌器， 打捞速度0~20mm/min可调， | 台 | 2 |
| 33 | 熔点仪 | 1 测温方式 温度传感器温度值LED数显 2 测量范围 室温-320度 3 准确度 <±0.5度 4 视场直径 10mm - 5mm 5 放大倍率 20X - 40X 6 试样用量 < 1mg/次 7 测量误差 全量程±0.5% 8 设定上下限报警,手动控温 | 台 | 5 |
| 34 | 声速仪 | 1 测量精度 优于0.01% 2 纤维声速传递基准时间 2000微秒，数显、可调 3 纤维声速最小测量时间单位 1微秒 4 声速取向输入信号和输出信号精度 精度优于0.01%（F.S） 配件需求： 声速取向传递时间参数自动采集、存储，由程序编辑、计算、自动打印。声速值C，模量值E，取向同子（fs）等值。 配套不同的张力夹 整机配置信号采集处理系统，纤维取向测量装置和便捷示波器 其它说明： 声速取向输入信号和输出信号的波形能在示波器上清晰地观察到。 | 台 | 2 |
| 35 | 双折射仪 | 测量精度 优于0.01% | 台 | 2 |
| 36 | 制冰机 | 日产冰量 120公斤 | 台 | 1 |
| 37 | 材料电学性能测试分析系统 | *1 功能 相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体，可实现温度、周期、频率、阻抗测量，四象限工作，适用于进行宽量程的直流参数测试，如I-V曲线等，可快速切换，通过LabTracerky 系统实现输出与测量同步 *2 测量范围 输出电流最小±10pA,最大±1.05A；输出电压最小±1uV,最大±210V；电阻：<0.2Ω到200MΩ；测试频率以0.01Hz步进，高达300kHz *3 基本精度 I:0.036%, V:0.015%, Ω:0.06%，阻抗测量达6位测试分辨率 *4 接口 带IEEE-488和RS-232接口 *5 元件分析 5mV～2V信号电平及直流内偏置电压, 并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力 *6 数据分析 可实现测试数据的实时记录和显示、分析，提供LabTracerky系统可实现I-V曲线测试和高精度测量，电压测试分辨率可达0.1uV *7 台式电脑 19英寸宽屏液晶，双核E7300，2G内存，250G硬盘，DVD刻录，256M独显 *8 数据分析软件 可实现数据的自动采集、绘图、计算、分析及创建报告等一系列操作。 配件需求： 随机配备仪器连接使用的必备配件 培训要求： 供方负责对使用人员的相关培训，免费提供软件的升级服务。 其它说明： 供方负责系统集成安装调试 | 套 | 1 |
| 38 | 液氮罐 | *1 材质 高强度铝合金制作 *2 焊接方式 焊缝少，保证高真空度 *3 构造 可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的生物样本 *4 质量 高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证 5 对仪器使用人员进行培训 | 台 | 4 |
| 39 | 电子简支/悬臂梁冲击试验机 | *1 冲击能量 0.5J、1J、2J、4J、5J *2 冲击速度 2.9m/s *3 摆锤预扬角 150° *4 冲击刃园角半径 R2mm *5 打击中心距 230mm 6 钳口圆角半径 （1.0±0.1）mm 配件需求： 砝码四对（4J 两对、5J两对、1J两对）；62钳口一对；对中样板 一块；内六角搬手3mm、4mm、6mm各一个。 其它说明： 项目预算资金包括：砝码四对（4J 两对、5J两对、1J两对）；62钳口一对；对中样板一块；内六角搬手3mm、4mm、6mm各一个。 | 台 | 1 |
| 40 | 注塑机 | *1 加热最高温度 ≥320°C， *2 锁模力 ≥30T *3 螺杆直径 20-25mm 4 螺杆长径比（L/D） ≥20 5 理论射出容量 50cm3 *6 螺杆材质 B级双金属 *7 模具 可更换模芯式标准试样注塑模具，材质：进口钢材 其它说明： 模具：标准哑铃型式样，最大外形尺寸150mm*20mm*4mm，其它试验样条80*10*4mm，100*10*4mm，120*12*3mm，每模两个样条。 配件需求：恒温加热料斗，陶瓷加热圈 | 台 | 1 |
| 41 | 邵氏硬度计 | *1 测量范围 0-100HA *2 分辨率 0.2HA *3 测量误差 20~90HA内，HA≤±1度，分辨率0.1HA 4 电源 3*1.55V纽扣电池 配件需求： 标定块；压针、交直流电源适配器；携带通讯电缆 其它说明： 交直流电源适配器；携带通讯电缆；自动关机功能；有标定块。 | 台 | 1 |
| 42 | 氧指数仪 | *1 测量范围 0-100%、氧气 *2 分辨率 0.1%、氧气 *3 测量精度 ±0.4%，氧气 *4 响应时间 <10S *5 显示精度 0.1 配件需求： 自撑试样夹，非自撑试样夹，金属网，氮气瓶，氧气瓶 其它说明： 玻璃管，玻璃珠，尼龙管，点火器。 | 台 | 1 |
| 43 | 浊度仪（进口） | *1 量程 0-1000NTU *2 准确度 在0-1000NTU之间读数的正负2%加上杂散光 *3 分辨率 最低量程时为0.01NTU *4 杂散光 小于0.02NTU *5 读数模式 正常模式 *6 电源要求 4AA碱性电池 *7 语言 汉语或英语 *8 尺寸 22.9*10.7*7.7cm *9 重量 530g（不含电池） *10 测量方法 比率测量技术 配件需求： USB接口，电源模块，样品脱气和过滤组件，StablCal校准组件（500ml），Gelex二级标准系列，10NTU验证标准，仪器专用硅油，样品池油布，灯组件，便携箱 配置电脑 显示器尺寸：19.0寸；CPU：Intel 奔腾双核 E5500；内存：2GB；硬盘：500GB；操作系统：WIN XP；耳机/带硬盘保护卡 | 台 | 1 |

第二包：真空高温管式炉等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空高温管式炉 | *1-最高温度-1700 °C- *2-加热区/恒温区长度-≧260 mm/120 mm- *3-密封技术-法兰采用双环密封技术，无复杂的法兰安装过程以保护炉管- *4-使用安全性-炉体表面温升到达50℃时，排温风扇自动启动，使炉体表面快速降温；炉门开启自动断电；温度超过允许设定值，自动断电及报警；炉体漏电时自动断电.- 5- 气体流量控制-浮子或质量流量控制器调节进气量- *6- 真空度- 10 Pa- *7- 温度控制/精度- 可编辑程序控温/不低于±1°C- 8- 工作温度- £1600°C- 配件需求： 气路总成1套，双极真空泵1台，真空压力表1套，60mm*1000mm刚玉管，60mm石英管，刚玉堵塞，手套，钩子，刚玉舟，坩埚。 | 台 | 1 |
| 2 | 高温管式炉 | *1 最高温度 1200 *2 加热区/恒温区长度 420/200 mm *3 使用安全性 炉体表面温升到达50℃时，排温风扇自动启动，使炉体表面快速降温；炉门开启自动断电；温度超过允许设定值，自动断电及报警；炉体漏电时自动断电. *4 温度控制/精度 可编辑程序控温/不低于±1°C *5 工作温度 £1200°C *6 石英管尺寸 ≧60mm x 1000mm 培训要求： 1.对设备基本功能进行详细介绍,并对操作软件进行现场演示; 2.对2-3名教师进行技术培训,做到被培训人员能够独立设定软件程序; 配件需求： 刚玉管，60mm石英管，刚玉堵塞，手套，钩子，刚玉舟，坩埚。预留气体进出阀门。 | 台 | 2 |
| 3 | 高温箱式炉 | *1-最高温度-1200 °C *2-使用安全性-炉体表面温升到达50℃时，排温风扇自动启动，使炉体表面快速降温；炉门开启自动断电；温度超过允许设定值，自动断电及报警；炉体漏电时自动断电. *3- 温度控制/精度- 可编辑程序控温/不低于±1°C *4-升温速率-1-30°C可任意设置 *5-工作温度-950-1200°C *6-炉膛尺寸-≧200x120x80mm 配件需求： 刚玉匣柜，手套，钩子，刚玉舟，坩埚。 | 台 | 2 |
| 4 | 高温箱式炉 | *1-最高温度-1700 °C *2-使用安全性-炉体表面温升到达50℃时，排温风扇自动启动，使炉体表面快速降温；炉门开启自动断电；温度超过允许设定值，自动断电及报警；炉体漏电时自动断电. *3- 温度控制/精度- 可编辑程序控温/不低于±1°C *4-升温速率-1-30°C可任意设置 *5-工作温度-1350-1600°C *6-炉膛尺寸-150x140x140mm 配件需求： 手套，钩子，刚玉匣柜，刚玉舟，坩埚。 | 台 | 1 |
| 5 | 间歇回转式气体保护电阻炉 | *1-加热温度-室温~900℃ *2-恒温温控精度-±2℃ *3-倾炉角度--2 ~ 15度可调 *4-工作区尺寸-煅烧区域总长300mm，直径φ80mm 配件需求： 加炉管一只 | 台 | 2 |
| 6 | 电热真空干燥箱（配泵） | *1 控温范围 50-200度 *2 控温精度 不低于±1°C *3 额定电压 AC220V±10% 4 工作室尺寸 345´415´370 mm 配件需求： 其中一台配双极真空泵1台，其他每台干燥箱配水循环真空泵1台，控制仪表采用厦门宇光仪表。 配件需求： 其中一台配双极真空泵1台，其他每台干燥箱配水循环真空泵1台，控制仪表采用厦门宇光仪表。 | 台 | 5 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | *1 电压,额定功率 电压220V,额定功率2.4KW *2 工作室尺寸 450Х550Х550mm *3 温度控制范围 10--300℃ *4 温度波动度 ≤±1℃ *5 温度均匀性 ≤±2.5% *6 安全性 具有超温断电保护功能 配件需求： 铁架2套，控制仪表采用厦门宇光仪表。 其它说明：铁架2套 | 台 | 2 |

第三包：万能试验机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能试验机 | *1 测量范围 最大试验力(kN) 20; 试验力测量范围 最大试验力的0.4%~100% *2 相对误差及分辨率 试验力示值相对误差 ≤示值的±1％; 试验力分辨率 200000码 *3 变形测量指标 最大值(mm) 10；测量范围(mm) 最大变形的2%~100%；误差 ≤示值的±1％；速率调节范围：0.005—5%Fs/s;速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±1%设定值以内；速率＞0.05%Fs时，为±0.5%设定值以内。 4 位移测量指标 精度 ≤示值的±1％; 位移分辨率(mm) 0.001；调节范围(mm/min) 0.005-500；相对误差 ≤示值的±1％；速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，为±1%设定值以内；速率＞0.05mm/min时，为±0.5%设定值以内。 5 测量参数 拉伸行程 800mm, 压缩行程 800mm, 实验宽度大于370mm；力控速率调节范围：0.005--5%Fs/s；力控速率控制精度：为±1%设定值以内; *6 最大拉伸速率 1000 mm/min 7 大变形测量范围 10-800mm 8 控制计算机、打印机 500G硬盘、内存2G、主板集成显卡、DVD刻录、19寸液晶显示器，含软件，激光打印机 配件需求： 标准拉（20kN楔型拉伸夹具）、压、弯夹具，1、大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围800mm； 其它说明： 企业通过ISO9001：2008国际认证，制造计量器具生产许可证 | 台 | 1 |
| 2 | 电子织物强力仪 | *1 量程 5000 N *2 试验力测量范围 0.4%—100%FS全程不分档 3 试验力示值相对误差 示值的±0.5%以内 *4 拉伸速度 0-1000mm/min 5 主机结构 双立柱龙门结构 6 试验力分辨力 最大试验力的1/±300000 7 变形测量范围： 0.2%-100%FS 8 变形示值相对误差 示值的±0.5%以内 *9 大变形测量范围 10-800mm *10 有效拉伸空间 800 mm 11 有效试验宽度： 大于370mm 12 控制计算机 500G硬盘、内存2G、主板集成显卡、DVD刻录、19寸液晶显示器，含软件，激光打印机 配件需求： 1、大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围800mm；2、楔形拉伸夹具一套；3、织物T型试样撕裂夹具一套；4、气动夹具一套（含静音气泵，满足各种规格纺织品的夹持钳口若干）；5、对夹夹具（用于薄膜的拉伸试验）；6、杠杆夹具（用于橡胶拉伸试验）；7、纱线圆盘气动拉伸夹具一套；8、顶破针刺夹具一套；（顶破球头及刺针若干）9、50N传感器一只。 其它说明： 带夹具、可作拉伸（抓样、条样）、撕破（舌形、梯形）、顶破、剥离、单纱拉伸、定伸长、定负荷、弹性回复。 企业通过ISO9001：2008国际认证，制造计量器具生产许可证， | 台 | 1 |

第四包：研究级显微镜及成像与处理系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级显微镜及成像与处理系统（进口） | *1 研究级正置显微镜 作透、反射明场观察，透、反射偏光、相差观察。 *2 光学系统： 无限远双重色差校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≥45mm水平 * 3 照明装置： 透射光漫射模拟技术，透射光、落射光照明器，内装式滤色镜（日光平衡滤色片、中性灰度滤色片）。 *4 物镜： 高级平场半复消色差物镜：4X、10X、20X、40X、100X，视野数26.5 高级平场半复消色差相差物镜：40X，视野数26.5 *5 载物台： 旋转载物台，允许样品平滑旋转。 *6 聚光镜： 聚光镜N.A≥1.4，偏光、相差、明场观察。 *7 高分辨率显微专用数码相机（同品牌） 像素≥1280万像素；图像采集速度：≥15 幅/秒 芯片规格：2/3英寸彩色CCD 白平衡：自动 / 手动 / 点触式；感光度：≥ISO1600 *8 显微图象分析软件 可实现从显微镜影像处理、计测、分析到创建报告等一系列操作。 *9 台式电脑 19英寸宽屏液晶，双核E7300，2G内存，250G硬盘，DVD刻录，256M独显 培训要求： 1、厂家调试完设备后对相关教师进行1星期的培训； 2、每年对研究生进行1次操作培训。 3、由生产厂家技术人员一季度进行一次例行检查，软件升级和培训。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字显微网络互动系统 | *1 数字显微网络互动软件 广播教学、屏幕监视、分组教学、语音教学、屏幕录制回放、学生演示、电子签名、班级管理、网络影院 *2 网络交换机 24口10M/100M自适应带两个以上1000M口 3 配件需求： 网线、电源线、主控台 | 套 | 1 |
| 3 | 正置金相显微镜 | *1 光学系统 无限远光学系统 *2 总放大率 40X－1600X *3 目 镜 筒 三目镜筒，2/8分光，照相和显微观察可同步进行， 45°倾斜，瞳孔距可调50mm-75mm *4 目 镜 WF10X/18mm目镜，WF10X/18mm分划目镜 WF16X/14mm目镜 *5 物 镜 无限远长工作距平场金相物镜 *1 光学系统 无限远光学系统 *2 总放大率 40X－1600X *3 目 镜 筒 三目镜筒，2/8分光，照相和显微观察可同步进行， 45°倾斜，瞳孔距可调50mm-75mm *4 目 镜 WF10X/18mm目镜，WF10X/18mm分划目镜 WF16X/14mm目镜 *5 物 镜 无限远长工作距平场金相物镜 PLAN4X/0.10；PLAN10X/0.25；PLAN20X/0.35；PLAN40X/0.65(弹簧) PLAN100X/1.25(弹簧、油) *6 转 换 器 内倾式内定位五孔转换器 *7 载 物 台 机械移动载物台（进口三角导轨），面积190mm×140 mm，移动范围78mm×55mm,带游标尺刻度0.1mm *8 偏光装置 内置式起偏和检偏装置 *9 聚 光 镜 阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏 *10 集 光 镜 中心可调式柯勒照明集光镜，带视场光栏 *11 调焦装置 粗微同轴调焦，粗调行程25mm,微调每圈0.2mm,微调格值2μm,粗调带松紧调节 *12 照明光源 透射: 6V/20W 卤素灯,电压输入：85V－265V；反射: 12V/50W卤素灯,电压输入：85V－265V *13 滤色片组 蓝色 *14 数字摄像头 500万像素数字摄像头，1/2”CMOS逐行扫描图像传感器，输出最大分辨率为2560×1920 ；最大传输速率为30帧/秒；USB2.0数字接口，传输带宽480兆比特/秒；具有手动/自动曝光、手动/自动白平衡等功能； 标准C接口。 *15 显微图像分析软件（科研版） 图像采集、处理、分析及交互式功能 | 台 | 1 |
| 4 | 正置金相显微镜 | *1 光学系统 无限远色差矫正光学系统 *2 目 镜 WF10X/18 ；WF10X/18(带0.1mm刻尺及十字分化) *3 物 镜 无限远长距平场金相物镜 4X/0.1.W.D=27.24mm；10X/0.25. W.D=18.48mm；40X/0.65 W.D=3.90mm *4 观 察 筒 铰链式三目镜组，30°倾斜，瞳距调节50-75mm *5 调教装置 粗微同轴调教，粗调行程25mm,微调格值2μm，粗调带松紧调节 照明系统：反射柯拉照明系统，6V20W卤素灯，亮度可调 *6 滤 色 片 蓝色，磨砂玻璃 *7 数字摄像头 300万像素数字摄像头，1/2”CMOS逐行扫描图像传感器，输出最大分辨率为1600×1200 ；最大传输速率为25帧/秒；USB2.0数字接口，传输带宽480兆比特/秒；具有手动/自动曝光、手动/自动白平衡等功能； 标准C接口。 *8 显微图像处理软件 32位真彩色通用，图像处理、图像检测、图像分析以及图像测量 设备安装完成一周后对操作人员进行培训 | 台 | 7 |
| 5 | 三目偏光显微镜 | *1 光学系统 无限远色差校正光学系统 *2 目 镜 WF10×（Ø18），WF10×（Ø18）／可调十字测微尺（0.1mm） *3 目镜筒 三目筒，30°倾斜 *4 物 镜 无应力平场物镜 4×／0.1；10×／0.2；20×／0.40（弹簧） 40×／0.65（弹簧）；60×0.80（弹簧） *5 转换器 五孔可调中心转换器 *6 中间体 360°可旋转检偏器组，内置中心可调的勃氏镜 *7 补偿镜 λ插片（一级红），1/4λ插片，石英楔插片（Ⅰ~ Ⅳ级） *8 载物台 360°可旋转圆形载物台，中心可调，刻度格值1°，游标格值6′； 聚光镜：N.A.1.25无应力阿贝式聚光镜（无应力） *9 起偏器 可360°旋转，带刻度，可锁定，可移出光路 *10 滤色片 蓝色滤色片（可选黄色、绿色、中性滤色片 *11 照明系统 透射：可调亮度6V/30W卤素灯；反射：12V/15W卤钨灯箱、电源箱-孔径光栏选择滑板、起偏器选择滑板； 钠光灯照明系统（波长：589.3nm） *12 显微图像处理软件 32位真彩色通用，图像处理、图像检测、图像分析以及图像测量 *13 数字摄像头 300万像素数字摄像头，1/2”CMOS逐行扫描图像传感器，输出最大分辨率为1600×1200 ；最大传输速率为25帧/秒；USB2.0数字接口，传输带宽480兆比特/秒；具有手动/自动曝光、手动/自动白平衡等功能； 标准C接口 培训要求： 安装一周后进行培训 | 台 | 10 |
| 6 | 轮转式切片机 | *1 切片厚度 1-35um *2 切片机调节最小分度值 1um *3 切片精度 ±5％ *4 最大切片截面 60×40mm *5 切片方式 电脑快速冷冻、石蜡切片 | 台 | 1 |
| 7 | 台式预磨机 | *1 磨盘直径 230mm *2 磨盘转速 450r/min *3 电 动 机 370W 220V 50Hz *4 主要附件 1.5米长排水管1根，2米长耐压进水管1根，金相砂纸200张 | 台 | 1 |
| 8 | 台式抛光机 | *1 电动机功率 180w *2 抛盘直径 200mm *3 冷却系统 *4 转 速 1400r/min *5 电 源 380v、50Hz 6 配件需求 抛光织物50片 | 台 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单