英环审〔2019〕30号

关于英德市粤台生物科技有限公司年产

15000吨生态有机肥新建项目

环境影响报告表的批复

英德市粤台生物科技有限公司：

你公司报批的《英德市粤台生物科技有限公司年产15000吨生态有机肥新建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和国家生态环境部、省生态环境厅、清远市生态环境局对建设项目环境影响评价文件分级审批管理等有关规定，经研究，批复如下：

- 项目建设性质属新建，位于英德市浛洸镇五星村委旧水泥厂内。项目占地1080平方米，总投资1000万元，其中环保投资30万元，计划年产生态有机肥15000吨。

二、根据报告表评价结论和技术评估报告，在全面落实报告表和技术评估报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列项目的性质、规模、地点、采用生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、增效”的原则，持续提高清洁生产水平，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。本项目生产过程中发酵机排水口产生的少量发酵排水直接回用生产过程用于制肥，不外排；生活污水经化粪池预处理后，回用于生产过程用于制肥，不外排。

做好生产区、物料堆放场所、废水处理系统等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。本项目生产车间粉尘（颗粒物）排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；烘干机燃料废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃油标准；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。

采用先进的生产装备和工艺，通过采用加强厂房通风，合理调节发酵条件，减少废气无组织排放。本项目颗粒物(粉尘）废气无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，NH3、H2S及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。按照本项目报告表分析测算，项目需要设置环境防护距离100米。在生产、原料堆存过程中必须严格落实恶臭污染防治措施，避免恶臭扰民。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，对主要噪声源采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的固体废物分类分质回收，妥善综合利用，不外排。生活垃圾运送到指定垃圾收集点，交由环卫部门统一清运处理。

（六）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废气中SO2、NOX总量分别控制在0.0038吨/年、0.734吨/年以内，具体总量控制指标由清远市生态环境局英德分局统一调整、核拨；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据清府〔2013〕116号文件实行并联审批的要求，请你单位按规定向发改、国土、农业等部门办理本项目相关审批手续。

六、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

2019年4月15日

抄送：市发改局、自然资源局、农业农村局，浛洸镇政府，重庆九天

环境影响评价有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2019年4月15日印发