《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 二期年产4万吨石灰石深加工改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 池州市金艺新材料有限公司 |
| 法人代表 | 王建白 | 联系人 | 胡忠 |
| 通讯地址 | 池州高新技术产业开发区白浦路88号 |
| 联系电话 | 13905661169 | 传真 | / | 邮政编码 | 247100 |
| 建设地点 | 池州高新技术产业开发区白铺路88号 （东经117.569429 ，北纬30.702550） |
| 立项审批部门 | 贵池区经济和信息化委员会 | 批准文号 | 贵经信投[2019]02号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | C3099：其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 17722.86 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2200 | 其中：环保投资(万元) | 46 | 环保投资占总投资比例 | 2.09% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 池州市金艺新材料有限公司原名为池州市金艺超细粉有限公司，位于池州高新技术产业开发区白铺路88号，该企业现有项目为年产10万吨方解石超细粉生产线，现有项目已于2008年10月22日在池州市贵池区发改委备案，备案号为贵发改备字 [2008]052号。2009年9月3日委托池州市环境科学研究院编制环境影响报告表，2009年11月19日，池州市环境保护局贵池分局以“贵环字[2009]98号”文对“池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线环境影响报告表”进行了批复。该项目分期建设，其中一期年产6万吨方解石超细粉项目已于2012年建成投产，并于2013年12月通过池州市环境保护局贵池分局组织的环保验收。 由于二期建设资金未能适时足额到位，致使二期项目进展缓慢，特别是企业现有生产设备经长期运行、生产以满足不了市场需求、急需更新。后公司于2018年11月更名为池州市金艺新材料有限公司。根据市场调研，为进一步实现企业可持续发展，根据非金属市场需求和行业发展趋势，二期拟在现有场地内改成 “二期年产4万吨石灰石深加工改建项目”，二期主要建设内容为以石灰石为原料，新增破碎筛分生产线一条，利用现有环辊磨生产线及粉体改性生产线，生产重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉，该项目已于2019年2月26日在池州市贵池区经信委以贵经信投[2019]02号文件备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》[国务院682号令]的有关规定和要求，该项目需要进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）中“十九、非金属矿物制品业 56、石墨及其他非金属矿物制品”类别，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，江苏新清源环保有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织工程技术人员对本项目进行了实地考察，对建设地周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 2、地理位置 本项目建设地点位于池州高新技术产业开发区白浦路88号，东经117.569429 ，北纬30.702550。项目用地东侧为空置厂房，南侧为池州市正隆木业有限公司，西侧为白浦路，隔路为空地，北侧为九华山新型建材厂。 项目具体地理位置详见附图一，周围环境示意图见附图二。 3、产品方案及规模 本项目主要是以石灰石为原料，首先通过破碎筛分后得到不同规格石子石粉，破碎筛分后的石子石粉通过现有环辊磨生产线，得到不得规格重质碳酸钙微粉，根据客户需求，部分重质碳酸钙微粉通过改性生产线生产重质活性碳酸钙微粉，以满足实际建设的需要。具体产品方案见表1-1。 表1-1 产品方案 序号 产品名称 产品粒径 产量 备注 1 重质碳酸钙微粉 400目 19984.22吨/a 袋装；1吨/袋；其中39984.22吨用作重质活性碳酸钙原料 2 重质碳酸钙微粉 800目 10000吨/a 袋装；1吨/袋；部分用作重质活性碳酸钙原料 3 重质碳酸钙微粉 800目 5000吨/a 袋装；1吨/袋 4 重质碳酸钙微粉 1000目 5000吨/a 袋装；1吨/袋 5 重质活性碳酸钙微粉 / 4000吨/a 袋装；1吨/袋 合计 4万吨/a / 4、项目建设内容和工程规模 本项目坐落于池州高新技术产业开发区白浦路88号，利用现有场地及现有空置厂房共8984平方米，其中扩建原料仓库1400平方米，利用现有空置厂房及仓库共5584平方米，办公楼及辅助用房共2000平方米，购置颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛分机等相关先进设备约12台（套），配套建设供电、供水、环保和安全设施等，二期进行石灰石深加工改建项目，建成年产4万吨重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉生产能力。建设内容详见下表。 表1-2 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 破碎车间 建筑面积2016平方米，钢构厂房，包括石灰石破碎、筛分等工序，配备1台颚式破碎机、1台反击式破碎机、1台振动筛分机等设备。 改建 粉磨车间 建筑面积1728平方米，钢构厂房，包括粉磨、粉体改性等工序，内置雷蒙磨生产线1条、环辊磨生产线2条、粉体改性生产线1条，拟建项目利用其现有环辊磨生产线2条以及粉体改性生产线1条，建成年产4万吨重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉生产能力。 利用现有 粉磨系统上料车间 建筑面积为400平方米，钢构厂房，包括粉磨系统上料工序，内置喂料机2台。 利用现有 储运工程 原料仓库 建筑面积1400平方米，封闭式钢构大棚，位于厂区西侧，用于存放原料石灰石等，储存量为1000吨，存储周期约为7天。 扩建 半成品仓库 位于破碎车间内北侧，面积约为1000平方米，用于暂存半成品石灰石石子及石粉。 改建 成品仓库 成品仓库位于破碎车间北侧，面积约为1440平方米，用于堆放成品袋装重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉。 利用现有 辅助工程 办公楼 位于厂区西侧，建筑面积1350平方米，3层，砖混结构，主要用于厂区员工日常办公。 依托现有 食堂及宿舍 位于厂区西侧，建筑面积500平方米，2层，砖混结构，其中一层为食堂，2层为宿舍，主要用于厂内员工食宿。 依托现有 门卫室 建筑面积100平方米，位于厂区西侧入口处。 依托现有 配电房 位于原料仓库南侧，建筑面积为50平方米，内置400KVA变压器一台。 扩建 公用工程 供水系统 由池州高新技术产业开发区供水管网供给。 排水工程 雨污分流，生产区以外的雨水及后期雨水溢流后排入项目东侧白浦路上雨水管网；运营期生产区初期雨水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，回用于厂区抑尘用水，不外排；生活废水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入池州市城东污水处理厂处理达标后排放。 供电系统 由池州高新技术产业开发区10kv高压电网引入，经厂内配套变压器变压后向厂内各用电单元供电，厂区内设置400KVA变压器1台。 环保工程 废气治理 本项目运营期产生的废气主要为包括铲车投料粉尘、颚式破碎粉尘、反击式破碎及筛分粉尘、皮带输送及半成品落料粉尘、环辊磨系统投料粉尘、环辊磨粉磨粉尘、粉体改性上料粉尘、粉体改性粉尘、成品包装粉尘、成品储罐粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输扬尘以及食堂油烟。铲车投料粉尘经设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘等措施降尘；颚式破碎粉尘经洒水抑尘、封闭式厂房隔尘等措施降尘；反击式破碎及筛分粉尘经集气罩收集后，经高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放；集气罩未收集到的粉尘经封闭式厂房隔尘等措施降尘；皮带输送及半成品落料粉尘经皮带输送廊道密闭，在各转载口设置雾化喷淋设施，各半成品落料点设置集尘罩，且半成品仓库设置于封闭式厂房内等措施降尘；环辊磨系统投料粉尘经上料口设置防尘罩、封闭式厂房隔尘等措施降尘；环辊磨粉磨粉尘经高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放；粉体改性上料粉尘经进料仓仓顶除尘器处理后无组织排放；粉体改性粉尘经高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放；成品包装粉尘经包装工序封闭、吨袋密闭包装等措施降尘；成品储罐呼吸孔粉尘经仓顶除尘器处理后无组织排放；原料堆场扬尘经项目原料堆场均建成封闭式料库、场内安装固定式自动喷淋设备、卸料时洒水抑尘等措施降尘；车辆运输扬尘经运输车辆采取车厢加盖、配备洒水车、厂区道路硬化等措施降尘。食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化机处理后，引至屋顶排放。 废水治理 运营期生产区初期雨水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，回用于厂区抑尘用水，不外排；生活废水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入池州市城东污水处理厂处理达标后排放。 噪声防治 采取优选低噪设备、车间内布置、隔声、减振等措施。 固废处置 一般固废暂存间一座，位于粉磨车间内北侧，一层建筑，面积为10㎡。 5、厂区平面布置 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等，有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件。 本项目建筑总面积为8984平方米，包括原料仓库、破碎车间、粉磨系统上料车间、粉磨车间、成品仓库、办公楼、食堂及宿舍、门卫室、配电房等。厂区南侧，由西到东依次布置原料仓库、破碎车间、粉磨车间、粉磨系统上料车间；原料仓库位于厂区西侧、破碎车间位于原料仓库东侧、粉磨车间位于破碎车间东侧、粉磨系统上料车间位于粉磨车间东侧；成品仓库位于破碎车间北侧；办公楼位于厂区西北角；食堂及宿舍位于厂区北侧；配电房位于原料仓库南侧；门卫室位于厂区西侧入口处。并根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按国家有关标准和要求，对建筑物、运输、绿化进行布置。厂区道路对外交通便利，主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散（见附图五 项目平面布置图）。 6、主要原辅材料、用水及能源、动力消耗情况 该项目主要原辅材料、能源、动力消耗及用水情况见下表。 表1-3 主要原辅材料、能源、动力消耗及用水情况一览表 序号 名称 计量单位 消耗量 备注 1 石灰石 t/a 40499.159 外购；来自青阳林岭矿业；汽车运输；封闭式原料仓库内堆放 2 活性添加剂 t/a 40 外购；袋装；25kg/袋；汽车运输；暂存于粉磨车间内 3 吨袋 个/a 40000 外购；暂存于粉磨车间内 4 电力 万kWh/a 200 由园区电网供应 5 生活用水 t/a 630 由园区供水管网供应 生产用水 t/a 2748 原辅材料理化性质分析： 石灰石：石灰石主要成分为碳酸钙，本项目石灰石来源于青阳林岭矿业，碳酸钙是一种化合物，化学式是CaCO3。CAS号471-34-1。它是地球上常见物质，可于岩石内找到。动物背壳和蜗牛壳的主要成份。重质碳酸钙是用机械方法（用雷蒙磨或其它高压磨）直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等就可以制得。由于重质碳酸钙的沉降体积比轻质碳酸钙的沉降体积小，所以称之为重质碳酸钙。白色粉末、无臭、无味。露置空气中无变化，比重2.710。熔点1339&ordm;C。几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热分解为氧化钙和二氧化碳。 硬脂酸：纯品为带有光泽的白色柔软小片。微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等。无毒。是组成硬脂精的脂肪酸。在90-100℃下慢慢挥发。具有一般有机羧酸的化学通性。 7、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表1-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 振动给料机 PLD1200 台 1 用于破碎生产线颚式破碎机给料工序 2 颚式破碎机 750*1060 台 1 用于颚式破碎（一破）工序 3 反击式破碎机 1315 台 1 用于反击式破碎（二破）工序 4 分级振动筛 台 1 用于破碎后物料筛分工序 5 皮带输送机 台 7 用于破碎生产线物料输送工序 6 铲车 台 3 用于原料石灰石铲车投料及环辊磨系统投料工序 7 喂料机 台 2 用于环辊磨系统喂料工序 8 环辊磨 GYM86 台 2 用于粉磨工序 9 风机 台 4 用于砖坯蒸汽养护工序 10 成品储罐 50T 个 3 用于暂存成品重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉 11 自动包装机 台 3 用于成品包装工序 12 进料仓 台 1 用于粉体改性进料工序 13 粉体改性机 SRL500/1000A 台 2 用于粉体改性工序；一用一备 14 空压机 台 2 为全厂提供压缩空气 该项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备。 8、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为20人，其中10人在项目区内住宿，本项目设有食堂，20人在食堂就餐，工作制度采用每天一班制生产，每班10小时工作制，年工作日300天。由于本项目粉磨生产线共用一期现有2条环辊磨生产线，一期项目采用一班制生产，每班10小时工作制，本项目建成后，利用一期现有2条环辊磨生产线剩余时间。 9、公用工程 （1）给排水 给水：由池州高新技术产业开发区供水管网供给。 排水：雨污分流，生产区以外的雨水及后期雨水溢流后排入项目东侧白浦路上雨水管网；运营期生产区初期雨水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，回用于厂区抑尘用水，不外排；生活废水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入池州市城东污水处理厂处理达标后排放。 （2）供电 电源由池州高新技术产业开发区10kv高压市政电网引入，由厂内1台400KVA变压器变压后，向厂内各单元供电。 （3）消防 该项目消防《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。室外设置 消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内设置灭火器。 10、产业政策符合性分析 对照国家产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中规定的限制、淘汰行业。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目建设符合相关的产业政策。且项目已于2019年2月26日在池州市贵池区经济和信息化委员会备案（备案号为：贵经信投[2019]02号），因此，本项目符合国家产业政策。 11、项目选址规划符合性 （1）与高新区产业定位相符性 本项目位于池州贵池高新技术产业开发区（原贵池工业园），项目用地类型为 工业工地。根据《安徽贵池工业园区总体发展规划环境影响报告书》及其规划环评审查意见（皖环函[2013]516号），贵池工业园主要产业为电子信息业、高端装备制造业、新材料。本项目为食品添加剂碳酸钙原料及新材料项目，属于新材料产业， 因此本项目建设与池州贵池高新技术产业开发区（原贵池工业园）总体规划相符。 同时根据安徽池州高新技术产业开发区管理委员会出具的关于项目规划选址和产业环境准入的初审意见（具体见附件），本项目符合园区规划选址和产业环境准入要求。 （2）土地利用规划 本项目位于池州高新技术产业开发区白浦路88号。根据池州高新技术产业开发区总体规划，项目选址区域处于工业用地，符合池州高新技术产业开发区土地利用规划要求。 （3）与周边环境相容性 本项目位于池州高新技术产业开发区白浦路88号。根据现场踏勘，项目用地东侧为空置厂房，南侧为池州市正隆木业有限公司，西侧为白浦路，隔路为空地，北侧为九华山新型建材厂。项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。根据规划，项目用地为工业用地，因此，本项目建设不会改变用地类型。 （4）建设条件可行性分析 项目所在地紧邻白浦路，路网畅通，位置优越，交通便利。项目给水由园区市政自来水管网供给，供电由园区10KV高压电网引入，项目所在区域配套设施基本完善，交通便利。从建设条件可行性分析，项目选址合理可行。 （5）环境承载力可行性分析 本项目区域的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；主要地表水体长江池州段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。本项目在采取相应污染防治措施后，可达标排放，对环境影响较小，因此，项目选址从环境保护的角度是可行的。 综上所述，本项目选址基本可行。 12、“三线一单”的符合性分析 本项目“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态红线 本项目位于池州高新技术产业开发区白浦路88号，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）以及《安徽省生态保护红线》，本项目不在安徽省生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 ①根据监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。 ②根据监测结果表明：监测期间长江断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，均具有一定的环境容量。运营期生产区初期雨水经集水沟收集后进入沉淀池沉淀处理，回用于厂区抑尘用水，不外排；生活废水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入池州市城东污水处理厂处理达标后排放，对周围水体环境影响较小。 ③根据监测结果表明：昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离削减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目位于池州高新技术产业开发区，项目用电由园区供电管网提供，用水由园区供水供给，余量充足；项目使用的原材料均外购，均可得到有效保证，因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《安徽贵池工业园区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见（皖环函[2013]516号），工业园区建设项目必须符合国家、安徽省、皖江示范区及相关市县的有关产业政策，并照“鼓励、限制、禁止”的原则，制定工业园区企业准入制度。 优先鼓励项目包括与规划主导产业结构相符合的工业项目、与工业区规划产业链相配套的企业。 园区限制发展的项目有：限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展；工业园区内配套的现代物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品；机械装备和电子信息业禁止自带表面处理项目入驻；工业园区燃气管网建成后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业。 园区禁止发展的项目主要有：国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入工业园区；规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 工业园入区工业项目类型控制建议表如下： 表1-5 工业园区入区项目行业参考建议一览表 行业门类 行业名称 入区建议 机械装备 高档数控机床、汽车摩托车零配件制造、通用设备制造业、电力设备制造业、新能源机械装备等 优先选择性入区 电子信息 平板电脑及通信终端、集成电路、LED光电及应用电子产业 优先选择性入区 新材料 电子信息材料、纳米材料及新型建筑材料 优先选择性入区 物流业 禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品 优先选择性入区 高能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区；工业园区燃气管网建成后，尚需要 自行建设燃煤锅炉的企业禁止入区；机械装备和电子信息产业自带电镀处理项目禁止入园。 本项目主要生产重质碳酸钙微粉，属于新材料产业，属于优先选择性入区行业，同时根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国发改委2013年第21号令），不属于限制类或淘汰类项目。因此，本项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 13、与皖发[2018]21号文件相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）中“开展“禁新建”行动”： ①严禁1公里范围内新建项目 2018年7月起，长江干流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪排涝工程、河道治理、供取水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批为开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 ②严控5公里范围内新建项目 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁审批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建扩建化工项目。 ③严管15公里范围内新建项目 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目，禁止建设没有能耗容量的项目，禁止建设单耗改与安徽省主要工业产品能耗限额的项目，严格控制新上能耗2万吨标煤以上高能耗项目，燃煤项目必须经过煤炭减量替代。在岸线开发。河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家制定的长江经济带市场准入禁止限制目录。实现备案、环评、安评、能评、水保、洪评等事项并联审批，强化部门协同监管。所有新建项目必须做到“三同时”。未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 符合性分析：本项目池州高新技术产业开发区，本项目距离长江最近点距离为4.3km，且本项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，本项目在落实相关环保设施后，运营期产生污染较小，故《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号）相符。 14、与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）以及安徽省人民政府印发《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政[2018]83号），安徽省属于重点区域范围。 根据第六条深化工业污染治理，推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。本项目运营期有组织排放粉尘采取相应措施处理后，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求。 同时，根据《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，需严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》中的“两高”行业和严禁新增产能行业，符合要求。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 池州市金艺新材料有限公司原名为池州市金艺超细粉有限公司，位于池州高新技术产业开发区白铺路88号，该企业现有项目为年产10万吨方解石超细粉生产线，现有项目已于2008年10月22日在池州市贵池区发改委备案，备案号为贵发改备字 [2008]052号。2009年9月3日委托池州市环境科学研究院编制环境影响报告表，2009年11月19日，池州市环境保护局贵池分局以“贵环字[2009]98号”文对“池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线环境影响报告表”进行了批复（详见附件）。该项目分期建设，其中一期年产6万吨方解石超细粉项目已于2012年建成投产，并于2013年12月通过池州市环境保护局贵池分局组织的环保验收。 现有工程环保手续履行情况： 表1-6 现有工程环保手续履行情况一览表 序号 环保手续 报告名称 审批单位 审批时间 审批文件 1 环境影响评价 《池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线环境影响报告表》 池州市环境保护局贵池分局 2009年11月19日 贵环字[2009]98号 2 竣工环保验收 -- 池州市环境保护局贵池分局 2013年12月16日 -- 由于二期建设资金未能适时足额到位，致使二期项目进展缓慢，特别是企业现有生产设备经长期运行、生产以满足不了市场需求、急需更新，二期项目至今未能实施，根据现有项目环评报告表、环评批复内容，现有的年产10万吨方解石超细粉生产线（其中的3条线6万吨项目）主要基本情况为： 1、工业场地的内容和规模 现有项目位于池州市高新技术产业开发区白浦路88号，占地面积19510.94㎡，总投资2000万元。建设年产10万吨方解石超细粉生产线5条，其中325-600目超细粉4万吨（两条线，两台雷蒙磨），800-2500目超细粉4万吨（两条线，两台环辊磨），1250-3000目超细粉2万吨（一条线，一台球磨机），新建标准厂房6900平方米，办公用房3000平方米，道路及其附属设施建设。 实际运营过程中，仅实施了一期6万吨方解石超细粉项目，建设了方解石超细粉生产线3条，其中雷蒙磨生产线1条、环辊磨生产线1条及球磨生产线1条。 2、生产设备 现有项目具体设备清单详见下表。 表1-7 现有项目主要设备 序号 名称 规格 单位 数量 备 注 1 颚式破碎机 PEF250*400 台 1 2 斗式提升机 TH250*6.2m 台 1 TH250*12.3m 台 1 3 锤式破碎机 PCX800*300 台 1 4 雷蒙磨 台 1 5 风机电机 Y90L-2，5.5KW 台 1 6 电机 15KW 台 3 7 成品收集器 ADFL90-1 台 1 8 空压机 V-6/7 台 1 9 环辊磨 GYM86 台 2 10 粉体改性机 SRL500/1000A 台 2 11 分级机定量喂料机 315KVA 台 2 12 风机 台 1 13 超细分级机 ADW8083B 台 1 3、现有项目生产工艺流程 现有项目采用干法生产工艺，主要原料为方解石，项目的生产工艺按生产工序可分为：原料预处理、矿石破碎及储存、球磨及超细分级。工艺流程图见图1-1。 图1-1 现有项目生产工艺流程及产污节点图 4、主要污染源强调查 根据现有项目《池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线环境影响报告表》、《池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线（阶段性验收6万吨）竣工环境保护监测报告》，企业原有工程污染物产生及治理情况如下： 4.1 废气 现有项目大气污染物主要为有组织粉尘、无组织粉尘以及食堂油烟。 4.1.1 有组织粉尘 现有项目有组织粉尘主要为破碎粉尘、球磨粉尘、环辊磨粉尘以及雷蒙磨粉尘。根据《池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线（阶段性验收6万吨）竣工环境保护监测报告》。破碎机收尘器进口颗粒物浓度为26494.3mg/m³、产生速率为86.3kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为25.7mg/m³、排放速率为0.036kg/h。球磨机收尘器进口颗粒物浓度为45519.1mg/m³、产生速率为226.9kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为22.6mg/m³，排放速率为0.131kg/h。环辊磨收尘器进口颗粒物浓度为61143.9mg/m³、产生速率为74.12kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为24.7mg/m³、排放速率为0.041kg/h。雷蒙磨收尘器进口颗粒物浓度为10498.3mg/m³、产生速率为31.83kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为18.1mg/m³、排放速率为0.018kg/h。根据验收监测结果，现有项目破碎粉尘、球磨粉尘、环辊磨粉尘以及雷蒙磨粉尘分别经袋式除尘器处理后，其颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的限值要求。 4.1.2无组织粉尘 现有项目厂区无组织粉尘主要为投料及皮带输送粉尘以及成品包装粉尘等。根据验收监测结果，厂区西边无组织排放监控点在扣除参考值后颗粒物的最高浓度为0.255mg/m³；厂区西北边无组织排放监控点在扣除参考值后颗粒物最高浓度为0.291mg/m³；厂区北边无组织排放监控点在扣除参考值后颗粒物最高浓度为0.380mg/m³。均小于1.0mg/m³，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织监控浓度限值。 4.1.3食堂油烟 现有项目员工为32人，其中26人在厂区内就餐，厨房油雾年产生量为7.02kg/a。项目油烟产生速率为7.8g/h，油烟净化器风量为5000m³/h，计算得油烟产生浓度为1.56mg/m³，按其油烟净化效率60%计，油烟排放量为2.808kg/a，排放浓度为0.624mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。 2.2 废水 现有项目生产废水主要为冲洗原料矿石产生的废水，需要冲洗的矿石为部分矿石，主要为雨季运来的原料，数量较少，其中约1万吨矿石需进行冲洗，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，回用于矿石冲洗用水，不外排。 现有项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为1080m³/a，生活污水中污染物主要有 COD、NH3-N、SS、动植物油，生活污水经隔油池及化粪池预处理，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理。 根据其验收监测报告，现有项目厂区生活污水排放口PH值为7.68~7.73、COD浓度为52.1mg/L、悬浮物浓度为58mg/L、氨氮浓度为1.65mg/L，各项监测因子的浓度值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 4.3 噪声 2013年11月22日，池州市环境保护监测站对现有项目进行了厂界噪声环境质量监测，监测结果如下： 表1-8 现有项目噪声监测结果统计表 序号 测点名称 时段 监测时间 Leq[dB（A）] 备注 1 厂界东 昼间 11月22日 51.8 达标 2 厂界南 11月22日 51.1 达标 3 厂界西 11月22日 55.7 达标 4 厂界北 11月22日 52.2 达标 5 厂界东 夜间 11月22日 45.4 达标 6 厂界南 11月22日 45.8 达标 7 厂界西 11月22日 45.5 达标 8 厂界北 11月22日 46.5 达标 监测结果表明，该项目东、南、西、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类工业区标准。 4.4 固废 现有项目运营期固废主要为各袋式除尘器收集的粉尘、清水废水沉淀池沉砂以及生活垃圾。 现有项目各袋式除尘器收集的粉尘量为3516.52t/a，定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用。 现有项目生产废水沉淀池沉砂产生量约为2t/a，及时清理后，用作厂区绿化。 现有项目共有职工人数30人，生活垃圾产生量为13.5t/a。项目设垃圾箱，专人定期清理，分类收集，集中处置，委托园区环卫部门及时清运。 4.5污染源排放汇总表 表1-9 现有项目污染排放情况 污染物名称 产生量 排放量 处置措施 废气 有组织排放 粉尘 3520t/a 3.38t/a 破碎工序、球磨工序、雷蒙磨工序及环辊磨工序分别设置一套袋式除尘器处理 无组织排放 粉尘 20t/a 2t/a 皮带廊道封闭、出料口封闭、封闭式厂房隔尘等 食堂 油烟 7.02kg/a 2.808kg/a 油烟净化器一套 废水 生活污水（1080t/a） COD 0.324t/a 0.194t/a 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池处理后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理 BOD5 0.216t/a 0.238t/a 氨氮 0.038t/a 0.027t/a SS 0.324t/a 0.097t/a 动植物油 0.054t/a 0.007t/a 矿石清洗废水(2000t/a) SS 2t/a 0 冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，回用于矿石冲洗用水，不外排 噪声 破碎机、雷蒙磨、环辊磨等 采用隔声、消声、减震、合理安排工作时间措施 固废 一般工业废物 各袋式除尘器收集粉尘 3516.52t/a 0 定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用 沉淀池沉砂 2t/a 0 及时清理后，用作厂区绿化 生活垃圾 13.5t/a 0 由园区环卫部门统一清运 5、原有项目环境问题及整改措施 从现有项目环保验收批文看出，现有工程的废水、废气、噪声、固废的污染防治措施已基本落实，企业验收至今已运行多年，根据现场调查可知，现有项目存在的主要环境问题及整改措施为： （1）企业部分设备及生产线发生变化 ①由于现有项目外购原料方解石矿石粒径较小，企业将原环评报告中破碎车间内布置颚式破碎机及锤式破碎机对原料方解石矿石进行破碎，调整为仅采用锤式破碎机对原料方解石矿石进行破碎工序。 ②根据现有项目环评报告及验收监测报告中介绍，现有粉磨车间内布置3条粉磨生产线，分别为雷蒙磨生产线1条、环辊磨生产线1条及球磨生产线1条。企业经过多年运营，根据市场需求，拆除了1条球磨生产线，更换为环辊磨生产线，根据现场调查，企业现有3条粉磨生产线，分别为雷蒙磨生产线1条及环辊磨生产线2条。 整改措施：由于外购的原料方解石粒径较小，企业将原来的颚式破碎机拆除，仅进行锤式破碎工序，此设备变化，减少了颚式破碎及皮带输送过程中产生的粉尘，同时锤式破碎工序粉尘收集后经袋式除尘器处理，相比原环评，破碎粉尘产生量将减少。企业根据需要，拆除了1条球磨生产线，更换为1条环辊磨生产线，同时更换的环辊磨生产线粉尘经袋式除尘器处理，根据企业现有项目环评及验收数据，环辊磨生产线粉尘产生量低于球磨生产线，因此，企业部分设备及生产线发生变化，不会造成现有项目污染物排放增加。 （2）现有项目污染物排放满足不了《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）新标准的要求 现有项目有组织粉尘排放浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准限值。虽然现有项目验收时大气污染物排放能达到当时相应标准要求，但是由于2015年4月16日，环境保护部发布了《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）新标准，并于2015年7月1日实施。新标准中对现有项目污染物排放执行的标准为：自2015年7月1日起，现有项目颗粒物执行30mg/m3。同时《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政[2018]83号）要求，现有项目颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4 大气污染物特别排放限值（颗粒物≤10mg/m³），届时，颗粒物排放将不能满足相应标准要求。 整改措施：根据《池州市金艺超细粉有限公司年产10万吨方解石超细粉生产线（阶段性验收6万吨）竣工环境保护监测报告》。破碎机收尘器进口颗粒物浓度为26494.3mg/m³、产生速率为86.3kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为25.7mg/m³、排放速率为0.036kg/h。球磨机收尘器进口颗粒物浓度为45519.1mg/m³、产生速率为226.9kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为22.6mg/m³，排放速率为0.131kg/h。环辊磨收尘器进口颗粒物浓度为61143.9mg/m³、产生速率为74.12kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为24.7mg/m³、排放速率为0.041kg/h。雷蒙磨收尘器进口颗粒物浓度为10498.3mg/m³、产生速率为31.83kg/h；收尘器出口颗粒物排放浓度为18.1mg/m³、排放速率为0.018kg/h。 根据现场踏勘现有项目已拆除颚式破碎机，仅留锤式破碎机，因此，破碎机粉尘产生量将减少，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，锤式破碎机破碎工序粉尘产生系数确定为0.75kg/t原料，则现有项目锤式破碎工序粉尘产生量为45t/a（15kg/h）。同时增大袋式除尘器风机风量，根据验收监测报告，现有排气量为921m³/h，将风机风量增至5000m³/h，将现有2.8m高排气筒增至15m高，现有项目破碎粉尘经袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，经上述措施后，现有项目破碎工序粉尘排放量为0.045t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为3mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4 大气污染物特别排放限值要求。 根据验收监测报告，雷蒙磨工序粉尘产生速率为31.83kg/h，现有排气量为1092m³/h，增大袋式除尘器风机风量，将风机风量增至10000m³/h，将现有4.8m高排气筒增至15m高，现有项目雷蒙磨粉尘经袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，经上述措施后，现有项目雷蒙磨工序粉尘排放速率为0.032kg/h，排放浓度为3.2mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4 大气污染物特别排放限值要求。 根据验收监测报告，环辊磨工序粉尘产生速率为74.12kg/h，现有排气量为1657m³/h，增大袋式除尘器风机风量，将风机风量增至20000m³/h，将现有3.1m高排气筒增至15m高，现有项目环辊磨粉尘经袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，经上述措施后，现有项目环辊磨工序粉尘排放速率为0.074kg/h，排放浓度为3.7mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4 大气污染物特别排放限值要求。 （3）现有项目有组织排放排气筒高度均不满足相应要求 根据现场踏勘调查，现有项目破碎工序、雷蒙磨工序、环辊磨及粉体改性工序粉尘分别经袋式除尘器处理后分别经排气筒排放，根据调查，其排气筒高度分别为2.8m、4.8m、3.1m、5.6m，均不满足标准中规定的15m要求。 整改措施：将现有项目破碎工序、雷蒙磨工序、环辊磨及粉体改性工序袋式除尘器排放筒均增高至15m，同时增大各袋式除尘器风机风量，破碎工序、雷蒙磨工序、环辊磨及粉体改性工序粉尘分别经袋式除尘器处理后，经风机引至15米高排气筒排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.1地理位置 池州高新区位于池州市主城区东北（距池州主城区7公里），北靠长江（距国家一类开放口岸—池州港新港区3公里），南临318国道、沿江高速（距沿江高速公路城区出入口7公里）和铜九铁路、宁安城际铁路（距池州站7公里），东临省江南集中区，距九华山国际机场9公里。南京、合肥、安庆等民航机场均在两小时车程内；九华山旅游机场已建成运营，其中：自深圳机场到南京、合肥机场飞行时间分别为110分钟和115分钟。四小时经济圈覆盖上海、南京、杭州、合肥、南昌等大中城市。 本项目坐落于池州高新技术产业开发区白浦路88号，西临白浦路，通过园区道路可直达321省道，地理位置优越。 1.2地质地形地貌 池州地处安徽省西南部，池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆；贵池区和青阳县以北为下扬子台坳；池州市的中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂，本市地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动强烈，导致一系列基底断裂发生，频繁的岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。 贵池地势南高北低，依山傍水，分山区、丘陵、圩区，呈阶梯形分布。南部中低山区，群山起伏，绿树如云，是林木、茶叶的重点产区；中部丘陵区，岗垄相间，田园平整；北部为沿江洲圩区，江堤全长59公里，圩内河渠交错，平畴如毯。境内主要河流有黄湓河、秋浦河、龙舒河、白洋河、九华河、青通河等。土壤以红壤、黄棕壤、潮土、水稻土等为主。山地植被以常绿阔叶林为主，全区森林覆盖率为48.8%。 1.3气候气象 项目区所在地属亚热带季风性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。根据历年统计资料，年平均气温16.1℃，6-8月为高温季节，极端最高气温达40.6℃，12月-次年1月为低温季节，极端最低气温达-15.6℃，夏季平均气温在27.3℃左右，冬季平均气温为4.4℃，气温年平均日较差为8.3℃，本区地面风速春冬两季较夏秋两季大，常年主导风向为东北风，夏季以西南风为主，年静风频率为10%左右，全年平均风速为2.2m/s。 1.4水文特征 池州境内纵横贯穿的诸河流，主要是长江干流及其支流的秋浦、九华、黄盆、龙舒、青通、白洋河等，流域面积2311.7km2，占总面积的95%，控制耕地面积46.8万亩，几乎占整个上报耕地面积。境内主要河流几乎都与地形相一致，由南向北，流入长江。本项目地处长江流域，距项目北侧约4300米。 本区域河流主要靠自然降水补给，各河汛期也接受长江水补给。长江池州段全长 145km，多年平均水量28300m3/s。属于长江下游段，长江下游水位变化与雨水分配相吻合。每年4、5月间长江两岸支流发水，使干流水位上涨，形成短期的春汛期；6月间长江全流域降雨，各支流水位上涨较快而进入汛期，至7、8、9月长江发水而出现全年水位最高时期；9月下旬、10月间降雨渐少，水位回落，汛期结束；11月起逐渐进入枯水期。长江下游段年平均气温在16℃左右，夏季最高温度可达到40℃以上，一般约为35℃；冬季平均气温为2℃，最低温度可降至-10℃以下。长江下游段雨量充沛，多集中于春夏二季，年平均降水量1000～1300毫米。降水日数平均为120天左右。春季因冷暖空气在长江流域相遇，产生不同程度的降水，形成春雨连绵的天气。夏季从6月中旬到7月上旬为高温多云，为降雨量较大的梅雨季节。出梅后进入盛夏，降水量相对减少，却常有暴雨出现。暴雨时一般均伴有雷电。秋季云雨稀少，天气晴朗，呈现秋高气爽的景象。冬季则时有冷锋过境，产生阴霾雨雪天气。一般从12月中旬到次年3月初，有10天左右的降雨。 1.5生物、矿产资源 贵池区矿产资源丰富，品种繁多，分布面广，采冶历史悠久。据《新唐书·地理志》载；“池州秋浦有铜有银”。现在探明的金属矿有硫、磷、煤、萤石、硅石、花岗石、白云石、石英、大理石、栖霞灰岩、水泥石灰石及水泥粘土等12种。煤矿也有广泛分布，已探明有工业价值的矿产地23处。全区矿藏储量，据初步估算为：铜6.6万吨、（金属量）铁473万吨、锰227万吨、铅锌22.8万吨、钨195万吨、铝1500吨、锑50万吨、金铁矿石12万吨、石英石10万立方米、大理石12亿立方米、硫铁1031万吨、煤3920万吨、金储量915千克。 贵池区秋浦、九华诸河黄砂资源丰富，尤其是九华河砂具有砂质纯洁、坚硬颗粒均匀，抗压力大，耐酸性强，棱角锋利，含石英多等优点，系优质建筑材料，属国家二等砂，畅销上海和沿江一带。 树木主要有松、杉、柏、柳、槐、楮（有苦、楮、甜楮）、樟、栎、枫香、黄连木、乌桕、石楠、女贞、桑、柞、漆树、泡桐、椿树（有香椿、臭椿）、树、棕榈、山楂、棠梨、猕猴桃（洋桃）。县境内珍稀古树有重木、银杏、金钱松、柏树、香樟、桂花树等。 竹类：毛竹、元竹、紫竹、金竹、水竹、苦竹等。 中草药材：据1985年中草药普查，全县共有229科928个品种，主要有：明党参、桔梗、前胡、丹参、南沙参、天冬、黄精、何首乌、防杞、春紫胡、半夏、白前、马细卒、乌药、龙胆草、银花、茵陈、玉竹、葛根、山楂、黄连、贝母、杜仲、厚朴、芋肉、银花等。

2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.1贵池区经济概况 贵池，位于长江中下游南岸，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，东与铜陵襟连，牵携举世闻名的国家5A级风景区佛教圣地九华山，是池州市政治、经济、文化中心。全区总面积2415平方公里，总人口63.6756万，辖9个镇、10个街道，是省级历史文化名城、旅游经济强县、全国社会治安综合治理模范区、国家级双拥模范城、实施《中国21世纪议程》试点地区和全国首个生态经济示范区所在地。交通便捷，区位优势显著。素有“黄金水道”之称的长江横贯全区76公里，常年通航5000吨级船舶，属国家一级航道，可建一类口岸港口码头。国家二类口岸池州港是长江干线重点港口之一，被国务院批准对外国籍船舶开放，港口年货物吞吐量达1800万吨。沿江高速公路、铜九铁路和宁安高速铁路穿境而过，池州九华山机场建成通航，池州长江公路大桥2014年初开工建设。 2016年全年完成固定资产投资233.15亿元，比上年增长15.2%。分产业看， 第一产业投资8.06亿元，增长59.8%；第二产业投资100.39亿元，增长6.4%，其中工业投资100.39亿元，增长6.4%；第三产业投资124.70亿元，增长21.0%。2016年，面对复杂的宏观环境和繁重的发展任务，认真贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，较好地完成了区十五届人大五次会议确定的各项目标任务，实现了“十三五”良好开局。全年实现地区生产总值251.6亿元，增长8%；财政收入26.7亿元，增长4.8%；固定资产投资233.2亿元，增长15.2%；规模工业增加值60.4亿元，增长9.6%；社会消费品零售总额105.2亿元，增长10.4%；旅游总收入139.8亿元，增长11.8%；城镇居民人均可支配收入27238元、农民人均可支配收入12886元，分别增长8.3%、8%；城镇登记失业率3.93%。全年建设县级公路9.2公里和乡级公路64.6公里，硬化26.0公里贫困村道路和63.9公里撤并村路面，加宽232.7公里老村道。完成青十公路1.5公里及梅霄公路4.3公里道路养护。贵茶公路3.3公里已完成沥青路面2公里。修复吴红路、黄许路、贵茶线、青十线、牛唐路、镇街乡村道等207公里路面36.6万平方米。全年完成30公里的村村通连接线路基工程，实施县乡道生命防护工程34.1公里。抢通因洪灾损毁农村公路202处，修复损毁桥梁44座。年末，全区机动车辆保有量87735辆，比上年增长4.8%；汽车保有量62198辆，比上年增长17.3%。 2.2教育和科学技术 2014全市共有普通高等教育学校3所，在校学生数29796人，中等职业教育学校10所，在校学生数32240人，普通中学109所，在校学生数92635人，小学377所，在校学生数92228人。年末全市共有各类专业技术人员3.5万人，从事研发活动人员3863人，其中工程师898人。年末全市高新技术企业达43家，全市省级以上技术研发机构达40家。 2.3文化、文物保护和卫生 一是文化下基层惠及千家万户。区财政补助200多万元，送戏下基层共演出410场；送电影下基层 1万余场，实现全区行政村和社区全覆盖；实施了31个自然村广播电视村村通工程，广播电视综合覆盖率达98%；建立了社区和中小学文化辅导员队伍，社区文化、校园文化、广场文化活动异彩纷呈。二是公共文化服务体系初步建立。全区大力推进文化基础设施建设，共投入1000多万元，以区文化馆为中心，建设了全国文化信息资源共享工程贵池支中心；17个镇街建设了综合文化站；158个村建设了“农家书屋”；文化场馆（室）实行免费开放，基本解决了农村文化活动场所和农民读书难问题。三是非物质文化遗产得到有效保护。我区非物质文化遗产是凝聚着贵池历史文化深刻内涵的瑰宝，经过全面普查和逐级申报，我区被中国民协命名为“中国傩文化之乡”，贵池民歌被列入省级非物质文化遗产名录，梅街镇被文化部命名为中国民间文化艺术之乡，贵池目莲戏、乌石手狮舞、青山庙会、里山武术等共5项为第二批市级非物质文化遗产代表作名录。区级非物质文化遗产名录23项。非物质文化遗产传承后继有人：其中全区国家级非物质文化遗产传承人2人，省级非物质文化遗产传承人3人，区级非物质文化遗产传承人33人。文物保护工作明显加强，章氏、杜氏祠堂相继被列入省级文物保护单位，区级第四批文物保护单位4处都得到良好的维修保护。在顺利完成我区第三次全国文物普查的基础上，我区2011年又将具有历史、艺术、科学价值的11处文物公布为区第五批文物保护单位，使更多历史文物古迹列入保护对象。池州傩、贵池民歌成立了保护协会。池州傩、贵池民歌在省内外频频登台。四是文艺事业蓬勃发展。成立了七个文艺家协会，文艺家协会活动丰富多彩。先后举办了纪念改革开放30周年、辉煌60年、平安贵池、党风廉政建设等美术书法摄影展，成功主办了“魅力池州、放歌贵池”暨“迎国庆·唱红歌·庆祝建区十周年”等大型文艺晚会。多支文艺代表队参加省市演出荣获大奖；文艺作品成果丰硕。全区共创作各类文艺作品3000多件，国家级发表、获奖和展演作品百余件，省市级发表、获奖和展演作品1100余件。文化旅游文集《漫步秋浦·贵池卷》出版发行，文艺阵地《杏花村》杂志得到巩固和加强。 拟建项目周围无名胜古迹和重点保护文物。 2.4池州高新技术产业开发区概况 池州高新技术产业开发区属省级开发区，是池州市东部经济园区一个组成部分，位于池州市主城区东北部（距池州主城区7公里），北靠长江（距国家一类开放口岸—池州港新港区3公里），南临318国道、沿江高速（距沿江高速公路城区出入口7公里），铜九铁路（距铜九铁路池州站7公里），东临池州市九华国际机场（距机场9公里），省道贵铜公路穿区而过，区位交通条件十分优越。 池州高新技术产业开发区是省政府2006年2月正式批准成立的，园区规划总 面积21.11平方公里，起步区规划用地9.09平方公里，其中建设用地面积8.35平方公里，山体保护绿地0.74平方公里。园区分六个功能区：商贸功能区、综合产业功能区、综合服务功能区、生态产业功能区、新农村综合产业发展功能区和科技产业综合法阵功能区。主要发展商贸物流业，新材料及装备工业，旅游商品制造业，绿色农产品加工业，创新型产业。 2.5 池州市城东污水处理厂 池州市城东污水处理厂于2009年开始筹建，污水处理厂污水处理总规模为日 处理10万吨，主要处理：池州市东部城区居民生活污水、东部城区企业的厂区生 活污水、配套设施区（大学城、政务新区、临港新城）的生活污水以及部分工业企 业废水。其中一期工程设计处理规模为日处理废水2万吨，设计处理工艺为A2/O工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 本项目所在地属于池州市城东污水处理厂污水接管范围之内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1空气环境质量现状 本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），①应调查所在区域环境质量达标情况。②调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 3.1.1区域环境质量现状 根据池州市环境保护局发布的《2017池州市环境状况公报》：2017年，池州市城区环境空气质量优良率68.8%。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量指数AQI技术规定（试行）》（HJ 633-2012）进行评价，2017年，池州市全年城区空气质量有效监测天数362天，达到优、良的天数共249天，优良率68.8%，影响城区环境空气质量的主要污染物是细颗粒物和臭氧。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为17、35、89、60微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时平均第90百分位数浓度为138微克/立方米，与2016年相比NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度上升，SO2、CO有所下降。城区降水pH值年均值为5.98，全年未出现酸雨。 根据《2017年池州市环境状况公报》，池州市环境空气质量情况见下表。 表3-1 池州市空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17μg/m3 60μg/m3 28.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 35μg/m3 40μg/m3 87.5% 达标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1.4mg/m³ 4mg/m³ 35% 达标 O3 日最大八小时平均第90百分位数浓度 138μg/m3 160μg/m3 86.3% 达标 PM10 年平均质量浓度 89μg/m3 70μg/m3 127% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 60μg/m3 35μg/m3 171% 超标 由上表可知，项目区六项污染中PM10、PM2.5不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。 3.1.2补充监测 为了反映项目所在地环境质量现状，本报告采取收集引用项目所在区域相关有效监测资料的方法进行环境质量现状调查与评价。 PM10、TSP、SO2、和NO2的监测数据引用《安徽例格服饰有限公司卡尔菲特产业园建设项目》2016年7月监测数据。引用监测点位与本项目厂界距离在2.5km范围内，属于本项目评价范围内；监测时间在2016年7月，属于项目评价范围内三年以内的监测资料；监测数据、监测技术方法等均符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的数据有效性规定。 安徽绿健检测技术服务有限公司于2016年7月1日~3日对区域各点位的大气环境质量进行了监测。具体监测结果见表3-2。 表3-2 空气质量监测结果一览表（单位µg/m3） 监测点位 监测时间 PM10 SO2 NO2 项目所在地 2016.07.01 35 22 25 2016.07.02 32 24 29 2016.07.03 31 20 22 二级标准 ---- 150 150 80 由监测结果可知，区域环境空气PM10、SO2、NO2的日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明评价区域内的空气环境现状较好。 3.2地表水环境质量现状 本项目的纳污水体为长江，引用安徽例格服饰有限公司卡尔菲特产业园建设项目环境影响评价报告表监测数据，安徽绿健检测技术服务有限公司于2016年7月1日至2日对区域内的地表水环境质量进行了监测，具体监测结果详见表3-2。 表3-2 区域水环境质量监测结果（单位：pH值无量纲，其余mg/L） 采样断面 检测日期 pH COD NH3-N 长江-池州港断面 2016.07.01 7.62 10 0.449 2016.07.02 7.74 8 0.416 Ⅲ类水标准 / 6-9 20 1.0 监测数据表明，项目所在区域长江-池州港断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，项目所在地地表水质量良好。 3.3声环境质量现状 2019年4月19日对项目区声环境质量进行了现场监测，监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果 监测点位 监测时间 监测结果/(单位：Leq[dB(A)]) 昼间 夜间 东厂界 2019-4-19 51.3 41.8 南厂界 52.2 43.5 西厂界 49.8 42.3 北厂界 50.1 41.8 （GB3096-2008）3类标准 65 55 由监测结果可以看出，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、保护目标 本项目选址位于池州高新技术产业开发区，依据《池州高新技术产业开发区总体规划》，项目地属于工业用地，评价区域内无文物保护点、无自然保护区和风景名胜区等敏感点，未发现有国家保护的野生动植物。环境保护目标具体如下： 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 油榨冲 117.571757 30.720551 居民 约20户 GB3095-2012中二级 N 1960 上刘村 117.566017 30.717894 居民 约20户 N 1780 园区公租房 117.584846 30.704907 居民 约100户 E 1460 杜村 117.580533 30.699612 居民 约20户 SE 995 邱冲村 117.588515 30.701355 居民 约10户 SE 1730 高新区管委会 117.575544 30.699944 办公 约100人 SE 535 迎宾花园 117.577025 30.693486 居民 约800户 SE 1130 第八中学 117.569740 30.694962 学校 约1500人 SW 800 滨河小学 117.465461 30.690792 学校 约200人 SW 1330 银海花园 117.568967 30.697970 居民 约1000户 SW 450 毓秀苑 117.566521 30.697047 居民 约800户 SW 650 贵池区妇幼保健院 117.565084 30.700239 医院 约50人 SW 435 八号村 117.563603 30.709003 居民 约30户 NW 910 咀何村 117.559869 30.712388 居民 约15户 NW 1400 地表水环境 长江 117.561693 30.741541 河流 大型河流 GB3838-2002中Ⅲ类 N 4300 声环境 项目厂界四周 GB3096-2008中 3类 -- -- 二、保护级别 1、保护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、保护周围水体水质，废水达标排放，使其不因本项目的建设而降低其目前的使用功能。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3等因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 单位 浓度限值 备注 TSP 24小时均值 µg/m3 300 GB3095-2012 二级标准 年均值 µg/m3 200 PM10 24小时均值 µg/m3 150 年均值 µg/m3 70 PM2.5 24小时均值 µg/m3 75 年均值 µg/m3 35 SO2 1小时均值 µg/m3 500 24小时均值 µg/m3 150 年均值 µg/m3 60 NO2 1小时均值 µg/m3 200 24小时均值 µg/m3 80 年均值 µg/m3 40 NOx 1小时均值 µg/m3 250 | 24小时均值 µg/m3 100 年均值 µg/m3 50 CO 24小时均值 mg/m³ 4 1小时均值 mg/m³ 10 O3 日最大8小时平均 µg/m3 160 1小时平均 µg/m3 200 2、水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染因子 pH DO CODcr 氨氮 BOD5 TP 石油类 III类标准 6～9 ≥5 ≤20 ≤1.0 ≤4 ≤0.2 (湖库0.05) ≤0.05 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准，详见下表。 表4-3 声环境质量标准 标准级（类）别 标准限值[dB（A）] 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 GB3096-2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目营运期颗粒物有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》 （GB31573-2015）中表4大气污染物特别排放限值，详见表 44；颗粒物无 组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒组织排放浓度限值要求，具体标准限值详见表4-5；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表4-6。 表4-4 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 污染物 控制污染源 限值 污染物排放监控位置 颗粒物 所有 10mg/m³ 车间或生产设施排气筒 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度监控限值 排气筒（m） 二级 监测点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓 度最高点 1.0 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物 基准灶头数 规模 设施最低允许净化率（%） 最高允许排放浓度（mg/ｍ³） 标准来源 油烟 ≥1，＜3 小型 60 2.0 GB18483-2001 2、废水排放标准 本项目运营期生活废水经化粪池预处理后，达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值；其中BOD5及动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理，池州市城东污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见下表。 表4-7 本项目污水排放标准 序号 控制项目 （GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值 （GB8978-1996）表4中三级标准 （GB18918-2002）中的一级A标准 1 pH 6~9 6~9 6~9 2 COD 200mg/L 500mg/L 50mg/L 3 BOD5 -- 300mg/L 10mg/L 4 SS 100mg/L 400mg/L 10mg/L 5 NH3-N 40mg/L -- 5（8）mg/L 6 动植物油 -- 100mg/L 1mg/L 3、噪声执行标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的有关规定，具体标准值详见下表。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 昼间 夜间 70 dB(A) 55 dB(A) 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值详见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别 标准限值［dB（A）］ 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 GB12348-2008 4、固体废弃物执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）等，目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCs）等种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析，本项目生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理，其总量控制指标纳入池州市城东污水处理厂统一考虑。因此，本项目纳入总量控制要求的主要污染物是颗粒物。 2、总量控制建议值 项目总量控制指标建议为烟粉尘：0.905t/a。 3、总量控制实施方案 本项目的排放总量必须由建设单位向环保管理部门申请，经审批同意后 方能实施该项目。 |

# 五、建设项目工程分析

| （一）工艺流程图 1.1施工期 本项目施工期主要为改扩建厂房仓库以及设备安装等产生的污染，具体工艺流程及产污节点图如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 1.2运营期 本项目为二期年产4万吨石灰石深加工改建项目，二期主要建设内容为以石灰石为原料，新增破碎筛分生产线一条，利用现有环辊磨生产线及粉体改性生产线，生产超细重质碳酸钙微粉及超细重质活性碳酸钙微粉，生产工艺流程如下。 1.2.1重质碳酸钙微粉生产工艺流程 图5-2 重质碳酸钙微粉生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目原料石灰石外购于青阳林岭矿业，通过汽车运输至本项目原料原料仓库，首先经破碎筛分生产线，生产粒径小于30mm的石灰石半成品，石灰石半成品利用现有2条环辊磨系统生产成品重质碳酸钙微粉。 ①进料：原料石灰石直接通过铲车从原料仓库送入进料斗后，通过给料机进入颚式破碎机进行一次破碎。此铲车投料过程中会产生粉尘及噪声。 ②破碎：原料石灰石进入颚式破碎机进行破碎，破碎后的物料经皮带运输机进入一台反击式破碎机进行二次破碎，破碎后经皮带运输机运至一次振动筛分机进行筛分。此一次破碎、二次破碎及皮带输送过程会产生粉尘废气和噪声。 ③振动筛分：经反击式破碎后的物料进入振动筛分机，其中大于30mm的石子通过皮带运输机返回反击式破碎机破碎，此过程为闭路循环，粒径小于30mm的石灰石半成品通过皮带输送机运送半成品料仓。此筛分及皮带输送过程会产生粉尘废气和噪声。 ④环辊磨进料 经破碎筛分生产线生产的石灰石半成品暂存于半成品料仓，经铲车铲至环辊磨喂料机，经环辊磨喂料机进入环辊磨系统。此铲车投料过程中会产生粉尘及噪声。 ⑤环辊磨系统 环辊磨是一种内分级式高压超细辊碾磨，能同时完成微粉粉碎和微粉分选的两道工序。它由机体、机座、粉碎装置、分级装置、出料系统、传动装置和电机等组成。超细辊压磨通过传动装置带动主轴转动，主轴的上端连接着转子架，架上装有辅轴，辅轴上装有磨轮。当主轴旋转时，辅轴随之旋转，辅轴上的磨轮不仅围绕主轴进行公转，同时又围绕各自的辅轴作自转。磨轮在公转和自转的过程中产生强大的离心力，与定子发生强烈的辊研作用，被粉碎的物料在离心力及磨轮旋转力场的带动下，进入磨轮与定子组成的研磨区中，在强大的挤压力和研磨力作用下物料被粉碎。 粉碎后的物料下落到甩料盘上，甩料盘与主轴同转，它把粉料甩向定子与机体间的圆环内，受到系统负压作用沿分流环上升到上部的分级室进行分级，合格细粉通过分级轮进入收集系统，粗料沿分流环内壁落入粉碎室重新进行粉碎。 分级电机带动分级轮旋转，形成对粉体的分级作用。成品粒径的大小可通过分级轮转速的快慢进行调节。当要获得较细粒径的粉体时，就要提高分级轮转速，使得叶片与粉体的接触增加，使不符合要求的粗颗粒被叶片抛向外壁在重力的作用下落入研磨室继续进行研磨，符合要求的颗粒穿过叶片随气流形成气固两相流，吸入成品收集器内，气流与粉体颗粒被气固分离后，粉体颗粒被收集。 合格产品被成品收集器收集后，通过气流输送至成品储罐，本项目每套环辊磨系统配套一个50T成品储罐，粉尘进入高效脉冲袋式除尘器。 此过程中会产生粉尘及噪声，成品储罐进出料时，会产生呼吸粉尘。 ⑥成品包装 本项目成品重质碳酸钙微粉通过气流输送至成品储罐，每套环辊磨系统配套一个50T成品储罐，成品储罐位于粉磨车间内，用自动包装机将储罐内成品重质碳酸钙微粉用吨袋进行密闭包装，吨袋包装后，暂存于成品仓库，通过货车外运。包装过程中会产生粉尘。 注：本项目外购石灰石为已经过分拣后的清洁石灰石，原料石灰石在本项目厂区无需进行分拣、清洗工序。 1.2.2重质活性碳酸钙微粉生产工艺流程 图5-3 重质活性碳酸钙微粉生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目重质活性碳酸钙微粉以本项目生产的重质碳酸钙微粉为原料，同时添加适量的活性添加剂硬脂酸，通过粉体改性机，生产成品重质活性碳酸钙微粉。 ①投料 本项目重质碳酸钙微粉由成品储罐直接通过气流输送至粉体改性机进料仓，活性添加剂硬脂酸采用计量泵泵入粉体改性机进料仓。粉体进出料仓时会产生放空粉尘。 ②粉体改性系统 本项目重质碳酸钙微粉及活性添加剂硬脂酸进入粉体改性机，随转子的高速旋转呈六台化蜗螺运行，借助高速运行粉体对撞、摩擦、剪切及高速转动的转子所产生的热量迅速改性成膜。粉体改性机主机为密闭式设备，粉体在负压情况下进入粉体收集器，经粉体收集器冷却后，经气流输送至成品储罐，粉尘则由粉体收集器进入高效脉冲袋式除尘器。本项目粉体改性机加热温度为90℃，采用电加热。此过程中会产生粉尘及噪声，成品储罐进出料时，会产生呼吸粉尘。 ③成品包装 本项目成品重质活性碳酸钙微粉通过气流输送至成品储罐，粉体改性系统配套一个50T成品储罐，成品储罐位于粉磨车间内，用自动包装机将储罐内成品重质活性碳酸钙微粉用吨袋进行密闭包装，吨袋包装后，暂存于成品仓库，通过货车外运。包装过程中会产生粉尘。 （二）主要污染工序 项目生产过程中主要污染分析详见下表： 表5-1 主要污染分析一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 铲车投料粉尘 铲车投料工序 粉尘 颚式破碎粉尘 颚式破碎（一破）工序 粉尘 反击式破碎及筛分粉尘 反击式破碎（二破）及振动筛分工序 粉尘 皮带输送及半成品落料粉尘 皮带输送及半成品落料工序 粉尘 环辊磨系统投料粉尘 环辊磨喂料机铲车投料工序 粉尘 环辊磨粉磨粉尘 环辊磨系统 粉尘 粉体改性上料粉尘 粉体改性上料工序 粉尘 粉体改性粉尘 粉体改性系统 粉尘 成品包装粉尘 成品包装工序 粉尘 成品储罐粉尘 成品储罐呼吸孔 粉尘 原料堆场扬尘 原料堆场 扬尘 车辆运输扬尘 原料及成品车辆运输工序 扬尘 食堂油烟 职工生活 食堂油烟 废水 生活污水 职工生活 COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 初期雨水 SS 噪声 生产设备运行噪声 工作过程 机械噪声 固废 一般固废 废气处理 各袋式除尘器收集的粉尘、车间地面清扫粉尘 沉淀池 沉淀池泥砂 危险废物 机械维护 废机油 生活固废 职工生活 生活垃圾 （三）物料平衡 本项目料物料平衡情况见下表。 表5-2 本项目物料平衡表 产品 序号 输入 输出 种类 数量（t/a） 种类 数量（t/a） 重质碳酸钙微粉 1 石灰石 40499.159 重质碳酸钙微粉 39984.22 2 废气 有组织排放 颗粒物 0.705 3 无组织排放 颗粒物 0.856 4 袋式除尘器收集 颗粒物 510.06 5 落入车间地面 颗粒物 3.318 合计 40499.159 40499.159 重质活性碳酸钙微粉 1 重质碳酸钙微粉 3984.22 重质活性碳酸钙微粉 4000 2 硬脂酸 40 废气 有组织排放 颗粒物 0.2 3 无组织排放 颗粒物 0.014 4 袋式除尘器收集 颗粒物 23.99 5 落入车间地面 颗粒物 0.016 合计 4024.22 4024.22 （四）污染源强分析 3.1 废气 本项目运营期废气污染物主要包括铲车投料粉尘G1、颚式破碎粉尘G2、反击式破碎及筛分粉尘G3、皮带输送及半成品落料粉尘G4、环辊磨系统投料粉尘G5、环辊磨粉磨粉尘G6、粉体改性上料粉尘G7、粉体改性粉尘G8、成品包装粉尘G9、成品储罐粉尘G10、原料堆场扬尘G11、车辆运输扬尘G12以及食堂油烟G13。 3.1.1 铲车投料粉尘G1 原料石灰石通过汽车运至原料仓库，通过铲车运至给料机，经给料机送入颚式破碎机（一破），在此过程中会产生少量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，投料粉尘产生系数确定为0.001kg/t原料，则给料粉尘产生量约为0.04t/a（0.013kg/h）。在给料机端口处设置雾化喷淋设施，在原料石灰石破碎前进行洒水喷淋，并通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘，由于该粉尘颗粒较大，且湿度较大，易于沉降，故粉尘不易向外扩散，约80%集中沉降车间内，逸出车间外粉尘颗粒物较少，约占20%左右，则铲车投料粉尘排放量为0.008t/a（0.0026kg/h）。 表5-2 本项目铲车投料粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 0.04 0.008 / 0.0026 无组织排放 3.1.2颚式破碎粉尘G2 本项目一次破碎工序采用一台颚式破碎机进行破碎作业，原矿石块状较大，不易产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，颚式破碎机破碎工序粉尘产生系数确定为0.05kg/t原料，则颚式破碎（一破）粉尘产生量约为2t/a（0.67kg/h）。由于原料石灰石破碎前进行洒水喷淋，并且本项目破碎生产线均设置于封闭式厂房内，由于该粉尘颗粒较大，且湿度较大，易于沉降，故粉尘不易向外扩散，约80%集中沉降车间内，逸出车间外粉尘颗粒物较少，约占20%左右，则排放量为0.4t/a（0.133kg/h）。 表5-3 本项目颚式破碎粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 2 0.4 / 0.133 无组织排放 3.1.3反击式破碎及筛分粉尘G3 ①反击式破碎（二破） 二级破碎采用一台反击式破碎机进行破碎作业，其破碎量约为5万t/a（其中振动筛分后约1万t/a返回二级破碎），参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，二级破碎机破碎工序粉尘产生系数确定为0.25kg/t原料，则二级破碎粉尘产生量约为12.5t/a（4.16kg/h）。 ②振动筛分 经二级破碎的物料进入振动筛分工序，采用一台五层振动筛对物料进行筛分，则进入振动筛分的矿石约为5万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，振动筛分工序粉尘产生系数确定为0.3kg/t原料，则振动筛分工序粉尘产生量为15t/a（5kg/h）。 本项目对二级破碎（反击式破碎机）、振动筛分（一台五层振动筛）设置一套高效脉冲袋式除尘器。反击式破碎机进出料口各设置一个收尘点，计2个收尘点；振动筛分（一台五层振动筛），单个振动筛筛面配置2个收尘点，粗料出料口不配置收尘点，细料出口配置1个收尘点，计4个收尘点。设计风量25000m3/h。 项目采用集气罩收集粉尘，其收集效率可达95%，则进入除尘器的粉尘约为26.125t/a（8.71kg/h），未收集粉尘1.375t/a（0.458kg/h），由于该粉尘颗粒较大，且破碎生产线均位于封闭式厂房内，通过封闭式厂房阻隔及沉降作用，故粉尘不易向外扩散，集气罩未收集到粉尘中约80%集中沉降在车间内，逸出车间外粉尘颗粒物较少，约占20%，则二级破碎（反击式破碎机）、振动筛分过程中无组织粉尘排放量约0.275t/a（0.092kg/h）。 高效脉冲袋式除尘器除尘效率可达99%，除尘后粉尘通过15m高排气筒（排气筒P1）外排，则粉尘排放速率为0.087kg/h，排放量为0.261t/a，排放浓度为3.48mg/m3。 表5-4 本项目反击式破碎及筛分产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 26.125 0.261 3.48 0.087 有组织排放（P1） 1.375 0.275 / 0.092 无组织排放 3.1.4皮带输送及半成品落料粉尘G4 本项目原料石灰石破碎筛分过程在各个工段转运通过输送皮带完成，半成品物料产品经皮带机输送至半成品料仓，皮带输送及半成品落料过程中会产生粉尘。该部分粉尘产生量约0.01kg/t产品，0.4t/a（0.13kg/h）。通过输送廊道密闭，在各转载口设置雾化喷淋设施，各半成品落料点设置集尘罩，且半成品仓库设置于封闭式厂房内，通过封闭厂房阻隔及沉降作用，控制和减少皮带输送及落料点扬尘的产生。粉尘的综合源强可降低90%左右，则排放量为0.04t/a（0.013kg/h）。 表5-5 本项目皮带输送及半成品落料粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 0.4 0.04 / 0.013 无组织排放 3.1.5环辊磨系统投料粉尘G5 本项目半成品石灰石物料暂存于半成品仓库，通过铲车运至粉磨系统上料车间环辊磨喂料机，经喂料机送入环辊磨系统，在此过程中会产生少量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，并类比调查同类行业排污数据，投料粉尘产生系数确定为0.001kg/t原料，则环辊磨系统投料粉尘产生量约为0.04t/a（0.013kg/h）。由于工艺要求，物料投入环辊磨喂料机时不可采用洒水喷淋方式降尘，本项目通过将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩，通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘，故粉尘不易向外扩散，约80%集中沉降车间内，逸出车间外粉尘颗粒物较少，约占20%左右，则铲车投料粉尘排放量为0.008t/a（0.0026kg/h）。 表5-6 本项目环辊磨系统投料粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 0.04 0.008 / 0.0026 | 无组织排放 3.1.6环辊磨粉磨粉尘G6 本项目粉磨工序利用一期项目现有2条环辊磨生产线，物料进入环辊磨研磨区研磨后，被研磨成粉料，粉料受到系统负压作用进入分级室进行分级，粗料重新落入研磨区进行研磨，合格细粉通过气流输送进入成品收集器内，气流与粉体颗粒被气固分离后，粉体颗粒被收集，产生的气流粉尘进入高效脉冲袋式除尘器进行处理后经15米高排气筒排放。 由于一期年产6万吨方解石超细粉项目已通过环保验收，根据年产10万吨方解石超细粉生产线（阶段性验收6万吨）竣工环境保护验收监测表，现有环辊磨生产线粉尘产生速率为74.12kg/h，本项目粉磨工序利用一期现有环辊磨生产线，则本项目粉磨工序粉尘产生速率以74.12kg/h，每条环辊磨生产线年运行时间为3000h，即每条环辊磨生产线粉磨粉尘产生量为222.36t/a。每条环辊磨生产线粉尘分别经高效脉冲袋式除尘器处理后，经引风机引至15米高排气筒排放（分别记为P2、P3），每条生产线风机风量按20000m3/h 计，则每条环辊磨生产线磨粉工序粉尘产生浓度均为3706mg/m3，产生速率均为74.12kg/h，高效脉冲布袋除尘器除尘效率按99.9%计，处理后每条环辊磨生产线粉磨工序粉尘排放量均为0.222t/a，排放速率均为0.074kg/h，排放浓度均为3.706mg/m3。 表5-7 本项目环辊磨粉磨粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 222.36 0.222 3.706 0.074 有组织排放（P2） 粉尘 222.36 0.222 3.706 0.074 有组织排放（P3） 3.1.7粉体改性上料粉尘G7 本项目重质碳酸钙微粉由成品储罐直接通过气流输送至粉体改性机进料仓，活性添加剂硬脂酸采用计量泵泵入粉体改性机进料仓。粉体进出料仓时会产生放空粉尘。根据企业所提供的资料以及类比分析，粉体改性上料粉尘产生量约0.05kg/t-产品，项目重质活性碳酸钙产量为4000t/a，则粉体改性上料粉尘产生量约为0.2t/a。本项目粉体改性机进料仓仓顶设置1台仓顶除尘器，除尘效率以99%计，则粉体改性上料粉尘排放量为0.002t/a。 表5-8 本项目粉体改性上料粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 0.2 0.002 | / 0.0006 无组织排放 3.1.8粉体改性粉尘G8 本项目重质活性碳酸钙微粉利用一期项目现有粉体改性生产线完成，一期项目现有2台粉体改性机，一用一备。粉体改性机主机为密闭式设备，粉体在负压情况下进入粉体收集器，经粉体收集器冷却后，经气流输送至成品储罐，气流粉尘则由粉体收集器进入高效脉冲袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放。类比调查同类行业排污数据，粉体改性过程中粉尘产生量为5kg/t产品，本项目重质活性碳酸钙微粉产量为4000t/a，则本项目粉体改性工序粉尘产生量为20t/a，风机风量按10000m3/h 计，本项目粉体改性机年运行时间为3000h，则粉体改性工序粉尘产生浓度为667mg/m3，产生速率为6.67kg/h，高效脉冲布袋除尘器除尘效率按99%计，处理后粉体改性工序粉尘排放量为0.2t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为6.67mg/m3。 表5-9 本项目粉体改性粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 20 0.2 6.67 0.067 有组织排放（P4） 3.1.9成品包装粉尘G9 本项目成品重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉均通过气流输送至成品储罐内，其中每条环辊磨生产线各设一个成品储罐，粉体改性生产线设一个成品储罐，每个成品储罐下部出料口接入1台自动包装机，通过自动包装机将成品进行吨袋密闭包装，则包装入袋过程中将会产生一定量的粉尘。考《逸散性工业粉尘控制技术》等书，根据其中逸散尘排放因子，包装入袋逸散粉尘产生量为0.005kg/t产品，本项目成品包装量为4万吨/a，则成品包装粉尘产生量为0.2t/a，建议将成品包装工序封闭处理，同时不得用货车直接装运，需采用吨袋密闭包装，通过封闭间间阻隔和沉降作用，可使包装粉尘减少80%，则本项目成品包装粉尘排放量为0.04t/a，排放速率为0.013kg/h。 表5-10 本项目成品包装粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 0.2 0.04 / 0.013 无组织排放 3.1.10成品储罐粉尘G10 本项目成品重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉均通过气流输送至成品储罐内，其中每条环辊磨生产线各设一个成品储罐，粉体改性生产线设一个成品储罐，成品储罐规格均为50T，储罐进料时，由螺旋输送管路与储罐的进料管路连接，通过气体压力将成品重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉输送到储罐内，气力输送过程中储罐排气将带走大量的粉尘，必须经除尘设施除尘后，方可排放。 本项目在成品储罐顶呼吸孔分别安装有一体化仓顶收尘装置，上部桶体与大气相连通，在向成品储罐内风送成品时，由于罐内气压大于罐外气压，滤芯内外产生气压差、由脉冲仪及电磁阀的作用对滤芯进行间歇喷吹，以不断清除滤芯表面附着的粉尘。粉尘在除尘器内沿负压气道向前,一部分尘粒因重力作用沉降于储罐内；另一部分通过滤袋时，粉尘就被阻留在滤袋内，净化后粉尘经引风机向外排放。该除尘器具有较高的除尘能力，根据同类生产企业设备的产品资料，该除尘器的除尘效率可以达到 99.8％以上。 本项目成品储罐咱存量约44000t/a，类比同类项目环评，在气力输送时粉尘产生量为0.1%，则粉尘产生量为44t。除尘效率按99.8%计，则粉尘排放量为0.088t/a。根据业主提供资料，成品储罐加料时间约为1800h，成品储罐顶呼吸孔粉尘经仓顶除尘器处理后经车间内无组织排放，排放速率为0.048kg/h。 表5-11 本项目成品储罐粉尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 粉尘 44 0.088 / 0.048 无组织排放 3.1.11原料堆场扬尘G11 ①原料堆场风力起尘 本项目设置原料仓库一座，原料石灰石设置于在封闭式料库内，由于原料石灰石设置在封闭式料库内，并配套安装固定旋转式洒水喷淋，定期洒水抑尘，使原料石灰石表面保持一定的湿度，因此，原料堆场无明显无组织扬尘。 ②物料堆场装卸扬尘 本项目原料石灰石装卸粉尘主要来源于石灰石卸料时产生的粉尘。本项目装卸扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： Q=M·e0.64U·e-0.27W·H1.283 式中：Q：装卸扬尘，g/次； U：风速，2.7m/s； W：物料湿度，5%； M：车辆吨位，20t； H：装卸高度，0.5m 本项目原料石灰石卸料时，货车每次卸料量为20t，经计算，装卸扬尘的产生量为45.64g/次，根据本项目原料石灰石的用量，卸料次数为2000次/a，则项目原料石灰石卸料时扬尘量为0.091t/a。本项目原料石灰石堆放在封闭式仓库内，通过封闭式仓库的沉降和阻隔作用并对堆场安装固定旋转式洒水喷淋，定期洒水以保持一定的湿润度，根据《堆场扬尘计算和防风效率的几个问题》中实验表明：设置封闭料仓对于装卸扬尘的去除效率达到了90%以上，则原料石灰石卸料扬尘排放量为0.009t/a。 表5-12 本项目原料堆场扬尘产生及排放情况 污染物名称 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放方式 扬尘 0.091 0.009 / 0.003 无组织排放 3.1.12车辆运输扬尘G12 本项目原料石灰石以及成品均采用车辆运输，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目原料石灰石仓库位于厂区西侧，成品仓库位于厂区中部，原料与成品离出入口平均距离为120m。全年运输量约为8万吨，每辆汽车载重量为20t，则全年发空重载4000辆次；空车重约10.0t，重载约30.0t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-13 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况 扬尘 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 0.6 (kg/m2) 空车（kg/km·辆） 0.204 0.343 0.466 0.578 0.683 0.783 重车（kg/km··辆） 0.52 0.874 1.184 1.47 1.737 1.992 根据本项目的实际情况，本次环评要求建设单位加强对运输过程粉尘的控制，本项目厂内运输道路均需硬化处理，且要求加大对路面的清扫和洒水频率，以进一步降低路面扬尘的产生量。 不洒水时地面清洁程度以0.1kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.348t/a。如果对车辆行驶的路面每天洒水3～5次，可使扬尘减少80%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.0696t/a。 表5-14 本项目有组织粉尘产生及排放一览表 排放源 编号 废气量（m³/h） 污染物 产生情况 处理措施 除尘效率 排放情况 排气筒编号、内径及高度 mg/m³ kg/h t/a mg/m³ kg/h t/a 反击破及筛分 G3 25000 粉尘 348 5.71 26.125 高效脉冲袋式除尘器1台 99 3.48 0.087 0.261 1根P1；0.8米（d）；15米（h） 环辊磨粉尘 G6 20000 粉尘 3706 74.12 222.36 高效脉冲袋式除尘器1台 99.9 3.706 0.074 0.222 1根P2；0.7米（d）；15米（h） 环辊磨粉尘 G6 20000 粉尘 3706 74.12 222.36 高效脉冲袋式除尘器1台 99.9 3.706 0.074 0.222 1根P3；0.7米（d）；15米（h） 粉体改性粉尘 G8 10000 粉尘 667 6.67 20 高效脉冲袋式除尘器1台 99 6.67 0.067 0.2 1根P4；0.5米（d）；15米（h） 表5-15 本项目无组织废气产生、排放情况一览表 序号 污染源 污染物 名称 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 治理措施 治理效率（%） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源参数 （m×m×m） 1 铲车投料粉尘 粉尘 0.04 0.013 设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘 80 0.008 0.0026 50×28×10 2 原料堆场扬尘 0.091 0.03 洒水抑尘、封闭式料库隔尘 90 0.009 0.003 3 集气罩未收集粉尘 1.375 0.458 封闭式厂房隔尘 80 0.275 0.092 48×42×10 4 颚式破碎粉尘 2 0.67 洒水抑尘、封闭式厂房隔尘 80 0.4 0.133 5 皮带输送及半成品落料粉尘 0.4 0.0013 输送廊道密闭、各转载口设置雾化喷淋设施、各半成品落料点设置集尘罩、封闭式厂房隔尘 90 0.04 0.013 6 粉磨系统投料粉尘 0.04 0.013 上料口设置防尘罩、封闭式厂房隔尘 80 0.008 0.0026 25×16×10 7 粉体改性上料粉尘 0.2 0.06 仓顶除尘器1台 99 0.002 0.0006 72×24×10 8 成品包装粉尘 0.2 0.06 包装工序封闭、吨袋密闭包装 80 0.04 0.013 9 成品储罐粉尘 44 24.4 仓顶除尘器3台 99.8 0.088 0.048 10 合计 54.066 25.705 / / 0.87 0.3078 / 11 运输扬尘 0.348 / 运输道路水泥硬化、洒水抑尘 80 0.0696 / / 3.1.13食堂油烟G13 根据建设单位提供的方案，该项目设一个食堂，建设规模均为小型（基准灶头数小于3个），厨房炒菜时将产生油烟。 本项目新增劳动定员为20人，20人在食堂就餐；该项目食用油平均消耗系数以30g/人次计，则消耗食用油量约为0.6kg/d。食用油烹炸食物时的挥发损失率约为3%，由此可估算得厨房油雾产生量约为0.018kg/d，年产生量为5.4kg/a。厨房灶具以日运行3h计，项目油烟产生速率为6g/h，按单个基准灶头所需风量2500m³/h计，本项目折合基准灶头2个，则需要油烟净化器风量为5000m³/h，计算得食堂油烟产生浓度为1.2mg/m³，按其油烟净化效率60%计，油烟年排放量为2.16kg/a，排放浓度为0.48mg/m³。饮食油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，即油烟最高允许排放速率≤2.0 mg/m³。 食堂油烟排放情况预测详见表5-16。 表5-16 食堂油烟排放情况预测一览表 烟气排放量（104m³/a） 治理措施 去除率 治理前 治理后 消减量 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 450 安装油烟净化装置 ＞60% 1.2mg/m³ 5.4kg/a 0.48mg/m³ 2.16kg/a 3.24kg/a 3.2 废水 由于本项目外购石灰石为已经过分拣后的清洁石灰石，原料石灰石在本项目厂区无需进行分拣、清洗工序，因此运营期无生产废水产生。本项目运营期无生产用水；辅助用水包括为车间及产区道路抑尘用水等；生活用水主要为职工日常生活用水。 （1）抑尘用水 本项目降尘用水主要为运输道路洒水以及车间降尘用水。 ①运输道路洒水 厂区道路总面积约600m2，按平均2L/m2·次，每天洒水4次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按260天计算，则道路洒水抑尘用水量为4.8m3/d、1248m3/a。本项目厂区道路降尘用水通过蒸发及渗透作用全部消耗。 ②车间降尘用水 车间降尘用水包括原料仓库及破碎车间降尘用水，本项目原料仓库卸料及铲装投料时会定时喷洒水，颚式破碎采用带水作业。根据业主提供资料，本项目车间降尘用水量为5t/d，1500t/a，项目生产过程中喷淋用水通过渗入原料以及蒸发等作用，全部消耗。 （2）场区初期雨水 厂区由于运输车辆、铲车等输送物料时会泄漏碎石料在地面上，另外场区加工粉尘也会通过自然沉降在地面上，降雨时场区初期雨水含SS浓度较大，因此需要对其治理。生产区以外的雨水及后期雨水溢流后排入项目东侧白浦路上雨水管网。场区初期雨水可按下列公式计算： 式中：Q—初期雨水量（m3/a）； q—年平均降雨量（mm），池州市年均降雨量1600mm； Ψ—径流系数，本项目取0.45； F—汇水面积（公顷），项目生产区、原料仓库及成品堆场占地面积约1500m2。 T—为收水时间（min），本项目取15分钟 池州市暴雨流量计算公式： 式中：P—设计降雨重现期10a， t—降雨历时（本项目初期暴雨历时取15min） q—设计暴雨强度（升/秒·公顷） 经计算，项目初期雨水产生量约为1620m3/a（5.4m3/d），15min最大暴雨量为11.3m3，为满足场区初期雨水的沉淀处理，本环评要求建设一座初期雨水沉淀池，将初期雨水收集沉淀后用于厂区抑尘用水，不外排。本环评按15min的最大暴雨量确定沉淀池容积，则不应小于15m3，初期雨水经厂区建设的雨水管沟收集进入沉淀池。类比同类项目，场区初期雨水中SS浓度范围一般为800~1200mg/L，平均值为1000mg/L。为确保初期雨水的收集，本项目应完善雨污分流系统及管沟系统。 （3）生活用水 本项目二期新增劳动定员为20人，其中10人在厂区内住宿。项目不住宿的人按人均用水量60L/d计，住宿的人按人均用水量150L/d计，则用水量为2.1m³/d、630m³/a。排水系数按0.8计，则生活污水产生量为1.68m³/d、504m³/a。 本项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江。本项目生活废水主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油，项目生活废水中主要污染物浓度及产生量见表5-17： 表5-17 生活废水污染物排放情况 水 来源 废水量 t/a 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 标准浓度限值(mg/l) 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量 (t/a) 浓度(mg/l) 污染物量(t/a) 生活废水 504 COD 300 0.151 隔油池+化粪池 180 0.091 200 排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理 SS 180 0.091 90 0.045 100 氨氮 30 0.015 25 0.013 40 BOD5 250 0.126 220 0.111 300 动植物油 25 0.013 6.5 0.003 100 本项目水平衡见下图。 图5-3 项目水平衡（t/a） 3.3 噪声 本项目主要噪声源来自颚式破碎机、反击式破碎机、分级振动筛、环辊磨等机械设备，噪声源强在75~90dB（A）左右，具体噪声源强见表5-18。 表5-18 主要设备噪声源及声级水平 序号 名称 数量 声压级dB(A) 位置 1 振动给料机 1台 75~80 破碎车间 2 颚式破碎机 1台 80~85 3 反击式破碎机 1台 80~85 4 分级振动筛 1台 80~85 5 皮带输送机 7台 75~80 6 喂料机 2台 75~80 粉磨系统上料车间 7 环辊磨 2台 80~85 粉磨车间 8 风机 4台 80~85 9 自动包装机 3台 75~80 10 空压机 2台 85~90 11 粉体改性机 2台 80~85 3.4固体废弃物 本项目运营期间固体废物主要包括工业垃圾及生活垃圾。 工业垃圾 项目运营过程中产生的工业垃圾包括各袋式除尘器收集的粉尘、车间地面清扫粉尘、沉淀池泥砂、废硬脂酸包装袋。 ①各袋式除尘器收集的粉尘 本项目运营期反击式破碎及筛分工序、粉磨工序、粉体改性工序、成品储罐呼吸孔粉尘及粉体改性上料粉尘均采用袋式除尘器收集；根据计算，本项目袋式除尘器收集的粉尘为 534.05t/a，定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用。 ②车间地面清扫粉尘 本项目运营期对破碎车间及粉磨车间定期清扫，根据计算，本项目运营期地面清扫粉尘产生量为3.334t/a，及时清扫后，吨袋密闭包装，作为原料或产品外售，综合利用。 ③沉淀池泥砂 本项目生产区初期雨水经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的泥砂，定期对沉淀池底泥进行清淤，平均30天一次。根据计算，生产区初期雨水量为1620t/a，其中SS浓度大致为1000mg/L，计算出沉淀池泥砂产生量平均为0.0054t/d、1.62t/a，该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，定期清出，外售给相关企业，综合利用。 ④废硬脂酸包装袋 本项目外购原料活性添加剂硬脂酸采用袋装，25kg/袋，根据业主提供资料，废硬脂酸包装袋产生量为0.5t/a，该部分废物收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用。 ⑤含油抹布 本项目机械在维修过程中由于需要使用抹布擦除油污等，会有含油抹布产生，根据类比调查，含油抹布产生量约0.5t/a。据查《国家危险废物名录（2016年版）》，含油抹布属于危险固废，危废编号为HW49 其他废物，代码为900-041-49。根据《国家危险废物名录（2016年版）》的附录 危险废物豁免管理清单，含油抹布在混入生活垃圾处理时，可全过程不按危险废物管理，因此本项目生产中产生的含油抹布混入生活垃圾进行处理，委托园区环卫部门统一清运。 本项目危险废物按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求进行分析，本项目产生的危险废物产生、收集、贮存、运输、处置及各环节采取的污染防治措施具体见下表所示。 表5-19 本项目危险废物分析汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 排放量 1 含油抹布 HW49 900-041-49 0.5t/a 机械维护 固态 矿物油 矿物油 每月 毒性、易燃性 混入生活垃圾处理 0 （2）生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，其中10人在厂区内住宿，不住宿的人生活垃圾产生量按0.5kg/人/d计、住宿的人生活垃圾产生量按1.0kg/人/d计。年工作日300天。根据上式预测，生活垃圾产生量15kg/d，即4.5t/a。生活垃圾由垃圾桶分类收集委托当地环卫部门及时清运。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表5-20 固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 废物类别 危险废物编号 产生量 环评要求处置措施 1 各袋式除尘器收集的粉尘 废气处理 一般固废 / 534.05t/a 定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用 2 车间地面清扫粉尘 废气处理 一般固废 / 3.334t/a 及时清扫后，吨袋密闭包装，作为原料或产品外售，综合利用 3 沉淀池沉砂 沉淀池 一般固废 / 1.62t/a 定期清出，外售给相关企业，综合利用 4 废硬脂酸包装袋 原料储存 一般固废 / 0.5t/a 收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用 5 含油抹布 机械维护 危险废物 900-041-49 0.5t/a 混入生活垃圾进行处理，委托园区环卫部门统一清运 6 生活垃圾 员工生活 一般固废 / 4.5t/a 委托园区环卫部门及时清运 4.5“三本账”核算 表5-21 本项目运营期污染物排放“三本账”核算一览表 污染物 原项目排放量 本项目排放量 “以新带老”消减量 技改前后变化量 排放总量 废气 粉尘 有组织 3.38t/a 0.905t/a 0.455t/a +0.45t/a 3.83t/a 无组织 2t/a 0.94t/a 0 +0.94t/a 2.94t/a 食堂油烟 2.808kg/a 2.16kg/a 0 +2.16kg/a 4.968kg/a 废水 生活废水 废水量 1080t/a 504t/a 0 +504t/a 1584t/a COD 0.194t/a 0.091t/a 0 +0.091t/a 0.285t/a BOD5 0.238t/a 0.111t/a 0 +0.111t/a 0.349t/a 氨氮 0.027t/a 0.013t/a 0 +0.013t/a 0.04t/a SS 0.097t/a 0.045t/a 0 +0.045t/a 0.142t/a 动植物油 0.007t/a 0.003t/a 0 +0.003t/a 0.01t/a 固废 生活垃圾 13.5t/a 4.5t/a 0 +4.5t/a 18t/a 各袋式除尘器收集的粉尘 3516.52t/a 534.05t/a 0 +534.05t/a 4050.57t/a 车间地面清扫粉尘 0 3.334t/a 0 +3.334t/a 3.334t/a 沉淀池泥砂 2t/a 1.62t/a 0 +1.62 3.62t/a 废硬脂酸包装袋 0 0.5t/a 0 +0.5t/a 0.5t/a 含油抹布 0 0.5t/a 0 +0.5t/a 0.5t/a |
| --- | --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 铲车投料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.04t/a | 0.008t/a |
|  | 颚式破碎工序 | 颗粒物 | 无组织 | 2t/a | 0.4t/a |
|  | 反击式破碎及筛分工序 | 颗粒物 | 有组织 | 26.125t/a；348mg/m³ | 0.261t/a；3.48mg/m³ |
|  |  |  | 无组织 | 1.375t/a | 0.275t/a |
|  | 皮带输送及半成品落料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.4t/a | 0.04t/a |
|  | 环辊磨系统投料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.04t/a | 0.008t/a |
|  | 1#环辊磨粉磨工序 | 颗粒物 | 有组织 | 222.36t/a；3706mg/m³ | 0.222t/a；3.706mg/m³ |
|  | 2#环辊磨粉磨工序 | 颗粒物 | 有组织 | 222.36t/a；3706mg/m³ | 0.222t/a；3.706mg/m³ |
|  | 粉体改性上料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.2t/a | 0.002t/a |
|  | 粉体改性工序 | 颗粒物 | 有组织 | 20t/a；667mg/m³ | 0.2t/a；6.67mg/m³ |
|  | 成品包装工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.2t/a | 0.04t/a |
|  | 成品储罐呼吸孔 | 颗粒物 | 无组织 | 44t/a | 0.088t/a |
|  | 原料堆场扬尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.091t/a | 0.009t/a |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.348t/a | 0.0696t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 1.2mg/m³；5.4kg/a | 0.48mg/m³；2.16kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （504t/a） | COD | 300mg/L，0.151t/a | 180mg/L；0.091t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.126t/a | 220mg/L，0.111t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，0.091t/a | 90mg/L，0.045t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.015t/a | 25mg/L，0.013t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L，0.013t/a | 6.5mg/L，0.003t/a |
|  | 场区初期雨水 | SS | 经沉淀池收集后，回用于厂区抑尘用水，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 各袋式除尘器收集的粉尘 | 534.05t/a | 0（回收综合利用） |
|  |  | 车间地面清扫粉尘 | 3.334t/a |  |
|  |  | 沉淀池沉砂 | 1.62t/a |  |
|  |  | 废硬脂酸包装袋 | 0.5t/a |  |
|  |  | 含油抹布 | 0.5t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0（交由环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为颚式破碎机、反击式破碎机、分级振动筛、环辊磨等设备运行时产生的噪声，其噪声源强在75~90dB(A)，经车间内布置、隔声、减振和距离衰减后，厂区边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 该项目选址位于池州市高新技术产业开发区，生产过程中污染物排放量较小，厂区内采取种植花卉及草坪等绿化措施，因此对当地生态环境影响很小。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1.1施工期大气环境影响 施工期扬尘主要来自以下几个方面：土方挖掘及现场堆放工程土产生扬尘；施 工垃圾的清理及堆放产生扬尘；车辆及施工机械往来造成的道路扬尘及厂区原有建筑物拆除过程产生扬尘等。 项目施工过程将不可避免的影响项目地周围的大气环境，项目施工方需采取一定的防护措施以降低影响的程度和范围。根据《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《池州市大气污染防治行动计划实施细则》等规定，施工单位需采取以下措施防止施工扬尘产生： （1）建筑工地四周实行围挡封闭；施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施；施工现场设置洒水降尘措施、安排专人定时洒水以减轻扬尘影响。 （2）使用商品混凝土和预拌砂浆，减少现场混凝土的搅拌量。 （3）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 （4）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，并及时清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸。 （5）严格环境管理，并设专人负责，制定运输、装卸防尘规范，控制扬尘的产生。 施工期间各类施工机械流动性强，产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。综上所述，施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的。 1.2水环境影响分析 施工期废水包括施工正常排水和生活污水。施工期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带大量的污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成污染。要求施工单位加强管理，采取以下措施： （1）施工正常排水经临时简易沉淀池沉淀后尽量循环使用，不外排。 （2）施工生活污水利用现有化粪池简易处理后用作农肥，综合利用。 （3）散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。 在采取上述措施后，该项目施工期废水对周边水体不会造成影响。 1.3噪声环境影响分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，施工 场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1 施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 推土机 86 78 71 63 61 53 49 45 41 装载机 90 82 75 67 65 57 53 49 45 振捣机 80 72 65 57 55 47 43 39 35 电焊机 85 77 70 62 60 52 48 44 40 卡车 92 84 77 69 67 59 55 51 47 从表7-1中可以看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境 噪声标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内；夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。可见，施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响很大，建设方应采取相应的措施以减少施工噪声对周围环境的影响。 （1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低 噪声及振动的机械设备，如低噪声和振动的液压机械等。同时在施工过程中施工单 位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按 照操作规范使用各类机械。 （2）安排好施工时间，禁止当日22时至次日6时及中午12时至14时产生噪 声污染的施工作业，避免施工噪声对建设地附近居民的生活产生较大影响。根据《中 华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须 有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，同时事先告知周围居民，以取得 谅解。 （3）在施工场地内搭建临时施工棚，将小型高噪声施工机械（如锯木机、切 割机、电钻等）尽量安排在棚内施工，减轻噪声对外传播。 （4）在施工场地周围修建围墙作为隔声屏障，围墙高度不小于2.5m，以减轻 设备噪声对周围居民生活、休息的影响。 （5）施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、 卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。施工场所的施工车辆出入尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。 （7）将施工工期及施工时间通知周边居民，取得周边居民的谅解。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 1.4固体废物环境影响分析 施工期垃圾主要为建筑垃圾、工程弃土及施工人员产生的生活垃圾。以上固体废物均属于一般性固体废物，危害性较小。评价建议采取如下防治措施： （1）建筑垃圾应分类存放，尽可能回收利用，不能利用的就地回填，在场内平衡。对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。 （2）现场施工材料，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。 （3）生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。

（二）运营期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目运营期废气污染物主要包括铲车投料粉尘、颚式破碎粉尘、反击式破碎及筛分粉尘、皮带输送及半成品落料粉尘、环辊磨系统投料粉尘、环辊磨粉磨粉尘、粉体改性上料粉尘、粉体改性粉尘、成品包装粉尘、成品储罐粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输扬尘以及食堂油烟。 2.1.1废气处理措施及达标分析 ①有组织废气处理措施及达标分析 本项目有组织废气主要为反击式破碎及筛分粉尘、环辊磨系统投料粉尘、粉体改性粉尘。 本项目对二级破碎（反击式破碎机）、振动筛分（一台五层振动筛）设置一套高效脉冲袋式除尘器。反击式破碎机进出料口各设置一个收尘点，计2个收尘点；振动筛分（一台五层振动筛），单个振动筛筛面配置2个收尘点，粗料出料口不配置收尘点，细料出口配置1个收尘点，计4个收尘点。各收尘点粉尘经负压收集后，经一套高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，即为排气筒P1。 本项目粉磨工序利用一期项目现有2条环辊磨生产线，物料进入环辊磨研磨区研磨后，被研磨成粉料，粉料受到系统负压作用进入分级室进行分级，粗料重新落入研磨区进行研磨，合格细粉通过气流输送进入成品收集器内，气流与粉体颗粒被气固分离后，粉体颗粒被收集，产生的气流粉尘进入高效脉冲袋式除尘器进行处理后经15米高排气筒排放，分别记为P2、P3。 本项目重质活性碳酸钙微粉利用一期项目现有粉体改性生产线完成，一期项目现有2台粉体改性机，一用一备。粉体改性机主机为密闭式设备，粉体在负压情况下进入粉体收集器，经粉体收集器冷却后，经气流输送至成品储罐，气流粉尘则由粉体收集器进入高效脉冲袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放，即为P4。 根据工程分析结果，本项目污染物排放达标情况见表7-2。 表7-2 本项目污染物排放达标情况一览表 污染源 处理措施 污染因子 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m³） 本项目 标准值 达标情况 本项目 标准值 达标情况 反击式破碎及筛分工序 经高效脉冲袋式除尘器（处理效率为99%）处理后，经15米高排气筒排放 颗粒物 0.087 / 达标 3.48 10 达标 1#环辊磨生产线 经高效脉冲袋式除尘器（处理效率为99.9%）处理后，经15米高排气筒排放 颗粒物 0.074 / 达标 3.706 10 达标 2#环辊磨生产线 经高效脉冲袋式除尘器（处理效率为99.9%）处理后，经15米高排气筒排放 颗粒物 0.074 / 达标 3.706 10 达标 粉体改性生产线 经高效脉冲袋式除尘器（处理效率为99%）处理后，经15米高排气筒排放 颗粒物 0.067 / 达标 6.67 10 达标 由上表可知，本项目反击式破碎及筛分工序粉尘，经仓高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度为3.48mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 1#环辊磨生产线及2#环辊磨生产线粉尘，分别经高效脉冲袋式除尘器处理后，分别经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度均为3.706mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 粉体改性生产线粉尘经高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 ②无组织排放废气处理措施及达标分析 本项目无组织排放的废气为铲车投料粉尘、颚式破碎粉尘、集气罩未收集到的反击式破碎及筛分粉尘、皮带输送及半成品落料粉尘、环辊磨系统投料粉尘、粉体改性上料粉尘、成品包装粉尘、成品储罐粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输扬尘。根据工程分析，本项目生产区无组织粉尘排放量为0.87t/a，最大排放速率为0.3078kg/h。 为降低项目的无组织废气对周边大气环境影响，本项目拟采取以防为主、防治结合的方针，根据企业建设情况，要求采取下列污染防治措施： 1）项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备，喷淋设备不留死角，覆盖整个堆场并记录完整的喷淋设施使用运行记录；并且堆场的场坪、路面需进行硬化处理。 2）厂区内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。 3）在给料机端口处设置雾化喷淋设施，在原料石灰石破碎前进行洒水喷淋，破碎生产线均设置于封闭式厂房内，并通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘。 4）皮带输送廊道密闭，在各转载口设置雾化喷淋设施，各半成品落料点设置集尘罩，且半成品仓库设置于封闭式厂房内，通过封闭厂房阻隔及沉降作用，控制和减少皮带输送及落料点扬尘的产生。 5）将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩，通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘。 6）粉体改性生产线进料仓设置仓顶除尘器一套。 7）将成品包装工序封闭处理，同时不得用货车直接装运，需采用吨袋密闭包装，通过封闭间间阻隔和沉降作用。 8）各成品储罐设置仓顶除尘器。 9）定期派专人进行路面清扫、洒水、运输车辆都采取车厢加盖措施，车辆行驶时无明显扬尘。 10）加强车间空气流通，员工工作期间佩带防尘口罩，可以改善车间环境，同时 降低粉尘对人体的影响。 11）加强场区植被绿化。 在落实以上粉尘防治措施后，预计项目区无组织粉尘排放量将对周边大气环境影响降低至可接受的程度。 ③食堂油烟 本项目设1个食堂，食堂的规模为小型，食堂油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化器处理，处理后通过排气筒引至屋顶排放，经处理后油烟排放量约为2.16kg/a，油烟排放浓度为0.48mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。因此，本项目食堂油烟排放对周围环境影响较小。 2.1.2大气环境影响预测 1）污染源强 根据工程分析，本次项目有组织排放主要考虑反击式破碎及筛分粉尘、环辊磨系统投料粉尘、粉体改性粉尘，项目无组织排放主要考虑生产区排放的粉尘废气污染物；选取颗粒物等作为判定大气环境影响评价工作等级的目标污染物。本项目有组织及无组织排放主要污染物及计算参数见表7-3及表7-4。 表7-3 项目有组织废气污染源源强参数一览表 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 高度/m 出口内径/m 烟气温度/℃ 烟气流速/m/s 颗粒物 排气筒P1 117.569109 30.702329 33.0 15 0.8 20 14.83 3000 连续 0.087 排气筒P2 117.569764 30.702543 35.0 15 0.7 20 15.49 3000 连续 0.074 排气筒P3 117.569670 30.702458 34.0 15 0.7 20 15.49 3000 连续 0.074 排气筒P4 117.569429 30.702186 34.0 15 0.5 20 15.18 3000 连续 0.067 表7-4 项目无组织排放大气污染物情况一览表 名称 面源起点坐标/° 海拔高度/m 矩形面源 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度/m 宽度/m 有效高度/m 与正北方向夹角/° 颗粒物 原料仓库 117.568916 30.702458 32.0 50 28 10 30 3000 连续 0.0056 破碎车间 117.569281 30.702211 34 48 42 10 30 3000 连续 0.238 粉磨系统上料车间 117.569812 30702163 35 25 16 10 30 3000 连续 0.0026 粉磨车间 117.569557 30.702054 34 72 24 10 30 3000 连续 0.0616 2）估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 估算模式；具体参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度（℃） 39.8 最低环境温度（℃） -5 土地利用类型 农村 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 3）预测结果分析 项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 类型 污染源 工段 污染物 排放量（kg/h） 下风向最大预测浓度（mg/m³） Pmax% D10%m 有组织 排气筒P1 反击式破碎及筛分 颗粒物 0.087 0.002254 0.25 904 排气筒P2 1#环辊磨生产线 颗粒物 0.074 0.002047 0.23 871 排气筒P3 2#环辊磨生产线 颗粒物 0.074 0.002047 0.23 871 排气筒P4 粉体改性生产线 颗粒物 0.067 0.002358 0.26 759 无组织 原料仓库 铲车投料；原料堆场扬尘 颗粒物 0.0056 0.001735 0.19 109 破碎车间 颚式破碎；皮带输送及半成品落料点 颗粒物 0.238 0.06083 6.76 190 粉磨系统上料车间 粉磨系统投料 颗粒物 0.0026 0.0009317 0.10 99 粉磨车间 粉体改性上料；成品包装；成品储罐 颗粒物 0.0616 0.01934 2.15 112 由上表可知：项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为6.76%，Cmax为0.06083（mg/m³），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m³ 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 主要排放口 1 排气筒P1 颗粒物 3.48 0.087 0.261 2 排气筒P2 颗粒物 3.706 0.074 0.222 3 排气筒P3 颗粒物 3.706 0.074 0.222 4 排气筒P4 颗粒物 6.67 0.067 0.2 主要排放口合计 颗粒物 0.905 有组织排放总计 有组织排放合计 颗粒物 0.905 SO2 0 NOX 0 有机废气 0 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m³） 1 原料仓库 铲车投料；原料堆场扬尘 颗粒物 设置雾化喷淋设施、洒水抑尘、封闭式料库隔尘等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监测浓度限值 1.0 0.017 2 破碎车间 颚式破碎；皮带输送及半成品落料点 颗粒物 洒水抑尘、输送廊道封闭、各转载口设置雾化喷淋设施、封闭式厂房隔尘等 0.715 3 粉磨系统上料车间 粉磨系统投料 颗粒物 上料口设置防尘罩、封闭式厂房隔尘等 0.008 4 粉磨车间 粉体改性上料；成品包装；成品储罐 颗粒物 仓顶除尘器、包装工序封闭、吨袋密闭包装 0.13 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.87 5）结论 ①项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为6.76%，Cmax为0.06083（mg/m³），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ②项目有组织颗粒物总排放量0.905t/a；无组织颗粒物总排放量为0.87t/a。 根据采取的大气污染防治措施分析，结合各项污染物排放浓度估算，可以得出以下结论：项目排放的大气污染物对所在区域的大气环境影响很小，不会降低现有大气环境质量功能。 2.1.3环境防护距离设置 ①大气环境防护距离 本次项目大气评价等级定为二级，按照《环境影响评价技术导则－大气环境》 （HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据表7-5的预测结果，本项目无组织织排放的颗粒物厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织监控浓度限值；且能达到相应环境质量标准，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。 ②卫生防护距离 工业企业卫生防护距离标准是一项涉及建设规划、工业建设总平面布置、环境卫生、卫生工程的综合性标准，其目的是保证国家重点工业企业项目投产后产生的污染物不影响居住区人群身体健康。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 对于无组织排放的颗粒物，需设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值(mg/m3)； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； L—工业企业所需的卫生防护距离(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见下表。 卫生防护距离的计算结果见下表。 表7-9 卫生防护距离的计算系数 计算 参数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021* 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85* 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84* 0.84 0.76 *：本项目的计算系数。 表7-10 卫生防护距离的计算结果 污染源位置 污染物 面源参数 1小时浓度标准（mg/m3） 卫生防护距离（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放速率 （kg/h） 计算值 设定值 原料仓库 颗粒物 50 28 0.0056 0.9 0.217 50 破碎车间 颗粒物 48 42 0.238 14.986 50 粉磨系统上料车间 颗粒物 25 16 0.0026 0.183 50 粉磨车间 颗粒物 72 24 0.0616 3.322 50 由以上计算可知，综合考虑本项目的卫生防护距离设置为50m。 ③环境防护距离的确定 综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，确定本项目环境防护距离： 以原料仓库、破碎车间、粉磨系统上料车间及粉磨车间边界为中心向外延伸50m环境防护距离。 经调查，项目环境防护距离东侧为空置厂房，南侧为池州市正隆木业有限公司，西侧为白浦路，隔路为空地，北侧为九华山新型建材厂，环境防护距离范围内没有其他居民区等环境保护目标。环评建议严禁在环境防护距离范围区域内新建学校、医院和居民区等环境保护目标。 2.2水环境影响分析 由于本项目外购石灰石为已经过分拣后的清洁石灰石，原料石灰石在本项目厂区无需进行分拣、清洗工序，因此运营期无生产废水产生。本项目运营期无生产用水；辅助用水包括为车间及产区道路抑尘用水等；生活用水主要为职工日常生活用水。 2.2.1废水产生情况及处理措施 ①抑尘用水 本项目降尘用水主要为运输道路洒水以及车间降尘用水，其中道路洒水抑尘用水量为4.8m3/d、1248m3/a；车间降尘用水量为5t/d，1500t/a，项目生产过程中抑尘用水通过渗入原料以及蒸发等作用，全部消耗。 ②场区初期雨水 厂区由于运输车辆、铲车等输送物料时会泄漏碎石料在地面上，另外场区加工粉尘也会通过自然沉降在地面上，降雨时场区初期雨水含SS浓度较大，因此需要对其治理。本项目拟设置雨污分流系统，生产区以外的雨水及后期雨水溢流后排入项目东侧白浦路上雨水管网，在生产区四周修建雨水导流沟，将生产区初期雨水引至沉淀池处理。根据工程分析，本项目初期雨水产生量约为1620m3/a（5.4m3/d），15min最大暴雨量为11.3m3，为满足场区初期雨水的沉淀处理，本项目应建设一座初期雨水沉淀池，初期雨水沉淀池容积为15m³，将初期雨水收集沉淀。类比同类项目，场区初期雨水中SS浓度范围一般为800~1200mg/L，平均值为1000mg/L（1.62t/a），经沉淀处理后用于厂区抑尘用水，不外排。 ③生活污水 根据工程分析，生活污水产生量为1.68m³/d、504m³/a，其主要污染物产生量约COD：0.151t/a（300mg/L）、BOD5：0.126t/a（250mg/L）、SS（180mg/L）：0.091t/a、NH3-N：0.015t/a（30mg/L）、动植物油（25mg/L）：0.013t/a。食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，主要污染物量为：COD（180mg/L）:0.091t/a、BOD5（220mg/L）：0.111t/a、SS（90mg/L）：0.045t/a、NH3-N（25mg/L）：0.013t/a、动植物油（6.5mg/L）：0.003t/a，达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江。 2.2.2污水接管可行性分析 本项目生活废水中污染物浓度均可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入池州高新技术产业开发区污水管网，送池州市城东污水处理厂处理，处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。 池州市城东污水处理厂于2009年开始筹建，污水处理厂污水处理总规模为日处理2万吨，主要处理：池州市东部城区居民生活污水、东部城区企业的厂区生活污水、配套设施区（大学城、政务新区、临港新城）的生活污水以及部分工业企业废水。本项目位于池州高新技术产业开发区，属于池州市城东污水处理厂收水范围，项目产生的废水能够经园区污水管网进池州市城东污水处理厂进行处理，池州市城东污水处理厂日处理能力为2万t/d，本项目废水排放量为504t/a，1.68t/d，排放废水仅占其处理能力的0.0084%，对污水处理厂的正常运行不会造成冲击。故本项目生活废水进入池州市城东污水处理厂进行深度处理是可行的。污水管网接入点位于项目区东侧白浦路。 2.2.3废水对水环境影响分析 本项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池处理后，排入园区污水管网，通过园区污水管网排入池州市城东污水处理厂，不对周边水体排放，因此不会对周边水体环境产生影响，且项目废水经城东污水处理厂处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，因此对地表水水环境影响较小。 2.3声环境影响分析 （1）声环境现状 根据声环境质量调查可知，本项目厂界声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的限值要求，项目所在区域声环境满足功能区划。 （2）项目噪声源强 项目产生的噪声主要为颚式破碎机、反击式破碎机、分级振动筛、环辊磨等机械设备，运行时产生的噪声，正常运行时，其噪声源强在75~90dB（A)。 表7-11 项目运营期主要噪声源及源强一览表（dB(A)） 序号 产噪 设备 数量 安装 位置 声级值 距厂界最近距离 （m） 治理措施 降噪 效果 1 振动给料机 1台 破碎车间 75~80 E30，S10，W100，N50 厂房隔声，基础减振、消声，距离衰减 20 2 颚式破碎机 1台 80~85 20 3 反击式破碎机 1台 80~85 20 4 分级振动筛 1台 80~85 20 5 皮带输送机 7台 75~80 15 6 喂料机 2台 粉磨系统上料车间 75~80 E100，S30，W70，N35 厂房隔声、距离衰减 15 7 环辊磨 粉磨 制砖车间 80~85 E70，S10，W80，N50 厂房隔声，基础减振、消声，距离衰减 20 8 风机 4台 80~85 20 9 自动包装机 3台 75~80 20 10 空压机 2台 85~90 20 11 粉体改性机 2台 80~85 20 （3）项目噪声影响分析预测 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 ④无指向点声源几何发散衰减基本模式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/ r0) 式中：Lp（r）、L（r0）—分别为测点r和r0的噪声声级，dB(A)； r、r0—分别为测点1和2对噪声源的距离，m，（r> r0）。 （4）预测结果 详见表7-12。 表7-12 项目运营期边界噪声贡献值预测 单位：dB(A) 序号 预测点 贡献值 1 东边界 53.1 2 南边界 51.6 3 西厂界 49.3 4 北厂界 46.2 由预测结果可知，项目营运后，各厂界昼间噪声排放值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，要求建设单位做好以下工作，具体如下： 从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备。 合理布置厂区车间位置。在厂区的布局上，生产区和办公区尽可能相距较 远，预防噪声对工作、休息环境产生影响。 颚式破碎机、反击式破碎机、风机、空压机等高噪声设备设置基础减振措 施，空压机进气口安装消声装置且颚式破碎置于半地下。 ④生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪 声传播。 ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加机油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 2.4 固体废物环境影响分析 项目运营过程中产生的工业垃圾包括各袋式除尘器收集的粉尘、车间地面清扫粉尘、沉淀池泥砂、废硬脂酸包装袋及含有抹布。 （1）一般固废 各袋式除尘器收集的粉尘：根据工程分析，本项目袋式除尘器收集的粉尘为 534.05t/a，定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用。 地面清扫粉尘：根据工程分析本项目运营期地面清扫粉尘产生量为3.334t/a，及时清扫后，吨袋密闭包装，作为原料或产品外售，综合利用。 沉淀池沉砂：根据工程分析，本项目沉淀池沉渣产生量为1.62t/a，该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，定期清出，外售给相关企业，综合利用。 废硬脂酸包装袋：根据工程分析，废硬脂酸包装袋产生量为0.5t/a，该部分废物收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用。 根据业主提供的资料及现场踏勘，在粉磨车间北侧，设置一座一般固废暂存间，面积为10㎡，用于存放废硬脂酸包装袋等。 本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求；不会对周围环境造成不利影响。 （3）含油抹布 根据工程分析，本项目含油抹布产生量为0.5t/a，据查《国家危险废物名录（2016年版）》，含油抹布属于危险固废，危废编号为HW49 其他废物，根据《国家危险废物名录（2016年版）》的附录 危险废物豁免管理清单，含油抹布在混入生活垃圾处理时，可全过程不按危险废物管理，因此，本项目生产中产生的含油抹布混入生活垃圾进行处理，委托园区环卫部门统一清运。 （4）生活垃圾：生活垃圾由垃圾桶分类收集最后委托园区环卫部门及时清运。该项目生活垃圾设置垃圾桶，垃圾桶位于厂区内部以及出口附近。只要在垃圾的收集和运输过程中做好防范工作，防止发生二次污染。项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。 企业在项目建成后切实落实上述固废的处置措施，做到及时安全处置与清运，本项目产生固废对环境的影响在可以接受的范围。 2.5 环保投资 结合前面分析描述情况，该项目的环保投资见下表。该项目总投资2200万元，其中环保投资46万元，环保投资占总投资的比例为2.09%，详见下表。 表7-13 环保设施及其估算一览表 项目 污染物 环保投资项目 投资估算（万元） 废气 铲车投料粉尘 无组织 设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘等 5 颚式破碎粉尘 无组织 洒水抑尘、封闭式厂房隔尘 2 反击式破碎及筛分粉尘 有组织 集气罩8个+高效脉冲袋式除尘器一套+15米高排气筒一根 10 无组织 封闭式厂房隔尘 2 皮带输送及半成品落料粉尘 无组织 ①皮带输送廊道密闭②在各转载口设置雾化喷淋设施③各半成品落料点设置集尘罩④半成品仓库设置于封闭式厂房内 5 环辊磨系统投料粉尘 无组织 将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩（利用现有） -- 环辊磨粉磨粉尘 有组织 高效脉冲袋式除尘器两套+15米高排气筒2根（利用现有） -- 粉体改性上料粉尘 无组织 仓顶除尘器1台（利用现有） -- 粉体改性粉尘 有组织 高效脉冲袋式除尘器一套+15米高排气筒一根（利用现有） -- 成品包装粉尘 无组织 成品包装工序封闭处理；采用吨袋密闭包装 5 成品储罐呼吸孔粉尘 无组织 仓顶除尘器3套（利用现有） -- 原料堆场扬尘 无组织 ①项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备；②卸料时洒水抑尘 3 车辆运输扬尘 无组织 ①运输车辆采取车厢加盖；②配备洒水车；③厂区道路硬化 2 废水 生活污水 隔油池一座；化粪池一座（利用现有） -- 初期雨水 初期雨水沉淀池一座；生产区四周集水沟 3 固废 生活垃圾 垃圾桶、分类收集运送 1 一般固废 一般固废暂存间一座 3 噪声 噪声 选用低噪声设备，车间内布置，隔声、减振等 5 其他 绿化 -- 合计 46 2.6环境管理与环境监测 （1）环境管理 ①环保机构的组成 环保机构分为环境管理机构和环境监测机构两部分。按管理和监测的对象不同，又分为厂内和厂外环境管理及环境监测机构。 池州市金艺新材料有限公司计划安全环保部工作人员的数量为2人，分工负责环保设施运行、环保档案和日常监督管理等工作。为保证工作质量，上述人员需定期培训。 ②环境管理机构的主要职责 环境管理机构的主要职责包括： 1）贯彻执行中华人民共和国及地方环境保护法规和标准。 2）制定并组织实施各项环境保护的规则和计划。 3）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行。 4）领导和组织环境监测计划。 5）检查本单位环境保护设施运行状况。 6）推广、应用环境保护先进技术和经验。 7）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高各级环保人员的素质。 8）加强与环境管理部门的联系，积极配合环保管理部门的工作。 ③环境管理措施 1） 制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； 2）对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； 3）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； 4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； 5）建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 （2）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目建成后应执行监测计划，见下表。 表7-14 本项目环境监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 实施单位 污染源监测 废气 排气筒P1 颗粒物 半年一次 委托第三方监测，建立监测数据库，记录 存档 排气筒P2 颗粒物 半年一次 排气筒P3 颗粒物 半年一次 排气筒P4 颗粒物 半年一次 厂界 颗粒物 一年一次 废水 厂区污水总排口 水量、PH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油 COD、NH3-N每季度一次，其余因子每年一次 噪声 主要噪声源 连续等效A声级 每季度一次 固废 落实一般工业固废堆存、处理、处置情况；落实生活垃圾去向； 落实危险废物临时堆存、去向、运输等情况的核实 环境监测 噪声 四周厂界1m处 连续等效A声级 每季度一次 废气 厂界 颗粒物 一年一次 （3）污染源排放清单 拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表7-15至7-18。 表7-15 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 生产设施名称 对应产污环节名称 污染物种类 排放形式 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施工艺 是否技术可行 污染治理设施其信息 1 反击式破碎机及振动筛分机 反击式破碎及振动筛分工序 颗粒物 有组织 集气罩+高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 是 1套 主要 2 1#环辊磨生产线 环辊磨粉磨工序 颗粒物 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 是 1套 主要 3 2#环辊磨生产线 环辊磨粉磨工序 颗粒物 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 是 1套 主要 4 粉体改性生产线 粉体改性工序 颗粒物 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 是 1套 主要 5 铲车投料 铲车投料工序 颗粒物 无组织 设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘等 是 / / 6 颚式破碎机 颚式破碎工序 颗粒物 无组织 洒水抑尘、封闭式厂房隔尘 是 / / 7 反击式破碎机及振动筛分机 集气罩未收集到的粉尘 颗粒物 无组织 封闭式厂房隔尘 是 / / 8 皮带输送及半成品落料 皮带输送及半成品落料工序 颗粒物 无组织 ①皮带输送廊道密闭②在各转载口设置雾化喷淋设施③各半成品落料点设置集尘罩④半成品仓库设置于封闭式厂房内 是 / / 9 环辊磨生产线 环辊磨系统投料工序 颗粒物 无组织 将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩 是 / / 10 粉体改性生产线 粉体改性上料工序 颗粒物 无组织 仓顶除尘器1台 是 1套 / 11 自动包装机 成品包装工序 颗粒物 无组织 成品包装工序封闭处理；采用吨袋密闭包装 是 / / 12 成品储罐 成品储罐呼吸孔 颗粒物 无组织 仓顶除尘器3套 是 3套 / 13 原料堆场 原料堆场扬尘 颗粒物 无组织 ①项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备；②卸料时洒水抑尘 是 / / 14 车辆运输 车辆运输扬尘 颗粒物 无组织 ①运输车辆采取车厢加盖；②配备洒水车；③厂区道路硬化 是 / / 表7-16 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 类型 污染治理设施工艺 是否可行 1 生活废水 COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油 池州市城东污水处理厂 连续排放 隔油池+化粪池 是 主要排放口 2 初期雨水 SS 回用于本项目厂区抑尘用水，不外排 / 初期雨水沉淀池一座 是 / 表7-17 大气排放口基本信息 污染源 废气排放量（m³/h） 污染物 治理措施 污染物排放情况 排放标准 排气筒 浓度 (mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率(kg/h) 编号 高度(m) 内径(m) 有组织废气 反击式破碎及筛分粉尘 25000 颗粒物 集气罩+高效脉冲除尘器一套 3.48 0.087 0.261 10 / P1 15 0.8 1#环辊磨粉尘 20000 颗粒物 高效脉冲除尘器一套 3.706 0.074 0.222 10 / P2 15 0.7 2#环辊磨粉尘 20000 颗粒物 高效脉冲除尘器一套 3.706 0.074 0.222 10 / P3 15 0.7 粉体改性粉尘 10000 颗粒物 高效脉冲除尘器一套 6.67 0.067 0.2 10 / P4 15 0.5 无组织废气 原料仓库 / 颗粒物 设置雾化喷淋设施、洒水抑尘、封闭式料库隔尘等 / 0.0056 0.017 1.0 / / / / 破碎车间 / 颗粒物 洒水抑尘、输送廊道封闭、各转载口设置雾化喷淋设施、封闭式厂房隔尘等 / 0.238 0.715 1.0 / / / / 粉磨系统上料车间 / 颗粒物 上料口设置防尘罩、封闭式厂房隔尘等 / 0.0026 0.008 1.0 / / / / 粉磨车间 / 颗粒物 仓顶除尘器、包装工序封闭、吨袋密闭包装 / 0.0616 0.13 1.0 / / / / 表7-18 废水排放口基本信息 类别 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 t/a mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 厂区总排口浓度 504 180 220 90 25 6.5 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值 / 200 / 100 40 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 / 500 300 400 100 100 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准 / 50 10 10 5（8） 1 厂区污染物排放量（t/a） 504 0.091 0.111 0.045 0.013 0.003

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#环辊磨粉尘工序 | 颗粒物 | 有组织 | 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB315730-2015）表4中颗粒物大气污染物特别排放限值要求 |
|  | 2#环辊磨粉尘工序 | 颗粒物 | 有组织 | 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | 粉体改性工序 | 颗粒物 | 有组织 | 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | 反击式破碎及筛分工序 | 颗粒物 | 有组织 | 集气罩+高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 |  |
|  |  |  | 无组织 | 封闭式厂房隔尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监控浓度限值 |
|  | 铲车投料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘等 |  |
|  | 颚式破碎工序 | 颗粒物 | 无组织 | 洒水抑尘、封闭式厂房隔尘 |  |
|  | 皮带输送及半成品落料工序 | 颗粒物 | 无组织 | ①皮带输送廊道密闭②在各转载口设置雾化喷淋设施③各半成品落料点设置集尘罩④半成品仓库设置于封闭式厂房内 |  |
|  | 环辊磨系统投料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩 |  |
|  | 粉体改性上料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 仓顶除尘器1台 |  |
|  | 成品包装工序 | 颗粒物 | 无组织 | 成品包装工序封闭处理；采用吨袋密闭包装 |  |
|  | 成品储罐呼吸孔 | 颗粒物 | 无组织 | 仓顶除尘器3套 |  |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 无组织 | ①项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备；②卸料时洒水抑尘 |  |
|  | 车辆运输工序 | 颗粒物 | 无组织 | ①运输车辆采取车厢加盖；②配备洒水车；③厂区道路硬化 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 设置油烟净化器一套；净化效率≥60% | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 生活污水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池预处理后，排入排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理达标排放 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2中水污染物间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 生产区初期雨水经集水沟收集后，进入沉淀池沉淀处理后，回用于抑尘用水 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 各袋式除尘器收集的粉尘 | 定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用 | 合理处置，对外环境影响较小 |
|  |  | 车间清扫粉尘 | 及时清扫后，吨袋密闭包装，作为原料或产品外售，综合利用 |  |
|  |  | 沉淀池泥砂 | 定期清出，外售给相关企业，综合利用 |  |
|  |  | 废硬脂酸包装袋 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用 |  |
|  |  | 含油抹布 | 混入生活垃圾，随生活垃圾一同处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托园区环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备安装减振基础，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态。生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 厂区空地通过种植花卉及草坪，可改善厂区工作环境，对该地的生态环境影响不大。 |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 本项目为二期年产4万吨石灰石深加工改建项目，建设地点为池州高新技术产业开发区白浦路88号，主要建设内容为利用现有场地及现有空置厂房共8984平方米，其中扩建原料仓库1400平方米，利用现有空置厂房及仓库共5584平方米，办公楼及辅助用房共2000平方米，购置颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛分机等相关先进设备约12台（套），配套建设供电、供水、环保和安全设施等，二期进行石灰石深加工改建项目，建成年产4万吨重质碳酸钙微粉及重质活性碳酸钙微粉生产能力。 2、符合产业政策和相关规划 对照国家产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中规定的限制、淘汰行业。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目建设符合相关的产业政策。且项目已于2019年2月26日在池州市贵池区经济和信息化委员会备案（备案号为：贵经信投[2019]02号），因此，本项目符合国家产业政策。 项目位于池州高新技术产业开发区，根据池州高新技术产业开发区总体规划，项目选址区域处于工业用地，符合池州高新技术产业开发区土地利用规划要求。 3、区域环境质量现状 拟建项目区域的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；主要地表水体长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。 4、污染防治措施和环境影响分析结论 4.1 大气环境影响分析结论 本项目运营期废气污染物主要包括铲车投料粉尘、颚式破碎粉尘、反击式破碎及筛分粉尘、皮带输送及半成品落料粉尘、环辊磨系统投料粉尘、环辊磨粉磨粉尘、粉体改性上料粉尘、粉体改性粉尘、成品包装粉尘、成品储罐粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输扬尘以及食堂油烟。 4.1.1有组织废气 本项目有组织废气主要为反击式破碎及筛分粉尘、环辊磨系统投料粉尘、粉体改性粉尘。 本项目反击式破碎及筛分工序粉尘，经仓高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度为3.48mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 1#环辊磨生产线及2#环辊磨生产线粉尘，分别经高效脉冲袋式除尘器处理后，分别经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度均为3.706mg/m³，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 粉体改性生产线粉尘经高效脉冲袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，其颗粒物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4“大气污染物特别排放限值”（即颗粒物浓度≤10mg/m³）。 4.1.2无组织废气 本项目无组织排放的废气为铲车投料粉尘、颚式破碎粉尘、集气罩未收集到的反击式破碎及筛分粉尘、皮带输送及半成品落料粉尘、环辊磨系统投料粉尘、粉体改性上料粉尘、成品包装粉尘、成品储罐粉尘、原料堆场扬尘、车辆运输扬尘。根据工程分析，本项目生产区无组织粉尘排放量为0.87t/a，最大排放速率为0.3078kg/h。 为降低项目的无组织废气对周边大气环境影响，本项目拟采取以防为主、防治结合的方针，根据企业建设情况，要求采取下列污染防治措施： 1）项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备，喷淋设备不留死角，覆盖整个堆场并记录完整的喷淋设施使用运行记录；并且堆场的场坪、路面需进行硬化处理。 2）厂区内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。 3）在给料机端口处设置雾化喷淋设施，在原料石灰石破碎前进行洒水喷淋，破碎生产线均设置于封闭式厂房内，并通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘。 4）皮带输送廊道密闭，在各转载口设置雾化喷淋设施，各半成品落料点设置集尘罩，且半成品仓库设置于封闭式厂房内，通过封闭厂房阻隔及沉降作用，控制和减少皮带输送及落料点扬尘的产生。 5）将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩，通过封闭式厂房阻隔和沉降作用降尘。 6）粉体改性生产线进料仓设置仓顶除尘器一套。 7）将成品包装工序封闭处理，同时不得用货车直接装运，需采用吨袋密闭包装，通过封闭间间阻隔和沉降作用。 8）各成品储罐设置仓顶除尘器。 9）定期派专人进行路面清扫、洒水、运输车辆都采取车厢加盖措施，车辆行驶时无明显扬尘。 10）加强车间空气流通，员工工作期间佩带防尘口罩，可以改善车间环境，同时 降低粉尘对人体的影响。 11）加强场区植被绿化。 在落实以上粉尘防治措施后，预计项目区无组织粉尘排放量将对周边大气环境影响降低至可接受的程度。 通过上述措施后，项目无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m³），厂界可做到达标排放。 根据估算，项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为6.76%，Cmax为0.06083（mg/m³），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据采取的大气污染防治措施分析，结合各项污染物排放浓度估算，可以得出以下结论：项目排放的大气污染物对所在区域的大气环境影响很小，不会降低现有大气环境质量功能。 4.1.3食堂油烟 本项目设1个食堂，食堂的规模为小型，食堂油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化器处理，处理后通过排气筒引至屋顶排放，经处理后油烟排放量约为2.16kg/a，油烟排放浓度为0.48mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。因此，本项目食堂油烟排放对周围环境影响较小。 4.1.4环境防护距离设置 综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，确定本项目环境防护距离： 以原料仓库、破碎车间、粉磨系统上料车间及粉磨车间边界为中心向外延伸50m环境防护距离。 经调查，项目环境防护距离东侧为空置厂房，南侧为池州市正隆木业有限公司，西侧为白浦路，隔路为空地，北侧为九华山新型建材厂，环境防护距离范围内没有其他居民区等环境保护目标。环评建议严禁在环境防护距离范围区域内新建学校、医院和居民区等环境保护目标。 4.2 水环境影响分析结论 本项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起经化粪池处理后，排入园区污水管网，通过园区污水管网排入池州市城东污水处理厂，不对周边水体排放，因此不会对周边水体环境产生影响，且项目废水经城东污水处理厂处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，因此对地表水水环境影响较小。 4.3 声环境影响分析结论 该项目噪声源主要为颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛分机、空压机等各机械设备运行过程中产生的噪声，要求企业选用低噪声设备，高噪声设备采用基础减振措施。定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，合理布局，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。采取上述隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，该项目噪声对周围环境产生的影响较小。 4.4 固体废物环境影响分析结论 本项目各袋式除尘器收集的粉尘定期清理后，吨袋密闭包装，作为产品外售，综合利用；车间清扫粉尘及时清扫后，吨袋密闭包装，作为原料或产品外售，综合利用；沉淀池沉砂定期清出，外售给相关企业，综合利用；废硬脂酸包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，外售、综合利用；含油抹布混入生活垃圾，随生活垃圾一同处置；生活垃圾分类收集后委托园区环卫部门统一清运。 只要在垃圾的收集和运输过程中做好防范工作，防止发生二次污染，在得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。 5、总量控制 根据国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCs等多种污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析，本项目生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管网，进池州市城东污水处理厂处理，其总量控制指标纳入池州市城东污水处理厂统一考虑。因此，本项目纳入总量控制要求的主要污染物是颗粒物，项目总量控制指标建议为烟粉尘：0.905t/a。 6、环保投资 该项目总投资2200万元，其中环保投资约46万，占总投资的2.09%。 7、总结论 综上所述，该项目符合国家和地方产业政策，符合池州市贵池区规划发展要求，选址合理；项目拟采取的各项污染防治措施可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放。因此，在严格执行操作规范、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，不会对当地的环境质量造成大的不利影响。从环境影响角度考虑，该项目可行。 如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报，并应重新进行环境影响评价。 （二）建议 （1）企业应开展清洁生产审计工作，建立健全各项清洁生产制度，严格按规程实施清洁生产。 （2）厂区应进行绿化工作，改善厂区环境，净化空气，保证厂区绿地率达到相应标准要求。绿化后应经常对绿地进行养护，以免遭受破坏。 （3）做好设备维护检修工作，保持设备运行工况良好。 （4）加强车间的通风换气、保持车间清洁卫生，做到文明经营管理。 （三）“三同时”验收一览表 表9-1 主要污染防治措施和“三同时”验收一览表 污染源 环保措施项目 验收要求 实施时间 大气污染源 1#环辊磨粉尘 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒一套（利用现有） 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB315730-2015）表4中颗粒物大气污染物特别排放限值要求 与建设项目同时设计、同时实施、同时投入运行 2#环辊磨粉尘 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒一套（利用现有） 粉体改性粉尘 有组织 高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒一套（利用现有） 反击式破碎及筛分粉尘 有组织 集气罩（8个）+高效脉冲袋式除尘器+15米高排气筒 无组织 封闭式厂房隔尘 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监控浓度限值 铲车投料粉尘 无组织 设置雾化喷淋设施、封闭式料库隔尘等 颚式破碎粉尘 无组织 洒水抑尘、封闭式厂房隔尘 皮带输送及半成品落料粉尘 无组织 ①皮带输送廊道密闭②在各转载口设置雾化喷淋设施③各半成品落料点设置集尘罩④半成品仓库设置于封闭式厂房内 环辊磨系统投料粉尘 无组织 将环辊磨上料车间设置位于封闭式车间，并在上料口处设置防尘罩 粉体改性上料粉尘 无组织 仓顶除尘器1台（利用现有） 成品包装粉尘 无组织 成品包装工序封闭处理；采用吨袋密闭包装 成品储罐呼吸孔粉尘 无组织 仓顶除尘器3套（利用现有） 原料堆场扬尘 无组织 ①项目原料堆场均建成封闭式料库，场内安装固定式自动喷淋设备；②卸料时洒水抑尘 车辆运输扬尘 无组织 ①运输车辆采取车厢加盖；②配备洒水车；③厂区道路硬化 食堂油烟 油烟净化器一套（处理效率不低于60%） 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准 水污染源 生活污水 隔油池一座；化粪池一座（利用现有） 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2中水污染物间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 生产区初期雨水 集水沟；沉淀池一座（15m³） 不外排 噪声 颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛分机、空压机等 生产车间封闭，安装隔声门窗；高噪声设备采取基础减振；空压机进气口安装消声装置等 达GB12348-2008中3类要求 固废 一般工业固废 各袋式除尘器收集的粉尘 设置一座一般固废暂存间，位于粉磨车间内北侧，面积为10㎡。 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求 车间清扫粉尘 沉淀池泥砂 废硬脂酸包装袋 生活垃圾（包括含有抹布） 垃圾桶若干 由园区环卫部门统一收集清运 生态 / 绿化 /

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 营业执照 附件4 租赁合同 附件5 初审意见 附件6 检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目选址周边环境示意图 附图3 环境保护目标示意图 附图4 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

成品储罐

气流输送

成品收集器

合格产品

粗粒

分级机

粉尘、噪声

气流输送

环辊磨机

环辊磨喂料机

粉尘、噪声

铲车投料

半成品料仓

粉尘、噪声

皮带输送

粒径<30mm

粒径>30mm

皮带输送

粉尘

粉尘、噪声

振动筛

皮带输送

粉尘、噪声、固废

负压收集+高效脉冲袋式除尘器

粉尘

反击式破碎机

粉尘、噪声

皮带输送

噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

水

颚式破碎机

给料机

铲车投料

504

化粪池

504

504

630

生活废水

消耗126

生活用水

1620

沉淀池

1620

504

集水沟

1620

初期雨水

园区污水管网

球磨机（1台）

分级机

成品包装

成品收尘器

蒸发、渗透2748

1128

抑尘用水

成品包装

粉体改性机

视需要

定量供料

以上成品

排空

收尘器

成品包装

雷蒙磨（1台）

成品包装

成品收尘器

分级机

成品包装

环辊磨（1台）

定量供料

废水入沉淀池回用

原料石灰石

粉尘、噪声

排空

收尘器

锤式破碎机

提升机

池州市城东污水处理厂

1758

成品重质碳酸钙微粉

园区管网

颚式破碎机

晾干

水冲洗

方解石矿石

粉尘

负压收集+高效脉冲袋式除尘器

粉尘、噪声、固废

粉尘

粉尘

噪声

环辊磨系统

重质碳酸钙微粉

气流输送

活性添加剂

计量泵

进料仓

粉体改性机

气流输送

成品收集器

气流输送

成品储罐

成品包装

成品重质活性碳酸钙微粉

粉尘

粉尘

负压收集+高效脉冲袋式除尘器

粉尘

粉尘

噪声

噪声

噪声

电加热

粉尘、噪声、固废