中信山语湖花园三期建设项目

环境影响报告书简本

建设单位：中信保利达地产（佛山）有限公司

评价单位：广东森海环保装备工程有限公司

二〇一三年一月

目    录

1	建设项目概况	1

1.1	地理位置及背景	1

1.2	主要建设内容	1

1.3	项目选址合理性分析	2

2	建设项目周围环境现状	4

2.1	周边环境质量现状	4

2.1.1	地表水环境质量现状调查与评价	4

2.1.2	地下水环境质量现状评价调查与评价	4

2.1.3	大气环境质量现状调查与评价	5

2.1.4	声环境质量现状调查与评价	5

2.1.5	土壤环境质量现状调查与评价	5

2.1.6	生态环境现状调查与评价	5

2.1.7	水土保持现状评价	6

2.2	评价范围	6

2.2.1	水环境评价范围及评价因子	6

2.2.2	大气环境评价范围及评价因子	6

2.2.3	声环境评价范围	6

2.2.4	地下水评价范围	6

2.2.5	生态环境评价范围	7

3	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1	污染源分析	9

3.1.1	施工期污染源	9

3.1.2	运营期污染源	10

3.2	环境保护目标	12

3.3	环境影响分析	12

3.3.1	水环境环境影响分析	12

3.3.2	大气环境环境影响分析结论	13

3.3.3	声环境影响分析结论	13

3.3.4	固体废物影响分析结论	14

3.3.5	生态环境影响分析结论	14

3.3.6	地下水环境影响分析结论	14

3.4	环境风险评价	14

3.4.1	风险源项	14

3.4.2	风险防范措施	14

3.5	污染防治措施及其可行性分析	15

3.5.1	建设施工期污染防治措施	15

3.5.2	营运期的污染防治措施	16

3.6	环境经济损益分析	18

3.7	环境管理与监测计划	18

4	公众参与	20

4.1	公开环境影响评价信息	20

4.1.1	第一次环境影响评价信息公开	20

4.1.2	第二次环境影响评价信息公开	21

4.2	公众意见调查	22

4.3	调查结果统计	23

4.4	公众参与小结	24

5	环评结论	26

6	联系方式	27

# 建设项目概况

## 地理位置及背景

中信山语湖花园位于佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁，是由中信保利达地产（佛山）有限公司投资兴建的商住小区项目。该花园南以美景大道为界，东、西、北面以现有的山脊线为界，南边长约2.8公里，东西长约1.9公里。总占地面积为6123.21亩（4082145.5平方米），总建筑面积为1712137.95平方米，分多期开发建设，主要的建设内容包括高层商住楼、低层住宅、酒店、学校、商业等。该花园一、二期工程已通过环评审批，并已开工建设，现申报三期工程的环评。

图1 地理位置图

## 主要建设内容

三期工程规划用地212.31亩（141540.07平方米），总建筑面积573420.25平方米，综合容积率为4.05，总建筑密度为22.0%，绿地率为45%。本项目定位为商住小区，主要包括居住区及幼儿园，不设其余商业设施，其中：居住区用地138040.07平方米，教育、配套用地3500.00平方米。工程内未考虑设计发电机、中央空调及锅炉等设备项目预计2015年5月建成投入使用。

居住区用地包括一类居住用地和二类居住用地，其中一类居住用地主要用于建设低层住宅，共划分为7个小区域，占地面积117540平方米，建筑面积为105786平方米；二类居住用地主要用于建设高层住宅楼，共设置2个区域建设，占地面积为20500.07平方米，建设面积为464134.25平方米。三期工程居住区的规划总人口5138人。设置停车位4070个，其中900个停车位为地上停车位，3170个停车位为地下停车位。

表1-1  三期工程配套居住用地一览

| 土地利用性质 | 地块编码 | 用地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建筑 | 单栋建筑高度（m） | 人口数量（人） | 停车位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类居住用地 | 02-JZ-B4 | 20000 | 18000 | 57栋低层住宅 | 7.5 | 200 | 133 |
|  | 02-JZ-B5 | 15000 | 13500 | 64栋低层住宅 | 8 | 224 | 149 |
|  | 02-JZ-B7 | 19500 | 17550 | 70栋低层住宅 | 8.5 | 244 | 163 |
|  | 02-JZ-B8 | 13000 | 11700 | 33栋低层住宅 | 8 | 115 | 77 |
|  | 02-JZ-C7 | 13000 | 11700 | 33栋低层住宅 | 8 | 115 | 77 |
|  | 02-JZ-C8 | 16040 | 14436 | 49栋低层住宅 | 7.5 | 172 | 114 |
|  | 02-JZ-C9 | 21000 | 18900 | 57栋低层住宅 | 8.5 | 200 | 134 |
| 小计 | 117540 | 105786 | 363栋低层住宅 | / | 1270 | 847 |
| 二类居住用地 | 03-JZ-B6 | 11500 | 218500 | 18栋高层住宅 | 80 | 1821 | 1517 |
|  | 03-JZ-B9 | 9000.07 | 245634.25 | 12栋高层住宅 | 90 | 2047 | 1706 |
| 小计 | 20500.07 | 464134.25 | 30栋高层住宅 | / | 3868 | 3223 |
| 合计 | 138040.07 | 569920.25 | / | / | 5138 | 4070 |

教育、配套用地设置一所幼儿园，占地面积为3500平方米，建筑面积为3500平方米，为1栋1层建筑，学生总数为300人，教职工人数约为30人。由于建设单位尚未对幼儿园进行详细的规划设计，如进驻的幼儿园需要设置食堂，建设单位应根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求合理布置幼儿园食堂和油烟排放口的位置，并另行申报幼儿园的环保审批手续。

## 项目选址合理性分析

根据佛山市规划局南海分局《美景旅游度假区规划设计要点》（里水镇-规要(2006)472号文），中信山语湖花园由文体公园、酒店、商业、城镇混合住宅、教育及办公用地组成，住宅组成为低层、多层和高层住宅等形式，符合《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》（2012年5月23日），符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

本项目选址于佛山市南海区里水镇，符合《佛山市城市总体规划》和《佛山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相关发展规划的要求。

本项目依据《美景旅游度假区规划设计要点》(里水镇-规要（2006）472号文)进行建设，符合《中华人民共和国建设用地规划许可证，地字第440605200800025号》“酒店文体用地”及《中华人民共和国建设用地规划许证，佛规南地字第（2008）0034号》“城镇混合住宅用地”要求。

项目所在区域具有优越的自然条件和良好的投资环境，区域的开发规划具有系统性和完善性，交通与市政等配套设施的规划完备且建设速度很快，本项目落户于此，在交通路网、能源供给、环卫配套等方面均较为便利，利于项目建设及区域发展的互动和双赢；项目的建设可以改善里水镇的国民经济的产业结构，具有很好的社会效益和经济效益。综上所述，可以确认本项目的建设和选址合理合法性。

# 建设项目周围环境现状

## 周边环境质量现状

### 地表水环境质量现状调查与评价

项目污水经预处理排入和顺城区污水处理厂，出水经和顺涌排入西南涌，和顺涌为Ⅳ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；西南涌官窑凤岗到广州市鸦岗段属于综合用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目周边的美景水库、天竺水库和山口水库为天然水库，主要起防洪的作用，属于人体非直接接触娱乐用水功能，属于Ⅳ水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

由纳污河流各断面水质标准指数表可以看出，纳污河段各监测断面的水质均已受到不同程度的污染，以有机污染为主。各监测指标中，CODcr、BOD5、DO、氨氮、石油类和挥发酚均不同程度的超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，主要原因是该监测断面位于南海区和顺镇的中心城区附近，此处目前纳污管网尚未完全铺设，因此镇内居民及部分企业的生活生产废水的直接排入西南涌，在此监测断面上该镇排入的废水尚属混合过程段，大部分废水尚未充分混合扩散，因此导致该断面各污染物的监测值较高。纵观整个评价的河段，河段两岸均分布有密集的居民点，并且分布有和顺镇和官窑镇两个镇的中心城区，生活污水的该河段的水环境造成了严重的影响。

由各水库的水质标准指数表可以看出，项目用地周边三个水库的水体已受到污染，主要是富营养化问题突出。天竺水库、美景水库、山口水库的规划功能为防洪水库，其出现富营养化现象主要是由于水库被周边居民用作养鱼场。此现象将随着本项目的建设，水库的养殖场取消而逐渐改善。

### 地下水环境质量现状评价调查与评价

根据项目所在场址的《岩土工程初步勘察报告》，项目所在地地下水呈酸性，水体中的硫酸盐及氯化物优于地下水质量标准（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）腐蚀性评价标准综合判定，本项目场地内地下水对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

### 大气环境质量现状调查与评价

本项目在天竺水库附近、小布村、佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学分别设置大气环境监测点。环境空气质量现状监测与评价表明，评价区域内环境空气各指标均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的限值范围内。

建设项目所在区域的环境空气质量现状良好。

### 声环境质量现状调查与评价

沿项目边界外1米包络线共设7个测点。

由环境噪声监测结果可知，昼间时，项目选址边界噪声在46.8～52.1dB(A)之间；夜间时，项目选址边界噪声在39.5～44.6dB(A)之间，昼间和夜间噪声均可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

建设项目所在区域的声环境质量现状良好。

### 土壤环境质量现状调查与评价

用地的各个不同区域内采集了10个土壤，根据对项目所在地的土壤采样监测结果，项目所在地表层土壤PH值属于偏酸性土壤。项目所在地土壤全氮含量平均值为0.062%；土壤全磷含量平均值为0.020％；土壤全钾含量平均值为0.157％。氮磷钾含量水平远低于全国平均水平，项目所在地的土壤肥力稍弱，但作为建设开发用地，此指标偏低影响不大。本项目大部分上壤中重金属元素含量低于或接近广东省表土背景值，以《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准进行评价，均未有元素超标，表明该开发区内土壤环境质量良好，基本未受到人为污染。

### 生态环境现状调查与评价

项目主要占地类型为草地和林地，评价区内陆地植被群落以马尾松、台湾相思树、青皮竹、茶杆竹为主的植物群落区为主，无重点保护植物种类和植物群落。项目评价区内动物类群多样，基本上均为小型动物，少见大型兽类。不存在珍稀、濒危等受保护动物。

### 水土保持现状评价

项目所在地现状绿化较好，本区人为的水土流失主要是开发建设项目引起。项目区内没有水土监测站点、重点试验区，但项目区内地质条件较好，不存在生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等易引起严重水土流失和生态恶化的地区。项目处于水土重点监督区，原地貌的水土流失较微，在项目区内，通过边坡防护，防排水工程建设，能够有效的控制水土流失，减少入河入水库泥沙量，总的来说区内的水上流失是可以控制，也可以治理的。

## 评价范围

### 水环境评价范围及评价因子

本项目临近山口水库，项目产生的废水经预处理后排入和顺城区污水处理厂处理达标后，经和顺涌排入西南涌。按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，本项目水环境评价范围为：和顺涌与西南涌交汇处上游1km、下游4.5km，共5.5km河段及山口水库。

### 大气环境评价范围及评价因子

按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，本项目环境空气评价范围为建设项目的大气污染源为中心，主导风向为主轴，边长为5km共25km2的矩形范围内。

### 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界外200m以内的范围。

### 地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水》（HJ610-2011）中的有关规定，本项目地下水环境评价等价位三级，评价范围为项目场区及周边区域。

### 生态环境评价范围

项目边界外2km的范围。

图2  项目评价范围及敏感点分布图

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源分析

### 施工期污染源

#### 非污染型生态影响

工程建设过程中，主要生态环境为建筑的占地绿地以及施工临时占地对原有的生态环境造成破坏，其中建筑物占用的绿地是长期性、不可逆转的，而随着工程的逐步完工，施工临时用地逐渐减少。

#### 废气

施工废气源包括：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料的运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；以及各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。各类施工机械的废气污染物排放量很小，且为间断排放，通过采用现场撒水、加强回填土方管理、加强运输车辆管理，对场地进行复绿等措施可有效减缓对外环境的影响。

#### 噪声

施工噪声源包括：施工现场的各类施工机械设备和物料运输的交通噪声，施工时各种机械的近场声级可达78~95dB。施工其噪声将采用隔声、减振、优化施工场地布局、合理安排时间进行施工等方法进行控制，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。

#### 废水

施工期废水源包括：施工工艺废水、施工人员的生活污水。施工工地废水经隔渣、混凝沉淀处理后大部分回用于现场，外排量约10t/d，污水经城市污水管网排入和顺城区污水处理厂进行深度处理；生活污水产生量为108t/d，经化粪池处理后经城市污水管网排入和顺城区污水处理厂进行深度处理。废水水质及污染物排放量见下表。

表3-1  三期工程施工废水污染物负荷

| 项目 | SS | CODcr | BOD5 | NH3N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 77760 m3 | 排放浓度（mg/L） | 300 | 350 | 200 | 30 |
|  | 排放量（t） | 23.328 | 27.216 | 15.552 | 2.333 |
| 工地废水 7200 m3 | 排放浓度（mg/L） | 400 | / | / | / |
|  | 排放量（t） | 2.88 | / | / | / |

备注：三期工程的开发建设周期为24个月（约720d）。

#### 固体废物

项目内土石方开挖和填埋量刚好达到平衡，不需要外购，也不会产生固废。施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工建筑废物料产生量为2523.1t；生活垃圾产生量为288t，固体废物应分类堆放，堆放场地或容器应合理设置，并加强管理，运输至指定场所，则施工过程所产生的固体废弃物对周围环境的影响较少。

### 运营期污染源

#### 废水

项目建成后主要污水来源为居民楼、幼儿园师生等设施产生的生活污水。各类污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，由污水泵加压到市政污水管道排入和顺城区污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，CODcr从严要求执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，经和顺涌（Ⅳ类水体）排入西南涌（Ⅲ类水体）。

表3-2  三期工程废水污染负荷

| 种类 | 污水量t/a | 污染因子 | 污染物排放情况 | （DB44/26-2001）第二时段三级标准 | （GB18918-2002） 二级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进入污水厂前 | 污水厂出水 |  |  |
|  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 一般生活污水 | 342318.6 | CODcr | 210 | 71.887 | 60 | 20.539 | 500 | 60* |
|  |  | BOD5 | 110 | 37.655 | 30 | 10.270 | 300 | 30 |
|  |  | 动植物油 | 10 | 3.423 | 5 | 1.712 | 100 | 5 |
|  |  | NH3-N | 24 | 8.216 | 24 | 8.216 | / | 25 |
|  |  | SS | 140 | 47.925 | 30 | 10.270 | 400 | 30 |
|  |  | LAS | 9 | 3.081 | 2 | 0.685 | 20 | 2 |
| 不可预见污水 | 37449 | CODcr | 210 | 7.864 | 60 | 2.247 | 500 | 60* |
|  |  | BOD5 | 110 | 4.119 | 30 | 1.123 | 300 | 30 |
|  |  | 动植物油 | 10 | 0.374 | 5 | 0.187 | 100 | 5 |
|  |  | NH3-N | 24 | 0.899 | 24 | 0.899 | / | 25 |
|  |  | SS | 140 | 5.243 | 30 | 1.123 | 400 | 30 |
|  |  | LAS | 9 | 0.337 | 2 | 0.075 | 20 | 2 |

备注：（1）进入污水厂前制，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。

（2）和顺城区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，CODcr从严要求执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

#### 废气

三期工程废气主要包括：厨房燃烧天然气尾气，停车场机动车尾气及垃圾收集点臭气等。

表3-3  三期工程废气污染负荷

| 污染源 | 主要污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放标准 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民厨房 | NOx | 0.203 | 0.218 | 500 | 经各住户安装的抽油烟机抽排至建筑内置烟井引至所在建筑天面排放。 |
|  | SO2 | 0.033 | 0.035 | 120 |  |
| 地下停车场汽车尾气 | CO | / | 1.727 | 1000 | 通过机械排气系统收集后通过公共排风道引至地面绿化带排放。 |
|  | HC | / | 0.142 | 120 |  |
|  | NOx | / | 0.106 | 120 |  |
| 垃圾收集点 | 臭气 | ≤20（无纲量） | / | ≤20（无纲量） | 采用标准的加盖垃圾胶桶收集，由环卫部门每日上门清运。 |

备注：臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，其余污染物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

#### 噪声

三期工程运营期噪声污染源主要为水泵、风机等机电设备和机动车噪声，声级范围60～85 dB(A)，各类设备噪声分别经减振、隔声等措施，且加强项目内的机动车行驶管理，则项目边界处可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，不会对周围环境造成不良影响。

#### 固体废物

本项目投入使用后，产生的固体废弃物主要是居民及幼儿园的日常生括垃圾，总生活垃圾排放量约为2283t/a。生活垃圾分类收集后，交环卫部门统一处置。

## 环境保护目标

表3-4  项目所在区域主要敏感点

| 序号 | 保护目标 | 影响因素 | 属性 | 方位 | 最近距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤村 | 废气 | 居民区2263人 | 东 | 0.3km | 环境空气二类区 |
| 2 | 金利村 | 废气 | 居民区2938人 | 东南 | 1.4km | 环境空气二类区 |
| 3 | 建星村 | 废气 | 居民区2251人 | 东南 | 0.3km | 环境空气二类区 |
| 4 | 和顺村 | 废气 | 居民区3318人 | 南 | 2.2km | 环境空气二类区 |
| 5 | 石塘村 | 废气 | 居民区2490人 | 西 | 0.5km | 环境空气二类区 |
| 6 | 小布村 | 废气 | 居民区2491人 | 北 | 0.87km | 环境空气二类区 |
| 7 | 佛山市南海区里水镇和顺中心小学 | 废气 | 学校800人 | 南 | 1.5km | 环境空气二类区 |
| 8 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 废气 | 学校800人 | 南 | 1.7km | 环境空气二类区 |
| 9 | 中信山语湖一期工程 | 废气、噪声 | 居民区4050人 | 南 | 0.5km | 环境空气二类区 |
| 10 | 中信山语湖二期工程 | 废气、噪声 | 居民区1.39万人 | 南 | 0.1km | 环境空气二类区 |
| 11 | 西南涌 | 废水 | Ⅲ类区，50m3/s | 南 | 2.5km | Ⅲ类水体 |
| 12 | 和顺涌 | 废水 | 小河 | 南 | 2.8km | Ⅳ类水体 |
| 13 | 天竺水库 | 废水 | 230.78亩 | 南 | 1.4km | Ⅳ类水体 |
| 14 | 美景水库 | 废水 | 242.6亩 | 东 | 0.6km | Ⅳ类水体 |
| 15 | 山口水库 | 废水 | 548.97亩 | 南 | 紧邻 | Ⅳ类水体 |
| 11 | 山体 | / | 975.55亩 | 四周 | 紧邻 | 不做开发 |

## 环境影响分析

### 水环境环境影响分析

项目建成后主要污水来源为居民楼、幼儿园师生等设施产生的生活污水。

正常状态下：粪便污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，汇入和顺城区污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，CODcr从严要求执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，经和顺涌排入西南涌。项目产生的污水经以上处理后，污染物浓度削减明显，外排入纳污水体中CODcr、BOD5、氨氮等污染物对和顺涌、西南涌的浓度贡献值较小，对该水体水质的现状影响不明显。

遇污水管网爆裂等事故情况下：假设项目外排水可能排到周边水库，造成污染。采用湖泊完全混合衰减模式，以造成最大影响为预测目的，假设项目外排水全部排入山口水库后，预测水库中污染物的浓度增值。经分析，排水对水库会造成一定的不良影响。而且项目用地周边三个水库的水体已受到污染，水质现状较差，也没有多余的污染物容量容纳事故排放废水，因此，建设单位应做好项目内的水排放系统的维护工作，杜绝废水事故性排放，避免废水进入水库而造成污染。

建设单位应严格实施本报告提出的水环境保护措施，保证项目排水经市政污水管网排入和顺城区污水处理厂，做好项目内的水排放系统的维护工作，杜绝废水事故性排放，禁止项目向水库排水，因此，项目不会对周边水库造成不利影响。

### 大气环境环境影响分析结论

营运期对大气环境的影响主要是居民天然气燃烧尾气、机动车尾气及垃圾收集点臭气。

项目居民天然气燃烧尾气由抽油烟机排入内置烟道引至楼顶排放，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求；地下停车场汽车尾气经强制抽风，抽至地面排放，地面排风口设在人群活动较少的绿化带中，能降低排风噪声与汽车尾气对地面活动人员的影响；垃圾收集点应加强管理，垃圾收集点外可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求，垃圾站四周设置不小于3m的绿化隔离带，符合《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）的规定。经过以上处理措施后，项目外排环境空气污染物对周围环境空气不造成明显影响。

### 声环境影响分析结论

三期工程的噪声污染源主要有风机、水泵、变配电设施等，通过选用低噪声设备，并根据各噪声源的特性分别采取隔声、消声、减振等综合治理措施。采用噪声预测模式计算项目边界处的噪声值，结果显示，项目各边界的噪声叠加值均能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。总体来说，项目周围地区声环境质量状况较好，预计中信山语湖建成后，主要声源在采取噪声防治措施后，项目噪声源对区域环境影响不明显。

### 固体废物影响分析结论

从垃圾的减量化和回收利用方面考虑，本项目固体废物分别采取合理的分类、治理措施，做到零排放，则本项目产生的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

### 生态环境影响分析结论

建设单位只有合理规划，并切实落实可行的生态环境保护措施，保证生态建设方案与项目规划同步进行，注重对生物物种、土地土壤质量的保护，改善区域的生态环境，使其与周围景观协调发展，并保证较高比率的绿地规模，弥补项目的建设对项目区域原有景观的不利影响，方可保证本项目人文居住环境的可持续发展，使项目区域形成更为和谐、美观的景观区域。

### 地下水环境影响分析结论

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和小区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 环境风险评价

### 风险源项

本项目属于房地产开发项目，项目投入使用后产生的污染物种类相对简单，不涉及危险化学品，均未列入《重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）危险物质名录表中。结合本项目的特征，项目发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要归纳为以下几方面：（1）污水事故排放；（2）管道天然气引起的泄漏、爆炸风险事故。

### 风险防范措施

#### 污水事故排放风险防范措施

加强项目内污水管道的建设，并严格实施雨污分流；加强项目内雨、污管网的维护，做好必须的防渗、防漏措施，以确保地下水不受污染；加强泵站与污水管网的日常管理，经常进行定期检查、维修；配套建设完善的排水系统管网和截污系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效等引发的事故。

#### 管道天然气泄漏爆炸事故风险防范措施

1、事故风险防范措施

（1）制定小区管道管网管理规范；（2）必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的防护工程；（3）加强工艺系统的自动控制的应用，同时，应加强对管道系统设备和密封单元的维护保养；（4）小区应设立专人进行燃气管道的巡视、检查、维护工作；（5）严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查。

2、应急预案

应急预案应包括工程应急和社会救援两方面。

（1）项目设计、施工、运营必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案，包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。

（2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序、确定救援组织、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具、消防器及防护用品。

（4）对管道燃气系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及启动报警联锁保护程序。

（5）进行小区专人负责岗位培训，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

## 污染防治措施及其可行性分析

### 建设施工期污染防治措施

该项目在施工期间所产生的污染物会给周围环境造成不良的影响，特别是噪声和粉尘以及水土流失的影响较为明显。因此，必须引起建设单位的及施工单位的高度重视，按照报告中所提的有关要求，切实做好防护措施，噪声将采用隔声、减振、优化施工场地布局、合理安排时间进行施工等方法进行控制；粉尘将采用现场撒水、加强回填土方管理、加强运输车辆管理，对场地进行复绿等措施进行减缓控制；水土流失将通过修建临时工程如导流沟、护坡、截水沟、挡土墙等进行控制，并同时通过绿化等管理手段来进行防治水土流失。

### 营运期的污染防治措施

#### 水污染防治措施

三期工程废水中主要为粪便废水，经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，方可进入城市污水处理厂。

建设单位与里水镇人民政府沟通协商后，拟出资对和顺城区污水处理厂及其配套设施进行增建扩容，使其能满足接纳中信山语湖（一期～三期）排污的要求，扩容量为15000m3/d。建设项目附近连接和顺城区污水处理厂的市政污水管道目前已铺设完善，项目正式投入使用后其产生的污水能通过市政污水管道排至和顺城区污水处理厂进行处理。如污水处理厂未能如期增容扩建，则项目不得交付使用。

中信山语湖一期~三期工程污水产生量为10481.34m3/d，占和顺城区污水处理厂增建扩容后剩余容量的47.64%，故该污水处理厂增建扩容后完全有能力接纳本工程产生的污水。因此，本项目污水经预处理后排入和顺城区污水处理厂进一步处理达标后排放，其经济、技术方面均可行。

#### 大气污染防治措施

三期工程废气主要包括：厨房燃烧天然气尾气，停车场机动车尾气及垃圾收集点臭气等。

厨房天然气燃烧产生的废气污染负荷很低，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，各自经抽油烟机收集后通过内置公共烟道引上顶楼天面排放。

地下车库废气通过机械排气系统收集后通过公共排风道引至地面绿化带排放。

垃圾收集筒上方应建设遮雨设施；垃圾临时收集点四周应设置绿化隔离带；采用标准的加盖垃圾胶桶收集；同时物业部门应做好垃圾堆放点的消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭、滋生蚊蝇，垃圾收集点外满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求。

#### 噪声污染防治措施

通过对该项目噪声源的调查及其所在的环境位置可知，项目的风机、变配电设备、水泵放置在地下层独立的专用房内，声级范围60～85 dB(A)。各类设备分别经减振、隔声等措施；对于机动车噪声，应限制机动车在项目内的行驶速度，小区内设置汽车减速缓冲带且禁鸣喇叭，车道周围设置绿化带。

综上所述，各噪声污染源经过以处理后，其边界噪声值可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，不会对周围环境造成不良影响。

#### 固体废物污染防治措施

建设项目产生的固体废弃物主要包括生活垃圾。生活垃圾需分类收集，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时，建设单位应做好垃圾临时收集点的清洁和灭菌工作，以免散发恶臭等。

经过这些处理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

#### 生态环境保护措施

建设单位应尽快完善施工后期的复绿工程，保证项目内的绿化面积，合理配置绿化树种，建设生态廊道，并保护山口水库的生态功能，使得水库景观与建筑景观、山林景观融为一体。

#### 地下水环境保护措施

项目建设尽可能地减少硬化地表，加强项目内的绿化，确保污水经收集后排放，并作严格的防渗处理，保证废水不会深入到地下水系统中。

#### 环保措施技术经济可行性分析

##### 技术可行性论证

建设项目的主要污染来源包括生活污水，地下停车场机车尾气，水泵、风机等设备噪声，均为典型的城市生活污染源，其中项目产生的各类型废水经预处理后进入和顺城区污水处理厂深度处理达标后排放，各股废气设置合理的处理措施处理；各类噪声源经隔声减振、墙体隔声等治理后，取得的降噪效果明显，能有效避免对周围环境及敏感点的不利影响；固体废物能妥善处理处置，做到零排放。

如上各类工艺类比大量的同类环保治理工程实例，其取得的效果是明显的，该治理措施在技术上均可行。

##### 经济可行性论证

根据建设单位的估算，本项目的环保工程主要包括：施工期施工废水、废气和噪声的治理设施，运营期污水、废气、噪声和固体废弃物的控制措施。为此，需投入的费用约为1335万元，占工程总投资9980万美元（约为74850万元人民币）的1.78%，对于本项目而言，投入该笔资金还是可行的。

## 环境经济损益分析

本项目的建设具有良好的社会经济效益，投资回报率丰厚。本项目的投产使用，虽然对周围的大气、声环境等造成一定的影响，但只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。本工程环保投资估算为1335万元，占本项目总投资的1.78%。综上，本项目的建设从环境经济效益分析上是可行的。

## 环境管理与监测计划

（1）环境管理

设立环境管理机构，建立健全环境保护工作规章制度，建立本项目环保档案，在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作，控制污染物排放量，减轻对环境的不利影响。

（2）环境监测

①制定施工期环境监测方案，包括水环境、大气环境、噪声环境。

②制定营运期环境监测方案，包括水环境、大气环境、噪声环境。

表3-5  监测计划

| 类别 | 监测点位置 | 监测频率 | 监测项目 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 废水总排放口 | 每半年 | 排水量、pH、CODcr、NH3-N、BOD5、悬浮物、动植物油、LAS | pH6～9，CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，LAS≤20mg/L |
|  | 山口水库 | 每半年 | pH、DO、CODcr、NH3-N、BOD5、悬浮物、石油类 | pH6～9，DO≥3mg/L，CODcr≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L，BOD5≤6mg/L，SS≤100mg/L，石油类≤0.5mg/L |
| 声 | 四周边界 | 每季 | 等效连续A声级 | 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |

# 公众参与

## 公开环境影响评价信息

### 第一次环境影响评价信息公开

本项目第一次环境影响评价信息公开是在2012年8月10日通过在项目拟建址附近村庄张贴公告以及在南海网（www.nanhaibbs.net）上发布公告两种方式进行。公众参与公告内容如下：

中信山语湖花园三期建设项目环评信息公示

广东森海环保装备工程有限公司受中信保利达地产（佛山）有限公司委托开展对“中信山语湖花园三期建设项目”进行环境影响评价。现根据国家及项目所在地环保法规及规定的要求，向公众进行第一次信息公布。

广东森海环保装备工程有限公司及中信保利达地产（佛山）有限公司对现阶段所发布信息的真实性负责。随着项目实施进程及环评工作的开展，相关信息将完善或调整。

- 建设项目概要

1、项目名称：中信山语湖花园三期建设项目

2、项目地址：佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁

3、项目所属行业：K72-74 房地产业

4、项目内容：本项目用地面积141540.07平方米，总建筑面积573420.25平方米，容积率为4.05，建筑密度为22.0%，绿地率45%，计划居住5138人。

- 建设单位概要

1、建设单位名称：中信保利达地产（佛山）有限公司

2、地址：佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁    邮编：528244

3、联系人：吴工     电话：0757-85122304

- 评价机构概要

评价机构名称：广东森海环保装备工程有限公司

评价机构证书编号：国环评证乙字第2869号

地址：广州市天河区广园东路2193号1001室      邮编：510000

联系人：崔工        电话：020- 87638628        E_mail：envitek@21cn.com

- 环境影响评价工作程序和主要工作内容

1、工作程序：启动环评工作（工程、社会经济、环境等资料收集分析）—环境现状调查与监测—公众调查 —环境影响报告书编写—报告书评审—上报环保主管部门审批。

2、主要工作内容：项目及周边地区环境现状资料收集及监测调查、工程分析、各专题环境影响评价、模型预测环境影响程度、提出减缓环境影响的有效措施等。

- 征求公众意见的主要事项

公众对项目所在区域的环境质量状况的看法，认为存在哪些主要环境问题？②公众对项目建设和运行过程中主要关注的环保问题？③公众对对本项目的环境保护工作有何建议？④公众对本项目建设的态度？

本次公示为环评第一次信息公开。在环评工作后期，还将进行第二次信息公开，并进一步征询公众意见。

- 公众提出意见的主要方式

公示期限为2012年8月10日～8月23日，共10个工作天。公示期间内，请您将您的意见以电话、电子邮件和面访形式反馈给建设单位或环评单位。

发表意见时，请留下您的姓名及基本情况（单位或住址、文化程度、职业、联系方式）以便必要时进行回访。

中信保利达地产（佛山）有限公司

2012年8月10日

### 第二次环境影响评价信息公开

按照国环发[2006]28号文和粤环[2007]99号文的要求，本项目于2012年9月10日进行了本项目第二次环境影响评价信息的公开，采取在项目在项目拟建址附近村庄张贴公告以及在南海网（www.nanhaibbs.net）上发布公告两种方式进行。公众参与公告内容如下：

关于中信山语湖花园三期建设项目环境影响评价公众参与公告

一、项目概况

中信山语湖花园位于佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁，是由中信保利达地产（佛山）有限公司投资兴建的商住小区项目。该花园是南以美景大道为界，东、西、北面以现有的山脊线为界所包含的范围，南边长约2.8公里，东西长约1.9公里。总占地面积为6123.2亩（4082143平方公里），分三期开发建设。

三期工程为该花园的北部地块，投资9980万美元，用地面积141540.07平方米，其中：居住用地138040.07平方米，教育、配套用地3500.00平方米，建筑面积573420.25平方米，容积率为4.05，建筑密度为22%，绿地率45%，计划居住5138人。

二、主要环境影响

三期工程建成后以住宅为主，并配套有1所幼儿园，不设其余商业设施，建成后污染源包括：生活污水、停车场机动车尾气、居民厨房燃料废气、水泵、风机设备噪声，一般生活垃圾等。

三、拟采取的污染防治措施

（1）粪便废水经化粪池处理后，汇同一般生活污水排入和顺城区污水处理站，处理达标后排入西南涌。（2）地下停车场机动车尾气采用强制的抽风系统抽出并排放。（3）居民燃烧天然气尾气经抽油烟机抽引致所在楼层内置烟道，最终经天面高空排放。（4）设备噪声采用隔声、减震、消声、吸声等降噪措施处理。（5）一般生活垃圾交环卫部门处置。

四、环境影响评价主要工作内容

分析建设项目环境影响因素，调查项目所在地环境质量，预测评价项目对各环境要素及保护目标的影响，收集公众意见和建议，提出减轻环境污染、保护生态环境的各项措施，给出环境影响评价结论。

五、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众对建设项目环境影响、污染防治措施等方面的意见和建议。

六、公众提出意见的主要方式

公众可通过邮件、传真、电话、信函、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，发回公众参与调查表或回函、来电。

七、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众参与调查表及环境影响报告书简本公布于网站：www.nanhaibbs.net。公众查阅环境影响报告书简本的期限为环境信息公开后15天以内。

八、联系方式

建设单位：中信保利达地产（佛山）有限公司

地址：佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁

联系人：吴工     电话：0757-85122304

评价单位：广东森海环保装备工程有限公司

地址：广州市天河区广园东路2193号1001室

联系人：崔工     电话：020-87638628   E_mail：envitek@21cn.com

中信保利达地产（佛山）有限公司

2012年9月10日

## 公众意见调查

公众意见调查采取问卷形式展开，将建星上塱村、天竺岗村，汤村西汤村、西古村，小布村，石塘桃坑村、和顺镇等作为调查的重点，其余距离较远的村庄则作一般性调查。于2012年9月10日～21日在本项目附近村庄共发放140份调查表，收回134份，回收率为96%。其中一般公众的调查问卷发放135份，回收129份，单位的调查问卷发放5份，回收5份。

调查问卷格式详见表4-1。

表4-1  中信山语湖三期项目环境影响评价公众参与调查意见表

一、项目概况 中信山语湖花园位于佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁，是由中信保利达地产（佛山）有限公司投资兴建的商住小区项目。该花园三期工程投资9980万美元，用地面积141540.07平方米，其中：居住用地138040.07平方米，教育、配套用地3500.00平方米，建筑面积573420.25平方米，容积率为4.05，建筑密度为22%，绿地率45%，计划居住5138人。 二、主要环境影响 三期工程建成后以住宅为主，并配套有1所幼儿园，不设其余商业设施，建成后污染源包括：生活污水、停车场机动车尾气、居民厨房燃料废气、水泵、风机设备噪声，一般生活垃圾。 三、拟采取的污染防治措施 （1）粪便废水经化粪池处理后，汇同一般生活污水排入和顺城区污水处理站，处理达标后排入西南涌。（2）地下停车场机动车尾气采用强制的抽风系统抽出并排放。（3）居民燃烧天然气尾气经抽油烟机抽引致所在楼层内置烟道，最终经天面高空排放。（4）设备噪声采用隔声、减震、消声、吸声等降噪措施处理。（5）一般生活垃圾交环卫部门处置。 四、初步结论 按现有报建功能和规模，本项目有关污染治理技术成熟，可达标排放，投运后周围环境能维持功能要求。建设单位必须落实本报告提出的各项污染防治措施，认真贯彻“三同时”，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目建成后对环境影响减少到最低限度。在此前提下，本项目的实施从环保角度分析是可行的。 五、联系方式 建设单位：中信保利达地产（佛山）有限公司 联系人：吴工 电话：0757-85122304 评价单位：广东森海环保装备工程有限公司 联系人：崔工 电话：020-87638138 为准确了解您对中信山语湖花园三期建设项目的态度和看法，请作出您的选择，并留下宝贵的意见和建议。

六、公众参与调查内容 请留下您的个人信息，该信息仅用于统计不会公开，同时也方便我们进行回访，就您所关心的问题进一步深入了解或给出答复。 您属于？附近居民 学校 医院 企事业单位 政府部门 其它 姓名： 性别： 职业： 文化程度： 年龄： 电话： 本地居住时间： 住址：

1、您是否了解本项目的建设情况？ 了解（ ）比较了解（ ）听说过（ ）不了解，没听说（ ）

2、您对项目所在区域附近的环境质量现状是否满意？ 很满意（ ）比较满意（ ）还能接受（ ）不满意（ ）

3、您觉得本地区迫切需要解决的环境问题是什么？ 水环境（ ）大气环境（ ）固体废物（ ）生态（ ）其它污染（ ）

4、您对本项目造成何种环境影响比较担忧？ 污水影响（ ）废气影响（ ）噪声影响（ ） 固废影响（ ）其它影响（ ）无担忧（ ）

5、您认为中信保利达地产（佛山）有限公司采取的环保措施能否有效解决所带来的环境问题？ 完全可以（ ）基本可以（ ）不可以（ ）不清楚（ ）

6、本项目建成后，将会给区域带来的整体社会效益？ 很好（ ）好（ ）一般（ ）较差（ ）

7、在做好以上所说环保措施后，从环保的角度来看，您对本项目建设持何种态度？ 支持（ ）无所谓（ ）不支持（ ） 有条件支持（ ），条件为

8、您对本项目还有何担忧？您对项目的环境保护工作还有何建议？

## 调查结果统计

2012年8月10日和2012年9月10日两次在项目拟建址附近村庄及南海网（www.nanhaibbs.net）上发布的本项目环境影响评价公众参与公告后，均未收到公众的反馈意见，根据调查表统计结果显示：

（1）全部的受访人员及单位表示听说过或了解本项目的建设情况。

（2）受访人员对项目所在地的环境质量现状均此肯定态度，其中77.6%的受访人员认为项目所在地环境质量“很满意”或“比较满意”，此外，受访人员最关注的环境问题是垃圾问题和生态问题。

（3）97.9%的公众认为本项目不构成明显的环境影响，但仍有少量受访人员关注本项目产生的废水、垃圾及生态影响。

（4）对于本项目所提出的治理措施，91.8%受访人员表示可以解决本项目所带来的环境问题。

（5）89.6%受访人员认为本项目可以为当地带来好的整体社会效益，但有部分公众表示，企业应该更加注重保护环境和经济效益的一致性，不应该为了自身企业的发展而破坏环境。

（6）所有受调查的单位支持本项目的建设；一般群众中有88.4%受访人员表示支持本项目的建设，剩余的11.6%表示无所谓，没有持反对态度的单位与公众。

（7）受调查的一般公众中绝大多数表达了各自关心的环境问题，并提出了自己的意见和建议，归纳起来包括以下几个方面：

①落实环保治理措施，避免项目产生的污染物影响附近居民正常生活工作。

②建设单位要定期监测废水、废气等指标，尤其是噪声、废气方面要重点关注，保护当地声环境和环境空气不受污染。

③建设单位的废水、废气及固废等要达标排放，且注重生态环境的保护，政府部门加强监管，避免环境污染事故的发生。

## 公众参与小结

本次评价按照国环发[2006]28号文和粤环[2007]99号文的要求，多次采取在项目拟建址附近村庄张贴公告、在南海网（www.nanhaibbs.net）上发布公告等方式公示环境信息，使公众尤其是附近受影响的公众对项目的概况、主要环境影响和拟采取的环保措施得以充分了解，通过发放调查表的形式让公众从环保方面发表对本项目的意见，最大限度地使公众对本项目在环保方面获得知情权、参与权和监督权。

经过公众调查，通过与被调查公众的解释和沟通，大多数被调查公众对本项目的环境治理能力表示认可，对本项目的建设总体上持肯定和支持态度，认为在认真落实各项环保措施之后，本项目建设具有良好的社会、经济效益，并能使本地区的产业结构朝向多样性发展。

建设单位对受调查公众提出的意见和建议表示采纳，并明确表示将严格遵守有关法律法规，采取具体可行的污水、废气、噪声、固废等污染防治技术，尽可能将项目产生的污染以及给生态环境造成的破坏程度降到最低。

# 环评结论

本项目符合国家产业政策，符合佛山市、南海区城市总体规划，项目建成后对于提高当地人民生活质量，完善区域配套设施、改善投资环境具有重要意义。

本项目施工期内对水、气、声、生态环境等均产生一定环境影响，在切实落实施工期污染防治措施，文明施工的基础上，可使环境影响降至较低程度；营运期对周边环境影响较小，在保证环保措施的落实后，可满足国家和地方环境保护法律、法规和标准的要求。

综上所述，按现有报建功能和规模，该项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染及生态影响较小，建设单位若能在建设中和建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，本项目的选址和建设从环境保护角度而言，是可行的。

# 联系方式

建设单位：中信保利达地产（佛山）有限公司

地址：佛山市南海区里水镇和顺美景大道旁，邮编：528244

联系人：吴工   电话：0757-85122304

评价单位：广东森海环保装备工程有限公司

地址：广州市天河区广园东路2193号1001室，邮编：510000

联系人：崔工   电话：020- 87638138    E_mail：envitek@21cn.com