河南风牧禽业有限公司

肉鸡养殖项目

环境影响报告书

（简本）

河南可人科技有限公司

2017年6月

- 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。当前，中国畜牧业已进入一个新的发展阶段，正由传统畜牧业向现代畜牧业转变，畜牧业生产水平不断提高，综合生产能力显著增强。畜牧业的发展对于建设现代农业，促进农民增收和加快社会主义新农村建设，促进国民经济和社会发展，提高人民群众生活水平都具有十份重要的意义。

鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。随着国民经济的快速发展，城市化进程不断加快，人民消费水平日益提高，安全、健康消费观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。

为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，河南风牧禽业有限公司拟投资1500万元，在睢县尤吉屯乡邱井村南建设肉鸡养殖项目，项目具有年出栏150万羽肉鸡的生产能力，总占地面积7.6525公顷，主要建设内容为肉鸡示范场1个，鸡舍15栋，办公及配套生活设施，项目性质为新建。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目需执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号），该项目属B类（农、林、牧、渔、海洋）\14\畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上，本项目年出栏150万羽肉鸡，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）经折合计算为年出栏生猪25000头，应编制环境影响报告书。

- 项目概况

  - 项目地理位置

本项目位于尤吉屯乡邱井村南，场区四周为农田，500m范围内无村庄、学校、医院、疗养院等环境敏感点及无功能性地表水体。项目东侧为村村通油路。

  - 项目概况

表1 项目基本情况

| 项目名称 | 河南风牧禽业有限公司肉鸡养殖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南风牧禽业有限公司 |
| 建设地点 | 睢县尤吉屯乡邱井村南侧 |
| 建设性质 | 新建 |
| 总投资 | 1500万元 |
| 面积 | 7.6525公顷 |
| 规模 | 项目总用地面积为7.6525公顷，新建肉鸡饲养示范场1个，鸡舍15栋，每栋面积1200平方米，办公及生活设施配套面积1500平方米，建门卫室、消毒防疫室、道路围墙、绿化、供电系统等配套设施。项目建成后具有年出栏150万羽肉鸡的生产能力。项目拟选场址四周均为农田，养殖场周围500m范围内无村庄、学校、医院、疗养院等环境敏感点。 |
| 年工作日 | 养鸡场每年同进同出肉鸡6批次，鸡成长周期约为39天，年生产周期为234天，职工工作时间为300天，养鸡期间三班倒，每班8小时；非养殖时间实行单班工作制，每班8小时。 |
| 劳动定员 | 项目劳动定员为 12人，其中管理技术人员 1人，生产工作人员 11人。 |
| 绿化 | 绿地率30% |

图1 项目地理位置图

- 工程分析

  - 废气污染及防治措施

本项目运营期废气主要包括鸡舍臭气，污水处理站臭气，锅炉烟气以及食堂油烟等。

（1）鸡舍除臭措施

对于鸡舍产生的恶臭气体，本项目通过在饲料中添加抑臭剂，定期消毒、采用生物除臭剂喷洒鸡舍等措施降低鸡舍恶臭的排放。用喷雾器均匀喷洒鸡舍各部位（包括地面、角落、笼具、鸡粪传送带等）。初期2天喷一次，连续喷洒2～3次后，待臭味减轻可7～10天喷一次。地面要经常打扫，并经常喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。

（2）污水处理站及环保设施管理措施

污水处理站污水处理期间，将除臭剂稀释20～30倍，对于污水池、酸化池等臭味产生单元每天喷洒一次。另外加强绿化，提高对恶臭气体的吸附。

（3）锅炉烟气环保措施

锅炉烟气经排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气标准要求。

（4）食堂油烟环保措施

食堂油烟采用抽油烟机处理，去除效率60%，处理后油烟排放浓度1mg/m3，排放量0.0018t/a。油烟排放浓度和排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。食堂所在位置500m范围内没有敏感目标，对周围环境影响较小。

  - 废水污染及防治措施

本项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要是鸡舍清洗废水和锅炉排污水。生活污水为职工生活污水和食堂废水。

鸡舍清洗水排入配套的污水处理设施处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用于周边农地灌溉，锅炉废水用于锅炉房降尘，无废水外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水暂存场内旱厕，定期清掏堆肥。

  - 噪声污染及治理措施

本项目为肉鸡养殖厂，厂区内无屠宰以及其他加工工序，生产过程中没有大的噪声源强，项目投产后噪声主要来源于鸡舍的鸡叫声、风机和污水处理站的泵等，噪声级在50～85dB之间。污水处理设施配套风机采取安装消音器等措施，减少噪声对环境的影响。

针对本项目噪声源产生情况，项目将采取以下防噪降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

（2）风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩。

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（4）厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离场界界处，通过距离衰减减轻噪声源对场界噪声的影响。

在满足工艺设计的前提下，采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目厂界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

  - 固废污染物及治理措施

项目养殖场固废主要有鸡粪便、病死鸡、防疫时产生的医疗废物、饲料废包装材料、沉淀池底泥以及生活垃圾。固体废物应该按照固体废物产生的种类进行分类存放，并对堆放场地进行地面硬化。同时，尽量缩短堆放时间。生活垃圾进行统一堆放，由当地环卫部门进行集中处置，做到日产日清。

鸡粪资源化利用，病死鸡安全填埋井填埋，医疗废物定期交由有资质单位处置，饲料废包装材料废品收购站回收，各项固废均得到有效处置。本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

- 环境现状监测与评价

  - 环境空气质量现状评价

各监测点位NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

项目所在地环境空气质量较好。

  - 地下水质量评价

经监测，地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

  - 声环境现状评价

拟建厂址各厂界监测点昼夜噪声值均分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，区域声环境质量现状良好。

  - 土壤环境质量现状评价

各监测因子浓度均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。

5环境影响预测

5.1环境空气

（1）本项目对项目周边敏感点贡献值与周边敏感点现状背景值的叠加值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，项目的建设及运营不会对项目周边敏感点大气环境产生明显的影响。

（2）环境防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），养殖场场界与禁建区域边界的最小防护距离不得小于500m，本项目最终核定养殖场防护距离为500m。500米环境防护距离内无住宅、学校和医院等敏感目标。

5.2地表水环境影响分析

运营期废水主要来自鸡舍清洗废水和职工生活用水，因鸡只饮用水量全部进入粪便和自身吸收代谢，无尿液排放量。正常生产期间没有污水产生，消毒用水和除臭用水全部蒸发耗散，湿帘用水循环不足时补充，不外排。锅炉废水用于锅炉房降尘，不外排。

本项目鸡舍冲洗废水排入厂区污水处理站，采用“预处理+水解酸化+MBR膜反应器+消毒”工艺处理后的污水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作农田灌溉用水水质基本控制项目标准即 BOD5≤100mg/L，COD≤150mg/L，SS≤100mg/L，大肠菌群数≤4000个/100mL，用于周边农田灌溉。生活污水和食堂废水，在厂内旱厕暂存，由附近农户定期清掏，用于堆肥。

因此，本项目对地表水环境影响较小。

5.3地下水环境影响分析

本项目废水将排入污水处理设施处理，达标后用于农田灌溉，因此，将输送管道、污水处理系统的水池作为本项目地下水污染源进行考虑。项目在建设时对污水处理系统、储存间和管线输送采取防渗处理措施，在确保采用优质的防渗材料和精心施工的前提下，不会对地下水环境质量产生不利影响。

5.4声环境影响分析

项目建成后，通过合理布局噪声设备，采取有效隔声降噪措施，厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。且项目建成后四周皆为农田，距离最近居民区约500m，故项目建成后不会出现噪声扰民现象，对周边声环境影响较小。

5.5固体废弃物

项目养殖场固废主要有粪便、病死鸡、防疫时产生的医疗废物、饲料废包装袋、沉淀池底泥以及生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一处理；粪便、沉淀池底泥资源化利用；病死鸡安全填埋；医疗废物委托有资质单位处理；饲料废包装袋统一收集后外售；沉淀池及化粪池由附近村民定期清掏，堆肥后用于肥田。

本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会造成二次污染。

6项目可行性分析

6.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，且项目运营过程中也不涉及使用该目录中所列的限制、淘汰类工艺、设备及原材料，故项目建设符合国家产业政策。

《全国畜牧业发展第十二个五年规划》发展重点中指出：坚持发展标准化规模养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，在因地制宜发展适度规模养殖的基础上，加快改善设施设备保障条件，大幅度提高标准化养殖水平，积极推行健康养殖方式，促进畜牧业可持续发展。到2015年，全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点，存栏100头以上奶牛、年出栏500头以上生猪规模化养殖比重分别超过38%和达到50%；畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到50%以上。畜禽良种繁育体系进一步健全完善，良种化水平明显提高。畜牧业组织化水平进一步提高，农民专业合作组织的经营规模和带动能力不断扩大和增强。本项目属于标准化规模养殖，养殖场内废水经过沉淀池稳定处理后用于农田灌溉，鸡粪外卖最终肥田，养殖场粪污全部综合利用，符合该规划的要求。

6.2清洁生产分析

本项目生产工艺技术水平、资源能源水平、污染物产生水平、废物综合利用以及环境管理等均达到了国内同行的较高水平；产生的废水回用消纳，可有效减少对周围环境的影响。鸡粪制作有机肥既变废为宝，增加利润，又减轻环境压力；该项目实现了减量化、资源化和无害化，本项目所采用的污染防治措施到位，环境管理要求严格。所以，本项目总体清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。项目的建设符合清洁生产相关要求。

6.3选址符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》及《中华人民共和国农业行业标准—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T 18407）第4条中关于畜禽养殖地做了如下规定：

“畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无或不直接受工业‘三废’及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。选址应参照国家相关标准的规定，避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求，场区布局合理，生产区和生活区严格分开”、“养殖区周围500m 范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工‘三废’、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污物”、“养殖基地内没有饲养其他畜禽动物”。结合我国的相关法律法规及前述分析内容，养殖基地选址环境可行性分析如下：

（1）养殖场周边500m范围内无住户。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的规范要求。

（2）根据环境质量现状调查，本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准，项目所在地总体环境质量较好。

（3）该项目养殖所在地地质条件尚好，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的发生可能性不大。

（4）该场址地势平坦开阔、向阳、通风条件好，远离铁路等交通要道，有利于防疫卫生，减少疾病感染机会，以及噪声、灰尘对畜禽的侵扰，可见该养殖场选址符合上述要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，本项目所在地大气环境功能为二类区，地下水为Ⅲ类水体，环境噪声功能为2类区。本建设项目实施后其产生的废水及固体废物全部实现综合利用或安全处置；恶臭经大气污染防治措施处理后产生量减少，臭味减小；厂界噪声基本无变化。因此，项目建成后产生的污染物对周边环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，其建设符合环境保护规划要求。

根据《睢县人民政府办公室关于印发睢县畜禽养殖禁养区限养区划分工作实施方案的通知》（睢政办[2017]17号）对睢县禁养区和限养区具体范围进行划分，本项目选址符合《睢县畜禽养殖禁养区限养区划分工作实施方案》要求。

# 6.4场址敏感性分析

本项目位于睢县尤吉屯乡邱井村南侧，项目拟建区域周边为农田，500m范围内无居民、学校等敏感点。根据大气防护距离及卫生防护距离计算结果，本项目无需设置大气防护距离，卫生防护距离以鸡舍为中心外延500m范围。卫生防护距离内无集中居民区及社会关注区人员分布，满足卫生防护距离要求。

项目场址附近没有饮用水源地，不属于自然保护区、风景名胜区以及旅游度假区、文化保护区，符合卫生防护距离要求，因此本项目所在区域不属于环境敏感区。

7结论

本项目为肉鸡养殖场建设项目，建设内容符合国家及地方现行的产业政策和相关规划，项目采用先进工艺和设备，能够满足总量控制和清洁生产要求，在各项环保措施得以落实的前提下，各项环保指标满足相关标准要求。因此，从环境保护的角度分析，项目建设可行。