轻质碳酸钙成套设备：（类别：成套化工设备）

整套设备主要采用的设备有石灰窑、化灰机、碳化塔、干燥机等。我们公司可生产制造年产20000--50000吨轻质碳酸钙生产线。

工艺介绍：矿石经过石灰窑的煅烧，形成石灰，尾气被收集压缩用于碳化塔的合成工序中，煅烧后的石灰与水一同进入化灰机，经过化灰过滤形成石灰乳，再通过泵打入碳化塔与压缩的尾气（二氧化碳）反应，生成碳酸钙悬浊液，再经过脱水、干燥、筛分、包装等工序形成成品。

用途：轻质碳酸钙是用途最广的无机颜料，大量用于橡胶、纸张、塑料、胶粘剂、涂料、油墨、日用品、化妆品、药物和饲料中。