C35 GTO缓冲吸收电容器

| 型号 | 规格 | 价格(元） | 尺寸（mm) | 引出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C35 | 0.47vF/5000V | 50 | Φ53*L50 | M6 |

价格仅供参考，以报价单为准。

主要应用/Application

广泛应用于GTO缓冲吸收以及大电流，高压场合。

Widely used in GTO snubber，high current and high voltage application.

产品特点/Characteristics

电介质：聚丙烯薄膜

结构：金属化膜内串结构

封装：外包阻燃迈拉胶带，阻燃（94V-0级）环氧封装

引出： M6或M8铜螺母引出

能承受大电流，高电压

低损耗、高稳定

具有自愈性

Dielectric：Polypropylene film

Construction：Metalized  film internal series connection

Coating：Polyester tape wrapping with resin sealing.

Flame retardant execution（UL94V-0）

Terminals：Copper nut  leads，threaded insert M5,M6 or M8

High current，high voltage

Low losses，high stability

Self healing

技术性能/Specifications

| 引用标准/Reference standards | GB/T 17702 IEC 61071 |
| --- | --- |
| 工作温度范围/Operating temperature range | -40℃～85℃ |
| 容量范围/Capacitance | 0.33μF～3.0μF |
| 额定电压/Rated Voltage | 4000Vdc～10 000Vdc |
| 容量偏差/Tolerance | ±5% ±10% |
| 极间耐电压/Test voltage between terminals | 1.5Ur（Vdc）10s 25℃±5℃ |
| 极壳耐电压/Test voltage between terminals and case | 3000V 50Hz 60s，25℃±5℃ |
| 损耗角正切/Dissipation factor | tgδ≤8×10-4 at 25℃±5℃，1kHz |
| 绝缘电阻/Insulation resistance | C×R≥30000s，at 100Vdc，25℃±5℃，60s |
| 预期寿命/Life expectancy | 200000h at Ur and 70℃ |

此产品关键字：

IGBT吸收电容、IGBTSNUBBER、IGBT吸收电容厂家、IGBT吸收电容价格

华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商

全国免费咨询热线：400-850-5811

销售热线（直线）：020-87022531  020-87022473

传真：02087022531  02087023473

手机：18665682511

http://www.hy-el.com