E-350无铅波峰焊锡机

E-350无铅波峰焊锡机特点：

- 外形流线型设计，内部模块设计，适合SMT及直插元件的无铅焊接；

- 喷雾系统采用强制上下抽风，防止助焊剂滴在PCB板上；

- 助焊剂感应器外置，更加可靠耐用；

- 内置助焊剂喷头自动清洗功能系统；

- 标配双冷风刀，防止助焊剂雾气向外扩散，减少污染；

- 新型良好的洗爪系统设计；

- 锡炉标配全钛炉胆，对应无铅环境的经久耐用；

- 双波控制采用无极双频技术，可独立控制波峰高度；

- 1/2HP大功率波峰马达，最大波峰高度可达17mm；

- 具有超温声光报警及紧急制动系统，所有马达均有过载保证；

- 可根据用户的设定时间自动进行开机和关机。

技术参数

| 规格表 | E-350 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（L×W×H） | 4430×1620×1650mm/4430×1780×1650mm |
| 重量 | 2300kg |
| 电源 | 3P5W，380V/220 50Hz 63A |
| 启动功率 | 26KW |
| 正常运行功率 | 10KW |
| 控制系统 | 电脑+PLC |
| 喷雾系统 |  |
| 传动方式 | 步进马达/气缸式 |
| 喷雾气压 | 0.25MPa-0.4Pa |
| 助焊剂流量控制 | 10-100ml/min |
| 助焊剂自动添加 | 自动 |
| 抽风方式 | 上下抽风 |
| 抽风管直径 | Φ200 |
| 排风量 | 25m³/min |
| 预热系统 |  |
| 预热方式 | 为热风/红外 |
| 温度控制方式 | PID+SSR |
| 预热区数量 | 4 |
| 预热区长度 | 1800mm |
| 预热温度可调范围 | 室温~250℃ |
| 预热升温时间 | 15min（150℃） |
| 运输系统 |  |
| 宽度范围 | Min：80×60；Max：400×350/400×300 |
| PCB传送方向 | 从左到右 |
| 传送速度范围 | 0-2000 |
| 运输高度 | 750±20 |
| 允许PCB元件高度 | 上120（可选：160）/下15 |
| 速度控制方式 | 变频器闭环无极调速 |
| 爪 | 双排链快换双钩爪 |
| 导轨宽度调整方式 | 自动 |
| 导轨角度 | 4°~7° |
| 锡炉系统 |  |
| 锡炉工作方式 | 机械式 |
| 锡炉材质 | 全钛 |
| 波峰调节方式 | 电脑数字控制 |
| 锡炉发热管功率 | 380 VAC 9KW |
| 锡炉最高温度 | 300℃ |
| 锡炉容量 | 400kg |
| 波峰驱动功率 | 2KW 220V |
| 锡炉升温时间 | 180min（设定：250℃） |
| 锡炉控制方式 | PIS+SSR |
| 冷却系统 |  |
| 冷却方式 | 强制风冷/冷风机 |
| 其他 |  |
| 洗爪 | 毛刷 |

选配：中央支撑；上层预热；UPS保证；氮气系统；接驳压刀