维护保养及注意事项：

一、为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

二、不宜放在粉尘振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三、传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好接地，远离强电场、强磁场、传感器和仪表远离强腐蚀性物体。

1、不要在有可燃性气体或可燃性蒸气的场合使用。

2、在雷电频繁发生的地区，必需安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

3、传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必需切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其它强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，以防止雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

四、严禁使用强溶剂（如笨、硝基类油）清洗机壳。

五、不得将液体或其它导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏或触电。

六、在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表 及相应设备电源。

七、秤体在正常使用中，需定期清理。保持秤体自由活动及台面与辅助路面表面光洁、平整。

八、雷雨天气应注意排水系统的畅通，以防止秤体、传感器被水浸泡造成损坏。