地质消化罐

——后期可以配套我公司赶酸电热板使用

## 产品简介

地质消化罐：也称为溶样器、高压消解罐、地质消化罐、消化罐、闷罐、压力溶弹、消化罐、聚四氟乙烯高压罐。

外罐不锈钢，内杯采用实验级的高纯优质的聚四氟乙烯材质加工而成。应用于气相、液相、等离子光谱质谱（ICP–MS）、原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理，用于食品、地质、冶金、环保、商检、化工、核工等系统，消解农残、食品、稀土、水产品等有机物中Pb、Cu、Zn、Fe、Ga、Cr、Rb、Hg、Sn等重金属。

通过对GB/T5009．11-2003砷、GB/T5009．12—2003铅、GB/T5009．13—2003铜、GB/T5009．17—2003汞国家标准方法中样品前处理方法的探讨，透过现象看本质，它们具有相同的作用原理。经对比实验及重复性实验表明，重复性良好，RDS□5%，尤其在测定食品中易受污染的痕量铅及易挥发砷及总汞时，结果均优于其他样品处理方法。高压消解法实现了一份样品消解液同时对食品中砷、铅、铜、汞的测定，大大提高了工作效率，空白值低、挥发性元素不易损失，避免环境污染，认为高压消解法为标准分析方法。样品前处理能体现出实验室水平的差距。

溶样罐主要用于地质、食品、药品、乳制品、稀土、水产品、核工、化妆品等等行业，重金属铅、铬、、砷、汞、铜、镉等的检测、样品前处理。

## 二、工作原理

利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的，是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。

烘箱中使用温度可以达到200℃，压力5Mpa。

## 三、产品特点

1.在烘箱中200℃内使用。在设计时充分考虑了安全性，由被动控温转为主动控压。罐体采用圆形榫槽密封设计，手动螺旋紧固密封性能好，避免了挥发性元素的损失；杯顶有泄气孔，安全系数高；

2.我们有优质的稳定材料供应商，能保证内杯材料质量稳定，低空白值（更无黑点、黄点、微小裂痕等致命隐蔽缺陷）。材质、设计、生产工艺也决定整个样品前处理的结果；

3.使用方便：内杯采用特殊设计，易于清洗；精密设备加工内壁光滑，不挂水;

4.内外罐顺序编号，不混配，方便实验中样品的区分，提高实验的可重复性；

5.消解效率高，能力强，能消解许多传统方法难以消解的样品，适应面广，可适用多个样品同时处理；

6.消耗酸溶剂少，空白值低，提高分析的准确度和精确度，降低了工作强度和对环境的污染；

7.规格齐全，可定向加工。内杯可做成耐温性能更高、抗压性能更好、抗型更强的PFA、TFM材质。

规格：5 10 15 20 25 30 50 60 80 100 150 200 250 500ml

四、地质行业小实例：

将岩石、沉积物和土壤标准物质于105℃烘干，称取50mg样品，置于聚四氟乙烯熔样弹中。依次加入1.5ml高纯硝酸、15ml高纯氢氟酸和0.01ml高纯高氯酸，在140℃电热板上蒸至湿盐状，再加入高川硝酸和氢氟酸各1.5ml,加盖及钢套密封置于190℃烘箱中加热48h。冷却后，在电热板是哪个蒸发至干，加入3.0ml高纯硝酸蒸至湿盐状，再加入3.0ml50%的硝酸，加盖及钢套密封置于150℃烘箱中加热12h。冷却后将溶液转入干净的PET瓶中，加入Rh内标元素，使得Rh在溶液中的浓度为10ng/ml，并用2%硝酸稀释至80g(对应的稀释因子约为1600)，密封保存，待ICP-MS上待机测定。

TFM材料的微波消解罐内杯

特性：

★ 耐高低温：-200～+260℃

★ 与PTFE相比：高温高压下抗变形、耐渗透、可恢复性更好，透明度稍好

★ 经特殊工艺精加工，密封性能好

★ 具有极高的表面光洁度，内、外壁光滑不挂水，易清洗

★ 耐强酸强碱，王水、氢氟酸、各种有机溶剂等

★ 极低的金属溶出与析出，防污染，且不粘附样品，适用于痕量、超痕量、微量分析等

★ 常用于微波消解罐内杯

我公司可以定制国内外各个厂家的微波消解罐内罐。

可以配套我们公司赶酸消解电热板使用。

## 产品参数

1.采用PID 控温面板，持续加热48h

2.Teflon氟塑料防腐不粘处理，耐强腐蚀，寿命长

3.温控精度：±1℃

4.工作温度：室温至200℃

5.规格有：12 16 20 24 32 48 54孔。

可加工定做各种规格、孔数及孔径的GS系列赶酸电热板。

同时可加工订做各种规格的聚四氟乙稀消解管。

6.30分钟内，可以上升到200℃

单位：南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：季小姐

TEL：138 138 88374   025-8559 7772

QQ：182 6176 783     1798 40133