附件4：

行业级质量标准化选煤厂考核标准和评定办法

第一条  选煤厂质量标准化工作是生产管理、技术管理的基础，是企业管理水平的综合反映，是实现安全生产的前提，是建设现代化选煤厂的重要途径。选煤厂质量标准化以提高经济效益为指导思想，以“优质、低耗、高效”为目标。为推动选煤厂质量标准化深入开展，根据实际情况，特制定选煤厂质量标准化考核标准和评定办法。

第二条  本考核标准和评定办法适用于各类型选煤厂。

第三条  质量标准化选煤厂必须具备以下基本条件：

1.销售商品煤质量经国家质量检测中心或省质检站抽查合格，未发生质量事故。  2.未发生死亡事故和重大机电事故。

3.排放水达到国家环保要求。

4.选煤厂销售产品要经轨道衡(或地中衡)计量。

第四条  质量标准化选煤厂分行业级、省级和局(企业)级三个等级，考核标准如下：

1.行业级：按本考核标准和评定办法检查得分在90分以上(不含90分)，洗水闭路循环达到二级及以上标准。

2.省级：按本考核标准和评定办法检查得分在85分以上(不含85分)，洗水闭路循环达到二级及以上标准。

3.局(企业)级：按本考核标准和评定办法检查得分在80分以上(不含80分)，洗水闭路循环达到三级及以上标准。

第五条  质量标准化选煤厂的审批程序是：由矿、厂提出申请，局(企业)级由矿务局审核批准；省级由矿务局（集团公司）考核批准，报中国煤炭加工利用协会备案；行业级由矿务局（集团公司）考核，报中国煤炭加工利用协会审核批准并命名。

第六条  凡被评为行业级质量标准化选煤厂分别由审核批准单位命名表彰。

第七条  已命名的行业级质量标准化选煤厂，每年要进行自查，并将自查结果报考核和审核批准单位，审核批准单位可根据情况进行抽查，并根据抽查结果有权取消所授予的称号。

第八条  已命名的行业级质量标准化选煤厂，发生死亡事故或二级以上机电事故，自当月起取消所授予的称号，不另行文。

第九条  选煤厂质量标准化具体考核评级和计算办法，按附件《选煤厂质量标准化考核标准及评分办法》及《计算办法和具体规定》执行。检查评分时要实事求是，高标准，严要求。

第十条  本办法的解释权属于中国煤炭加工利用协会。

第十一条  本办法自发布之日起施行。

选煤厂质量标准化考核标准及评分办法

| 项 | 条 | 项目内容及考核标准 | 分数 | 检查办法 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项 | 条 |  |  |
| 总 计 | 100 |  |  |
| 一 技 术 指 标 | 1 | 完成企业考核（或承包）指标 | 39 | 12 | 按年度计划考核 | 每降低5%扣1分 |
|  | 2 | 产品各项指标达到合同规定 |  | 10 | 检查月综合报表 | 完不成不得分；灰分批合格率以100%为基数，每降低1%扣1分 |
|  | 3 | 数量效率：按分选密度±0.1含量和工艺流程考核 ±0.1含量 重、跳、浮 重浮或全重 跳汰或跳浮 ＜10% 93 95 90 10%～20% 91 93 88 20%～30% 89 91 86 30%～40% 87 89 83 ＞40% 85 87 80 |  | 5 | 检查月综合报表 | 每降低1%扣0.5分 |
|  | 4 | 洗精煤或洗选产品水分：按合同规定 |  | 4 | 检查批煤水分 | 超过合同规定，每超一批扣0.2分，扣完为止 |
|  | 5 | 煤泥水处理： 按《选煤厂洗水闭路循环标准》要求考核 |  | 6 | 现场检查 | 达到一级得满分；达到二级得5分；达到三级得4分 |
|  | 6 | 矸石带煤：浮沉密度，无烟煤2.0，其它煤种1.8； 重介选＜5%，跳汰选＜8% |  | 2 | 检查月综合报表 | 超0.5%～1.0%扣0.5分；超1.0%～2.0%扣1分；超过2%不得分 |
| 二 经济指标 | 7 | 全员效率 炼焦煤：矿井型，12t/工；矿区型，10t/工 动力煤：20t/工(入洗下限到0.5mm同炼焦煤) | 16 | 8 | 每季度检查一次 | 全年每降低0.1t/工，扣0.1分 |
|  | 8 | 吨原煤电耗 动力煤：矿井型，5kWh；矿区型，6kWh 炼焦煤：矿井型，8kWh；矿区型，10kWh 全重介加2kWh，部分重介加1kWh |  | 2 | 每季度检查一次 | 全年每增加0.1kWh/t扣0.1分 |
|  | 9 | 油耗(kg/t)：普通浮选，1.5；直接浮选，1.6 |  | 2 | 每季度检查一次 | 每增加0.1kg/t扣0.2分 |
|  | 10 | 介耗(kg/t)：块煤，1.5；末煤，2.5；混煤，2.0 |  | 2 | 每季度检查一次 | 每增加0.1kg/t扣0.2分 |
|  | 11 | 水耗（kg/t,元/t），跳汰0.15M3/T,重介0.12M3/T |  | 2 | 每季度检查一次 | 每增加0.1kg/t扣0.2分 |
| 三 机 电 设 备 | 12 | 设备完好率＞88% | 10 | 4 | 每月检查一次原始记录，查物、查帐、查计划 | 85%～88%扣0.5分 80%～85%扣1分；75%～80%扣2分；＜75%不得分 |
|  | 13 | 设备有档案，有铭牌、完好牌、责任牌 |  | 2 |  | 缺一项扣0.2分，无档案不得分 |
|  | 14 | 变电所符合电器保安要求 |  | 2 |  | 一处不符合要求或管理影响断电一次扣0.5分 |
|  | 15 | 管线整齐，标志明显 |  | 2 |  | 无标志扣0.5分，不整齐扣0.5分 |
| 四 生 产 管 理 | 16 | 规章制度齐全，责任明确，有岗位责任制、安全规程、交接班制、操作规程 | 13 | 1 | 查原始资料，现场检查 | 缺一项扣0.5分 |
|  | 17 | 有完善的内部经济考核制度 |  | 2 |  | 独立核算，对人、财、物有充分的支配权得满分，承包只与奖金挂钩得1分，无承包不得分 |
|  | 18 | 原始资料齐全，保管整洁，各岗位建有岗位记录，完好的报表和统计资料 |  | 1 |  | 缺一项扣0.2分 |
|  | 19 | 设备和材料帐、卡、物相符，存放整齐 |  | 1 |  | 查出一处问题扣0.2分 |
|  | 20 | 有完整健全的质量管理保证体系，全厂参加QC小组人数达到35%以上 |  | 3 | 查原始资料， 现场检查 | 无保证体系扣1分，参加QC小组的人数当年在矿务局注册不足35% 扣1分，无活动成果扣1分 |
|  | 21 | 产品储装运系统，要求不装漏煤车，产品不混装，计量准确 |  | 3 | 查原始记录， 现场检查 | 每出现一次混装或计量不准确扣0.5分 |
|  | 22 | 采制化及时准确 上岗人员持有合格证 |  | 1 | 查原始记录， 现场检查 | 原始记录的修改不符合规定扣0.2分；上岗人员每一人无合格证扣0.5分 |
|  | 23 | 设备配备达到部计量器具配备标准 |  | 1 | 现场检查 | 达不到标准扣0.5分；计量器具无合格证扣0.5分 |
| 五 安 全 生 产 | 24 | 安全领导机构健全，有分管领导，各级有安全负责人和安全网员机构 | 15 | 2 | 查资料，查原始记录，现场检查 | 有机构不开展工作扣0.5分，缺一项扣1分 |
|  | 25 | 各项安全制度健全，并有定期或不定期安全检查记录 |  | 2 |  | 有制度不检查扣0.5分，发现三违一次扣0.2分 |
|  | 26 | 安全活动正常，并有完整的安全活动记录 |  | 2 |  | 无活动不得分 |
|  | 27 | 无人身、设备事故，劳动保护和安全措施齐全(包括安全罩、栏杆、危险标志，灭火器数量足，存放位置合理整齐)，进行入厂及定期安全培训，并持证上岗 |  | 9 |  | 重伤一人扣2分，轻伤一次扣0.5分，事故隐患发现一处扣0.5分，重大机电扣2分，没有进行入厂及定期安全培训扣２分，一人没有持证上岗扣0.5分。 |
| 六 文 明 建 设 | 28 | 加强精神文明建设 | 7 | 2 | 查资料， 现场检查 | 有犯法判刑1人的扣1分、被拘留1人扣0.5分 |
|  | 29 | 所有厂房机电设备无集尘，车间无杂物，厂房玻璃、地面整洁，无跑、冒、滴、漏，检修用的备品、备件堆放整齐 |  | 3 |  | 发现一处扣0.5分 |
|  | 30 | 工业广场无杂物，环境美化、绿化、净化 |  | 2 |  | 缺一化扣1分，搞得不好扣0.5分 |

计算办法和具体规定

1.凡主要技术经济指标：产品灰分、数量效率、利润、全员效率，年终考核得零分时，取消质量标准化选煤厂称号。

2.以月报表为基础的考核项目，年终得分按下列公式计算：

全年考核得分=每月考核得分之和/12

以季报为考核基础项目，年终得分按下列公式计算：

全年考核得分=每季考核得分之和/4

考核标准中出现缺项时(如油耗、介耗)，按下列公式计算：

该大项得分=[该大项考核分数之和/(总分-缺项分数)]×该大项总分

所得分数以审核批准单位最终考核分数为评级依据。

3.洗煤产品灰分批合格率，凡产一种精煤而不同级的，以全月平均灰分所在级作为考核基础计算。

4.数量效率按下列公式计算：

数量效率(%)=精煤实际产率/精煤理论产率×100%

(1)精煤理论产率的确定：有浮选工艺的选煤厂,理论产率要计算到零毫米，用0.5～0mm原生煤泥小浮沉资料计算出煤泥理论产率，然后综合出入洗原煤的理论产率；没有浮选工艺的选煤厂，以实际入选粒度范围计算理论产率；

(2)分选密度±0.1含量的确定：以精煤实际灰分级别所在区间的中值，查找出分选密度±0.〖KG-*2〗1含量；生产两种及以上精煤产品，应以上述方法，分别查找出分选密度±0.1含量，然后加权平均。

5.全员效率按下列公式计算：

全员效率(t/工)=入选原煤量(t)/全部生产人员出勤工日数(工)

全部生产人员计算范围：

矿区型选煤厂：从受煤系统(含卸车)到产品装车的全部人员和机电设备维修、采制化人员，选煤厂全部行政管理人员。

矿井型选煤厂：从原煤准备车间到产品装车仓的全部人员和机电设备维修、采制化人员，选煤厂全部行政管理人员。

在计算全员效率时，因机修人员参加选煤厂小修、大中修，按1/3的机修人数计生产人员。矿井选煤厂采制化与矿井合并的，按采制化人数的2/3计算生产人员。  全部生产人员不包括铁路运输、机加工、干燥车间全部人员、冬季取暖锅炉工、2/3机修人员以及学校、幼儿园、招待所、食堂、劳动服务公司等方面人员。矿井型选煤厂还应扣除为矿井服务的储煤场人员。

6.仍在使用的报废或淘汰设备，应视为不完好设备。

7.评分时一律保留小数点后一位，小数点后第二位四舍五入。

8.各条扣分不得超过该条应得分。