| 产品编号： | 82614285616 |
| --- | --- |
| 产品名称： | 移动式液压登车桥 |
| 起升高度： | 700-1800mm |
| 载重： | 6000-10000kg |
| 产品类别： | 移动式液压登车桥 |

| 型号 | 载重（t） | 可调高度（mm） | 登车桥尺寸（mm） | 升降方式 | 总重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDCQ-6 | 6 | 700 | 10000×2000 | 手动液压 |  |
| YDCQ-8 | 8 | 700 | 11000×2000 | 手动液压 |  |
| YDCQ-10 | 10 | 700 | 12000×2000 | 手动液压 |  |
| 产品规格：根据承载能力产品分为：6、8、10吨液压登车桥，移动式液压登车桥是叉车配合使用的货物装卸辅助设备，可根据汽车车厢的高低调节高度，叉车可以直接通过本设备驶入车厢内部批量作业，设备采用手动液压方式无需外接电源，省时省力，提高工作效率。 产品优势：单人操作，移动灵活方便，提高工作效率，节省劳动力，代替固定月台不可移动的弊病。 适用场所：装卸车频繁、车型不一的大型企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地等。 |

济南乾坤升降机械有限公司：移动式登车桥：是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备，可根据汽车车厢的高低调节高度，叉车可以直接通过本设备驶入车厢内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。

用途：它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益特点台面采用特制的菱形网格板有可靠的强度，能保证长期使用而不变形。它的菱形网状结构，充分保证了卓越的防滑性能，使叉车有更好的爬坡性和可操纵性。即使在雨、雪天气，仍能保证正常使用。可调节长度的索链能方便地钩住货车，使移动式登车桥与货车始终紧密贴合。采用手摇液压泵作动力，勿需外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节。配置的刹车垫可有效防止货车装卸时登车桥移位。采用特制异型钢管，台面采用特制的菱形网格板，防滑(网)板。
我们的工程师：将详细的给您介绍移动式登车桥的结构。如上图所示，部位为尾板，尾板是一个高度较低的小型斜坡，工作时，尾板落下，便于叉车驶上登车桥。部位为登车桥工作台斜坡部位，斜坡底部为移动式登车桥的承重底架，斜坡台面有高强度防滑花纹板和高强度钢格板两层台面组成，高强度钢格板能增大叉车的摩擦力，便于爬坡，斜坡的角度可以通过液压操作杆调整，为了便于叉车上下，斜坡角度不宜过大。部位为油缸，是调整登车桥高度（斜坡角度）的直接执行机构。部位为移动式登车桥的轮胎和车轴，它便于移动式登车桥移动转移

1、移动式登车桥产品规格：根据承载能力产品分为：6、8、10吨液压登车桥，移动式液压登车桥是叉车配合使用的货物装卸辅助设备，可根据汽车车厢的高低调节高度，叉车可以直接通过本设备驶入车厢内部批量作业，设备采用手动液压方式无需外接电源，省时省力，提高工作效率。

2、移动式登车桥广泛用于无装卸设备的货台及流动装卸场所，是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备。借助移动式登车桥，叉车能直接驶入汽车集装箱内部进行批量装卸作业。只需单人操作，不需动力电源，即可实现货物的安全快速装卸。   
登车桥选购 
企业在选购登车桥时，首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑，选择适合本单位使用要求的登车桥。根据拟 定的技术参数，进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉，再就是售后服务能力。只要是产品质量好，性能优良，安全装置齐全的升降平 台，在价格合理的情况下，都可作为选择的对象。

3、移动式登车桥 广泛用于无装卸设备的货台及流动装卸场所,是与叉车配合使用的货物装卸设备，借助该设备,叉车能直接驶入汽车车厢内部，进行批量装卸作业,即可极大的提高作业效率,加快物料流通速度,又可大大的减轻劳动强度。

4、固定式登车桥是与仓储月台一起的装卸辅助设备，本设备与月台一体，可根据货车车厢不同高度调节即可调高也可调低，方便叉车驶入车厢。
材质：设备采用进口液压泵站，两侧设有防轧裙板，工作更加安全，提高工作效率。采用特制异型钢管，高精度耐磨油缸。台面材料：防滑(网)板。

5、固定式装卸平台-液压登车桥该系列产品广泛应用于装卸货物频繁的仓储物流基地，多种车型的企业、仓库、车站、码头、邮政运输、物流配送等场所。该设备与月 台和为一体，在仓库和车辆之间搭起桥梁，辅助叉车或其他运输设备装卸货物。使用时可根据货车车厢高度不同任意调节，升降方式分为电动和手动。叉车或其他运 输设备通过桥

6、固定式登车桥-液压登车桥该系列产品广泛应用于装卸货物频繁的仓储物流基地，多种车型的企业、仓库、车站、码头、邮政运输、物流配送等场所。该设备与月台 和为一体，在仓库和车辆之间搭起桥梁，辅助叉车或其他运输设备装卸货物。使用时可根据货车车厢高度不同任意调节，升降方式分为电动和手动。叉车或其他运输 设备通过桥面

7、固定式登车桥  液压登车桥
固定式登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使用货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬驶及货车内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳动，提高工作效率，获取更大经济效益。 
功能:方便卸货，稳定性强，维修成本低。适用于装卸场地上各种车辆以及交通相对繁忙的场所。