自1972年发展至今，自动工程有限公司(本公司)已成为一间享负盛名的真空泵、压缩机、鼓风机、气动马达、真空系统及各类配件的供货商。

本公司专业从事世界知名品牌的销售，如
    德国的 莱宝 ( OERLIKON LEYBOLD )、
    美国的 泰悉尔/凱尼 ( TUTHILL / KINNEY )、
    美国的 嘉仕达 ( GAST )、
    丹麥的 JUN-AIR、
    德国的 寿力 ( SULLAIR )、
    德国的 贝克 ( BECKER )、
    韩国的 KOWEL、
    日本的 富士 ( FUJI ) 、
         日本的 HORI 及
    香港的 是高的 ( ScoreTech )等，
亦特别为客户量身订做之一系列高质素及精心研制的系统,其中包括中央真空系统。这些品牌在真空技术领域皆处于全球性领导地位，其产品广泛地应用于电子、医疗、化学、食品包装、印刷、滤油、仪器、覆模、鞋类机械制造、金属洗濯、塑料真空脱泡、污水处理等行业。

除产品销售外，本公司也提供相关配件及维修保养 、系统工程和技术支持等服务。为能对客户提供最快捷的服务,本公司已在中国数个主要城市开设销售及维修服务办事处，其中包括深圳、广州、成都、重庆、合肥、上海、天津及沈阳。从事真空行业超过30年，自动工程有限公司无论在提供优质优化服务及技术支持等方面都能满足客户之要求，并因此确立了其在行业上之领导地位及声誉。

德国莱宝(LEYBOLD)真空泵

LEYBOLD(莱宝) TRIVAC C系列油润滑旋转叶片式双级真空泵

D8C， D16C， D30C， D40C， D60C

| 1.稳定性高 2.轻便设计, 易于安装 3.噪音低 4.不同标准的电机供选择 5.保压能力强 6.工作于1000毫巴至极限压强的有压强模式 7.低耗能 |
| --- |
| TRIVAC C | 单位 | D8C | D16C | D30C | D40C | D60C |
| 标称抽速 | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
| 关气镇阀极限压强 | mbar | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 |
| 开气镇闸极限压强 | mbar | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 | 6 x 10-3 |
| 水汽允许压强 | mbar | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
| 噪音 | dB(A) | 54 | 55 | 58 | 58 | 58 |
| 注油量 | L | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 |
| 重量 | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
| 进气口 / 排气口 | DN (mm) | 25 KF | 25 KF | 40 KF | 40 KF | 40 KF |
| a.) 电机功率(三相) | kW | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| a.) 尺寸 (长x宽x高) | mm | 500x173x272 | 540x173x272 | 650x245x377 | 760x245x377 | 780x245x377 |
| b.) 电机功率 (单相) | kW | 0.55 | 0.75 | - | - | - |
| b.) 尺寸 (长x宽x高) | mm | 471x173x272 | 560x173x272 | - | - | - |

德国莱宝(LEYBOLD)真空泵

SOGEVAC 油润滑旋转叶片式真空泵

- 工作于1000毫巴至极限压强的所有压强模式 
2.在低压强下仍保持高的抽速值 
3.低噪音，低震动 
4.用SV泵与罗茨泵组合，可达到10，000米3/小时的抽速
5.排气无油雾，高效空冷系统
6.轻便的设计结构，易于安装
7.坚固耐用的构造，易于维修

SV10B，SV16B，SV25B，SV40B，SV65B，SV100B，SV200，SV300B，SV500B，SV630B，SV630BF，SV750B/BF，SV1200

| SOGEVAC | 单位 | SV10B | SV16B | SV25B | SV40B | SV65B | SV100B | SV200 | SV300B | SV500B | SV630B | SV630BF | SV750B/BF | SV1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称抽速 | m3/h | 11 | 16 | 26 | 44 | 59 | 97.5 | 180 | 280 | 570 | 700 | 700 | 840 | 1,150 |
| 关气镇阀 极限压强 | mbar | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| 开气镇闸 极限压强 | mbar | ≤2.5 | ≤2 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤1.5 |
| 水汽允许压强 | mbar | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 25 | 50 | 20 |
| 最大水汽排量 | kg x h-1 | 0.02 | 0.03 | 0.085 | 0.76 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 10 | 13 | 26 | 15 | 34 | 25 |
| 噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 64 | 58 | 60 | 61 | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 |
| 注油量 | L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 重量 | Kg | 20 | 20.5 | 26 | 43 | 49 | 75 | 140 | 200 | 630 | 650 | 650 | 650 | 1,370 |
| 电机转速 | rpm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 630 | 820 | 820 | 1,000 | 1,460 |
| 进气口 | G or NPT | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2" | 2" | DN 100 | DN 100 | DN 160 | DN 100 | DN 125 |
| 排气口 | G or NPT | - | - | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2" | 2" | DN 100 | Option | DN 100 | Option | DN 160 |
| 电机功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
| 防护等级 | IP | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F | 55-F | 55 | 55-F | 54-F | 54-F | 54-F | 54-F | 54-F |
| 尺寸 (长x宽x高) | mm | 315 x 281 x 199 | 315 x 281 x 199 | 356 x 275 x 246 | 425 x 284 x 265 | 480 x 320 x 264 | 695 x 400 x270 | 940 x 535 x 415 | 1090 x 555 x 450 | 1566 x 909 x 740 | 1510 x 909 x 740 | 1510 x 909 x 740 | 1510 x 909 x 740 | 1640 x 1050 x 1021 |

LEYBOLD莱宝 RUVAC 系列
RA 3001 (50Hz), RA 5001 (50Hz), RA 7001 (50Hz), RA 9001 (50Hz), RA 13000 (50Hz), RA 3001 (60Hz), RA 5001 (60Hz), RA 7001 (60Hz), RA 9001 (60Hz)
LEYBOLD莱宝 SOGEVAC 系列

SV 10B, SV 16B, SV 25B, SV 40B, SV 65B, SV 100B, SV 16, SV 25, SV 200, SV 300, SV 500, SV 630, SV 630F
LEYBOLD莱宝 TRIVAC 系列

D2A, D4A, D8A, D16A, D30A, D60A, D1.6B, D4B, D8B, D16B, D25B, D40B, D65B, D16BCS, D25BCS, D40 BCS, S40BCS, S65BCS, D65BCS,D2C, D4C, D8C, D16C, D30C, D60C

LEYBOLD过滤器 LEYBOLD滤芯 LEYBOLD配件

71232023，71064763，71064773，71064373，71412870，71064763，71234370，71404190，71401060，71401070，71234170，71412000，71412010，71029380，71412020，714214370
真空泵油: GS 77 GS 32 VM 100 SUPER 100 MITIN -LUBE 100 N62 真空泵叶片,空气滤芯,过滤器,轴承,机械密封件
莱宝的SOGEVAC系列单级油封旋片泵的主要的点有：
1、超强的排除水蒸气的能力。
2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。
3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。
4、在低压强下仍能保持高的抽速。
5、内置自动防返油阀。
6、SV630以下为风冷，不需要水冷，经济方便
7、低噪音，低振动。
8、结构紧凑，体型小，节省空间。
9、可以与各种附件配套使用，因而可以满足各种不同应用的需要。

德国贝克（BECKER）真空泵

| 无油润滑旋片真空泵 |
| --- |
| VT4.4 | VT4.8 | VT4.10 | VT4.16 |
| VT4,25 | VT4.40 | KVT3.60 | KVT3.80 |
| KVT3.100 | KVT3.140 | VTLF250 | VTLF500 |
| 有油润滑旋片真空泵 |
| U3.6SA | U4.20 | U4.40 | U4.70F/K |
| U4.100F/K | U4.165SA/K | U4.190F/K | U4.400SA/K |
| U4.630SA/K | U4.250F/K |  |  |
| 旋叶式无油润滑压缩机 |
| DT4.16 | DT4.40 | KDT3.60 | KDT3.80 |
| KDT3.100 | KDT3.140 | DTLF250 | DTLF500 |
| 复合式无油润滑旋叶真空泵及压缩机 |
| T4.16DV | T4.40DSK | DVT3.80 | DVT3.100 |
| DVT3.140 | DVTLF250 |  |  |
| 侧腔式真空泵 |
| SV5.690/2-500 | SV7.430/2-01 | SV7.330/2-01 | SV5.250/2 |
| SV8.190/2-01 | SV8.160/2-01 | SV8.130/2-01 | SV5.90/2 |
| SV5.1050/1 | SV5.690/1 | SV5.490/1 | SV7.430/1-01 |
| SV7.330/1-01 | SV5.300/1 | SV5.25/1 | SV8.190/1-01 |
| SV8.160/1-01 | SV8.130/1-01 | SV5.90/1 |  |
| 侧腔式压缩机 |
| SV5.690/2 | SV7.430/2-01 | SV7.330/2-01 | SV5.250/2 |
| SV8.190/2-01 | SV8.160/2-01 | SV8.13/2-01 | SV5.90/2 |
| SV5.1050/1 | SV5.690/1 | SV5.490/1 | SV7.430/1-01 |
| SV5.300/1 | SV5.250/1 | SV8.190/1-01 | SV8.160/1-01 |
| SV8.130/1-01 | SV5.90/1 |  |  |
| 气体循环鼓风机 |
| RV2.2831/12 | RV2.2320/32 | RV2.2320/31 | RV2.2320/21 |
| RV2.2319/20 | RV2.2318/20 |  |  |

德国贝克（BECKER）真空泵

单级油封旋片泵

| Type | Max. motor capacity installed (kW/50Hz) | Max. suction air rate refers to atmospheric pressure [m3/h /50 Hz] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100kPa (1000 mbar) | 90kPa (900 mbar) | 80kPa (800 mbar) | 70kPa (700 mbar) | 60kPa (600 mbar) | 50kPa (500 mbar) | 40kPa (400 mbar) | 30kPa (300 mbar) | 20kPa (200 mbar) | 10kPa (100 mbar) | 0.3kPa (3 mbar) | 0.05kPa (0.5 mbar) | Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz] |
| U3.6 | 0.25 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.20 | 0.55 | 18 | 16 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 8.5 | 6.6 | 4.7 | 3. | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.40 | 1.50 | 41 | 36.2 | 31.5 | 27 | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 10.4 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.70 SA/K | 2.40 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.70 F/K | 2.40 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.100 F/K | 2.40 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 45 | 35 | 25 | 16 | 8 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.100 F/K | 2.40 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 45 | 35 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U1.165 SA/K | 4.00 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 81 | 65 | 49 | 33 | 17 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4165 F/K | 400 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 81 | 65 | 49 | 33 | 17 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.190 SA/K | 5.50 | 184 | 166 | 147 | 129 | 111 | 93 | 74 | 56 | 38 | 19 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.190 F/K | 5.50 | 184 | 166 | 147 | 129 | 111 | 93 | 74 | 56 | 38 | 19 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.250 SA/K | 7.80 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 73 | 49 | 25 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.250 F/K | 7.80 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 73 | 49 | 25 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.400 SA/K | 11.0 | 442 | 398 | 354 | 309 | 265 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.400 F/K | 11.0 | 442 | 398 | 354 | 309 | 265 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |
| U4.630 SA/K | 15.0 | 592 | 532 | 473 | 414 | 355 | 296 | 236 | 177 | 118 | 59 | 0.1 | - | 0.3 (3.0) |
| U4.630 F/K | 15.0 | 59 | 532 | 473 | 414 | 355 | 296 | 236 | 177 | 118 | 59 | 1 | 0.1 | 0.05 (0.5) |

德国贝克（BECKER）真空泵

无油润滑旋片真空泵

| Type | Max. motor capacity installed (kW/50Hz) | Max. suction air rate refers to atmospheric pressure [m3/h /50 Hz] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100kPa (1000 mbar) | 90kPa (900 mbar) | 80kPa (800 mbar) | 70kPa (700 mbar) | 60kPa (600 mbar) | 50kPa (500 mbar) | 40kPa (400 mbar) | 30kPa (300 mbar) | 20kPa (200 mbar) | 10kPa (100 mbar) | Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz] |
| VT4.4 | 0.18 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | - | 15(150) |
| VT4.8 | 0.35 | 8 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1 | - | 15(150) |
| VT4.10 | 0.37 | 10 | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | - | 15(150) |
| VT4.16 | 0.55 | 16 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.6 | 4.7 | 2.8 | 0.9 | - | 15(150) |
| VT4.25 | 0.75 | 25 | 22 | 19.1 | 16.2 | 13.2 | 10.3 | 7.3 | 4.4 | 1.4 | - | 15(150) |
| VT4.40 | 1.25 | 40 | 35.3 | 30.6 | 25.9 | 21.2 | 16.5 | 11.8 | 7 | 2.3 | - | 15(150) |
| EV40/V40i | 2.40 | 2x40 | 2x35.5 | 2x31.1 | 2x26.6 | 2x22.2 | 2x17.7 | 2x13.4 | 2x8.9 | 2x4.4 | 2x0.1 | 10 (100) |
| KVT3.60 | 2.40 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0.1 | 10 (100) |
| KTV3.80 | 2.40 | 67 | 59 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 7 | 0.1 | 10 (100) |
| KVT3.100 | 3.00 | 98 | 87 | 76 | 65 | 54 | 43 | 33 | 22 | 11 | 0.1 | 10 (100) |
| KVT3.140 | 4.00 | 132 | 115 | 100 | 86 | 72 | 57 | 43 | 29 | 14 | 0.1 | 10 (100) |
| VTLF200 | 4.00 | 177 | 157 | 136 | 115 | 95 | 75 | 56 | 36 | 17 | - | 20 (200) |
| VTLF250 | 5.50 | 247 | 221 | 195 | 169 | 142 | 116 | 90 | 64 | 37 | - | 20 (200) |
| VTLF360 | 11.0 | 350 | 313 | 276 | 241 | 203 | 166 | 130 | 93 | - | - | 25 (250) |
| VTLF400 | 11.0 | 373 | 331 | 290 | 247 | 204 | 163 | 123 | 83 | 44 | - | 20 (200) |
| VTLF500 | 15.0 | 498 | 443 | 388 | 333 | 278 | 223 | 168 | 115 | - | - | 25 (250) |
| VAU VT 4.40/0-400 | 1.50 | 41 | 36.7 | 32.3 | 27.8 | 23.2 | 18.7 | 14.2 | 10 | 5.8 | - | 15 (150) |
| VAU KVT3.100/0-400) | 4.00 | 112 | 100 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24 | 12 | 0.1 | 10 (100 |
| VAU VTLF 250/0-400 | 7.50 | 283 | 252 | 221 | 190 | 158 | 127 | 97 | 68 | 39 | - | 20 (200) |

供应BECKER无油式真空泵:VT4.4 VT4.8 VT4.10 VT4.16 VT4.25 VT4.40； KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KVT3.140 ；VTLF360 VTLF500 VTLF500

供应德国BECKER贝克真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片 
BECKER贝克旋叶式真空泵(油润滑)U2系列/U3系列/U4系列20,40,70,100,165,190,250,400,630
BECKER贝克旋叶式真空泵/压缩机（无油润滑）
BECKER贝克 VT4系列/ T4系列/ DT系列4,8,10,16,25,40;
BECKER贝克KVT3系列/ DVT3系列60,80,100,140; 
BECKER贝克VTLF系列/ DTLF系列200,250,360,400,500
BECKER真空泵叶片 90132900 90133000 90133300 90133400 90134700 90134900 90135200 90137200

德国里其乐（RIETSCHLE）真空泵
供应德国RIETSCHLE里其乐真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片
RIETSCHLE 里其乐 油润滑旋片式真空泵系列VC VCA VCAH VCB VCEH VCE VCH VGD系列20, 40 ,70 , 100,160,165,190,250,400,630,10,15,25,50,60;

RIETSCHLE里其乐CLF、CLFD、CLFDE、CLFE、CLFG、CLFEH、CLFH、CLFT系列11,26,41,61,81,101

DCLF、DCLF…D、RIETSCHLE DCLF…DV 、DCLFD…DVVLS系列40,60,80,100,130,400,600,800,1000RIETSCHLE

里其乐无油旋片式真空泵/压缩机，VL、VLB、VLR、VLTVLV、VTA、VTB、VTE、DTA、DTB、DTE、KTA、KLT系列10,15,25,40,60,80,100,140,3,6,8,180,250,340,500

普旭(博世)真空泵

供应德国BUSCH普旭(博世)真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片
BUSCH普旭(博世) R5 系列RA/RB/RC R5-0003, R5-0006, R5-0008, R5-0010, R5-0012, R5-0016, R5-0021, R5-0025, RA0040E, RA0063E ,RA0063F, RA0100F, RA0100E R5-0160, R5-0250, R5-0400, R5-0063 0, R5-1000, R5-1600, 0165, 0202, 0205,0250,0255,0302,0305,0400,0502,0630,
BUSCH普旭(博世)SECO系列SV1003,SV/SD1005,SV/SD1008,SV/SD1004,SV/SD1006,SV/SD1010,SV/SD1016,SV/SD1025,SV/SD1040,SV/SD1063,SV/SD1080,SV/SD1100,SV/SD1140BUSCH
普旭(博世)HUCKEPACK系列HO-0429, HO-0433, HO-0437

## 美国嘉仕达（GAST）真空泵

| 摆动活塞式 嘉仕达的无油摇摆活塞式空气压缩机和真空泵有很出色的性能和灵活性,有标准单头、双头和微型款式,是各种不同应用的最佳选择。 1.紧密结合的活塞杆和轴承不会滑动,松脱或不同轴线,提供很多年的可靠的性能。 2.独家的长寿命的活塞杯材料确保更长的使用寿命。 3.所有接触压缩空气的铝合金部件都作了防腐蚀处理,在很高要求的应用情况下都可提供更高的耐用性。 4.坚固的电机外壳和准确的电机与泵之轴线校准使公差更小和令性能及噪音更恒定。 |
| --- |
| 系列 | 产品型号 |
| 8R | 8R1110-201-1049 | 8R1110-201-1048 | 8R1110-101-1050 | 8R1110-101-1049 |
|  | 8R1110-101-1048 |  |  |  |
| 20R | 20R125-101-C400ASX | 20R125-101-C400CX |  |  |
| 30R | 30R157-P101-L200 |  |  |  |
| 34R | 34R156-P101-L100x | *34R156-P160-L100X |  |  |
| 55R | 55R720-101-TKP | 55R720-101-STP |  |  |
| LOA | LOA-101-AA | LOA-101-HB | LOA-101-HD | LOA-101-NL |
|  | LOA-P103-NL | LOA-P102-NQ | LOA-101-JR |  |
| LAA | 1LAA-101-NQ | 1LAA-V103-NQ | 1LAA-V104-NQ |  |
| SAA | SAA-P107-NQ | SAA-V108-NQ | SAA-V109-NQ |  |
| ROA | *ROA-P201-AA | ROA-P201-BN | ROA-P108-DD | ROA-P108-EB |
|  | ROA-P208-DB | ROA-P208-FB | ROA-P209-DB | ROA-P201-JH |
|  | ROA-P201-JK | *ROA-V210-AA | +ROA-V210-BN |  |
| RAA | +ROA-V210-BN | RAA-P203-EB | RAA-P203-ED | RAA-P203-GB |
|  | RAA-P203-GD | RAA-V210-EB | RAA-V211-EB | RAA-V210-ED |
| 71R | 71R545-P315B-D401X | 71R545-P315B-D302CX | 71R645-P112-D303X | 71R647-P10-C322X |
|  | 71R647-P10-C322 | *71R647-P10-C322TX | 71R655-P112-D304X | 72R645-P112-D303X |
|  | 71R142-P001B-D301X | 71R647-P112-D401X |  |  |
| 72R | 72R142-P001B-D301X | 72R655-P112-D304X |  |  |

## 美国嘉仕达（GAST）真空泵

膜片式

如果您需要一个小型的、宁静的真空或正压的气源,您可以在我们的无油隔膜式空气压缩机和真空泵产品类别中找到适合您的应用的气泵。
•紧密结合的连接杆和轴承提供强度和耐用性。
•标准和微型泵型号,提供一个性能选择很广的范围。
•微型泵型号的防化学品材料提供卓越的耐腐蚀性。
•数种交流和直流电机的选择可满足差不多任可电器规格的要求。

| 系列 | 产品型号 |
| --- | --- |
| 2D DC Motor | 2D1034-101-1060* | 2D1034-101-1061* | 2D1034-101-1075* | 2D1034-101-1058* |
|  | 2D1034-101-1034** | 2D1034-101-1035** |  |  |
| 3D DC Motor | 3D1060-101-1072* | 3D1060-101-1073* | 3D1060-101-1034** |  |
| 5D DC Motor | 5D1060-101-1030* | 5D1060-102-1034** | 5D1060-101-1073* | 5D6070-101-1076*† |
| 10D | 10D1125-101-1051 | 10D1125-101-1052 | 10D1125-101-1053 | 10D1110-101-1043 |
| 15D | 15D1150-101-1006 | 15D1150-201-1006 | 15D1150-101-1014 | 15D1150-201-1014 |
|  | 15D1150-101-1012** | 15D1150-102-1012* | 15D1150-201-1012** | 15D1150-101-1021** |
|  | 15D1150-202-1021* |  |  |  |
|  | 15D5150-101-1039* | 15D5150-201-1039* | 15D7150-101-1039+ |  |
| 2D | 22D1180-201-1088 | 22D1180-201-1002 | 22D1180-201-1005 | *22D1180-205-1002 |
|  | *22D1180-202-1005 | 22D1180-201-1003 | 22D1180-201-1019 | 22D1180-201-1087 |
| 20R | *20R125-101-C400ASX | *20R126-101-C400CSX |  |  |
| 8R | 8R1110-201-1049 | 8R1110-201-1048 | 8R1110-101-1050 | 8R1110-101-1049 |
|  | 8R1110-101-1048 |  |  |  |
| MOA | MOA-P101-AA | MOA-P109-AA | MOA-V112-AE | +MOA-V113-AE |
|  | MOA-P101-CA | +MOA-P109-CA | MOA-P101-CD | MOA-V111-CD |
|  | MOA-P108-FB | MOA-V112-FB | MOA-P108-FD | MOA-V112-FD |
|  | MOA-P108-HB | MOA-P108-HD | MOA-P101-JH | MOA-V111-JH |
|  | MOA-P101-JK | MOA-V111-JK | MOA-V111-KH | MOA-P101-KH |
| MAA | MAA-P102-HB | MAA-P102-HD | MAA-P102-MB | MAA-V103-HB |
|  | MAA-V109-HB | MAA-V109-HD | MAA-V103-MB | MAA-V109-MB |
|  | MAA-V109-MD |  |  |  |
| DOA | *DOA-P701-AA | DOA-P704-AA | DOA-P504-BN | **DOA-P703-AA |
|  | *DOA-P701-AC | ***DOA-P501-BN | +DOA-P509-BN | DOA-P501-DB |
|  | DOA-P501-DD | DOA-P501-FB | ##DOA-P703-FB | DOA-P501-FD |
|  | #DOA-P518-FD | DOA-P501-JH | DOA-P501-KH | DOA-P501-JK |
|  | *DOA-V722-AA | *DOA-V702-AC | ***DOA-V502-BN | DOA-V502-DB |
|  | DOA-V502-DD | DOA-V502A-FB | DOA-V502A-FD | DOA-V502-JH |
|  | DOA-V502-JK |  |  |  |
| DAA | DAA-P501-EB | DAA-P501-ED | *DAA-P517-ED | **DAA-P513-EG |
|  | ***DAA-P501-GB | +DAA-P503-GB | ***DAA-P501-GD | +DAA-P503-GD |
|  | ++DAA-P512-GD | DAA-V505-EB | DAA-V502-EB | DAA-V505-ED |
|  | DAA-V502-ED | **DAA-V510-EG | DAA-V505-GB | DAA-V507-GB |
|  | DAA-V505-GD | DAA-V507-GD |  |  |
| DOL | DOL-701-AA |  |  |  |
| DOA | DOA-P704-AA | DOA-P504-BN |  |  |
| DOA | DOA-V505-BN | DOA-P701-DB |  |  |
| DOA | DOA-P706T-AA |  |  |  |

美国嘉仕达（GAST）

空气马达／齿轮空气马达

坚固的结构和可靠而闻名於各行业,嘉仕达气动马达及气动齿轮马达有油润滑式或无油式型号。从搅拌设备至泵的驱动,嘉仕达的气动马达和齿轮马达可被应用在很多不同的工业应用中。
1.自密封的旋片填满磨损的部份,确保在数仟小时的使用寿命中能有恒定的输出。
2.可变速的能力在任何不同的应用中都更有弹性和用途更广。
3.冷却运转的操作表示气动马达可在环境温度高达120oC的条件下工作。
3.非电器操作表示因点燃易燃气体而爆炸的可能性减低。

气动马达

| 型号 | 操作指标 | 最大扭矩 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高转速 (RPM) | 输出功率 (Kw) | 扭矩 (Nm) | 最大耗气量 (m3/hr) | 最高转速 (RPM) | Nm |
| 1AM(A) | 10,000 | 0.33 | 0.31 | 35.1 | 650 | 0.65 |
| 1UP(B) | 6,000 | 0.33 | 0.58 | 47 | 500 | 0.68 |
| 2AM(A) | 3,000 | 0.68 | 2.2 | 49.5 | 350 | 3.05 |
| 4AM(A) | 3,000 | 1.3 | 4.1 | 132.5 | 300 | 6.3 |
| 6AM(A) | 3,000 | 3 | 10 | 228 | 300 | 13 |
| 8AM(A) | 2,500 | 3.9 | 14.4 | 293 | 300 | 21 |
| 16AM(A) | 2,000 | 7 | 34 | 475 | 300 | 43 |
| NL22(B) | 4,000 | 0.13 | 0.32 | 31 | 1,000 | 0.49 |
| NL32(B) | 2,000 | 0.31 | 1.5 | 51 | 300 | 2.5 |
| NL42(B) | 2,000 | 0.61 | 2.9 | 70 | 500 | 5 |

(A)-0.7MPa&7bar供气压力
(B)-0.55MPa&5.5bar供气压力
(C)-0.41MPa&4.1bar供气压力

减速马达

| 型号 | 减速比 | 操作指标 | 最大扭矩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高转速 (RPM) | 供气压力 | 输出功率 (Kw) | 扭矩 (Nm) | 最大耗气量 (m3/hr) | 最高转速 (RPM) | Nm |
| 1AM-NRV | 15:1 | 350 | A | 0.26 | 7.1 | 36 | 30 | 8.1 |
| 1UP-NRV | 15:1 | 400 | C | 0.23 | 5.5 | 36 | 30 | 8 |
| 4AM-RV | 10:1 | 300 | B | 0.94 | 31 | 98 | 30 | 48 |
| 4AM-RV | 15:1 | 200 | B | 0.9 | 45.2 | 102 | 20 | 72 |
| 4AM-70C | 20:1 | 150 | A | 0.87 | 55 | 120 | 15 | 83.6 |
| 4AM-70C | 40:1 | 75 | A | 0.71 | 90.4 | 120 | 7 | 141.8 |
| 4AM-70C | 60:1 | 50 | A | 0.61 | 117.5 | 120 | 5 | 185.3 |
| 6AM-22A | 10:1 | 300 | A | 2.54 | 81.4 | 221 | 30 | 107.4 |
| 6AM-22A | 20:1 | 150 | A | 1.98 | 124.3 | 221 | 15 | 175.6 |
| 6AM-22A | 40:1 | 75 | A | 1.57 | 194.9 | 230 | 8 | 282.5 |
| 8AM-32A | 20:1 | 125 | A | 2.76 | 209.1 | 301 | 15 | 288.2 |
| 16AM-13 | 20:1 | 100 | A | 4.85 | 471.8 | 468 | 15 | 584.8 |

(A)-0.7MPa&7bar供气压力
(B)-0.55MPa&5.5bar供气压力
(C)-0.41MPa&4.1bar供气压力

| 1AM | 1AM-NCC-12 | 1AM-NCW-14 | 1AM-NRV-39A | 1AM-NRV-39A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1UP | 1UP-NCC-1A | 1UP-NCW-2A | 1UP-NRV-3A | 1UP-NRV-10 |
| 2AM | 2AM-FCC-1 | 2AM-NCC-16 | 2AM-NRV-89 | 2AM-NRV-90 |
|  | 2AM-FCW-13 | 2AM-NCW-7B | 2AM-NCC-43A | 2AM-ACC-88 |
|  | 2AM-ACC-91 | 2AM-ARV-92 | 2AM-ARV-93 |  |
| 4AM | 4AM-FRV-24 | 4AM-FRV-13C | 4AM-FRV-63A | 4AM-NRV-22B |
|  | 4AM-NRV-54A | 4AM-NRV-50C | 4AM-NRV-70C | 4AM-ARV-119 |
|  | 4AM-ARV-120 |  |  |  |
| 6AM | 6AM-FRV-5A | 6AM-FRV-23A | 6AM-NRV-7A | 6AM-NRV-11A |
|  | 6AM-NRV-22A | 6AM-ARV-54 | 6AM-ARV-55 |  |
| 8AM | 8AM-FRV-2B | 8AM-FRV-30A | 8AM-NRV-5B | 8AM-NRV-42A |
|  | 8AM-NRV-28A | 8AM-NRV-32A | 8AM-ARV-70 | 8AM-ARV-71 |
| 16AM | 16AM-FCC-1 | 16AM-FRV-2 | 16AM-FCW-28 | 16AM-FRV-13 |
| NL22 | NL22-NCC-1 | NL22-NCW-2 | NL33-FCC-3 | NL22-FCW-4 |
| NL32 | NL32-NCC-1 | NL32-NCW-2 | NL32-NCC-5 | NL32-NCW6 |
|  | NL32NCC-7 | NL32-NCW-8 |  |  |
| NL42 | NL42-NCC-1 | NL42-NCW-2 | NL42-NCC-5 | NL42-NCW-6 |
|  | NL42-NCC-7 |  |  |  |

1AM-NCC-12，1AM-NCW-14，1AM-NRV-39A，1AM-NRV-63A，1UP-NCC-1A，1UP-NCW-2A，1UP-NRV-3A，1UP-NRV-10，2AM-FCC-1，2AM-FCW-13，2AM-NCC-16，2AM-NCW-7B，2AM-NRV-89，2AM-NCC-43A，2AM-NRV-90，2AM-ACC-88，2AM-ACC-91，2AM-ARV-92，2AM-ARV-93，4AM-FRV-24，4AM-FRV-13C，4AM-FRV-63A，4AM-NRV-22B，4AM-NRV-54A，4AM-NRV-50C，4AM-NRV-70C，4AM-ARV-119，4AM-ARV-120，6AM-FRV-5A，6AM-FRV-23A，6AM-NRV-7A，6AM-NRV-11A，6AM-NRV-22A，6AM-ARV-54，6AM-ARV-55，8AM-FRV-2B，8AM-FRV-30A，8AM-NRV-5B，8AM-NRV-42A，8AM-NRV-28A，8AM-NRV-32A， 8AM-ARV-70，8AM-ARV-71，16AM-FCC-1，16AM-FRV-2，16AM-FCW-28，16AM-FRV-13，NL22-NCC-1，NL22-NCW-2，NL22-FCC-3，NL22-FCW-4，NL32-NCC-1，NL32-NCW-2，NL32-NCC-5，NL32-NCW-6，NL32-NCC-7，NL32-NCW-8，NL42-NCC-1，NL42-NCW-2，NL42-NCC-5，NL42-NCW-6，NL42-NCC-7，NL52-NCC-1，NL52-NCW-2，NL52-NCC-3，NL52-NCW-4，1AM-NRV-56-GR11，1AM-NRV-60-GR11，1UP-NRV-4-GR11，1UP-NRV-11-GR11，2AM-43A-AF20，2AM-43A-BF20，4AM-RV-75-GR20，4AM-RV-75-GR25，4AM-70C-CB20，4AM-70C-CB40，4AM-70C-CB60，6AM-22A-CB10，6AM-22A-DB20，6AM-22A-GB40，8AM-32A-FB20，16AM-13-HB20，4AM-NRV-22B-P81.14，4AM-NRV-22B-P81.19

活塞式

我们的活塞式空气压缩机和真空泵可以在最恶劣的工作条件下操作,一些重要的内部部件的材料都是耐腐蚀的,这些空气压缩机和真空泵有配备电机和独立不带电机两种。
1.无油设计提供清洁的空气,气泵更清洁和需要很少的维修。
2.独家的层叠连接环设计和不锈钢密封环在气泵的整个寿命中提供最佳的效率。
3.铝合金的活塞、活塞缸和活塞封盖确保超卓的耐腐蚀性。
4.不锈钢阀门片防潮和防止小颗粒杂物撑开阀门,从而帮助维持气泵的最高效率。

| 系列 | 产品型号 |
| --- | --- |
| 1H | 1HAB-10-M100X | 1HAB-19-M114 | 1HAB-19-M115 | 1HAE-10-M104X |
|  | 1HAB-25-M100X | 1HAE-25-M104X |  |  |
| 1L | 1LAA-10-M100X | 1LAD-10-M104X |  |  |
| 1V | 1VAF-10-M100X | 1VAF-10-M104X | 1VBF-10-M100X | 1VBF-10-M104X |
|  | 1VBF-10-EP16Y* | 1VSF-10-M100X | 1VSF-10-EP16Y* |  |
| 2H | 2HAH-10-M200X | 2HAH-19-M322 | 2HBB-10-M203X | 2HBC-10-M200X |
| 2L | 2LAF-10-M200X | 2LBB-10-M200X |  |  |
| 3H | 3HBB-10-M300X | 3HBB-19-M322 | 3HBB-19-M323 | 3HBE-10-M303X |
|  | 3HEB-10-M345X | 3HEB-19-M349 | 3HEB-19-M350 | 3HEE-10-M347X |
| 3L | 3LEF-10-M347X | 3LEM-10-M345X | 3LEM-10-M347X | 3LBA-10-M300X |
| 4H | 4HCC-10-M450X | 4HCJ-10-M451X | 4HCJ-10-EP50Y* | 4LCB-10-M450X |
| 4L | 4LCE-10-EP50Y* | 4VCF-10-M450X | 4VCF-10-M451X | 4VCF-10-EP50Y* |
| 4V | 4VSF-10-M450X |  |  |  |
| 5H | 5HCD-10-M550X | 5HCD-10-M553 | 5HCE-10-M551X | 5LCA-10-M550X |
| 5L | 5LCF-10-M551X | 5VSF-10-M750X | 5VDF-10-M750X |  |
| 6L | 6LCF-10- M616X | 6LCF-10-M617 |  |  |
| 6H | 6HCA-10-M616X | 6HCA-10-M617 | 6HCN-10-M618X |  |
| 7H | 7HDD-10-M750X | 7HDD-10-M853 | 7HDE-10-M850X |  |
| 7L | 7LDE-10-M750X | 7LDE-10-M853 |  |  |
| 8H | 8HDM-10-M850X | 8HDM-10-M853 | 8LDF-10-M850X | 8LDF-10-M853 |
| PAB | PAB-10 | PBB-10 |  |  |
| PCA | PCA-10 |  |  |  |
| VAB | VAB-10 |  |  |  |
| VBB | VBB-10 |  |  |  |
| VCD | VCD-10 |  |  |  |

旋转叶片式

有无油式或油润滑式、配备电机或独立不带电机的,嘉仕达旋片式压缩机和真空泵提供一个范围很广的选择。
1.无油式或油润滑式适用于各种不同的气动应用。
2.无油式型号的自润滑及自我调整的旋片在气泵的整个寿命中提供好像新的一样的性能。
3.配备电机或独立不带电机的型号让您在选择适合您的应用的气泵上有多种不同选择。
4.从微型泵至大规格的型号提供很广的性能范围以满足任何需要。

| Series | Model Number |
| --- | --- |
| 1531 | 1531-107B-G288X | 1531-107B-G617 | 1531-107B-G289X | 1531-107B-G557X† |
| 0532 | 0532-101-G621X | 0532-101-G563B |  |  |
| 1032 | 1032-101-G619X | 1032-101-G618X |  |  |
| 1532 | 1532-101-G288X | 1532-101-G289X | 1532-701-RM012* |  |
| 2032 | 2032-101-G616X | 2032-101-G644 | 2032-101-G617 |  |
| 3032 | 3032-101A-G609X | 3032-701-RM112* |  |  |
| 0211 Lubricated | 0211-P3B-G8CX (P) | 0211-V36A-G8CX (V) | 0211-V36A-G230CX (V) | 0211-V45F-G8CX (V) |
|  | 0211-V45F-G230CX (V/P)* |  |  |  |
| 0211 Oilless | 0211-103A-G8CX (V/P) | 0211-103A-G230CX (V/P) |  |  |
| 0323 | 0323-V3-SG588DX | 0323-V4-SG588DX* |  |  |
| 0523 | 0523-V3-SG588DX | 0523-V803-G588DX* | 0523-V4-SG588DX* |  |
| 0823 | 0823-V2-SG608X |  |  |  |
| 1023 | 1023-V2-SG608X | 1023-V2-G279 |  |  |
| 0323 | 0323-101Q-SG588DX |  |  |  |
| 0523 | 0523-101Q-SG588DX | 0523-V103-SG588DX | 0523-703Q-G588DX |  |
| 0823 | 0823-101Q-G279 | 0823-V103-SG608X |  |  |
| 1023 | 1023-101Q-SG608X | 1023-101Q-G279 | 1023-703Q-G279 | 1023-V103-SG608X |
|  | 1023-703Q-ER80* |  |  |  |
| 1423 | 1423-101Q-G626X | 1423-101Q-G625 |  |  |
| RV03 | RV03-101-G650DAX |  |  |  |
| RV05 | RV05-101-G650DAX |  |  |  |
| 2070 | 2070-V119 | 2070-V128-T903X |  |  |
| 0533 | 0533-103A |  |  |  |
| 1033 | 1033-102A |  |  |  |
| 1034 | 1034-101 |  |  |  |
| 1534 | 1534-101 |  |  |  |
| 0240 Lubricated | 0240-P10B | 0240-V2C |  |  |
| 0240 Oilless | 0240-P103A | 0240-V105A |  |  |
| 0440 Lubricated | 0440-P11B | 0440-V2C |  |  |
| 0440 Oilless | 0440-P103A | 0440-V105A |  |  |
| 0740 Lubricated | 0740-V2A |  |  |  |
| 0740 Oilless | 0740-P106A | 0740-P112B | 0740-V104A | 0740-V114B |

NASH-ELMO 纳西姆西门子高压鼓风机

NASH-ELMO 鼓风机

| 选型及定购信息50Hz，3AC，IP55 |
| --- |
| 型号 | 功率 (Kw) | 电压(V) | 总压差(mbar) | 吸气量(m3/h) | 噪音等级 (dBA) | 重量 (Kg) |
|  |  |  | 真空 | 压缩 | 真空 | 压缩 |  |  |
| 2BH1100-7AH06 | 0.2 | 200-240△/345-415Y | 90 | 100 | 50 | 50 | 50 | 7 |
| 2BH1200-7AH06 | 0.25 | 200-240△/345-415Y | 40 | 40 | 145 | 145 | 57 | 8 |
| 2BH1300-7AH06 | 0.25 | 200-240△/345-415Y | 100 | 116 | 80 | 80 | 53 | 8 |
| 2BH1300-7AH16 | 0.4 | 200-240△/345-415Y | 111 | 130 | 80 | 80 | 53 | 10 |
| 2BH1310-7HH26 | 0.7 | 200-240△/345-415Y | 210 | 240 | 86 | 86 | 55 | 14 |
| 2BH1490-7AH16 | 0.6 | 200-240△/345-415Y | 118 | 120 | 140 | 140 | 63 | 14 |
| 2BH1400-7AH06 | 0.7 | 200-240△/345-415Y | 120 | 120 | 140 | 140 | 63 | 13 |
| 2BH1400-7AH16 | 0.85 | 200-240△/345-415Y | 160 | 160 | 140 | 140 | 63 | 15 |
| 2BH1400-7AH26 | 1.3 | 200-240△/345-415Y | 170 | 200 | 140 | 140 | 63 | 16 |
| 2BH1410-7HH36 | 1.6 | 200-240△/345-415Y | 280 | 280 | 150 | 150 | 66 | 24 |
| 2BH1410-7HH46 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 325 | 440 | 150 | 150 | 66 | 27 |
| 2BH1590-7AH26 | 1.1 | 200-240△/345-415Y | 130 | 150 | 210 | 210 | 64 | 21 |
| 2BH1500-7AH06 | 0.85 | 200-240△/345-415Y | 110 | 100 | 210 | 210 | 64 | 18 |
| 2BH1500-7AH16 | 1.3 | 200-240△/345-415Y | 170 | 170 | 210 | 210 | 64 | 20 |
| 2BH1500-7AH26 | 1.6 | 200-240△/345-415Y | 200 | 190 | 210 | 210 | 64 | 21 |
| 2BH1500-7AH36 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 220 | 270 | 210 | 210 | 64 | 25 |
| 2BH1510-7HH46 | 3 | 200-240△/345-415Y | 350 | 410 | 230 | 230 | 72 | 39 |
| 2BH1510-7HH57 | 4 | 345-415△ | 390 | 490 | 230 | 230 | 72 | 43 |
| 2BH1690-7AH26 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 160 | 200 | 320 | 320 | 69 | 31 |
| 2BH1600-7AH06 | 1.6 | 200-240△/345-415Y | 160 | 150 | 320 | 320 | 69 | 26 |
| 2BH1600-7AH16 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 210 | 200 | 320 | 320 | 69 | 29 |
| 2BH1600-7AH26 | 3 | 200-240△/345-415Y | 270 | 290 | 320 | 320 | 69 | 34 |
| 2BH1600-7AH37 | 4 | 345-415△ | 290 | 390 | 320 | 320 | 69 | 42 |
| 2BH1610-7HH16 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 220 | 210 | 320 | 320 | 73 | 42 |
| 2BH1610-7HH26 | 3 | 200-240△/345-415Y | 280 | 260 | 320 | 320 | 73 | 47 |
| 2BH1610-7HH37 | 4.3 | 345-415△ | 360 | 390 | 320 | 320 | 73 | 53 |
| 2BH1610-7HH47 | 5.5 | 345-415△ | 440 | 500 | 320 | 320 | 73 | 70 |
| 2BH1610-7HH57 | 7.5 | 345-415△ | 440 | 590 | 320 | 320 | 73 | 77 |
| 2BH1640-7GH37 | 4 | 345-415△ | 150 | 140 | 500 | 500 | 74 | 53 |
| 2BH1640-7GH47 | 5.5 | 345-415△ | 240 | 260 | 500 | 500 | 74 | 73 |
| 2BH1640-7GH57 | 7.5 | 345-415△ | 240 | 320 | 500 | 500 | 74 | 86 |
| 2BH1800-7AH07 | 4 | 345-415△ | 200 | 200 | 520 | 520 | 70 | 112 |
| 2BH1800-7AH17 | 5.5 | 345-415△ | 300 | 300 | 520 | 520 | 70 | 126 |
| 2BH1800-7AH27 | 7.5 | 345-415△ | 320 | 440 | 520 | 520 | 70 | 128 |
| 2BH1810-7HH17 | 5.5 | 345-415△ | 250 | 240 | 510 | 510 | 74 | 163 |
| 2BH1810-7HH27 | 7.5 | 345-415△ | 400 | 400 | 510 | 510 | 74 | 169 |
| 2BH1810-7HH37 | 11 | 345-415△ | 425 | 600 | 510 | 510 | 74 | 205 |
| 2BH1810-7HH47 | 15 | 345-415△ | 460 | 690 | 510 | 510 | 74 | 221 |
| 2BH1840-7JH27 | 7.5 | 345-415△ | 200 | 180 | 900 | 900 | 74 | 160 |
| 2BH1840-7JH37 | 11 | 345-415△ | 280 | 370 | 900 | 900 | 74 | 200 |
| 2BH1900-7AH07 | 8.5 | 345-415△ | 210 | 210 | 1050 | 1050 | 74 | 172 |
| 2BH1900-7AH17 | 12.5 | 345-415△ | 290 | 280 | 1050 | 1050 | 74 | 191 |
| 2BH1900-7AH37 | 18.5 | 345-415△ | 360 | 460 | 1050 | 1050 | 74 | 204 |
| 2BH1910-7HH17 | 12.5 | 345-415△ | 300 | 270 | 1100 | 1100 | 74 | 265 |
| 2BH1910-7HH27 | 16.5 | 345-415△ | 410 | 370 | 1100 | 1100 | 74 | 278 |
| 2BH1910-7HH37 | 20 | 345-415△ | 450 | 500 | 1100 | 1100 | 74 | 295 |
| 2BH1910-7HH47 | 25 | 345-415△ | 450 | 590 | 1100 | 1100 | 74 | 325 |
| 2BH1930-7AH07 | 8.5 | 345-415△ | 120 | 110 | 1300 | 1300 | 75 | 174 |
| 2BH1930-7AH17 | 12.5 | 345-415△ | 190 | 190 | 1300 | 1300 | 75 | 193 |
| 2BH1930-7AH37 | 18.5 | 345-415△ | 320 | 320 | 1300 | 1300 | 75 | 206 |
| 2BH1943-7GH27 | 15 | 345-415△ | 160 | 170 | 2100 | 2100 | 75 | 270 |
| 2BH1943-7GH37 | 20 | 345-415△ | 250 | 235 | 2100 | 2100 | 75 | 300 |
| 2BH1943-7GH47 | 25 | 345-415△ | 310 | 280 | 2100 | 2100 | 75 | 330 |
| 选型及定购信息50Hz，1AC，IP55 |
| 2BH1100-7AA01 | 0.2 | 230 | 90 | 100 | 50 | 50 | 50 | 7 |
| 2BH1100-7AV05 | 0.2 | 115/230 | 90 | 100 | 50 | 50 | 50 | 7 |
| 2BH1200-7AV05 | 0.25 | 115/230 | 40 | 40 | 145 | 145 | 57 | 8 |
| 2BH1300-7AV15 | 0.37 | 115/230 | 108 | 110 | 80 | 80 | 53 | 10 |
| 2BH1490-7AA11 | 0.5 | 230 | 80 | 90 | 140 | 140 | 63 | 14 |
| 2BH1400-7AA11 | 0.8 | 230 | 150 | 160 | 140 | 140 | 63 | 15 |
| 2BH1400-7AV25 | 1.1 | 115/230 | 150 | 190 | 140 | 140 | 63 | 16 |
| 2BH1410-7HA31 | 1.5 | 230 | 250 | 290 | 150 | 150 | 66 | 19 |
| 2BH1410-7HV45 | 1.5 | 115/230 | 325 | 260 | 150 | 150 | 66 | 24 |
| 2BH1590-7AA21 | 1.2 | 230 | 110 | 130 | 210 | 210 | 64 | 21 |
| 2BH1500-7AA11 | 1.1 | 230 | 160 | 160 | 210 | 210 | 64 | 20 |
| 2BH1500-7AV35 | 1.5 | 115/230 | 190 | 200 | 210 | 210 | 64 | 22 |

日本富士（FUJI）鼓风机

1.吸风排风口吸音材： 将噪音降OSHA标准以下，让鼓风机旁作业者有更舒服的工作环境。 
2.铝压铸叶轮： 产生稳定气流及高效流量。 
3. 动平衡叶轮： 操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动。 
4.双遮盖轴承： 防止油脂外漏，增加运转之信赖性。 
5.防尘轴封： 防止灰尘入侵，延长承轴寿命。 
6.马达直接驱动叶轮方式： 因不需连接器、皮带或齿轮没有断裂磨损之虑。 
7.50/60HZ及宽幅使用电压设计： 降低厂商库存需求。 
8. 高效能散热风扇： 有效冷却马达及鼓风机，使其发挥高效及低噪音之运转。 
9.嵌入式热保护器(选配)： 更加有效的防止马达过热，提升产品之信赖性。 
10.小型化设计： 让使用者能更有效的空间运用及安装。 
11.可分解之管接(选配)： 更易安装。

| 型号 | 电压（V） | 频率（Hz） | 电动机功率(kW) | 定格电流（A） | 最大吐出压力 [kPa（mmAq）] | 最大吐出空气量（m3/min） | 品质（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFC088P | 1ф 110/220V | 50/60 | 0.06/0.08 | 1.3/1.4-1.3 | 3.73/4.85（380/495） | 0.47/0.56 | 5.5 |
| VFC108P |  |  | 0.09/0.12 | 1.5/2.0-1.9 | 5.10/6.86（520/700） | 0.58/0.69 | 7.5 |
| VFC208P |  |  | 0.17/0.28 | 4.5/4.4-4.2 | 6.67/8.63（680/880） | 0.86/1.05 | 9.0 |
| VFC308P |  |  | 0.25/0.38 | 5.0/5.8-5.6 | 9.61/12.0（980/1220） | 1.25/1.45 | 11.5 |
| VFC408P |  |  | 0.50/0.75 | 7.0/11.0-10.0 | 9.81/13.2（1000/1350） | 2.05/2.45 | 21.5 |
| VFC508P |  |  | 1.3/1.9 | 8.0/12-11 | 14.7/19.6（1500/2000） | 3.4/4.0 | 44.0 |
| VFC088A-S | 3ф 220/380V | 50/60 | 0.06/0.08 | -/0.22 | 3.73/4.85（380/495） | 0.47/0.56 | 5.5 |
| VFC108A-S |  |  | 0.09/0.12 | 0.28/0.33 | 5.15/6.37（525/650） | 0.58/0.69 | 7.0 |
| VFC208A-S |  |  | 0.17/0.28 | 1.3-0.75/1.3-0.74 | 6.67/9.02（680/920） | 0.90/1.09 | 8.5 |
| VFC308A-S |  |  | 0.28/0.42 | 1.7-0.95/1.7-1.0 | 9.32/12.4（950/1260） | 1.28/1.40 | 10.5 |
| VFC408A-S |  |  | 0.55/0.85 | 2.9-1.7/3.4-2 | 10.4/14.1（1060/1440） | 2.0/2.5 | 19.0 |
| VFC508A-S |  |  | 1.3/1.9 | 5-2.9/6.7-3.9 | 14.7/19.6（1500/2000） | 3.4/4.0 | 31.5 |
| VFC608A-S |  |  | 2.3/3.4 | 9-5.2-11.5-6.8 | 21.1/27.5（2150/2800） | 4.2/5.5 | 49.0 |
| VFC708A-S |  |  | 3.5/5.0 | -/19-11 | 21.6/28.4（2200/2900） | 6.2/7.2 | 84.0 |
| VFC808A-S |  |  | 5.5/7.5 | -/25-14.5 | 25.5/33.3（2600/3400） | 8.7/10.3 | 132.0 |

| 型号 | 电压（V） | 頻率（Hz） | 电动机功率(kW) | 定格电流（A） | 最大吐出压力[kPa（mmAq）] | 最大吐出气量（m3/min） | 品质（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFC068P | 1ф 110/220V | 50/60 | 0.023/0.035 | 0.46/0.6 | 1.62/2.26 | 0.42/0.48 | 2.5 |
| VFC908A | 3ф 220/380V | 50/60 | 11/15 | 30/45-41 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 200 |
| VFC088PN | 1ф 100/100 110 | 50/60 | 0.06/0.08 | 1.3/1.4-1.3 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 7.5 |
| VFC108PN |  |  | 0.09/0.12 | 1.5/2.0-1.9 | 5.10/6.86 | 0.58/0.69 | 8.5 |
| VFC208PN |  |  | 0.17/0.28 | 4.5/4.4-4.2 | 6.67/8.63 | 0.86/1.05 | 12.0 |
| VFC308PN |  |  | 0.25/0.38 | 5.0/5.8-5.6 | 9.61/12.0 | 1.25/1.45 | 12.0 |
| VFC408PN |  |  | 0.50/0.75 | 7.0/11.0-10.0 | 9.81/13.2 | 2.05/2.45 | 22.0 |
| VFC088AN | 3φ 200/200 220 | 50/60 | 0.06/0.08 | 0.37/0.42-0.40 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 7.5 |
| VFC108AN |  |  | 0.09/0.12 | 0.51/0.62-0.60 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 8.5 |
| VFC208AN |  |  | 0.17/0.28 | 1.4/1.4-1.4 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 12.0 |
| VFC308AN |  |  | 0.28/0.42 | 1.8/1.9-1.8 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 12.0 |
| VFC408AN |  |  | 0.55/0.85 | 3.1/3.7-3.6 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 22.0 |
| VFC508AN |  |  | 1.3/1.9 | 5.4/7.4-6.8 | 14.7/19.6 | 3.4/4.0 | 36 |
| VFC608AN |  |  | 2.3/3.4 | 10/13-12 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 53 |
| VFC708AN |  |  | 3.3/5.0 | 15/21-19 | 21.6/28.4 | 6.2/7.2 | 100 |
| VFC808AN |  |  | 5.5/7.5 | 20/28-26 | 25.5/33.3 | 8.7/10.3 | 144 |
| VFC908AN |  |  | 11/15 | 30/45-41 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 219 |
| VFC088A-4Z | 3φ 380 400 415 /400 440 | 50/60 | 0.06/0.08 | 0.2-0.2-0.21/0.22-0.21 | 3.73/4.85 | 0347/0.56 | 5.5 |
| VFC108A-4Z |  |  | 0.09/0.12 | 0.27-0.26-0.26/0.31-0.3 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 7.0 |
| VFC208A-4Z |  |  | 0.17/0.28 | 0.6-0.63-0.66/0.7-0.68 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 8.5 |
| VFC308A-4Z |  |  | 0.28/0.42 | 0.86-0.9-0.95/0.95/0.9 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 10.5 |
| VFC408A-4Z |  |  | 0.55/0.85 | 1.7-1.6-1.5/1.9-1.8 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 19.5 |
| VFC508A-4Z |  |  | 1.3/1.19 | 2.9-2.7-2.6/3.7-3.4 | 14.7/19.6 | 3.4/4.0 | 31.5 |
| VFC608A-4Z |  |  | 2.3/3.4 | 5.3-5.0-4.9/6.5-6 | 21.1/27.5 | 2.0/2.5 | 49 |
| VFC708A-4Z |  |  | 3.3/5.0 | 7.9-7.5-7.3/10.5-9.5 | 21.6/28.4 | 3.4/4.0 | 84 |
| VFC808A-4Z |  |  | 5.5/7.5 | 10.6-10-9.7/14-13 | 25.5/33.3 | 4.2/5.5 | 132 |
| VFC405C | 3φ 200/200 220 | 50/60 | 0.5/0.75 | 2.5/3.0-2.8 | 9.61/12.1 | 1.95/2.4 | 18.5 |
| VFC505C |  |  | 1.0/1.5 | 4.2/5.7-5.2 | 12.5/16.3 | 3.04/3.58 | 27.5 |
| VFC605C |  |  | 1.5/2.2 | 6.4/8.0-7.2 | 18.3/23.1 | 4.2/5.0 | 42.5 |
| VFC063P-1T | 1φ 115/230 | ＊1 60 | 0.047 | 0.56 | 2.26 | 0.48 | 2.5 |
| VFC084P-5T |  |  | 0.11 | 1.2-0.6 | 4.85 | 0.56 | 6.0 |
| VFC104P-5T |  |  | 0.16 | 1.5-0.75 | 6.86 | 0.69 | 8.6 |
| VFC204P-5T |  |  | 0.37 | 3.6-1.8 | 8.63 | 1.05 | 10 |
| VFC304P-5T |  |  | 0.51 | 5.0/2.5 | 12.0 | 1.45 | 12.3 |
| VFC404P-5T |  |  | 1.0 | 8.6/4.3 | 13.2 | 2.45 | 23 |
| VFC504P-2T | 1φ 200-230 |  | 2.5 | 12-11 | 19..6 | 4.0 | 44 |
| VFC084A-2T(4W) | 3φ,200/230/(460) |  | 0.11 | 0.42-0.40(0.2) | 4.85 | 0.56 | 6.0 |
| VFC104A-7W | 3φ 200 230/460 |  | 0.16 | 0.53-0.52-0.26 | 6.37 | 0.69 | 8.6 |
| VFC204A-7W |  |  | 0.37 | 1.1-1.2-0.6 | 9.02 | 1.09 | 10 |
| VFC304A-7W |  |  | 0.56 | 1.5-1.7-0.85 | 12.4 | 1.40 | 11.5 |
| VFC404A-7W |  |  | 1.1 | 3.3-2.8-1.4 | 14.1 | 2.5 | 21.5 |
| VFC504A-7W |  |  | 2.5 | 5.7-6.2-3.1 | 19.6 | 4.0 | 32 |
| VFC604A-7W |  |  | 4.5 | 11-11-55 | 27.5 | 5.5 | 52 |
| VFC704A-7W |  |  | 6.7 | 15.6-16-8.0 | 28.4 | 7.2 | 82 |
| VFC804A-7W |  |  | 10 | 24-25-12.5 | 33.3 | 10.3 | 130 |
| VFC904A-7W |  |  | 20 | 48-44-22 | 31.4 | 15.5 | 25 |
| VFC206Z | 3φ 200/200 220 | 50/60 | 0.17/0.28 | 1.4/1.4-1.4 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 11 |
| VFC306Z |  |  | 0.28/0.42 | 1.8/1.9-1.8 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 12.5 |
| VFC406Z |  |  | 0.55/0.85 | 3.1/3.7-3.6 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 21 |
| VFC506Z |  |  | 1.3/1.9 | 5.4/3.7-3.6 | 14.7/19.6 | 3.4/4.0 | 33 |
| VFC606Z |  |  | 2.3/3.4 | 10/13-12 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 50 |
| VFC318P | 1φ,100/100 110 | 50/60 | 0.24/0.38 | 5.0/5.8-5.6 | 2.84/4.02 | 2.8/3.3 | 18 |
| VFC318A | 3φ,200/200 220 |  | 0.26/0.44 | 1.8/2.0-1.9 | 2.84/4.02 | 2.8/3.3 | 17 |
| VFD308PB | 1φ,100/100 110 |  | 0.2/0.3 | 5.2/5.5-5.5 | 14.7/19.6 | 0.48/0.58 | 15 |
| VFD308AB | 3φ,200/200 220 |  | 0.25/0.38 | 1.7/1.8-1.7 | 16.7/23.5 | 0.5/0.6 | 14.5 |

• 吸风排风口吸音材： 将噪音降OSHA标准以下，让鼓风机旁作业者有更舒服的工作环境。

铝压铸叶轮： 产生稳定气流及高效流量。 
• 动平衡叶轮： 操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动。 
• 双遮盖轴承： 防止油脂外漏，增加运转之信赖性。 
• 防尘轴封： 防止灰尘入侵，延长承轴寿命。 
• 马达直接驱动叶轮方式： 因不需连接器、皮带或齿轮没有断裂磨损之虑。 
• 50/60HZ及宽幅使用电压设计： 降低厂商库存需求。 
• 高效能散热风扇： 有效冷却马达及鼓风机，使其发挥高效及低噪音之运转。 
• 嵌入式热保护器(选配)： 更加有效的防止马达过热，提升产品之信赖性。 
• 小型化设计： 让使用者能更有效的空间运用及安装。 
• 可分解之管接(选配)： 更易安装。

VFC088A-S  VFC108A-S  VFC208A-S  VFC308A-S  VFC408A-S  VFC508A-S  VFC608A-S  VFC708A-S  VFC808A-S   VFC088P VFC108P  VFC208P  VFC308P VFC408P  VFC508P

RD021 真空泵
特点：

1.操作方便。 
2.直接传动——无皮带或齿轮。
3.空气冷却。 
4.机内装有油雾消除器，能消除排气中的油雾。
5.结构紧凑，重量小。 
6.泵内设有充气隔离阀，当泵停止时，可防止泵油倒流。
7.振动小，噪音低。
8.安装和维护容易。
9.可用一般的真空泵油工作。
rd-021真空泵适宜于各种应用：
食品包装，真空干燥处理， 纸、塑料、橡胶、木材、玻璃的制造过程，
化学过程，配用设备……
◇  型号 RD-021   
抽气速率(m3/h) 21   
极限真空(pa) 2x102   
功率(kw) 0.75   
电压(v) 380(220)   
转速(rpm) 2800   
装油量（l） 0.5   
进气口尺寸（mm） 12.7   
尺寸(mm) 425x230x228   
重量（kg） 20

MP-120V      MP-140V

特点：

具备满足世界各地应用环境的各种交直流电源制式的配置。采用长寿命、低噪音、效率高、振动小设计，使用高性能无油润滑材料和耐磨薄壁缸套，整体经防腐处理。

应用

医疗保健制氧、车载制氧，牙科治疗，通讯电缆、分析仪器、渔业养殖和运输、机械电力、环境污水处理机美容行业等方面均获得广泛应用。

|  | MP-120V性能参数 | MP-140V性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 电压 V | 单相220 | 单相220 |
| 频率 HZ | 50 | 50 |
| 转速 rpm | 1440 | 1440 |
| 电机功率 KW | 0.45 | 0.38 |
| 最大吸气量 m3/h | 7 | 8 |
| 最大真空度 mm/hg | -740 | -760 |
| 安装尺寸 mm | 223.2×88.9 | 223.2×88.9 |
| 重量 kg | 8.15 | 8.5 |
| 接口尺寸 | 1/4-18 | 1/4-18 |

真空系统

由于本公司之真空系统配合进口的知名品牌真空泵，可从1000 mbar的大气压力到0.08mbar的终极压力之间，产品广泛地应用于电子工业、化工研究、医疗科技、食品包装、印刷技术、鞋类业务、机械制造、光盘行业、塑料真空脱泡、污水处理等用途。“是高的”真空系统应用范围广泛，无论抽气速度、容量和真空压力都可以按客户的特殊要求而作出适当的选择，迎合不同的应用。“是高的”真空系统实为一台或多台真空泵和一个真空蓄气罐，再加上一个中央电源控制箱为主。本公司代客设计适当的系统要求，因而供应于整厂或多方面机械设备应用的真空要求。
“是高的”真空系统的特点为：
1.低噪音、低振动。
2.空气冷却，方便容易。
3.在高温环境下仍良好运作。
4.在低真空压力下仍保持良好抽气速度。
5.内置滤心和过滤器，可达高度过滤效果。
6.内置单向阀门，防止真空油逆流。
7.结构简单，体积小，节省空间。
8.多功能概念，可配合客户的特别配置。
9.容易保养。

| 型号 | MT-21S | MT-40L | MT-100L | MT-165B | MT-250B | MT-300L | MT-400B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气速度（m3/h） | 50Hz | 21 | 44 | 97.5 | 160 | 240 | 280 | 400 |
|  | 60Hz | * | 53 | 117 | 192 | 274 | 340 | 480 |
| 终极压力（mbar) | 2 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.08 | 0.5 |
| 马达功率(Kw) | 50Hz | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.25 | 6.35 | 5.5 | 11 |
|  | 60Hz | * | 1.5 | 3 | 4.35 | 8.55 | 7.5 | 12.5 |
| 马达转速(rpm) | 50Hz | 2800 | 1500 | 1500 | 1440 | 1460 | 1450 | 960 |
|  | 60Hz | * | 1800 | 1800 | 1720 | 1740 | 1750 | 1150 |
| 马达电压(V)三相 | 50Hz | 380V | 230/400V +/-10% | 230/400V +/-10% | 190/440V +/-5% | 340/745V +/-5% | 230/400V +/-10% | 380/720V |
| 噪音度(dB) | 50Hz | 60 | 60 | 61 | 71 | 73 | 70 | 78 |
|  | 60Hz | * | 63 | 64 | 74 | 76 | 74 | 81 |
| 真空油量(Liter) | 0.5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8.5 | 14 |
| 入口螺纹(inch) | 1/2" | 11/4" | 11/4" | 2" | 2" | 2" | 3" |

由于本公司之真空系统配合进口的知名品牌真空泵，可从1000 mbar的大气压力到0.08mbar的终极压力之间，产品广泛地应用于电子工业、化工研究、医疗科技、食品包装、印刷技术、鞋类业务、机械制造、光盘行业、塑料真空脱泡、污水处理等用途。“是高的”真空系统应用范围广泛，无论抽气速度、容量和真空压力都可以按客户的特殊要求而作出适当的选择，迎合不同的应用。

“是高的”真空系统的特点为：

1. 低噪音、低振动。

2. 空气冷却，方便容易。

3. 在高温环境下仍良好运作。

4. 在低真空压力下仍保持良好抽气速度。

5. 内置滤心和过滤器，可达高度过滤效果。

6. 内置单向阀门，防止真空油逆流。

7. 结构简单，体积小，节省空间。

8. 多功能概念，可配合客户的特别配置。

9. 容易保养。

优点之处：“   是高的”真空系统实为一台或多台真空泵和一个真空蓄气罐，再加上一个中央电源控制箱为主。本公司代客设计适当的系统要求，因而供应于整厂或多方面机械设备应用的真空要求，此种系统具备下列优点：

1.   降低厂内噪音。

2.   避免浪费电源。

3.   节省客户组装的烦恼和时间。

4.   灵活安装，减少对厂商的影响。

5.   便捷的操作，易于掌握。

6.   极高的运作性能和可靠性。

真空泵配件

真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片

莱宝LEYBOLD叶片、排气过滤器、油雾过滤器、密封套间内、轴封

71232023，71064763，71064773，71064373，71412870，71064763，71234370，71404190，71401060，71401070，71234170，71412000，71412010，71029380，71412020，714214370
真空泵油: GS77  GS32  VM100  VM68  LVO100  SUPER100  N62   MITIN -LUBE 100

真空泵叶片,空气滤芯,过滤器,轴承,机械密封件

真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片

供应德国BUSCH普旭(博世)真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片

供应德国RIETSCHLE里其乐真空泵滑片,旋片,叶片,刮片,碳精片,碳片
BECKER真空泵叶片 90132900 90133000 90133300 90133400 90134700 90134900 90135200 90137200

http://www.multi-control.com/cn/

VACUUM SYSTEMS 真空系统|SCORETECH - (香港)|GAST - 嘉仕达 (美国)| LEYBOLD - 莱宝 (德国)|BECKER - 贝克 (德国)|FUJI - 富士 (日本)|KOWEL (韩国)|NASH-ELMO (德国)   |ALLENAIR (美国)|HORI (日本) |THERMO (英国)|

莱宝的真空计包括：
    - 用于测量粗真空的各种工作原理的机械指针式真空表。
    - 各种间接测量的数显真空规，它们是：
    - 热电阻真空规(皮拉尼规) TTR91/TTR91S/TTR96/TTR96S
    - 冷阴极电离真空规(潘宁规) PTR225
    - 薄膜电容规CTR100/CTR91
    - 薄膜/皮拉尼复合规TTR100/TTR100S
    - 冷阴极电离/皮拉尼复合规PTR90
    - 热阴极电离/皮拉尼复合规ITR90
    - 便携式真空表TM90/TM100
    - 新型Center和Display系列真空仪表
    准确、轻便的Center和Display系列真空仪表显示范围从1000毫巴到10-10毫巴，具有数显液晶显示器，可快速、直观、精确地反映真空系统的状态。数显读数可以用毫巴、托、帕和微米汞柱四种单位来显示。
    另外，莱宝公司还拥有可以测量10-12mbar的超高真空测量仪表，这就是著名的IM540

1.KT单级滑阀真空泵

| 型号 | KT-170LP | KT-150C | KT275LP | KT300D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KT505LP | KT-500D | KT-840VFP | KT850D |  |

2.KC和KTC双级滑阀真空泵

| 型号 | KC-5 | KC-8 | KC-15 | KTC-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KTC-60 | KTC-112 |  |  |  |

3.KD和KDH单级双滑阀真空泵

| 型号 | KD-30 | KD-50 | KDH-130 | KDH-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.SDV变螺距干式螺杆真空泵

| 型号 | SDV120 | SDV200 | SDV320 | SDV430 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDV800 | SDV1500 | SDV2700 |  |  |

5.KDP等距干式螺杆真空泵

| 型号 | KDP-150 | KDP-330 | KDP-400 | KDP-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.KMBD罗茨真空泵

| 型号 | KMBD200/400 | KMBD540 | KMBD720 | KMBD850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KMBD1200 | KMBD1600 | KMBD2000 | KMBD2700 | KMBD2900 |

7.KLRC液环真空泵

| 型号 | KLRC-40 | KLRC-75 | KLRC-100 | KLRC-125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLRC-200 | KLRC-300 | KLRC-525 | KLRC-526 |  |

8.KVA/KVAH系列单级旋片式真空泵

| 型号 | KVA12 | KVA21 | KVAH25 | KVAH25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVAH40 | KVAH63 | KVAH100 | KVAH160 | KVAH250 |

9.KVAC系列双级旋片式真空泵

| 型号 | KVAC-2 | KVAC-5 | KVAC-10 | KVAC-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVAC-21 | KVAC-33 | KVAC-63 |  |  |

10.A&T系列液环真空泵

| 型号 | A2 | A5 | A10 | A15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A20 | A75 | A100 | A130 | A200 |