HYA实心绝缘非填充型通信电缆

用途： 实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在一30~C一60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 结构： 导线：退火裸铜线，铜线直径为0．32，0．40，0．50，0．60，0．70，0．80，0．90mm。 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。 屏蔽：用0．2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。 识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。 其他结构： 可根据用户的要求提供有机械保护层的铠装电缆HYA53、HYA553，也可按照1EC、BPO、REA标准生产。 非填充型电缆 主要型号 电缆名称 主要使用场所 HYA 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆 管道 HYAC HYAGC 铜芯实心聚烯烴绝缘双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套自承式市内通信电缆 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套脈码调制自承式市内通信电缆。 架空 HYA53 HYA553 HYAG53 HYAG553 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽单层钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽双层钢带铠装聚乙烯护套 市内通信电缆 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽脉码调制单层钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 铜芯实心聚烯烃绝缘双面涂塑铝带屏蔽脉码调制双层钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 管道 直埋 防鼠

HYAC自承式8字形通信电缆

用途： 自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在一30~C一60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。 结构： 导线：退火裸铜线，铜线直径为0．32，0．4，0．50，0．60，0．70，0．80，0．90mm。 绝缘材料：高密度聚乙烯或乙／丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。 屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 护套：黑色低密度聚乙烯。 吊綫：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为 6．3mm和 4．75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。 识别和长度标记：电缆外表面有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。 其它结构： 可根据用户需要提供高频隔离(PCM)电缆表示为HYAGC。也可按IEC、BPO、REA标准生产。 导綫 直径(mm) 綫对 数量 电缆 外径(mm) 电缆 重量 (kg/km) 装盘 长度(m) 导线 直径(mm) 线对 数量 电缆 外径(mm) 电缆 重量(kg/km) 装盘 长度(m) 0.4 10 15 20 25 30 40 50 70 75 100 150 200 300 400 9 10 11 11 12 13 14 16 17 19 22 25 30 34 300 320 341 360 378 412 447 522 540 631 810 970 1315 1635 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 0.7 10 15 20 25 30 40 50 70 75 100 150 12 14 15 16 18 20 22 25 26 30 36 377 431 481 539 590 71l 810 1013 1065 1313 1812 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 0.5 10 15 20 25 30 40 50 70 75 100 150 200 300 10 11 12 13 14 16 17 20 20 22 27 30 36 321 351 379 406 435 494 545 670 695 820 1087 1330 1846 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 0.8 10 15 20 25 30 40 50 70 75 100 13 15 17 19 21 23 25 30 31 35 412 485 551 638 706 841 969 1249 1316 1635 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 0.6 10 15 20 25 30 40 50 70 75 100 150 200 1l 12 14 15 16 18 20 22 23 26 32 35 348 389 428 47l 510 597 680 833 871 1052 1435 1788 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 0.9 10 15 20 25 30 40 50 70 75 14 17 19 21 22 25 28 33 34 448 538 628 725 807 976 1147 1485 1569 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000

HYA553、HYAT553双层钢带铠装通信电缆

HYA 553型机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。 结构 基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 机械保护层：采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 护套：黑色高分子量低密度聚乙烯。护套厚度可取决于基本电缆外径。 识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。 电气特性：553型电缆符合基本电缆的全部电气要求。 电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。 其他结构 可根据用户的要求提供厚度不同或其它金属的铠装型电缆。

HYA53、HYAT53单层钢带铠装通信电缆

用途: 53型机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。 结构 基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 机械保护层：采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 护套：黑色高分子量低密度聚乙烯。护套厚度可取决于基本电缆外径。 识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。 电气特性：53型电缆符合基本电缆的全部电气要求。 电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。 其他结构 可根据用户的要求提供厚度不同或其它金属的铠装型电缆。

局用对称电缆

一、适用范围 该电缆主要用于数字交换设备内部或数字交换设备之间的短段连接，最高传输频率10MHz。也可用作其他数字设备内部或设备之间的短段连接。能满足数字交换机系统中传输高码率数字信号的要求。具有较小的外径，便于安装、接续。 产品采用YD/T 818-1996标准设计生产。其技术指标完全达到标准的要求。产品结构稳定性能达到国际同类产品水平。 二、电缆型号 电缆型号由型式代号和规格代号组成，其表示如下： HJVV HJVVP HPVV HJCVV 三、电缆结构 1、 导线：采用标称直径为Φ0.25mm或Φ0.5mm 的单根镀锡圆铜线。 2、 绝缘：采用PVC绝缘，芯线色谱采用单色或加色环。 3、 线对：线对采用较小节距扭绞合成对以满足严格的串音要求，并按规定的色谱组成以易于分辨。 4、 缆芯：线对按同芯式或单位式绞合成缆。并用一层聚酯薄膜带重叠绕包。 5、 屏蔽：电缆可以有缆芯屏蔽。根据用户要求电缆可以有单位屏蔽。屏蔽有单面涂塑铝箔重叠绕包屏蔽。镀锡圆铜线纺织屏蔽，或两种方法同时采用的屏蔽。 6、 护套：护套为PVC塑料、颜色为灰色。或用户要求的颜色。 四、电气性能(20℃) 序 号 项 目 单 位 指 标 长度；KM换算关系 0.25mm 0.5mm 1 单根导体直流电阻 Ω/km ≤393.0 ≤97.8 实测值/L 2 绝缘介电强度 1min 导线间及导线与屏蔽间，屏蔽与屏蔽之间 V AC 1000 DC 1400 3 每根绝缘导线与其余接地及接屏蔽的导线之间的绝缘电阻DC100~500V MΩ.km +20℃ ≥500 +70℃ ≥1 实测值×L 4 屏蔽电缆缆芯与屏蔽间电容 nF/km ≥50 实测值/L 5 近端串音衰减 1MHz 10MHz dB/10m ≥65 在研究中 ≥70 在研究中 6 特征阻抗 1MHz 10MHz Ω 105±15 97±15 95±15 90±15 7 固有衰减 1MHz 10MHz dB/km ≤56 ≤130 ≤32 ≤75 实测值/L 8 延迟 1MHz 10MHz μs/km ≤6.4 ≤5.7 实测值/L 9 导线断线、混线 - 不断线、不混线 10 屏蔽连续性 - 连续 五、常用线对结构数据 型号规格 芯线对数 导体线径mm 包带 屏蔽 铝箔/编织 护套厚度(Min)mm 电缆外径(Max)mm HSJVV 1×2×0.4 1 0.5 聚 酯 带 绕 包 单面复合铝箔（编织） 0.7 4.0 HSJVV 2×2×0.4 2 0.5 0.7 5.0 HSJVV 4×2×0.4 4 0.5 0.8 6.1 HSJVV 5×2×0.4 5 0.5 0.8 6.6 HSJVV 9×2×0.4 9 0.5 0.8 8.0 HSJVV 10×2×0.4 10 0.5 0.8 8.3 HSJVV 12×2×0.4 12 0.5 0.8 9.0 HSJVV 15×2×0.4 15 0.5 0.8 9.8 HSJVV 16×2×0.4 16 0.5 0.8 10.0 HSJVV 19×2×0.4 19 0.5 0.8 11.2 HSJVV 20×2×0.5 20 0.5 1.0 11.5 HSJVV 24×2×0.5 24 0.5 1.0 12.3 HSJVV 25×2×0.5 25 0.5 1.0 12.5 HSJVV 30×2×0.5 30 0.5 1.0 13.4 *导线标称直径为Φ0.25mm系列的产品及Φ0.5mm单位屏蔽式的电缆产品可根据用户需要生产。

电话网用户铜芯室内线

一、产品标准

铜芯电话线 YD/T 840-1996《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢电话线 YD/T 722-1994《铜包钢电话用户通信线》

二、适用范围

电话线(铜芯、铜包钢)主要用于用户终端设备到电缆分线箱（盒）之间的引入线及室内敷设。

三、产品型式、主要规格

| 型 号 | 名 称 | 使用环境 |
| --- | --- | --- |
| HBYV | 铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线 | 较严酷环境 |
| HBYV-J | 铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线 | 较严酷环境 |
| HBV | 铜芯实心聚氯乙烯绝缘平行线对室内线 | 一般环境 |
| HBV-J | 铜芯实心聚氯乙烯绝缘绞合线对室内线 | 一般环境 |
| HBVV | 铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线 | 较严酷环境 |
| HBVV-J | 铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线以室内线 | 较严酷环境 |
| HBGTYV | 铜包钢实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电话线 | 较严酷环境 |

主要规格

※铜导体线径：0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0，1.1，1.13，1.2（mm）

※铜包钢线径：0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0，1.1，1.13，1.2（mm）

四、产品说明

产品结构

※ 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯或聚氯乙烯，绝缘线的颜色为白色、蓝色，也可根据用户要求生产其它颜色，如灰色、棕色等。有护套电话线由两根绝缘单线组合，根据产品型号进行绞合后护套或不绞合直接护套。

※护套材料：白色或灰色聚氯乙烯护套，也可提供用户需要的其它颜色护套。

※识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔均匀，标记内容有：产品商标、电缆型号规格、制造厂厂名等。

※包装：产品采用成圈包装，成圈后在外表面用薄膜带缠绕保护，成圈长度为200m。也可根据用户要求成盘包装，提供用户需要的产品段长。

| HYAT实心绝缘填充型通信电缆 |  |
| --- | --- |

用途：
　 实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用於管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在一30~C一60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。

结构：
　　导线：退火裸铜线，铜线直径为0．32，0．40，0．50，0．60，0．70，0．80，0．90(mm)。
　　绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
　　绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
　　缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1％的预备线对，但最多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。
　　缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
　　屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。
　　护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。
　　识别和长度标记：电缆外表面有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。

其他结构： 
　　根据用户需要，可提供有加强机械保护层的钟装电缆HYAT53，HYAT553及高频隔离电缆YATG。

HYAT实心绝缘石油膏填充电缆

| 导綫 直径(mm) | 綫对 数量 | 电缆 外径(mm) | 电缆 重量 (kg/km) | 装盘 长度(m) |  | 导线 直径(mm) | 线对 数量 | 电缆 外径(mm) | 电缆 重量(kg/km) | 装盘 长度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | 2000 2100 2400 2700 | 67 68 72 76 | 60 50 63 52 71 89 80 94 | 500 250 250 250 |  | 0.6 | 10 20 30 50 100 200 300 400 500 600 700 | 14 17 19 24 32 43 52 59 65 71 76 | 186 305 420 637 1212 2300 3353 4382 5379 6433 7434 | 2000 2000 2000 2000 2000 1000 500 500 500 250 250 |
| 0.4 | 10 20 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 | 11 13 15 17 22 30 35 39 44 47 51 54 57 60 64 70 74 77 | 111 169 224 325 570 1074 1564 2014 2509 2943 3421 3861 4342 4773 5640 6579 7464 8323 | 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 250 250 250 |  | 0.7 | 10 20 25 30 50 100 150 200 300 400 500 | 15 19 20 22 28 36 44 50 60 68 75 | 230 386 465 555 870 1601 2338 3095 4502 5847 7231 | 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 500 500 500 250 |
| 0.5 | 10 20 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 | 12 15 17 20 27 36 44 50 55 59 63 68 71 74 | 146 232 314 472 864 1629 2388 3125 3820 4546 5233 5962 6693 7367 | 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 500 500 500 500 500 250 250 |  | 0.8 | 10 20 30 50 100 200 300 400 | 16 21 25 31 42 56 68 76 | 281 485 693 1093 2084 3952 5770 7562 | 2000 2000 2000 2000 1000 500 500 250 |
|  |  |  |  |  |  | 0.9 | 10 20 30 50 100 200 300 | 17 23 27 33 45 61 74 | 333 58l 838 1332 2543 4855 7153 | 2000 2000 2000 2000 1000 500 250 |