建设项目环境影响报告表

项目名称： 张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目

建设单位（盖章）：南通市经济技术开发区总公司

编制日期：2017年4月10日

南通市经济技术开发区总公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通市经济技术开发区总公司 |
| 法人代表 | 王志兵 | 联系人 | 谌伟 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区新开街道宏兴路能达大厦 |
| 联系电话 | 13921601008 | 传真 | —— | 13921601008 | 传真 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审[2017]7号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | [E4813] 市政道路工程建筑 [N7840] 绿化管理 [E4852]管道工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | 30.47万 | 绿化面积 （平方米） | 6.6万 |
| 总投资 （万元） | 41000 | 其中：环保 投资（万元） | 2671 | 环保投资占 总投资比例 | 6.5% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | 2020年4月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 施工期： 1. 原辅材料: 主要使用石灰土、水泥、混凝土、钢材、碎石、沥青混合料、砂料、管材、电线电缆、树苗等。 2. 主要设备： 施工期：推土机、轮式装卸机、平地机、双轮压路机等。 营运期：—。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | － | 燃油（吨/年） | － |
| 电（度/年） | － | 燃气（标立方米/年） | － |
| 燃煤（吨/年） | － | 其它 | － |
| 废水（工业废水√、生活污水√）排水量及排放去向： 施工期：本项目不设置施工营地，施工人员生活依托附近既有设施，租用周边的民房，生活污水排入开发区第二污水处理厂，经处理达标后排放。施工废水、管道闭水试验废水通过沉淀等处理后回用。 营运期：主要是路面径流的影响。本项目路面均布设了完整的排水系统，路面径流经市政雨水管网收集后排入道路附近河道。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 南通经济技术开发区于1984年12月经中国国务院批准设立，是中国首批14个国家级开发区之一，是国家环保总局授予的“ISO14000国家示范区”，是中国权威机构评出的跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强和跨国公司最佳投资的开发区，是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”，素有“江海明珠、风水宝地”之誉。 南通开发区现有的产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3+1”产业园的发展，预计2020年南通开发的产业结构转变为以装备制造、电子信息、精细化工、生物医药四大产业为主。 建设完善的配套设施和基础设施，实现产业项目和基础设施、经济和社会的协调发展，把保护与治理生态环境作为发展建设的重要内容，高度重视，严格实施，使生态环境水平对经济发展始终具有足够的承载能力，打造生态工业园区。 本路段位于东方大道以东，星湖大道以南，苏通园区(农场中心河)以北， 223 省道以西，距东方大道 2.7km。东方大道距 223 省道 7km 范围内无南北向主干路，路网密度低。项目路段的改造在响应规划的同时，能加密开发区东部路网，优化东部路网结构，解决苏通园区东部片区、金属工业园区、两个规划产业园对外出行问题。张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目已于2018年11月21日通过南通市经济开发区行政审批局核准（通开发行审投资(2018)57号）。本次改造项目道路建设等级按照城市主干路等级建设。改造项目主要在老路的基础上进行扩宽，部分路段改线。 在此背景下，南通市经济技术开发区总公司决定投资41000万元对现有张江公路（开发区段）进行改造，建设张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目，建设项目主要内容有：张江公路开发区段工程北起星湖大道、南至南通开发区农场中心河桥，道路全长5.75千米，道路红线宽53米。路线先后跨越天星横河、原后丰村中心横河、圩田北三级河、圩田南三级河、中心分场北匡河，布置桥梁五座。 本项目起点红线中线相对星湖大道以北张江路已改造段中心线向西错位 15m，衔接不顺，本阶段已将线位向东微调，与星湖大道以北已改造段平顺衔接。其余段落均按道路红线布设平面线形，基本与老路线形一致，局部路段(K0+850～K2+600)，根据道路红线对老路裁弯取直改线。 建设项目拟开工日期为2019年6月，施工期10个月，于2020年4月可建成竣工。 2、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 建设项目为市政道路工程、河道工程、管道工程和绿化工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于国家鼓励类中的城市公共交通建设项目、城镇供排水管网工程、城镇园林绿化及生态小区建设、城市燃气工程等。建设项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及其修改单和《南通市工业结构调整指导目录》中限制和淘汰类项目。建设项目符合《江苏省城市绿化管理条例》（2003年修正）等相关要求。建设项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 建设项目用地性质属于市政公用用地。因此，建设项目符合当地的用地规划、南通市城市综合交通规划和环境规划要求。 3、工程内容、规模及主要技术指标 本项目工程主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，主要经济技术指标见表1。建设项目具体内容为： （1）市政道路工程 张江公路（开发区段）道路平面设计遵循规划线位，采用直线线形，道路北起星湖大道、南至南通开发区农场中心河桥，道路全长5.75千米，道路红线宽53米。 表1-1 建设项目道路主要经济技术指标表 序号 工程项目 技术标准 备注 1 公路等级 城市主干道 一条 2 设计速度 60 km/h - 3 路线里程 5.75 km 张江公路（开发区段） 4 路面结构使用年限 15年 - 5 荷载标准 城-A 级 - 6 地震动峰值加速度 0.10g - 7 设计洪水频率 1/100 - 8 人行道宽 5m×2 对称分布 9 非机动车道 4m×2 对称分布 10 侧分带 2.5m×2 对称分布 11 机动车道 11.5m×2 对称分布 12 中央分隔带 7m - （2）桥梁工程 根据现状河流与规划水系，本项目设置桥梁五座，桥梁规模根据规划河口宽度确定，具体详见下表： 表1-2 桥梁设置情况表 序号 中心庄号(m) 桥名 跨径组合 桥宽 设计角度(°) 全厂(m) 结构形式 上部结构 下部结构 桥墩 桥台 1 K1+215 天星横河 10+16+10 53 100 40.06 预应力砼空心板 桩柱式 桩柱式 2 K2+168 原后丰村中心横河 1-20 53 90 25.04 预应力砼空心板 - 桩柱式 3 K2+796 圩田北三级河 8+10+8 53 105 30.04 预应力砼空心板 桩柱式 桩柱式 4 K3+839 圩田南三级河 8+10+8 53 95 30.04 预应力砼空心板 桩柱式 桩柱式 5 K4+744 中心分场北匡河 8+10+8 53 95 30.04 预应力砼空心板 桩柱式 桩柱式 （3）雨水工程 雨水管道布置依据道路纵坡及道路周边用地性质，并结合实际的地形地势，将道路两侧规划区的地面雨水就近排入河道中。 雨水管敷设在道路两侧非机动车道下，距离道路中心线19.5m。 （4）污水工程 老路现状D800污水管道布设在圩田南三级河（老路桩号K3+900）以南老路东侧，长约1.9km。根据道路红线图及区域污水规划，该污水管道可予以保留，布设于改造道路断面西侧人行道下，距道路中心 23m。 （5）绿化工程 设施带设计上木以乔木为主，进行序列布置。下木已灌木为主，进行分段布设。主要采用的树种有香樟、四季桂、紫叶李、紫薇、梅花、重瓣木槿、红叶石楠球、海桐球、红花继木球、金森女贞球、法国冬青、龙柏、红叶石楠、金森女贞、红花继木、金边黄杨、海桐等。 人行道树池设计以乔木为主，进行序列布置。主要选用采用树形挺拔的高大乔木如银杏、栾树、高杆女贞、广玉兰等，本条道路推荐采用银杏作为行道树，胸径φ15～20cm，分枝点高2.8m 左右，树干通直，蓬形圆整优美，保留树冠骨架种植，饶干支撑，尺寸树池间距6m，有限制的地方可以适当调整。 （6）照明工程 路灯设置了道路两侧侧分带上，距道路中心线16.25m。 道路照明采用LED 光源。采用“三遥”控制系统集中控制的方式进行节能控制，箱变内设置“三遥”控制终端。路灯分为全夜灯、半夜灯。路灯运行一定时间可降功率运行。具体控制由管理部分设置。 （7）交通工程 全线布设完善的交通标志、标线等交通安全设施；信号控制及电子监控等智能交通设施。 4、规划设计方案 （1）市政道路工程 ①道路横断面及纵断面设计 根据收集到的道路红线图，本项目为城市主干路，双向六车道，道路红线宽53m。结合终点已设计桥梁及苏通园区境内张江公路道路断面，断面布置如下：5.0m 人行道+4.0m 非机动车道+2.5m 侧分带+11.5m 机动车道+7.0m 中央分隔带+11.5m 机动车道+2.5m 侧分带+4.0m 非机动车道+5.0m 人行道=53m。路基设计标高为中央分隔带边缘路面高程。 行车道横坡 2%，人行道横坡 1%。 图1 道路标准横断面 ②路面结构 本项目一般路段采用沥青混凝土路面。路面结构设计使用年限：主干路为 15 年。 A、机动车道路面结构 表1-3 机动车道路面结构 路面结构 结构厚度（cm） 规格 压实度（重型） 细粒式沥青混凝土上面层 4 SUP-13(SBS 改性沥青、玄武岩) 98% 中粒式沥青混凝土下面层 8 SUP-20(掺抗车辙剂) 97% 下封层 0.6 改性乳化沥青 透层油 PC-2 0.7～1.5L/m 水泥稳定碎石基层 36 水泥掺量不≯4.5% 97% 4%水泥+10%石灰稳定土 20 95% B、非机动车道路面结构 表1-4 非机动车道路面结构 路面结构 结构厚度（cm） 规格 压实度（重型） 细粒式沥青混凝土上面层 4 SUP-13 98% 中粒式沥青混凝土下面层 6 SUP-20 97% 下封层 0.6 改性乳化沥青 透层油 PC-2 0.7～1.5L/m 水泥稳定碎石基层 18 水泥掺量不≯4.5% 97% 4%水泥+10%石灰稳定土 20 95% C、人行道路面结构 表1-5 人行道路面结构 路面结构 结构厚度（cm） 规格 人行道板砖 6 20×10×6 水泥砂浆 3 M10 C20 水泥砼 15 碎石垫层 10 ③预测车流量 本项目交通量预测基年为2020年，项目计划2019年6月开工建设，2020年4月竣工投入使用，故交通量预测特征年分别为2020年、2027年、2035年。根据工程可研报告及设计单位提供的资料，建设项目车流量和车型比例分别见表1-6和表1-7。根据车型换算系数，项目特征年交通量见表6。 表1-6 建设项目车流量（pcu/d） 年份 2020年 2027年 2035年 张江公路（开发区段） 12000 14400 21600 类比区域相关道路车流量昼夜比和车型比，车流量昼夜比为4:1，大型、中型、小型车流量比为1:2:1，将表1-7中的车流量折算成预测年份的昼、夜，大型、中型、小型车流量，结果具体见表1-7。 表1-7 项目特征年交通量预测结果表（单位：辆/h） 年份 路段 2020年（近期） 2027年（中期） 2035年（远期） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 小型 中型 大型 张江公路（开发区段） 昼间 77 154 77 92 184 92 138 276 138 夜间 19 38 19 23 46 23 34 68 34 （3）管道工程 根据规划，张江公路（开发区段）沿线需考虑敷设雨水，污水管道。 雨水管敷设在道路两侧非机动车道下，距离道路中心线 19.5m。 老路现状D800污水管道布设在圩田南三级河（老路桩号K3+900）以南老路东侧，长约1.9km。根据道路红线图及区域污水规划，该污水管道可予以保留，布设于改造道路断面西侧人行道下，距道路中心23m。 5、工程土石方及取土场、渣场设置 本工程主要在现有道路基础上改造，局部道路改线，主要占用土地为空地，局部分布农田。张江公路（开发区段）总建设面积约为304750m2；张江公路（开发区段）设置宽7.5m的绿化带（含侧分带），总建设面积约为43125m2。 表1-8 项目土石方平衡一览表 路段 挖方量（m3） 填方量（m3） 利用量（m3） 弃方量（m3） 借方量（m3） 道路工程 290125 292750 295375 2000 3750 管道工程 3500 2625 本项目不设置取土场、弃土场，道路上所拆除的结构层垃圾和不能利用的土石方运至政府指定的地点处置。借方外购而来，因此不设取土场。 6、工程占地与拆迁 （1）永久占地 本项目永久占地总计92750m2，主要占用农用地（含部分耕地），本项目不占用基本农田。永久占地类型见表1-9。 表1-9 工程永久占地数量表（单位：m2） 起讫桩号 新增占地类型 合计 农用地（含耕地） 建设用地 未利用地 K0+000-K0+850 0 0 0 92750 K0+850-K2+600 92750 0 0 K2+600-K5+753 0 0 0 （2）临时占地 项目建设期间所需沥青混凝土全部外购，不设置沥青搅拌站；建筑材料运输依托现有道路，无需修建施工便道；回填土石方外购而来，故无需设置取土场。本项目不设置施工营地，施工人员租用附近民房。 （3）拆迁 本项目不涉及拆迁。 7、环保投资 建设项目环保投资总额为2671万元，占建设项目总投资的6.5%，环保投资具体情况见表1-9。 表1-9 建设项目环保投资一览表 序号 环保设施名称 环保投资 (万元) 主要内容 建设计划 1 废气防治 300 临时封闭围栏、作业面清洁、限制车速、路面清洁 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 2 施工废水处理设施 75 沉淀池处理后回用 3 施工期生活污水 污水接管 4 噪声防治 300 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，加强施工管理；加强公路保养，经常维持路面的平整度，采用吸音性能好的沥青材料；限制车辆的速度 5 垃圾处理 （施工期、营运期） 50 | 垃圾收集桶、环卫清运 6 水土保持 1941 植树种草等 7 绿化 8 环境风险事故 2 警示标志 9 2 吸油毡、围油栏等防护物资 10 1 加强危险品运输管理，防止交通事故的发生，并制定应急预案。 11 合计 2671 - - |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、旧路概况 现有路段串联锡通园区、金属工业园区、两个规划产业园、苏通园区，沿线厂企多（非居 87 家），以金属制品为主。老路现状为二级公路，等级低，路面宽仅 10.5m，病害严重，重车多，交通拥堵、混乱，亟待改造升级。现有路面见下图。 改造路段现状 2、旧路现状调查 （1）起终点及相交道路调查 本次张江公路（开发区段）改造段北起星湖大道，终点为农场中心河处。改造路段与5处园区辅路交叉，交叉形式均为T形。 （2）旧路跨越河道调查 现张江公路（开发区段）跨越天星横河、原后丰村中心横河、圩田北三级河、圩田南三级河和中心分场北匡河五条河道。 （3）旧路沿线绿化调查 根据现场调查，机非分隔带绿化局部有缺株、踩踏现象，植物长势良莠不齐，形式不统一。行道树形态杂乱不整齐，大部分行道树生长不良。绿篱形式过于单一，后期养护不足，损坏严重，并有踩踏致使地皮裸露现象发生侧石形式过于陈旧且破损严重，景观性差。部分路段人行道外侧绿化率较高，植物长势良好，且已形成一定规模。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及周边环境现状 南通市位于江苏省东南部，长江入海口北翼，东临黄海，南滨长江，与上海、苏州隔江相望，西和泰州市毗连，北与苏北腹地路河相连成辐射之势。 南通市经济技术开发区设立于1984 年12 月19 日，是中国政府批准设立的首批14个国家级开发区之一，地处中国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，与上海隔江相望，是长江三角洲和长江流域的重要门户，具有水陆、空交通的综合优势。南通市经济技术开发区具有东西沟通，南北兼顾，内外交接的良好运输条件和地理位置，东北方向分别与海门市、通州市相邻，西北与南通新区和狼山风景区紧密相连，西南方向为长江。 2、地形、地貌、地质 南通市位于江海交汇处，正当长江入海口，是由长江北岸的古沙嘴不断发育、合并若干沙洲而成，属长江下游冲击平原。南通市地处长江口入海北侧，除狼山地区出露不足1km2的基岩外，其余全为第四纪积层和水域覆盖。全境地势低平，地表起伏甚微，高程一般在2.0-6.5m，自西北向东南略有倾斜。 建设项目用地范围内地势平坦，属于亚热带和温暖带季风气候，气候温和，年平均气温在15℃左右。其历年主导风向为东风和东南风。其位于长江三角洲平原，地质构造属扬子准地台与江南古陆的交接部。紧靠长江，无暗沟暗塘。另外，一期地层以细砂、粉砂物质为主，夹有薄层粘土，强度较大。工程持力层在20米以下浅范围内，地基容许承载力一般为8-13吨每平方米，深层岩(55米以下)稳定。 3、气象特征 本区域滨江临海，地处中纬度地区，属北亚热带季风气候区，气候温四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显。其主要气象气候特征见表7。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.1℃ 极端最高温度 38.2℃ 极端最低温度 -10.8℃ 2 风速 年平均风速 2.9m/s 夏季平均风速 2.7m/s 冬季平均风速 2.9m/s 最大风速 26.3m/s 3 气压 年平均大气压 1016.4kPa 绝对最高气压 1042.9kPa 绝对最低气压 989.9kPa 4 相对湿度 年平均相对湿度 79% 5 降雨量 年平均降水量 1034.5mm 年最大降水量 1465.2mm 日最大降水量 287.1mm 小时最大降水量 9.5mm 10min最大降水量 30.7mm 6 积雪、冻土深度 最大积雪深度 170mm 冻土深度 120mm 7 风向 年盛行风向 SE 冬季盛行风向 SE 夏季盛行风向 NE 4、水文 项目所在地濒临长江，无暗沟暗塘。地下水类型为潜水型，最高水位2.0m，最低水位1.5m。长江南通市区段在潮流界以内，年径流量 9793亿 m3，潮汐特征属不规则半日潮，涨潮历时4.25h，落潮历时8.25h，涨潮时表面平均流速达 1.03m/s，落潮时表面平均流速为0.88m/s、最大流速达2.23m/s。水量受径流下泄影响，有枯、平、丰水期之别，最大流量为7～9万m3/s，平均流量为3.1万m3/s，枯水年最小流量4600m3/s。受潮汐上溯影响有大、小汛期之分，评价江段各水期近岸300m 潮流特征见表8。 表2-2 评价江段各水期近岸300m潮流特征统计表 特征 水期 历时（时分） | 潮差（m） 平均流速（m/s） 最大流速（m/s） 平均单宽流量（m3/s） 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 落潮 丰水期 2：51 9：54 1.85 2.24 -0.4 0.58 -0.9 1.07 -4.0 5.5 平水期 3：38 8：44 1.69 2.08 -0.3 0.52 -0.5 0.68 -3.6 4.9 枯水期 4：33 6：48 1.20 1.47 -0.2 0.38 -0.4 0 48 -2.5 3.6 长江最高潮水位为6.38m（1974年8月）；长江最低潮水位为0.42m（1965年2月）；长江最大潮差4.01m。不同频率高、低潮水位如下： 1% 6.18m/0.45m； 2% 6.05m/0.49m 5% 5.90m/0.56m； 10% 5.60m/0.70m 南通市经济技术开发区从未发生过洪水灾害，开发区内长江江堤设计能力为抵御100年一遇的洪水。 5、自然资源 南通集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线226公里，其中可建万吨级深水泊位的岸线30多公里；拥有海岸线210公里，其中可建5万吨级以上深水泊位的岸线40多公里。全市海岸带面积1.3万平方公里，沿海滩涂21万公顷，是我国沿海地区土地资源最丰富的地区之一。已探明的矿产资源主要有铁矿、石油、天然气、煤、大理石等。全市耕地总面积700万亩，土壤肥沃，适种范围广，盛产水稻、蚕茧、棉花、油料等作物。水产资源十分丰富，是全国文蛤、紫菜、河鳗、沙蚕、对虾的出口创汇基地。吕四渔场是全国四大渔场、世界九大渔场之一。 南通市经济技术开发区气候温暖湿润，土层厚，土质好，属常绿落叶、阔叶混交林带。该区域种植业以粮油、蔬菜瓜果、绿肥为主；树木多为水杉、榆树、槐树；江边多种芦苇、绿化率高。 |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批沿海十四个对外开放的港口城市之一，也是长江入海口北岸的第一个河口港和著名的新兴工业城市，现辖如皋、海门、启东3市（县级），海安、如东2县，崇川、港闸、通州3区和南通市经济技术开发区，共有146个乡镇。全市总面积8001平方公里，是江苏全省的十二分之一。 2、南通市经济技术开发区社会概况 南通经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保部授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 经过二十多年的发展，南通经济技术开发区形成了以东丽合纤、帝人化纤为代表的现代纺织产业群，以三洋化成、美国瑞利为代表的精细化工产业群，以振华港机、惠生重工为代表的现代港口工业产业群，以迈图高新材料、三菱丽阳PM－MA、吴羽化学PVDC、宝理POM为代表的化学新材料产业群，以百奥生物、联亚联科为代表的新医药产业群，以碧路生物柴油、麦哲理甲醇汽油、航天万源安迅能风力发电等为代表的新能源产业群，以携程呼叫中心为代表的现代服务业产业群等七大产业集群。 南通经济技术开发区交通十分便捷，南联沪宁苏嘉杭和沿江高速公路，已建成通车的苏通长江大桥将开发区与上海直接联通；新长铁路、宁启铁路均可直达开发区。开发区距上海虹桥机场100公里，距浦东国际机场150公里，距南京禄口机场240公里，距南通机场15公里。南通市经济技术开发区拥有27.3公里长江岸线资源，江域宽广，目前已建成万吨级码头7座，千吨级码头3座，并建有容积达73万立方米的各类液体化工原料储罐区，集装箱、大宗物资、化工产品、石油、液化气仓储。 3、文物保护情况 建设项目所在区域1000米范围内无文物保护单位。 建设项目位于南通经济技术开发区内，所在地块已规划为市政公用用地，符合南通市经济技术开发区总体规划、用地规划及环保规划等相关规划要求。 |

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于南通市经济技术开发区内。建设项目周边环境概况图见附图。 （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 2017年度，南通城市环境空气质量达标天数比例为72.9%，空气质量指数（AQI）平均为83，空气质量指数级别平均为二级，环境空气中主要污染物为PM2.5、二氧化氮和臭氧。与上年度相比，南通市空气质量达标天数比例有所下降。项目所在区域南通市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标倍数 达标情况 SO2 年均值 21 60 0 达标 24小时平均第98百分位数 40 150 0 达标 NO2 年均值 38 40 0 | 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 0.09 不达标 PM10 年均值 65 70 0 达标 24小时平均第95百分位数 122 150 0 达标 PM2.5 年均值 39 35 0.11 不达标 24小时平均第95百分位数 86 75 0.15 不达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 185 160 0.16 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 10000 0 达标 城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别为21、38、65μg/m3，达到年均二级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为39μg/m3，超标0.11倍。二氧化氮24小时平均第98百分位浓度为87μg/m3，超标0.09倍；一氧化碳24小时平均第95百分位浓度为1.4mg/m3，达到二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为185μg/m3，超标0.16倍。项目所在区NO2、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 ②水环境质量 建设项目所在地附近主要地表水为长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号），建设项目所在区域长江段使用功能为工业用水、农业用水以及景观娱乐用水，属于Ⅲ类水体。根据《2017南通市环境质量公报》，长江干流南通段水质符合Ⅱ类标准，水质优良。通启运河水质在Ⅲ-Ⅳ类之间。 ③声环境质量 根据《2017南通市环境质量公报》，交通干线平均车流量为471辆/小时，噪声平均等效声级值为66.9分贝。建设项目所在地区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 建设项目所在区域水环境、声环境质量良好，无明显环境问题。大气环境为非达标区，南通市将通过严格生态敏感区域产业准入、严格生态敏感区域产业准入、强化“散乱污”企业综合整治、深化工业污染治理、大力培育绿色环保产业、有效推进清洁能源使用、实施煤炭消费总量控制、开展锅炉综合整治等十余条措施进行整治，持续改善全市环境空气质量。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对建设项目区域内及周围环境的踏勘与调查，确定建设项目主要环境敏感保护目标见下表。 （1）大气、声环境保护目标 本项目评价范围内的居民区等敏感点，具体见表3-2。 表18 声环境和环境空气保护目标表 序号 名称 桩号 工程实施前 工程实施后 环境特征 现状照片 噪声评价标准 评价范围内户数/人数 工程 拆迁 距中心线/道路边界线距离（m） 路基高差/m 噪声评价标准 评价范围内户数/人数 敏感点与路线位置关系图 1 竹东村 K1+500 位于道路东侧，一层房屋，砖混结构，有围墙。 4a类 40人 无 45 / 4a类 40人 （2）地表水环境保护目标 项目沿线的主要水环境保护目标见表3-3。 表3-3 水环境保护目标一览表 序号 水体名称 水体功能类别 主要影响时段 位置关系 1 天星横河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 施工泥沙、废水等对水质的影响；营运期路面径流、运输物泄露、危化品运输环境风险事故 跨越 2 原后丰村中心横河 跨越 3 圩田北三级河 跨越 4 圩田南三级河 跨越 5 中心分场北匡河 跨越 （3）生态环境保护目标 本项目沿线主要的生态保护目标见表3-4。 表3-4 生态环境保护目标 序号 保护对象 概况 1 耕地 全线工程占地，耕地数量和质量 2 植被 工程永久占地和临时占地造成的损失植物 3 水生生物 跨越以及临近河流、湖泊的各种鱼类 4 水土流失 以水力侵蚀为主，土壤侵蚀模数约为500t/(km2.a) |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，建设项目所在地空气质量功能区为二类区，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃一次最大值参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准详解确定值。具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 | 浓度限值 标准来源 二氧化硫 SO2 年平均 60ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及表2中二级标准 24小时平均 150ug/m3 1小时平均 500ug/m3 二氧化氮 NO2 年平均 40ug/m3 24小时平均 80ug/m3 1小时平均 200ug/m3 PM10(粒径小于等于10um) 年平均 70ug/m3 24小时平均 150ug/m3 PM2.5 年平均 35ug/m3 24小时平均 75ug/m3 CO | 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160ug/m3 1小时平均 200ug/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值 2、水环境 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，路段跨越河道水环境功能区均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH除外） 类 别 pH COD BOD5 DO | 氨氮 总磷 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目具体声环境质量标准执行情况见表4-3。 表4-3 声环境质量评价执行标准 区域 功能区类别 等效声级Leq（dB(A)） 标准依据 昼间 夜间 道路沿线外为2类声环境功能区，其道路边界线外35m±5m的区域（K1+100-K2+500） 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m 4a类 70 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 道路沿线外为3类声环境功能区，其道路边界线外20m±5m的区域 （K0+000-K1+100; K2+500-K5+753） 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m 4a类 70 55 3类 65 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值。具体标准列于表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值mg/m3 依据标准 监控点 浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准 NOx 周界外浓度最高点 0.12 TSP 1.0 CO 0.12 THC 1.0 沥青烟气 生产设备不得有明显的无组织排放存在 机动车尾气排放执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅴ 阶段）》（GB18352.3-2005）、《车用压燃式、气体点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）。 2、污水排放标准 建设项目施工期污水达接管要求，排入开发区第二污水处理厂集中处理，其接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准, 具体数值见表4-7。 表4-7 废水接管标准 项目 浓度限值（mg/L） 标准来源 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 SS 400 动植物油 100 石油类 20 氨氮 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 总氮 70 总磷（以P计） 8 3、噪声标准 建设项目施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体数据见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间 夜间 70 55 夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB(A) 4、水土流失评价标准 水土流失评价标准采用《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）推荐的水力侵蚀强度分级标准，项目水力侵蚀强度级别为轻度，详见表4-9。 表4-9 土壤侵蚀分类分级标准 级别 平均侵蚀模数[t/km2·a)] 平均流失厚度[mm/a] 微度 ＜200、＜500、＜1000 ＜0.15、＜0.37、＜0.74 轻度 200、500、1000~2500 0.15、.37、0.74~1.9 中度 2500~5000 1.9~3.7 强烈 5000~8000 3.7~5.9 极强烈 8000~15000 5.9~11.1 剧烈 ＞15000 ＞11.1 |
| 总量控制指标 | 本项目为市政道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程项目，营运期污染物主要为道路汽车尾气、路面降雨径流、交通噪声，不纳入总量控制范围。 |

# 建设项目工程分析

| 施工期工程分析 1、工艺流程简述（图示） （1）市政道路工程 建设项目仅改线路段需要新建道路，其余为原道路及桥梁改造，改线路段沿道路埋设污水、雨水管线。 图4 施工期工艺流程及产污节点示意图 （2）市政道路桥梁工程 建设项目道路与桥梁工程的工艺流程。 图5.1 施工期工艺流程及产污节点示意图 （3）绿化工程工艺流程 绿化工程施工流程为：清理场地→场地平整→放线定点→挖种植穴和施基肥→苗木种植→浇灌→清理场地。 2、主要污染工序 本项目施工期主要污染源分析详见表5-1。 表5-1 施工期主要污染源分析 影响要素 施工作业方式及污源分析 污染源强估算 声环境 1.施工作业机械如打桩机、钻孔机、真空压力泵、压路机等。 2.筑路材料运输车辆产生的高噪音。 距声源5m的噪声值在78～90dB(A)间。 环境空气 1.路基施工中粉状物料的装卸、运输过程中有大量粉尘，道路、管道施工时运送物料的汽车引起道路扬尘染，物料堆放期间由于风吹等引起的污染。 2.施工期不设沥青拌合站，购买商品沥青，仅在摊铺时有无组织的沥青烟气排放。 3.运送施工材料、设备车辆、内燃机械等排放烟气。 1.运输车辆扬尘：粉尘下风向50m处11.625mg/m3。 2.沥青烟：沥青铺设过程中下内向50米外苯并芘浓度低于0.00001mg/m3。 水环境 1.施工过程中产生一定量的泥浆水。 2.施工人员生活污水、施工物料受雨水冲刷入河。 3、管网建设过程需要进行闭水试验，会产生闭水试验废水，试验废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘 以50人同时施工计，全线生活污水排放量约为5t/d。 固废 施工人员生活垃圾、建筑垃圾及弃方。 以50人同时施工计，全线生活垃圾排放量为50kg/d、弃方65866.98m3 （1）噪声 本项目为城市道路、管网建设项目，施工期间最主要的污染就是噪声污染，大量施工作业机械和运输车辆是主要的噪声源。施工机械设备和噪声源强见表5-2。 表5-2 施工机械作业噪声源强表 序号 机械类型 型 号 测点距施工机械距离(m) 最大声级LAleq(dB(A)) 1 轮式装卸机 ZL40型 5 90 ZL50型 5 90 2 平地机 PY160A型 5 85 3 双轮压路机 STR70-5型 5 85 4 轮胎压路机 ZL16型 5 78 5 推土机 T140型 5 87 6 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 89 7 摊铺机 Fion311ABGc 5 87 8 冲击式钻井机 22型 5 88 (2)废气 施工期的大气污染主要表现在： 项目施工期间废气污染源主要来自施工机械和车辆装卸、运输物料过程中产生的粉尘污染；运送物料的汽车引起道路扬尘污染。尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。 运送施工材料、设备的车辆燃油废气，内燃机、打桩机等施工机械的运行也会造成相当的大气污染。其主要污染物成分为NO2和CO。 施工期的扬尘主要集中在项目施工场地区域附近，按照同类装卸施工情况类比，每装卸（拌和）1t土方，在操作高度为1m 的情况下，产生约0.22kg的扬尘，其中大颗粒微粒较多，TSP很少，占起尘总量的3%左右，大于500um的尘粒占92%；汽车运输期间的扬尘主要由地面干燥程度和行驶速度决定，在施工场地行驶速度为15km/h 的情况下，TSP下风向50m 处的扬尘浓度为11.625mg/m3左右；有风条件下，在每1m2的施工面积上，产生约0.003kg的扬尘，其中以大颗粒微粒为主，TSP 较少。 施工现场不设临时混凝土和沥青拌合站，建设单位使用熬炼好的沥青，现场不设置混凝土搅拌装置，采用保温车运输到施工现场立即铺设。沥青铺设过程中产生的无组织排放沥青烟气，这些烟气中含有THC和苯并芘(a)等有毒有害物质，对操作人员和附近居民产生影响。根据调查，沥青铺设过程中下内向50米外苯并芘浓度低于0.00001mg/m3，60米外酚的浓度小于0.01mg/m3，THC 浓度小于0.16mg/m3。 （3）废水 施工区对水环境的影响主要来自施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被人为冲洗和雨水冲刷后产生的油污水；施工场地的泥浆被人为冲洗产生的废水，施工物料、生活垃圾等可能受雨水冲刷将大量物料带入水体中；道路养护水携带SS 等污染物进入水体；施工人员的生活废水对周围水环境造成影响。 桥梁桩基的水域施工会对河流底泥进行扰动，造成施工区域附近水中SS 浓度增高，影响水体水质。本项目桥梁桩基的水域施工采取围堰法，桩基施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，对水体的扰动仅发生在安装和拆除围堰的过程。根据同类工程类比分析，围堰施工时，局部水域的SS浓度在80~160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L。 本工程管道铺设后需进行闭水检验，使用清洁水，水量按管道容量120%计，检验长度按检查井分布情况调整。由于本工程所用管道均为新出厂管道，闭水检验用水在密闭管道中使用，因此基本没有受到污染，其主要污染物为管道中的灰尘及沙砾。经计算，闭水检验过程中废水产生量约为200t，闭水检验废水经沉淀后可以回用作为混凝土搅拌及洒水抑尘。 根据本项目的建设规模，现场施工人员最多时约50人，每人每天生活污水排放量按0.1m3计，排放量约为5m3/d，生活污水中主要污染物为COD、BOD5和氨氮等。现对本项目建设施工期废水量进行估算，施工废水排放情况见表5-3。 表5-3 施工期废水污染物排放量计算 废水类型 排水量 （m3/d） 污染物浓度（mg/L） COD NH3-N SS TP 石油类 生活污水 | 5 200～300 25 20～80 4.0 / 道路养护排水 5 20～30 / 50～80 / / 施工场地冲洗排水 4 50～80 / 150～200 / 1.0～2.0 管道闭水试验废水 200m3 20～30 / 50～80 / / 本项目不单独设置施工营地，施工人员生活依托附近既有设施。生活污水排入开发区第二污水处理厂，经处理达标后排放。施工场地废水、闭水试验废水经沉淀处理后回用。 （4）固体废物 施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括砂石、混凝土、废砖、土石方等。 建筑垃圾及弃方 本项目道路施工不产生多余土方，原道路改造的建筑垃圾和改线部分开挖的土方均回用于本项目填方中。 施工人员生活垃圾 施工人员按每人每天产生垃圾1kg计算，估算施工人员50人，每天产生生活垃圾50kg，交由环卫部门处理。 （5）生态影响分析 施工过程中开挖沿线会导致土壤侵蚀程度加大，同时破坏两侧绿化带，如遇到降水强度较大的阴雨天气，极易造成管网沿线路段的景观破坏。 施工期期间会有临时用地，因施工作业的影响，这些土地的地表植被将遭到破坏，但这种影响是暂时的，施工完成后这些植被将得到恢复或重建。 施工期间的填挖土方使沿线的植被遭到一定程度的破坏，裸露的地表被雨水冲刷将造成局部范围内的水土流失，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 营运期工程分析 1、市政道路工程 （1）废气 建设项目道路新建和改造工程营运期大气污染物主要为建道路工程的汽车尾气，公路汽车尾气的排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气的排放源强一般可以按下式计算： 式中：i——表示汽车分类，分为大型车、中型车、小型车； Ai——表示i类车辆预测年的车流量，辆/h； Eij——表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，取《公路建设项目环境影响评价规范》（JTBG03-2006）推荐值，mg/（辆·m）。 随着国家机动车尾气排放要求增高，《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附录D推荐的单车排放因子取值过高，不适合现实情况。根据《关于实施第五阶段国家机动车排放标准的公告》，自2018年1月1日起，全国范围内均执行国五标准要求。项目2019年营运后，全国范围内将执行第Ⅴ阶段标准。 项目参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）中表D1车辆单车排放因子推荐值，因为JTJ005-96制定时机动车尾气排放执行的是GB14761.2-93，而从2012年1月1日起机动车尾气排放按GB17691-2005第V阶段执行，因此本次环评中，上述排放因子还应按照《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（Ⅲ、Ⅳ、V阶段）》（GB17691-2005）中的排放限值进行修正。 本次评价机动车尾气源强采用的国Ⅴ标准修正的单车排放因子见表5-4。 表5-4 单车排放因子修正值（单位：mg/m·辆） 平均车速（km/h) 50.00 | 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 国Ⅴ标准 小型车 CO 11.52 8.71 6.58 5.43 3.76 2.84 NO2 0.10 0.13 0.16 0.20 0.21 0.22 中型车 CO 10.57 9.17 8.67 8.92 10.00 12.18 NO2 0.24 0.28 0.32 0.37 0.40 0.42 大型车 CO 0.65 0.55 0.51 0.49 0.52 0.59 NO2 1.50 | 1.51 1.60 2.12 2.25 2.65 注:建设项目道路设计平均车速为60km/h。 建设项目不同等级道路车辆CO、NOX两项主要污染物的排放源强见表5-5。 表5-5 车辆尾气污染物排放源强（单位：mg/m•s） 道路名称 时间 CO NOx 昼间 夜间 昼间 夜间 张江公路（开发区段） 2020 0.590 0.146 0.047 0.012 2027 0.705 0.176 0.056 0.014 2035 1.058 0.261 0.084 | 0.021 此外，本项目沿线地区，地势平坦，年均风速较大，年降水量较多，有利于污染物质的稀释、扩散、沉降等；再加上汽车制造业将依靠科技进步执行日益严格的尾气排放标准，因此营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。 （2）废水 营运期间地面道路径流通过纵坡排入雨水管网后就近排入港前河，不会对附近水体造成影响。影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等。由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以，典型的路面雨水污染物浓度也就较难确定。路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。表5-6所示为目前常用的按年降雨量确定的路面雨水径流污染物浓度值。 表5-6 路面径流中污染物浓度 项目 5～20分钟 20～40分钟 40～60分钟 平均值 pH 7.0～7.8 7.0～7.8 7.0～7.8 7.4 SS（mg/L） 231.42～158.22 185.52～90.36 90.36～18.71 100 COD（mg/L） 3 9. 2-285 5 | 285.57-126.81 126.81-28.92 154.22 石油类（mg/L） 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 径流水量根据公式计算，计算公式如下： 式中：Qm——路面径流水量，t/a； C——径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），道路红线范围内的沥青混凝土路面和人行道取0.9； Q——多年平均降雨量，mm， A——汇水面积，m2，按道路红线范围内面积计。 路面共304750m2，Q为1124mm，计算得年路面径流水量为342539m3。 表5-7 路面径流污染物排放源强表 项目 COD SS 石油类 路面径流量（t/a） 342539 产生浓度（mg/L） 154.22 100 11.25 污染物年产生量（t/a） 52.83 34.25 3.85 ③噪声 建设项目道路工程营运期的主要噪声源是汽车。汽车行驶时产生的交通噪声，它包括排气噪声、发动机噪声及轮胎与地面之间的摩擦声。 根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录C，单车行驶辐射噪声级Loi计算方法如下： 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车： Los=12.6+34.73lgVS+△L路面 中型车： LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡 大型车 ： LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车； Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。其计算公式如下： 式中：vi—第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；ui—该车型的当量车数；ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，如表5-8所示。 表5-8 车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 项目路段车速取60km/h，则自然车流量和平均辐射声级，列于表5-9和表5-10中。 表5-9 各型车的自然车流量（辆/h） 年份 路段 2020年（近期） 2027年（中期） 2035年（远期） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 小型 中型 大型 张江公路（开发区段） 昼间 52 52 415 70 70 562 91 91 732 夜间 13 13 104 17 17 140 23 23 183 表5-10 各型车的平均辐射声级（dB） 路段 时间段 昼间 夜间 | 小车 中车 大车 小车 中车 大车 张江公路（开发区段） 2020年 74.4 80.8 86.6 74.4 80.8 86.6 2027年 74.4 80.8 86.6 74.4 80.8 86.6 2035年 74.4 80.8 86.6 74.4 80.8 86.6 5、生态影响分析 （1）生态系统结构的变化及其影响 项目建设过程中，整个区域的生态环境系统将由农业生态系统、自然生态系统完全转变为城市生态系统。在整个转变过程是剧烈的，建设对生态环境的影响体现在以下几个方面： 首先，城市生态系统的建设完善，将导致一些物种在该地区消失，其它物种可能被引入；引入物种可能以抗污染、吸收CO2和SO2等其它具有环保和观赏价值的乔木、灌木、草本植物为主，物种成分的变化必将导致生态结构变化。这种变化的影响是本土物种数量的减少，单一的半人工自然生态系统、农业生态系统将被转化为草坪、林地等有机结合的复层生态系统，在一定程度上增加了生态系统结构的复杂性和景观多样性。 其次，由于城市建设将会导致区域水、热循环的方式的变化，尤其是可能改变区内的小气候。 最后，建设完成后人口数量将会大幅度增长，人们的频繁活动，对整个城市生态系统的结构存在直接或潜在的改变作用。 （2）生态系统功能的变化及其影响 生态结构的变化主要会导致生态功能的变化，由于道路建设初期生物多样性和稳定性较低，承载干扰和污染的能力较低，待整个绿化稳定后可以承载一定得干扰和污染，但是项目建成后大量人工构筑物的出现，区域植物生物量的减少，土地利用格局的变化，地面硬化面积的增加，会引起地表反射率的大幅度增加，地面温度日变幅将增加，空气湿度会降低，大量硬质地面对雨水的截留量和储存量将降低，引起土壤生态蓄水功能的降低，原来自然水循环系统将改变为半人工控制、半自然的循环系统。 农业生态系统、自然生态系统转变为城市生态系统后，区域生态系统对CO2的吸收能力逐渐降低，对O2的释放量逐渐减少，有害气体在大气中的含量增加，环境空气质量将会有降低。因此，项目的建设将会使区生态系统的自我调节能力趋于减弱，整个生态系统越来越依赖于人工进行调节。生态系统的结构演变为城市环境，经济、政治、社会和文化等复杂结构，污染物排放量将剧增，系统本身不可能通过自然循环消纳这些短期内产生的大量污染物，必须依靠人工措施进行清除，必须运输到系统外处置才能维持生态安全。 2、绿化工程为非生产性项目，因此运营期无污染物产生及排放。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 扬尘、CO、NOx、 | - | - |
|  |  | 沥青烟 | - | - |
|  | 运营期 汽车尾气 （无组织） | CO NOx | - | - |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 5t/d | COD SS NH3-N TP | 300mg/L，0.0015t/d 8mg/L，0.00004t/d 25mg/L，0.000125t/d 4mg/L,0.00002t/d | 达接管标准后排入开发区第二污水处理厂处理 |
|  | 管道闭水试验废水200t/a | COD SS | 30mg/L，0.006t/a 80mg/L，0.016t/a | 沉淀后洒水抑尘 |
|  | 营运期降水冲刷造成的路面径流 342539t/a | COD SS 石油类 | 154.22mg/L，52.83t/a 100mg/L,34.25t/a 11.25mg/L,3.85t/a | 表面径流经市政雨水管网收集后就近排入附近河道 |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工期生活垃圾 | 0.05t/d | 环卫清运0.05t/d |
|  |  | 弃方 | 2000m³ | 运至政府指定的地点处置 |
|  | 营运期 | 营运期固体废弃物 | / | / |
| 噪 声 | 施工期：噪声源主要为施工机械噪声值为78～90dB，经过减振、隔声和距离衰减后对环境影响较小。营运期：噪声源是汽车。汽车行驶时产生的交通噪声包括排气噪声、发动机噪声及轮胎与地面之间的摩擦声，交通噪声经距离衰减和绿化带降噪后，确保沿线噪声达标；绿化养护作业噪声控制好作业时间和强度，对周围声环境质量影响较小。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工期工程对生态环境的影响主要表现在主体工程占地、路基铺设等对土壤和植被的破坏，使沿线植被覆盖率降低，项目施工在一定程度上造成水土流失，对生态环境产生影响。运营期随着环境保护工程的实施，沿线的绿化建设及植被得以恢复，排水设施的完善使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、施工车辆尾气及路面铺浇沥青的烟气。 ①车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占施工场地上总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/（km·辆）； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/(辆·km) 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25(km/h) 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围内。同时对进出车辆进行冲洗，车辆运输的物料进行覆盖。 表7-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m) 5 20 50 100 TSP浓度 (mg/m3) 不洒水 10.14 2.810 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 通过上述措施，可降低车辆扬尘对环境的影响。 ②堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需临时露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/（t·a）； V50——距地面50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-3。 由表7-3可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（mm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（mm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（mm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 沥青烟气 本工程沥青是由专用车辆将混合料拌和后的沥青运至施工现场进行摊铺作业，施工现场不设沥青拌合站，沥青的摊铺时会产生以THC、TSP 和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体有害。 沥青铺浇路面时所产生的烟气，其污染物影响距离一般在50m之内，由于拟建项目工程附近为空地，因此本项目施工阶段的沥青摊铺阶段会不会对人群健康造成一定的影响。因是露天作业，沥青烟气很快被空气稀释，对周围大气不会造成太大影响，对环境空气质量几乎没有影响。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： a、对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； b、开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； c、运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； d、应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； e、施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； f、当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输。 ④汽车尾气污染 施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳(CO)、氮氧化物(主要以NO和NO2形式存在)和非甲烷总烃(非甲烷总烃)等废气。拟建道路的施工作业量和物料运输量比较小，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染影响较小。 2、水环境影响分析 道路工程在施工期排放的废水有二类，一类是施工人员的生活污水，另一类是施工废水（包括道路养护废水、设备冷却水）。 1）施工生活污水对水环境影响分析 施工人员的生活污水包括厨房、厕所、洗浴等废水，污染因子有COD、SS等，施工人员按照50人计算，排水量按每人每天按0.1m3计，施工人员生活污水排放量约为5m3/d，生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等。本项目不设置施工营地，施工人员生活依托附近既有设施，租用周边的民房，生活污水排入汊河污水处理厂，经处理达标后排放，不会对附近水体产生影响。 施工工艺中产生的施工废水将通过沉淀池等处理后回用，不会对周围水体产生影响。 2）桥梁施工对水环境影响分析 ①桥梁基础施工影响 a、围堰：桥墩采用围堰施工，钢板桩围堰工艺会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高，根据同类工程的研究表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80-160mg/L 之间，但施工处下游100m 范围外SS 增量不超过50mg/l，对下游100m 范围外水域水质不产生污染影响，并且围堰施工工序时间短，施工完成后，这种影响也不复存在。 b、钻孔：钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1～0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，目前大型建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染；根据类比调查，采用泥浆分离机回收泥浆，含泥浆污水的SS 浓度由处理前的1690mg/L降低到处理后的66mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准；在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，会限制在围堰内而不与水体直接接触，不会造成水污染；据有关桥梁工程的专家介绍，钻孔漏浆的发生概率<1.0%，可见因钻孔漏浆造成水污染的可能很小。钻孔达到深度和质量要求后会进行清孔作业，所清出的钻渣由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的倒流槽，沉淀和固化后由船只运至岸上进行进一步处理，一般不会造成水污染；即使清孔的钻渣有泄漏产生，也会限制在围堰内而不与水体直接接触，不会造成水污染。 c、清孔：钻孔达到深度和质量要求后会进行清孔作业，所清出的钻渣由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的倒流槽，沉淀和固化后运至岸上进行进一步处理，一般不会造成水污染；即使清孔的钻渣有泄漏产生，也会限制在围堰内而不与水体直接接触，不会造成水污染。 d、调放钢筋骨架：此工序也是限制在钻孔内进行，而钻孔又限制在围堰内，因此，对河流水质不会产生负面影响；在灌注过程中，井孔内溢出的泥浆及时装车运送至南通市指定的弃土场处置，防止污染水体；若采用混凝土拌合船，清洗石质骨料和沙子的废水应充分利用，经沉淀处理后循环使用，不得随意排入河中。 e、灌注水下混凝土：此工序限制在围堰内进行，因此，对河流水质也不会产生负面影响。可见，桥梁水下基础施工对水体的影响主要集中在围堰阶段，只会引起局部水体SS，影响范围有限，并且影响时间短，围堰过程结束，这种影响也不复存在。桥梁下部基础施工对水体影响最大的潜在污染物是钻孔废弃泥渣，这些泥渣如果随意丢弃于河道，将会对河流水质造成影响，因此必须采取必要的保护措施。 ②在桥梁上部结构现浇施工过程中，要使用大量模板和机械油料，如机械油料泄漏或将使用后的废油直接弃入水体，会使水环境中石油类等污染物浓度增加，造成水体质量下降；因此，无论在桥梁下部结构钻孔机械作业，还是在上部结构的现场浇筑过程中，应避免将施工废渣、废油和废水等弃入水体。 ③堆放在施工现场的施工物料受降雨冲刷，也会引起水体污染。 总之，在桥梁施工过程中，加强对施工机械与施工材料的现场管理等措施，可减缓桥梁施工对沿线地表水的环境污染。 3）闭水检验废水对水环境影响分析 本工程管道铺设后需进行闭水检验，使用清洁水，由于本工程所用管道均为新出厂管道，闭水检验用水在密闭管道中使用，因此基本没有受到污染，其主要污染物为管道中的灰尘及沙砾，管道闭水试验废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘等。 工地降雨径流废水中含有大量的泥沙，以及施工机械的含油污染物，在施工工地这部分废水最终会流入城市污水管网系统，建设过程中施工单位需要采取各种防雨措施，减小降雨径流废水对城市污水管网系统的不利影响。 总体而言，本项目施工时间短，生活废水和施工工艺废水均排入市政污水管网，不会对附近水体产生影响。对暴雨引起的径流废水采取相应的防治措施，对环境造成的影响轻微。 3、声环境影响分析 本项目施工过程中的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声是暂时的。本项目的施工期10个月，由于现在的施工过程采用的施工机械越来越多，而施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点。 本工程施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 式中：、—距声源、处的等效A声级，dB(A)； 、—接受点距声源的距离，m。 由上式推算出随距离增加而衰减的量，得出噪声值随距离衰减的结果见表7-4。 表7-4 主要施工机械作业噪声预测值 距离(m) 5 10 20 40 60 100 150 200 轮式装载机影响值[dB(A)] 90 84 74 72 68 64 60 58 平地机影响值[dB(A)] 90 84 74 72 68 64 60 58 双轴双轮压路机影响值[dB(A)] 85 79 69 67 63 59 55 53 挖掘机影响值[dB(A)] 89 83 73 71 67 63 59 57 摊铺机影响值[dB(A)] 87 81 71 69 65 61 57 55 推土机影响值[dB(A)] 87 81 71 69 65 61 57 55 冲击式钻井机[dB(A)] 88 82 72 70 66 62 58 56 由上表可见，昼间距离主要轮式装载机、平地机、挖掘机、钻井机60m范围内的声环境噪声值将超过建筑施工场界环境噪声排放限值，距离其它施工机械40m范围内的声环境噪声值将超过建筑施工场界环境噪声排放限值；夜间距离轮式装载机、平地机270m范围内的声环境噪声值均超过建筑施工场界环境噪声排放限值，距离挖掘机240m范围内的声环境噪声值均超过建筑施工场界环境噪声排放限值，其他施工机械210m范围内的声环境噪声值均超过建筑施工场界环境噪声排放限值。本项目周围现均为空地，无声环境敏感点。施工期施工设备对其噪声贡献值较小，对其声环境影响较小。 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： a、加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； b、对于沿线敏感附近，夜间应禁止施工作业。如的确因工期需要，需在夜间进行，应报当地管理部门批准后方可实施，并及时告示周围群众； c、施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点； d、作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； e、加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾和筑路过程产生的废弃物。这部分废弃物特别是土方，若处置不当，遇到降水则会造成水土流失。 对施工人员的生活垃圾应加以收集，由当地环卫部门统一收集作填埋处理；对弃方应及时清运到政府指定的地点处置。因此本项目施工期固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、路基铺设等对土壤和植被的破坏以及水土流失对生态环境的破坏。工程永久占地不会改变沿线地区土地利用的总体格局，但工程永久占地将减少道路直接穿越区人均占有耕地数量，对当地农业有一定的不利影响。 （1）道路占地对土地利用的影响分析 项目工程总占地面积304750m2（其中永久占地304750m2，临时占地0m2）。其占地类型主要为建设用地（主要为老路）、农用地（含部分耕地）。 道路占地对土地利用的影响： 由于道路的永久占用，将使评价区内被占用的土地利用性质和功能发生改变。永久占地会使沿线的植被受到破坏，从本项目占地类型看，受到项目直接影响的植被类型主要是沿线草地、绿地和耕地。 道路建设对土地利用的影响是不可避免的，本次为现有道路改扩建，新增占地较小，且占用土地类型比例不高，对区域土地利用格局不会造成较大影响。本项目的建设不会造成评价区域以及整个项目所经区域内植物覆盖功能性的降低。另外，项目占地性质为城市规划交通用地，道路建设占地提高了土地利用价值，从整个项目损益来看，项目建设造成环境破坏的负效应小于道路建设后对当地经济带动所带来的正效应。 （2）对沿线植被及植物资源的影响分析 本项目是在旧路基础上改造扩宽，由于施工的需要，位于施工范围内的现有绿化带内植被将被移除，施工期临时占地也会造成地表植被的破坏；路面施工会有大量的人流、车流进入，如果施工管理不善，将对施工场地周围的绿化带及其他植被产生的不利影响，甚至导致其消失；同时新增部分耕地占地，导致评价区耕地面积下降，农作物产量下降，对附近村民生活带来一定不便。 ①植物生物量损失 本项目工程占地见表7-5。 参照环境影响评价工程师考试教材——《环境影响评价技术方法》一书中介绍的地球上生态系统生产力一览表来确定本项目涉及的生态系统的生产力情况：农田生产力按照644g/m2·a；生物量损失量：农田1.1kg/m2。 表7-5 工程永久占地导致的植被生产力、生物量损失估算 植被类型 耕地 合计 永久 占地 面积(m2) 21200 21200 损失生产力(t/a) 13.65 13.65 生物量的损失(t) 23.32 23.32 由表7-5可以看出，工程永久占地将造成评价范围内生态系统生产力损失约13.65t/a，项目的生物量的损失为23.32t。对评价范围植被的影响相对较小，对整个评价区内自然生态系统体系来说属于可以承受的范围内。 ②工程占地对沿线植物物种多样性的影响 本次改扩建道路评价区内植物种类较少，物种多样性指数不高。现有道路沿线植被均为人工植被，人为干扰极大。根据调查，沿线群落的生物多样性特点是：乔木层物种单一，主要以人工绿化植物为主。由于道路沿线群落植物种类均为区域常见和广布种，且沿线部分地区为农田生态区，因此工程施工对沿线生物多样性的影响相对较小。 ③外来物种对当地生态系统的影响 工程人员进出评价范围，工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于外来物种比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退。 ④对珍稀濒危保护植物的影响 根据现状调查，通过现场实地调查和查询相关文献资料，本项目道路中心两侧200m内未发现重点保护植物和古树名木。 因永久占地无法就地恢复的植被，通过强化可绿化区域的植被进行异地补偿，也可通过加强垂直绿化和隙地绿化适当补偿，减少项目造成的生态植被影响。道路运营后，项目评价区的植被和生态环境将会朝着良性循环方向发展。 （3）对沿线陆生动物的影响分析 本项目是在旧路上改造，且沿线人工开发活动显著，评价区域内陆生动物以家禽、家畜为主，常见鸟禽种类主要有麻雀、喜鹊、蟾蜍、蛇类等，工程沿线没有需要保护的野生动物分布。评价区域内陆生动物对于现有人类活动影响下的生存环境具有一定的适应性。工程建设不会改变道路两侧环境特征，不会干扰现有动物的正常活动，也不会对其生活习性造成显著改变，本项目对野生动物的影响较小。 （4）对水域生态的影响分析 桥梁水域桩基施工会引起局部水域水体浑浊，暂时破坏了原有的水生生物栖息环境，使生活在施工水域附近的水生生物发生迁移或死亡。本项目桥梁下部结构施工时要安排在枯水季节，且采取围堰法进行水域施工，施工区域范围较小且与外界隔离，影响的水域范围较小；本项目施工水域未发现珍稀水生生物物种，随着施工的结束，施工对水域水质的影响结束，水生环境可以迅速恢复到施工前的状态，原有水生生态系统也会得意迅速恢复。因此，本项目施工对水生生物的影响较小。 （5）对农业生产的影响 ①对耕地资源的影响 占用耕地补偿制度是国家实行的一项保护耕地法律制度。它是指非农业建设经批准占用耕地，占用多少，就必须开垦多少与所占用的耕地数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应依法交纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用耕地补偿制度是实现耕地占补平衡的一项重要法律措施。 工程占地将使土地利用价值发生改变，工程永久占用耕地将导致一定时期内耕地面积减少，农作物减产。本项目建设永久占用耕地21200m2，具有不可逆性，将对土地资源造成一定程度的影响。针对占用耕地，建设方拟在建设预算中预留复垦费等措施来保证占补平衡。从工程整体占地来看，工程永久占地的影响对道路沿线整体土地利用影响较小，不会显著改变沿线土地利用格局。同时，项目建成后，通过补偿，可以有效减少或弥补本项目建设带来的农业损失，实现占补平衡。 ②对土壤农作物的影响分析 路基施工时，若两侧不同时开挖临时边沟，雨季则易造成对农田的冲刷及灌渠淤积。特别是在路基施工中的石灰土路基垫层施工中，如遇暴雨可能将石灰冲入沿线灌溉水体和农田。施工材料堆场如果不采取防护措施，也可能会被风吹或者被雨水冲入附近水体和农田。散货施工材料运输过程中如果不采取防护措施，也会被风吹到沿线的农田。上述因素都可能对沿线水体和土壤产生影响。施工过程中，石灰和水泥pH值一般为8~10，一旦直接进入农田，将造成土壤板结，导致农田土壤碱化，降低土壤质量，进而影响农作物的生长。 施工期间，施工场地周边农作物将受到扬尘影响，如水泥、石灰、土方扬尘等，会降落到农作物的叶面上，堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓，生产力下降，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。 （6）景观影响分析 施工期由于临时建筑及工程施工活动频繁，对作业区景观环境影响较大。由于作业区多集中于用地范围内，工程直接影响范围相对较小，但施工场地及作业活动由于改变原有地貌景观，可能产生视觉污染。主要表现为： ①拆除的建筑材料及固体废物的堆放等破坏原有城市景观，其色调、外形均与现代城市景观不协调； ②施工扬尘及弃土除对空气造成污染外，也改变了城市洁净的形象，使原本具有现代都市特征的建筑披上一层灰蒙蒙的色彩，植物清新的绿色也变得暗淡； ③施工期临时工程设施等对区域景观环境形成不和谐的视觉污染。 但是这些影响是暂时的，并且可以通过有效的管理手段将不利影响降到最低程度。 2、营运期环境影响分析 道路工程营运期对周围环境的影响主要是公路汽车尾气和交通噪声。 建设项目运营期大气污染物主要来自道路汽车尾气。 （1）扩散模式的选择 参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），对工程项目两侧NO2、CO的浓度进行预测评价。 ①当风向与线源垂直（θ=90°）时，其地面浓度扩散模式如下： 式中： C 垂直—地面浓度，无限长线源的浓度与横风向位置无关，mg/m3； Qj—气态j 类污染物排放源排放强度，mg/（辆·m）； U—预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s； h—有效排放源高度，m； бa—常规垂直扩散参数，m； a，b—分别为回归系数和指数； бz0—由于汽车运动所形成的初始垂直扩散参数，m； бz—铅直风向扩散系数，m。 ②当风向与线源平行（θ＝0°）时，其地面扩散模式如下： 式中： C 平行—地面浓度，无限长线源的浓度与顺风向位置无关，mg/m3； r—微元至测点的等效距离，m； e—常规扩散参数比； y—线源微元中点至预测点的横风向距离，m； z—预测点至地面高度，m； бy—水平横风向扩散系数，m； 其余符号同前。 （2）预测模式中的参数确定 ①风向与道路夹角按照90°（垂直）和0°（平行）选取。 ②评价区域多年平均风速为2.5m/s。 ③根据环评技术导则，计算时回归系数和指数值按D 类稳定度向不稳定提 级后取值。 ④路段预测中有效源高度，3.5m。 他参数的选取主要参照《公路建设项目环境影响评价规范》中的数值。 （3）预测结果 本工程投入运营后在D稳定度下NO2、CO贡献值浓度计算结果见表7-5。 表7-5 大气影响预测结果（单位：mg/m3） 路段 距离 NO2 CO 2020年 2027年 2035年 2020年 2027年 2035年 张江公路（开发区段） 10 0.0757 0.0871 0.1207 0.9485 0.9754 1.0738 20 0.0734 0.0837 0.1140 0.9439 0.9682 1.0572 30 0.0716 0.0809 0.1084 0.9400 0.9621 1.0432 40 0.0700 0.0786 0.1038 0.9367 0.9570 1.0314 60 0.0675 0.0748 0.0963 0.9314 0.9489 1.0127 80 0.0656 0.0720 0.0907 0.9275 0.9427 0.9981 100 0.0642 0.0698 0.0864 0.9244 0.9379 0.9873 120 0.0630 0.0681 0.0829 0.9219 0.9340 0.9785 140 0.0621 0.0667 0.0801 0.9199 0.9309 0.9712 160 0.0613 0.0655 0.0778 0.9182 0.9283 0.9651 180 0.0606 0.0645 0.0758 0.9168 0.9260 0.9600 200 0.0601 0.0636 0.0741 0.9155 0.9241 0.9557 （4）影响预测结论 A、汽车尾气所排污染物对地面浓度的贡献值随距离变化衰减显著。 B、营运初期（2020年）、营运中期（2027年）、营运远期（2035年）交通汽车尾气污染物NO2、CO各时段均未出现超标现象。 C、运营初期（2020年）汽车尾气污染物NO2、CO对敏感点（竹东村）贡献值分别为0.0675mg/m3，0.9314mg/m3；运营中期（2027年）汽车尾气污染物NO2、CO对敏感点（竹东村）贡献值分别为0.0748mg/m3，0.9489mg/m3；运营远期（2035年）汽车尾气污染物NO2、CO对敏感点（竹东村）贡献值分别为0.0963mg/m3，1.0127mg/m3。 由此可见，本项目建成通车后CO、NO2对周围空气环境均影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目营运期对水环境的影响主要来自路面径流。路面径流经市政雨水管网收集后就近排入附近河道，不会产生雨水漫流的现象，避免形成雨涝。 根据工程分析，路面径流污染物以COD、SS和石油类为主，形成初期污染物浓度较高，但随着降雨历时的增加，径流中污染物的浓度迅速降低，总体而言，径流中的污染物平均浓度维持在较低的水平。路面径流对受纳水体的影响，在降雨初期，路面径流进入市政雨水管网排入受纳水体，随着水体的湍流混合，污染物迅速在整个断面上混合均匀。根据南通类似地区的预测计算结果，路面径流携带污染物对水体水质的影响甚微，一般水体中污染物的增幅小于2%，路面径流排入不会改变水体的现状水质。 综上所述，本项目运营期路面径流排放对地表水环境的影响较小。 （3）声环境影响分析 ①车流量 建设项目营运期的主要噪声为汽车行驶时产生的交通噪声，它包括排气噪声、发动机噪声及轮胎与地面之间的摩擦声。建设项目设计车速平均为60km/h，特征年预测车流量见表7-6。 表7-6 特征年各类车流量预测值 （单位：辆/时） 年份 路段 2020年（近期） 2027年（中期） 2035年（远期） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 小型 中型 大型 张江公路（开发区段） 昼间 77 154 77 92 184 92 138 276 138 夜间 19 38 19 23 46 23 34 68 34 ②预测模式 第类车辆噪行驶于昼间或夜间，使预测点接受到的交通声值为： 式中：——第类车辆的平均辐射声级，dB； ——第类车辆昼间或夜间的平均小时交通量，辆/时； ——各类车辆的平均行驶速度，km/h； ——的持续评价时间，h； ——第类车辆行驶噪声，昼间或夜间在距有效车道处的预测点的距离衰减值，dB； ——公路纵坡引起的交通噪声修正量，dB； ——公路路面引起的交通噪声修正量，dB； ——分别表示靠敏感点一侧公路向右方向行驶车辆情况和远离敏感点一侧公路向左方向行驶的车辆情况； ——公路变曲线或有限长路段引起的交通噪声修正量，dB； ——公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量，dB； ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB。 ③预测结果 建设项目不同年份离道路中心线不同距离的交通噪声预测值列于表7-7。 表7-7 离道路中心线不同距离的噪声预测值 （单位：dB(A)） 时段 与道路中心线距离（m） 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2020年 昼间 62.5 59.9 57.3 55.7 54.5 53.5 52.7 52.0 51.3 50.7 夜间 53.9 51.3 48.7 47.1 45.8 44.9 44.1 43.3 42.7 42.1 2027年 昼间 62.7 60.1 57.5 55.9 54.7 53.7 52.9 52.2 51.5 50.9 夜间 54.1 51.6 49.0 47.3 46.1 45.1 44.3 43.6 42.9 42.4 2035年 昼间 63.1 60.5 57.9 56.3 55.1 54.1 53.3 52.5 51.9 51.3 夜间 54.7 52.1 49.5 47.9 46.6 45.7 44.8 44.1 43.5 42.9 表7-8 敏感点声环境质量预测结果 敏感点名称 桩号 距中心线/道路边界线距离m 路基高差m 预测点 交通噪声贡献值（dB(A)） 环境标准值 超标量（dB(A)） 近期 中期 远期 近期 中期 远期 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 竹东村 K1+500 71.5/45 0.2 一层 56.5 47.9 56.7 48.2 57.1 48.7 60 50 0 0 0 0 0 0 由于建设项目道路设置有绿化带，可以起到一定的降噪效果。因此总的来说，本项目沿线道路交通噪声对周围环境的影响较小。 为进一步降低公路交通噪声对沿线各敏感点的影响，确保噪声达标，建议建设单位采取如下降噪措施： a、加强公路保养，经常维持路面的平整度，采用吸音性能好的沥青材料。线形设计上控制纵坡、平曲线半径和竖曲线半径； b、为使环境进一步改善，在路两侧一定范围内种植行道树。限制车辆的速度。 各路段达标距离见下表 表7-9 各路段达标距离表 路段 时段 达标距离（m） 距离中心线 距离路边界线 4a类 2类 4a类 2类 K1+100-K2+500 2020年 昼间 6 30 - 3.5 夜间 17 37 - 10.5 2027年 昼间 7 31 - 4.5 夜间 18 39 - 12.5 2035年 昼间 7 33 - 6.5 夜间 20 42 - 15.5 4a类 3类 4a类 3类 K0+000-K1+100; K2+500-K5+753 2020年 昼间 6 14 - - 夜间 17 17 - - 2027年 昼间 7 14 - - 夜间 18 18 - - 2035年 昼间 7 15 - - 夜间 20 20 - - (2)运营期 运营期内，在不考虑其他障碍物的情况下：营运初期，道路边界线10.5m 外可以满足2 类标准；营运中期，道路边界线12.5m 外可以满足2 类标准；营运远期，道路边界线13.5m 外可以满足2 类标准；垂向声级值随高度先增加后逐渐减少；位于4a 类区的敏感点昼夜间均达标。 本项目建成营运后，车辆交通噪声对沿线敏感点普遍会产生影响，多数敏感点交通噪声影响比较严重，必须采取必要的减噪措施，以减少道路营运对沿线声环境质量的影响。针对上述敏感点具体情况，本次评价过程中将会提出相应声环境保护措施，具体采取的声环境保护措施见章节6.2.4。 （4）生态环境影响分析 项目所在周边区域已规划为物流用地及港口用地。完工后，道路沿线进行绿化建设，可以使得该区域原有的绿化环境得到改善，从而促进该区域生物多样性的变化。总体而言，由于道路沿线生物多样化程度低，无生态敏感区，不涉及脆弱生境，建成后基本不会对景观环境造成不良影响；河道工程将畅通水系，建设适应城镇需要的河网体系，河道配合适当的水生态修复工程，城镇河网的水生态环境将会逐步建立和完善，出现新的水生生物体系。同时在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。施工过程中将有部分挖方和填方工程，造成裸露、杂乱和凌乱。在雨季的气候条件下还会产生水土流失，这些将对景观环境都会造成一定的破坏。项目施工对植被的影响很小。河道项目施工期应控制施工强度和作业时间，有效防止水土流失，不会改变项目所在区域内生态环境中水和土地的理化性质，施工期对生态环境影响不大。 综上分析，本项目建设所在区域开发区，现有的生态系统结构基本上与人类活动相适应，项目营运期对生态环境生物多样性的影响不明显。 （5）环境风险影响分析 本项目跨越河流虽然规模较小，不具有饮用水功能，但对项目沿线农业生产具有重要作用。发生危化品运输车辆翻车、泄漏事故，对水体水质影响较大，会产生一定的社会影响。因此，风险防范结合道路、桥梁主体工程设计，采用工程措施和管理措施相结合的方式。 1）工程设计要求 ①在桥梁两端设置限速和禁止超车标志，防止交通事故的发生；在桥梁所在航道两侧设置警示牌，提醒过往船舶注意安全行驶，避让桥墩； ②在桥梁段两侧设置防撞护栏，要求护栏防撞等级较高，避免事故车辆冲入河中； 2）危险品运输管理措施 ①道路运营单位应严格执行《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》等法律法规关于危险化学品道路运输的有关规定，贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》（交公路发[2002]226号）的相关要求。遇有危险化学品运输车辆应重点检查相关登记报批证明，运输人员上岗资格证，危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况说明和必要的安全防护设施。严禁超载车、“三证”不全车辆上路行驶。 ②危险化学品运输车辆必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，事先向当地路政管理部门报告，由路政管理部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守规定的行车时间和路线。 ③道路投入运营后，运营单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报地市级人民政府中负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 ④日常加强对应急人员的建设和应急设备的维护，确保应急系统时刻处于良好状态。 ⑤道路运营部门应加强与南通市农林水利部门的沟通协调，建立与道路跨越河流下游水闸管理站的联动机制。一旦发生事故，及时通知下游闸门关闭，控制事故径流污染的影响范围。 3）应急预案 本项目为南通市路网系统一部分，风险事故应急遵循《南通市处置道路交通事故应急预案》中相关要求，由南通市处置道路交通事故应急指挥部统一处理。 ①应急处置措施 当危险化学品发生泄漏事故时，通知交警部门和消防部门，进行交通管制，涉及桥梁时及时围堵打捞掉入水体中的储存危险化学品的容器； 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护； 进入现场求援人员必须配备必要的个人防护器具； 如果泄漏物是易燃易爆的，事故中必区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，安排事故波及人员的撤离； 如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离； 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 泄漏源的控制： 围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐发生液体泄漏时，要及时堵住泄漏处，防止物料外流污染环境。 稀释与覆盖：向害物蒸气云喷射雾状水，加速气体想高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 收集：将泄漏处的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的物料，冲洗水排入截留边坡，根据危险品的性质采取进一步的处理措施。 在经过事故初始评估后，若事故规模较小，大桥人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若大桥人员、设备不具备处理的能力，应立即启动区级应急预案。 ②事故应急响应 A、应急响应程序 a、预测：各级突发公共事故日常机构应建立科学的监测预报体系。有计划地定期组织事故演练，增强应急救援队伍对突发事故现场的应变能力。对油品（主要为油类）运输的各环节事先编制预控方案，加强对重点部位的监控，指定专人负责检查落实情况，把事故隐患消灭。 b、预警：按照油品运输事故的严重性和紧急程度，分为四级：一般（Ⅳ,兰色表示）、较大（Ⅲ，黄色表示）、重大（Ⅱ，橙色表示）、特大（Ⅰ，红色表示）。各级突发公共事故领导小组应根据不妥大预警级别作出相应的响应。 c、报告：健全危险货物运输突发事故的报告制度，明确信息报送渠道、时限、范围和程序，明确相关人员的责任、义务和要求，严格执行24小时值班制度，保障信息渠道畅通、运转有序。 一般事故应在0.5小时内向事故段的乡镇公共事故领导小组报告；较大事故应在15分钟内向事故段的乡镇公共事故领导小组报告。 重大、特大事故应在第一时间向南通市公共突发事故领导小组报告，并在2小时内书面上报南通市公共突发事故领导小组。 一般事故应同期向所在地政府和市级相关部门报告，较大事故应同期向市政府报告，重大事故应同期向省政府报告，特大事故应同期向国务院有关部门报告。 B、应急处置 预案启动与终止：由应急领导小组负责人根据现场情况，判断预警级别，发布启动预警命令。预案启动后，应急领导小组的所有成员立即进入工作岗位，各项抢险设施、物资必须立即进入待命状态。事故处置完毕后，也应当由应急领导小组负责人发布终止命令。 基层单位接到报告后，在应急预案启动前，依据事故的严重性、紧急性、可控性，必须立即进行人员救助及其它必要措施，防止事故向附近蔓延和扩大，必要时可以越权指挥应急处置。 C、事故救援行动要点： 监控部门：各监控分中心监控员接到信息应及时向基层突发事件领导小组报告，并实时跟踪、记录（电话、摄像、录像）。按突发事故领导小组指令向有关路段的可变情报板、可变限速标志牌等发布信息，当交通恢复正常时，恢复这些装置的正常显示内容。 路政部门：事发地基层突发公共事故领导小组应将事故情况按规定及时向上级汇报，并按要求启动应急处置预案，根据事故情况采取先期处理措施，按规定做好事发现场安全布控，积极抢救伤员，紧急疏散人员，转移重要物资，维护现场秩序。 D、应急终止 在符合下列条件之一的，即满足应急终止条件。 a、突发事故环境污染现场得到控制，污染已经消除； b、污染源的泄露或释放已降至规定限值以内，所造成的危害已彻底消除，无继发可能；各种专业应急处置行动已无继续的必要。 E、应急终止后的行动 a、应急救援工作结束后，应急指挥部要指导有关部门及时查找事故原因，防止类似问题的重复出现。 b、有关主管部门于15天内负责编制突发事故总结报告，并按程序上报相关部门。 c、应急过程评价。一般环境事件由开发区环保局组织有关专家、各成员单位组织实施。涉及较大环境事件由省环保局组织有关专家，会同市政府组织实施；并按事故等级上报。 4）风险评价小结 本项目的环境风险主要为道路运输事故风险。本项目路线跨越水体下游无饮用水源保护区，当此类环境风险事故发生后，主要对附近农田灌溉用水构成威胁，影响当地农业生产。经估算，上述事故风险的发生概率很低，在采取一定的工程和管理措施后可进一步降低事故发生的概率和对环境的影响。因此，本项目的环境风险水平是可以接受的。 3、“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”一览表见表7-10。 表7-10 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称 张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 施工期 扬尘 粉尘 围栏封闭施工、路面清洁 达到要求 300 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 机械废气 CO、NOx 限制车速、路面清洁 达到要求 营运期 尾气 CO、NOx、碳氢化合物 - - 废水 施工期生活施工废水 闭水试验废水 COD、SS、NH3-N、TP 生活污水接管，施工废水及闭水试验废水经临时沉淀池沉淀后回用 不影响周边环境 75 噪声 施工期 设备、车辆噪声等 — 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；加强施工管理，合理安排作业时间；控制车辆鸣笛 达到环境管理要求 100 运营期 车辆噪声 — 加强公路保养，经常维持路面的平整度，采用吸音性能好的沥青材料；限制车辆的速度。 达到环境管理要求 200 固废 施工期 生活垃圾施工垃圾 收集、环卫清运等 安全处置 50 绿化及水土保持 — — 1941 环境风险事故 警示标志 — 2 吸油毡、围油栏等防护物资 — 2 加强危险品运输管理，防止交通事故的发生，并制定应急预案。 — 1 环境管理（机构、监测能力等） — — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计） — —— — “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 — — 区域解决问题 — — 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） — — 环保投资合计 2671

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘、CO、NOx、沥青烟 | 围栏封闭施工、路面清洁、限制车速 | 达到要求 |
|  | 运营期 | CO、NOx、碳氢化合物 | - | - |
| 水 污 染 物 | 施工期生活废水 | COD SS NH3-N TP | 生活污水接管 | 不影响周边环境 |
|  | 管道闭水试验废水 | COD SS | 施工废水经临时沉淀池沉淀后回用 | 不影响周边环境 |
|  | 运营期路面径流 | COD、SS、石油类 | 表面径流排入就近的市政雨水管网 | 不影响周边环境 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 收集、环卫清运 | 安全处置 |
|  |  | 弃方 | 运至政府指定的地点处置 | 安全处置 |
| 噪 声 | 施工期车辆噪声 | 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；加强施工管理，合理安排作业时间；控制车辆鸣笛。达到环境管理要求。 |
|  | 运营期车辆噪声 | 建设项目道路工程营运期的主要噪声源是汽车。汽车行驶时产生的交通噪声包括排气噪声、发动机噪声及轮胎与地面之间的摩擦声，交通噪声经距离衰减和绿化带降噪后，确保沿线噪声达标；绿化养护作业噪声控制好作业时间和强度，对周围声环境质量影响较小。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目为市政道路工程以及绿化工程项目。本项目的建设将使土地资源受到一定程度的损失，但是总体上对生态环境影响不大。本项目建设绿化面积共4.3万平方米，增加了道路景观带的欣赏价值，增加了开发区的绿化面积，营造绿色景观，大大地改善了开发区生态环境，其环境效益显著。 在项目施工期间，建设单位拟采取以下生态保护措施： （1）路基边坡填筑前先修建简易排水设施，在路堤坡角外开挖梯形排水沟。 （2）路基边坡填筑后必须在15日内实施防护工程，对普通路段的路堤边坡采用草皮防护，对浸水路基采用浆砌片石护坡防护。 （3）有较大土石方运动路段的施工应尽量避开雨季，施工单位应与气象部门保持密切联系，以便在降雨前采取必要的临时防护措施，雨季施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，填筑路堤时应随挖、随运、随填、随压，以保证路堤的质量。每层填土表面成2-5%的横坡，并应填平，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水。 （4）在路基、绿化工程开挖段、取、弃土点应备有一定数量的成品防护物，如草席等，在施工期间突然降雨时进行覆盖，防止土壤侵蚀。 （5）施工期绿化养护为节约水资源，修建雨水收集池，利用雨水，或取用附近河水养护植被。 |

# 结论与建议

一、结论 南通经济技术开发区于1984年12月经中国国务院批准设立，是中国首批14个国家级开发区之一，是国家环保总局授予的“ISO14000国家示范区”，是中国权威机构评出的跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强和跨国公司最佳投资的开发区，是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”，素有“江海明珠、风水宝地”之誉。 南通开发区现有的产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3+1”产业园的发展，预计2020年南通开发的产业结构转变为以装备制造、电子信息、精细化工、生物医药四大产业为主。 建设完善的配套设施和基础设施，实现产业项目和基础设施、经济和社会的协调发展，把保护与治理生态环境作为发展建设的重要内容，高度重视，严格实施，使生态环境水平对经济发展始终具有足够的承载能力，打造生态工业园区。 本路段位于东方大道以东，星湖大道以南，苏通园区(农场中心河)以北， 223 省道以西，距东方大道 2.7km。东方大道距 223 省道 7km 范围内无南北向主干路，路网密度低。项目路的改造在响应规划的同时，能加密开发区东部路网，优化东部路网结构，解决苏通园区东部片区、金属工业园区、两个规划产业园对外出行问题。张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目已于2018年11月21日通过南通市经济开发区行政审批局核准（通开发行审投资(2018)57号）。 建设项目主要内容有：张江公路开发区段工程北起星湖大道、南至南通开发区农场中心河桥，道路全长5.75千米，道路红线宽53米。路线先后跨越天星横河、原后丰村中心横河、圩田北三级河、圩田南三级河、中心分场北匡河，布置桥梁五座。 本项目起点红线中线相对星湖大道以北张江路已改造段中心线向西错位 15m，衔接不顺，本阶段已将线位向东微调，与星湖大道以北已改造段平顺衔接。其余段落均按道路红线布设平面线形，基本与老路线形一致，局部路段(K0+850～K2+600)，根据道路红线对老路裁弯取直改线。 建设项目拟开工日期为2019年6月，施工期10个月，于2020年4月可建成竣工。 1、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 建设项目为市政道路工程、河道工程、管道工程和绿化工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于国家鼓励类中的城市公共交通建设项目、城镇供排水管网工程、城镇园林绿化及生态小区建设、城市燃气工程等。建设项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及其修改单和《南通市工业结构调整指导目录》中限制和淘汰类项目。建设项目符合《江苏省城市绿化管理条例》（2003年修正）等相关要求。建设项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 建设项目用地性质属于市政公用用地。因此，建设项目符合当地的用地规划和环境规划要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降。 （1）市政道路工程 ①废气 市政道路工程大气污染源主要来自施工期土石方和建筑材料所产生的扬尘、沥青路面铺设过程中产生的沥青烟气和营运期汽车尾气。施工期废气排放周期较短，采取洒水、避开大风天气、围挡等必要有效措施后，对周围大气环境影响较小。营运期汽车尾气主要污染物的排放不会使项目沿线周围环境空气中NOx、CO的浓度超标。因此，项目对周围大气环境影响可接受。 ②废水 道路新建工程废水主要来自于施工期施工人员的生活污水、施工废水及闭水试验废水。生活污水经污水管网排入污水处理厂集中处理，施工废水及闭水试验废水经沉淀池处理后回用，对周围水环境影响较小。营运期路面径流污水，经道路两侧窨井及排水管后分散进入各河道，对周围水环境影响较小。 ③噪声 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，采取有效措施，夜间打桩机等高噪声设备严禁使用，道路项目噪声对周围环境的影响较小。营运期主要噪声为汽车行驶时产生的交通噪声，道路设置有绿化带，可以起到一定的降噪效果。因此总的来说，本项目沿线道路交通噪声对周围环境的影响较小。 固废 道路新建工程产生的固体废物主要来源于施工期施工人员日常生活产生的生活垃圾和筑路过程产生的废弃物。对施工人员的生活垃圾应加以收集，由当地环卫部门统一收集作填埋处理；对弃方应及时清运到需要填方的路段加以利用，不能利用的弃方运送至政府指定地点处置。施工期固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小。 综上所述，建设项目的建成将使南通市经济技术开发区市政基础设施得到改善，对可以形成疏密有序的路网，解决道路交通瓶颈的压力；可以提高区域雨水排放能力，保证入驻企业的防汛排涝需求；通过建设污水管网，保证入驻企业的各类污水能够收集到污水处理厂集中处理，避免污染水环境；通过增加公共绿化面积，提高环境质量。本评价认为，从环境保护的角度看，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强道路保养，经常维持路面的平整度。 2、做好水土保持工作，加强边坡防护管理。 3、加强绿化质量监督管理，合理安排绿化养护作业。 4、加强生态建设。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 关于同意张江公路改造（星湖大道～农场中心河）工程项目建议书的批复 附件二 建设单位营业执照 附件三 委托书 附件四 建设单位确认函 附图一 建设项目地理位置图 附图二 南通市城市综合交通规划2012-2020 附图三 建设项目道路红线图 附图四 建设项目周边概况图 附图五-1道路周边200m范围图 附图五-2道路周边200m范围图 附图六 南通市生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

埋筑路基

市政管网铺设

基层施工

路面工程

绿化

扬尘、噪声

扬尘、沥青烟、噪声、废水、固废

扬尘、噪声、废水、固废

扬尘、噪声、废水、固废

扬尘、噪声、废水、固废

原路面处理

扬尘、噪声、废水