岳环云分评〔2019〕5号

# 关于岳阳市焕洁再生资源有限公司年产60万吨砂石骨料生产建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市焕洁再生资源有限公司：

你单位《关于申请对岳阳市焕洁再生资源有限公司年产60万吨砂石骨料生产建设项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你单位岳阳市焕洁再生资源有限公司年产60万吨砂石骨料生产建设项目位于岳阳市云溪区陆城镇滨江村刘家组，总占地面积约25334m2。项目总投资905.4万元，其中环保投资70万元，占总投资的7.73％。由于项目原厂房设施老化且未开展环境影响评价工作已于2019年3月1日被岳阳环境保护局云溪区分局责令停建并处罚（岳环云罚决〔2019〕1号），建设单位已按要求将原有生产设备委托专业机构拆除并将场地进行平整，新建一条年产60万吨砂石骨料生产线，故该项目属新建项目。项目主要建设内容为：新建堆场、生产厂房、生活用房、办公用房、门卫室及一条年产年产60万吨砂石骨料生产线等。项目主要原辅材料为：矿渣、水。项目主要产品为：砂石骨料。

根据托山东君恒环保科技有限公司编制的《岳阳市焕洁再生资源有限公司年产60万吨砂石骨料生产建设项目环境影响报告

表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位按照环影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

2、废气污染防治工作。项目营运期废气主要为铲装扬尘、运输扬尘、堆场扬尘、生产线粉尘和食堂油烟。其中铲装扬尘通过高压细水雾喷淋技术降低排放；运输扬尘通过道路硬化、定期洒水，及封闭式车斗减少排放；生产线粉尘通过喷雾及密闭收集至布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由排烟管道后外排。项目废气须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放标准；食堂油烟须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。

3、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为生活废水、清洗废水、抑尘废水及初期雨水。其中清洗废水循环使用不外排；生活污水经隔油池及化粪池处理后用于周边农林灌溉；抑尘废水经大气蒸发及物料损耗减少排放；初期雨经沉淀后回用于生产。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。项目营运期主要固体废物为收集的粉尘、沉淀池污泥、生活垃圾、废矿物油及其沾染物等。其中废矿物油及其沾染物须交由有资质的单位安全处置并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求标识储存并建立管理台帐；收集的粉尘、沉淀池污泥等一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，项目选址须满足国家相关规定的生态敏感点卫生防护距离，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送山东君恒环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局云溪区分局

2019年3月18日