开放式冷水机是深圳川本斯特制冷备有限公司的主推产品之一，采用名牌压缩机及电气控制元件加工制造，配备高效优质铜管制作之蒸发器和冷凝器，结构紧凑，制冷量高，效率好，易于清洗和维护

开放式系列工业冷水机具有多种规格，制冷范围从2408Kcal/h--- 175380Kcal/h，冻水温度范围调节为5-20℃,特殊要求出水温度可达到-50℃以下。机组配有热力膨胀阀、电机过载保护、电源相序保护、高低压力何护、安全阀等保护装置，各种部件组合完美，可在实际工况中发挥最大功效，机组广泛应用于塑胶、电子、化工、电镀、医药、食品等场所。

此系列机型可定做超低温型（可低至零下40度）

水冷式开放式设计，可安装机房内，无水箱型，具备水冷式箱型机组的优良性能。

开放式冷水机工作原理图

连接示意图

开放式冷水机各种型号参数

开放式冷水机参数一

| 类别 | 机器 型号 | CBE- 9WLO | CBE- 12WLO | CBE- 16WLC | CBE- 19WLO | CBE- 25WLO | CBE- 31WLO | CBE- 37WLO | CBE- 47WLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
|  | Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| 压缩机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
| 电源 | 3~ 380V 50HZ |
| 冷媒 | R22 |
| 冷 凝 器 | 冷却水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
|  | 冷却管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ |
|  | 方式 | 壳管式冷凝器 |
| 冷冻水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 压力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 蒸 发 器 | 冷冻水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
|  | 冷冻水管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ |
|  | 方式 | 壳管式蒸发器 |
| 机器 尺寸 mm | 长 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
|  | 宽 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 620 | 620 |
|  | 高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |

工作范围:

冰水出水温度范围：5---20℃

冷却水出水温度范围;15-35℃

开放式冷水机参数二

| 类别 | 机器 型号 | CBE- 62WLO | CBE- 78WLO | CBE- 93WLO | CBE- 112WLO | CBE- 124WLO | CBE- 140WLO | CBE- 155WLO | CBE- 186WLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
|  | Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| 压缩机功率 | kw | 7.5x2 | 9.0x2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 9.0x4 | 7.5x2+9.0*2 | 9.0x4 | 9.0x5 |
| 电源 |  | 3~ 380V 50HZ |
| 冷媒 |  | R22 |
| 冷 凝 器 | 冷却水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 |
|  | 冷却管径inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ |
|  | 方式 | 壳管式冷凝器 |
| 冷冻水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|  | 压力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 蒸 发 器 | 冷冻水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|  | 冷冻水管径inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ |
|  | 方式 | 壳管式 |
| 机器 尺寸 mm | 长 | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
|  | 宽 | 630 | 630 | 650 | 650 | 700 | 700 | 720 | 750 |
|  | 高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

工作范围:

冰水出水温度范围：5---20℃

冷却水出水温度范围;15-35℃

选择“川本”！就是选择正品

欢迎来电咨询！

售后服务

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。

4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；   负责产品终身维修服务；

5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；

6、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。。

7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

本公司生产经营范围

冷水机系列：工业冷水机、螺杆式了冷水机组、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、冷油机及非标制冷设备。

空调系列：水冷柜式空调机、恒温恒湿机、干燥除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱等。

模具恒温系列：水式模温机、油式模温机、350℃超高温油温机、180℃超高温水温机、双机一体模温机、高光模温机。

周边辅机设备：工业冷却塔、塑料破碎机、料斗干燥机、立式混色机、吸料机、打包机到等设备