# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司 |
| 法人代表 | 张树强 | 联系人 | 张树强 |
| 通讯地址 | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园（大河塔镇西尧则村瑞森焦化厂西侧） |
| 联系电话 | 18791425056 | 传真 | 无 | 邮政编码 | 719003 |
| 建设地点 | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园（大河塔镇西尧则村瑞森焦化厂西侧） |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改审发〔2018〕130号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2524煤制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 45332 | 绿化面积 （平方米） | 9066.4 |
| 总投资 （万元） | 11172 | 其中：环保投资（万元） | 218.35 | 环保投资占总投资比例 | 1.95% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、建设项目的特点 榆阳区位于陕西省北部、毛乌素沙漠南缘、无定河中游。境内煤炭资源储量为485.07亿吨，含煤面积达5676km2，占到总面积的80%，区境北部是榆神矿区的重要组成部分，煤炭储量320亿吨，含煤面积2951km2，一般埋深150~250m，主采煤层为4层，可采总厚度达15m，有着埋藏浅、煤质好、发热量高的特点。发展洁净煤技术，优化产品结构，提高煤炭产品的附加值，是煤炭行业发展的趋势，是提高能源效率、减少环境污染的重要途径。 型煤是一种或多种性质不同的煤炭按着本身特性经掺混一定比例的粘合剂、固硫剂，使其发热量、挥发分、固硫率等技术指标达到预定的数值，经过混配成型、烘干等工艺过程加工成具有一定几何形状和冷热强度并有良好燃烧和环保效果的固态工业或民用燃料，是符合煤炭清洁高效利用的新型煤炭利用方式。 为了有效遏制榆林市榆阳区燃煤污染，切实改善大气环境质量，榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司充分利用区域兰炭末及煤粉资源优势，在榆阳区金鸡滩循环经济产业园新建一条年产20万吨型煤生产线。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）等法律法规文件的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司于2018年9月委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位立即组织专业技术人员进行现场踏勘收集有关资料，按照相关环评技术规范要求，编制了该项目环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于“鼓励类”中“三、煤炭：4、型煤及水煤浆技术开发与应用”中的项目；2018年8月14日，榆林市榆阳区发展改革局榆区政发改审发〔2018〕130号文对本项目进行了备案（详见附件2）。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）与金鸡滩循环经济产业园规划的相符性分析 金鸡滩循环经济产业园于2012年4月经榆林市委批准成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇、大河塔镇范围内，规划面积为41.8km2。金鸡滩循环经济产业园以建设和谐园区、生态园区、人居园区、服务园区为目标，科学规 划，统筹兼顾，坚持以工业项目为主体，以农业项目为补充，树立能源与资源综合利用、 工业农业互补、上下游产业配套的循环经济发展理念，全面加快“一带、三区、三基地” 建设，实现地企和谐共赢。园区以“煤电立园、化工兴园、生态绿园、新材料强园”为发展理念，已形成煤-电-甲醇-DMMMn和煤-电-铝-铝的下游型材、晶体等产业的产业链。同时，园区及周边拥有丰富的煤炭资源，铁路、高速公路、省道横贯园区，配套有3个铁路集装站、20余公里的铁路专用线、智能仓储物流等基础设施，通过输煤、输送铝液等通道直接为生产企业供应煤炭、铝液等基础材料。 本项目位于金鸡滩循环经济产业园内，为环保洁净型煤加工项目，与园区总体规划不冲突，已取得了榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会同意，并委托其向榆林市榆阳区发展改革局递交备案申请，该项目符合园区规划。 （3）项目“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于金鸡滩循环经济产业园，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量功能；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目利用周边兰炭企业的兰炭末及煤炭企业煤粉为原料生产型煤，有效解决了废料严重浪费和成型难问题，而且也减轻了兰炭末及煤粉直接运输造成的环境污染、资源浪费。不触及榆林市资源利用上线 | 符合 负面清单 本项目属于C2524煤制品制造，属于型煤及水煤浆技术开发与应用，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 （4）选址可行性分析 本项目位于大河塔镇西尧则村，占地面积45332m3，占地属工业用地。项目所在地属大河塔镇西尧则村集体所有，由榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司租用（租地协议见附件5），用于建设环保型煤加工厂。 项目用水由自备水井供给，供水条件能满足项目用水需要，供电由区域电网引入，供电有保障；区内交通便利，有利于物流的传输；区域内焦化厂及煤矿分布广泛，原料来源有保障。 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析表见表2，控制线检测报告见附件11。 表2 本项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 本项目涉及有条件建设区，建议与国土部门对接 正在与国土部门对接 城镇总体规划 建议与规划部门对接 为坐标偏移所致 产业园区总体规划 产业园区总体规划正在编制 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 以实地踏看结果为准 符合 由上表符合性分析结果可知，项目涉及到土地利用总体规划中的有条件建设区、城镇总体规划中的城市道路用地、基础设施廊道控制线（交通类）。根据现场踏勘，项目城市道路用地与基础设施廊道控制线（交通类）冲突面积部分为坐标偏移所致。项目占地不在生态红线范围内。因此，本项目选址合理。 二、项目概况 1、建设地点及四邻关系 本项目位于榆阳区金鸡滩循环经济产业园（大河塔镇西尧则村瑞森焦化厂西侧），项目中心地理坐标为东经109°57′42.82″，北纬38°35′49.87″。项目东北侧为瑞森煤化工有限公司，西南侧为方家畔煤业有限公司亨通洗煤厂、博瑞商贸有限公司，东侧为空地，西侧约750m处为S20榆神高速，周围交通便利。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、占地与总平面布置 （1）占地 项目占地面积45332m2，占地属工业用地。项目所在地属大河塔镇西尧则村集体所有，由榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司租用，用于建设环保型煤加工厂。 （2）平面布置 项目主要包括生产区、配送区、办公生活区三个区域。生产区布置在厂区东南侧，办公生活区布置在厂区西北侧，包括职工宿舍及办公楼等配套生活设施，东北侧建配电室、磅房等辅助用房，配送区建设在厂区西南侧。大门设置在西侧，厂区道路人流物流分开，满足项目生产、运输和消防的要求，使厂内外运输顺畅、行人方便。榆阳区主导风向为西北风，生活区布置在厂区西北侧，项目产生的粉尘对生活区影响较小。 综上分析，项目平面布置符合厂区总体规划布局要求，功能分区明确，厂区布局紧凑，人流、物流顺畅，生产管理方便。项目总平面布置见附图3。 3、劳动定员及工作制度 本项目总定员30人，年工作时间为300天，每天工作时间16h。 4、建设内容与规模 本项目总占地面积45332m2，总建筑面积22667m2，主要建设内容为新建20万吨/年型煤生产线一条，包括破碎混合车间（分为破碎区、搅拌区），成型干燥车间（分为成型区，烘干区），包装车间，原料库房，产品库房，配送储运区，生活服务区及其他配套生活生产设施。项目主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容 类别 项目 拟建内容 建设情况 主体 工程 破碎混合车间 建筑面积3600m2，长100m×宽36m×高11m，钢结构，分为破碎区和搅拌区，内置破碎机1台、筛分机1台、搅拌机2台。 新建 成型干燥车间 建筑面积为3500m2，长100m×宽35m×高11m，钢结构，分为成型区和烘干区，内置成型机2台，电热式烘干机2台。 新建 包装车间 建筑面积为3500m2，设置装袋机1台，用于型煤的包装。 新建 辅助工程 储 原料库房 全封闭原料库房1座，占地面积3600m2，长80m×宽45m×高11m，用于兰炭末、煤粉、粘结剂、固硫剂等型煤生产原料的储存，并设置有装载机、卸料斗等。 新建 产品库房 全封闭型煤产品库房1座，占地面积3934m2，长80m×宽49.2m×高11m，钢结构，用于堆放成品。 新建 配送储运区 占地面积1833m2，设置配货区及装卸搬运区 新建 地磅房 占地面积30m2，砖混结构，由操作间和过磅台组成 新建 公用 工程 供热 冬季办公生活区供暖使用电暖器供暖 新建 供电 由区域电网供应，厂内设低压配电室，引入10kV供电电源，经配电室变压，然后经低压配电线路供电到各用电场所。 新建 供水 采用厂区自备水井供水 新建 生活及办公区 新建办公生活楼，建筑面积1500m2，砖混结构 已建 环保 工程 废气 原料储存 项目原料卸料在原料库房内进行，原料库为钢结构密闭库房，内设4台通风机加强通风，内设置喷淋洒水装置1套 新建 破碎筛分 破碎筛分粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒排放 新建 原料转运 设置全封闭皮带走廊 新建 烘干粉尘 烘干机粉尘经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放 新建 型煤成品库 型煤成品装袋储存，库房密闭 新建 食堂油烟 设置净化效率不低于60%的油烟机，油烟经处理后引至楼顶排放 新建 废水 生活污水 项目无生产废水产生；项目厂区设卫生防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于场区绿化降尘等 新建 初期雨水 厂区设置1座250m3初期雨水池，地面硬化防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s 新建 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、基础减震，设备均布置在车间内，采用隔声门窗等；风机进出封口安装消声器，电机采用隔声罩等。 新建 固废 除尘灰 布袋除尘器收尘灰返回成型工序，回用于生产 新建 废机油 采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，委托有资质单位处理 废棉纱、生活垃圾 设置垃圾桶，废棉纱、生活垃圾一并收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 新建 地下水 旱厕、沉淀池、初期雨水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 新建 生态 绿化 厂区设置绿化林带，面积9066.4m2，绿化率20% 新建 5、主要生产设备 本项目主要设备有筛分机、破碎机、搅拌机、成型机等，主要设备及参数详见表4。 表4 型煤生产线主要生产设备 序号 名称 规格型号 数量（台） 1 主配料机 DLG4020 2 2 皮带输送机 B500-7M 4 3 双轴卧式搅拌机 / 2 4 双辊压球机 LSJ420A 1 5 成型机 10YQ 2 6 引风机 Y4-73N014D 2 7 鼓风机 / 1 8 立式电加热烘干机 / 2 9 除尘器 LN1800 2 10 包装机 LHG3608 1 11 筛分机 SZS520 1 12 破碎机 PEW1100 1 6、原辅材料及能源动力消耗 项目主要生产原料为兰炭末、煤粉、粘结剂及固硫剂四种，其中兰炭末、煤粉为主要原料，粘结剂、固硫剂作为辅料添加，投加量很少，兰炭末、煤粉、粘结剂、固硫剂比例约为46：31：1：1。兰炭末及煤粉主要来自当地兰炭厂及煤矿，区域内兰炭厂及煤矿分布广泛，原料来源可靠有保障，粘结剂和固硫剂主要从市场购入。项目原辅材料来源及用量见表5。兰炭末及煤粉主要成分见表6。 型煤粘结剂（也称为型煤粘合剂、型煤粘接剂、型煤复合粘结剂等）是将煤粉等粉状的燃料粘合（结）、加固在一起的，利于成型成块的调和剂；成型后保证型煤具有特定的形状 和性能的粉状或液态的型煤辅助原料；主要应用于型煤加工工艺中起到辅助作用。型煤粘合 剂是决定型煤质量的关键辅助原料。粘结剂主要成分见表7。 固硫剂一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂。本项目所用固硫剂为钙基固硫剂。钙基固硫剂具有来源广泛，价格便宜、对SO2具有较高的吸收能力，热化学性能稳定，与SO2反应生成硫酸盐在炉温下不易发生热分解，不产生臭味和刺激性有毒二次污染物质，加入量少，不影响工业锅炉炉窑对发热量的需求等特点。钙基固硫剂主要成分为石灰石（CaCO3）。石灰石为白色粉末，无臭、无味，露置空气中无反应，几乎不溶于水，不溶于醇，遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解，高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。钙基固硫剂经过一系列复杂化学反应，最后的产物是CaSO4·2H2O（石膏），是一种不溶于水的稳定物质，可用于建筑材料和水泥制作的原料。在化学固硫技术中，硫酸钙与灰渣一起排出炉外，固硫剂的固硫率为＞50.0%。 表5 原辅料及能源动力消耗一览表 原料名称 主要成分 吨产品消耗量 年用量 来源 兰炭末 / 0.582t/t产品 11.64万t/a 区域兰炭厂 煤粉 / 0.392t/t产品 7.84万t/a 区域煤矿 粘结剂 玉米淀粉 0.013t/t产品 0.26万t/a | 外购，储存于原料库房分区存放 固硫剂 石灰石 0.013t/t产品 0.26万t/a 外购，储存于原料库房分区存放 电 / 4.5kWh/t产品 90万kWh/a 区域电网 水 / 0.05m3/t产品 1万m3/a 厂区水井 表6 原料主要成分表 类别 水分Mad% 灰分Aad% 挥发份Vda% 全硫St,ad% 固定炭FCad% 兰炭末 ＜0.3 ＜5.5 ＜7.5 ＜0.28 ＞80 煤粉 ＜5 ＜7.5 ＜8 ＜0.32 ＞65 表7 粘合剂成分表 成份 膨润土 胶介质 吸水量 H2O 粒度 数据 ≥45% ≥5% ≥110% ＜10% ＜200目 7、产品方案 项目型煤生产线设计规模为年产洁净型煤20万吨，产品质量满足《洁净型煤》（DB61/350-2004）甲类区环保气化型煤质量要求，产品作为燃料工业型煤，规格根据实际情况由供需双方协议。产品质量见表8。 表8 产品质量标准 序号 《洁净型煤》（DB61/350-2004）质量要求 本项目 名称 符号 单位 甲类区 乙类区 丙类区 1 干燥基全硫 St，d % ≤0.70 ≤1.00 ≤1.2 ≤0.3 2 固硫率 Rs % ＞50 ＞45 ＞40 ＞50 3 干燥基灰分 A % ≤24 ≤5.5 4 收到基低位发热量 Qnet，ar M/kJ ＞21.5 ＞21.5 5 灰融性 ST ℃ ＞1250 ＞1250 6 全水分 Mt % ≤10.0 ≤3.0 7 干燥基挥发分 Vd % ≤10.0 ≤7.5 8 跌落强度 SSx % ＞65 ＞65 9 冷压强度 SCC N/个 ≥440 ≥440 10 热稳定率 Ts % ＞55 ＞55 11 破碎性 Rp % ＜10.0 ＜10.0 12 | 疏水性 H h ≥72 ≥72 注：St、Rs、A、Qnet、ST 为强制性 8、物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡见表9，项目硫平衡见表10，型煤生产水平衡见表11。 表9 项目物料平衡表 输入 输出 名称 数量（万吨/年） 名称 数量（万吨/年） 兰炭末 11.64 型煤 20 煤粉 7.84 排放粉尘及其他损失 0.15 粘结剂 0.26 蒸发水分 0.85 固硫剂 0.26 新鲜水 1 合计 21 合计 21 表10 项目硫平衡表 序号 投入 序号 产出 原料名称 硫分比例（%） 硫分含量（万t/a） 产品名称 硫分比例（%） 硫分含量（万t/a） 1 兰炭粉 0.28 0.0326 1 型煤 0.29 0.0578 2 煤粉 0.32 0.0251 2 / / / 合计 0.0578 合计 0.0578 表11 型煤生产水平衡表 序号 投入 序号 产出 原料名称 水分比例（%） 水分含量（万t/a） 产品名称 水分比例（%） 水分含量（万t/a） 1 兰炭粉 0.3 0.035 1 型煤 2.87 0.575 2 | 煤粉 5 0.39 2 水蒸气损失 / 0.85 3 新鲜补充水 / 1 3 / / / 合计 1.425 合计 1.425 9、公用工程 （1）给排水 本项目用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水。水源来自于自备水井，年用量为12398m3/a，日最大用水量为53.41m3/d。 生产用水：成型工序用水量为0.05m3/t产品，总用水量为33.33m3/d（10000m3/a）。 生活用水：根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）陕北地区乡镇居民用水按65L/d·人计，全厂劳动定员30人，生活用水量为1.95m3/d（585m3/a）。 绿化用水：本项目绿化面积9066.4m2，绿化用水量按2L/m2·d计，年绿化次数按100d计，则绿化用水量18.13m3/次（1813m3/a）。 项目运营期不产生生产废水。生活污水产生量按用水量的80%计，为1.56m3/d（468m3/a），经沉淀池后用于厂区及道路洒水抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 本项目用、排水量见表12，项目水平衡图见图1。 表12 项目用水、排水情况 序号 名称 日最大用水量 （m3/d） 损耗量 （m3/d） 剩余水量 （m3/d） 备注 1 生活用水 1.95 0.39 1.56 用于洒水抑尘，不外排 2 生产用水 33.33 28.33 5 产品带走 3 绿化用水 18.13 18.13 / 4 合计 53.41 46.85 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供热 本项目办公生活区面积较小，办公生活区冬季取暖采用空调，型煤烘干采用电热式烘干机。 （3）供电 由区域电网供应，厂内设低压配电室，引入10kV供电电源，经配电室变压，然后经低压配电线路供电到各用电场所。 10、主要经济技术指标表 本项目主要经济技术指标见表13。 表13 项目主要经济技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 1 产品 1.1 型煤 万t/a 20 2 主要原辅材料 2.1 兰炭末 万t/a 11.64 2.2 煤粉 万t/a 7.84 2.3 粘结剂 万t/a 0.26 2.4 固硫剂 万t/a 0.26 2.5 新鲜水 m3/a 12398 2.6 电 万kWh/a 90 3 年工作日 d 300 4 日工作小时 h 16 5 劳动定员 人 30 6 占地面积 m2 45332 7 绿化面积 m2 9066.4 8 总投资 万元 11172 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，项目占地面积45332m2，项目所在地属大河塔镇西尧则村集体所有，由榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司租用。根据建设单位提供资料，项目场地原为榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司储煤场及洗煤厂项目。 2018年6月29日，榆林市环境保护局榆阳分局以违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，对榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司予以处罚。2018年7月30日，榆阳区煤炭局、环保榆阳分局、工商榆阳分局等政府多部门联合向榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司下达“告知单”，取缔该储煤场，要求其于2018年8月4日前将场地存煤清理完毕，自行拆除所有附属设施，恢复地形地貌。 根据现场踏勘，项目厂区内存煤已清理完毕，储煤及洗煤附属设施均已拆除，所有废弃物均已妥善处置，仅留有办公生活设施。 项目区工业污染源较多，周边有已运行的瑞森煤化工有限公司60万吨煤干馏综合利用示范项目、方家畔煤业有限公司亨通洗煤厂、博瑞商贸有限公司30万吨环保型煤厂等工业项目。区域主要环境问题为：上述各工业污染源所排放的废气、废水、噪声及固体废物对周围环境的影响。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山县毗邻，东北与神木相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。地理坐标：东经 108°58′~110°24′，北纬37°49′~38°58′。区境呈不规则平行四方形，最北端为小壕兔乡公合补兔村，最西端为红石桥乡沙漩湾村，最东端为大河塔镇芦家铺村，最南端为镇川镇八塌湾村。南北最长距离124km，东西最宽距离128km，总面积7053km2。 本项目位于榆阳区金鸡滩循环经济产业园（大河塔镇西尧则村瑞森焦化厂西侧），项目中心地理坐标为东经109°57′42.82″，北纬38°35′49.87″。项目地理位置及交通详见附图1，四邻关系详见附图2。 2、地形、地貌 榆林市区的地势东北高西南低，海拔高度1000~1300m，以长城和榆溪河为界线，分为三种地貌类型：西北风沙滩地（约占60.5%）、中南部盖沙黄土河谷山道地（约占3.9%）、东南部黄土丘陵沟壑地（约占35.6%）。项目区属于黄土丘陵沟壑地地貌类型。 3、地质条件 （1）地层岩性 榆阳区出露地层为三叠系、侏罗系、白垩系沉积岩，岩层倾向大致向西，部分地区岩层稍有偏南或偏北现象。岩层倾角一般较小，多不超过5°。很少见有地层褶皱现象。第三系不整合或假整合于中生界沉积岩之上。第四系黄土及松散堆积物，广泛覆盖于中生界沉积岩之上。 （2）地质构造 榆阳区处于鄂尔多斯台向斜陕北台凹东翼地区，地质活动相对稳定，岩层构造简单，断裂构造不发育，所见中生界地层均以极缓的倾角向西倾斜，形成单斜构造。一般岩层倾角2～5°，大者亦不超过10°。区内未见岩浆活动。现代地形变测量显示，中、新生代地层变形不显著，断裂也不发育、地震活动水平低，为新构造活动比较稳定的地区。 本区地质构造简单，属于缓倾的台向斜的一翼，相对稳定，断裂不发育，地震发生率小，偶有地震发生或出现，属于少震、弱震区，震级通常在4级以下。地震烈度为Ⅵ度区。 4、气候、气象 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明，日照充足，特点是春季风大沙多，夏季炎热干旱，秋季凉爽短促，冬季干冷漫长。年平均气温8.1℃，极端最高气温38.6℃，极端最低气温-32℃；最热月（7月）平均温度23.3℃，最冷月（1月）平均温度-9.3℃；年平均降雨量420mm，且多以暴雨出现，主要集中在7-9月份，占全年降水量的60%以上；气候干燥，风大沙多是该地区的主要特征，主导风向为NNW（频率为10.5%），次主导风向为NW（频率为9.4%），全年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。 5、水文 （1）地表水 榆阳区地表水主要为榆溪河，榆溪河发源于榆林北部毛乌素沙漠的刀兔河口一带，全长130km，流域面积4938km2，河道平均比降3.07‰。据榆林水文站资料，其多年平均流量为11.77m3/s，最大平均流量为15.6m3/s，最小平均流量为8.09m3/s，多年平均径流量为3.7亿m3。区域内地下水主要是松散堆积孔隙潜水，含水层以第四系风积沙、砂性土和其下部砂砾层为主，多为HCO3-Ca-Mg型水，含水量大，矿化度小于1g/L，水质好。 根据现场调查，项目区附近无地表水流经。 （2）地下水 榆阳区地下水分为孔隙潜水和裂隙承压水两大类。孔隙潜水分布在河漫滩及阶地上，主要赋存于第四系全新统风积砂层和上更新统冲湖积砂层之中，水位埋深10m，水质较好，水量丰富。裂隙承压水主要分布在山岗梁峁区，赋存于三叠系各组砂岩中，赋水性弱，水位埋深在70~100m之间。 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等-强，受地形制约地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终向榆溪河排泄。地下水埋藏较深。 6、矿产资源 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5400km2，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点；岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿m3，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿m3，人均占有量超过榆林市平均水平。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等） 为了解评价区的环境质量现状，本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司对评价区大气、地下水环境、声环境进行现状监测。监测布点情况见附图4。 一、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省全省大气质量公报中榆阳区2017年空气质量状况统计表，具体见表14。由表14可知榆阳区为环境空气质量不达标区域。 表14 榆阳区2017年空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 80 70 114.29 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 35 35 100.00 达标 SO2 年平均质量浓度 | μg/m3 20 60 33.33 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 43 40 107.50 不达标 CO 95百分位浓度 mg/m3 2.4 4 60.00 达标 O3 90百分位浓度 μg/m3 168 200 84.00 达标 （2）其他污染物 ①监测点位：在永安村、阴坬村各设1个监测点位，共设2个监测点位。 ②监测因子：TSP ③监测时间：2018年9月13日~2018年9月19日，连续监测7天。 ④采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量监测技术规范》进行。 ⑤监测结果及评价 评价区TSP监测结果见表15，监测报告见附件8。 表15 环境空气质量监测结果表 （单位：µg/m3） 监测点位 监测时间 TSP 24小时平均值 永安村 9月13日 82 9月14日 70 9月15日 26 9月16日 40 9月17日 104 9月18日 23 9月19日 20 阴坬村 9月13日 80 9月14日 66 9月15日 25 9月16日 36 9月17日 102 9月18日 20 9月19日 19 二级标准 300 超标率 — 最大占标率 92.3% 由表15可知，项目所在地TSP24小时平均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、声环境质量现状 本次声环境质量现状调查采用现场监测的方式，委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年9月13日~9月14日对项目拟建地厂界四周声环境质量现状进行监测。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行。监测仪器为AWA5688型多功能噪声分析仪。 监测结果与评价：本次声环境现状监测为连续监测2天，昼间、夜间各监测1次，每次监测时间10分钟。监测期间昼间、夜间等效连续A声级，监测结果见表16，监测报告见附件8。 表16 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 点位编号 2018年9月13日 2018年9月14日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东南厂界 55.7 45.2 56.5 45.2 2#西南厂界 54.2 45.8 54.8 46.6 3#西北厂界 53.7 43.2 55.3 45.5 4#东北厂界 54.2 44.0 54.1 43.9 标准限值 2类 60 50 60 50 由表16可知，本项目厂界昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 三、地下水环境质量现状 （1）监测点位 本次地下水环境质量现状调查采用现场监测的方式，委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年9月14日项目场地、长乐村和阴坬村3个水井地下水环境质量进行采样检测。现状监测井基本情况见表17。 表17 地下水监测井基本情况 监测点位 相对于厂址方位与距离 井深（m） 井口标高 （m） 水位埋深 （m） 方位 距离（m） 长乐村 NW 1300 120 1292 35 阴坬村 SE 1650 100 1260 23 项目厂区 / / 115 1314 16 （2）监测项目 K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、耗氧量（CODMn）、氟化物、六价铬、总硬度、挥发酚、总大肠菌群数共16项。 （3）监测结果与分析 地下水监测结果统计见表18。 表18 地下水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 监测项目 监测点位 执行标准 达标情况 长乐村 阴坬村 项目厂区 钾（K+） 0.47 0.43 0.77 / / 钠（Na+） 10.3 10.9 5.24 ≤200 达标 钙（Ca2+） 86.4 85.1 30.6 / / 镁（Mg2+） 8.18 7.55 4.78 / / 氯化物（Cl-） 45.5 49.4 4.92 ≤250 达标 硫酸盐（SO42-） 139 142 8.93 ≤250 碳酸盐（CO32-） 未检出 未检出 未检出 / / 重碳酸盐（HCO3-） 180 173 155 / / 总大肠菌群（MNP/100mL） 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 达标 pH 7.83 7.87 7.10 6.5~8.5 达标 氨氮 ND0.025 ND0.025 ND0.025 ≤0.50 达标 耗氧量 1.04 1.06 1.10 ≤3.0 达标 六价铬 ND0.004 ND0.004 ND0.004 ≤0.05 达标 氟化物 0.24 0.21 0.19 ≤1.0 达标 总硬度 335 321 168 ≤450 达标 挥发酚 ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 ≤0.002 达标 由上表可知，评价区域各监测点的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区域地下水环境质量状况良好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目距离村庄等敏感点较远，主要环境保护目标见表19。 表19 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 规模 相对厂址 保护 内容 保护目标 户数 人数 方位 距离（m） 环境空气 柳卜界村 8 28 SW 280 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 阴坬 5 18 E 1230 阳坬 22 77 NE 1420 田家沟 9 32 E 2050 永安村 36 126 NW 1620 长乐村 15 53 NW 1850 高羔兔 26 91 NW 2300 河掌 5 18 SE 1660 尚家沟 30 105 SE 1750 地下水 项目厂址及其周边区域 地下 水体 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 环境噪声 厂界外200m 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 项目厂址及其周边区域 生态 环境 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据榆林市环境保护局榆阳分局对本项目环境影响评价执行标准的批复（见附件4），本次评价执行如下标准： 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工扬尘排放执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定；煤尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5规定的限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，实现污（废）水零排放。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污废水不外排，废气污染物主要为粉尘，因此不申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 一、施工期 本项目施工期主要建设内容包括破碎混合车间、成型干燥车间、包装车间、原料库房、产品库房、配送储运区、生活服务区及其他配套生活生产设施。施工期的地基开挖、土地平整、设备安装等建设工序将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声等污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目主要原料充分利用当地兰炭末资源优势，按一定比例配加兰炭末、煤粉、粘合剂、固硫剂、水，经混捏、成型、烘干后生产粒度均匀、反应活性强，热稳定性好、固硫性好的环保洁净燃料型煤，生产流程及排污节点见图3。 图3 型煤工艺流程及产污环节图 主要生产工艺叙述如下： ①备料工段 原料兰炭末及煤粉由密闭篷布货车运输至原料库房，由皮带输送机分别送至筛分工序进行筛选，粒径小于5mm兰炭末及煤粉直接用于生产型煤；粒径大于5mm兰炭末及煤粉落入粉碎机进行粉碎，将物料粉碎至0~5mm直接用于生产型煤，粉碎后物料分别进入各自料仓待用。 该工序产生的污染物主要为原料筛分、破碎、转运、输送过程产生的粉尘与设备运行噪声。原料筛分、破碎、转运、输送产生的粉尘设置集气罩，采用布袋除尘器进行净化处理，净化后废气经15m高排气筒排放，除尘灰回收作原料。 ②物料搅拌工序 备好的原料送至料仓，料仓底部设置自动定量给料系统，按照产品要求进行下料，同时按比例向搅拌机中注入水。每台搅拌机进行6~8分钟的混捏，使物料达到满足成型要求的物理指标，搅拌后物料含水率约为10%。 由于物料中加有水，因此该工序粉尘较小，主要为设备运转产生噪声。 ③型煤成型工序 混捏后物料由输送机送至成型机给料装置，自动进入成型机，压制成固定产品规格的型煤，使之达到所要求的型煤强度，确保了成型产品的冷强度。压制好的型煤经输送系统送至烘干机，在烘干机给料装置设置型煤筛分系统，将粒径小于产品规格要求的型煤由输送系统送至混捏系统重新混捏。 该工序物料中含水率较高，约为10%，粉尘较少，主要为设备运转产生噪声。 ④烘干 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内。本项目采用电加热烘干机，电加热烘干机根据热交换的原理，利用电源加热散发的热量，通过抽风风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使转筒内的型煤在旋转的转筒内不断正反翻动，而逐渐烘干，产生的水蒸汽从排湿孔排出，以增加机械强度并消除成型应力，热风温度不大于200℃，要求成品型煤含水分控制在≤3%。烘干过程中由于温度、压力、物料等因素，会导致压馈、反弹（半球），将产生的碎煤屑经皮带输送机输送至破碎工序，重新破碎后利用。 项目使用电加热式烘干机热利用率高，干燥效果好，型煤烘干机使物料能在型煤烘干机内尽可能分散，以提高热风与物料接触面积，同时控制物料在烘干机各区域流速和停留时间，使热风与物料充分对流、辐射、传导换热，其在经济技术上可行。 型煤在烘干机中干燥会产生浮尘，经排湿孔排出后由布袋除尘器净化处理，经1根15m高排气筒排放。由引风机引至不低于15m高排气筒排出。 该工序污染物主要为烘干过程中产生的粉尘和鼓风机运转时产生的噪声。 ⑤冷却系统 由于型煤的比热较大，在烘干机内的停留时间较长。在烘干机内烘干处理之后型煤产品的温度为110℃左右，需要对其进行冷却。项目采用空气冷却的方式对烘干后的型煤产品进行冷却。 该工序的污染环节主要为鼓风机运转产生的噪声。 ⑥入库 将烘干冷却后的型煤由皮带输送机输送至型煤成品库，入库待售。 主要污染物及源强分析： 一、施工期 1、废气 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘，其中施工扬尘主要来自于生产厂房及附属设施在建设过程中因土方开挖、施工场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程，道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 2、废水 项目施工期产生的废水主要是搅拌砂浆、润湿建筑材料、清洗施工设备所产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水。 生产废水的主要污染物为SS等；生活污水的主要污染物为COD、BOD5和SS等。 3、噪声 施工期噪声主要为设备噪声和交通噪声。施工设备如挖掘机、钻机、装载机、自卸卡车、打桩机、混凝土搅拌机等大型工程机械产生的噪声，施工噪声对施工现场周边的声环境有一定的干扰。 4、固废 施工期固体废弃物主要为表层土剥离物、建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括建筑物拆除、基础开挖及土建工程产生的渣土、泥土等，以无机成分为主。 5、生态影响 建设期间地表开挖将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失，同时还将改变土地类型，造成土地结构和功能的变化。 二、运营期 1、废气 （1）筛分、破碎工序粉尘 本项目型煤生产需对原料（兰炭末、煤粉）进行筛分、破碎等预处理，其中将筛分机、破碎机进行隔离，布置在全密闭破碎混合车间内。参照《工业污染核算》（中国环境出版社）、《排污申报登记使用手册》（中国环境科学出版社），破碎、筛分粉尘排放因子为0.7kg/t。本项目筛分、破碎原料量为19.48万t/a，则粉尘产生量为136.36t/a；项目年生产300d，每日运行16h，则粉尘产生量28.4kg/h。 本项目拟将各生产设备设置在封闭车间内。在原料筛分、破碎产尘点设置抽风集气罩，将所产生的粉尘通过引风机将粉尘引入布袋除尘器处理，由15m排气筒排放。集气罩粉尘捕集率取90%，布袋除尘器除尘效率为99%，引风机风量为8000m3/h。则集气罩粉尘捕集量25.56kg/h，经除尘处理后，粉尘排放速率为0.26kg/h，排放量为1.23t/a，排放浓度为31.95mg/m3，经15m 高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值要求（80mg/m3）。 集气罩粉尘捕集率按90%计，则筛分破碎工序会产生无组织尘约13.6t/a，无组织排放的粉尘要求在破碎筛分车间设置喷雾洒水装置进行抑尘，封闭厂房粉尘的最终抑尘效率按90%计，则无组织粉尘外排量约1.36t/a。 筛分破碎工序废气污染源情况见表20。 表20 筛分破碎工序废气污染源强 工序 排放参数m 风量m3/h 产生量t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 筛分破碎 H：15m Φ：0.3m 8000 122.7 3195 25.56 1.23 31.95 0.26 无组织排放 13.6 / 2.84 2.72 / 0.28 （2）原料卸料、储存、输送产生的无组织粉尘 型煤生产原料包括兰炭末、煤粉、粘结剂、固硫剂等，在转运、配料过程会产生一定量的粉尘，原料均储存于全封闭原料库。 类比《逸散性工业粉尘控制技术》，原料储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.01kg/t原料，项目兰炭末、煤粉及粘结剂、固硫剂总量约为20万t/a，估算无组织排放粉尘2t/a。项目在原料库内设通风机加强通风，以使库内保证良好的通风条件，减轻粉尘对操作人员的影响。环评要求项目在原料库内设置喷淋洒水装置1套，卸料过程中要加强洒水降尘措施，平时储存过程中定时洒水，将无组织粉尘量降到最低。项目将原料在原料库内洒水加湿后，采用皮带加罩运输上料。采取上述措施后，除尘效率可达80%，项目原料卸料、转运过程中粉尘逸散量为0.4t/a，0.08kg/h。 （3）型煤烘干气流带出粉尘 本项目型煤烘干采用电加热烘干机，烘干气流会带出少量粉尘，类比同等规模生产单位的排放情况，估算本项目烘干废气量为8000 m3/h，粉尘产生速率为4kg/h，产生浓度为500mg/m3。经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后粉尘排放量为0.04kg/h，排放浓度为5mg/m3，烘干气流经袋式除尘器净化后，通过15m排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4 中相关限值要求（80mg/m3）。 （4）道路运输扬尘 物料在运输过程中会产生扬尘，会对周围环境造成一定的污染。项目原煤的运入与产品的运出全部为密闭箱式货车汽车运输。项目建成运行后，原料与产品年总运量约40万t，每天运输总量为1333t左右，每辆汽车载重能力按40t计，每天车辆运输频次为33车次，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： 式中：Qp——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V——车辆速度，20km/h； W——车辆载重，40t/辆； P——道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 本次环评计算以不洒水时地面清洁程度P=0.2kg/m2计，则车辆动力起尘量为1.14kg/km·辆。车辆在厂区行驶距离按1000m计，平均每天满载33辆·次，则起尘量为21.61kg/d（11.29t/a）。本项目配备洒水车一辆，定时对运输道路进行洒水抑尘；物料输送均采用封闭车辆，并限制车速。经采取以上降尘治理措施后，起尘量会减少80%，约为0.43kg/d（0.22t/a）。 （5）食堂油烟 项目劳动定员30人，食堂耗油量按15g/（人﹒餐），一日三餐计算，则耗油量为1.35kg/d，炒做时油烟挥发量平均占总耗油量2.83%，则油烟产生量约38.2g/d，11.46 kg/a。厨房按2个灶头计，单个灶头排风量2000 m3/h，每天工作时间为3h，则油烟产生浓度约3.18mg/m3。食堂厨房安装油烟净化装置，油烟去除效率不低于60%，经处理后油烟排放浓度约1.27mg/m3，引至楼顶排放。能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（小型）（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。 2、废水 项目运营期型煤生产用水部分随产品带走，部分在烘干机中蒸发，无生产废水产生。 项目劳动定员30人，生活用水量为1.95m3/d，生活污水主要是食堂废水和职工盥洗废水，产生量约1.56m3/d，468m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。厂区设置防渗旱厕，食堂含废水经隔油池处理后排入旱厕；生活盥洗废水经沉淀预处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为设备运行噪声和运输车辆噪声。 设备运行噪声源主要为破碎机、搅拌机、成型机等生产设备运行噪声，噪声源强约为80~95dB(A)。本项目运输车辆以大型车为主，噪声源强约为70~80dB(A)。 本项目主要噪声源位置源强见表21。 表21 主要噪声源统计表 序号 噪声源位置 主要噪声设备 数量（台） 单台声压级dB(A) 排放规律 备注 1 破碎混合 车间 破碎机 1 95 连续 室内 2 筛分机 1 90 连续 室内 3 引风机 1 90 连续 室内 4 配料机 2 85 连续 室内 5 双轴搅拌机 2 90 连续 室内 6 成型干燥 车间 压球机 1 85 连续 室内 7 成型机 2 80 连续 室内 8 引风机 1 95 连续 室内 9 烘干机 1 90 连续 室内 10 鼓风机 1 95 连续 室内 11 配送储运区 运输车辆 / 70~80 间断 室外 4、固体废物 本项目固体废物主要为破碎筛分、烘干工序布袋除尘器除尘灰与员工产生的生活垃圾。 （1）除尘灰 原料筛分、破碎除尘灰产量约为121.47t/a，烘干工序除尘灰量约为19.01t/a.除尘灰主要成分为兰炭末、煤粉等细颗粒物，可作为原料回用于型煤生产。 （2）生活垃圾 项目劳动定员30人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则年产生生活垃圾为15kg/d，4.5t/a。生活垃圾集中收集后，定期清运至附近的生活垃圾填埋场处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料筛分破碎 | 有组织粉尘 | 3550mg/m3 122.7t/a | 31.95mg/m3 1.23t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 13.6t/a | 1.36t/a |
|  | 原料卸料、储存、输送 | 无组织粉尘 | 2t/a | 0.4t/a |
|  | 型煤烘干 | 有组织粉尘 | 500mg/m3 19.2t/a | 5mg/m3 0.19t/a |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 11.29t/a | 0.22t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.18mg/m3 11.46kg/a | 1.27mg/m3 4.58kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 468m3/a | 设防渗旱厕，含油污水经隔油池处理后排入旱厕；生活盥洗废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘。 |
|  |  | COD | 350mg/L 163.8kg/a |  |
|  |  | SS | 180mg/L 84.24kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 11.7kg/a |  |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L 37.44kg/a |  |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池，有效容积250m3，初期雨水沉淀处理后，回用生产，不外排 |
| 固体废物 | 破碎筛分除尘器 | 除尘灰 | 121.47t/a | 返回搅拌工序，回用于生产 |
|  | 烘干工序除尘器 | 除尘灰 | 19.01t/a |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 收集后送往环卫部门指定地点统一处置 |
| 噪 声 | 噪声源主要为各类生产设备产生的固定噪声以及运输车辆产生的流动噪声，噪声值在80~95dB（A）。采取基础减振、厂房隔声、加装消声器等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响 建设项目对生态环境的影响主要集中在施工期，由于地面开挖破坏地表植被，以及建设过程中产生弃土弃渣，加上该地区干旱多风沙天气，很容易引起水土流失。本工程建设时间较短，对生态环境造成的影响为局部、短期、可恢复的，只要采取相应的防治措施，不利影响可得到削减和消除；运营期间排放的各项污染物对项目区生态环境影响轻微。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固体废物，项目主要施工过程在厂区内进行，施工期环境影响较小，提出相应的污染防治措施和管理要求后，可使项目建设造成的不利影响降到最低。 1、大气环境影响分析 施工期在厂房和附属设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（陕政发〔2018〕16号）、《榆林市铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战2018年工作要点》等相关要求，项目拟采取如下措施： ①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线。 ②在无雨日，对于工程施工范围内的简易泥结碎石路面道路要有专门的洒水装置定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，并铺设砂砾、弃石铺设路面，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘； ③施工期间，应采用尾气排放满足环保要求的运输车辆，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；运输土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落； ④易产生粉尘物料采用封闭式运输，减少风起扬尘的产生，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，合理安排作业时间，减少扬尘的产生；容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生，临时堆放的土方要用挡板封闭，表面要经常洒水保持一定湿度。施工应在现场设置不低于2.5m的围挡。 综上所述，施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、施工期噪声影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工期作业噪声主要由平整土地、开挖土石方、车辆运输及建设临时道路等过程产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，且项目区200m内无敏感点，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响较小。 3、废水影响分析 施工期的废污水主要来自施工废水、少量机修废水和生活污水。 施工废水是一种含有一定微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量32%~50%、pH约6-7。如果施工阶段不进行严格管理，不仅影响施工场地景观，甚至会影响交通。项目生产废水经沉淀池处理后全部回用，不外排。 施工场地设临时旱厕，生活污水收集后用于场内洒水抑尘，不外排。 通过采取以上措施后，项目施工期产生污废水对环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土等，以无机成分为主。 建筑垃圾可回用的全部回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场处置。 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，应收集送至生活垃圾填埋场处理。 综上所述，项目施工期产生固废均可进行合理处置，对环境影响较小。 5、施工期生态环境影响 本项目租赁现有厂区之前为储煤场和洗煤厂，现已全部拆除完毕，厂区目前为空地，无自然植被，本项目的建设对生态环境影响较小。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）污染源清单 根据工程分析，项目大气污染物主要包括原料破碎和筛分工序、型煤烘干气流带出产生的有组织粉尘。有组织粉尘在达标排放情况下，项目大气污染源预测参数输入清单见表22。 表22 项目点源预测清单表 点源名称 污染因子 排气筒 排气量m3/h 废气出口温度K 年排放小时数h 源强 kg/h 高度m 内径m 原料破碎、筛分 颗粒物 15 0.3 8000 293 4800 0.26 型煤烘干气流 颗粒物 15 0.3 8000 303 4800 0.19 项目厂区内无组织粉尘排放主要来自原料卸料、储存、输送过程及筛分、破碎工序逸散。污染物主要是粉尘，本次大气环境影响评价选取颗粒物作为评价因子。项目项目无组织源强及参数输入清单见表23。 表23 项目无组织源强及参数 污染源 污染物 排放源强 （kg/h） 标准限值（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度（m） 近五年平均风速（m/s） 筛分破碎工序 颗粒物 0.28 0.9 100 36 11 2.2 原料卸料、储存、输送 颗粒物 0.08 0.9 80 45 11 2.2 （2）影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN模式计算粉尘最大落地浓度，估算模式输入参数见表24，预测结果见表25。 表24 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39 最低环境温度/℃ -29.7 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km 岸线方向/° 表25 估算模式计算结果一览表 下风向距离/m 有组织排放源 无组织排放源 原料破碎、筛分 工序 型煤烘干气流带出 筛分、破碎工序 卸料、储存、输送 预测质量浓度µg/m3 占标率% 预测质量浓度µg/m3 占标率% 预测质量浓度µg/m3 占标率% 预测质量浓度µg/m3 占标率% 10 0.0009 0.1 0.00063 0.07 0.04689 5.21 0.02502 2.78 50 0.00558 0.62 0.00351 0.39 0.0711 7.9 0.03114 3.46 71 / / / / 0.07407 8.23 0.03798 4.22 100 0.01971 2.19 0.00441 0.49 0.06075 6.75 0.02088 2.32 150 0.02664 2.96 0.00558 0.62 0.03924 4.36 0.01719 1.91 168 0.02709 3.01 0.00567 0.63 / / / / 200 0.02619 2.91 0.0054 0.6 0.03024 3.36 0.01575 1.75 250 0.02331 2.59 0.00477 0.53 0.02664 2.96 0.01467 1.63 300 0.02016 2.24 0.00423 0.47 0.02367 2.63 0.01395 1.55 350 0.01746 1.94 0.00405 0.45 0.0216 2.4 0.01323 1.47 400 0.01521 1.69 0.00369 0.41 0.02052 2.28 0.01269 1.41 450 0.01341 1.49 0.00333 0.37 0.01971 2.19 0.01224 1.36 500 0.01188 1.32 0.00324 0.36 0.01899 2.11 0.01179 1.31 550 0.01062 1.18 0.00324 0.36 0.01836 2.04 0.01143 1.27 600 0.00954 1.06 0.00324 0.36 0.01782 1.98 0.01107 1.23 650 0.00864 0.96 0.00324 0.36 0.01737 1.93 0.01071 1.19 700 0.00882 0.98 0.00315 0.35 0.01692 1.88 0.01044 1.16 750 0.00873 0.97 0.00306 0.34 0.01656 1.84 0.01017 1.13 800 0.00864 0.96 0.00297 0.33 0.0162 1.8 0.0099 1.1 850 0.00855 0.95 0.00288 0.32 0.01584 1.76 0.00963 1.07 900 0.00837 0.93 0.00279 0.31 0.01557 1.73 0.00936 1.04 950 0.00819 0.91 0.0027 0.3 0.0153 1.7 0.00909 1.01 1000 0.0081 0.9 0.00261 0.29 0.01503 1.67 0.00891 0.99 1100 0.0081 0.9 0.00243 0.27 0.01458 1.62 0.00846 0.94 1200 0.00792 0.88 0.00225 0.25 0.01413 1.57 0.0081 0.9 1300 0.00774 0.86 0.00207 0.23 0.01377 1.53 0.00774 0.86 1400 0.00756 0.84 0.00198 0.22 0.01341 1.49 0.00738 0.82 1500 0.00729 0.81 0.0018 0.2 0.01305 1.45 0.00711 0.79 1600 0.00702 0.78 0.00171 0.19 0.01278 1.42 0.00684 0.76 1700 0.00675 0.75 0.00162 0.18 0.01251 1.39 0.00657 0.73 1800 0.00657 0.73 0.00153 0.17 0.01215 1.35 0.0063 0.7 1900 0.0063 0.7 0.00144 0.16 0.01188 1.32 0.00603 0.67 2000 0.00603 0.67 0.00144 0.16 0.01161 1.29 0.00585 0.65 2100 0.00585 0.65 0.00144 0.16 0.01143 1.27 0.00567 0.63 2200 0.00567 0.63 0.00144 0.16 0.01116 1.24 0.00549 0.61 2300 0.00549 0.61 0.00144 0.16 0.01098 1.22 0.00531 0.59 2400 0.00531 0.59 0.00135 0.15 0.01071 1.19 0.00522 0.58 2500 0.00513 0.57 0.00135 0.15 0.01053 1.17 0.00504 0.56 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.02709 3.01 0.00567 0.63 0.07407 8.23 0.03798 4.22 D10%最远距离/m 168 71 由估算结果可知本项目污染物排放最大占标率为8.23%，大于1%，小于10%，故大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物有组织排放量核算见表26，大气污染物无组织排放量核算见表27，大气污染物年排放量核算见表28。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（µg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 排气筒1 颗粒物 31950 0.26 1.23 2 排气筒2 颗粒物 5000 0.04 0.19 主要排放口合计 颗粒物 1.42 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 1 1# 原料破碎筛分 颗粒物 封闭车间+喷雾洒水，效率90% 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 1000 1.36 2 2# 原料卸料、储存、输送 颗粒物 封闭原料库+喷淋洒水+皮带加罩运输，效率80% 0.4 3 3# 道路运输 颗粒物 封闭车辆+洒水抑尘，效率80% 0.22 4 4# 食堂 油烟 油烟净化器，效率≥60% 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型） 2000 0.00458 无组织排放总计 主要排放口合计 颗粒物 1.98 油烟 0.00458 表28 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 3.4 2 油烟 0.00458 由估算模式结果可知，原料破碎筛分工序产生的粉尘最大落地浓度为0.02729mg/m3，占标率为3.01%；型煤烘干气流带出中粉尘最大落地浓度为0.00567mg/m3，占标率为0.63%；筛分、破碎工序无组织排放的粉尘最大落地浓度为0.07407mg/m3，占标率为8.23%；卸料、储存、输送无组织排放的粉尘最大落地浓度为0.03798mg/m3，占标率为4.22%。粉尘的最大落地浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，对周围环境产生的影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）生活污水 项目无生产废水排放。厂区设有卫生防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水包括盥洗水和食堂污水，生活污水产生量为1.56m3/d，468m3/a，其主要污染物有SS、BOD5、COD、动植物油等，食堂含油污水经隔油池处理后排入旱厕，生活盥洗废水经沉淀预处理后回用于厂区洒水抑尘。 （2）初期雨水 项目厂区排水采用雨污分流制排水系统，厂内雨水排放采用场地与道路路面散流以及部分地段设排水明沟相结合的方式，使场内雨水收集至雨水收集池。项目所在地水资源相对短缺，因此建设单位必须树立节水意识，充分利用自然降水合理开发利用，设置足够容积的集水池，收集厂区雨水沉淀后用于生产，降低初期雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下：  q——暴雨强度，l/s·ha P——重现值，年 t——降雨历时，min 雨水设计流量：Q=ΨqF P 取值1年，t取值15min，Ψ取值0.6，F为3hm2（有效收集雨水面积） 经计算，一次（以15min计）强降水厂区收集水为237m3，考虑一定的富余系数，雨水收集池容积设置为250m3。 本项目雨水收集池为250m3，可确保项目在强降雨状态下雨水不外排。 综上所述，本项目废水全部综合利用，实现厂区废水零排放，不会对周围地表水环境造成不利影响，废水处理、利用措施合理可行。 3、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于煤炭行业中“洗选、配煤；型煤、水煤浆生产”类别，根据附录A中确定本项目属于Ⅲ类项目。 项目位于榆阳区金鸡滩循环经济产业园，厂址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等，则本项目场地的地下水环境敏感程度属不敏感，项目为Ⅲ类建设项目。根据导则评价等级判断，本项目地下水评价等级为三级。 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）调查评价范围确定，采用查表法确定，三级评价评价范围≤6km2。根据项目排水情况及可能对地下水的影响范围及该区地下水的补给、径流、排泄条件，确定厂区地下水上游500m、两侧1000m、下游1500m所圈定的范围作为地下水评价范围。 （3）地下水环境现状调查 项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要授受大气降水补给，其次为地表水补给，总体来看，该区域属于地下水贫水区。场区水文地质条件简单，地下水主要授受大气降水补给，其次为地表水补给。含水层岩性以粉细砂、细砂及中粗砂，富水性微弱，受古地形的制约，地下水沿西北向东南沟谷径流 排泄。由于地势较为陡峭，水利坡度大，流速较快，不易形成富集带，总体由西北向东南沟 谷方向径流，沿地下孔隙、裂隙通道向东北侧排泄或自然蒸发。 项目区地下水化学特征主要受地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低，水质良好。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐 渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 （4）地下水环境影响分析 ①地下水污染途径分析 项目区的第四系地下潜水水量较丰富，较低洼区域的地下潜水位一般在2~10m，较高的黄土地区域地下潜水位一般在50~120m。 渗透污染是导致地下水污染的主要方式，污水的跑、冒、滴、漏以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。项目运营期无生产废水产生，生活污水经处理后全部用于厂区洒水抑尘，不会对地下水造成污染。 ②地下水污染防治措施 项目在生产过程中可能发生泄漏（跑、冒、滴、漏）的风险，如不采取合理防渗措施，污染物有可能渗漏进入地下水，从而影响地下水环境。根据项目特点和当地实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 a源头控制措施 项目选择成熟、可靠的工艺技术，以尽可能从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，优化排水系统设计。 b防渗措施 对厂内可能产生泄漏的污染区（旱厕、沉淀池、初期雨水池）地面进行防渗设计，及时地将泄漏渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止泄漏物料渗入地下，污染土壤和地下水。 （5）地下水环境监测与管理 为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责。本项目地下水监测管理应纳入全厂区统一监管。地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。本项目设置地下水监控井1眼。 ①防止地下水污染的管理职责属于厂内环境保护管理部门的职责之一，厂环境保护部门应设专人负责防止地下水污染的管理工作。 ②厂环境管理部门应派专人负责地下水监测工作，并按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③应按项目有关规定及时建立地下水监测信息档案，并定期向厂环保部门汇报。 ④在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，及时将核查过的监测数据报告给厂环境保护部门。 综上所述，正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境噪声影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强及治理措施 本项目主要噪声源位置、声压级以及治理措施见表29。 表29 项目噪声污染源及污染防治措施 单位：dB（A） 序号 噪声源位置 主要噪声设备 数量 （台） 单台声压级dB(A) 防治措施 治理后单台声压级dB(A) 备注 1 破碎混合车间 破碎机 1 95 基础减振、隔声罩 80 室内 2 筛分机 1 90 基础减振、隔声罩 75 室内 3 引风机 1 90 基础减振、消声器 75 室内 4 配料机 2 85 基础减振 80 室内 5 双轴搅拌机 2 90 基础减振 85 室内 6 成型干燥车间 压球机 1 85 基础减振 80 室内 7 成型机 2 80 基础减振 75 室内 8 引风机 1 95 基础减振、隔声罩、消声器 75 室内 9 烘干机 1 90 基础减振 85 室内 10 鼓风机 1 95 基础减振、隔声罩、消声器 75 室内 11 配送 储运区 运输车辆 / 70~80 通过合理安排工作时间，优化厂区布局，降低车速 50~65 室外 （2）交通噪声影响分析 项目型煤生产原料兰炭末、煤粉等物料进厂，型煤产品出厂全部采用密闭箱式货车运输。项目建成运行后，原料、产品等年总运量约为40万t，每天运输总量为1333t左右，需要载重为40t的汽车33车次。由于本项目物料进厂及产品出厂的运输车辆每日运行时间较短，车辆行驶噪声声级约为70～80 dB(A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15～20km/h以下，可使车辆行驶噪声降低15～20dB(A)左右。因此，行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响不大。 （3）设备噪声影响分析 项目运营期噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约在80~95dB(A)之间。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式进行噪声影响预测： ①室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)--预测点的声压级（dB(A)）； LP0--点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r--为点声源距预测点的距离(m)。 ②室内声源 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)--预测点的声压级（dB(A)）； LP0--点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL--围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取TL=25dB(A)； a--吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加 式中： N--声源个数； L0--预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)--预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 ④预测结果 根据项目生产特点，预测厂界噪声结果见表30。 表30 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位置 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 1#东南厂界 47.8 56.5 45.2 57.11 49.7 60 50 达标 2#西南厂界 33.1 54.8 46.6 54.83 46.79 达标 3#西北厂界 39.5 55.3 45.5 55.41 46.47 达标 4#东北厂界 36.7 54.2 44.0 54.28 44.74 达标 由预测结果可知，厂界噪声贡献值为33.1dB（A）~47.8dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类区标准限值；叠加背景值后，厂界声环境质量也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。因此，项目噪声排放对周围声环境影响不大。 （4）噪声污染防治措施 为了确保厂界噪声达标排放，本项目噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局等方面考虑，主要采取设备合理设计选型、减振安装、厂房隔声、合理布置、绿化降噪等措施。 ①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，对各类风机均要求配套设计和配置消声器等。 ②对于噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振等技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~30dB(A)。 ③厂区合理布局：将产生强噪声的车间与生活区及厂界保持足够距离；同时设计车间外及厂界的绿化，这样既可美化环境又可降低噪声。 由预测结果可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，贡献值与现状值叠加后，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，措施可行。 5、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为破碎筛分、烘干工序布袋除尘器产生的除尘灰与员工产生的生活垃圾。布袋除尘器产生的除尘灰返回搅拌工序，回用于生产；项目生活垃圾收集后，运至环卫部门指定地点统一处置。 综上所述，项目产生的所有固体废物均得到综合利用及合理处置，对周围环境的影响较小。 6、生态环境影响 本项目建成后，对区域生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于区内气候干燥多风，车辆在运输过程中带来明显的扬尘污染，对生态环境和人群健康有一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。由于周围工业企业广布，基本无国家及地方重点保护的动植物。因此总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响是可以接受的。 项目运营后，在道路两旁、办公生活区、围墙附近等空地尽可能的进行绿化，多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积，弥补或减轻对周围生态环境的不利影响。具体保护措施如下： （1）工业场地内加强厂区绿化； （2）在厂区道路两侧种植吸尘和对有害气体有较强吸附能力的乔灌木；在办公区种植常青松柏等；并配以绿蓖、花卉、草坪；在车间周围则以种植草坪为主； （3）厂区周围设置排水沟、护坡等水土保持工程，减少水土流失； （4）设置专门绿化机构，落实管理人员，从筹资、种植到养护全过程落实好绿化责任，保证绿化效果。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理内容及要求 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期，对各部门的环保工作进行监督与考核； ③建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； ④建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），以及项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位对本项目筛分、破碎、转运、输送、型煤烘干废气、无组织粉尘以及厂界噪声进行定期监测，建设单位应自觉接受当地环保部门的监督与管理，监测计划见表31。 表31 项目运营期污染源监测及管理计划 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测 点位数 监测频率 执行标准 筛分破碎除尘器 颗粒物 排气筒 1个点 1次/半年 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 烘干废气 颗粒物 排气筒 1个点 1次/半年 厂界 颗粒物 厂界外10m范围内上风向1个点，下风向3个点 4个点 1次/半年 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5周界外限值 厂界噪声 Leq(A) 厂界四周外墙1m处 4个点 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 8、环保投资 本项目总投资11172万元，其中环保投资218.35万元，占总投资的1.95%。 表32 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资 （万元） 废气 原料储存、转运及配料 全封闭原料库+通风机+喷雾洒水装置+密闭输送廊道 1套 40 原料筛分破碎 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 25 型煤烘干 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 25 成品库 封闭式成品库 1座 30 食堂油烟 油烟净化器（净化效率不低于60%） 1台 1.5 运输车辆 道路硬化，车辆进、出口设喷水设施，厂区周围道路进行洒水抑尘，运输车辆加盖篷布 / 25 废水 生活污水 防渗旱厕、隔油池、沉淀池 各1个 2 初期雨水 初期雨水收集池 250m3 2.5 噪声 筛分机、破碎机、搅拌机、成型机、风机等 通过选用低噪声设备，隔声、基础减振措施 45 固废 生活垃圾 垃圾桶 10个 0.15 生态 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 9066.4m2 27.2 合计 218.35 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表33。 表33 项目污染物排放清单 环境要素 污染源 污染物 排放量 及浓度 污染防治 措施 排污口信息 数量 标准 废气 破碎筛分机 有组织粉尘 1.23t/a，31.95mg/m3 封闭车间，设集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 15m高排气筒 1套 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 无组织粉尘 1.36t/a / / 原料库 粉尘 0.4t/a 全封闭式储存，设置喷雾洒水装置，运输皮带加罩封闭 不设排污口 1套 烘干机 粉尘 0.19t/a， 5mg/m3 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 15m高排气筒 1个 运输道路 扬尘 0.22t/a 道路硬化，在车辆进、出口设喷水设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘 不设排污口 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 食堂 油烟 4.58kg/a，1.27mg/m3 净化效率60%的油烟净化器 厨房专用烟道 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 初期雨水 SS / 初期雨水沉淀处理后，回用生产，不外排 不设排污口 / 不外排 生活废水 COD、SS、氨氮、动植物油 0t/a 沉淀池（容积30m3） 不设排污口 1座 不外排 固废 破碎筛分工序 除尘灰 0 返回搅拌工序，回用于生产 固废产生点及暂存点设明显标志 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 烘干工序 除尘灰 0 职工生活 生活垃圾 0 收集后送往环卫部门指定地点统一处置 / 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） 噪声 设备噪声 噪声 33.1~48.3dB(A) 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 产噪车间设明显标志 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 运输车辆 70~80dB(A) 合理安排工作时间，优化厂区布局 / 10、竣工验收及环保投资 根据《建设项目环境保护设施设计规定》中环境保护投资界定的基本原则，项目环保投资应包括粉尘收集处理设施、废水处理措施、噪声防治措施和固体废物处置措施等。项目竣工环境保护验收见表34。 表34 项目竣工环境保护验收 类型 污染工序 环保设施 数量 验收标准 废气 原煤破碎、筛分 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 型煤烘干气流带出 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 原料库 全封闭式储存，设置喷雾洒水装置，运输皮带加罩封闭 1套 道路运输 路面全部水泥硬化、定期清扫、洒水抑尘、禁止超载、密闭箱式货运汽车等 / 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5周界外限值要求 食堂油烟 油烟净化装置（效率不低于60%） 1套 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求 废水 生活污水 防渗旱厕、隔油池、沉淀池 各1套 不排放 初期雨水 雨水收集池，容积200m3 1座 噪声 筛分机、破碎机、搅拌机、成型机、风机等 通过选用低噪声设备，隔声、基础减振措施 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 除尘器收尘 原料破碎筛分工序、型煤烘干气流带出的除尘灰回用于型煤生产 / 处置率100% 生活垃圾 封闭生活垃圾桶，定期送往附近垃圾填埋场卫生填埋 10个 处置率100% 生态 厂区绿化，绿化面积9066.4m2 / 绿化率20%

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料破碎筛机 | 粉尘 | 封闭车间，集气罩+布袋除尘器（1台）+15m高烟囱，集气效率90%，除尘效率99% | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 原料卸料、储存、输送 | 粉尘 | 全封闭式储存，设置喷雾洒水装置，运输皮带加罩封闭 |  |
|  | 型煤烘干 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 道路进行硬化，在车辆进、出口设喷水设施，并对厂区周围道路进行洒水抑尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置（效率不低于60%） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、 NH3-N、动植物油 | 食堂含油污水经隔油池处理后排入旱厕，生活盥洗废水经沉淀预处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 设250m3雨水收集池，平时应保持池中无水，避免初期雨水携带煤尘外排 |  |
| 固体 废物 | 筛分破碎工序除尘器 | 除尘灰 | 回用于型煤生产 | 不外排 |
|  | 烘干工序除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点统一处理 | 不外排 |
| 噪声 | 生产设备均设置于室内，并采用低噪声设备，设备机座加减振垫或减振器，在机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振等；各类风机均要求配套消声器和隔声罩等措施，并经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响： 本项目建成后，对区域生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于区内气候干燥多风，车辆在运输过程中带来明显的扬尘污染，对生态环境和人群健康有一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。由于项目所在地周围分布工业企业，基本无国家及地方重点保护的动植物。总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响是可以接受的。 |

# 结论

一、项目建设概况 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目位于榆阳区金鸡滩循环经济产业园（大河塔镇西尧则村瑞森焦化厂西侧），项目中心地理坐标为东经109°57′42.82″，北纬38°35′49.87″。本项目规划占地面积45332m3，总投资为11172万元，环保投资为218.35万元，占总投资的1.95%。 主要建设内容为新建20万吨/年型煤生产线一条，包括破碎混合车间（分为破碎区、搅拌区），成型干燥车间（分为成型区，烘干区），包装车间，原料库房，产品库房，配送储运区，生活服务区及其他配套生活生产设施。 二、环境质量现状 环境空气：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省全省大气质量公报，神木市为环境空气质量不达标区域； TSP日平均浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准要求。 水环境：地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 声环境：项目厂界所有监测点位昼、夜等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 生态环境：项目所在地植被稀少，覆盖率低，生态环境脆弱。 三、污染物排放情况 大气污染物排放：原料在筛分破碎工序产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器净化后，由15m高排气筒排放，粉尘排放浓度为31.95mg/m3、排放速率0.26kg/h；型煤烘干气流带出粉尘经集气罩收集+布袋除尘器净化后，由15m高排气筒排放，粉尘排放浓度为5mg/m3、排放速率0.04kg/h。 水污染物排放：无生产废水产生；食堂含油污水经隔油池处理后排入旱厕，生活盥洗废水经沉淀预处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区设置雨水收集池及配套管网，收集雨水回用于生产。 噪声排放：噪声源主要为各类生产设备产生的固定噪声以及运输车辆产生的流动噪声，噪声值在80~95dB（A）。 固体废物排放：项目固体废物主要有破碎筛分、烘干工序布袋除尘器产生的除尘灰及少量生活垃圾。布袋除尘器收集的除尘灰回用于型煤生产；生活垃圾集中收集，定期送往垃圾填埋场卫生填埋。 四、主要环境影响 本项目的主要环境影响为：建设期的生态影响及噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响；运营期原料筛分研磨及型煤烘干过程中产生的粉尘等对环境空气的影响，设备噪声对周围声环境的影响，污（废）水可能对地下水环境的影响等。 五、环境保护措施 大气环境：原料筛分、破碎产生的粉尘设置集气罩，采用布袋除尘器进行净化处理，净化后废气经15m高排气筒排放；原料卸料、储存、输送产生的无组织粉尘采用密闭输送+喷洒水装置处理；型煤烘干过程中产生的烟尘经集气罩收集+布袋除尘器净化后经15m高排气筒排放；道路运输扬尘采取道路硬化，车辆进、出口设喷水设施，对厂区周围道路进行洒水抑尘等措施。在采取本报告提出相应环保措施后，可确保筛分破碎工序的有组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值（小于80mg/m3）要求，厂界无组织粉尘排放均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中周界外浓度最高点排放限值要求，型煤烘干过程中产生的粉尘及道路扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 水环境：项目无生产废水外排；食堂含油污水经隔油池处理后排入旱厕，生活盥洗废水经沉淀预处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区设置雨水收集池及配套管网，收集雨水回用于生产。因此，项目不会对周围地表水和区域地下水环境产生影响。 声环境：项目将生产设备均设置于室内，并采用低噪声设备，设备机座加减振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振等技术；各类风机均要求配套设计、配置消声器和隔声罩等措施控制固定源噪声，同时采取加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声等降噪措施后，厂界昼、夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 固体废物：项目固体废物主要有破碎筛分、烘干工序布袋除尘器除尘灰及少量生活垃圾。除尘器收集的除尘灰回用于型煤生产；生活垃圾集中收集，定期送往垃圾填埋场卫生填埋。项目产生的固废全部得到了妥善处置，不直接排入外环境，对周围环境影响小。 六、环境管理与监测计划 建设单位应结合本行业生产特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理。 建设单位应在施工及运营期间严格按照本环评要求进行环境监测，可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的环境监测机构对企业废气、废水、噪声、固废排放及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 七、总结论 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目符合国家产业政策、项目选址合理。项目在建设和运营中采取的环保措施可行，污染物可做到达标排放，从满足环境质量目标角度分析，本项目建设具有环境可行性。

预审意见： 公章 经办人：年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注释 本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 总平面布置图 附图4 项目环境现状监测点位布置图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 榆林市榆阳区发展改革委《关于榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目备案的通知》（榆区政发改审发〔2018〕130号） 附件3 榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会《关于榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目的立项申请报告》（榆区政金园发〔2018〕7号） 附件4 榆林市环境保护局榆阳分局《榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目环境影响评价执行标准的函》（榆区环发〔2018〕345号） 附件5 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司租地协议 附件6 煤粉购销协议 附件7 兰炭末购销协议 附件8 陕西盛中建环境科技有限公司《榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司建设20万吨/年环保洁净型煤加工项目环境质量现状监测报告》报告编号：盛中建检（现）字（2018）第532号 附件9 榆林市榆阳区鼎衡煤炭有限公司营业执照 附件10 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告 编号：2018（2138）号