倍加福FI-PFH系列选型样本

东莞巴菲特自动化设备有限公司

联系人：朱小姐

电  话：0769-89776058

手  机：18928295251

传  真：0769-22301098(注：朱旋 收)

询价QQ：408381382   2098784809

邮箱：408381382@qq.com

公司地址：广东省东莞市南城区宏远路一号宏远大厦13A11室

### 参数表节选：的技术参数 FI-PFH-108874

| HART signal channels (intrinsically safe) |
| --- |
| HART signal channels |  |
|  | 负载阻抗 | 没有 |
| 电气绝缘 |
| HART signal channels | 是 |
| 周围环境 |
| 环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
| 相对湿度 | 5 ... 90 %, non-condensing |
| 机械特性 |
| 导线截面积 | 2.5 mm2 (16 AWG) |
| 连接器 | field side: screw terminals control side: screw terminals multiplexer connection: 26-pin NFP-26A (Yamaichi) |
| 重量 | approx. 200 g |
| 外形尺寸 | 67 x 50 x 126 mm (2.6 x 1.9 x 5 in) |
| 安装 | DIN rail mounting |
| Data for application in connection with Ex-areas |
| 符合标准 | PF 10 CERT 1617 X |
|  | 保护型号、类别、组别 | II 3G Ex nA II T4 |

我司还有下面这些品牌价格很有优势：

1.德国品牌：德国FESTO气动元件，德国宝德BURKERT电磁阀，德国海隆，诺冠，德国PILZ继电器，德国IFM传感器 ，德国海德汉HEIDENHAIN，德国P+F传感器;德国TURCH图尔克，德国赫斯曼，德国HAWE哈威 德国REXROTH力士乐，HYDAC贺德克，德国E+H，德国施迈赛Schmersal；

2.意大利品牌：意大利ATOS阿托斯，意大利康茂盛，意大利ELTRA编码器,意大利UNIVER

3.美国品牌：美国派克PARKER,美国ASCO电磁阀，,美国本特利BENTLY,美国ROSS，美国丹尼逊，威格士VICKERS，

4.日本品牌：日本SMC气动元件 ，日本CKD气动元件， 小金井气动元件，日本油研(YUKEN)