本溪满族自治县
城乡规划管理及技术规定

（草案）

目录

第一章 总则	1

第二章 城乡规划的制定、修改与实施	3

第一节 城乡规划的制定	3

第二节 城乡规划的修改	4

第三节 城乡规划的实施	5

第三章 建设用地规划管理	7

第一节 城市建设用地分类和适建范围	7

第二节 开发强度控制	8

第四章 建设工程规划管理	10

第一节 建筑高度	10

第二节 建筑间距	10

第三节 建筑退让	11

第四节 建筑面积及容积率计算	13

第五节 配套设施	14

第六节 监督检查	15

第五章 市政工程管理	16

第一节 道路及交通设施	16

第二节 管线综合	18

第三节 供水及排水工程	18

第四节 能源工程	18

第五节 竖向设计	19

第六章 环境管理	20

第一节 绿地管理	20

第二节 景观风貌管理	20

第三节 城市亮化管理	22

第四节 环境卫生工程	23

第七章 综合防灾及公共安全	24

第一节 消防设施	24

第二节 抗震设施规划	24

第三节 地下设施规划	24

第八章 村镇建设规划管理	26

第一节 建设用地及工程管理	26

第二节 基础设施建设	26

第三节 风貌及环境控制	26

第九章 法律责任	27

第十章 附 则	28

附件1 名词解释	29

附件2 建筑面积计算规则	30

# 总则

为加强本县城乡规划的统一管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，科学制定和规范实施城乡规划，保障规划实施，促进全县各项事业发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》（以下简称《城乡规划法》）、《辽宁省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》（以下简称《省实施办法》）等有关法律、法规、规章和相关技术规范规定，结合本县实际，制定本规定。

本县城乡规划的制定、实施、修改、监督检查及规划区内的建设活动，应当遵守本规定。
本规定所称城乡规划，包括城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。
本规定所称规划区，是指县城、镇和村庄的建成区以及风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其它因城乡建设发展需要，必须实行规划控制的区域。规划区的具体范围由县、乡（镇）人民政府在组织编制城乡规划时，根据城乡经济社会发展水平和城乡统筹发展需要制定。

县城乡规划主管部门负责本县行政区域内的城乡规划管理工作。乡、镇人民政府应当依法做好本行政区域内城乡规划管理的相关工作。

发展改革、自然资源、街道办事处、城市管理、公安机关、交通管理等有关部门以及各类开发区管理机构，应当按照各自职责，协助县城乡规划主管部门依法实施统一规划和管理。

制定和实施城乡规划，应当遵循以下原则：

（一）贯彻“让居民望得见山、看得见水，记得住乡愁”的生态发展理念，构建“山水林城相融合”的城市特色；

（二）城乡统筹，推进城乡一体化，促进区域协调发展；

（三）特色鲜明，人文和谐，促进人口、资源、环境相统一；

（四）科学决策，公开透明，公众参与，强化监督；

（五）贯彻并体现“海绵城市”、“城市双修”等先进城市规划、管理理念，保持城乡规划的先进性；

（六）严格控制城市七线及生态保护红线。

在规划区内进行的各类建设活动，除执行本规定外，还应当遵守与其相关的消防、人防、土地管理、自然资源和生态环境保护等法律法规的规定。
县人民政府应当根据经济社会发展的实际，在县总体规划、镇总体规划中合理确定县城、镇的发展规模、步骤和建设标准。

城乡规划应当依据国民经济和社会发展的需要划定和编制，并与土地利用总体规划相衔接。编制行业规划涉及城乡规划的，应当符合城乡规划。

经依法批准的城乡规划应当及时向社会公布，任何单位和个人应当服从规划管理，并有权就涉及其利害关系的建设活动是否符合规划的要求向城乡规划主管部门查询。
任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。城乡规划主管部门或者其他有关部门对举报或者控告，应当及时受理并组织核查、处理。

县人民政府根据城乡规划工作需要设立城乡规划委员会。城乡规划委员会负责论证、协调城乡规划制定和实施的重大事项，为本级人民政府提供城乡规划决策的参考依据。城乡规划委员会的组成形式、议事规则、议事范围等由县人民政府另行制定。

文物保护单位、历史文化保护区和风景区等特殊区域范围内的建设和管理活动，应按已批准的专项规划执行。

# 城乡规划的制定、修改与实施

## 城乡规划的制定

本县各类城乡规划应当按照下列规定组织编制和审批：

县人民政府所在地的镇，总体规划由县人民政府组织编制，经本县人民代表大会常务委员会依法审议后，按照城乡规划法规定的程序报上级人民政府审查、审批。

县域内的其他镇总体规划和乡规划由乡、镇人民政府组织编制，经本级人民代表大会依法审议后，报县人民政府审批，提交本溪市城乡规划主管部门备案。由省人民政府确定的镇总体规划，还应当提交省城乡规划主管部门备案。

县人民政府确定应当制定村庄规划区域内的村庄规划，由乡、镇人民政府组织编制，经村民会议或者村民代表会议依法讨论同意后，报县人民政府审批，提交本溪市城乡规划主管部门备案。

县域内跨乡、镇的城乡规划由县城乡规划主管部门组织编制，报县人民政府审批。需要经本溪市人民政府审批的，由县人民政府提请县人民代表大会常务委员会依法审议后，报市人民政府审批。

县人民政府所在地的镇规划区内的控制性详细规划由县城乡规划主管部门组织编制，报县人民政府审批，提交县人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。其他乡、镇规划区内的控制性详细规划由乡、镇人民政府组织编制，报县人民政府审批，提交乡、镇人民代表大会备案。

涉及空间布局和用地需求的各类专项规划由相关行业主管部门会同本级城乡规划主管部门组织编制，报本级人民政府批准。相关行业主管部门组织编制行业规划，涉及城乡规划的，应当征求城乡规划主管部门意见。

城市总体规划、镇总体规划的内容应当包括：城市、镇的发展布局，功能分区，用地布局，综合交通体系，禁止、限制和适宜建设的地域范围，各类专项规划等。
规划区范围、规划区内建设用地规模、基础设施和公共服务设施用地、水源地和水系、基本农田和绿化用地、环境保护、自然与历史文化遗产保护以及防灾减灾、人民防空等内容，应当作为城市总体规划、镇总体规划的强制性内容。

乡、镇人民政府组织编制乡规划、村庄规划，报县人民政府审批。村庄规划在报送审批前，应当经村民会议或者村民代表会议讨论同意。

乡规划、村庄规划的内容应当符合城乡规划法的规定，并充分考虑村民的生产方式、生活方式和居住方式对规划的要求，合理确定乡和村庄的发展目标和实施措施，节约和集约利用资源，保护生态环境，促进城乡可持续发展。

县人民政府城乡规划主管部门根据县总体规划的要求，组织编制城市规划区内的控制性详细规划，经县人民政府批准后，报县人民代表大会常务委员会和上一级政府备案。

镇人民政府根据镇总体规划的要求，组织编制镇的控制性详细规划，报县人民政府审批。县人民政府所在地镇的控制性详细规划，由县人民政府城乡规划主管部门根据镇总体规划的要求组织编制，经县人民政府批准后，报县人民代表大会常务委员会和本溪市人民政府备案。

控制性详细规划应当根据各阶段城镇旧区改造和新区开发的重点，分片区、分阶段编制，并覆盖规划区内的建设用地。

县城乡规划主管部门或者乡、镇人民政府可以组织编制下列区域内的修建性详细规划和城市设计：

- 县主要公共服务中心、文化中心和公共建筑集中的广场、街区等；

城市广场和公园周边、道路和河道两侧；

县域交通出入口、主要交通节点；

各级风景名胜区边缘、特色街区等；

用地面积较大或者重要的居住区、科研文教区；

其他需要编制的重要区域。

## 城乡规划的修改

经依法批准的城乡规划的修改，应当符合《城乡规划法》、《省实施办法》规定的法定条件、权限和程序。
不符合法定条件或者未经法定程序，任何组织、单位和个人不得擅自改变城乡规划。

各级人民政府应当建立城乡规划实施情况评估制度，促进城乡规划目标的落实和规划强制性内容的执行，为规划动态调整和修编提供依据。
修改城市、镇总体规划或者制定新一轮近期建设规划前，组织编制机关应当先对城市、镇总体规划的实施情况进行评估。
规划评估报告按照规定备案后，应当向社会公布。

修改经依法批准的城乡规划应当按照规定的权限、条件和程序进行，修改后的城乡规划应当按照原程序报批、备案。

修改县总体规划、镇总体规划，应当符合城乡规划法第四十七条规定的情形。修改县总体规划、镇总体规划前，组织编制机关应当对原规划的实施情况进行总结，并向原审批机关报告；修改涉及县总体规划、镇总体规划强制性内容的，应当先向原审批机关提出专题报告，经同意后，方可编制修改方案。修改后的县总体规划、镇总体规划、乡规划、村庄规划，应当依照本规定确定的审批程序报批。

有下列情形之一的，组织编制机关可以修改控制性详细规划：

（一）因总体规划修改导致控制性详细规划相应修改的；

（二）因有关专项规划、行业规划、城市设计的编制，需要完善控制性详细规划的；

（三）因重大基础设施、公共服务设施建设或者国家、省、市重点工程项目需要修改的；

（四）经评估确需修改的；

（五）城乡规划的审批机关认为应当修改的其他情形。

修改控制性详细规划的，组织编制机关应当组织有关部门对修改的必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划，应当依照法定程序报批、备案。

修改经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案总平面图的，城乡规划主管部门应当采取公示、听证会等形式，听取利害关系人的意见；因修改给利害关系人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。

制定和修改城乡规划，对城乡规划实施情况进行评估，应当采取听证会、论证会、座谈会等方式或者通过政府网站、媒体征求相关部门、专家和公众的意见。
城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，公告的时间不得少于三十日。
经依法批准的城乡规划应当及时向社会公布，法律、行政法规规定不得公开的内容除外。

## 城乡规划的实施

城乡规划的实施，应当合理确定建设规模和时序，优先安排基础设施、公共服务设施和保障性住房的建设，保障公共利益，保护自然资源、生态环境和历史文化遗产，量力而行，分期建设。
县、镇人民政府应当依法制定近期建设规划，并编制年度建设规划。近期建设规划须经同级人民代表大会常务委员会审查，并报总体规划审批机关备案。近期建设规划的规划期限为五年。

城市的建设和发展，应当优先安排基础设施以及公共服务设施的建设，妥善处理新区开发与旧区改建的关系，统筹兼顾进城务工人员生活和周边农村经济社会发展、村民生产与生活的需要。

镇的建设和发展，应当结合农村经济社会发展和产业结构调整，优先安排供水、排水、供电、供气、道路、通信、广播电视等基础设施和学校、卫生院、文化站、幼儿园、福利院等公共服务设施的建设，为周边农村提供服务。
乡、村庄的建设和发展，应当因地制宜、节约用地，发挥村民自治组织的作用，引导村民合理进行建设，改善农村生产、生活条件。

按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有建设用地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当持下列材料向城乡规划主管部门申请核发选址意见书：
（一）包含建设单位、项目性质、建设规模、选址意向等情况说明的选址申请书；
（二）授权委托书；
（三）标明拟选址位置的地形图、地下管网图及土地确权图；
（四）法律、法规规定的其它材料。
申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式的，城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划进行审查，并在二十个工作日内作出准予核发或者不予核发选址意见书的决定。决定不予核发选址意见书的，应当书面说明理由。
建设单位在取得选址意见书后一年内，未按程序报送有关部门批准、核准又未申请延期的，该选址意见书自行失效。

前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书，有关部门在批准、核准或者备案前，应当征求同级城乡规划主管部门对项目选址的意见。

在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当持下列材料向城乡规划主管部门申请核发建设用地规划许可证：

（一）申请书；

（二）授权委托书；

（三）选址意见书；

（四）相关部门批准、核准、备案手续；

（五）法律、法规规定的其它材料。

申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式的，城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划以及选址意见书进行审查，核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，并在二十个工作日内作出准予核发或者不予核发建设用地规划许可证的决定。决定不予核发建设用地规划许可证的，应当书面说明理由。

建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

在城市、镇规划区内以出让方式提供国有建设用地使用权的，在国有建设用地使用权出让前，城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，按照国家有关规定提出出让地块的规划条件，作为国有建设用地使用权出让合同的组成部分。规划条件提出后六个月内，未按程序办理有关手续又未申请延期的，该规划条件自行失效。

城乡规划主管部门办理规划条件变更，按照下列规定执行：

（一）变更内容涉及修改已审定的修建性详细规划、城市设计方案、建设工程设计方案的总平面图的，城乡规划主管部门在重大项目审批前应当组织专家论证；

（二）变更内容涉及利害关系人的，应当按照规定公示，并采取听证会等形式听取利害关系人意见；

（三）依法变更后的规划条件应当及时通报土地主管部门并公示，涉及其他部门已作出的许可审批的，应当抄告相关许可审批部门。

变更内容涉及修改控制性详细规划强制内容的，应当按照法定程序先行修改控制性详细规划。

已经确定规划条件的国有土地，如进行用地分割，分割后，各细分地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿化率等强制性指标不得调整，否则需按照上款要求办理规划条件变更。

# 建设用地规划管理

## 城市建设用地分类和适建范围

本县所有建设用地根据其主要用途和功能分区，按照已批准的控制性详细规划和现行《城市用地分类与规划建设用地标准》进行分类。

各类建设用地的划分应遵循土地使用相容性的原则，并应同时符合下列条件：

- 保证城市用地结构平衡；

满足城市公共基础设施配套要求；

不对城市环境产生负面效应；

不对城市交通产生较大影响；

不影响公共安全；

不影响周边建设用地的利用效率。

为保障土地利用的灵活性，提高行政许可的效率，县城乡规划主管部门在出具规划条件时，可对地块土地利用性质依据下表规定的兼容性许可的范围执行。

本溪县规划用地兼容性类别一览表

| 用地性质 | 允许兼容用地性质 | 兼容性要求 |
| --- | --- | --- |
| 居住用地R | B1、A5、A6、U1、U2、U3、U9 | 1.兼容用地中的建筑面积比例不超过用地总建筑面积的25%。 2.该款中兼容的U类用地均限于居住区必需的小型配套市政设施。 3.该款中的A5仅限于社区医疗中心和社区体育活动用地。A6仅限于居家养老设施用地。 |
| 商业服务业设施用地 B | B11 | A1、A2、A7、B | 兼容用地中的建筑面积比例不超过用地总建筑面积的25%。 |
|  | B12 | B、W1、S | 鼓励结合批发商业布置物流中心。 |
|  | B2 | B | 兼容用地中的建筑面积比例不超过用地总建筑面积的25%。 |
|  | B3 | A6、B |  |
|  | B4 | B1、B2 |  |
| 工业 用地 M | M2 | M1、W1、W2、U、G | M1、M2、W1、W2、用地比例不受限制。其他类型兼容用地中建设的建筑面积比例不超过用地总建筑面积的10%。 |
|  | M3 | M1、M2、S、U、G、W | M1、M2用地比例不受限制。其他类型兼容用地中建设的建筑面积比例不超过用地总建筑面积的10%。 |

凡上表中未列入的兼容类型，由县规划行政主管部门根据对周围环境的影响和基础设施的条件，具体核定适建范围。凡需改变规划用地性质，超出上表规定范围的，应先提出调整规划，按规定程序和审批权限报批，经批准后执行。

代征用地面积不计入建设用地面积，不纳入建设用地控制指标核算范围。

中心城区的零散用地不宜单独规划设计。中心城区内单独开发的建设用地面积不宜低于下表规定的下限值。

中心城区单独开发地块建设用地最小面积控制表（单位：平方米）

| 建设项目类型 | 住宅建筑 | 工业、仓储类建筑 |
| --- | --- | --- |
|  | 低层 | 多层 |  |
| 用地面积下限值 | 500 | 1000 | 1000 |

面积小于1000平方米，且无法统一纳入物业管理的零散用地不宜单独作为住宅用地进行开发。
面积小于300平方米的零散用地宜作为公共绿地、停车场、广场等公共开放空间，或社区配套用房、垃圾收集和中转、变配电房、泵站、公厕等涉及社会公益性用地。

居住用地范围内的配套公共服务设施，应当依据相关规范和标准进行规划建设。建设工程规划许可的配套服务设施，应当与住宅建筑同步建设，同步验收，同步交付使用，且不得挪作他用。

## 开发强度控制

县城规划中，应按照片区对开发强度和建筑风貌等指标进行控制。县城依据城市总体规划，分为中心片区、北部新城片区、南部新城片区和河东片区。其中，中心片区为县城老城区，其他三个片区为新城区。

- 中心片区北起太子河，南至本桓公路，西起观音阁山，东至汤河，面积约9.59平方公里。该片区为县城的老城区，未来规划中以存量规划为主。

北部新城片区位于太子河北部，范围西起西外环路，东至观音阁水库，北起北外环路，南至太子河。

南部新城片区：该片区范围北起本桓公路，南至香磨村，西起山体，东至汤河，面积约4.10平方公里。

河东片区：该片区范围北起太子河，南至天龙洞景区，西起汤河，东至山体，面积约5.28平方公里。

中心片区编制控制性详细规划时，建筑容量原则上应按下表的规定控制。

老城区建筑容量表

| 用地分类 | 容积率 | 建筑高度m | 建筑密度% | 绿地率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 1.3 – 3.0 | 30 | ≤35 | ≥25 |
| 商业服务业设施用地 | 1.5 – 3.0 | 40 | ≤50（地块面积≥3000㎡） | ≥15 |
| 公共服务设施用地 | 1.2 – 2.5 | 40 | ≤40 | ≥20 |

为保护本溪县的山水风貌，对县城建筑高度控制如下：

老城区范围内，住宅建筑不宜超过8层，建筑高度不宜超过30米（其中临近高层建筑100米范围内的，住宅建筑不宜超过11层，建筑高度不宜超过40米）。

新城区范围内，住宅建筑不宜超过8层，所有建筑高度不宜超过30米。

各镇镇区范围内，住宅建筑不宜超过8层，所有建筑高度不宜超过30米。

新城区编制控制性详细规划时，建筑容量原则上应按下表的规定控制。

新区建筑容量表

| 用地分类 | 容积率 | 建筑高度m | 建筑密度% | 绿地率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 1.0 – 2.5 | 22 | ≤30 | ≥35 |
| 商业服务业设施用地 | 0.8 – 2.5 | 30 | ≤50（地块面积≥3000㎡） | ≥15 |
| 公共服务设施用地 | 1.0 – 2.0 | 30 | ≤40 | ≥20 |

注：1、历史文化保护区、风景名胜区、市场区、中央商务区等特定功能区块或单独编制详细规划地段的建筑容量根据其特殊的规划建设要求另行控制。

2、特殊地段如坡度较大、沿河景观区和度假区及地块内有高压线、大型管线通过的，其指标可相应调整。

# 建设工程规划管理

## 建筑高度

建筑高度均应满足日照、建筑间距、消防安全等相关要求，并按建筑高度分区进行控制。
住宅建筑高度控制还应综合考虑节地、节能、居住的舒适性以及景观规划要求。

新建、改建建筑物，建筑高度须符合控制性详细规划中建筑高度控制要求。

在有净空高度控制的飞机场、气象台、电台和微波通讯等设施周围的新建、改建建筑物，其控制高度应符合有关净空高度限制的规定。

在文物保护单位保护建筑周围的建设控制地带内新建、改建建筑物，其控制高度应符合对文物保护单位和保护建筑实施保护的有关规定。

城市总体规划确定的重要区域、主要干道、重要节点等特殊景观区域和视线控制走廊，均应编制城市设计，进行建筑高度控制。

不计入建筑高度的屋顶突出物高度，原则上不得超过规划条件确定的建筑高度的15%，特殊需要的，须经专家及规委会论证后再由县城乡规划主管部门审批。

建筑层数计算应符合以下规定：

- 建筑物地下室、半地下室的顶棚面高出室外设计地面的高度小于2.2米的，可不计算建筑层数。

建筑底部设置的高度小于2.2米的车库、储藏室、敞开空间以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，可不计算建筑层数。

建筑物设备管道层、按建筑结构需要设置的结构转换层层高架高层小于2.2米的可以不计算建筑层数。

建筑物突出屋面的局部用房不超过标准层建筑面积的四分之一（含出屋面的楼梯间、设备用房等部分面积），可不计算建筑层数。

住宅建筑内部设有局部楼梯的，跃层部分应计入层数。

对下列建筑的地上层数进行限定：

- 中学教学楼不应超过五层；

- 小学教学楼不应超过四层。

- 幼儿园、托儿所不应超过三层。

住宅层高不得大于3.6米，否则应按本规定第72条内容计算容积率。商住及办公建筑层高不得大于4.8米，否则应按本规定第73、74条内容计算容积率。特殊情况由县规划行政主管部门具体核定。

## 建筑间距

建筑间距是指两幢建筑的外墙凸出部分之间的最小垂直距离。外墙凸出部分应当包括保温层，楼梯间、阳台，但不包括勒脚、挑檐、独立设置门厅等突出部分。

县城中，多层居住建筑面宽不宜超过60m，高层居住建筑面宽不宜超过45m。

规划涉及有日照需求的建筑物时，建筑及间距应当符合国家强制标准和技术规范有关日照的规定，并采取日照分析法确定。

本县规划建设用地范围内的住宅建筑，其主要朝向日照时间在大寒日有效日照时间不低于3小时；旧城更新改造类项目可酌情降低，但不应低于大寒日有效日照时间1小时的标准。
有日照需求的住宅建筑底部为非居住用房时，最小间距计算不可扣除建筑底部非居住用房的高度，但日照影响分析以住宅层的室内地坪0.9米高的外墙位置为基准。

## 建筑退让

沿建设项目用地边界线(或称用地红线)和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及架空电力线路两侧的建筑物，其退让距离除符合消防、防汛、交通安全、市政管线、景观、环保和文物保护等方面的要求外，必须同时符合本章的规定。

沿用地红线的建筑物，其退让用地红线的距离按以下规定控制，但离界后与建筑物间距小于建筑间距或消防间距时，应按建筑间距或消防间距规定控制。

- 各类建筑的离界距离，按表5规定控制。

- 住宅区小型配套公建(如水泵房、配电房、传达室、自行车库，且高度不大于6米)的离界距离不宜小于2米。

- 各类建筑在其建设项目用地范围内应满足防火、防爆、卫生、环境保护以及其他特殊退让用地红线的要求。

- 建设项目用地红线即为城市道路边线的，建筑退让按后退道路的规划要求执行；建筑退让用地红线或其他规划控制线时，按其相互间最大距离要求计算建筑退距。

- 界外邻地为公共绿地、广场等开敞空间时，若有详细规划的，按详细规划要求执行；没有详细规划的，按本条第一款中居住建筑的退让执行。

建筑后退用地界距离控制表

|  | 居住建筑 | 公共建筑 | 工业建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小距离（米） |
| 主要朝向 | 低层 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
|  | 多层 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
|  | 高层 | 5.0 | 6.0 | -- |
| 其他朝向 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

沿城市道路新建、改建建筑，其后退规划道路红线的最小距离，应按批准的控制性详细规划执行；控制性详细规划未确定的道路，应根据不同地段的要求，视道路性质、道路红线宽度、交叉口视距以及建筑物性质、建筑物高度来确定，具体见表6。
道路交叉口四周的建筑退让道路规划红线距离，在表6规定的退距的基础上，低、多层建筑(含高层建筑裙房）增加2米，高层建筑主体增加3米(均自道路规划红线直线段与曲线段的连接点算起)。
道路交叉口四周的建筑在道路展宽段范围内应在表6规定的退距的基础上相应增加3米。

建筑后退用道路红线距离控制表单位：m

| 中心片区（老城区） |
| --- |
| 类别 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 居住建筑及住宅底商 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 公共建筑 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 工业建筑 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 地下建筑 | 3.0（同时满足地下市政管线敷设的要求）， 临城市道路地下建筑出入口变坡点距道路红线最小距离应≥7.5 |
| 临时建筑 | 2.0 |
| 北部新城、南部新城、河东片区 |
| 类别 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 居住建筑及住宅底商 | 10.0 | 8.0 | 5.0 |
| 公共建筑 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
| 工业建筑 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 地下建筑 | 5.0（同时满足地下市政管线敷设的要求）， 临城市道路地下建筑出入口变坡点距道路红线最小距离应≥7.5 |
| 临时建筑 | 2.0 |

建筑物后退道路红线的计算，以建筑底层最突出的外墙、柱边线为准。阳台、凸形封窗、踏步等突出部分在后退距离的1／5内安排，且其外边线距道路红线净距不小于2米。建筑物附属的地下构筑物如化粪池、净化池、地下油罐、地下水池及建筑物附属的地下管线(与城市管线的连接管线除外)、管井、管沟等退让道路红线的净距应不小于2米。

地下建筑物(包括半地下建筑物)后退道路规划红线的距离不小于地下建筑物深度(自室外地面至地下建筑物底板面的距离)的0.7倍，且其最小值为5米。

围墙(施工临时围墙除外)的退让道路红线距离不得小于2米，大门、传达室的退让距离不得小于3米。

新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的低、多层建筑(含高层建筑裙房)，其面临城市道路的主要出入口后退规划道路红线的距离除经批准的详细规划或城市设计另有规定外，不得小于15米并应留出临时停车或回车的场地，不得影响城市交通。

沿居住区与居住小区内部道路两侧的建、构筑物，在满足建筑间距要求的前提下，距离道路边缘的最小距离应符合下表的规定。

建、构筑物至居住区道路边缘最小距离控制表(米)

|  | 居住区道路 | 小区路 | 组团路及宅间小路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物面向道路 | 无出入口 | 高层 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 多层 | 3.0 |  |  |
|  | 有出入口 | / | 5.0 | 2.5 |
| 建筑物山墙面向道路 | 高层 | 4.0 | 2.0 | 1.5 |
|  | 多层 | 2.0 |  |  |
| 围墙面向道路 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

规划区内，建筑物后退太子河规划蓝线两侧新建建筑物(水利设施除外)，其后退河道规划蓝线的距离不小于30米，汤河两侧新建建筑物(水利设施除外)，其后退河道规划蓝线的距离不小于20米，其余河道除有关的规划另有规定外，不小于8米。距离水源保护地范围不小于30米。

沿架空电力线路两侧新建建筑物按下表控制(均从杆路中心算起)：

架空电力线与建筑退界距离

| 电压等级 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 500千伏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非建成区(米) | 5 | 10 | 12 | 16 | 40 |
| 建成区(米) | 5 | 8 | 10 | 14 | 40 |

## 建筑面积及容积率计算

建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。

- 结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积，结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。

- 建筑物的阳台，不论是凹阳台，挑阳台，封闭阳台，不封闭阳台等，均按其水平投影面积的1/2计入面积；但当阳台进深大于等于1.8米时，应按其水平投影面积计入面积。

- 当半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等）顶板标高超出室外地坪标高1.5米以上时，其超出部分的建筑面积计入地上建筑面积，并计入容积率。如建筑室外地坪标高不一致时，以周边最近的道路标高为准加上0.2米作为室外地坪，之后再按上述规定核准。

除以上规定外，建筑面积计算应按附件1规定执行。

建筑一般按照标准结构层计算层数。建筑地上、地下的层数分别计算、单独列出。

- 当住宅建筑中有一层或若干层的层高超过3米时，应对这些层按其高度总和除以3米进行层数折算，余数不足1.5米时，多出部分不计入建筑层数；余数大于或等于1.5米时，多出部分按1层计算。

- 住宅建筑顶部出屋面的水箱间、电梯机房等不计入层数；建筑的底层车库、仓库，不论层高是否低于2.2米，都计入层数。

住宅建筑标准层高大于3.6米且小于等于4.8米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的1.5倍计入容积率。当层高大于4.8米且小于等于5.4米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的2倍计入容积率。当层高大于5.4米且小于等于7.8米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的3倍计入容积率。

一般性办公建筑（包括写字楼、酒店式公寓），当建筑标准层高大于4.8米，且小于等于5.4米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的1.5倍计入容积率。当层高大于5.4米，且小于等于6.6米（3.3米*2）时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的2倍计入容积率。当层高大于6.6米，且小于等于8.7米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的3倍计入容积率。该类公建的大堂、中厅、采光厅和会议室按一层计算建筑面积。

商业建筑标准层高大于4.8米且小于等于6.0米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的1.5倍计入容积率。当层高大于6.0米且小于等于7.8米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的2倍计入容积率。单一空间达到2000平方米以上的大型商业建筑，建筑高度可根据功能要求适当提高。该类建筑的大堂、中厅、采光厅按一层计算建筑面积。

地下室、半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等），包括相应的有永久性顶盖的出入口，按其外墙上口（不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙）外边线所围水平面积计算建筑面积。层高在2.20m及以上者按全面积计入容积率；层高不足2.20m者按l/2面积计入容积率。

设备间（含设备夹层），开敞式停车场不计入容积率。

修建性详细规划的图纸、建设工程设计方案的总平面图上除注明用地面积、容积率指标外，还应当详细注明地上、地下建筑面积、层数，总建筑面积，未计入容积率建筑面积等指标。

## 配套设施

新建居住小区应按停车位的5%配套建设电动汽车充电桩。充电设施应选择具备高兼容性和扩展性，适用车型多，易升级的产品，避免因充电桩不能适应电池技术的发展而无法使用。

新建居住小区应按如下标准配建垃圾收集设施。

表13 新建小区垃圾收集设施配建标准

| 小区规模 | 配建设施 | 建筑面积标准 |
| --- | --- | --- |
| 200户以下 | 1个垃圾收集点 | ≥6㎡ |
| 200 - 500户 | 2个垃圾收集点 | ≥6㎡ |
| 500 - 1500户 | 1个垃圾收集容器间 | ≥30㎡ |
| 1500 - 3000户 | 1个垃圾收集容器间或垃圾收集站 | ≥80㎡ |
| 3000户以上 | 1个垃圾收集站 | ≥150㎡ |

配建垃圾收集设施应与新建居住小区同时竣工同时验收。垃圾收集设施应相对独立，其外墙与相邻建筑物间距应大于5米，并满足相关卫生间距、防火间距的要求。垃圾收集设施周围应设置绿化隔离带。

## 监督检查

建设单位或者个人对规划许可内容实施分段施工，满足分段投入使用和安全等相关要求的，可申请分段竣工规划核实。分段规划核实不得超过三次。最后一次分段规划核实，应当对规划许可内容进行整体核实。涉及管线工程的建设项目，应当同时对管线工程进行规划核实。

建设工程按经审查的建设工程设计方案图纸施工，规划核实测量建筑面积在误差允许范围内的，实测建筑面积超出规划许可建筑面积的部分，按以下规定处理：
（一）未超出规划条件确定容积率要求的，按实测建筑面积办理规划条件核实手续；
（二）超出规划条件确定容积率要求的，按实测建筑面积补交土地超容出让金及相关规费后，再持补充协议等材料申请办理规划条件核实手续。
实测建筑面积超出规划许可建筑面积以外的部分，由行使相对集中行政处罚权的行政机关按照《城乡规划法》和《省实施办法》及本规定处理，在完成整改后方可办理规划条件核实手续。

取得施工许可证的建设工程，以地基开挖作为开工建设的认定标准。

其他情况的建设项目，同样以地基开挖作为开工建设的认定标准。

本溪县中心城区、各镇中心镇区建设用地范围内的建设工程，以及以国有土地出让或划拨形式取得土地使用权的建设工程，由县规划建设行政主管部门核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。其他建设工程，由县规划建设行政主管部门核发乡村规划许可证。

建设单位或者个人应当就建设工程是否符合规划许可内容，向城乡规划主管部门申请核验。未申请核验或者核验不合格的，建设单位或者个人不得组织竣工验收，产权登记机关不予办理产权登记手续。
规划条件确定应当同步建设的基础设施、公共服务设施，建设单位应当一并向城乡规划主管部门申请核验。未申请核验或者核验不合格的，建设工程不得交付使用。

农村集体土地上的农民自建住房，城乡规划主管部门可以委托乡、镇人民政府进行核验。

# 市政工程管理

## 道路及交通设施

县城内道路分为主干路、次干路和支路三类。道路用地由机动车道、非机动车道、人行道、分隔带和绿化带等组成。各类规划道路红线宽度及车道数参见下表。

规划道路红线宽度及车道数一览表

| 道路类别 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划道路红线宽度（米） | 36～50 | 24～36 | 12～24 |
| 机动车车道数（条） | 4～6 | 2～4 | 2 |

道路交叉口设置应符合以下规定：

（一）道路相交宜采用正交。需要斜交时，交叉角不宜小于45度，不宜采用多路交叉和畸形交叉。

（二）交叉口分平交和立交。高速公路与城市各级道路，快速路与快速路、主干路相交时应采用立交，或按规划留足立交用地；主干路与交通繁忙的其他道路相交时应视交通流量情况设置立交。

（三）快速路、主干路或中央设隔离带的城市干道，宜根据交通要求建设人行天桥、地道等立体行人过街设施。

（四）道路交叉口视距三角形范围内应清除高度1.2米以上的遮挡物。交叉口转弯半径宜按下表要求控制：

车行道路交叉口转角半径

| 道路类型 | 主干路 | 次干路 | 支路 | 基地出入口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交叉口缘石转弯半径（米） | 25～35 | 15～25 | 10～15 | 5～10 |

（五）干路与干路的平交路口，应根据车流量、流向等实际情况，宜渠化拓宽，提高通行能力。渠化交通的拓宽后每车道宽为3～3.25米；其他进口车道的展宽段长度一般为40～70米，出口车道的展宽段长度一般为30～60米。

建设项目基地出入口设置应符合国家有关技术规定和详细规划要求；城市主干路应严格控制开设基地机动车辆出入口。

道路通车净高设置应符合以下规定：

（一）城市快速路、主干路机动车道净高不应小于5米，其他城市道路不应小于4.5米。

（二）各级道路非机动车道净高不应小于2.5米，非机动车道同时作为机动车应急通道的通车净高不应小于3.5米。

（三）消防通道净高不应小于4米。

新建、改建城市道路、居住区及城市大型文化、体育、商业、服务、公共绿地、广场等，公共设施应按有关规定设置无障碍通道。

各类建设项目配建停车位指标应按下表执行。

各类建设项目配建停车位指标

| 序号 | 建筑类别 | 计算单位 | 配建车位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾馆 | 一类 | 每套客房 | 0.6 |
|  |  | 二类 |  | 0.4 |
|  |  | 三类 |  | 0.3 |
| 2 | 餐饮 | 每1000㎡ | 10 |
| 3 | 办公 |  | 7 |
| 4 | 商业 | 一类（建筑面积＞10000㎡） |  | 10 |
|  |  | 二类（建筑面积＜10000㎡） |  | 6 |
| 5 | 购物中心 |  | 10 |
| 6 | 医院 | 市级 |  | 8 |
|  |  | 区级 |  | 6 |
| 7 | 展览馆 |  | 7 |
| 8 | 电影院 | 100座 | 3.5 |
| 9 | 剧院 |  | 10 |
| 10 | 体育场馆 |  | 2 |
| 11 | 娱乐性体育设施 |  | 10 |
| 12 | 住宅 | 每户 | 0.5 |
| 13 | 学校 | 100学生 | 0.5 |

新建住宅用地的机动车停车应以地下为主，地面停车率一般住宅不超过20%，保障性住房不超过80%。城中村、旧居住区、棚户区改造项目受改造地块因素制约的地面停车率可酌情增加。

公交停靠站设置应符合以下规定：

- 县城规划范围内公交停靠站的间距一般为500～600米，其它区域一般为800～1000米。道路交叉口附近的站位一般应设在交叉口的出口道一侧，距交叉口的直线段距离应在50米以上。

长途客运汽车站、火车站、客运码头主要出入口50米范围内应设公交车站。

城市干路上的停靠站应采用港湾式停靠站，设有公交专用道的干路可不设港湾式停靠站。

公共加油站设置应符合以下规定：

（一）县城规划范围内的加油站宜按2.5公里的服务半径设置。

（二）加油站的进、出口宜设置在次干路上，并应在站内设置车辆加油等候车道。

## 管线综合

新建、改建及扩建城市工程管线宜布置在道路红线范围内，应结合道路网规划，采用地下敷设；严格控制新建各类架空杆线。现状10千伏以下电力架空线和电信、路灯、有线电视等架空线应逐步改为地下埋设。
在城市道路下性质相同的多种管线应同沟敷设。

不具备开挖条件或者道路红线内无敷设空间，且道路两侧有绿化保护带的，可在绿化保护带内设置，但埋深不得小于1米。

新建、改建、扩建城市道路应当同步设计并实施管线工程。新建道路内的各种管线应当预留支管或者接口；各种管线的附属设施以及专用管线，应当设置在城市道路红线以外。

各种工程管线不得上下平行重叠埋设。编制工程管线综合规划设计时，应减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：

- 压力管线让重力自流管线；

可弯曲管线让不易弯曲管线；

分支管线让主干管线；

小管径管线让大管径管线；

临时性管线让永久性管线；

技术要求低的管线让技术要求高的管线。

## 供水及排水工程

中心城区排水设施应当满足雨污分流的要求。生活污水、生产废水应全收集，经处理符合国家标准后排放。

水厂、加压泵站用地外围应当设置宽度不小于10米的绿化防护带。新建、改建、扩建建（构）筑物与现状水厂、泵站用地边界的距离不得小于10米。

污水处理厂周边应当设置不小于10米的防护绿带。在环境保护主管部门确定的污水处理厂防护距离内不得新建生活居住类建筑。

建（构）筑物与城市水源输水管涵净距不应小于10米；建（构）筑物与净水输水主干管净距不应小于5米。

排水泵站应当独立安排并设置围墙，且与生活居住类建筑间应有卫生防护距离。采用地下式布置且地面部分为绿化的，间距可适当减小。

## 能源工程

中心城内新建220千伏及以下变压等级变电所应采用户内式结构。在公共建筑集中区域，变电所应选用小型户内式或地下式结构。鼓励变电所与其他建筑物合建。或结合城市广场、公共绿地建设地下或半地下变电站。

新建10千伏配电所应当采用户内式结构或箱体结构，并符合相关标准规范的要求，10千伏开关站宜与10千伏配电所合并设置。

中心城内新建220千伏及以下电力线路应当采用地下电缆。不具备入地条件的高压架空输电线路应沿道路绿化保护带、河道保护带同塔多回架设。

地下电力电缆可采用沟槽方式或排管方式敷设，同一路段上的电力电缆可同槽敷设。

输电线路不得跨越屋顶为可燃材料的建筑物，500千伏及以上输电线路不得跨越长期住人的建筑物。在电力线路保护区范围内不得新建、改建和扩建建筑物及构筑物。架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。

城市供气方式宜采取管道供气，各类城市燃气管道应采用直埋方式敷设，并按相关技术要求进行保护。

新建住宅小区必须全部接入天然气。

城市燃气管网的布置应符合下列规定：
（一）燃气管道不得敷设在建筑物下，并不得在下述场所敷设：高压走廊；动力和照明电缆沟道；易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的堆场。
（二）不宜与其他管道或电缆同沟敷设，当需要同沟敷设时必须采取防护措施。
（三）布置在桥梁上的燃气管道工作压力不应大于0.4Mpa，且应采取保护措施。
（四）燃气管道穿越铁路、高速公路和城市主干路时应加套管。
（五）设计压力大于1.6MPa的地下燃气管道宜沿城市绿化隔离带或道路外侧的绿化带敷设。

## 竖向设计

建设用地竖向规划，应符合规范规定和城市控制性详细规划确定的控制标高，满足防洪排涝要求，处理好与相邻地块及城市道路、广场、绿地标高的相互关系，合理利用自然地形地貌，营造形式自然、景观协调的区域空间环境。

场地竖向设计的原则：

（一）采用统一的坐标和黄海高程基准标高。

（二）占地面积大，或地形起伏复杂的场地应做竖向布置，尽量减少土石方量，并使填挖方接近平衡。

（三）合理利用和收集地面水，并有效排除场地和路面雨水。

（四）场地设计标高应高于或等于城市设计防洪、防涝标高；受洪水威胁地区，场地设计标高应高于设计洪水位标高0.5~1.0米，否则必须采取相应的防洪措施。

（五）场地设计标高应高于场地周边道路设计标高，且应比周边道路的最低路段高程高出0.2米以上。

（六）场地设计标高与建筑物首层地面标高之间的高差应大于0.15米。

# 环境管理

## 绿地管理

计算绿地率的绿地面积，包括建设用地内的集中绿地面积和房前屋后、街坊道路两侧以及规定的建筑间距内的零星绿地面积。
建设用地内应安排一定比例的集中绿地面积，大于5公顷的居住用地中集中绿地面积应不少于用地总面积的5%。
居住小区内每块集中绿地的面积应不小于400平方米，且至少有三分之一的绿地面积在规定的建筑标准日照阴影线之外。

作为绿化景观组成部分的建筑小品、水池、溪流、步道等，可一并计入绿地面积。
覆土厚度达1米的地下或半地下建筑的屋顶绿地可一并计入绿地面积。
采用植草砖铺装的停车位，按照铺装面积的30%计算绿地面积。

各类建设用地的绿地率宜符合下表的规定。

建设用地绿地率一览表

| 项目类别 | 绿地率 |
| --- | --- |
| 住宅 | 不少于30%，旧城改造项目不宜低于25% |
| 商业、金融、商务、行政办公、文化娱乐 | 不少于15% |
| 医疗卫生、文教科研 | 不少于25% |
| 工业、仓储 | 不大于 10% |

城市绿地分为公园、街头绿地、园林生产绿地和防护绿地，各项绿地的设置必须符合法律法规等有关规定。

计算绿地率的绿地面积包括：建设用地内的公共绿地、宅间绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地面积。
建设用地内的绿地规划宜采用集中与分散相结合方式布置，应保留和利用用地范围内的已有树木和绿地。

县域内铁路两旁的防护林带宽度各不少于20米，电力高压走廊下应设置防护绿带。
规划区内沿汤河、太子河规划蓝线两侧设置20米以上绿化带。

鼓励在建设用地内保证绿地率的前提下提高绿化覆盖率。可采取多种绿化形式，乔、灌、藤、花、草等合理搭配，形成良好绿化覆盖效果。鼓励室外体育活动设施、停车设施、市政设施等与其符合一定株距的高大乔木结合设置。

## 景观风貌管理

县城风貌应进行分区管制。其中，老城区建筑应逐渐融入城市的山水风貌，在棚户区的改造和既有建筑改建、维护时，应采用本节提出的风貌控制原则。新城区的规划应按照本节要求进行。

城市天际线应起伏而有变化。建筑应融入城市轮廓线和街道尺度中，充分开敞，尽量提供公共空间。建筑体量上不宜过宽，单体建筑宽度不应超过60m。重要节点附近的天际线控制应报城乡规划委员会审查。

新城区的新建住宅建筑应采用坡屋顶形式的屋面，设计中宜选用双坡式或者四坡式坡屋面，屋顶坡度应选用30%-45%之间。公共建筑可根据需要选择屋顶形式。

城市色彩应以暖灰和米黄为主体色系，点缀以蓝灰和红褐色系。

老城区建筑宜以米黄色作为墙体主色系，以红褐色作为屋顶色彩，以灰绿色和蓝灰色作为辅助色系。

南部新城以粉色和米黄色作为墙体主色系，以红褐色和蓝灰色作为屋顶色彩，以灰绿色和暖灰色作为辅助色系。

北部新城以暖灰色和米黄色作为墙体主色系，以红褐色和蓝灰色作为屋顶色系，以蓝灰色和深青色为辅助色系。

河东片区以暖灰色及米黄色系作为墙体主色系，以红褐色和蓝灰色作为屋顶色系，以灰绿色和蓝灰色作为辅色系。
建筑外饰面应充分利用材料的本色和表面效果，力求色泽清新淡雅，远看近观均适宜。

居住建筑群的风格、造型、色彩应当协调统一，力求形成居住建筑组团级的标识性。

城市色彩示例如下。

县城及各镇区新建建筑的外立面应以现代风格为主要建筑风格。

沿街商业店铺的空调室外机及附属设施应统一规划、统一设置。

沿街建筑主体最大悬挑宽度为建筑红线至规划道路红线距离的三分之一，且不大于2米。沿街悬挑部分下方的净空高度不得小于4米。

沿街的建筑立面宜在2层以下采用装饰面砖材料，以方便墙面清理及街道环境保持。

凡在城市规划区域内的城市道路、公路干线、广场、公园、风景名胜区和其他公共场所设置广告、雕塑、小品应符合下列规定：内容健康、造型优美、材质精致、保证安全。设计应与其设置环境的人文、自然景观相协调。

城市雕塑、重要政治性、纪念性题材和重要、重点地段的建筑小品应报城乡规划委员会审查。

城市纪念性建筑、文化教育设施、政府行政用地的范围内，不得设置商业性广告。高层建筑的外墙面、消防登高面不得设置广告构筑物，高层建筑的屋顶、裙房顶不得设置破坏建筑物原有造型、空间格局的广告构筑物。

## 城市亮化管理

本节所称城市亮化指为亮化、美化城市夜景而设置的各种灯光，包括沿街单位楼体亮化、构筑物亮化、树木亮化、各类塔的亮化、桥梁亮化、广告亮化等。

城市亮化应遵循统一规划、业主承担、全面覆盖、重点突出、长效亮化的原则。

下列建（构）筑物、设施及场所应实行亮化：

（一）城市主次干道两侧的建（构）筑物，以及主次干道两侧以外，但在视野范围内的高大建（构）筑物、重要建（构）筑物、纪念建（构）筑物；

（二）桥梁、广场、公园、景观带、景点、街头花园等公共场所；

（三）商业门头广告、户外广告；

（四）城市主要商业街区、步行商业街区；

（五）城市对外出入口；

（六）城市雕塑小品；

（七）各类发射、接收塔；

（八）按照城市规划应当设置亮化的建（构）筑物、设施、场所。

城区内已建成投入使用的高层住宅建筑和标志性商业建筑须尽快安排实施照明亮化。

新建、改建建（构）筑物夜景照明工程应与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步使用，所需经费纳入建（构）筑物预决算。

规划、建设主管部门在对建（构）筑物效果图及施工图审查时，须将亮化列为审查内容之一，并会同城市亮化主管部门进行严格把关。规划及建设主管部门在进行竣工验收时，须会同城市亮化主管部门一起验收。亮化工程建设不到位的，建（构）筑物不得通过验收，更不得交付使用。

城市亮化由产权单位（个人）负责，实行物业管理的由物业管理单位负责实施，费用自付。城市亮化设施由设置单位（个人）负责维护，保持功能良好、容貌整洁。任何单位和个人不得擅自拆除、改变、移动、损坏城市亮化设施。

亮化工程所用原材料及工程安装质量必须符合国家有关技术规定，提倡使用档次较高的原材料，高标准、高质量施工安装。同时配备防水、防火、防雷、防风、防漏电、防爆等保护设施，保证设置牢固和使用安全。

亮化灯饰的光源、颜色、造型不得与交通信号灯等特殊用途的灯光相似，以免造成混淆。

## 环境卫生工程

生活垃圾中转站用地周边应当设置宽度不小于10米的绿化隔离带。生活垃圾卫生填埋场周边可设置防护绿地或生态绿地。

在城市居住区、商业街区、道路广场、公园、大型公共绿地等场所附近，应当根据相关规范要求设置公共厕所。
道路两侧规划绿化保护带宽度大于15米的，独立式公共厕所可设置在绿化保护带内，但不得妨碍城市管线的敷设。

# 综合防灾及公共安全

## 消防设施

确定消防站的布局，应当符合消防人员接到出动指令后五分钟内可到达辖区边缘的要求。消防站应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段。生产、贮存危险化学品单位的地区，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距上述危险单位一般不宜小于200米。

消防通道设置应满足下列规定：
消防车道的净宽、净空高度均不得小于4米；环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场。回车场地的面积不应小于12×12米；对于高层住宅，回车场不宜小于15×15米，供大型消防车使用时，不宜小于18×18米。
建筑物沿街道部分长度超过150米或总长度超过220米时，应设置穿过建筑的消防车道。确有困难时，应设置环形消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其距离不宜超过80米。

城市道路消火栓应当在人行道上设置，间距不大于120米，交叉路口一般应当设置消火栓。道路红线宽度超过60米的，应当在道路两侧设置消火栓。消火栓距道路路缘石距离不大于2米。

城市道路应设置消防水鹤以弥补消火栓的不足。消防水鹤间距不大于1700米，一般应当于交叉路口的人行道上设置。

城市建成区范围内原则不再新建加油加气站。已有的加油加气站应逐步迁出城区。

## 抗震设施规划

一般性建筑物按抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g设防，重要建筑物及县区及各镇的供水、供电、通信、油库等生命线工程设施按7度设防。

以城镇为主、次干道为人员的疏散和物质运输的主要疏散求援通道。利用公园、绿地广场、学校、体育场、农田、果林道等作为避震疏散场地，居民的疏散半径在500米以内。

## 地下设施规划

城市应加强地下空间开发利用的规划管理，城市人民政府城乡规划主管部门应依据城市总体规划组织编制地下空间利用专项规划，明确地下空间资源保护、控制和开发利用的内容。

城市地下空间利用应与地面建筑、人防工程、地下交通、管网、地下文物及其它地下构筑物统筹规划、合理安排，并符合文物保护要求。地下空间开发建设规模应满足地面交通、公用设施承载力要求。

同一深度地下空间设施产生冲突时宜遵守以下避让原则：
（一）人行和车行设施产生矛盾时，行人设施优先；
（二）地下民用设施与公用设施产生矛盾时，公用设施优先；
（三）地下交通设施和管线设施产生矛盾时，交通设施优先；
（四）不同交通形式产生矛盾时，根据避让难易程度决定优先权。

# 村镇建设规划管理

## 建设用地及工程管理

农村新型社区住宅建筑层数不大于3层，商业服务业建筑、工业建筑及农业服务设施高度均不大于 12 米。

## 基础设施建设

镇区排水宜采用雨污分流，统一排放。当条件不具备时，可采用截留式合流制。
农村社区排水应以自然为主，人工设施为辅，在确保既有农田排灌水系不受影响及防洪排涝的前提下，雨水应充分结合自然地形采用明沟方式排放。并充分利用自然河塘、湿地的净化功能。

## 风貌及环境控制

村镇社区，应坚持“小规模、组团式、生态化”的布局理念，并形成层次分明，衔接有序的街、巷、院的空间结构体系。

镇区及农村社区建筑风貌控制上应遵循“低楼层、紧凑型”的原则，建筑的立面设计应注意尺度及比例、材质的对比和色彩关系及建筑细部合理表达。在材料选择上应根据实际情况创造性地就地取材，尽可能地利用传统乡土材料。单栋建筑总的色彩不宜超过三种。

农村社区内不宜采用大面积硬化，避免过度人工化的绿化方式。房前屋后可种植农作物、果树等来进行环境绿化。

农村社区内应坚持“集约用地、功能复合、使用方便、尊重民意”的原则，结合社区街道和公共活动空间合理规划，统筹安排公共服务设施。

位于风景区周边的镇区及农村社区宜根据旅游发展的需设置一定数量的对外停车场、游客集散中心。

# 法律责任

城乡规划主管部门有下列情形之一的，责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予处分：

（一）未依法制定相关管理制度或者规定，致使城乡规划实施及管理工作无明确依据，管理混乱的；

（二）未依法组织编制相关城乡规划，组织编制的相关城乡规划违反上一层级规划或者相关国家标准的强制性内容的；

（三）违反有关城乡规划、行政许可的规定办理规划许可，或者拒不履行上级城乡规划主管部门作出的责令撤销相关规划许可决定的；

（四）未按照规定履行规划监督检查职责，对应予发现、制止、查处的违反城乡规划的建设活动未能及时发现、制止或者查处的；

（五）未按照规定公开规划方面的政府信息，或者未按照规定的程序、时限、方式、要求征求、听取公众和利害关系人意见的；

（六）对公众依法举报、控告的违反城乡规划行为，未按照规定处理的。

城乡规划主管部门有前款规定情形的，由上级城乡规划主管部门、县人民政府或者监察机关实施问责。

与实施城乡规划相关的行政部门、单位有下列情形之一的，责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予处分：

（一）未按照规定提交相关材料，影响城乡规划编制工作的；

（二）组织编制涉及城乡规划的行业规划时，未按照规定征求城乡规划主管部门意见，影响城乡规划实施的；

（三）对依法应当依据城乡规划主管部门出具的规划许可、规划条件及规划核实意见等办理相关许可、备案、登记等事项，未按照规定办理的。

县人民政府所属行政部门、单位有前款规定情形的，由县人民政府或者监察机关实施问责。

建设单位未按照规定在施工现场对外公示建设工程规划许可等事项的，由城乡规划主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以五千元以上一万元以下罚款。

建设单位在建设工程开工前未按照规定通知城乡规划主管部门进行现场核验的，由县城乡规划主管部门处以一万元以上三万元以下罚款。

建设项目未经规划核实或者经核实不符合规划条件，建设单位组织竣工验收或者擅自投入使用的，由县城乡规划主管部门责令改正，并处以五万元以上十万元以下罚款。

未按照规定进行配套建设的，由县城乡规划主管部门责令限期补建，在规定期限内未补建或者无法进行补建的，处应配建部分建设工程造价五倍以上十倍以下罚款。

未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，由县城乡规划主管部门责令停止建设，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款。

未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证进行建设，有下列情形之一的，由县城乡规划主管部门责令限期拆除，无法实施拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下罚款：

（一）违反城乡规划主管部门作出责令停止建设、进行整改的决定，继续进行建设的；

（二）对城乡规划实施造成影响的建设工程，逾期不履行城乡规划主管部门作出的限期改正决定的；

（三）在法律、法规规定禁止建设的区域建设或者违反城乡规划有关禁止建设的强制性规定的；

（四）非法占用城市规划公园、绿地、道路、停车场、广场、高压供电走廊、压占各种地下管线和消防通道进行建设的；

（五）妨碍公共安全、公共卫生、城市交通、市容景观和侵占公共用地的；

（六）违反城乡规划和相关国家标准、规范的强制性内容，无法采取改正措施消除对城乡规划实施的影响的。

在乡、村庄规划区内未取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府或者县城乡规划主管部门责令停止建设、限期改正；逾期未改正的，可以拆除。

建设单位或者个人在批准的临时建设期限内，违反规定转让、出租、抵押临时建设用地、临时建筑物、构筑物，或者擅自改变临时建设用地性质、临时建筑物、构筑物使用性质的，由城乡规划主管部门责令限期改正，没收违法收入，并处一万元以上三万元以下罚款；逾期未改正的，吊销临时建设用地规划许可证、临时建设工程规划许可证。

建设单位或者个人拒不执行城乡规划主管部门作出的责令停止建设或者限期拆除决定，继续进行建设或者逾期不拆除的，县人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

违反本办法其他规定的，由有关行政管理部门依据相关法律、法规进行处罚。

# 附 则

本规定自发布之日起生效。

# 附件1名词解释

- 海绵城市：指“低影响开发雨水系统构建”，是新一代的城市雨洪管理概念，通过跨尺度构建水生态基础设施，并结合多类具体技术建设水生态基础设施，使城市在下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，并在需要时将蓄存的水释放加以利用，实现雨水在城市中自由迁移。

- 城市双修：指“生态修复、城市修补”。其中“生态修复”旨在有计划、有步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、植被，通过一系列手段恢复城市生态系统的自我调节功能；“城市修补”通过不断改善城市公共服务质量，改进市政基础设施条件，发掘和保护城市历史文化和社会网络，使城市功能体系及其承载的空间场所得到全面系统的修复、弥补和完善。

- 建筑高度的计算应符合以下规定：

- 建筑屋面为坡屋面时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度；建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别计算后，取其中最大值。

- 但下列突出物不计入建筑高度内：

- 局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4；

- 突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等；

- 空调冷却塔等设备。

- 对于电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程以及国家或地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位、风景名胜区控制范围内的建筑高度，应按建筑物散水外缘处室外地面至建筑物和突出屋面构筑物最高点的高度计算。

- 工业用地内工业厂房高度计算可按现行《建筑设计防火规范》中高度计算规则计算。

- 低层建筑：1-3层建筑。

- 多层建筑：3-6层建筑，且建筑高度不大于22m的住宅建筑。

- 高层建筑：建筑高度大于22m的住宅建筑，或者建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

# 附件2 建筑面积计算规则

1.	建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

2.	建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积，结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

3.	对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。

4.	对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。

5.	地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

6.	出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积。

7.	建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

8.	建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

9.	对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护设施的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

10.	对于立体书库、立体仓库、立体车库，有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

11.	有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

12.	附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

13.	窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗，应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。

14.	有围护设施的室外走廊(挑廊)，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；有围护设施(或柱)的檐廊，应按其围护设施(或柱)外围水平面积计算1/2面积。

15.	门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

16.	门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积；有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。

17.	设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

18.	围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m及以上的部位，应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位，应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位，不应计算建筑面积。

19.	建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，且结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在2.10m以下的，应计算1/2面积。

20.	室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。

21.	在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

22.	有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积。

23.	以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

24.	建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积。

25.	与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

26.	对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

27.	下列项目不应计算建筑面积：

1)	与建筑物内不相连通的建筑部件；

2)	骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；

3)	舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；

4)	露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；

5)	建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；

6)	勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷；

7)	窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗；

8)	室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；

9)	无围护结构的观光电梯；

10)	建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。

# Footnotes

临近高层建筑100米范围内的住宅建筑高度不宜超过40米。

棚户区改造类项目可在此基础上提高建筑密度。

地块面积小于3000平米的，不对建筑密度作出强制性规定。

地块面积小于3000平米的，不对建筑密度作出强制性规定。