宁波赛亚益机械制造有限公司汽配模具及灯具压铸配件生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：汽配模具及灯具压铸配件生产项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：宁波赛亚益机械制造有限公司

4、建设内容

经宁波市北仑区发展和改革局备案登记同意（文号：仑发改备[2017]193号），宁波赛亚益机械制造有限公司投资1500万元，租用宁波赛玛温控科技有限公司位于北仑大碶大浦河北路10号的已建工业用房（租用面积4690m2），从事汽配模具及灯具压铸配件的生产，建成后可达年产汽配压铸模具200套、灯具压铸配件3000吨的生产规模。

二、本项目对周围环境主要影响

本项目营运过程中废气主要为熔铝烟尘、压铸脱模废气、抛光/抛丸粉尘、机加工异味；废水主要为生活污水；固体废物主要包括废铝渣、废、次品及料头、机加工产生的废边角料、废液压油、废脱模液、废切削液、废钢丸、废循环液、废油及油泥和生活垃圾；噪声主要来自机加工、压铸等工序和设备运行产生的噪声。

三、拟采取的主要环保措施

1、废气治理

本项目废气主要为熔铝烟尘、压铸脱模废气、抛光/抛丸粉尘、机加工异味。

熔铝过程产生的烟尘、喷射脱模剂产生的脱模废气经上吸式集气罩收集后，通过管道收集至一套水喷淋塔处理，再经由一根15m高排气筒高空排放。该处理装置废气收集效率按80%计，对烟尘处理效率按90%、对非甲烷总烃去除率按80%计，处理风量为20000m3/h。根据工程分析结果，烟尘有组织排放量为0.18t/a（0.024kg/h），排放浓度为1.2mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.056t/a（0.0078kg/h），排放浓度为0.39mg/m3，废气中颗粒物排放可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。

抛光工位产生的含尘废气统一收集后经布带除尘器处理后经由15m排气筒高空排放；抛丸粉尘经设备自带的粉尘处理设备处理后于一根15m高的排气筒排放，其污染物排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

机加工过程产生的异味，主要为非甲烷总烃类物质，产生量较小，通过车间机械排风排入环境，对周边大气环境影响较小。

2、废水治理

本项目产生的生活污水经化粪池处理达到岩东污水处理厂纳管标准后，排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理后排海。

3、噪声治理

（1）压铸机、加工中心、数控车床、抛丸机等振动设备底部设减震基础；

（2）水泵、电机等设置隔声罩并在底部设置减震基础；

（3）合理布置生产区域，压铸车间布置在厂区南侧；

（4）空压机置于压铸车间东南角独立房屋内，门采用隔声门，作业时门窗保持关闭状态；

（5）加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果。

确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物治理

废铝渣、废、次品及料头、金属边角料和废屑经收集暂存后外售；生活垃圾经分类收集、暂存后委托环卫部门清运处理；废切削液、废液压油、废脱模液、废循环液、废油及油泥均属危险废物，分类收集，委托有资质单位安全处置，设置专用贮存场地，并按相关规范要求做到防渗、防漏和防雨的等处理，并执行转移联单制度。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。该项目从环保角度来说是可行的。