浙江云水间家居有限公司床、沙发等家具生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：床、沙发等家具生产项目

项目性质：新建

建设单位：浙江云水间家居有限公司

建设地点：北仑区春晓西直河路3号4幢1号

项目概况：浙江云水间家居有限公司成立于2018年，位于北仑区春晓西直河路3号4幢1号，主要经营范围：家具、木制品、工艺品、坐垫、床垫的制造、加工；装饰材料的批发、零售。

为拓展市场需要，2018年2月经宁波市北仑区发展和改革局备案登记同意，企业拟投资450万元，租用宁波维卡新材料有限公司位于北仑区春晓西直河路3号4幢1号的厂房（建筑面积9974.79m2），从事床、沙发等家具生产项目，项目建成后预计可年产床、沙发等家具300套。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目使用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

（1）废气污染源强分析

本项目生产过程中产生的废气主要为木屑粉尘及打磨粉尘、喷漆废气、UV废气、刷胶、拼板废气、封边废气。

①木屑粉尘及打磨粉尘

本项目木材加工（包括截板、打孔、铣、打磨等工序），以上木加工在生产工程中会产生粉尘。

木屑粉尘产生量与有组织排放量估算：参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中“2011锯材加工业产排污系数表” 锯材（厚度>55mm）：粉尘产生量为0.15kg/m3木材。项目木材加工规模为2400m3/a，经计算，项目达产后木屑粉尘产生量为0.36t/a。

B、打磨粉尘

底漆晾干后需要进行打磨，使家具表面光滑再进行喷面漆工序，该过程有粉尘产生，根据类比分析，该打磨粉尘的产生浓度为0.3g/m2，加工面积约为16588.8m2，则粉尘的产生量约为5kg/a。

企业设有中央集尘系统，该除尘系统的收集效率在90％以上，除尘效率在95％以上，排风量为50000m3/h，然后通过1根15m高的排气筒排放。

表5-8  木屑粉尘及打磨粉尘产生量统计表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 |
| --- | --- | --- |
| 木屑粉尘 | 粉尘 | 0.36t/a |
| 打磨粉尘 | 粉尘 | 0.005t/a |

综上分析，木屑粉尘及打磨粉尘主要污染物颗粒物有组织排放量如下：

表5-9  木屑粉尘及打磨粉尘年产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | t/a | 0.365 | 0.312 | 0.016 | 0.037 | / |

表5-10  木屑粉尘及打磨粉尘小时产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 有组织排放量 | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | kg/h | 0.152 | 0.13 | 0.007 | 0.14 | 0.015 |
| 排放标准（颗粒物） | 3.5kg/h | 120mg/m3 | / |
| 达标情况 | 达标 | / |

②刷胶、拼板废气

木板在拼板前需在木板上刷一层AB胶，用于粘连。该过程中会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。参考根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，树脂原料非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。项目年使用环氧树脂AB胶为2t，则项目刷胶拼板过程中产生的非甲烷总烃量为0.7kg/a。该废气产生量较小，加强车间通风，对周边环境影响较小。

③喷漆废气

本项目设有1个喷房。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，各喷漆过程中油漆及稀释剂喷漆废气使用量情况见下表。

表5-11  喷漆工序油漆使用及挥发性有机物存在量情况表

| 喷漆工段 | 油漆 名称 | 油漆成分 | 用量(t/a) | 二甲苯(t/a) | 非甲烷总烃(t/a) | VOCs (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷水性底漆 | 水性底漆 | 水性丙烯酸树脂65%、去离子水23%、粉料1%、乙醇3% 二乙二醇丁醚8% | 2.8 | / | 0.31 | 0.31 |
| 喷水性面漆 | 水性面漆 | 水性丙烯酸树脂65%、去离子水20%、粉料2%、乙醇5%、二乙二醇丁醚8% | 2.2 | / | 0.29 | 0.29 |
| 喷油性底漆 | 油性底漆 | 树脂55%，粉料5%，环已酮0.5%，二甲苯15%，丁酯20%，丙二醇甲醚醋酸酯4.5% | 1.4 | 0.21 | 0.56 | 0.56 |
|  | 稀释剂 | 二甲苯45%，醋酸丁酯25%，丙二醇甲醚醋酸酯25%，碳酸二甲酯5% | 0.7 | 0.32 | 0.7 | 0.7 |
|  | 固化剂 | 醋酸丁酯30%，异氰酸酯50%，丙酮20% | 0.7 | / | 0.7 | 0.7 |
| 喷油性面漆 | 油性面漆 | 醇 树脂79%，醋酸丁酯4%，二甲苯5%，粉料10%，助剂2% | 1.33 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
|  | 稀释剂 | 二甲苯45%，醋酸丁酯25%，丙二醇甲醚醋酸酯25%，碳酸二甲酯5% | 0.4 | 0.18 | 0.4 | 0.4 |
|  | 固化剂 | 醋酸丁酯30%，异氰酸酯50%，丙酮20% | 0.27 | / | 0.27 | 0.27 |
| 合计 | 9.8 | 0.77 | 3.38 | 3.38 |

本项目物料无废弃量，因此上表中挥发性有机物使用量即为产生量。

排放速率核算

根据设计，喷涂室均为封闭式，通过送风系统和排风系统结合，使喷涂室处于负压状态，挥发性物质分别在喷涂和晾干中挥发，其中大量挥发主要在晾干阶段，根据喷涂过程涂料利用率和喷涂室相对密封环境。其喷漆废产排量按下图核算。

喷枪设置情况：本项目使用的喷枪型号均为W-71，口径为1.5mm，喷枪流速为190ml/min。

废气治理措施情况：

根据设计单位提供资料，喷漆车间废气治理设施收集与处理方式见下图。

表5-2  喷漆车间废气治理设施收集与处理图

本项目共设一个喷漆房，喷房配置的2把喷枪均相同，则每种油漆的最大喷量也相同。在产能最大的情况下，喷枪流速为190ml/min，油漆密度约为1，则油漆小时最大喷涂量约为22.8kg/h，，手工喷涂工作效率较低，小时油漆实际喷涂量可按60%计，最大喷漆量约13.68kg/h。另外油性面漆中的挥发性有机物所占比重大于水性漆，污染物的最大产生量根据油性漆进行计算。

经计算，生产车间各污染源主要污染物有组织产生量及排放量如下表。

表 5-12  喷漆车间各污染源及废气产生量与排放量核算

| 污染源 | 高度 口径 | 废气量 (Nm3/h) | 污染物名称 | 产生速 (kg/h) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | 高度：15m 口径：0.6m | 20000 | 二甲苯 | 1.71 | 0.16 | 8 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.21 | 0.78 | 39 |

本项目喷漆废气无组织排放情况见下表。

表5-13 本项目喷漆废气无组织排放情况

| 车间 | 污染物 | 无组织废气产生量（kg/h） | 无组织排放参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷漆车间 | 二甲苯 | 0.09 | 长×宽：11m×11m 面源有效高度为12m |
|  | 非甲烷总烃 | 0.41 |  |
|  | VOCs | 0.41 |  |

按实际用漆量的情况估算出本项目全年喷漆废气污染物产生、排放情况，具体见下表。

表5-14  本项目全年喷漆废气污染物产排情况表

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 有组织 t/a） | 0.73 | 0.66 | 0.07 |
|  | 无组织（t/a） | 0.04 | 0 | 0.04 |
|  | 小计（t/a） | 0.77 | 0.66 | 0.11 |
| 非甲烷总烃 | 有组织 t/a） | 3.21 | 2.89 | 0.32 |
|  | 无组织（t/a） | 0.17 | 0 | 0.17 |
|  | 小计（t/a） | 3.38 | 2.89 | 0.49 |
| VOCs | 有组织（t/a） | 3.21 | 2.89 | 0.32 |
|  | 无组织（t/a） | 0.17 | 0 | 0.17 |
|  | 小计（t/a） | 3.38 | 2.89 | 0.49 |

2）废水

本项目废水主要为水帘除漆雾废水、喷淋塔更换废水及生活污水。

（1）水帘除漆雾废水

水帘式喷台一般情况下定期投放絮凝剂除渣处理后，重复利用，循环利用1个月后更换，共1个喷房，一次更换量为1.8m3，年产生量为21.6m3/a，该废水经污水处理站处理后达标纳管排放。根据类比调查，该废水主要污染物为pH、CODCr、石油类、SS等，水质一般为pH：6~8、CODCr：3000~4000mg/l、石油类：20~30mg/l，SS：500~600mg/l。

（2）喷淋塔更换废水

本项目设有1个水喷淋塔，喷淋塔储水柜内储水量约为1.5t。喷淋废水每一个月处理1次，喷淋废水产生量约为18t/a。据类比调查，该废水主要污染物为CODCr、SS等，水质一般为CODCr：2000~3000mg/l、SS：300~400mg/l。

（3）生活污水

项目劳动人员100人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为5m3/d（即1500m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为4m3/d（即1200m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、BOD5、氨氮油50~80mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.48t/a、氨氮0.048t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经春晓污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排明月直河，排放量分别为COD0.06t/a、氨氮0.006t/a。

表5-15  本项目废水排放情况表

| 序号 | 废水来源 | 排放量(t/a) | 主要污染物及产生浓度(mg/L) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 1200 | CODCr 300～400mg/L， BOD5 200～300mg/L， 氨氮35 mg/L | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 |
| 2 | 喷台水帘废水 | 21.6 | CODCr4000mg/L 石油类20~30mg/L SS 500~600mg/L | 经污水处理站处理达标后排入污水管网 |
| 3 | 喷淋塔更换废水 | 18 | CODCr1500~2000mg/L SS 300~400mg/L |  |
| 4 | 生产废水合计 | 39.6 | 混合水质：CODCr 750～910mg/L | / |

3）噪声

本项目噪声源主要为空压机、磨砂机等设备加工过程产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-16  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干窑 | 台 | 2 | 80~85 | 间歇 | 环保电机、隔音板、减震基础 |
| 2 | 台钻 | 台 | 2 | 80~90 | 间歇 |  |
| 3 | 磨砂机 | 台 | 7 | 75~85 | 间歇 |  |
| 4 | 带锯机 | 台 | 34 | 80~90 | 间歇 |  |
| 5 | 压刨 | 台 | 7 | 75~85 | 间歇 |  |
| 6 | 铣床 | 台 | 28 | 75~85 | 间歇 |  |
| 7 | 空压机 | 台 | 2 | 80~90 | 间歇 |  |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业进一步采取以下降噪措施：

①购买低噪声设备；

②设空压机房，并做好隔声降噪措施；

③合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

④加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废漆渣、废油漆桶、废木料、污水处理站污泥、除尘灰、废活性炭及生活垃圾。

（1）废漆渣

喷房会定期进行捞渣，其产生量约1.5t/a，漆渣属于HW12类危废，需委托有资质单位进行无害化处理。

（2）废油漆桶

项目在喷漆过程中会产生一定量的原料桶，其产生量约为1.2t/a，废油漆桶属于HW49类危废，废油漆桶、废稀释剂桶及废固化剂桶经收集后委托有资质单位进行无害化处理。

（3）污水处理站污泥

本项目污水处理站产生的脱水污泥约0.08t/a（按废水产生量的2‰计），脱水污泥属于HW17类危废，该废物经分类收集后委托有资质单位进行无害化处理。

（4）废木料

本项目在对木料进行加工的过程中会有废木料产生，该废木料产生量约为4t/a，经收集暂存后外售综合利用。

（5）除尘灰

在对木料进行加工的工程中会有粉尘产生，经中央系统收集后除尘灰的产生量为0.312t/a，经收集暂存后外售综合利用。

（6）废活性炭

本项目喷漆废气经光催化氧化处理后约有1.445t/a的VOCs需被活性炭吸附，活性炭有机废气吸附量为150kg/1t，则活性炭的年用量为9.6t/a，本项目喷漆废气处理设施中活性炭一次装填量为1.6m3（约1.5t），建议每两个月更换一次，则活性炭年用量约为9.6t/a（>9.6t/a），废活性炭的产生量为9.6/a。废活性炭属于HW49其他废物，收集后委托有资质单位进行无害化处置。

（7）生活垃圾

项目劳动定员100人，按每人0.5kg/d计，则产生量约15t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1、大气环境影响分析

本项目生产过程中产生的废气主要为木屑粉尘及打磨粉尘、喷漆废气、刷胶、拼板废气。

①木屑粉尘及打磨粉尘

木料加工及底漆晾干后打磨过程有粉尘产生。粉尘经布袋除尘器收集并处理后通过15m的排气筒集中排放。经工程分析，项目粉尘有组织排放量为0.016t/a，无组织排放量约为0.037t/a，排放浓度为0.14g/m3，排放速率为0.016kg/h能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），废气排放对周边环境影响较小。

2）喷漆废气

本项目为1个喷房和1个晾漆房配套了1套集气风量均为20000m3/h废气处理系统该废气经水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，其废气处理效率能达到90%，具体处理方案如下：

图7-1  废气处理工艺流程

主要净化设备净化机理

①废气收集器

废气收集系统主要设备为配套的引风机、烟道、收集器等设备。

喷漆车间的喷涂装置在生产过程中产生大量的漆雾和有机废气，这些气体通过风机被收集在废气收集器内，通过收集集中处理。

②脱水系统

水幕喷淋循环系统中小颗粒的水雾会随着风的流向顺带出来，所以设置一道脱水装置，使这一部分水阻挡在脱水器内，回流至前道循环装置。同时在活性炭吸附装置前增设陶瓷鲍尔环装置进行脱水，以保护活性炭。

③光催化氧化

光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O及其它无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2催化剂上，纳米TiO+催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水分（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活波的羟基自由基和超氧离子自由基能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇 类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它VOCs类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，臭味也同时消失了，起到了废气净化的作用。

④活性炭吸附系统

活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。具有很强的吸附性能，为用途极广的一种工业吸附剂。活性炭最主要的性能是吸附。微孔的比表面积和比容积均很大。在固体活性炭的表面，主要发生两种方式的吸附，即物理吸附和化学吸附。化学吸附是单分子层吸附，可以除去废水和废气中的极性污染物以及一些金属离子。物理吸附能够形成多分子层吸附，能有效底吸附废水和废气中的有机污染物。

有机废气的治理方法为吸附法，它以活性炭物理吸附为主，具有以下显著的特点：比表面积大，有效吸附量高，多级吸附工艺可以达90%，废气经活性炭吸附后，达标废气高空排放。

喷漆废气达标可行性分析

本项目采用1套水喷淋+除湿+光催化氧化+活性炭吸附处理装置对喷漆有机废气进行处理，第一道水喷淋主要是为了除去喷漆废气中的漆雾，光催化氧化净化装置可去除50%的有机废气，后道活性炭起到保障作用（活性炭吸附有机废气约1.445t/a），水喷淋+除湿+光催化氧化+活性炭吸附装置技术目前较为成熟，技术可靠，在企业确保设备正常运行及活性炭正常更换的情况下，喷漆废气处理效率能达到90%以上，且能做到稳定达标排放。

表7-1  废气处理后排放情况表

| 污染源 | 编号 | 污染物 名称 | 风量m3/h | 产生速率kg/h | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1排气筒 | 二甲苯 | 20000 | 1.71 | 0.16 | 8 | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 8.21 | 0.78 | 39 | 是 |

综上，本项目喷漆废气经以上方式处理后，其污染物排放速率和排放浓度均能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求及《大气污染物综合排放标准编制说明》进行计算要求，对周边环境影响较小。

3）刷胶、拼板废气

木板在拼板前需在木板上刷一层AB胶，用于粘连。该过程中会有少量非甲烷总烃产生，加强车间通风，对周边环境影响较小。

2、水环境影响分析

本项目产生的废水主要为水帘除漆雾废水、喷淋塔更换废水及生活污水。

（1）废水处理工艺

废水的处理工艺见下图，

图7-2  污水处理站工艺流程图

处理工艺说明

水帘除漆雾废水及喷淋塔更换废水经车间收集后进入调节池，在调节池内，废水经均质均量后，由提升泵提升到芬顿氧化池，通过强氧化后废水进入混凝池，在混凝反应池进水端投加混凝剂，混凝剂与废水在混凝反应池内充分混合反应，然后进入沉淀池进行固液分离。出水直接排放。污泥进入污泥池内，然后由污泥泵打入压滤机进行脱水处理，滤液回流到调节池内，废水处理站产生污泥，外运处理。

（2）设计处理能力及可行性分析

浙江云水间家居有限公司和宁波维卡新材料有限公司合建一个设计处理能力为4m3/d的污水处理站。其中宁波维卡新材料有限公司最大日排水量约2m3/d，本项目定期更换的废水排放量为0.13m3/d（39.6m3/a），可见其处理能力能满足本项目废水处理需求。

（3）废水达标可行性分析

根据工程分析，本项目定期更换的喷涂室水帘台池水、水喷淋塔槽水COD最大值为4000mg/l，SS600mg/l，废水经以上方式处理后喷漆废水COD去除率可以达到90%左右。经处理后，标准排放口的废水水质为COD 400mg/l。可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，即COD≤500mg/l。

生产废水经相关污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准后排入市政污水管道，最终经春晓污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排明月直河，对纳污水域水环境影响较小。

3）生活污水

生活污水排放量为4m3/d（即1200m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准后经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经春晓污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排明月直河，对纳污水域水环境影响较小

3）噪声

本项目噪声为空压机、磨砂机、压刨、台钻等设备加工过程产生的噪声，其噪声值在75~90dB（A）之间。根据预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业采取以下噪声防治措施：①购买低噪声设备；②设空压机房，并做好隔声降噪措施；③合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；④加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析结论

废木料、除尘灰经分类收集后外售，综合利用；

废漆渣、废油漆桶、污水处理站污泥、废活性炭属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质的单位收集处置；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。

# Text boxes

家具

喷漆过程（40%）

晾干废气（60%）

95%有组织

5%无组织

95%有组织

5%无组织

90%处理

10%排放

面漆、底漆喷涂

水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附，风量20000m3/h

15m高排气筒、口径0.6m

面漆、底漆晾干