竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2011-124

项目名称：  离心机等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年三月

第一部分   谈判邀请函

受天津中医药大学的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就离心机等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2011-124

2．项目名称：离心机等设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2011年3月3日至2011年3月11日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2011年3月14日10：00时， 各参与单位须于2011年3月14日10：00时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：59596154（张浩楠）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年3月3日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为离心机等设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、供应商应在谈判前交纳1%的谈判保证金，未递交保证金的谈判将被拒绝。发布谈判结果后谈判保证金随即退还，获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同是缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判第一包可以分项进行谈判，第二、三、四、五、六包必须整包进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同

附件1

采购货物一览表

第一包：离心机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 技术参数 **最高转速 16000r/min 最大相对离心力 17800xg **腔内相对温度 -20℃~+40℃ 最大容量 10×5ml **整机噪声 ＜57dB(A) 转速精度 ±50r/min 温控精度 ±1℃ **TUV公司ISO13485质量体系论证 最短升/降速时间 定时范围 0～99min 离心腔直径 250mm 电机 直流无刷电机 制冷系统 无氟制冷（R404a） 微机控制，直流无刷变频电机，无碳粉污染 具有电子门锁，提高操作安全性 二、配置12×1.5/2.2ml角转子 | 台 | 1 |
| 2 | 精密组织匀浆器（进口） | 一、技术参数： *1、 进口原装，电机输出功率125W；电源：220V，50/60Hz； *2、主机转速范围：5000～30000rpm；可均质样品范围：0.03ml～1000ml； 3、 匀浆器主机由驱动部和调速拨盘组成，最多可选配12种快速连接搅拌转子； 4、 转子材料300不锈钢，采用QUICK CONNECT快速连接搅拌转子设计，装卸无需工具，可以进行整体消毒灭菌、热空气灭菌、高温高压灭菌、火焰灭菌和化学处理灭菌； *5、最大速度运行时，噪音不超过72dB； 6、 支架组件带有易升降机械结构； 7、 可扩展功能：ST(安全密封量筒)组件，远离气溶胶，保护样品不被污染； 二、 配置： 匀浆器主机1台、7×75mm锯齿底转子1只、支架组件1套、随机工具、操作说明。 | 台 | 1 |

第二包：凝胶成像系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备（进口） | 电泳仪： 1、电压：10-300 V *2、电流：4-400 mA 3、功率：75 W (最大) 4、输出类型（带自动跨接）：恒压、恒流 5、定时器：1 min-99hr, 59min 6、伏特-时控制：有，99,000V-hr 7、暂停/继续功能：有 *8、可以兼容双向电泳 9、显示：128x64象素，亮背景，图形液晶显示屏 10、可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 11、实时时钟：有 12、断电后自动恢复：有 13、数据传输/存档：有，可选择 14、安全性能：空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护 15、操作条件：0-40℃；0-95% 16、可叠放：可以 *17、输出插孔：4对并联 *18．可同时加载4个电泳槽，同时跑16块胶 19、安全标准：EN-61010, CE 20、IQ/OQ规程：有，可选择 电泳槽： *1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳 *2胶面积：8.3 x 7.3 cm 3短玻璃板：10.1 x 7.3 cm 4长玻璃板：10.1 x 8.2 cm *5玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 6灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两7块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 8上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 9电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，10制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 11模块化：可换置转印（western blot）等模块 *12、可以兼容双向电泳 *13、可兼容8x 7 cm预制胶 | 套 | 2 |
| 2 | 凝胶成像系统（进口） | 1.检测样品：不透光样品如照片，纸张，杂交膜等；EB染色的DNA凝胶，SYPRO Orange荧光染色DNA或RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染，银染等, *2.最大胶面积≧28x36cm *3.像素大小≧4.6×4.6μm *4.敏感度≧16位 *5.可升级为冷CCD，升级后温度-30℃ 绝对温度 6.冷却CCD方式： peltier ，芯片制冷，无噪音 *7.有专利的动态平场技术：≤5% CV （专利号：US5951838） 8.动态范围： ≧3 OD 9.镜头： 12-75 mm，f= 1.2 10.镜头控制：马达全自动控制 11.照明模式：透射白光；透射UV，侧面白光，无光源化学发光，面板和软件都可以对光源进行控制。 12.激发光源：254nm，302nm，365nm宽波长紫外和白光 13.紫外光源模式：制备型和分析型两种紫外模式，制备型对需要回收的核酸样品降低伤害 14.滤光片位置≧3个：2个用于荧光检测，1个用于化学发光。 *15.成像面积≧25 x 26 cm 能同时对6块蛋白胶进行成像 16.有UV防护槽，直接用紫外平台进行样品肉眼观察时能起保护作用. 17.暗电流：0.001 e-/p/s @-30℃ *18.量子效率：425nm处≧55% 19.抽屉式设计，可以直接在台上进行切胶，并配有相应得uv防护罩，和切胶尺。 *20.图像输出原始数据为TDS 1-D格式，可以和双向电泳软件兼容，图象输出可以高于800dpi，满足双向电泳。 *配置： 1、主机 2、石英Uv切胶台 3、荧光切胶的尺 4、紫外灯管 6根 5、双向电泳分析软件 6、Uv防护罩 7、原装化学发光底物300ul 8、免疫印迹全程可见包 9、电脑 1台 | 台 | 1 |
| 3 | 超声细胞粉碎仪（进口） | 1.净输出功率频率：750W/20Hz *2定时装置：微处理器控制，最大10小时 *3脉冲激发装置：独立开关，1-59秒可调 *4密封变频器型号：CV26（锆钛酸铅晶体压电变频器） *5变频器规格：直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.5m *6标准配置：主机一台，3mm节级小接头，进口隔音箱一套 | 台 | 1 |
| 4 | 半干转印槽（进口） | 1．15-60 分钟内完成快速、高效的转印 2．需要的缓冲液量少；缓冲液只限于凝胶三明治的滤纸上 *3．能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 4．简单的闭锁设计，方便快速装配 *5、板式电极含有涂有铂金的钛正极和不锈钢负极，能提供均匀可靠的转印，且经久耐用，阳极平台装有4 个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对转印三明治产生均一压力 6、琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA 和RNA 7、无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 8、提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 9、除了转印杂交，转印槽也能运用独特的琼脂糖凝胶半干转印支持框架转印DNA和RNA框架能保护易碎的琼脂糖凝胶免受电极压力。印迹膜能在10-35 分钟内完成转印。 *10、电场：均匀垂直电场 *11、电场尺寸：25x18cm 12、缓冲：200ml，时间：10-35min *13、容量：同时3块 16 x 16 cm 电泳凝胶；同时4 块 8x 7 cm 电泳凝胶 *14、可兼容8x 7 cm预制胶 | 套 | 1 |
| 5 | 蛋白电泳系统（进口） | 电泳仪： 1、电压：10-500 V *2、电流：0.01-2.5 A *3、功率：1-500 W *4、输出类型（带自动跨接）：恒压、恒流或恒功率 5、定时器：1 min-99hr, 59min 6、伏特-时控制：有，99,000V-hr 7、暂停/继续功能：有 *8、可以兼容双向电泳 9、显示：128x64象素，亮背景，图形液晶显示屏 10、可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 11、实时时钟：有 12、断电后自动恢复：有 13、数据传输/存档：有，可选择 14、安全性能：空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护 15、操作条件：0-40℃；0-95% 16、可叠放：可以 *17、输出插孔：4对并联 *18．可同时加载4个半干转印槽，同时转印16块胶 19、安全标准：EN-61010, CE 转印槽： *1、提供快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块电泳胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。 *2、各组件之间具有极大的通用性，参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 3、在低压下也能获得高效、稳定的转移。 *4、具有超冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 ﹡5、阴极用涂有铂的钛做成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 6、整体大小: 16 x 12 x 18 cm *7、最大胶尺寸:7.5 x 10 cm 8、缓冲液体积:450 ml *9、胶容量:2块 *10、模块化：可置换电泳（Mini-PROTEAN Tetra）模块 *11、可与Mini-PROTEAN Tetra电泳设备配套使用 *12、可兼容8x 7 cm预制胶 | 套 | 1 |

第三包：立式压力蒸汽灭菌器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1.手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求） 2.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 3.微电脑智能化控制 4.压力安全联锁装置，超温保护装置 5.自涨式密封圈，自动排放冷空气 6.低水位报警，断水自控 7.温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） 8.最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 9.超压自泄 10.灭菌终了蜂鸣器提醒 11.容积：60L 12.额定工作温度：135℃ 13.额定工作压力：0.22MPa 14.功率：3.2KW 15.电源：220V±10%/50Hz±2% 16..内腔尺寸(mm)：Ф400*520 17.提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2个 | 台 | 1 |
| 2 | 微型漩涡混合器 | 1,振动和旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合，可根据需要选择适合的混合方式。 2,多元化：碗型振动台和平板型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式。 3,自动和点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。 4,稳定操作：足够重量和整体金属外壳为各种混合提供了稳定的操作平台 5,功率：50W *6,转速：2800转/分 *7,工作方式：点触、调速、连续、 *8,工作台：碗型、平板型可调换 | 台 | 1 |
| 3 | 数显恒温水浴锅 | 1、微型数显控制, 设定值和显示实际值快捷方便； *2、浴槽为304不锈钢材质，圆滑四角； 3、同时采用整体拉伸成型工艺，一方面易于清洗，另一方面能减少内部污染； 4、外壳为镀锌材料，同时采用喷塑工艺，防化学腐蚀; *5、过温保护功能； 6、模块控制系统，易于操作和维护； 7、电子元件易于分离，安全且便于维修。 8、容积：20L *9、具有尖顶的盖子，防止蒸气凝结掉入样品 *10、电磁泵驱动循环，使温度更均一 11、温度范围：环境温度+5°C ～ 80°C 12、温度精度：±0.1°C | 台 | 1 |
| 4 | 恒温单层摇床（进口） | *1.独创单轴驱动平衡装置先进技术，保证极低的能耗和噪音. *2.振荡频率可大范围扩展至30-400rpm。 3.LCD大屏幕背光液晶显示屏双显示各设定参数和实测参数。 4.交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。 5.超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。 6.具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。 7.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全。 *8.极富美学设计理念的流线型豪华造型，ABS特种工程塑料箱体，大屏幕钢化热弯玻璃视窗。 9.频率精度：±1 rpm； 10.摆振幅度：Φ25mm； 11.最大容量：250ml*16或500ml*9 12.托盘尺寸：420*400mm； 13.温控范围：室温以下20°C-60℃（最低4°C）； *14.CFC-Free无氟安全制冷 *15.温度精度：±0.1℃； *16.温度均匀度：±0.5℃ | 台 | 1 |
| 5 | 液氮罐 | 1、内外壳均采用优质防锈铝合金制造，高真空多层绝热结构，外形精美、重量轻。 2、有盖子，安全保存生物样品/ 3、有效容积：30L *4、口径：125mm 5、外径：445mm *6、液氮静态保存天数：≥95 *7、配套细胞冻存管提篮6个：4层/提，层高50mm，25支/层，总放冻存管480支 | 台 | 1 |
| 6 | 立式压力蒸汽灭菌器（全自动，数显） | 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 压力安全联锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） 最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 容积：60L 额定工作温度：135℃ 额定工作压力：0.22MPa 功率：3.2KW 电源：220V±10%/50Hz±2% 内腔尺寸(mm)：Ф400*520 提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2个 | 台 | 1 |

第四包：小型高速冷冻离心机等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型高速冷冻离心机（进口） | *最高转速 13000rpm *最大离心力 17000´g *最大离心容量 24´1.5/2.0ml 驱动系统 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 运行时间控制 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 *温度控制范围 -9-+40℃ *安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 *噪音 ≤ 50 dB *配置 主机一台，8联管转头、双配管转头一个 | 台 | 1 |
| 2 | 超低温冰箱（进口） | 1 工作条件：常温常湿条件 2 主要技术指标 *2.1材料：采用高质量钢体制作，粉末涂层，耐挂擦，抗腐蚀。127mm厚的绝热层，无CFC，原位发泡的聚亚胺酯材料。密封性好，坚固耐用。89mm高强度原位发泡绝热层, 安全的5层门密封圈，防止冷气损失.紧凑的ABS内门，坚固耐用.,新型加强型不锈钢搁板，增强了承载能力 *2.2控制系统：可对温度/报警设置点等参数进行编程，并有在线诊断功能，在停电时候自动报警、温度发生偏离时自动报警,电池指示器数字显示电池电量；闪烁的低电池指示显示需要更换电池 *2.3制冷系统：先进的制冷系统，无CFC的制冷剂， 95制冷剂 2.4尺寸：内部尺寸：1283×724×616 (mm) *2.5 容积： 572L *2.6温度控制范围：-50℃—-86℃ *2.7门：外门1个，内门5个,分五层，原位发泡的聚亚胺酯材料 *2.8报警装置：A.I.M（自动事故监测：在无人看守时。确定冰箱温度偏离缘由）通过快速闪烁显示任何偏离报警设定点温度，通过缓慢闪烁显示系统自动校正。A.I.M存档保存多数偏离的温度,可调节的报警系统具有自动持续充电的电池备用系统，可选择的RS232数据接口，带系统软件包 2.9钥匙式控制：：钥匙操作开关，控制电源和报警系统,Cryolatch:人性化设计：方便单手开关门，带门锁和锁扣 *2.10 低温备用系统：当温度升高接近预设温度时候，注入液体CO2到箱体维持低温 2.11耗电量：≤1000W *2.12 噪音小于50dB[A]（ 2.13电源条件：220V，7.5A 3 标准配置： *低温备用系统：当温度升高接近预设温度时候，注入液体CO2到箱体维持低温 *远程电子报警器 *配五层套冻存架和保存盒 质量保证： *安装验收合格后，整机保修3年。 注：带*的为重要的必须满足的指标 | 台 | 1 |
| 3 | 组织匀浆机（进口） | 1处理量：1-2000ml 2最大粘度: 5,000 mpas *3速度调整：无机调速 *4调速范围：3400-24000 5空载噪音：73db（A） 6 数字显示 *7允许环境温度: 5-40℃ *8允许相对湿度: 80％ *9配有S25N-18G分散刀头、R 182夹头 | 台 | 1 |
| 4 | 高性能通用台式冷冻离心机（进口） | *最高转速 15,200转/分 *最大离心力 25,830×g *最大离心容量 4´400ml 驱动系统 无碳刷电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 运行时间控制 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 *温度控制范围 从-10 到+40度 *加/减速选择 9加速/10减速 程序 6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 *安全性能 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 转头自动识别 电子式不平衡监测 状态自诊断 自动锁盖及内锁装置 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 RCF设定 具有语种选择 *噪音 ≤ 55 dB *配置 主机+Fiberlite碳纤角转头6x100ml一个（配15、50ml适配器各6个），4x200ml水平转头一个（配4个吊篮，15、50ml适配器各4个），酶标板转头一个，32x2ml角转头一个 | 台 | 1 |
| 5 | 小型高速冷冻离心机（进口） | *最高转速 13000rpm *最大离心力 17000´g *最大离心容量 24´1.5/2.0ml 驱动系统 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 运行时间控制 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 *温度控制范围 -9-+40℃ *安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 *噪音 ≤ 50 dB *配置 主机一台，8联管转头、双配管转头一个 | 台 | 1 |
| 6 | 小型台式离心机 | *最高转速 13000rpm *最大离心力 17000´g *最大离心容量 24´1.5/2.0ml 驱动系统 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 运行时间控制 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 *安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 *噪音 ≤ 56 dB *配置 主机一台，8联管转头、双配管转头一个 | 台 | 1 |
| 7 | 孵化箱（CO2培养箱）（进口） | ﹡温度控制方式：直接加热（气套式） ﹡灭菌方法：90℃高温湿热灭菌，具有全自动灭菌程序 *气体控制： 1、二氧化碳浓度控制方式：红外（IR）传感器 2、CO2测量和控制范围：0-20% 3、CO2控制精度：±0.1% ﹡显示功能：（互动式控制接入巡航器）触摸屏可简化操作，使每一个关键性参数都可以快速地输入，可记录环境的改变；可存储使用日志和使用记录，屏幕显示；以3分钟步长记录培养箱内环境信息，可保存记录半月，屏幕上显示可视的报警信息 ﹡湿度系统：内置的无水盘湿度系统可在开门后迅速地恢复湿度。在需要补水时水位传感器可方便而迅速地在触摸屏显示器上提示用户。无水盘湿度系统可减少操作，而湿度恢复速率比普通的水盘湿度培养箱要快5倍 内部体积：150L 全宽搁板(宽×深)：423mm×465mm，3块 ﹡内胆材质：纯铜内胆 ﹡配3个气密性分隔门 温度控制范围：室温+3…55℃ *温度控制精度, 时间/空间：±0.1/±0.5K *持续湿度：95%±3%相对湿度 最大储水量：3L(蒸馏水/高压灭菌的去离子水) 14.电压频率：230V,50/60Hz 15. *配置：单箱主机一台，钢瓶四个 注：带*的为重要的必须满足的指标 | 台 | 1 |
| 8 | 三气培养箱（进口） | 1﹡温度控制方式：直接加热（气套式） 2﹡灭菌方法：90℃高温湿热灭菌，具有Contra全自动灭菌程序 3*气体控制： 1．二氧化碳浓度控制方式：红外（IR）传感器 2．CO2测量和控制范围：0-20% 3．CO2控制精度：±0.1% 氧气浓度的控制方式：可自动校准的氧化锆传感器 1.O2测量和控制范围：1-21% 2.O2控制精度：±0.2% 4﹡显示功能：（互动式控制接入巡航器）触摸屏可简化操作，使每一个关键性参数都可以快速地输入，可记录环境的改变；可存储使用日志和使用记录，屏幕显示；以3分钟步长记录培养箱内环境信息，可保存记录半月，屏幕上显示可视的报警信息 5﹡湿度系统：内置的无水盘湿度系统可在开门后迅速地恢复湿度。在需要补水时水位传感器可方便而迅速地在触摸屏显示器上提示用户。无水盘湿度系统可减少操作，而湿度恢复速率比普通的水盘湿度培养箱要快5倍 6内部体积：150L 7全宽搁板(宽×深)：423mm×465mm，3块 8内胆材质：不锈钢，电子抛光不锈钢，光滑圆角内壁 9﹡配3个气密性分隔门 10温度控制范围：室温+3…55℃ 11*温度控制精度, 时间/空间：±0.1/±0.5K 12*持续湿度：95%±3%相对湿度 13最大储水量：3L(蒸馏水/高压灭菌的去离子水) 14.电压频率：230V,50/60Hz 15. *配置：单箱主机一台，钢瓶六个 注：带*的为重要的必须满足的指标 | 台 | 1 |

第五包：Lisrel 8.8 软件等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lisrel 8.8 软件 | 1.需处理多个原因、多个结果的关系，或者处理不可直接观测的变量（即潜变量），2.需要使用结构方程模型分析。 3.软件包含下列统计应用程序： ·LISREL 用于结构方程建模 ·PRELIS 用于数据处理和基本统计分析 ·MULTILEV 用于分层线性和非线性建模 ·SURVEYGLIM 用于广义线性建模 ·CATFIRM 用于类别响应变量的formative inference-based 递归建模(FIRM) ·CONFIRM 用于连续响应变量的formative inference-based 递归建模(FIRM) ·MAPGLIM 用于多层数据的广义线性建模 | 台 | 1 |
| 2 | SPSS正版统计软件（进口） | 1. SPSS Statistics 18.0 Base 中文版 2. SPSS Statistics Base全模块 3.单机版命名用户10 | 套 | 1 |
| 3 | 台式计算机 | 基本性能 CPU 系列 纠错速龙双核 CPU 型号 纠错AMD 速龙II X4 635 核心数量/SMT技术 纠错四核心/四线程 内核架构 纠错Propus 标称频率 纠错2900MHz 二级缓存 纠错2MB 制程工艺 纠错45纳米 主板/内存 内存大小 纠错4096MB 内存描述 纠错DDR3 存储性能 硬盘容量 纠错500GB 硬盘描述 纠错7200转，SATA 光驱类型 纠错DVD刻录机 光驱描述 纠错支持DVD SuperMulti双层刻录 视频/音频 显示器尺寸 纠错21.5英寸 显示器描述 宽屏LED 显卡类型 独立 显卡芯片 nVIDIA GeForce G310 显存容量 512MB 声卡描述 集成7.1声卡 网络设备 网卡描述 纠错1000Mbps以太网卡 输入输出 键盘描述 纠错标准键盘 鼠标描述 纠错光电鼠标 读卡器 纠错19合1读卡器 软件系统 操作系统 纠错Windows 7 Home Basic 随机附件 纠错McAfee防病毒软件15个月 其他特性 其他特点 纠错电缆锁机箱安全插槽 | 台 | 6 |
| 4 | 扫描仪 | 光学分辨率 1200dpi x 2400dpi 扫描元件 CCD彩色平台式 扫描范围 216mmx297mm 传输接口 USB 2.0 高速 扫描模式 彩色48-bit，灰度16-bit，黑白二值 协议 支持标准Twain协议 支持操作系统 Windows 98/Me / 2000 / XP/Vista 电源 20W (12V,1.66A) 系统需求 Windows兼容的个人计算机 128RAM或更大内存 800MB 光驱 USB 2.0接口 支持16位色或以上的显示卡 | 台 | 1 |

第六包：原子吸收分光光度计等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1、火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化，并可自动切换。 ﹡2、用七灯以上自动切换转塔，预先设置优化空心阴极灯的工作条件，可方便多元素检测。 ﹡3、自动设定火焰燃烧器前后位置及高度，无须手动调节即可自动选择最佳分析条件，保证分析结果可靠。 ﹡4、可扩展火焰自动进样器、石墨炉自动进样器、氢化物发生器、笑气控制箱等装置。 5、火焰监视器随时监测火焰的变化。当意外停电或错误操作导致火焰熄灭时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警。 6、24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦乙炔超出警戒浓度，乙炔气路立即自动关闭并提示报警。（乙炔泄漏不开机） 7、具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护。 8、同时检测保护气压力、冷却水流量，出现异常波动，立即停止加热，并提示报警。 9、使用空气—乙炔火焰分析时，空气压力监视器随时监测空气压力变化。出现异常情况时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警。 ﹡10、采用横向加热石墨炉技术，实现石墨管的温度均匀一致，减少化学干扰和记忆效应，提高分析准确度。 11、性能指标 （1）光学性能：波长范围：190nm—900nm；单色器：消象差C—T型单色器；光谱带宽0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm，五档自动可选；波长准确度：±0.15nm；波长重复性：0.05nm；基线漂移：0.002A/30min ﹡（2）火焰分析：特征浓度（Cu）0.02ug/ml/1%；检出限（Cu）：0.004μg/ml；燃烧器：金属钛燃烧器；精密度：RSD≤0.7% ﹡（3）石墨炉分析：特征量（cd）0.3×１０-12 ； 检出限（cd）0.4×１０-12；精密度：RSD≤2%；加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式；原子化阶段采用光控最大功率方式；加热条件设定：最多9个程序；斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温 （4）氘灯背景校正：可校正IA背景；自吸背景校正：可校正IA背景 12、附件 （1）半导体制冷冷却循环水附件一套 （2）乙炔气体一套（气体，钢瓶，减压阀） 氩气气体两套（气体，钢瓶，减压阀） 带﹡部分对仪器性能有较大影响，必须满足。 | 件 | 1 |
| 2 | 无创尾动脉血压测量分析系统 | 1、通道数 4通道放大器，性能一样，参数实时程控可调，贴片工艺。 2、输入方式 双端平衡差动输入 3、输入阻抗 100MΩ 4、增益换档 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000、50000 共十五档程控切换 5、增益准确度 0.5%(F.S) 6、增益稳定度 0.05%/h 7、线性度 满度的0.1% 8、失真度 小于1% 9、频带宽度 DC-30KHz(+0.5dB — -3dB) 10噪声 小于3μVRMS(输入短路，在最大增益30K带宽时折算至输入端) 11、小于2μVRMS(输入短路，在最大增益10K带宽时折算至输入端) 12、共模抑制 >100dB 13、时间漂移 小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端) 14、温度漂移 小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端) 15、上限频率 DC-30KHz 10档，使用时可任意输入上限频率 16、滤波器特性 9阶贝塞尔低通滤波器 17、时间常数 DC、5S、2s、1S、0.2s、0.02S、0.002S、0.001S、 0.005S九档程控切换 50Hz陷波 有。衰减32DB 18、基线跟踪 有。可有效的克服基线漂移 | 台 | 1 |
| 3 | 八道生理记录仪 | 8个模拟数据采集通道，含4个差分Pod接口，8个BNC接口； 16位A/D转换，最高采样率400KHZ（总共）； 放大范围：±2mV~±10V，共12档， 输入噪音：<1μVrms； USB2.0数据通讯，可连Internet工作。 ML221桥式放大器： 放大范围：±200μV~±5V， 放大精度：±0.5%； 输入噪音：<1μVrms 重复使用血压换能器 压力量程: –80 to +380 mmHg 灵敏度: 5 μV/V/mmHg 动物用生物电放大器 输入放大：高阻抗差分电隔离 放大范围：±5μV - ±100mV，共14档 增益精度：±1.5% 激光多普勒血流仪 运行模式: 连续激光多普勒 激光类型: 半导体激光二极管(温度稳定) 激光等级: 1级激光 激光波长: 830±10 nm 激光功率: ＜0.5 mW 流速反应时间: ＜0.1 s | 台 | 1 |

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日          附件---------设备清单