济

南

铭

泽

环

保

设

备

有

限

公

司

技	术	资	料

一丶公司简介：

济南铭泽环保设备有限公司专业从事臭氧发生器的研发、制造和应用。公司拥有专业技术人员多名，并且近几年培养出一批经验丰富的优秀专业工程技术人员，以其精良产品、完善服务和强大技术支持，一直处于同行业领先水平。
    公司产品：公司研发的臭氧发生器、水箱自洁消毒器已广泛用于食品医药空间消毒生活用水消毒处理、二次供水处理、纯净水处理、污水处理、游泳池水消毒、食品制药厂车间消毒等，所有出厂设备，得到用户好评和认可。
     公司经营理念：让大气清新，让天空蔚蓝，让河山碧绿。肩负这一使命，我们用自己的双手，向用户提供充满魅力的产品和令人满意的服务，建立与社会、顾客、员工之间的信赖关系，共同发展，全力创造美好未来。

二、水箱自洁消毒器

水箱自洁消毒器综述
       水箱自洁消毒器是济南铭泽环保设备有限公司针对水箱及水池普遍存在的菌藻滋生、水质二次污染严重等问题，引进俄罗斯科学院电物理及电能研究所学者的净水技术研究成果，自行开发的新一代高效水处理设备。该设备采用微电解和臭氧物理消毒法可使不流动的水不易被细菌污染，流动的水能长期防止被细菌污染。具有机电一体化设计、纯物理法处理、无需添加化学药剂、使用方便、维护简单等诸多优点。

水箱自洁消毒器工作原理
    水箱自洁消毒器采用臭氧消毒法对水体进行消毒。能量控制器采用循环脉冲放电控制循环释能器向水中释放能量，其原理在于经过水箱自洁消毒器处理后，水中细菌和藻类的生态环境发生变化，生存条件丧失而死亡。  任何一种生物都有其特定的生存生物场。电荷在生物体内的分布个运动，受到生物体外环境电场变化的影响，从而影响机体的生命运动。地球上的微生物一般只能适应并生存于地球表面的电场强度（130V/m）中，改变电场强度，可改变或影响细菌和藻类的生物代谢，如基因表达程序、酶活性等，使细菌和藻类生存环境恶化，达到杀灭细菌和藻类的目的。
  细菌膜有许多通道。通过这些过道，细菌得以成长。这些通道是由单个分子复合体组成，能够让离子通过。离子通道的调节影响细菌的生命。含菌液体流过强电场，致使瞬间变化电流通过液体，在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死，达到灭菌的目的。
  同时由于微电解原理，通过电化学反应，使水中溶解的氯离子、水分子产生以下强氧化性物质：次氯酸（HCIO-），二氧化氯（CIO2），臭氧（O3），活性氧（O）、分子氯（Cl2）等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理，破坏水中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞，达到消毒、灭藻、仰菌的效果。

水箱自洁消毒器结构功能：
    水箱自洁消毒器由两部分组成：循环释能器和能量控制器。能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态。循环释能器由循环水、释能器、吸水管、布水器（出水管）等组成，N（内置）型放置在水箱、水池底部中间，所附气管与能量控制器相连，安装时不需破坏水箱、水池和原有管路。W（外置）型放置在水箱、水池外部，通过管道与水箱、水池上的预留管连接。
    水箱自洁消毒器根据客户的需要，臭氧消毒法对水质消毒。为便于用户安装使用及设计部门的设计选型，本产品设计有内置式和外置式两大系列。内置式实物图：          外置式实物图：

水箱自洁消毒器技术特点
1、水箱自洁消毒器可产生混合高氧化性物质，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、可杀灭所有微生物
2、上述复合氧化性物质可防止单独使用氯气、臭氧等方法消毒带来的副作用
3、水箱自洁消毒器不仅对水体消毒，而且对水箱、水池消毒
4、水箱自洁消毒器具有持续消毒效果
5、水箱自洁消毒器增氧并降低水硬度、提高生活用水质量
6、水箱自洁消毒器无毒、无害、无再污染、安装使用方便

水箱自洁消毒器使用效果
    处理效果48小时后，杀灭率>99.9％，经水箱自洁消毒器处理后，可保证处理后水质的细菌学指标符合国家《生活饮用水水质卫生规范》（2001）。也可保证水箱、水池符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）。

水箱自洁消毒器安装示意图：

KTS-ZJ水箱自洁消毒器规格型号一览表

| 型号 | 系列 | 使用条件 | 功率 （W） | 电源 | 外形尺寸（MM） | 净重（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水箱（池）容积（M3） | 消防水池容积（M3） |  |  | 循环 释能器 | 能量 控制器 | 循环 释能器 | 能量 控制器 |
| 内置式 MZ-S1 | A | ≤20 | ≤50 | ≤300 | 220V | 510×600 | 400×200×500 | 25 | 15 |
|  | B | 20-80 | 50-200 | ≤400 | 220V | 510×600 | 400×200×500 | 25 | 15 |
| 外置式 MZ-S2 | A | ≤20 | ≤50 | ≤250 | 220V | 600×100 | 400×250×800 | 55 |
|  | B | 20-80 | 50-200 | ≤300 | 220V | 600×100 | 400×250×800 | 56 |
|  | C | 40-150 | 100-400 | ≤600 | 220V | 1000×600 | 400×280×900 | 100 |

（如产品更新换代，设备规格有所变动，恕不另行通知）

型号含义：MZ表示铭泽环保系列产品，S表示水箱自洁消毒器，1表示内置式；2表示外置式

水箱自洁消毒器安装说明
1、 内置型水箱自洁消毒器安装时借助水箱、水池的入孔，循环处理器放于水箱、水池底部中间，连接吸水管（多台均匀布置）
(1) 水箱自洁消毒器 将能量控制器安装在干燥通风处（有防雨、防水措施）
(2) 水箱自洁消毒器将控制电缆接入能量控制器
(3) 水箱自洁消毒器使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220V主电源使设备开始工作
(4) 水箱自洁消毒器须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间按通电源
2、 外置型水箱自洁消毒器设备放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。
1) 水箱自洁消毒器设备安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
2) 水箱自洁消毒器使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。
3) 水箱自洁消毒器须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。
水箱自洁消毒器用户需知
1. 提供水箱参数：水箱、水池有效尺寸及构造、人孔尺寸、水箱间布置。
2. 提供用水情况：最小、最大小时用水量或用户情况。

济南铭泽环保设备有限公司联系方式：

联 系 人：

何磊 先生 （销售部 经理）

电 话：

86 0531 61384295

移动电话：

13625313471

传 真：

86 0531 61384295

地 址：

中国 山东 济南市历城区 宋刘工业园

邮 编：

250000

公司主页：

http://mingzehuanbao.1688.com

鲁南办事处：

手机：18663261065	              联系人：徐经理

电话：0632-2523841

地址：滕州市经济开发区688号