目录

1概述	1

1.1 项目特点	2

1.2 工作工程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题	8

1.5 结论	8

2 总则	9

2.1 编制依据	9

2.2 评价因子和评价标准	13

2.3 评价原则和评价重点	19

2.4评价工作等级和评价范围	20

2.5 环境保护目标调查	25

2.6 相关规划	26

3 工程分析	37

3.1工程概况	37

3.2  项目建设内容	40

3.3 工艺流程及产污环节	42

3.4 原辅材料、能源消耗及设备清单	51

3.5 清洁生产全过程控制	53

3.6 水平衡	57

3.7 污染物核算	58

3.8风险识别、环境风险潜势初判	71

3.9 项目污染物排放“三本账”	76

4 环境质量现状调查与评价	78

4.1 自然环境现状调查与评价	78

4.2环境质量现状调查	83

5 环境影响预测	95

5.1 大气环境影响预测	95

5.2 地表水环境影响分析	118

5.3 声环境影响分析	124

5.4 地下水环境影响分析	127

5.5 固废环境影响分析	139

5.6环境风险影响分析	144

5.7生态环境影响分析	148

5.8 施工期环境影响分析	151

6 环境保护措施及其经济技术可行性	158

6.1废气污染物防治措施评述	158

6.2 废水污染物防治措施评述	171

6.3噪声防治措施评述	181

6.4 固体废物防治措施评述	182

6.5土壤和地下水保护措施评述	186

6.6 环境风险防范措施	188

6.7 生态保护对策及措施	195

6.8 养殖场猪病预防及猪瘟防治、应急措施	196

6.9 绿化	197

6.10 环保措施投资	198

7 环境经济损益分析	201

7.1经济效益分析	201

7.2 社会效益分析	201

7.3 环境效益损益分析	201

7.4 小结	202

8环境管理与环境监测	203

8.1 污染物排放清单	203

8.2环境管理	205

8.3 环境监测	207

8.4 排污口规范化整治	208

8.5 应急预案	209

9 结论与要求	216

9.1项目概况	216

9.2 区域环境质量现状结论	216

9.3 污染物排放情况	216

9.4 主要环境影响	217

9.5 公众参与采纳情况	218

9.6 环保措施结论	218

9.7 环境影响经济损益分析结论	219

9.8 环境监测计划	219

9.9环境风险评价结论	219

9.10 要求和建议	219

1概述

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。我国不仅是生猪生产大国，而且是猪肉消费大国。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口的增长、收入的增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品的需求也随之增加。

近年来，党和国家十分重视社会经济可持续发展和环境保护，重视社会主义新农村建设，并确定要鼓励发展循环农业、生态农业，并对规模养殖项目予以政策优惠、资金倾斜。

涟水是农业大县，也是全国生猪调出大县，农业人口占有很大比例，剩余劳动力都外出务工，比米农牧科技（淮安）有限公司“公司+农户”模式在本县推广，将减少外出务工人数，养猪和农业生产两不误，养猪产生的粪污处理后综合利用，对改善土壤结构、促进农业增产增效起到一定的推动作用，同时也减少对环境的污染压力。

比米农牧科技（淮安）有限公司，拟在淮安市涟水县高沟镇朱后圩村建设生猪养殖项目，项目总投资6000万美元，总占地面积306亩，项目建成后年出栏4万头保育猪，6万头育肥猪。本项目已取得涟水县发展和改革委员会备案通知，文号：涟发改投资备[2019]26号，项目代码：2019-320826-03-03-516411。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）及其修改单(生态环境部第1号令，2018年4月28日实施)，本项目属于“一、畜牧业1、畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000头及以上”，本项目属于年出栏生猪5000头以上，需编制环境影响报告书。受建设单位比米农牧科技（淮安）有限公司的委托毕节市环境科学研究所有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对项目现场进行了踏勘，调查并收集了有关本项目的资料，并根据国家相关的环保法律法规和相应的标准以及《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，以及现状监测结果、工程分析和影响预测评价，编制了本项目的环境影响报告书，报请涟水县环保局审批，并作为建设项目的审批依据及建设和营运过程环境管理的重要决策依据。

1.1 项目特点

本项目特点有：

（1）本项目新建养殖类项目，项目主要从事猪养殖，行业代码为：猪的饲养[A0313]。

（2）本项目建设地点位于涟水县高沟镇朱后圩村，根据项目涟水县养殖规划及农业委员会文件，项目符合用地规划要求；环评需重点分析生产过程对周边大气环境、地表水环境、地下水环境影响程度，关注公众对本项目的环境管理的合理诉求。

（3）项目位于涟水县高沟镇朱后圩村，本项目养殖区周边500m范围内区域为农田，项目养殖区边界外设置卫生防护距离500m，目前范围内无敏感目标。

（4）本项目采用环保部认定的干清粪工艺，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在实心地板上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入尿沟，再由尿沟统一流向治污区，经过预处理后，进入厌氧反应器，厌氧反应器出水进入沼液储存池，沼液储存池出水经污水处理设施处理。

（5）本项目粪便暂存池和污水处理站恶臭气体经洗涤-生物滤池除臭装置处理后达标排放，猪舍通过喷洒除臭剂，降低恶臭产生、排放浓度。本项废水经自建的污水处理站处理后用于周边农田灌溉，本项目固废均合理处置，不外排，本项目“三废”对周边环境影响较小。

1.2 工作工程

环境影响评价技术路线详见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价技术图

1.3分析判定相关情况

1.3.1“三线一单”符合性分析

根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”相符性分析如下：

1、本项目与江苏省生态红线区域保护规划的相符性

本项目选址于涟水县高沟镇朱后圩村，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，项目所在地非生态红线保护区，离本项目最近的生态红线区域为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，具体见表1.3-1及图1.3-1。

表1.3-1 项目周边生态红线环保规划

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涟水县 | 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区 | 自然保护区 | 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：E118°59′至E119°35′，N33°45′至N34°65′之间 | 本项目不在一二级管控区范围内，距离25km |

由表1.3-1可知，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》中规定的红线范围内，因此本项目符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）的有关要求。

2、环境质量底线相符性

根据涟水县环境公报，2018年涟水县大气环境质量中PM2.5百分位日平均浓度超标，故项目所在涟水县为不达标区；根据《“十三五”及2016年大气污染防治约束性指标计划》（淮大气防治发[2016]15号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划 实施方案》（淮政发〔2018〕113号），到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度比2015年下降20%以上，空气质量优良天数比率达到73.3%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。本项目生活污水、猪舍废水、初期雨水、车辆冲洗废水等经预处理后，用于周边农田灌溉，根据农田消纳能力分析，尾水可增加周边土壤肥力，不会改变周边地表水环境功能，根据监测数据项目周边五斗渠、陈同河各个指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ水质标准。区域声环境昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。区域地下水、土壤现状监测均能满足环境质量要求。

根据污染源强核算、环境影响预测和环境容量计算项目所在地环境质量现状均达标，本项目产生的废气、废水、噪声经治理后均达标排放，经预测分析，项目建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线；本次项目运营后各主要污染物因子排放总量在区域环境容量范围之内。本次项目废水经预处理后用于周边农田灌溉，不会改变周边地表水环境功能。

3、资源利用上线分析

本项目运营期所用的资源主要为水资源、电能、土地资源，项目所在地水资源丰富且项目年用水量较小，项目年用电量约为150万kwh，其中部分电量约12.8万kwh由场内沼气发电机提供，剩余137.2万kwh电量由高沟镇供电设施提供。根据区域规划，高沟镇供电设施可满足项目用电需要，项目用水及用电不会达到资源利用上限；项目选址在涟水县高沟镇朱后圩村，用地性质为一般农用地。根据涟水县养殖区划分，项目所在地不属于禁养区、限养区，同时企业获得了涟水县农委选址意见，项目生产占用的土地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》文之规定，符合土地利用规划及政策要求。

4、与环境准入负面清单对照

本项目所在地无环境准入负面清单，本次评价对照国家、地方产业政策进行说明。

比米农牧科技（淮安）有限公司在涟水县高沟镇朱后圩村投资建设生猪养殖项目，经查阅属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》“一、农林业 5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020版）》（淮政办发〔2018〕号）中鼓励类、限制类项目；对照《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，本项目不属于其鼓励类、限制类、禁止类，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。本项目已取得涟水县发展和改革委员会备案通知，文号：涟发改投资备[2019]26号，项目代码：2019-320826-03-03-516411。

本项目位于涟水县高沟镇后朱圩村，项目周边主要为农田、乡村村落，根据涟水县高沟镇土地利用规划，项目所在地非基本农田，为一般农业用地，项目与高沟镇签订租赁协议，用于建设本次生猪养殖项目；项目养殖区距离周边村落距离均大于500m；较近的主要水体为西侧的五斗渠、东侧的陈同河，均不属于重点河流保护区；项目周边无重要国道、省道等道路，根据涟水县《县政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知》（涟政办发[2016]122号）,本项目不属于畜禽养殖禁养区和限养区范围内，为适养区，项目符合畜牧业规划。

对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），项目合理布置场区内养殖区域、粪污处理区域及生活区，养殖区、粪污处理区域位于生活区侧风向，本项目养殖区与周边村庄距离大于500m；项目对生产过程产生的废气、废水、固废进行收集、处置，尾水、粪便、沼渣、污泥等按照规范进行处理后综合利用，病死猪由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置；废气采取有效的收集、处置措施，降低对周边大气环境影响，项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）等规范要求。

对照《淮安市畜禽养殖污染防治规划》（2016-2020年），项目采用干清粪工艺，项目产生的废水经场内污水处理站处理后用于周边农田灌溉。粪便、沼渣、污泥日产日清，外售综合利用。病死猪由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置。医疗废物委托宿迁中油优艺环保服务有限公司安全处置。废脱硫剂委托厂家回收处理。生活垃圾委托环卫部门清运。废气采取有效的收集、处置措施，降低对周边大气环境影响。本项目废水、废气、固废均合理处置，对环境影响较小。本项目养殖区与周边村庄距离大于500m，对周边村庄影响不大。故项目符合《淮安市畜禽养殖污染防治规划》（2016-2020年）相关要求。

综上所述，本项目符合国家、地方及行业产业政策要求。

5、小结

综上，本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》，符合环境质量底线，符合资源利用上线，符合国家、地方产业政策要求。

1.3.2与“两减六治三提升”相符性分析

根据中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知中治理畜禽养殖污染的要求：

1、优化养殖业布局。以生态红线区域、国考省考断面周边地区及其他环境敏感脆一弱地区为重点，依法划定畜禽养殖一禁养区，2016年底前全面完成禁养区内养殖场(小区)、养殖专业户关闭搬迁。强化畜禽养殖场规范管理，合理确定禁养区外养殖区域、总量、畜种和规模，2017年全面完成。

2、强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田，推进化肥施用减量化，到2020年，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到98%，化肥施用量较2015年削减5%，农药施用量确保实现零增长。

本项目为规模化生猪养殖项目，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《涟水县政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知》，项目所在地不属于生态红线保护区、禁养区、限养区；项目建设同时配套设置废水、废气、固废处置、利用设施，根据周边农田规模及单位面积消纳情况分析，项目尾水可全部用于周边农田灌溉，不会改变周边土壤、农作物、地下水功能；项目粪便、沼渣、生化污泥全部外售业综合利用，不排放。

综上，本项目建设运营符合“两减六治三提升”相关要求。

1.3.3卫生防护距离符合性分析

根据项目特点及无组织废气排放情况，确定项目养殖区边界外设置500m卫生防护距离。目前卫生防护距离内无敏感保护目标。

1.4 关注的主要环境问题

1、项目恶臭废气收集、处置的经济技术可行性分析，废气是否达标排放以及对周边大气及敏感目标影响分析。

2、沼气脱硫方式及发电产生的废气处置方式，达标可行性分析及对周边大气环境影响分析。

3、项目废水收集、处置方式的经济技术可行性分析，以及尾水用于农田灌溉可行性分析。

4、本项目运营期间设备噪声的控制及厂界达标可行性分析。

5、项目病死猪处置可行性分析；危险废物暂存及处置。

1.5 结论

本项目符合当前国家相关产业政策和地方环保要求；本项目符合涟水县养殖区域划分规划；项目生产过程中遵循清洁生产要求和循环经济理念；本项目废水、废气污染物经采取相应治理措施后可稳定达标排放，项目运营期厂界噪声达到国家排放标准；本项目有完善的环境风险防范措施和应急预案见。本项目卫生防护距离内无居民等敏感目标。综上所述，在认真落实报告书提出的各项环境污染治理措施和切实做好“三同时”及日常环保管理工作的前提下，本项目各污染物均能实现达标排放且对外环境影响较小，不会改变原有的环境功能区划，从环保角度论证，本项目在拟建地建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令，2018年4月28日实施）；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》（2013.6.29修订版）；

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）；

（11）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实行）；

（12）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

（13）《环境保护公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（15）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，国家环境保护部环办[2013]104号；

（16）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委2011年9号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（发改委2013年21号令）及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第36号2016.3.25；

（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（18）《农业部关于加快推进畜禽标准化养殖规模的意见》（农牧发[2010]6号）；

（19）《畜禽规模养殖污染防治条例》 （中华人民共和国国务院令第643号），2013年11月11日；

（20）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（22）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（23）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（24）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（25）《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）；

（26）《关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》，环发[2010]151号；

（27）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号）；

（28）《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》（环发[2004]43号）；

（29）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》(环办水体[2016]99号)。

（30）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日由国务院公开发布）；

（31）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（32）《打好污染防治攻坚战宣传工作方案（2018—2020年）》；

2.1.2 地方法规政策

（1）《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（江苏省人大常委会，2008.03.22）；

（2）《江苏省环境噪声污染防治条例》2018年3月28日修正）；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修正）；

（4）《江苏省水资源管理条例》，（江苏省人大常委会，2003.10.01）；

（5）《江苏省农业生态环境保护条例》（修订），（江苏省人大常委会，2004.09.01）；

（6）《江苏省畜禽健康养殖技术指导意见》；

（7）《江苏省地表水（环境）功能区划》，苏政复[2003]29号；

（8）《关于印发《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）》的通知》苏环便管[2004]22号；

（9）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修正）（苏政发[2013]9号）；

（10）《中共江苏省委、江苏省人民政府关于坚持环保优先促进科学发展的意见》 苏发[2006]16号；

（12）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》 苏政发[2006]92号；

（13）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

（14）《江苏省政府办公厅关于加快节水型社会建设的意见》（苏政办发[2007]56号）；

（15）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号，2007.6.7）；

（16）《关于印发全省村庄环境整治行动计划的通知》（苏办发〔2011〕40号，2011年9月发布）；

（17）《省政府关于加快推进畜牧业转型升级的意见》（苏政发〔2011〕180号 2011年12月19日）；

（18）《江苏省种畜禽管理实施办法》(2000年6月8日经省人民政府第43次常务会议通过)；

（19）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2012]71号。

（20）《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发[2016]169号）；

（21）《关于我省环评现状监测有关情况的说明》（江苏省环保厅，2015年2月17日）；

（22）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；

（23）《江苏省畜禽健康养殖技术指导意见》（苏农牧[2007]58号）；

（24）《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》（苏发[2016]47号）；

（25）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（26）《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020版）》；

（27）《市政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知》淮政办发〔2016〕108号文。

（28）《县政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知》（涟政办发[2016]122号）。

（29）《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划 实施方案》（淮政发〔2018〕113号）

2.1.3 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《江苏省建设项目环境影响报告书主要内容标准化编制规定（试行）》（2011）；

（8）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（9）《农业固体废物污染控制技术导则》（UJ588-2010）；

（10）《畜禽养殖产地环境影响评价规范》（HJ568-2010）；

（11）《畜禽养殖污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168－2006）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169－2006）；

（15）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548－2006）；

（16）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2003）；

（17）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（18）《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）；

（19）《国家危险废物名录》（2016版）

2.1.4 项目所在地规划及资料

（1）《涟水县城市总体规划(2013～2030)》；

（2）《县政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知》（涟政办发[2016]122号）；

（3）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）；

2.1.5 主要审批文件和可行性研究报告

（1）本项目备案通知书；

（2）关于该项目环境影响评价工作的委托书及合同；

（3）项目可行性研究报告及企业提供的其他相关资料。

2.2 评价因子和评价标准

2.2.1评价因子

根据工程分析得到的污染因子，参照各污染因子的排放量及国家和江苏省的地方的控制标准，结合项目排放、流失进入环境的污染因子的形式和特点，建立主要环境影响要素识别矩阵和本项目的环境评价因子见表2.2-1、表2.2-2。

表2.2-1   环境要素影响识别矩阵

| 环境行为 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 声环境 | 生态影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 土建工程 | -1SDE | -1SDE | -1SDE | -1SDE | -1SDE | -1SDE |
|  | 土石方暂存 | -1SDE | 0 | 0 | -1SD | 0 | -1SDE |
|  | 施工机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SDE | 0 |
|  | 运输工程 | -1SDE | 0 | 0 | -1SDE | -1SDE | -1SIE |
| 运营期 | 废水排放 | 0 | -1LDC | -1LDC | -1LDC | 0 | -1LDC |
|  | 废气排放 | -1LDC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LDC |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SDE | 0 |
|  | 固废处置 | 0 | 0 | -1LDC | -1LDC | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -1SDE | -1SDE | -1SDE | -1SDE | 0 | -1SDE |
| 运营后期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：识别定性时，可用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用“D”、“I”分别表示直接、间接影响；用“C”、“E”分别表示累积、非累积影响等。

表2.2-2评价因子识别表

| 项目 | 现状评价 | 影响评价 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NOx、PM2.5、PM10、、CO、O3、氨、硫化氢 | SO2、NOx、氨、硫化氢、PM10 | 烟（粉）尘、SO2、NOx |
| 地表水 | pH、SS、COD、氨氮、总磷、大肠菌群数 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度（以CaCO3）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- | COD、氨氮 | — |
| 噪声 | 昼夜连续等效A声级Leq（A） | Leq（A） | — |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | — | — |

2.2.2评价采用标准

#### 2.2.2.1环境质量标准

（1）地表水

本次工程废水经厂内污水处理站处理后用于灌溉，不外排，距离项目最近的地表水体为五斗渠、陈同河，主要功能为农业灌溉，参照执行Ⅳ类水标准，具体标准见表2.2-3。

表2.2-3地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外

| 项目 | pH | SS | COD | TP | 氨氮 | 类大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 6-9 | 60 | 30 | 0.3 | 1.5 | 20000 |
| 来源 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002），SS参照《地表水资源质量标准》SL-94 |

（2）地下水

本地区未进行地下水功能区划，地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分级评价，具体见下表2.2-4。

表2.2-4地下水质量标准单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | 5.5～6.5， 8.5～9 | <5.5，>9 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.50 | >1.50 |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | ＞4.80 |
| 5 | 挥发酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 6 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 8 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 9 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤10 | >10 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 12 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 13 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 14 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 15 | 总大肠杆菌 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤100 | >100 |
| 16 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 17 | 细菌总数（个/ml） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 18 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2 |
| 19 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 20 | 汞 | ≤0.00001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 21 | 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 22 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 23 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 24 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |

（3）环境空气

评价区域SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；NH3、H2S环境质量标准参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.2-5。

表2.2-5 环境空气质量标准值  单位：mg/m3

| 污染物 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 年平均 | 0.06 | 环境空气质量标准（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 一小时平均 | 0.50 |  |
| 二氧化氮 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 一小时平均 | 0.2 |  |
| 氮氧化物 | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 一小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| O3 | 一小时平均 | 0.2 |  |
|  | 8小时平均 | 0.16 |  |
| CO | 一小时平均 | 10 |  |
|  | 日平均 | 4 |  |
| NH3 | 一小时平均 | 0.20 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） |
| H2S | 一小时平均 | 0.01 |  |

（4）声环境

项目位于涟水县高沟镇朱后圩村，为规模化养殖项目，参照《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目声环境质量评价标准具体数值详见表2.2-6。

表2.2-6 声环境质量标准单位：dB（A）

| 采用级别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类区 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 |

（5）土壤环境

本项目土壤环境质量按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准执行，具体表2.3-7。

表2.2-7 建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |  |  |  |

#### 2.2.2.2污染物排放标准

（1）大气污染物

项目场内恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的恶臭污染物二级排放标准；臭气浓度采用行业标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；沼气发电机燃烧排放的烟尘、SO2、NOX参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放标准2.2-8。

表2.2-8 大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放高度 （m） | 排放速率 （kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放 | 无组织排放 |  |  |  |
| 氨 | / | 1.5 | 15 | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | / | 0.06 | 15 | 0.33 |  |
| 臭气 （无量纲） | / | 70 | / | / | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
| 烟尘 | 20 | / | 15 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| SO2 | 50 | / |  | / |  |
| NOX | 150 | / |  | / |  |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度，≤1级 |  |

（2）厂界噪声

拟建项目位于涟水县高沟镇朱后圩村，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中场界外2类声环境功能区标准，详见表2.2-9。

表2.2-9 环境噪声排放限值单位：dB（A）

| 适用范围 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼间（6:00-22:00） | 夜间（22:00-6:00） |
| 2类区 | 60 | 50 |

（3）施工期噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。见表2.2-10。

表2.2-10 建筑施工场界噪声限值标准单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）污水排放标准

本项目废水经自建污水处理站处理后用于农田灌溉，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），鼓励废水用于周边农田灌溉，灌溉执行农田灌溉水质标准，根据项目周边农田及项目场区用地特点，废水农田灌溉用水水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084─2005）中水作标准，详见表2.2-11。

表2.2-11 农田灌溉水质标准限值  单位：mg/L，粪大肠菌群个/L

| 指标 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084─2005）水作 | 5.5-8.5 | 150 | / | / | 80 | 40000 |

（5）固废排放标准

养殖场医疗废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001中相关规定；

项目运营产生的猪粪便等固废贮存及处置执行《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）中相关规定；

病死猪处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司进行无害化处置。

其余产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定。

2.3 评价原则和评价重点

2.3.1评价目的

（1）通过对项目所在地周围环境现状调查，明确评价范围内的环境敏感目标；通过环境质量现状的监测和调查，了解项目周围环境质量现状，说明区域目前存在的主要环境问题，并为项目的建设期和运行期的环境影响分析提供背景资料。

（2）确定项目的主要环境问题；通过调查和物料平衡等手段，弄清项目的“三废”排放量和排放规律，核定项目污染物排放量，为项目的环境影响预测及评价提供基础资料。

（3）预测和评价项目实施后对项目所在区域环境的影响范围及程度。

（4）根据环境影响分析预测，有针对性的提出项目建设与营运过程中减轻污染切实可行的环保工程措施及环境管理措施。

2.3.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（c）突出重点

跟进建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3.3 评价工作重点

根据区域环境特点、项目污染特征和环境管理等方面的要求，确定本次评价工作的重点为：工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测、风险评价、选址可行性论证。

2.4评价工作等级和评价范围

2.4.1评价工作等级

#### 2.4.1.1地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，进行地表水评价工作等级的划分。本项目属于水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，其评价等级判定见表2.4-1。

表2.4-1地表水环境影响评价等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜600 |
| 三级B | 间接排放 | — |

根据工程分析和现状调查，建设项目废水主要为猪舍废水、生活污水、初期雨水、车辆冲洗废水等，该废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N等，废水经处理后用于灌溉，不外排；根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价等级为三级B。

#### 2.4.1.2大气环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P（i第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi 定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3；

C0i——污染物评价标准，mg/Nm3。。一般选用GB3095中1h 平均

质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见表2.4-2，大气环境影响评价等级表见表2.4-3，预测结果统计见表2.4-4，详细预测见5.2.1 章节。

表2.4-2 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.5℃ |
| 最低环境温度/℃ | -21.5℃ |
| 土地利用类型 | 农村 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是、否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□、否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-3 大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.4-4 估算模式计算结果

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度ug/m3 | 最大落地距离m | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离[m] | 评价标准[ug/m3] | 最大落地浓度占标率Pi% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒 | NH3 | 0.3883 | 78 | -- | 200 | 0.19 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.0226 | 78 | -- | 10 | 0.23 | 二级 |
|  | 2#排气筒 | 烟尘 | 0.4167 | 100 | -- | 450 | 0.09 | 二级 |
|  |  | SO2 | 1.6074 | 100 | -- | 500 | 0.32 | 二级 |
|  |  | NOX | 5.3863 | 100 | -- | 250 | 2.15 | 二级 |
| 无组织 | 保育猪舍 | NH3 | 6.0147 | 61 | -- | 200 | 3.01 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.5610 | 61 | -- | 10 | 5.61 | 二级 |
|  | 育肥猪舍 | NH3 | 15.6320 | 136 | -- | 200 | 7.82 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.9078 | 136 | -- | 10 | 9.08 | 二级 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 1.9619 | 47 | -- | 200 | 0.98 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.3924 | 47 | -- | 10 | 3.92 | 二级 |
|  | 1#粪便暂存池 | NH3 | 2.2259 | 10 | -- | 200 | 1.11 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.1484 | 10 | -- | 10 | 1.48 | 二级 |
|  | 2#粪便暂存池 | NH3 | 4.3531 | 10 | -- | 200 | 2.18 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.2902 | 10 | -- | 10 | 2.90 | 二级 |

根据计算结果，由估算结果可知，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度占标率Pmax为9.08%，属于1%≤Pmax＜10%。因此根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

#### 2.4.1.3声环境影响评价等级

建设项目位于声环境2类区，根据环境噪声评价等级表2.4-5，确定声环境影响评价等级为二级；项目运行过程中无强噪声源，且项目周边200m范围内无敏感目标，本次评价主要分析项目主要噪声源对场界声环境影响。

表2.4-5 声环境影响评价等级表

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地声环境功能 | 0类 | 1类、2类 | 3类、4类 |
| 建设前后噪声增加量 | ＞5dB(A) | 3～5dB(A) | ＜3dB(A) |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |
| 其它 | 如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价 |

#### 2.4.1.4环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判定标准，建设项目涉及的物质为甲烷等。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一中危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn-----每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），辨识过程及结果见表2.4-6，评价工作等级见表2.4-7。

表2.4-6 本项目风险物质存在量与其临界量

| 序号 | 化学品名称 | CAS号 | 最大存在量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.13 | 10 | 0.013 |
| Q值合计 | 0.013 |

由上表可知，本项目Q 值=0.013<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.4-6确定评价工作等级。由表2.3-6可知，本项目只需进行简单分析即可。

表2.4-7 风险评价工作级别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

#### 2.4.1.5地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中规定：《建设项目环境影响评价分类管理名录》中B农、林、牧、渔、海洋中14畜禽养殖场、养殖小区为Ⅲ类建设项目。

表2.4-8 建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据现场调查资料，项目周围居民生活用水来源于村镇自来水，因此项目不属于分散式饮用水水源地。按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）的表1的标准，本项目属于地下水敏感程度划分的不敏感区。

地下水环境影响评价工作级别划分依据见表2.4-9。

表2.4-9 地下水环境影响评价工作级别划分依据

| 类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.4.1.6生态环境评价等级

项目占地306亩（0.20km2），项目所在地为一般农村区域，不涉及特殊、重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011），项目生态影响评价为三级，详见表2.4-10。

表2.4-10 生态影响评价分级判定

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一 | 一 | 一 |
| 重要生态敏感区 | 一 | 二 | 三 |
| 一般区域 | 二 | 三 | 三 |

2.4.2评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，详见表2.4-11。

表2.4-11 评价范围

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以建设项目为中心，边长为5公里的矩形范围 |
| 地表水 | 对污水处理站尾水作为农业用地灌溉用水可行性及合理性进行分析 |
| 地下水 | 以项目为中心 3km*2km，共计约6km2 |
| 声环境 | 厂界外200米 |
| 生态环境 | 项目所在地 |

控制目标：按照功能分区的要求，大气环境保持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。以保护评价区及周边地区的人群不受直接或间接危害。

2.5 环境保护目标调查

2.5.2环境保护目标

重点保护目标：本项目重点保护目标详见表2.5-1，图2.5-1（大气评价范围及环境敏感目标分布图）。

表2.5-1 主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 | 相对厂界距离/m | 相对养殖区距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| / | 项目所在地 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 大气环境 | 桃园 | 164 | 966 | 居民150人 | 大气、风险 | （GB3095-2012）二级标准 | NNE(31) | 656 | 656 |
|  | 大吴圩 | 565 | 2259 | 居民200人 | 大气、风险 |  | NNE(23) | 2425 | 2425 |
|  | 北兴村 | 726 | 1451 | 居民800人 | 大气、风险 |  | NE(39) | 1650 | 1650 |
|  | 闸口村 | 1396 | 2115 | 居民230人 | 风险 |  | NE(41) | 2526 | 2526 |
|  | 黄庄 | 1031 | 290 | 居民80人 | 大气、风险 |  | E(83) | 560 | 560 |
|  | 周庄 | 858 | 500 | 居民120人 | 大气、风险 |  | ENE(72) | 716 | 716 |
|  | 蒋庄 | 1695 | 488 | 居民40人 | 大气、风险 |  | E(80) | 1440 | 1440 |
|  | 戚沟村 | 1516 | 101 | 居民150人 | 大气、风险 |  | E(90) | 1268 | 1268 |
|  | 后租地 | 1974 | 51 | 居民140人 | 大气、风险 |  | E(91) | 1653 | 1653 |
|  | 王圩 | 1800 | -622 | 居民260人 | 大气、风险 |  | ESE(109) | 1730 | 1730 |
|  | 前进镇镇中心 | 703 | -782 | 居民3800人 | 大气、风险 |  | SE(131) | 999 | 999 |
|  | 陈祝村 | 1082 | -2237 | 居民350人 | 风险 |  | SSE(149) | 2654 | 2722 |
|  | 同西村 | -673 | -856 | 居民490人 | 大气、风险 |  | SSW(199) | 944 | 1135 |
|  | 戴庄 | -603 | 674 | 居民350人 | 大气、风险 |  | NNW(335) | 340 | 555 |
|  | 戴码村 | -1770 | 659 | 居民445人 | 大气、风险 |  | WNW(291) | 1713 | 1826 |
|  | 戴沙村 | -1864 | 1043 | 居民410人 | 大气、风险 |  | WNW(301) | 1995 | 2164 |
|  | 戴洼村 | -1585 | 2249 | 居民280人 | 风险 |  | NNW(330) | 2987 | 3050 |
|  | 丁口村 | -424 | 1487 | 居民125人 | 大气、风险 |  | N(357) | 1613 | 1535 |
|  | 堆根 | -847 | 2249 | 居民100人 | 风险 |  | NNW(347) | 2523 | 2642 |
|  | 大卜庄 | -424 | 2264 | 居民50人 | 大气、风险 |  | N(358) | 2424 | 2455 |
|  | 王卜庄 | -1181 | 2334 | 居民110人 | 大气、风险 |  | NNW(339) | 2358 | 2456 |
| 水环境 | 五斗渠（项目西侧） | / | / | 地表水 | 地表水环境 | (GB3838-2002)IV类水标准 | / | 8 | 186 |
|  | 陈同河（项目东侧） | / | / | 地表水 | 地表水环境 |  | / | 8 | 8 |
| 声环境 | 项目厂界 | / | / | / | / | (GB3096-2008)2类标准 | / | / | / |
| 生态环境 | 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区 | / | / | 自然保护区 | 生态环境 | 自然保护区 | / | 25000 | 25000 |

2.6 相关规划

2.6.1 涟水县城市总体规划（2013-2030）概况

#### 2.6.1.1城市性质与发展目标

以科学发展为主题，着眼于生态文明的发展要求，大力推进新型城镇化和新型工业化，以“经济发展、城乡建设、民生改善、社会和谐”为主要工作内容，确保主要经济指标和民生指标增幅高于全市、高于苏北、高于全省，将涟水打造成为苏北新兴城市和生态宜居城市，跻身“苏北十强、全国百强”行列。

#### 2.6.1.2规划区及规划建设用地范围

1、县域

县域：指涟水县下辖的行政管辖范围，总面积为1678平方公里；其中已纳入《淮安市城市总体规划（2009-2030）》规划区范围内的陈师镇在宁连高速公路以西、空港部分地区的15平方公里用地遵循上层次规划要求。

2、中心城区

指以县城为核心的中心城区范围，西至淮安涟水机场、东至涟城镇东部、北至朱码镇域边界、南至涟水县域边界，包括涟城镇、朱码镇、陈师镇和保滩镇的部分辖区范围，总面积为177.30平方公里。

#### 2.6.1.3规划人口

1、规划人口

涟水县域规划期末（2030年）总人口为130万人，规划近期总人口114万人。

2、城市化水平

涟水县城市化水平从2016年的52%增加到2020年的60%，2030年的70%。

#### 2.6.1.4 农业空间布局

1.规划县域形成五大农业发展区，包括：

（1）西部养殖业发展区：覆盖前进、成集、麻垛、梁岔等地，是县域养殖业集中的地区，重点发展生猪、家禽养殖。

（2）北部种植业发展区：覆盖高沟、岔庙、红窑、五港等地，重点发展花卉苗木种植以及以提子等优质瓜果为特色的种植业。

（3）中部粮油作物发展区：覆盖东湖集、大东等地，是县域主要的粮油作物集中地区，重点发展优质稻米和优质稻麦等。

（4）东部林业水产发展区：覆盖石湖、唐集、黄营、南集等地，重点发展意杨、浅水藕等种植业及白对虾等特色水产养殖业。

（5）南部生态农业发展区：覆盖涟城、朱码、保滩、徐集、陈师等地，重点发展黄瓜、苔韭等为主的高效设施蔬菜种植业和观光休闲生态农业。

2.培育县域农业现代化示范园区

在五大农业分区的基础上，以发展“高产、优质、高效、生态、安全”农业为导向，培育农业综合性示范园、农业专业性示范园及农业特色产业基地作为农业发展示范点，壮大生猪、禽蛋、浅水藕、设施化蔬菜、花卉苗木等主导产业。

重点建设县级红窑现代农业产业园，推进高沟设施农业园区、麻垛现代农业园区、岔庙优质瓜果园区、五港花卉苗木园区、唐集有机农业产业园区、南集养殖业科技示范园区、涟城沿废黄河古道生态农业园区和保滩设施农业园区等8个专业性示范园，鼓励扶持若干特色农业生产基地。

2.6.2 淮安市“十三五”现代农业发展规划

一、规划范围与时限

本次规划涉及淮安市域全部范围。重点为清江浦、淮阴、淮安、洪泽、涟水、盱眙、金湖等7个涉农重点区县。本规划以农业产业的基本条件建设、产品生产技术和产业组织模式现代化为主，兼顾农业多功能开发、农业生态环境保护、以及产前产后相关产业的协调发展和现代化（规划期限为2016-2020年）。

二、总体要求

全面建成小康社会，奠定苏北重要中心城市地位，实现“四化同步”发展，农业是基础。在经济发展新常态大背景下，必须紧紧围绕实现农业基本现代化这一目标，牢牢坚持加快转变农业发展方式这一主线，始终突出促进农民持续较快增收这一中心，大力推进现代农业建设，实现农业更强、农民更富、农村更美，为建设“强富美高”新淮安打下坚实基础。

三、发展目标

力争到2020年，全市农业综合生产能力显著增强，现代农业建设取得重大成效，基本建成国家现代农业示范区，农业强市地位初步确立，与全省同步率先实现农业现代化。确保经过5年左右的努力，全市“4+1”现代农业总产值比重达80%以上，设施农业比重达20%，家庭农场规模经营比重提高到50%，高标准农田比重提高到60%，农业机械化水平稳定在90%，农业科技进步贡献率提高到70%以上，农村居民人均收入达到23000元，6000元以下农村低收入人口全部脱贫。对照全省全国现代农业发展大格局要求，今后五年时间内，要努力在农业生产、经营服务、质量品牌、精深加工、对外开放、生态建设上，实现“六个全面提升”。

淮安现代农业产业发展总体构架建设的基本思路是：确保传统型农业基础产业稳固升级、促进高新技术新兴产业培育壮大、加强现代农业产业链体系协调发展，构建“4+1+3”的现代农业产业结构框架体系，确保建成全省现代农业产业高地和基本确立农业强市地位（如图3-2）。

“4”——做强做优四大传统性农业基础产业：优质稻米、高效园艺、规模畜禽和特色水产；

“1”——围绕农业产业链条延伸和功能拓展，做大做强休闲农业；

“3”——围绕四大农业传统基础产业提档升级和可持续发展，优先支持、大力扶持发展三大新兴产业：农产品加工与物流业、现代种（苗）业和农业生物产业。

四、规模畜禽发展思路及目标

发展思路：坚持以“优品种、调结构”为先导，以产业化经营为重点，以 “种养结合、生态循环”为取向，加快养殖方式、资源利用方式的转变，重点培育适度规模标准化养殖主体，努力打造“淮安黑猪”等地方特色畜禽品牌。

发展目标：到2020年，生猪年出栏500万头，其中“淮安黑猪”40万头，生猪大中型规模养殖比重达80%，85%以上大中型规模养殖场达到标准化水平。

空间布局：以淮阴区、淮安区、涟水县、盱眙县为重点，加快建设优质瘦肉型生猪规模健康养殖优势发展区，形成年出栏500万头、年屠宰加工400万头以上的生猪产业链规模。积极发展以淮阴区为中心的鲜奶产业，洪泽区、盱眙县为重点的草食畜禽产业，形成饲养奶牛2万头、出栏肉牛10万头的产业规模。大力发展盱眙县、淮阴区、涟水县的肉鸡产业，洪泽区、金湖县的水禽产业，淮安区的蛋鸡产业，形成年出栏优质肉鸡5000万只、优质洪泽湖鹅2000万只、优质鸡蛋10万吨的特色家禽养殖基地，发展禽蛋加工后续产业。

五、规模化畜禽养殖重点项目建设

（一）抓好温氏家庭养殖场项目。以淮安温氏公司为龙头，推行“公司+家庭养殖场”模式，实行“统一提供种苗、统一提供饲料、统一提供技术服务、统一提供兽药疫苗，统一保价回收”，带动农户发展规模养殖。新建成淮阴区温氏和淮安区温氏生猪养殖和饲料生产一体化项目。2020年发展生猪家庭养殖场1500个，上市肥猪140万头；发展肉鸡家庭养殖场200个，上市肉鸡1000万只；发展肉鸭家庭养殖场150个，上市番鸭400万只。

（二）抓好台湾康源慕德生猪养殖项目。依托康源慕德公司涟水种猪场，在涟水县、淮安区和盱眙县各建成2个生猪扩繁场，带动涟水县、洪泽区、盱眙县等周边农户开展合同制养猪，年出栏生猪40万头以上。

（三）抓好淮安黑猪产业化开发项目。着力放大淮安黑猪品牌效应，继续组织开展淮安黑猪品系繁育工作，研究适用于淮安黑猪的饲料营养标准以及饲养管理标准。组建淮安黑猪产业集团，整合现有开发企业，统一淮安黑猪肉专卖店名称，统一授牌规范管理。建设淮安温氏公司严岗苏淮猪扩繁场，年提供淮安黑猪苗5万头。同时依托江苏苏商食品有限公司，研发真空包装、开袋即食等深加工制品。

（四）构建淮安肉制品产业群。扩大淮安双汇食品有限公司规模，启动三期扩建项目，生产能力达年屠宰200万头生猪和13.5万吨高温肉制品。加快淮安苏食、涟水永顺德公司现有设备升级改造，推动江苏苏食食品有限公司畜禽肉调理制品项目建成。2020年建成以淮安双汇、淮安苏食为核心的肉制品产业群。

本项目为保育猪和育肥猪养殖项目，位于涟水县高沟镇朱后圩村，根据《淮安市“十三五”现代农业发展规划（2016-2020）》，本项目为畜牧业重点企业，保证规划化畜禽养殖规模，带动涟水县及淮安市其他县区现代农业发展，项目建设符合淮安市“十三五”现代农业发展规划要求。

2.6.3 涟水县畜牧业“十三五”发展规划（2016—2020）

一、涟水县畜牧业“十三五”发展目标

1、指导思想：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持“发展与治理并重、生产与环保并举”的原则，实施科学规划、合理区域布局、实行总量控制，确保畜牧业有序发展，促进我县畜禽养殖业与资源环境的协调发展。

2、发展目标：建设生态畜牧业、民生畜牧业、智慧畜牧业、高效畜牧业，要将涟水建设成为全国都市牧区、全国现代畜牧业示范区。具体要求是生猪饲养量保持140万头，存栏40万头，规模养殖比重达75%以上，家禽年饲养量3000万羽，肉禽出栏2000万只，蛋禽存栏300万只。新增规模养殖户100个，生猪规模养殖比重达75%以上，禽规模养殖比重达90%。

二、涟水县畜牧业“十三五”发展措施

1、推进结构调整，优化产业布局。畜牧业结构调整要坚持“稳定、加快、突出”的方针。“稳定”的就是要稳定发展生猪和蛋鸡。生猪生产应着重提高品质和生产水平，倡导养猪生产方式走规模化养猪道路，实现集约化生产，发挥龙头企业带头作用，严格产业链中各环节，确保猪肉安全上市，确保群众吃上健康猪肉产品。……“加快”就是要加快发展草食肉类动物。肉羊生产应加快品种改良步伐，推广生长快、肉质好、饲料利用率高的优良品种，淮安市源农畜禽有限公司为示范，努力增加羊肉产量和优质羊肉比重，满足不同层次的消费需求，利用地方品种资源努力开拓国际市场。 “突出”就是要突出肉禽生产，加强梁岔大地肉鸡养殖基地建设，巩固老基地，发展新基地，提高整体生产水平，积极发展加工业，延伸产业链。

2、推行产业经营，培植龙头企业。今后五年要集中力量加快培植一批辐射面广，带动力强的龙头企业，重点扶持畜产品加工、畜禽良种繁育、批发市场等畜牧业重点企业。以大地公司、康源慕德种猪场、梁岔祥盛猪场、徐集洪泰生态猪养殖专业合作社、高沟永顺德生猪养殖专业合作社、黄营嘉禾养猪场、东胡集海涟猪场、淮安市源农畜禽有限公司等基地为主，重点扶持中等规模养殖场，使其上规模、上档次，逐步实现畜牧业生产标准化、规模化、集约化、机械化，形成结构合理、功能齐全、布局科学、竞争力强的畜牧业龙头企业群体，带动畜牧业生产、加工和营销上规模、上水平。

3、坚持科技兴牧，强化体系建设。一是畜禽良种繁育体系。今后5年良种工程建设要适当向畜牧业倾斜，健全猪人工授精网络，使我县畜禽良种繁育体系建设无论在品种上，还是在布局上都要适应畜牧业发展需要。二是动物防疫体系。进一步加强动物防疫体系建设，重点建设县动物疫病诊断实验室和监督执法设备。三是畜产品质量安全监控体系。四是科研与技术推广体系。加大科研投入，围绕严重影响畜牧业发展的重大动物疫病防治、畜产品加工、畜禽规模养殖场环境控制与污染治理等重大技术问题，开展科研攻关及新技术推广应用。

4、加强标准化建设，积极实施品牌战略。做好畜牧生产标准的宣传指导工作，引导养殖户进行标准化生产，提高畜禽养殖标准化程度；加快畜产品无公害认证工作，帮助符合条件的畜产品生产企业、生产基地申报国家无公害农产品认证及绿色食品认证；建立健全检测体系，为畜产品安全生产创造良好的外部环境，扩大产品市场占有率；加强畜禽养殖的环境治理，进一步推广“牧-沼-果” 、“牧-沼-渔”等生态养殖模式，督促规模场无害化处理设施与场建设同步实施。

5、加大政府扶持力度。认真贯彻落实县委、县政府关于扶持畜牧产业化发展的各项优惠政策，制定与基础产业相适应的配套措施；在落实好现有各项政策的基础上，适应形势发展的要求，调整和完善政策，加大扶持力度。

6、推进病死动物无害化收集处理体系建设。加快推进病死动物无害化处理体系建设。在义兴镇苗戴村（原正源生态农场内）建设病死动物无害化处理中心，在全县重点乡镇各新建1个病死畜禽收集点，负责收集病死畜禽。

2.6.4 涟水县畜禽养殖禁养区划定及整治

一、指导思想

以“统筹兼顾、科学可行、依法合规、疏堵结合”为基本原则，优化畜禽养殖产业布局，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实施畜禽养殖业分区管理，防治畜禽养殖污染，保障生态环境安全，促进全县畜禽养殖业与环境保护全面协调发展。

二、重点工作

（一）养殖区域划定

按照《畜禽规模养殖污染防治条例》相关规定，本着生态环境保护与畜禽养殖业健康协调发展、重点区域保护与可操作性相兼顾的原则，结合我县实际，现将以下范围确定为禁养区、限养区和适养区：

1、禁养区的范围

（1）饮用水水源保护区：涟城镇和保滩镇境内古淮河全长23400米的北（西）岸500米水陆域范围，面积11.7平方公里；

（2）重点水体保护区：南六塘河长8100米，两岸各500米水陆域范围，面积8.1平方公里；我县境内盐河全长52800米，两岸各200米水陆域范围，面积21.12平方公里；盐河至白鹭桥2900米，两岸各500米水陆域范围，面积2.9平方公里；

（3）特殊生态保护区：古淮河饮用水源保护一级管控区，长1500米，面积0.16平方公里；黄嘴白鹭省级自然保护区，总面积34.33平方公里

（4）城镇居民区，文化教育科研区、各乡镇建成区；

（5）主要交通干线保护区：我县境内长深高速、京沪高速、连淮扬镇高铁两侧各100米范围；

（6）各乡镇工业集中区、耕地保护区、永久性绿地、重要生态建设用地；

（7）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

2、限养区的范围

（1）我县境内327、235、326、236省道两侧各100米范围；

（2）唐响河、公兴河、东张河、西张河、一帆河、杰勋河两侧各500米水陆域范围；盐河两岸200—500米水陆域范围；

（3）古淮河沿线徐集、南集、黄营、石湖等乡镇北（西）岸500米水陆域范围；

（4）城镇居民区、农村居民集中区、文化教育科研区规划区域向外500米范围；

3、适养区的范围

禁养区、限养区以外地区为适养区。

4、划定时间

2016年10月20日。

（二）禁养区整治

1、列出清单。2016年11月10日前，各乡镇开展养殖业调查，摸清底数，列出禁养区需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（小区、户）清单，报县农业、环保部门备案。畜禽养殖场（小区、户）规模标准为：生猪年出栏50头以上，肉禽年出栏2000只以上，蛋禽存栏500只以上，奶牛存栏20头以上，其他畜禽的饲养规模标准参照执行。

2、制定方案。2016年11月20日前，各乡镇编制完成禁养区的畜禽规模养殖场（小区、户）关闭搬迁实施方案（含关闭搬迁清单和补偿办法），并报县农委、县环保局备案。

3、依法关闭搬迁。2016年12月20日前，各乡镇完成对辖区禁养区范围内畜禽规模养殖场（小区、户）的限期关闭或搬迁工作。

4、总结与检查。2016年12月底，各乡镇完成自查自纠工作，总结整治工作成效率；并由环保部门牵头开展全县专项检查、通报有关情况。

（三）限适养区治理

1、强化治污能力建设。坚持“谁污染、谁治理”的原则，开展限适养区养殖场（小区）治理。推广以地定养、种养结合等循环利用模式，实现畜禽养殖粪污的资源化利用。限适养区域所有养殖场（小区）要求采用干清粪、环保垫料等清洁生产方式，建有完备的粪便、养殖废水及病死畜禽暂存设施，采取粪污生物消纳等综合利用配套措施。到2017年、2020年全县规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%。

2、强化环境监督管理。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）必须符合畜禽产业发展规划、畜禽养殖污染防治规划要求，严格履行环境影响评价和环保“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），并履行相关环保审批手续，报同级农业部门备案。凡未经环保部门进行环境影响评价或未通过环境影响评价的畜禽规模养殖场（小区），不得开工建设。对列入重点环境风险源和综合利用尚未到位的畜禽规模养殖场(小区），要加大环境保护监测和监察执法力度。

3、强化常态长效管理。各乡镇要科学制定畜禽养殖发展规划，合理调整养殖布局、总量、畜种和规模。禁养区内，要严防私自新建、改建、扩建养殖场，引导退养农户调整种养结构，发展其它高效产业，努力夯实彻底断养基础。限适养区内，要强化属地管理职责，将畜禽污染防治纳入环境“网格化”管理，加强畜禽养殖行为的日常监管。要加快转变畜牧生产方式，引导适度规模养殖，推广标准化生态健康养殖，倡导畜牧业绿色发展，加快建立畜禽养殖分区管理长效机制。

三、保障措施

（一）加强组织领导。县政府作为畜禽污染防治工作的责任主体，依据“属地管理，条块联动”的原则，成立相应的工作领导小组，建立农业、环保、发改、国土、财政等多部门的联动机制，将制定工作方案，明确责任，落实禁养区划定、畜禽养殖整治等各项措施。督促重点乡镇建立相应的工作机构，集中精力，扎实推进畜禽养殖污染整治工作。县农业、环保、发改、国土、财政等部门，要按照各自职责分工，做好畜禽禁养区划定及整治工作的服务和指导。

（二）注重宣传引导。各乡镇应充分利用各种渠道，广泛动员，加强畜禽禁养区划定和关闭搬迁工作的宣传教育，做好政策解读，争取广大群众和社会各界的理解支持。要以人为本，耐心细致地做好涉及关闭搬迁养殖业主的思想工作，合理补偿到位，切实保障关闭搬迁养殖户的利益。要规范畜禽禁养区划定和关闭搬迁工作程序，坚持公正、公平、公开，畅通各种信息渠道，协调处理好各类问题，稳步推进整治工作。

（三）坚持依法关停。各乡镇要严格遵循依法依规的工作要求，分类、分步、分阶段地开展治理工作。县农业、环保等部门要密切配合、形成合力，指导有关养殖企业转产、停养，督促各乡镇按期完成禁养区内畜禽养殖场的关闭、搬迁工作，并切实加强畜禽养殖场污染治理的日常监督管理和执法力度，巩固畜禽养殖清理整顿工作成果。

（四）加大督查力度。各乡镇要按照整治方案要求，积极推进各项工作，每月10日前将工作进展报送县农委、县环保局等相关职能部门。县相关部门要加强对乡镇畜禽整治情况的督查考核，对工作不力的乡镇，要进行通报，对相关责任人按规定进行问责。

本项目位于涟水县高沟镇后朱圩村，项目周边主要为农田、乡村村落，根据涟水县高沟镇土地利用规划，项目所在地为一般农用地，项目与高沟镇签订租赁协议，用于建设本次生猪养殖项目；项目养殖区边界距离周边村落距离均大于500m；较近的主要水体为西侧的五斗渠、东侧的陈同河，均不属于重点河流保护区；项目周边无重要国道、省道等道路。综上，根据涟水县畜牧业规划、禁养区划定情况，项目符合畜牧业规划，所在地不属于禁养区、限养区，为适养区。

2.6.5 生态红线规划

本项目选址于涟水县高沟镇。

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，离本项目最近的“淮安市生态红线区域”为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离其管控区最近距离为25km，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》中规定的一、二级管控区范围内，因此本项目符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）的有关要求。

根据《涟水县生态红线区域保护规划》，离本项目的最近的生态红线区域为东张河生态公益林，距离其管控区域最近的距离为3.2km。因此本项目不在《涟水县生态红线区域保护规划》中规定的一、二级管控区范围内，因此本项目符合《涟水县生态红线区域保护规划》的有关要求。

# 3 工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目名称、地点、性质、及投资

项目名称：生猪养殖项目

建设单位：比米农牧科技（淮安）有限公司

行业类别：猪的饲养[A0313]

项目性质：新建

建设地点：涟水县高沟镇朱后圩村

投资总额：本项目总投资6000万美元，折合人民币40140万元（汇率按1美元=6.69人民币），其中环保投资717万元，占总投资1.79%

占地面积：建设用地总面积约为203997.96m2（约306亩）

职工人数：养猪场劳动定员25人。

工作制度：项目年工作365天，工人均为三班制，每班8小时

建设进度：2019年12月开始建设，2020年12月建成投产。

### 3.1.2 厂区平面布置

（1）主要构筑物

本次项目用地面积306亩，其中用于生猪养殖建设用地约174亩，其余132亩用于办公、值班房等配套用地。本项目拟建9栋猪舍以及配套的办公、消毒用房、污水处理设施、配电房等。

项目技术经济指标见表3.1-1，主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-1 项目技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 占地面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划净用地面积 | m2 | 203997.96 |
| 2 | 总建（构）筑面积 | m2 | 41822.52 |
| 3 | 总绿地面积 | m2 | 102000 |
| 4 | 绿化率 | % | 50 |

表3.1-2 主要建设内容一览表

| 序号 | 建筑 | 建（构）筑情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 栋（座）数 | 建筑面积（m2） |  |
| 一、猪舍 |
| 1 | 保育舍 | 1 | 4590 | 1F、小猪保育舍 |
| 2 | 育肥舍 | 8 | 27810 | 1F、小猪育肥舍 |
| 3 | 洗消间 | 2 | 249.26 | 1F、小猪洗消间 |
|  | 其中 | 保育洗消间 | 1 | 110.75 | 1F、保育猪隔离舍 |
|  |  | 育肥洗消间 | 1 | 138.51 | 1F、育肥猪隔离舍 |
| 二、辅助建筑 |
| 1 | 办公楼 | 1 | 427.5 | 1F |
| 2 | 值班房 | 1 | 1338.75 | 1F |
| 3 | 综合楼 | 1 | 461.25 | 1F |
| 4 | 污水处理站 | 1 | 5700 | 1F |
| 5 | 仓库 | 1 | 200 | 1F |
| 6 | 配电房 | 2 | 112.5 | 1F |
| 7 | 洗车房 | 2 | 540 | 1F |
| 8 | 1#粪便暂存池 | 1 | 48 | 1F |
| 9 | 2#粪便暂存池 | 1 | 96 | 1F |

（2）总平面布置

1、畜禽养殖场场区布置要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

2、总平面布置的原则

根据项目规划及占地情况，按照节约土地，布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位的方针，在满足生产工艺要求的前提下，根据地形、气象、运输条件、人流走向等因素，合理进行平面布置。本项目猪舍建设是按照饲养的操作流程布置猪舍、饲料间等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

3、平面布置

拟建项目场地呈不规则的五边形，南北最宽约428m，东西最长约669m。项目养殖区位于本项目场区东半侧。养殖区猪舍的布置按照保育、育肥生产过程依次布置，保育舍布置在养殖区西北侧，育肥舍布置在保育舍东南侧，便于保育猪转栏到育肥舍。保育猪舍长86米，宽54米；育肥猪舍长78米，宽44米，采用砖混结构，自然采光通风，满足猪养殖需要。

项目治污区中的环保处理区（污水处理站、沼气发电房）布置在养殖区东北侧，采用道路和绿化带与猪舍隔离；尾水暂存池（稳定塘）位于污水处理站西侧，用于暂存本项目产生的尾水；本项目两座粪便暂存池分别位于保育猪舍和育肥猪舍东侧。

本项目沼气发电机房位于污水处理装置东侧偏南，ABR池产生的沼气经脱硫后通过管线输送到沼气储存罐供沼气发电机使用。

项目在西南侧新建办公等用房，布置有办公室、冲凉房、更衣室、职工值班房等。与养殖区设置绿化隔离，同时在通道口设置消毒办公室，方便进出人员、车辆等消毒。

为美化厂区环境，在厂区内及四周布置的绿化带，全厂绿化面积共计102000m2。

4、平面布置合理性分析

①项目区域主导风向为东南风，办公、生活区域位于厂区西侧，位于侧风向，可以有效减少养殖区恶臭气体对员工生活区域的影响；

②猪舍、污水处理站、粪便暂存池位于项目东半侧，处于主导风险的侧风向，可以有效减少恶臭气体度员工生活办公区域的影响；

③本项目尾水暂存池（稳定塘）位于厂区东半部北侧，处理后水质较干净，无异味产生。

因此，本项目平面布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T1-2001）的相关要求，做到了生产与办公生活分开、清洁区与污物区分开，故场区按生产工艺分区布置，布局合理。

本项目总平面布置图见图3.1-1。

### 3.1.3 项目周边概况

本项目位于淮安市涟水县高沟镇朱后圩村，本项目用地面积306亩，用地性质属于一般农用地，本项目周边现状为农田。根据涟水县人民政府关于“县政府办公室关于加快推进畜禽养殖禁养区划定及整治工作的通知（涟政办发〔2016〕122号）”中规定，项目选址不位于涟水县禁养区、限养区划定范围之内，故该项目选址位于涟水县适养区范围之内

项目北侧为耕地；项目东侧为陈同河、过陈同河向西为耕地；项目南侧为耕地；项目西侧为五斗渠，过五斗渠西侧为无名路，过无名路西侧为耕地。本项目养殖区周边500米范围内为农田，无居民、学校等环境敏感目标，项目周围状况图见图3.1-2。

## 3.2  项目建设内容

### 3.2.1 产品方案

项目为保育猪和育肥猪养殖，断奶仔猪由本公司外购，本项目利用满21天断奶仔猪在项目内进行保育猪生态养殖，约39d后部分仔猪进入育肥猪舍作为育肥猪进行养殖增肥，其余外售合作农户、猪场进行育肥猪养殖，本项目育肥猪再经约120d后作为商品猪出栏外售。本项目保育猪养殖方案见表3.2-1。

表3.2-1年存栏、出栏情况

| 群别 | 存栏量（头） | 年出栏量（头） |
| --- | --- | --- |
| 保育猪 | 13372 | 40000 |
| 育肥猪 | 21523 | 60000 |

根据项目饲养工艺参数计算项目养殖存栏及出栏情况,猪场工艺参数详见表3.2-2。

表3.2-2商品猪场工艺参数

| 项目 | 参数 | 单位 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育期 | 39 | 天 | 保育存活率 | 96 | % |
| 育肥期 | 120 | 天 | 育肥成活率 | 97 | % |

本项目保育猪和育肥猪每批养殖后均需要7天时间对猪舍进行消毒、休整。经计算，本项目保育猪养殖批次为7.93次/a，育肥猪养殖批次2.87次/a。

### 3.2.2 项目组成

项目共建设猪舍9栋，配套建设休息室、更衣室、粪便暂存池、废水处理站、沼气发电站等公辅工程，具体情况见表3.2-3。

表3.2-3 项目主体工程及公辅工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 库房 | 仓库面积200m2 | 主要用于饲料、设备配件暂存 |
|  | 运输 | 陆路运输 | / |
|  | 危废仓库 | 10m2 | / |
|  | 沼气储气罐 | 300m3 | 可储存1天沼气量 |
| 公用工程 | 给水 | 新建自来水给水环网，供水量为301.3m3/d | 新建供水环网，自来水来自前进镇水厂 |
|  | 排水 | 项目新建雨污管网，保证厂区雨污分流，项目运营后污水量为192.3m3/d | 新建污水处理站、尾水暂存池（稳定塘）、灌溉管网，尾水用于农业地灌溉 |
|  | 沼气发电机 | 100Kwh | / |
|  | 尾水暂存池（稳定塘） | 暂存经自建污水处理站处理后尾水，容积36000m3 | 作为蓄水池使用，调节灌溉尾水，可暂存180天尾水 |
|  | 绿化 | 102000m2 | 绿化率50％ |
| 环保工程 | 废水处理 | 192.3m3/d，沉淀+ABR+沉淀+二级AO+沉淀+接触消毒工艺，设计规模300m3/d | 废水经处理后用于灌溉 |
|  | 废气处理 | 猪舍恶臭经优化饲料、喷洒除臭剂、加强通风 | 达标排放 |
|  |  | 粪便暂存池和污水处理站恶臭气体经洗涤-生物滤池处理后尾气通过1#15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 沼气发电机尾气经2#15m高排气筒直排 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 机泵等机械基础设减振垫；设备合理布局；建筑物隔声、距离衰减 | 达标排放 |
|  | 固废 | 病死猪安全处置 | 委托资质单位处置（涟水北斗畜禽无害化处理有限公司处理） |
|  |  | 设置10m2危废仓库 | 委托资质单位处置（宿迁中油优艺环保服务有限公司） |
|  |  | 猪粪便、沼渣、生化污泥外售 | 猪粪便、沼渣、生化污泥外售综合利用 |
|  |  | 生活垃圾设置暂存点 | 交环卫部门处置 |
|  |  | 废脱硫剂由厂家回收综合利用 | 安全处置 |

（1）供水

本项目用水109965.7 m3/a，项目生产、生活用水拟来自高沟镇前进乡镇自来水厂。

（2）排水

项目场区内生活区、养殖区、粪污处置区均配套建设了雨污分流系统，同时建设1座污水处理站、1座初期雨水收集池，项目场区雨污管网图，见图3.1-3。

（3）供电

本项目年均用电量约为150万kwh，场区内建设变配电室，安装2台500KVA变压器，由高沟镇电网供给。

本项目用于发电沼气产生为85131.7m3/a，厂区设一套100kw沼气发电机组。根据资料，每1m3沼气可发电约1.5kw·h，则沼气年可发电约12.8万kwh，可作为厂区电能的补充，其余用电由高沟镇变电所提供。

（4）供热

项目冬季需要对猪舍及ABR池进行供暖，项目采用空气能热泵（空调）供应热水及供暖。

（5）通风系统

猪舍内通风以机械通风为主。各猪舍均设置有通风系统，保证猪舍的空气流通。进风由通风纱窗进入吊顶与屋面中间层，过滤后经风机送入猪舍内，排风由地沟风机和墙体风机排风。

（6）贮运

项目建设一个仓库（200m2），用于饲料等原辅材料暂存，饲料运送至该仓库后直接输送带传送至猪圈。

本项目猪粪、沼渣、污泥的暂存、周转均在厂区内粪便暂存池，本项目设有2个粪便暂存池，面积分别为48m2和96m2，位于生活办公区的侧风向。

项目设置1座沼气储气罐，容积300m3，可储存约1天沼气量。项目设置1尾水暂存池（稳定塘），容积为36000m3，可容纳项目尾水暂存6个月（180天）。

（7）绿化工程

本养猪场绿化面积为102000m2，绿化率为50%。全厂绿地主要为景观绿化，生产场有防护隔离带，即围墙和绿化带。环评建议应充分加强建筑物周边绿化，充分利用各建筑物四周的零星小块空地，在不影响生产和交通的前提下，布置以低矮绿篱围绕的草坪为主，点缀部分单株观赏乔木和花卉，形成多处大小不一的块状绿地。

## 3.3 工艺流程及产污环节

本项目生产工艺主要为猪饲养过程，主要包括保育猪和育肥猪养殖。

### 3.3.1 生猪养殖的生产工艺

集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，采用人工授精和现代育种技术，从而达到生产的高水平和经营的高效益。

本次项目外购21天的断奶仔猪进行保育期养殖，待仔猪过保育期后进行育肥期养殖。

本项目猪养殖工艺流程见图3.3-1。

养殖基地工艺流程说明如下：

1.猪苗来源

利用汽车从项目周边养殖场运输断奶仔猪至本项目。

2.小猪保育阶段

断奶后仔猪进入仔猪保育舍培育。饲养员对转移到仔培猪舍的小猪，按品种、公母、体重大小进行分群、分栏饲养，并根据免疫程序定时给小猪注射疫苗和驱虫。首先进行约5天因场地变化而进行过渡调教饲养，使得断奶仔猪可以适应重新分群后的猪舍环境。

过渡期结束后，进行正常保育期饲养。仔猪为料箱添料、自由采食、自动饮水。

4.小猪育肥阶段

小猪在保育舍养殖39天后，保育结束。部分小猪外售给合作农户、猪场等继续进行育肥期养殖，剩余小猪转入本项目育肥舍培育。

本项目小猪进入育肥舍培育后，饲养员对转移到育肥舍的小猪，按品种、公母、体重大小进行分群、分栏饲养。首先进行约5天因场地变化而进行过渡调教饲养，使小猪可以适应重新分群后的猪舍环境。

过渡期结束后，进行正常保育期饲养。仔猪为料箱添料、自由采食、自动饮水。

5、外售

小猪在育肥舍养殖120天后，出栏外售。

6、病猪处置

养殖过程中发生仔猪生病后，转入隔离舍进行治疗。治疗痊愈后再送入仔猪舍饲养，病死猪涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置。

### 3.3.2 沼气工程情况

本项目污水处理过程ABR产生一定量沼气，本项目严格按照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）相关要求设置沼气净化、贮存、计量等工程。

（1）沼气净化工程

本项目污水处理过程（ABR）产生一定量沼气，沼气产出时，携带大量的水分，而沼气在管路中流动时，由于湿度、压力的变化使露点降低，水蒸气冷凝增加了沼气在管路中流动的阻力，而且由于水蒸气的存在，还降低了沼气的热值。而水与沼气中的硫化氢共同作用，更加速了金属管道、阀门和流量计的腐蚀和堵塞。通过沼气净化系统可实现沼气净化，从而达到国家规定的使用标准。沼气净化工艺流程见图3.3-2。

①冷凝水及杂质的去除

图3.3-2沼气净化工艺流程图

沼气是高湿度的混合气，沼气自ABR池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设备。沼气管道在靠近消化池的位置，沼气温降值最大，产生的冷凝水最多，在此点设置冷凝水去除罐。

本项目采用气水分离器进行除水，气水分离器的作用就是将沼气中的水分降至脱硫剂所需要的含水量。

②H2S的去除

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S·H2O+3H2O

Fe2O3·H2O+3H2S=2FeS+S+4H2O

由上可知，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2=2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下

H2S+1/2O2=S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出,Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3,Fe2S3要还原成Fe2O3需要O2,通过空压机在脱硫塔之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此,在沼气进入脱硫塔通过脱硫剂时,同时加入空气,脱硫剂吸收H2S失效,空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3,此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺,评价要求为达到高精度脱硫,要求采用多级脱硫技术。

沼气处理前后沼气主要成分变化情况见表3.3-1。

表3.3-1 沼气处理前后沼气主要成分变化情况

| 项目 | 成分 | CH4 | CO2 | N2 | O2 | H2S | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 含量（%） | 57 | 39 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 1.95 |
| 处理后 | 含量（%） | 58 | 39 | 0.94 | 0.205 | 0.005 | 1.85 |

（2）沼气贮存工艺选择

根据废水产生情况及ABR装置污染物处理效率，ABR装置COD的去除率按75%计，经计算ABR装置年削减COD量为170.3t/a，ABR反应器的沼气产率为0.4Nm3/kgCODcr~0.5Nm3/kgCODcr,本项目取最大值0.5Nm3/kgCODcr，经计算项目年产生沼气量为85131.7m3，平均日产气量为233.2m3。由于沼气中含有细小杂质及H2S等腐蚀性气体，沼气须经气水分离器、脱硫净化塔、计量后进入沼气贮气罐，为了防止回火，沼气需加装阻火器。沼气通过管道输送至沼气发电机，供发电机发电使用。

由于沼气产用速率之间的不平衡，需设置储气罐进行调节，项目设置常温常压沼气储气罐，本项目沼气作为沼气发电机燃料，根据沼气供求平衡曲线确定本项目储气罐容积约为300m3。另储气罐同时设置出气口阻火器、沼气流量计。

（2）沼气输送方案

本项目ABR厌氧折流板反应器产生的沼气通过管道进入汽水分离器，通过汽水分离器去除沼气中夹带的大量水气，降低沼气输送过程中的阻力。随后经管道进入脱硫塔，通过脱硫塔降低沼气中大量的H2S气体浓度，随后经过流量计进入沼气储气罐储存。本项目沼气储存罐容积为300m3，可满足本项目1天沼气储存量。本项目沼气发电机开启时，沼气储气罐中的沼气通过管道输送到沼气发电机内部燃烧发电。本项目沼气发电机位于污水处理站东侧，发电机东侧为沼气储气罐。本项目沼气工程布局节约土地，布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位。

（3）冬季保温

项目ABR冬季运行中，会因气温降低，影响污水处理效率，须对ABR装置进行保温，保证污水处理装置内污水温度不低于12℃；项目采用空气能热泵，提供循环热水对ABR装置进行保温。

#### 3.5.3.2 项目沼气使用情况

本项目建设一座100kwh沼气发电机，用于沼气发电。沼气发电机组有全部使用沼气的单燃料沼气发电机组及部分使用沼气的双燃料沼气-柴油发电机组。本项目沼气发电机组均为单燃料发动机，为沼气内燃机发电机组，其又称为全烧式发动机。将“空气沼气”的混合物在气缸内压缩，用火花塞使其燃烧，通过火塞的往复运动得到动力，然后连接发电机发电。

（1）沼气发电系统组成

①沼气脱硫

供发动机使用的沼气要先经过脱硫装置，以减少硫化氢对发动机的腐蚀。

②稳压防爆装置及进气调节系统

沼气进气管路上安装稳压装置，以便于对流量进行调节；设置一套精确、灵敏的燃气混合器，以调节空气和沼气的混合比例。

③发动机点火系统

沼气的燃烧速度慢，对于原来使用汽油、柴油已及天然气的发动机的点火系统要进行一定程度的改造，以提高燃烧效率，减少后燃烧现象，延长运行寿命。

④调速系统

沼气发电机组以用电设备为负荷进行运转，用电设备的并入和卸载都会使发电机的负荷产生波动。为了确保发电机组正常运行，沼气发动机配套调速系统。

⑤配电控制系统

主要包括发电机调压电路、自动准同期并列控制电路、手动并列和解列控制电路、测量电路、燃气发动机及辅助设备控制电路等。

（2）沼气发电系统工艺流程

根据类比沼气发电相关项目情况，每1m3沼气可发电约1.5kw·h,项目平均每天可发电349.9kwh/d（12.8万kwh/a），项目年用电量约150万kwh，沼气发电产生的电能不能满足厂区需求，厂区大部分用电仍由区域电网供给。

### 3.3.3 猪舍设计模式与清粪方式

本项目各类猪舍的型式采用可变式，即各类猪舍围护结构0.9m以上采用“装配式畜禽舍”保温结构，其下部为砖墙；各类猪舍东西墙设铅合金窗户，形成半敞开式，加强自然通风；冬季通过关闭窗门，形成封闭式，隔断寒气，平时及春秋季由窗门开启来调节通风量。通过上述办法，辅以机械通风来适应当地季节性的气候变化。

猪舍采用漏缝地板模式，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在实心地板上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入尿沟，再由尿沟统一流向治污区，经过预处理后，进入厌氧反应器，厌氧反应器出水进入沼液储存池，沼液储存池出水经污水处理设施处理；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，粪便落入粪沟后，由绞龙输送至单元外部出口，再由拉粪车拉至有机肥加工厂；养殖过程中每天用废水冲洗机械刮板，只在猪舍转（出）栏，对猪舍进行冲洗、消毒，冲洗水同尿液一样，经过相同的方式流入治污区。该工艺的投入使用既克服了人工干清粪劳动力需求量大、劳动效率低的缺点，也克服了水泡粪工艺后期粪污浓度高、有机肥效力低的难题，猪舍下部结构见图3.3-3，是养猪行业可持续化发展的理想工艺。

图3.3-3 干清粪工艺猪舍下部结构前视图

与目前国内采用的几种常用养殖模式比对：a、本设计实现干清粪，符合技术规范的要求；b、采用漏缝地板先进养殖工艺，适合大型集约化养殖企业；c、实现机械化操作，减少了人力资源消耗；d、猪粪干清，废水污染物浓度低，降低了后续处理难度；e、生猪饲养、粪污清理和废水收集在结构设计上为立体设计，减少了占地面积。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。

本次工程采用机械式干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求，且与其它模式相比，具有明显优势和先进性，综合比对分析，工程选取模式可行。

### 3.3.4 消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊二酫溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

②猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

③猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。本工程主要采用紫外线消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

### 3.3.5病死猪处理处置

根据《华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）：“‘为防治动物传染病而需要收集和处置的废物’被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”。

按照《关于于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25 号）的有关要求进无害化处理。本项目一旦产生病死猪尸体，便立即送至无害化处置中心处置。本项目病死猪由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司进行无害化处理。

### 3.3.6本项目运营期污染物产生环节及主要污染因子情况表

根据上述分析，项目运营期污染物产生环节及主要污染因子情况见表3.3-2。

表3.3-2 项目运营期产污环节一览表

| 序号 | 类型 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 育肥猪猪舍恶臭气体 | NH3、H2S等 |
| 2 |  | 保育猪猪舍恶臭气体 | NH3、H2S等 |
| 3 |  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S等 |
| 4 |  | 粪便暂存池恶臭 | NH3、H2S等 |
| 5 |  | 燃烧尾气 | 烟尘、SO2、NOX等 |
| 6 | 废水 | 猪尿 | COD、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群等 |
| 7 |  | 猪舍冲洗废水 | COD、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群等 |
| 8 |  | 职工生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群等 |
| 9 |  | 初期雨水 | COD、NH3-N、SS、TP等 |
| 10 |  | 车辆冲洗废水 | COD、NH3-N、SS、TP等 |
| 11 | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 |
| 12 |  | 猪粪便 | 猪粪便 |
| 13 |  | 病死猪 | 病死猪 |
| 14 |  | 医疗废物 | 医疗废物 |
| 15 |  | 废脱硫剂 | 废脱硫剂 |
| 16 |  | 污水处理污泥及渣 | 污水处理产生的污泥、栅渣、沼渣等 |
| 17 | 噪声 | 猪叫声 | LAeq |
| 18 |  | 水泵 | LAeq |
| 19 |  | 换气风机运行噪声 | LAeq |
| 20 |  | 罗茨风机运行噪声 | LAeq |

## 3.4 原辅材料、能源消耗及设备清单

### 3.4.1 原辅材料、能源消耗

#### 3.4.1.1用水情况

本项目猪只活动均在室内，赶猪通道均设置顶棚，项目用水环节包括员工生活用水、猪舍用水、车辆冲洗用水。本项目产生的猪粪采取机械干清粪、用水冲洗，冲洗水同猪尿一起排入收集池，进入污水处理站。

（1）生活用水

劳动定员约25人，生活用水包含员工日常洗漱、餐饮、淋浴房等用水。用水量按250L/d·人，核算出用水量约6.25m3/d，年用量约2281.25m3/a。

（2）猪舍用水

根据本项目规模类比本企业同类型项目及淮安地区相似项目用水情况，参照《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T 17824.1-1999），项目猪舍运行过程中，猪饮水（含直接饮用水及饲料调制用水）用水情况见表3.4-1。

表3.4-1 本项目猪饮用水情况

| 序号 | 名称 | 数量 （头） | 饮水消耗量 | 总新鲜水消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水定额 (L/d·头) | 日消耗量 （t/d） | 年消耗量（t/a） | 水定额 (L/ d·头) | 日消耗量 （t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 保育猪 | 13372 | 2 | 26.74 | 9761.56 | 5 | 66.86 | 24403.90 |
| 2 | 育肥猪 | 21523 | 6 | 129.14 | 47135.37 | 10 | 215.23 | 78558.95 |
| 3 | 合计 | / | / | 155.88 | 56896.93 | / | 282.09 | 102962.85 |

年消耗量以365天计，饮水用水量包括饮水、调制饲料等用水，不包括猪舍冲洗废水，总新鲜水耗水量包括猪饮用水量、猪舍清洗用水量和饲料调制用水量。

（3）车辆冲洗用水

本项目需要对运输小猪的车辆进行清洗，车辆清洗用水量为5m3/d，则年冲洗用水量为1825m3/a。

（4）水帘用水

项目夏季需开启猪舍水帘降温换气设施，水帘需使用循环水，循环水在使用过程中部分蒸发损耗，项目共设置9台水帘换气设施，配套9栋猪舍，每台水帘循环水系统流量1m3/h，循环水水槽约为0.3m3。蒸发损失量约为循环量的0.5%，水帘仅夏季使用，使用时间约为90d，经计算，水帘每年水损耗量为97.2m3/a，水帘年补充水量为97.2m3/a。

（5）冬季供暖循环水

冬季需对猪舍进行供暖，本项目空气能热泵供暖，根据供暖设备运行情况，供水、回水温差为25℃，经计算循环热水量为64.8m3/h，热水在循环使用过程中部分蒸发损耗，损耗总量约为循环量的1%，定期补充损耗的水。项目每年冬季采暖时间为90天，经计算，采暖季需补充水量为2799.4m3/a，该部分用水全部损耗，无废水排放。

综上，项目运营期用水量为109965.7 m3/a。

#### 3.4.1.2饲料消耗情况

企业猪养殖过程消耗的饲料均为外购成品，本项目内无饲料加工工序，根据企业养殖经验，本项目养猪场主要饲料消耗定额指标见表3.4-2。

表3.4-2 养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 序号 | 名称 | 数量 （头） | 每头猪饲料定额（kg/d） | 饲料日消耗量（kg/d） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育猪 | 11337 | 1 | 13372 | 4881 |
| 2 | 育肥猪 | 20336 | 3 | 64569 | 23568 |
| 合计 | 77941 | 28448 |

#### 3.4.1.2其他原辅材料、能源消耗情况

本项目运营期间消毒液、消毒粉、兽药等消耗情况见表3.4-3。

表3.4-3 其他原辅材料、能源消耗情况

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒液 | t/a | 3 | 瓶装，主要成分包括菌毒净杀、金碘毒杀、菌毒双杀，储存在药房 |
| 2 | 消毒粉 | t/a | 5 | 铝硅酸盐、矿物盐 |
| 3 | 兽药 | t/a | 2.5 | 0.05（kg/头猪出栏·年） |

兽药使用要求：

本养殖场应坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医要政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行；饲料药物添加剂的使用严格按照2001年农业部公告第168号《饲料药物添加剂使用规范》以及《<饲料药物添加剂使用规范>公告的补充说明》(农业部公告第220号)，严禁使用其中禁止的动物促生长剂。

### 3.4.2 项目主要生产设备

项目主要设备为猪饮水器、供料系统等，详见表3.4-4。

表3.4-4 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（个/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥栏 | 7.1*3.15 | 960 | - |
| 2 | 保育栏 | 7.1*3.12 | 160 | - |
| 3 | 温控系统 | - | 20 | 每个单元1套 |
| 4 | 喂料系统 | - | 20 | 包含主输送料塔及法兰连接等所有电缆及管线。 |
| 5 | 给水系统 | - | 20 | - |
| 6 | 室内照明系统 | - | 20 | - |
| 7 | 500KVA变压器 | 500KVA | 2 | - |
| 8 | 配电房配电柜 | - | 2 | - |
| 9 | 沼气发电机组 | 100KW | 1 | 100kw |
| 10 | 场区联网及报警 | - | 2 | - |
| 11 | 视频监控 | - | 2 | - |
| 12 | 消毒、喷雾、冲洗设备 | - | 2 | - |
| 13 | 污水处理站 | - | 1 | - |
| 14 | 沼气发电机配套设备 | - | 1 | - |

## 3.5 清洁生产全过程控制

### 3.5.1 原料及产品清洁性分析

企业喂养饲料不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，符合GB13078-2001《饲料卫生标准》和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

### 3.5.2 养殖项目生产工艺技术先进性

1、饲养过程先进性

本项目采用自动料箱供猪自由采食，料塔贮料，机械喂料，自动饮水机提供饮水。

2、粪污处理工艺先进性

本猪场采用机械干清粪工艺，猪粪与污水分开收集，该工艺能从污染源头上减少排污总量。

该工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，充分利用劳动力资源丰富的优势，减少粪污清理过程中的用水、用电，保持固体粪便的营养物，提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本。干清粪工艺的主要方法是，粪便一经产生便分流，干粪由机械或人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理。干清粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种。

人工清粪只需用一些清扫工具、人工清粪车等。设备简单，不用电力，一次性投资少，还可以做到粪尿分离，便于后面的粪尿处理。其缺点是劳动量大，生产率低。干清粪的目的在于尽量防止固体粪便与尿及污水混合，以简化粪污处理工艺及设备，同时减少粪便污水在室外敞开贮存的时间，减少臭气污染，也为大幅度减少工程投资和运行费用、制作优质有机肥和提高经济效益打下良好的基础。机械刮板干清粪方式减少了用水量，减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效，降低了猪粪干化处理的成本，减少了猪粪有效成分的流失，提高了猪粪的可利用程度。

### 3.5.3 设备及过程控制先进性

项目饲养设备包括各类猪栏、喂料、饮水、猪舍环境控制、防疫消毒、兽医治疗、生产性能测定系统、计算机数字化管理、电视监控系统等一系列配套的专业设备。主要体现在以下几个方面：

1、养猪生产线猪饮用水采用鸭嘴式的自动饮水装置，能够在很大程度上减少猪饮用中水的跑、冒、滴、漏和其它原因造成的水浪费。

2、采用干料自动喂料系统，可实现饲料从加工场到猪槽全程机械化操作，避免饲料污染，保证饲料安全卫生。

### 3.5.4 资源和能源消耗清洁性分析

目前我国畜禽养殖业向规模化、专业化、产业化方向发展；同时由于养殖方式和养殖规模发生的重大变化，加上技术水平、管理水平等原因，我国畜禽养殖在资源、能源消耗方面与国外仍有不小的差距，本项目借鉴国外先进管理经验，采取了一系列先进的节约能源、废物再利用措施，具体如下：

1、场区养殖场按物料流向，合理布置各养殖区和生产设备，总图布置上力求紧凑，各贮料塔均设在靠近猪舍的位置，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，在很大程度上避免了物料大量二次倒运，从而节省能源。

2、养殖场供电系统均选用节能型变压器，选择合理的补偿方案，选择节能型电机，对大小不同等级的电机选择最优的方案，力求降低电能的损耗。

3、采用节水型设备和配水器具，如养殖场利用自动喂料系统、饮水系统等，公共卫生间采用感应式水嘴、感应式冲洗阀等。

4、选用新型节能建筑材料，加强墙体保温性能，优化建筑窗墙比，改善门窗保温性能，屋面选用高效保温材料。

5、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理，设置专门的能源及材料管理机构，经常检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度。

### 3.5.5 防疫措施的严格性

严格执行科学的兽医卫生防疫措施，有效地预防和控制传染病和普通病的发生。

①猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围应有防护设施，非生产人员不得随意进入生产区。

②猪场内设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察、诊治，严格消毒现场。

③对装载猪只的运输车辆进行严格消毒。

通过本项目各清洁生产指标的分析，本项目属禽畜养殖项目，生产过程中使用的各种原辅材料均为无毒材料，所用能源属清洁能源，产品在使用过程中产生的污染物很少，企业也通过采用节能设备、合理调配猪只的饲料、加强对猪只的日常管理、猪粪污便定时清理、猪粪污生产沼气等措施合理利用资源、变废为宝、降低生产运营过程对环境的污染，应该说在国内同类型企业中处于先进水平。

### 3.5.6 清洁生产水平分析

参照《畜禽养殖污染防治技术政策》，本项目清洁生产水平进行分析见表3.5-1。

表3.5-1 清洁生产水平分析

| 《畜禽养殖污染防治技术政策》 | 本项目相符性分析 |
| --- | --- |
| 一、畜禽养殖污染防治应遵循的技术原则 |
| 规范畜禽养殖场、畜禽养殖小区的布置、圈舍结构、饲料组成、粪污清理等环境要求，并符合相关法规和标准。 | 本养殖场所在地不属于禁养区、限养区，同时项目已获得涟水县农委选址合理的意见，项目平面布置基本合理；饲料组成符合饲料相关标准；粪污清理符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中干清粪工艺；符合该技术要求。 |
| 畜禽养殖废弃物的收集和治理应优先考虑综合利用和资源化的技术路线。 | 猪尿、冲洗水经收集后进行厌氧发酵产沼气；废水处理系统处理后的尾水全部还田；优先考虑了废弃物的综合利用，符合该技术要求。 |
| 因地制宜，分类指导，发展适合不同养殖规模的不同形式的畜禽养殖污染治理模式和综合利用模式。 | 本项目严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求，废水处理采用模式Ⅲ的处理工艺，废弃物的收集和治理均符合该技术规范要求。 |
| 从源头及养殖过程中削减污染物，减少资源损耗和污染负荷，强化末端治理达标排放。 | 在饲料中添加EM菌液，抑制和消灭致病菌群，降低粪尿臭味，减小了对环境空气的影响；项目废水、废气、固废均按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相关要求进行处理处置，能够实现达标排放，符合该要求。 |
| 污染治理设施产生的沼气、沼液、沼渣和垫料废弃物，应实行就地消纳。 | 厌氧发酵产生的沼气进行作为沼气发电站燃料，为场内生产提供电能，沼渣临时储存后外售综合利用，沼液进入废水处理系统处理后全部还田，实行就地消纳，符合该要求。 |
| 严格环境管理，建立和完善设施建设和运行管理体系，防止以“农田利用”为名排放污染物。 | 公司制定了一系列严密可行的管理程序，对废水、废气治理措施的有效性有考核制度，可确保废水处理达标后还田。 |
| 二、污染物收集与清洁生产模式 |
| 畜禽养殖污染防治应坚持循环经济和清洁生产的发展理念，减少污染物的产生和排放。 | 本项目采用先进的养猪技术，引进国外先进设备，生产过程严格控制，末端治理有效，管理严格，符合清洁生产理念。猪尿及其他废水进行发酵产沼气，废水处理系统处理后的全部废污水均还田，猪粪及沼渣外售综合利用，能够坚持清洁生产和实现循环经济，可减少污染物的产生和排放。 |
| 畜禽养殖废弃物外运至集中处理场进行堆肥处理，其贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏的卫生安全措施。 | 本项目分离后的沼渣外售综合利用，粪便暂存池采用半密闭处理，粪便暂存池上方设有集气罩，收集恶臭气体进入洗涤-生物滤池处理，减少恶臭气体的散发。 |

由表3.5-1可见，本项目符合《畜禽养殖污染防治技术政策》的相关要求，并采用种养结核的模式，并实现畜禽粪污全部综合利用、污水零排放的新型畜禽养殖工艺，可达到国内同类企业先进的清洁生产水平。

## 3.6 水平衡

项目用水环节主要为猪舍猪饮用水、猪舍冲洗用水、生活用水、车辆冲洗用水、水帘用水、冬季供暖循环水等，产生的废水经收集进入自建污水处理站处理，处理后尾水用于周边农田灌溉，具体见图3.6-1。

图3.6-1 项目运营期水平衡图（m3/a）

## 3.7 污染物核算

### 3.7.1 废水污染源

本项目废水污染源主要为猪尿、猪舍冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水及生活污水。

（1）生活废水

根据3.4.1章节，项目生活用水量为2281.25m3/a，废水量约为用水量的80%，则生活废水量为1825m3/a。生活废水污染物浓度类比同类项目情况，具体见表3.7-1。

表3.7-1 生活废水污染物浓度情况

| 生活废水 | 污染物名称 | COD | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 （mg/L） | 350 | 250 | 35 | 4 | 1000000个/L |

（2）猪舍废水

①猪尿

猪群养殖过程中，饮用的水部分被猪吸收、部分通过蒸发或排汗损耗、部分为猪尿；饮用水形成废水的为猪尿，养殖过程中各类猪群尿液产生量参照王凯军等所著《畜禽养殖污染防治技术与政策》中全国主要规模化畜禽养殖场单位用水和废水产生量统计系数，具体见表3.7-2。

表3.7-2 项目猪舍猪尿排放情况

| 猪群 | 数量 | 猪尿排放定额（L/头·d） | 日排放量（m3/d） | 年排放量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 13372 | 1.02 | 13.6 | 4978.4 |
| 育肥猪 | 21523 | 2.55 | 54.9 | 20032.5 |
| 合计 | 68.5 | 25010.9 |

②猪舍冲洗废水

项目养殖区用水主要为保育猪饮用水，猪舍、猪体冲洗用水等，根据养殖区总用水及饮用水用量，可计算冲洗用水量，猪舍冲洗用水量为46065.9m3/a，废水量约为用水量的85%，则猪舍地面冲洗废水量为39156.0m3/a。

综上，本项目猪舍废水（猪尿及冲洗废水）产生量为64167.0m3/a（175.8m3/d）。

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）的要求，对集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量，1.2m3/百头猪·天（冬季）、1.8m3/百头猪·天（夏季）、1.5m3/百头猪·天（春、秋季），各季分别取90天计，则猪尿及冲洗废水平均排水量为1.5m3/百头猪·天；本项目年猪尿及冲洗废水排水量为175.8m3/d（64167.0m3/a），按年存栏猪34895头计，计算得年猪尿及冲洗废水排水量为0.5m3/百头猪·天，项目工艺排水量能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）的要求。

废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数等。类比国外各类干清粪工艺的猪场和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），本项目生产废水污染物源强见表3.7-3。

表3.7-3  项目生产废水污染物源强一览表

| 猪舍废水 | 污染物 名称 | COD | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 （mg/L） | 5000 | 1000 | 261 | 43.5 | 1000000个/L |

（3）初期雨水

雨水径流有明显的初期冲刷作用，在多数情况下，生产过程中泄漏到地面的少量污染物是集中在初期的数毫米雨水中，为此，建设单位对生产区的初期雨水进行收集和处理，减少对周围地表水的不利影响。

淮安地区多年平均降雨量966mm、每次降雨平均为6小时，初期雨水时间取15min，即小时降雨量的1/4，径流系数按《环境影响评价技术导则（HJ/T2.4-93）》中表15 的推荐数值，硬化地面（道路路面、屋顶等）的径流系数取值0.80，其它地面（水面以外的耕地、农田、草地、植被地表等）的径流系数取值0.18，本项目占地较大，雨水管网覆盖区域主要为生活区、猪舍及硬化道路边，根据项目建设情况硬化地面、屋顶面积约为50000m2。则本项目初期雨水量计算过程如下：

966/1000×（50000×0.8+103997.96*0.18）×15分钟/（6 小时/次×60 分钟/小时）≈2725.5m3/a。（降雨频次按12 次/年计，233m3/次）

评价要求在污水处理站西侧建设初期雨水池，设置1个可调阀门，将前15min雨水收集进入初期雨水池，初期雨水再由泵送入污水处理站。15mim后关闭阀门，雨水排入西侧五斗渠，。初期雨水中主要污染物预计为COD 800mg/L、SS 400mg/L、氨氮25mg/L、TP 4mg/L。

（4）车辆冲洗废水

根据3.4.1.1章节，本项目车辆冲洗用水量为1825m3/a，废水量约为用水量的80%，则车辆冲洗废水量为1460m3/a。车辆冲洗废水污染物浓度类比同类项目情况，具体见表3.7-4。

表3.7-4 车辆冲洗废水污染物浓度情况

| 车辆冲洗废水 | 污染物名称 | COD | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 450 | 300 | 35 | 4 |

（5）综合废水

根据上述分析可知，本项目废水包括生活废水、猪舍废水、初期雨水，均经收集后进入污水处理站进行处理，综合废水的产生和排放情况见表3.7-5。

表3.7-5 项目废水产生、处理及排放情况

| 废水源 | 产生情况 | 预处理后情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 处理措施 | 污染物名称 | 污染物浓度mg/L | 污染物量t/a |  |
| 生活废水 | 水量 | 1825 | 经管道收集 | 水量 | 1825 | 自建废水处理站 |
|  | COD | 350 | 0.6388 |  | COD | 350 | 0.6388 |  |
|  | SS | 250 | 0.4563 |  | SS | 250 | 0.4563 |  |
|  | 氨氮 | 35 | 0.0639 |  | 氨氮 | 35 | 0.0639 |  |
|  | TP | 4 | 0.0073 |  | TP | 4 | 0.0073 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1.00E+06 | 1.83E+12 |  | 粪大肠菌群 | 1.00E+06 | 1.83E+12 |  |
| 猪舍废水 | 水量 | 64167.0 |  | 水量 | 64167.0 |  |
|  | COD | 5000 | 320.8348 |  | COD | 5000 | 320.8348 |  |
|  | SS | 1000 | 64.1670 |  | SS | 1000 | 64.1670 |  |
|  | 氨氮 | 261 | 16.7476 |  | 氨氮 | 261 | 16.7476 |  |
|  | TP | 43.5 | 2.7913 |  | TP | 43.5 | 2.7913 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1.00E+06 | 6.42E+13 |  | 粪大肠菌群 | 1.00E+06 | 6.42E+13 |  |
| 初期雨水 | 水量 | 2725.7 |  | 水量 | 2725.7 |  |
|  | COD | 800 | 2.1806 |  | COD | 800 | 2.1806 |  |
|  | SS | 400 | 1.0903 |  | SS | 400 | 1.0903 |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0681 |  | 氨氮 | 25 | 0.0681 |  |
|  | TP | 4 | 0.0109 |  | TP | 4 | 0.0109 |  |
| 车辆冲洗废水 | 水量 | 1460 |  | 水量 | 1460 |  |
|  | COD | 450 | 0.6570 |  | COD | 450 | 0.6570 |  |
|  | SS | 300 | 0.2025 |  | SS | 300 | 0.2025 |  |
|  | 氨氮 | 35 | 0.1350 |  | 氨氮 | 35 | 0.1350 |  |
|  | TP | 4 | 0.0158 |  | TP | 4 | 0.0158 |  |
| 自建废水处理站 | 水量 | 70177.7 | 调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒 | 水量 | 70177.7 | 周边农田灌溉 |
|  | COD | 4621.3 | 324.3111 |  | COD | 97.0 | 6.8105 |  |
|  | SS | 939.3 | 65.9160 |  | SS | 8.5 | 0.5932 |  |
|  | 氨氮 | 242.5 | 17.0146 |  | 氨氮 | 27.5 | 1.9295 |  |
|  | TP | 40.3 | 2.8252 |  | TP | 5.2 | 0.3661 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 9.40E+05 | 6.60E+13 |  | 粪大肠菌群 | 9404 | 6.60E+08 |  |

3.7.2 废气污染源

本项目尾水暂存池采用稳定塘，稳定塘旧称氧化塘或生物塘，是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似。可以有效的避免因非灌溉期尾水长时间存储而导致恶臭气体产生，并且对尾水起到进一步进化的功能。

故项目废气主要为猪舍恶臭气体、粪便暂存池气体、污水处理站恶臭气体以及沼气发电站燃烧废气。

（1）猪舍恶臭气体

本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪日产日清。本次类比国内外相关猪场养殖项目及同类养猪场情况同时参考《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》、《中国猪粪尿NH3排放因子的估算》（刘东等）2008年运用RAINS模型计算出我国不同养殖模式下不同猪种的NH3排放源进行NH3产生源强核算，H2S排放源强参照文献中与氨气产生比例进行核算。本次评价养殖区保育猪、育肥猪NH3产生系数为0.56kg/百头·年，2.52kg/百头·年；养殖区成年保育猪、育肥猪H2S产生系数为0.057kg/百头·年，0.15kg/百头·年。

对于猪舍废气的治理方法主要是从减少臭气产生、防治恶臭扩散等多种方法并举。建设单位拟采取的臭气防治措施如下：优化饲料（采用饲料中添加EM菌、并采用低氮饲料喂猪）+定期喷洒除臭剂除臭+加强通风+加强绿化。经过以上处理措施，猪舍恶臭可以消除50%，该污染物源较多不易收集，项目共计9栋猪舍，以无组织形式排放。

表3.7-6 项目猪舍恶臭产生及收集情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放时间（h） | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理方式及效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 面源面积m2 | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪舍 | 氨气 | 8760 | 0.0085 | 0.075 | 优化饲料，喷洒除臭剂，加强通风，效率为50% | 0.0043 | 0.0374 | 4590 （86*54m） | 4 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.0009 | 0.008 |  | 0.0004 | 0.0038 |  |  |
| 育肥猪舍 | 氨气 | 8760 | 0.0619 | 0.542 |  | 0.0310 | 0.2712 | 27810（190*147m） | 4 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.0037 | 0.032 |  | 0.0018 | 0.0161 |  |  |

（2）粪便暂存池恶臭

项目设置2座粪便暂存池，用于暂存粪便、沼渣以及生化污泥，同时每天安排车辆外运，可保证项目粪便日产日清，粪便在池内储存时间较短。粪便在短时间暂存时由于厌氧环境可导致粪便发生短时间厌氧发酵，产生恶臭气体，类比同类同规模生猪养殖项目粪便暂存过程恶臭产生源强，同时结合厌氧发酵过程中恶臭气体产生量，本次评价中粪便暂存池恶臭产生系数为NH3的产生速率为1.5g/m2·d，H2S的产生速率为0.1g/m2·d，项目粪便暂存池面积分别为48m2和96m2。粪便暂存池采用负压抽风集中收集（收集率90%）,集气风量分别为1000 m3/h和2000 m3/h，收集的气体进入洗涤-生物滤池除臭装置对恶臭气体进行处理（NH3处理效率80%,H2S处理效率90%），处理后经15m高1#排气筒排放，未补集的废气以无组织形式排放。

表3.7-7 项目粪便暂存池恶臭产生及收集情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放时间（h） | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 收集方式及效率 | 收集量t/a | 未收集量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便暂存池1# | 氨气 | 8760 | 0.026 | 0.0030 | 负压抽风，收集效率90% | 0.0237 | 0.0026 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.002 | 0.0002 |  | 0.0016 | 0.0002 |
| 粪便暂存池2# | 氨气 | 8760 | 0.053 | 0.0060 | 负压抽风，收集效率90% | 0.0473 | 0.0053 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.004 | 0.0004 |  | 0.0032 | 0.0004 |

（3）污水处理站恶臭产生情况

本项目运营期废水经收集后，进入自建污水处理站进行处置，污水处理站采用“调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒”工艺，其中ABR为密闭式厌氧反应器，设置沼气收集装置，沼气通过除雾脱硫后进入储气罐。污水处理站运行过程中产生恶臭气体的工段主要为调节池、固液分离间、二级A/O池等。本次类比国内外相关猪场养殖项目及同类养猪场情况污水处理站氨气产生速率为0.01kg/h，硫化氢产生量为0.0015kg/h。本项目调节池、固液分离间、二级A/O采用密闭的形式负压抽风收集废气（收集率90%），集气风量为5000 m3/h，进入洗涤-生物滤池除臭装置对恶臭气体进行处理（NH3处理效率80%，H2S处理效率90%），处理后经15m高1#排气筒排放，未补集的废气以无组织形式排放。

表3.7-8 项目污水处理站恶臭产生及收集情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放时间（h） | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 收集方式及效率 | 收集量t/a | 未收集量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨气 | 8760 | 0.01 | 0.088 | 负压抽风，收集效率90% | 0.079 | 0.009 |
|  | 硫化氢 | 8760 | 0.0015 | 0.013 |  | 0.012 | 0.001 |

表3.7-9 恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.5 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.00041 | 臭蛋味 |

（4）沼气发电机废气

项目污水处理站ABR单元副产沼气，经脱硫等处理后，作为沼气发电机燃料沼气发电机燃烧废气通过排气口排放。

沼气发电机沼气燃烧过程产生的废气参照《环境统计手册》（四川科学技术出版社），污染物产生量和排放量按以下公式计算：

①烟气量的计算

式中：Vy——烟气量（Nm3/Nm3）；

V0——理论空气需要量（Nm3/Nm3）；

QL——燃料低位发热量（KJ/Nm3），本项目沼气低位发热量为20800KJ/Nm3；

a——过剩空气系数，取1.4；

经计算，本项目每燃烧1Nm3沼气产生烟气量为7.51m3；

②燃烧废气中污染物产生量

参照沼气发电机产污系数，沼气燃烧烟尘产生量较小，烟尘产生量约为0.8kg/万立方沼气。

根据物料平衡，SO2产生系数为0.02Skg/万立方沼气（S为含硫量，mg/m3），项目净化后的沼气H2S体积含量为0.01%，经折算H2S含量为162.9mg/m3，含硫量为153.3mg/m3，计算得出SO2产生量为3.066kg/万立方沼气。

沼气燃烧过程中产生少量的氮氧化物，产生量参照《2006 年全国氮氧化物排放统计技术要求》沼气燃烧中NOX产生系数为5.0kg/108KJ，经计算得出NOX产生量为10.4kg/万Nm3沼气。

项目沼气发电机利用污水处理站产生的沼气作为燃料进行发电供猪场使用；沼气发电机废气污染物根据沼气污染物产生系数计算，沼气发电机平均使用时间为3.5h/d，沼气发电机废气经2#15m排气筒排放，项目沼气发电机废气产生及排放情况见表3.7-10。

表3.7-10 沼气发电机废气产生及排放情况一览表

| 种类 | 排气量 万m3/a | 污染物名称 | 产生状况 | 排放状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生 速率 | 产生量 | 浓度 | 产生 速率 | 产生量 |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 沼气发电机废气 | 63.93 | 烟尘 | 10.65 | 0.0053 | 0.0068 | 10.65 | 0.0053 | 0.0068 |
|  |  | SO2 | 40.83 | 0.0204 | 0.0261 | 40.83 | 0.0204 | 0.0261 |
|  |  | NOx | 138.48 | 0.0693 | 0.0885 | 138.48 | 0.0693 | 0.0885 |

#### 3.7.2.4 废气污染源统计

根据上述分析，本次项目建成后有组织废气产排情况和各污染物排放标准汇总见表3.7-11，无组织废气产生及排放情况主要是猪舍、污水处理站等场所产生的恶臭等，其产生、排放汇总情况见表3.7-12。

表3.7-11 有组织废气产生及排放情况

| 车间 | 污染工序 | 废气量Nm3/h | 排放时间h | 产生状况 | 治理措施 | 去除率％ | 废气量Nm3/h | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物名称 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  |  | 污染物 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1#粪便暂存池 | 粪便暂存 | 1000 | 8760 | NH3 | 2.70 | 0.0027 | 0.0237 | 洗涤-生物滤池除臭装置 | 80% | 8000 | NH3 | 0.489 | 0.0034 | 0.0300 | / | 4.9 | 15 | 0.5 | 20 | 1#排气筒连续排放 |
|  |  |  | 8760 | H2S | 0.18 | 0.0002 | 0.0016 |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#粪便暂存池 | 粪便暂存 | 2000 | 8760 | NH3 | 2.70 | 0.0054 | 0.0473 |  | 80% |  | H2S | 0.027 | 0.0002 | 0.0017 | / | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8760 | H2S | 0.18 | 0.0004 | 0.0032 |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站 | 废水处理 | 5000 | 8760 | NH3 | 2.25 | 0.0090 | 0.079 |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8760 | H2S | 0.34 | 0.0014 | 0.012 |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气发电机 | 沼气燃烧 | 500 | 1277.5 | 烟尘 | 10.65 | 0.0053 | 0.0068 | / | / | 500 | 烟尘 | 10.65 | 0.0053 | 0.0068 | 20 | / | 15 | 0.2 | 80 | 2#排气筒连续排放 |
|  |  |  |  | SO2 | 40.83 | 0.0204 | 0.0261 |  | / |  | SO2 | 40.83 | 0.0204 | 0.0261 | 50 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 138.48 | 0.0693 | 0.0885 |  | / |  | NOx | 138.48 | 0.0693 | 0.0885 | 150 | / |  |  |  |  |

表3.7-12 无组织废气产生及排放情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放时间（h） | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 防治措施及处理效率 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 面源面积m2 | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪猪舍 | NH3 | 8760 | 0.0085 | 0.075 | 优化饲料，喷洒除臭剂，加强通风，效率为50% | 0.0043 | 0.0374 | 4590（86*54m） | 4 |
|  | H2S |  | 0.0009 | 0.008 |  | 0.0004 | 0.0038 |  |  |
| 育肥猪猪舍 | NH3 | 8760 | 0.0619 | 0.542 | 优化饲料，喷洒除臭剂，加强通风，效率为50% | 0.0310 | 0.2712 | 27930（190*147m） | 4 |
|  | H2S |  | 0.0037 | 0.032 |  | 0.0018 | 0.0161 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 8760 | 0.0010 | 0.009 | / | 0.0010 | 0.0088 | 3414 (59*59) | 3 |
|  | H2S |  | 0.0002 | 0.001 |  | 0.0002 | 0.0013 |  |  |
| 1#粪便暂存池 | NH3 | 8760 | 0.0003 | 0.0026 | / | 0.0003 | 0.0026 | 48 (6*8m) | 4 |
|  | H2S |  | 0.00002 | 0.0002 |  | 0.00002 | 0.0002 |  |  |
| 2#粪便暂存池 | NH3 | 8760 | 0.0006 | 0.0053 | / | 0.0006 | 0.0053 | 96 (8*12m) | 4 |
|  | H2S |  | 0.00004 | 0.0004 |  | 0.00004 | 0.0004 |  |  |

### 3.7.3 固体废弃物

本项目固体废物主要来自职工生活垃圾、猪粪、病死猪尸体、污水处理站生化污泥、沼渣、防疫过程中产生的少量医疗废物等。

- 固废产生量核算

- 猪粪便（S1-1）

根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》并类比同类项目，项目各类猪群粪便产生量见表3.7-13。

表3.7-13 猪粪便产生情况一览表

| 名称 | 数量 （头） | 猪粪产生量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位排放量 （kg/头·天） | 日排放量 （kg/d） | 年排放量 （t/a） |
| 保育猪 | 11337 | 0.54 | 7220.9 | 2635.6 |
| 育肥猪 | 20336 | 1.12 | 24105.8 | 8798.6 |
| 合计 | 31673 | / | 31326.6 | 11434.2 |

本项目产生的猪粪外售综合利用。

- 病死猪（S1-2）

根据项目猪成活率，年产生约4421头病死保育猪、1856头病死育肥猪，病死保育猪平均重量约为20kg，病死育肥猪约为100kg，经核算项目年产生病死猪约274t/a；

③医疗废物（S1-3）

类比同类项目防疫要求，本项目医疗废物产生量约2t/a；

- 废脱硫剂（S2-1）

本项目沼气在使用前需经脱硫，脱硫塔拟用脱硫剂1.5t，一般情况下，脱硫剂可以再生3次，每次再生后脱硫剂可以用3-4个月，为了保证脱硫效果，本评价建议建设单位应半年购买新的脱硫剂对脱硫塔内脱硫剂进行彻底更换，更换下来的废脱硫剂约3t/a。废脱硫剂由厂家回收利用。

⑤污水处理沼渣及污泥

a、ABR沼渣

养猪场的猪粪有10%进入ABR池的粪污干物质量为3.13t/d（1054.8t/a）。

粪便中干物质在ABR池厌氧反应阶段被降解50%，经固液分离后进入沼液约20%，转化为沼渣的干物质为总量的30%，新鲜沼渣含水率为65%。

沼渣日产量=（干物质日产量×30%）/（1-65%）

=(3.526t/d×30%)÷（1-65%）t/d =2.7t/d

根据上述计算，沼渣产量约2.7t/d（980.1t/a）。

b、生化池（A/O）污泥

A/O池运行过程中产生一定量的生化污泥，参照《集中式污染治理设施产污系数手册》（2010修订），污泥产生系数为1.45t/t化学需氧量去除量，经计算本项目污水处理站年产生污泥量约为69.9t/a。

项目污水处理站产生的沼渣、生化污泥共计1050t/a，与粪便一起经场内粪便暂存池暂存，定期外售综合利用。

⑥生活垃圾

全场职工25人，按每人每天0.5kg生活垃圾计算，全年全场生活垃圾产生量为4.6t/a。

（2）固体废物属性判定

本项目固体废物判定结果见表3.7-14。

表3.7-14 本项目副产生物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 猪粪便 | 猪养殖 | 固 | 猪粪便 | 11434.2 |  | √ | 《固体废物鉴别导则（试行）》 |
| 2 | 病死猪 | 猪养殖 | 固 | 病死猪 | 274 | √ |  |  |
| 3 | 医疗废物 | 猪防疫 | 固 | 疫苗、药品的包装及猪舍用针筒等 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | 固 | 废弃的沼气脱硫剂 | 3 | √ |  |  |
| 5 | 沼渣及生化污泥 | 废水处理 | 固 | 废水处理沼渣、生化污泥 | 1050 |  | √ |  |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固 | 废塑料、废纸等 | 4.6 | √ |  |  |

（3）固体废物产生情况汇总

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，本项目固体废弃物产生情况汇总详见表3.7-15。

表3.7-15 本项目固体废弃物产生情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死猪 | 一般固废 | 猪养殖 | 固 | 病死猪 | 《国家危险废物名录》（2016年） | - | - | - | 274 |
| 2 | 医疗废物 | 危险废物 | 猪防疫 | 固 | 疫苗、药品的包装及猪舍用针筒等 |  | T | HW01 | 900-001-01 | 2 |
| 3 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 沼气脱硫 | 固 | 废弃的沼气脱硫剂 |  | - | - | - | 3 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固 | 废塑料、废纸等 |  | - | - | - | 4.6 |
| 5 | 猪粪便 | 一般固废 | 固液分离 | 固 | 猪粪便 |  | - | - | - | 11434.2 |
| 6 | 沼渣及生化污泥 | 一般固废 | 污水处理 | 固 | 沼渣、污泥 |  | - | - | - | 1050 |

### 3.7.4 噪声污染源

本项目养猪场噪声主要来源于水泵、各类风机等设备运转产生的噪声及猪只偶尔的叫声，噪声源具体情况见表3.7-16。

表3.7-16 项目主要噪声源情况

| 序号 | 位置 | 生产设备名称 | 数量 | 源强(dB(A)) | 距厂界最短距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 猪舍 | 猪只叫声 | / | 80 | 49 | 31 | 355 | 92 |
| 2 |  | 风机 | 18 | 70 | 59 | 42 | 367 | 108 |
| 3 | 污水处理站 | 水泵 | 27 | 85 | 70 | 250 | 545 | 45 |
| 4 |  | 罗茨风机 | 2 | 95 | 78 | 246 | 550 | 50 |

### 3.7.5 非正常情况下污染物的产生与排放状况

在生产试运行、装置开车、停车和局部设备故障时，由于处于非正常生产状态，废气排放有较大变化，需采用应急治理措施。

本项目废水非正常排放主要为污水处理站处理设施不能达到有效的处理效率，或污水处理设备故障检修、停电过程中产生的非正常排放。项目废水从猪舍、生活区到污水处理站，均采用自留式收集方式，收集后的废水采用提升泵提升至污水处理设施进行处理，处理后废水进入项目设置的尾水暂存池（稳定塘）内；

废水收集进入集水池，集水池同时设置了管道连接至项目事故废水池，当发生停电、设备检修时，废水通过管道调节进入事故废水池；

如项目废水处理无法达到处理效率，废水进入尾水暂存池（稳定塘）内，通过水泵重新打入污水处理站处理，尾水暂存池（稳定塘）再灌溉前必须进行监测，保证灌溉水达标，项目完善废水事故池、尾水暂存池（稳定塘）监测，项目可确保无非正常工况废水排放。

（2）非正常工况下废气污染物排放

本项目选取废气处理装置发生故障时废气排放作为非正常情况下污染物排放，项目污水处理站、粪便暂存池废气收集后采用洗涤-生物滤池处理后排放，本次非正常工况以洗涤-生物滤池运行不正常，各废气污染物处理效率均下降至40%。非正常废气排放源强见表3.7-17。

表3.7-17 非正常排放情况表

| 污染源 | 主要污染物 | 排放量 （kg/h） | 烟气出口流量（m3/h） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | NH3 | 0.0103 | 7000 | 15m，25℃，D=0.5m |
|  | H2S | 0.0011 |  |  |

## 3.8风险识别、环境风险潜势初判

### 3.8.1风险识别

#### 3.8.1.1风险物质识别

根据建设项目初步工程分析，选择生产、运输、贮存中涉及的主要原辅材料、产品等，确定本项目运营期涉及的物质储存情况见表3.8-1。

表3.8-1 项目涉及物质储存情况一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 性状 | 储存区最大存储量t | 生产区最大存储量t | 临界量 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 消毒液 | 液 | 0.5 | / | / |
| 2 |  | 消毒粉 | 固 | 0.5 | / | / |
| 3 |  | 兽药 | 固 | 0.1 | / | / |
| 4 |  | 饲料 | 固 | 500 | / | / |
| 7 | 中间产物 | 甲烷 | 固 | 0.13 | / | 10 |
| 8 | 危险废物 | 医疗废物 | 固 | 0.33 | / | / |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B,对上表中物质进行风险物质识别可知，本项目运营期涉及重点关注的危险物质为沼气储气罐及沼气运输管道中的甲烷。

甲烷分子式是CH4，是一个碳原子与四个氢原子所结合的简单碳氢化合物。甲烷对空气的重量比是0.54，比空气约轻一半。甲烷溶解度很少，在20℃、0.1千帕时，100单位体积的水，只能溶解3个单位体积的甲烷。甲烷的特性见表3.8-2。

表3.8-2  甲烷的理化性质、危险特性

| 标识 | 中文名称：甲烷；英文名称：methane 分子式：CH4 | 危规号：21007；UN编号：1971 CAS No.：74-82-08 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无臭气体，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度（水=1）：0.42，相对蒸气密度（空气=1）：0.55，闪点：-188℃，引燃温度：538℃，爆炸极限：5.3%-15% |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。若有冻伤，就医治疗。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。 |

#### 3.8.1.2生产系统危险性识别

根据本项目工艺流程和平面布置功能区划，并结合项目物质危险性识别，确定本项目运营期潜在的风险源、风险源的危险性、转化为事故的触发因素以及影响环境的途径。具体见表3.8-3。

表3.8-3 项目生产系统危险性识别一览表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 事故的触发因素 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气储气罐、运输管道 | 沼气储气罐、沼气运输管道 | 沼气泄漏发生火灾爆炸事故，次生CO | 大气 |
| 2 | 污水处理站 | 污水池、管道、水泵等 | 设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因导致废水事故泄漏；污水处理装置发生故障导致尾水超标 | 地表水 地下水 |
| 3 | 废气处理装置 | 集气罩、风机、管道、洗涤-生物滤池除臭装置等 | 集气罩、风机、管道、洗涤-生物滤池除臭装置等破损、操作不当导致废气超标排放 | 大气 |
| 4 | 灌溉尾水 | 医疗废物储存桶 | 尾水灌溉农田部分流失，尾水通过田间小沟进入陈同河，污染地表水环境 | 地表水 |

### 3.8.2环境风险潜势初判

#### 3.8.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比Q：

Q=a1/Q1+q2/Q2……qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

根据3.9.1.1章节可知，本项目运营期涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质为甲烷和硫化氢，经计算本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.0027＜1，因此判定本项目环境风险潜势为I。

#### 3.8.2.2风险等级

根据（HJ169-2018）中表1可直接确定本项目风险评价等级为“简单分析”，具体依据见表3.8-4。

表3.8-4 评价工作等级确定

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

### 3.8.3事源项计算

#### 3.8.3.1 火灾、爆炸事故源强分析

本项目为生猪养殖项目，项目沼气储气罐及管道中沼气为可燃物质，若泄露遇到火源，不及时处理可能造成火灾事故。火灾一旦发生，除对处于池火中的人员和设备设施的安全构成严重威胁外，也会对周围的人员和设备造成损换损坏。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。

由于动火等不安全因素导致易燃易爆燃烧发生火灾、爆炸事故，影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响，本项目事故发生的地点主要为生产装置区，发生的时间为生产作业时间。根据国内同类事故类比调查，火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧、由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧；200m范围以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度会导致人员伤亡和巨大财产损失。

火灾通过辐射热的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能导致设备甚至人员伤亡等。火灾损失估算建立在辐射通量与损失等级的相应关系基础上，3.8-5为不同入射通量造成的伤害或损失情况。

表3.8-5  热辐射的不同入射通量所造成的损失一览表

| 序号 | 对设备的损害 | 对人的伤害 | 入射通量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作设备全部损坏 | 10s内1%人员死亡 | 37.5kW/m2 |
| 2 | 无火焰时、长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤（二度烧伤） | 25.0kW/m2 |
| 3 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 一度烧伤 | 12.5kW/m2 |
| 4 | 玻璃暴露30min后破裂 | 20s以上感觉痛痒，未必起泡 | 4.0kW/m2 |
| 5 | － | 长期辐射无不舒服感 | 1.6kW/m2 |

根据项目可燃物料的成分可知，其燃烧后分解产物主要为CO2和CO，因此火灾爆炸发生后空气质量影响主要集中在火灾事故现场周围，容易使人窒息。CO是无色，无臭，无味气体。在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

根据风险源识别，选取项目沼气储气罐泄露，发生火灾时，产生次生大气污染进行影响评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录F.3：由于火灾燃烧不充分，本评价选取有代表性的CO作为火灾伴生污染物进行风险评价。

燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

GCO=2330qCQ

式中GCO——CO的产生量，Kg/s;

C ——燃料中碳的质量百分比含量(%)，；

q ——化学不完全燃烧值(%),;

Q——参与燃烧的物质的量(t/s)

经计算，项目燃烧产生的CO污染物源项详见表3.8-6。

表3.8-6  火灾伴生/次生污染物源强表

| 预测因子 | 排放参数 |
| --- | --- |
|  | 源强(kg/s) | 排放高度 | 持续时间 |
| CO | 0.057 | 10 | 15min |

#### 3.9.4.2 灌溉尾水泄漏源强分析

主要风险源为灌溉尾水部分流失，根据相似工程研究，田间尾水流失占3-7%，本次风险按最不利7%流失率考虑，部分灌溉尾水通过田间周边河沟进入地表水体污染水环境，回灌水流失量4912t/a，COD 含量为476kg/a。灌溉尾水部分流失，直接排入地表水体，主要考虑COD 为主要污染物，排放量为476kg/a，泄露按照1d 考虑，即事故发生后，1d 内组织人员抢险封堵完毕,COD 泄露量为1.3kg。

3.9.4.3 废水事故排放源强分析

假定事故状态下，厂区雨水阀门开启，事故废水会通过雨水管网进入周边地表水体。因此本环评要求，厂区保持雨水排放口节流阀关闭，仅在保证无事故废水排放情况下，排放雨水时开启。本项目事故废水不会通过雨水排口进入周边水体，对周边水体影响较小。

#### 3.9.4.4 地下水影响事故排放源强分析

根据本项目污染物源强分析，项目废水中无重金属及持久性污染物，综合考虑地下水现状情况，项目污水处理站日常运行中废水可通过池底及池壁外渗对地下水产生一定的影响。预测状况分为正常状况及非正常状况。正常状况为废水在污水处理站内通过含有防渗层的池底、内壁外渗，进入地下水。非正常状况为废水在污水处理站内某部分区域防渗层发生破损，外渗污水量较正常状况下增加。

该状况下地下水环境影响预测的非正常状况影响分析，具体预测分析内容见本报告5.4章节。

## 3.9 项目污染物排放“三本账”

项目建成后，各种污染物产生、削减、排放“三本帐”情况见表3.9-1。

表3.9-1 项目污染物“三本帐”一览表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 综合利用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量m3/a | 70177.7 | 0 | 70177.7 |
|  | COD | 324.3111 | 317.5006 | 6.8105 |
|  | SS | 65.9160 | 65.3228 | 0.5932 |
|  | NH3-N | 17.0146 | 15.0851 | 1.9295 |
|  | TP | 2.8252 | 2.4591 | 0.3661 |
|  | 粪大肠菌群 | 6.60E+13 | 6.60E+13 | 6.60E+08 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 |
| 废气（有组织） | NH3 | 0.1498 | 0.1198 | 0.0300 |
|  | H2S | 0.0166 | 0.0149 | 0.0017 |
|  | 烟尘 | 0.0068 | 0 | 0.0068 |
|  | SO2 | 0.0261 | 0 | 0.0261 |
|  | NOX | 0.0885 | 0 | 0.0885 |
| 废气（无组织） | NH3 | 0.6339 | 0.3086 | 0.3253 |
|  | H2S | 0.0417 | 0.0200 | 0.0218 |
| 固废 | 生活垃圾 | 4.6 | 4.6 | 0 |
|  | 一般工业废物 | 12761.2 | 12761.2 | 0 |
|  | 危险废物 | 2 | 2 | 0 |

# 4 环境质量现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

涟水县地处苏北平原，位于北纬34°45′-34°05′，东经119°-119°35′之间，辖19个乡镇，面积1676平方公里,人口107.2万。东与阜宁、滨海、响水为邻，西与淮阴区、沭阳县接壤，南与淮安区隔河相望、北与灌河相邻。水陆交通便捷，淮连高速、同山高速和京沪公路汇合境内，五条省级公路通达全境。

本项目位于涟水县高沟镇朱后圩村，项目地理位置图见图4.1-1。

### 4.1.2 自然资源

涟水县光照充足，春秋温和，生态环境良好，境内林木森森，遮天蔽日，古黄河沿岸经济林，生态林绵延百里，被专家誉为“天然氧吧”。涟水城中有湖，湖中有岛，每到春季，数万只国家二级保护动物黄嘴白鹭成群飞至涟水觅食栖息。农业资源丰富，是全国生态农业示范县、全国绿化先进县、全国科技先进县。

### 4.1.3 水文特征

1、水系

涟水县境内河流，除县境南界废黄河自成系统，独自流入黄海外，其余皆属灌河水系。在入灌水系中可分为六唐河、盐河和一帆河3支水系。

由于涟水县为黄泛冲击平原，地势为西南高东北低，高程由15.4米降至2.7米，因此境内主要河道流向均为自西南向东北。据调查，尽管下游入海通道灌河受海洋涨落潮的影响，涨潮时会抬高涟水县境北部部分入灌河河道的水位，但县境内高程落差较大不会改变河道由南向北的流向。

①废黄河

废黄河自西向东经淮安市城区、涟水、淮安区、阜宁、响水，最终流入黄海，全长181公里，在涟水从保滩镇入境，环绕南部和东部边界，经涟城镇、城东林场、徐集、石湖、黄营、石湖镇出境，继续向东北，在涟水境内78公里。年平均流量85.6m3/s，年径流量27亿立方米。洪水季节分泄洪泽湖水，最大流量500m3/s，为常年积水河道，目前为淮安市区、涟水县、淮安区、响水县等的饮用水源，是当地地表水重点保护目标。

②盐河

盐河是自南向北通贯涟水的三大河流水系之一，开凿于唐朝（公元688年），因系漕盐运道而得名，历史上在泄洪、漕运上发挥过重要作用，现盐河发展为排涝、灌溉、航运、发电综合利用的河道。

盐河起源于大运河淮阴船闸上游，河流流向自西向东，全长140公里，流域面积359.3平方公里，年平均流量42.2m3/s，年径流量13.2亿立方米，平均水深2.0-2.5米。盐河涟水段全长64公里，水域面积30平方公里，河宽30-130米，河深4-11米。现河道为4级航道，可通行500吨级船舶，盐河是涟水县内调用洪泽湖水农灌的主要河道，提水灌溉面积75万亩，也为涟中地区40万亩土地的主要排水出路，按《江苏省地表水水域功能类别划分》该河为Ⅲ类水体。

盐河在朱码镇建有水利枢纽工程，距建设项目东侧2公里，其上游一段是涟水兼有利用洪泽湖水源灌溉、发电的河道，水面宽70米左右，水深一般在3.5米；朱码镇以下河道弯曲较多，河床稍窄，间有浅段，自柴市村起经集中区地西侧至黄湾的2500米河段即河道较浅，有时有碍航行。

③一帆河

涟水县境三大水系的另一主要河流一帆河，该河是涟水、灌南两县盐河以东地区的主要排水干河，一帆河自古盐河、西官河汇合处起，流经东胡集、南禄、方渡3乡，至嵇桥处境入灌南县，至响水口西入灌河，其支流有古盐河、西官河、灌河、新涟河、渠西河，是涟东地区主要排水河道。

一帆河历史久远，1976年疏浚，河道底宽35～90米，流域面积913.9平方公里，境内累计受水面积438平方公里。境内长度14.5公里，主要支河有西官河、古盐河与港河等。

一帆河在响水县境内响南乡响西村建有挡潮闸，闸距灌河1000米，闸下引河底宽70米，闸为10孔，设计流量316.8立方米每秒。按《江苏省地表水水域功能类别划分》，该河为Ⅲ类水体，现主要有排涝、挡潮、蓄灌和通航功能。

④涟中总干渠

涟中总干渠起建1958年，南北走向，是涟中地区农灌的主要水利设施，属盐河支流，涟中总干渠始于朱码镇张码村，迄于五港镇东村，全长32.7公里，河道底宽30米，提水能力45.33立方米每秒，有效灌溉面积18.38万亩，是涟水县农业灌溉和排涝干渠，经灌南县东部，在响水县城东汇入灌河。

⑤唐响河

唐响河为1954年开挖的新河道。南起唐集大桥，北经方渡齐庄，至盆窑入灌南境，过大相圩入响水境，于响水中学西入灌河。全长34.07公里，涟水境内长12公里。唐响河南接唐松河、唐旗河、卢河、伏堆河之水，构成唐响河水系，造福于南集、黄营、唐集、南禄等湖荡地区。

⑥伏堆河

伏堆河位于涟水县南侧，南起于南集镇，北侧与唐集镇汇入唐响河，经涟水县南集镇、黄营乡、唐集镇，全长约28km，主要功能为排涝。

项目所在区域相关水系图见图4.1-2。

2、水资源

涟水县内水资源除来自大气降水外，水资源主要有地表水、地下水和洪泽湖供水。全县河流、汪塘、沟渠等水域面积共38万多亩，调蓄能力约2亿多立方米。年降水总量16.52亿立方米，但时空分布不均，60%集中在6-9月份。过境水量大而集中，一般每年过境水约20亿立方米，60%以上是盐河来水。盐河朱码闸节制年最大过境水量达15.8亿立方米，由于调蓄能力低，可利用量较少。2004年统计，全县用水量5.26亿立方。

3、地下水

涟水县境内地下水储量丰富，据测算：浅层地下水地表年补给量约4.5亿立方米，中层地下水每年可开采量约0.5亿立方米，深层地下水每年可开采量约0.3亿立方米。盐河以东浅层地下水矿化度较高，盐河以西为淡水，可直接灌溉和饮用。梁岔、涟城一带中、深地下水含水层为一古河道，水质好，储量丰富。

### 4.1.4 气象特征

涟水县属于北温带季风气候，东干冷夏温热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风，年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14.1℃，年平均降水量966.1毫米，年降水日为101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.7m/s。涟水县四季风玫瑰图和全年风玫瑰见图4.1-1。

根据气象台的观测资料，主要气象参数归纳如下：

表4-1-1 涟水县主要气象参数表

| 常年平均气温 | 14.1℃ |
| --- | --- |
| 极端最高气温 | 37℃ |
| 极端最低气温 | -9.1℃ |
| 年平均相对湿度 | 77% |
| 年平均气压 | 102.1kPa |
| 年平均降雨量 | 966.1mm |
| 年平均蒸发量 | 1414.4mm |

### 4.1.5 地形地貌

涟水县处于我国东部新华夏系第二沉降带与秦岭昆仑纬向构造带和淮阴山字型外带相复交合地部位、扬子准地台的苏北凹陷区。基底纬前震旦系泰山群变质岩类，上复有第三系、第四系松散堆积层。第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中砂为主，局部间夹薄层粘土，上部为下草弯组，主要岩性为粘土、亚粘土，夹中细砂薄层。第四系至下而上分为三层，第一层为洪水期，第二层属冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层，地震烈度为7度。

涟水县位于徐淮平原的东南部，以废黄河决口扇堆积地形为主，陆地占95%。县内总的地势是西南高、东北低，坡隆1/1000左右，最高点位于西南部废黄河滩地，高程15.4米，最低点位于东北部唐集附近，高程2.7米。平均海拔高度介于9-5米之间。

地貌类型分为盐河高地（滩）、平原坡地和湖荡洼地三类。盐河高地包括废黄河高地、六塘河高地和张河高地，面积为30.5万亩，海拔在9米以上，坡度较大；平原坡地包括全县大部分地区，面积143.8万亩，海拔在6-8米；湖荡洼地以佃湖荡洼地和公兴河下游洼地及古硕项湖洼地为主，面积66.7万亩，海拔在6米以下，部分不足3米。

### 4.1.6 土壤概况

根据淮安市第二次土壤普查报告，涟水县共有土壤面积167.65万亩，全部为潮土类，分为黄潮土、盐碱性潮土2各亚类。全县一级土壤301亩，仅占土壤面积的0.15%，二级土壤17.8万亩，占土壤面积的10.6%，三级土壤为55.3万亩，占土壤面积的33%，四级土壤74.8万亩，占土壤面积的44.6%，五级土壤19.6万亩，占土壤面积的11.7%全县一、二级质量较好的土壤面积少，质量较差的四五级土壤面积占一半以上。

### 4.1.7 生态环境

涟水县境内垦殖历史悠久，原生自然植被已基本不存在，代之以人工植被和次生植被。主要树种以与温暖带气候相适应的落叶阔叶林为主，林木树种有51科137种，其中常见树种有赤松林、柳、刺槐、中国槐、榆树、加拿大白杨、毛白杨、泡桐、梧桐、柏等落。栽培的果树品种有20多种，有苹果、梨、杏、桃、葡萄、李、柿、石榴、板栗、无花果等。近年来，林木发展主要以意杨树为主，总株竖达600万株，成片林10万亩，活木蓄积量达300万立方米。全县农田林网110万亩，农田林网化率90%以上，宜林荒地全部绿化，全县林木覆盖率达20%。

由于涟水县独特的气候及水土条件，发展农业得天独厚，使其一直是江苏省的生态农业县，是全国粮食生产、平原绿化百强县，全国商品粮生产基地县，全国商品猪生产基地县。主要农作物有水稻、三麦、玉米、山芋、棉花、大豆、玉米等。区内主要经济作物有洋葱、浅水藕、马铃薯、大蒜、朝天椒、大豆、花生、油菜等。动物资源主要有鸟类16目33科115种，其中国家一级保护动物1种（丹顶鹤），二级保护动物10种，省级保护动物17种，属中日候鸟保护协定的鸟类有62种。主要哺乳类野生动物有獾、草狐、野兔、黄鼬、松鼠、蝙蝠、刺猬等；主要鸟类有布谷鸟、雁、云雀、喜鹊、麻雀、鹌鹑等近百种；淡水鱼有16科93种，常见的有草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅等；另外还有爬行类、两栖类、软体类、节枝类等类别野生动物。

次生自然植被主要为灌木和草本植物，在农田隙地和抛荒地有花碱土植被群落零星分布，组成种类简单，主要有西伯利亚蓼、海乳草和白茅常等。野生植物主要有菌、藻、地衣类，蕨类和被子植物类。菌、藻、地衣类包括念珠藻、白蘑、木耳等十余种；蕨类主要包括笔管草、海金沙、肾蕨、满江红等十余种；被子植物类品种繁多，大约有四、五百种。

1993年12月，位于涟水县县城中的涟漪湖被列为省级自然保护区，涟漪湖湖中有岛，每到春季，数万只国家二级保护动物黄嘴白鹭成群结队飞至涟水觅食栖息。

建设项目评价范围内没有自然保护区与风景名胜区分布。

4.2环境质量现状调查

4.2.1 环境空气质量现状监测与评价

项目选址位于涟水县高沟镇朱后圩村，根据调查，涟水县设有1座环境空气质量监测站，位于项目东南23.8km出，项目周边地形均为平原，且气候条件相近，本次评价采用涟水县环境监测站2017年连续1年的公报监测数据（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）作为达标区判定依据；另根据项目特点，NH3、H2S、臭气浓度无例行监测数据，本次在项目所在地及下风向设置监测点，进行补充监测。

（1）涟水县环境空气监测站数据及达标区判定

表4.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准值 μg/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 60 | 30.00 | 不达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 35 | 150 | 23.33 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 14.5 | 40 | 36.25 |  |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 26 | 80 | 32.50 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 69 | 70 | 98.57 |  |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 145.65 | 150 | 97.10 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 91.43 |  |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 76.7 | 75 | 102.27 |  |
| CO | 年平均质量浓度 | 948 | - | - |  |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 1724.6 | 4000 | 43.12 |  |
| O3 | 年平均质量浓度 | 93 | - | - |  |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 149 | 160 | 93.13 |  |

表4.2-2 区域空气质量现状评价表

| 测点名称 | 污染物 | 评价指标 | 浓度范围（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 百分位日平均或8h平均质量浓度现状浓度（μg/m3） | 最大浓度浓度占标率/% | 超标频率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涟水县监测站 | SO2 | 日均值 | 5～77 | 150 | 35 | 51.3 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 2～61 | 80 | 26 | 76.3 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 |  | 4～172 | 75 | 76.7 | 229.3 | 6.34 | 超标 |
|  | PM10 |  | 4～369 | 150 | 145.65 | 246.0 | 4.60 | 达标 |
|  | CO |  | 246～3902 | 4000 | 1724.6 | 97.6 | 0 | 达标 |
|  | O3 |  | 23～220 | 160 | 149 | 137.5 | 5.98 | 达标 |

根据表4.3-1、表4.3-2，本项目所在涟水县PM2.5百分位日平均浓度超标，故项目所在涟水县为不达标区。

（2）补充监测

大气环境监测根据评价区域的地形及气象特征，兼顾均匀布点原则，结合各环境功能区和敏感点的分布情况，大气监测点布设详见表4.2-3和图2.5-1。

表4.2-3 大气监测点位置

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 监测项目 | 大气环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | / | NH3、H2S、臭气浓度 | 环境空气质量标准二类区 |
| G2 | 前进镇 | SE，1000m |  |  |

（2）补充监测因子

根据建设项目排污情况及评价区域大气污染现状，选择NH3、H2S、臭气浓度作为监测因子，同步观测气压、气温、相对湿度、风向、风速等气象参数。

（3）监测时间及频率

监测时间：NH3、H2S、臭气浓度连续监测7天，监测时间为2018年12月08日至12月14日。

NH3、H2S、臭气浓度进行小时监测，每天监测四次，连续监测7天。

（4）监测方法

按照国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行，具体详见表4.2-4。

表4.2-4 环境空气现状监测检测依据及方法

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003）3.1.11.2 |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 |

（5）评价标准与方法

评价区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3常规因子执行该标准；NH3、H2S参考《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表2.2-3。

（6）补充监测结果及评价

各测点污染因子监测结果及评价标准指数见表4.2-5，监测气象参数见表4.2-6。

表4.2-5 补充监测各监测点大气环境现状监测及评价结果臭气浓度无量纲

| 监测因子 | 测点编号 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率(%) | 超标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 项目所在地 | 10 | 1-2 | 20% | 0 | 达标 |
|  | 前进镇 | 10 | 1-2 | 20% | 0 | 达标 |
| 氨 | 项目所在地 | 200 | 80-140 | 70% | 0 | 达标 |
|  | 前进镇 | 200 | 30-90 | 45% | 0 | 达标 |
| 臭气浓度 | 项目所在地 | / | ND | 0 | 0 | 达标 |
|  | 前进镇 | / | ND | 0 | 0 | 达标 |

表4.2-6 气象参数表

| 采样日期 | 采样时间 | 天气 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.08 | 02:00~03:00 | 晴 | 2.4 | 102.8 | 81 | 1.9~2.6 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 晴 | 4.3 | 102.5 | 74 | 1.7~2.3 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 晴 | 8.1 | 102.4 | 63 | 1.6~2.2 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 晴 | 5.1 | 102.7 | 77 | 1.8~2.5 | 东北 |
| 2018.12.09 | 02:00~03:00 | 晴 | 2.7 | 102.7 | 84 | 1.8~2.2 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 晴 | 5.2 | 102.6 | 79 | 1.6~2.0 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 晴 | 8.4 | 102.4 | 67 | 1.4~1.7 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 晴 | 5.1 | 102.6 | 71 | 1.9~2.1 | 东北 |
| 2018.12.10 | 02:00~03:00 | 阴 | 2.1 | 102.7 | 76 | 1.9~2.4 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 阴 | 4.7 | 102.5 | 71 | 1.6~2.2 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 阴 | 7.5 | 102.4 | 64 | 1.5~1.9 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 阴 | 4.3 | 102.6 | 78 | 1.8~2.1 | 东北 |
| 2018.12.11 | 02:00~03:00 | 阴 | 2.2 | 102.8 | 85 | 2.4~2.9 | 北 |
|  | 08:00~09:00 | 阴 | 5.8 | 102.6 | 76 | 2.5~3.1 | 北 |
|  | 14:00~15:00 | 阴 | 8.9 | 102.3 | 65 | 3.1~3.4 | 北 |
|  | 20:00~21:00 | 阴 | 6.2 | 102.6 | 78 | 2.1~3.2 | 北 |
| 2018.12.12 | 02:00~03:00 | 晴 | 2.3 | 102.9 | 86 | 2.1~2.7 | 西北 |
|  | 08:00~09:00 | 晴 | 4.7 | 102.6 | 79 | 1.9~2.4 | 西北 |
|  | 14:00~15:00 | 晴 | 8.5 | 102.5 | 67 | 1.6~2.2 | 西北 |
|  | 20:00~21:00 | 晴 | 5.3 | 102.8 | 81 | 2.0~2.5 | 西北 |
| 2018.12.13 | 02:00~03:00 | 晴 | 2.1 | 102.7 | 82 | 2.3~3.1 | 东 |
|  | 08:00~09:00 | 晴 | 3.9 | 102.6 | 71 | 1.9~2.5 | 东 |
|  | 14:00~15:00 | 晴 | 7.6 | 102.3 | 59 | 1.4~2.1 | 东 |
|  | 20:00~21:00 | 晴 | 5.4 | 102.5 | 68 | 1.9~2.6 | 东 |
| 2018.12.14 | 02:00~03:00 | 晴 | 2.6 | 102.7 | 84 | 1.7~2.1 | 东 |
|  | 08:00~09:00 | 晴 | 4.5 | 102.5 | 76 | 1.9~2.4 | 东 |
|  | 14:00~15:00 | 晴 | 9.1 | 102.3 | 64 | 1.6~2.2 | 东 |
|  | 20:00~21:00 | 晴 | 5.4 | 102.6 | 78 | 1.7~2.0 | 东 |
| 备注 | / |

由表4.2-5可知，项目所在地、前进镇NH3、H2S均小于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，区域大气环境质量状况良好。

4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

项目废水经预处理后全部用于周边农田灌溉，本次对周边较近的主要地表水体五斗渠、陈同河水质进行监测。

（1）监测点位

布设四个监测断面，分别是：五斗渠上游、下游，陈同河上游、下游，断面设置详见表4.2-7，监测点位图见图4.1-2。

表4.2-7 地表水监测点位表

| 序号 | 河流 | 断面位置 | 断面性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 五斗渠 | 五斗渠上游 | 对照断面 |
| W2 |  | 五斗渠下游 | 对照断面 |
| W3 | 陈同河 | 陈同河上游 | 对照断面 |
| W4 |  | 陈同河下游 | 对照断面 |

（2）监测项目、监测时间和分析方法

监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

监测时间：2018年12月8日至12月10日，连续监测3天，每天监测1次。

分析方法：地表水环境质量现状监测按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》进行，详见表4.2-8。

表4.2-8 地表水现状监测依据及方法

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB 6920-1986 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)》HJ/T 347－2007 |

（3）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中: Sij: 第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij: 第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj: 第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj: 为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj: 为j点的pH值；

pHsu: 为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd: 为地表水水质标准中规定的pH值下限；

（4）监测结果及评价

地表水监测结果及评价方法结果见表4.2-9。

表4.2-9 地表水监测及评价结果

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五斗渠上游（W1） | 最小值 | 6.82 | 12 | 16 | 0.238 | 0.06 | 1500 |
|  | 最大值 | 6.93 | 14 | 20 | 0.354 | 0.08 | 2300 |
|  | 平均值 | 6.88 | 12.667 | 18 | 0.297 | 0.073 | 1950 |
|  | 最大污染指数 | 0.117 | 0.422 | 0.300 | 0.198 | 0.244 | 0.098 |
|  | 超标率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五斗渠下游（W2） | 最小值 | 6.75 | 15 | 14 | 0.175 | 0.11 | 5400 |
|  | 最大值 | 6.9 | 17 | 24 | 0.29 | 0.12 | 9200 |
|  | 平均值 | 6.83 | 16 | 20 | 0.235 | 0.117 | 6667 |
|  | 最大污染指数 | 0.167 | 0.533 | 0.333 | 0.157 | 0.389 | 0.333 |
|  | 超标率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈同河上游（W3） | 最小值 | 6.77 | 10 | 19 | 0.652 | 0.15 | 1700 |
|  | 最大值 | 6.83 | 14 | 20 | 0.837 | 0.16 | 2200 |
|  | 平均值 | 6.80 | 12.667 | 19.667 | 0.742 | 0.157 | 2033 |
|  | 最大污染指数 | 0.197 | 0.422 | 0.328 | 0.495 | 0.522 | 0.102 |
|  | 超标率％ | 0 | 100 | 0 | 100 | 17 | 0 |
| 陈同河下游（W4） | 最小值 | 6.77 | 16 | 17 | 0.552 | 0.18 | 3500 |
|  | 最大值 | 6.89 | 18 | 21 | 0.762 | 0.18 | 5400 |
|  | 平均值 | 6.82 | 16.667 | 19.667 | 0.643 | 0.180 | 4133 |
|  | 最大污染指数 | 0.180 | 0.556 | 0.328 | 0.429 | 0.600 | 0.207 |
|  | 超标率％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表4.3-7可知，五斗渠、陈同河各项目指标均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

### 4.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位：取3个地下水监测点位，分别为项目所在地，项目所在地上游，项目所在地下游，各设置一个监测点位。具体点位见图2.5-1。

（2）监测因子、监测时间及分析方法

监测因子：pH、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、钙、钾、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯离子、硫酸根、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、水位。

监测时间：于2017年7月19日，监测一次。

分析方法：按《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行，详见表4.2-10。

表4.2-10 地表水现状监测依据及方法

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | K+、Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | / |
|  | Ca2+、Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | / |
|  | CO32-、HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） | / |
|  | Cl-、SO42-、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 硝酸盐0.016 mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | / |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | / |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 3.0×10-4 mg/L |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 4.0×10-3mg/L |
|  | 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 砷0.3μg/L，汞0.04μg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 4.0×10-3mg/L |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | / |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年）3.4.16.5 | / |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年）3.4.7.4 | / |
|  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | / |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | / |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年）5.2.5.1 | 20MPN/L |
|  | 细菌总数 | 水中细菌总数的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年）5.2.4 | / |

（3）监测结果

地下水监测结果情况详见表4.2-11。

表4.2-11 地下水监测结果统计单位：mg/L

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 朱后圩村委会 | 项目所在地 | 戚沟 |
| 2018.12.09 | K+ | mg/L | 183 | 254 | 192 |
|  | Na+ | mg/L | 48 | 57 | 114 |
|  | Ca2+ | mg/L | 80.2 | 98.7 | 92.9 |
|  | Mg2+ | mg/L | 34.8 | 55.0 | 43.2 |
|  | CO32- | mol/L | 0 | 0 | 0 |
|  | HCO3- | mol/L | 6.54 | 6.85 | 6.72 |
|  | Cl- | mg/L | 96.5 | 168 | 216 |
|  | SO42- | mg/L | 65.8 | 244 | 21.0 |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6.94 | 7.12 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.070 | 0.184 | 0.088 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | ND | 0.749 | 0.724 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.007 | 0.013 | 0.006 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND |
|  | 砷 | μg/L | 0.5 | ND | ND |
|  | 汞 | μg/L | 0.16 | ND | 0.14 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.007 | 0.006 |
|  | 总硬度 | mg/L | 396.6 | 442.0 | 426.2 |
|  | 铅 | mg/L | 4×10-3 | 3×10-3 | 5×10-3 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.878 | 0.717 | 0.662 |
|  | 镉 | mg/L | 3.0×10-4 | 5.0×10-4 | 5.0×10-4 |
|  | 铁 | mg/L | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
|  | 锰 | mg/L | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 831 | 902 | 911 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.81 | 1.42 | 0.97 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 65.8 | 244 | 21.0 |
|  | 氯化物 | mg/L | 96.5 | 168 | 216 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | ND | ND | ND |
|  | 细菌总数 | 个/mL | 30 | 35 | 32 |
|  | 水位 | m | 8 | 18 | 7 |

监测结果表明，各监测点位各指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。说明目前区域地下水环境质量现状总体较好。

4.2.4 土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点设置：在项目所在地设1个土壤监测点，具体点位布置详见图2.4-1。

（2）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

（3）监测时间： 2018年12月8日一次性取样监测。

（4）监测及分析方法

根据国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行，详见表4.2-12。

表4.2-12 土壤检测依据及检出限

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 汞 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定第 1 部分：土壤中总汞的测定原子荧光法》GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
|  | 砷 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定第 2 部分：土壤中总砷的测定原子荧光法》GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
|  | 铅 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | 0.1 mg/kg |
|  | 镉 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
|  | 铜 | 《土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 | 1 mg/kg |
|  | 镍 | 《土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | 5 mg/kg |
|  | 六价铬# | 《二苯碳酰二肼分光光度法测定土壤、底泥、固体废弃物中的六价铬》 USEPA 3060A:1996 USEPA 7196A:1992 | 2.0 mg/kg |
|  | 挥发性有机物 # | 四氯化碳 | 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 0.0013mg/kg |
|  |  | 氯仿 |  | 0.0011mg/kg |
|  |  | 氯甲烷 |  | 0.0010mg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 0.0013mg/kg |
|  |  | 反-1,2-氯乙炼 |  | 0.0014mg/kg |
|  |  | 二氯甲烷 |  | 0.0015mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 0.0010mg/kg |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 0.0012 mg/kg |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 四氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |
|  |  | 1,1,1 三氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 三氯乙烯 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.0012 mg/kg |
|  |  | 氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |
|  |  | 苯 |  | 0.0019mg/kg |
|  |  | 氯苯 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | 0.0015 mg/kg |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |
|  |  | 乙苯 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 苯乙烯 |  | 0.0011mg/kg |
|  |  | 甲苯 |  | 0.0013mg/kg |
|  |  | 对/间二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |
|  | 半挥发性有机物 # | 硝基苯 | 《索氏提取法气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物》 USEPA 3540C:1996 USEPA 8270E:2017 | 0.01 mg/kg |
|  |  | 苯胺 |  | 0.5 mg/kg |
|  |  | 2-氯苯酚 |  | 0.1 mg/kg |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 屈 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 二苯并［a,h］蒽 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 0.01 mg/kg |
|  |  | 萘 |  | 0.01 mg/kg |

（5）监测结果评价

监测数据统计结果见表4.2-13。

表4.2-13 评价区土壤重金属监测及评价单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 监测数据 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 监测数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |  |  | 第二类用地 |  |
| 1 | 砷 | 60 | 10.6 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND |
| 2 | 镉 | 65 | 0.177 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | ND |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | ND | 26 | 苯 | 4 | ND |
| 4 | 铜 | 18000 | 22.6 | 27 | 氯苯 | 270 | ND |
| 5 | 铅 | 800 | 23.6 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | ND |
| 6 | 汞 | 38 | 0.121 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | ND |
| 7 | 镍 | 900 | 32.3 | 30 | 乙苯 | 28 | ND |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | ND | 31 | 苯乙烯 | 1290 | ND |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | ND | 32 | 甲苯 | 1200 | ND |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | ND | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 34 | 邻二甲苯 | 640 | ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 35 | 硝基苯 | 76 | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 36 | 苯胺 | 260 | ND |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 37 | 2-氯酚 | 2256 | ND |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | ND |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 0.00274 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 42 | 䓛 | 1293 | ND |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | ND | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 45 | 萘 | 70 | ND |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | ND |  |  |  |  |

由表4.2-13可知，各监测指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的第二类用地土壤风险筛选值标准，由此可见，本项目地土壤环境质量良好。

4.2.5 噪声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位：厂界设置4个。

（2）监测项目：等效A声级。

（3）监测频次：2018年12月8日-12月9日连续两天，每天昼、夜各一次。

（4）监测方法：按《声环境质量标准》中环境噪声监测要求及其有关规范进行监测。

表4.2-14 厂界噪声监测结果单位：dB（A）

| 检测时间 | 检测点位 | 检测值LAeq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 检测值LAeq | 夜间 | 检测值LAeq |
| 2018.12.08 | 厂界北 | 15:23-16:19 | 55.5 | 22:03-22:59 | 43.9 |
|  | 厂界东 |  | 54.9 |  | 42.5 |
|  | 厂界南 |  | 53.0 |  | 42.8 |
|  | 厂界西 |  | 53.1 |  | 42.7 |
| 2018.12.09 | 厂界北 | 15:28-16:25 | 52.5 | 22:01-23:01 | 42.9 |
|  | 厂界东 |  | 54.1 |  | 43.3 |
|  | 厂界南 |  | 54.7 |  | 43.8 |
|  | 厂界西 |  | 52.3 |  | 44.4 |

由监测结果可知，项目所在地噪声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，满足环境功能要求。

5 环境影响预测

5.1 大气环境影响预测

### 5.1.1 区域污染气象特征分析

本次评价收集了涟水县气象台近二十年的气象观测资料，对建设项目厂址所在地的污染气象特征进行分析。

1、气候特征

涟水县属温带季风气候，东干冷夏湿热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14.1℃，年平均降水量966.1毫米，年平均降水天数101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.7米/秒。

2、地面风向风速特征

a、风向频率、风速和风向污染系数

根据涟水县气象资料统计得出厂址地区各季及年的各风向频率和平均风速。

根据下式计算各风向污染系数、相对污染系数：

Pi = fi / Ui     Si =（Pi /∑Pi）× 100%

式中：Pi — i方向的污染系数；

fi  — i方向的风频，%；

Ui — i 方向的平均风速，m/s；

Si — i 方向的相对污染系数。

计算得各风向污染系数见表5.1-1。

表5.1-1 各风向污染系数值

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
| Si | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 8.9 | 11.4 | 7.2 | 7.8 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 5.1 |

b、风速廓线

近地层大气各种层结稳定度的风速廓线可用幂指数表示，其表达式为：

UZ=U10〔Z/Z10〕P

式中：UZ —高度Z处的风速（米/秒）；

U10—地面10米处的风速（米/秒）；

P —指数，为地面粗糙度与大气稳定度的函数；

Z— 排气筒几何高度（米）；

Z10—风速U10处的层结高度（米）。

表5.1-2 各风向下平均风速统计结果一览表    单位：m/s

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
| NNE | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.5 |
| NE | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| ENE | 2.8 | 4 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 2.6 | 4.5 | 2.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3.5 | 3 |
| E | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| ESE | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3 |
| SE | 4.6 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| SSE | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3 | 2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 |
| S | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
| SSW | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 |
| SW | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 3.4 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.5 |
| WSW | 4 | 2 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | 2 | 2.7 |
| W | 4 | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| WNW | 3.3 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 4.7 | 3.8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.8 | 3.8 | 2 | 3.4 |
| NW | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4.7 | 3.3 | 3 | 1 | 4.2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 2.7 |
| NNW | 4 | 3 | 3.7 | 3.1 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |

表5.1-3 各风向频率年月分布     单位：％

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 9.3 |
| NNE | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 6.3 | 3.0 |
| NE | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 6.0 | 7.3 |
| ENE | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.3 |
| E | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8.5 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 6.3 |
| ESE | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 6.0 | 4.3 |
| SE | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5.0 | 7.7 | 5.7 | 4.3 | 2.3 |
| SSE | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4.5 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 2.3 |
| S | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 5.3 | 4.3 |
| SSW | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 |
| SW | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
| WSW | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.0 | 2.0 | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| W | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 4.3 |
| WNW | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3.0 | 4.7 | 2.3 | 4.0 |
| NW | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 8.3 |
| NNW | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5.0 | 4.3 | 1.7 | 6.0 | 8.0 |
| C | 25 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 20 | 8 | 13 | 26 | 21 | 24 | 18.0 | 16.3 | 13.3 | 20.0 | 22.3 |

5.1.3 预测模式

根据现状评价结果，项目所在地区域为环境空气质量不达标区域。根据本项目的评价等级及评价范围，选用导则推荐的估算模式进行预测。

5.1.4 预测参数

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对本项目废气污染源采用估算模式（AERScreen模式）进行大气影响预测，评价因子及标准见表5.1-4，估算模型参数表5.1-5；本项目排放大气污染物源强见表5.1-6、表5.1-7、非正常工况废气排放源强见表5.1-8。

表5.1-4 评价因子及标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1h | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| SO2 | 1h | 500 |  |
| NOX | 1h | 250 |  |
| NH3 | 1h | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） |
| H2S | 1h | 10 |  |

表5.1-5 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村选项 | 农村 |
|  | 城市人口 | / |
| 最高环境温度 | 37.0℃ |
| 最低环境温度 | -9.1℃ |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 否 |

表5.1-6 本项目有组织排放源强参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | NH3 | H2S |
| P1 | 1#排气筒 | 98 | 90 | 11 | 15 | 0.5 | 11.3 | 20 | 8760 | 正常 | / | / | / | 0.0034 | 0.0002 |
| P2 | 2#排气筒 | 71 | 133 | 11 | 15 | 0.2 | 4.4 | 80 | 1277.5 | 正常 | 0.0053 | 0.0204 | 0.0693 | / | / |

表5.1-7 建设项目无组织废气排放参数

| 污染物 来源 | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源初始 高度(m) | 排放时数(h) | 排放方式 | 与正北向夹角/° | 污染物及源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物 名称 | 排放速率 （kg/h） |
| 保育猪猪舍 | 86 | 54 | 3 | 8760 | 连续 | 0 | NH3 | 0.0043 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0004 |
| 育肥猪猪舍 | 190 | 147 | 3 | 8760 | 连续 | 0 | NH3 | 0.0310 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0018 |
| 污水处理站 | 59 | 59 | 4 | 8760 | 连续 | 0 | NH3 | 0.0010 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |
| 1#粪便暂存池 | 6 | 8 | 4 | 8760 | 连续 | 0 | NH3 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00002 |
| 2#粪便暂存池 | 8 | 12 | 4 | 8760 | 连续 | 0 | NH3 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00004 |

表5.1-8 本项目点源非正常排放源强参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| P1 | 1#排气筒 | 98 | 90 | 11 | 15 | 0.5 | 11.3 | 20 | 8760 | 非正常 | 0.0103 | 0.0011 |

### 5.1.4 废气影响预测结果及分析

（1）估算模式结果及评价等级确定

用AERSCREEN模式预测正常排放情况下，本项目点源、无组织排放污染因子最大落地浓度、距排放源距离和占标率，有组织废气预测结果见表5.1-9、无组织废气预测结果见表5.1-10。

表5.1-9 估算模式预测正常状况下有组织废气污染物扩散结果

| 距离 （m） | 1#排气筒 | 距离 （m） | 2#排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | 烟尘 | SO2 | NOx |
|  | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |  | 浓度 （μg/m3） | 距离 （m） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0.0264 | 0.02 | 0.0016 | 0.02 | 10 | 0.2760 | 0.06 | 1.0647 | 0.21 | 3.5677 | 1.43 |
| 25 | 0.1694 | 0.10 | 0.0100 | 0.11 | 25 | 0.4118 | 0.09 | 1.5885 | 0.32 | 5.3230 | 2.13 |
| 50 | 0.2943 | 0.14 | 0.0173 | 0.17 | 50 | 0.2846 | 0.06 | 1.0976 | 0.22 | 3.6780 | 1.47 |
| 75 | 0.3874 | 0.19 | 0.0228 | 0.23 | 75 | 0.3692 | 0.08 | 1.4242 | 0.28 | 4.7725 | 1.91 |
| 100 | 0.3637 | 0.18 | 0.0214 | 0.21 | 100 | 0.4167 | 0.09 | 1.6074 | 0.32 | 5.3863 | 2.15 |
| 125 | 0.3130 | 0.16 | 0.0184 | 0.18 | 125 | 0.3947 | 0.09 | 1.5222 | 0.30 | 5.1009 | 2.04 |
| 150 | 0.2635 | 0.13 | 0.0155 | 0.15 | 150 | 0.3525 | 0.08 | 1.3595 | 0.27 | 4.5556 | 1.82 |
| 175 | 0.2213 | 0.11 | 0.0130 | 0.13 | 175 | 0.3085 | 0.07 | 1.1899 | 0.24 | 3.9873 | 1.59 |
| 200 | 0.1888 | 0.09 | 0.0111 | 0.11 | 200 | 0.2700 | 0.06 | 1.0414 | 0.21 | 3.4898 | 1.40 |
| 225 | 0.2005 | 0.09 | 0.0118 | 0.11 | 225 | 0.2379 | 0.05 | 0.9178 | 0.18 | 3.0754 | 1.23 |
| 250 | 0.2102 | 0.10 | 0.0124 | 0.12 | 250 | 0.2127 | 0.05 | 0.8203 | 0.16 | 2.7488 | 1.10 |
| 275 | 0.2098 | 0.10 | 0.0124 | 0.12 | 275 | 0.1920 | 0.04 | 0.7404 | 0.15 | 2.4810 | 0.99 |
| 300 | 0.2040 | 0.10 | 0.0120 | 0.12 | 300 | 0.1943 | 0.04 | 0.7494 | 0.15 | 2.5114 | 1.00 |
| 325 | 0.2010 | 0.10 | 0.0118 | 0.12 | 325 | 0.1962 | 0.04 | 0.7567 | 0.15 | 2.5357 | 1.01 |
| 350 | 0.1981 | 0.10 | 0.0117 | 0.12 | 350 | 0.1967 | 0.04 | 0.7587 | 0.15 | 2.5423 | 1.02 |
| 375 | 0.1936 | 0.10 | 0.0114 | 0.11 | 375 | 0.1956 | 0.04 | 0.7544 | 0.15 | 2.5280 | 1.01 |
| 400 | 0.1894 | 0.10 | 0.0112 | 0.11 | 400 | 0.1938 | 0.04 | 0.7473 | 0.15 | 2.5043 | 1.00 |
| 425 | 0.1869 | 0.10 | 0.0110 | 0.11 | 425 | 0.1937 | 0.04 | 0.7471 | 0.15 | 2.5035 | 1.00 |
| 450 | 0.1843 | 0.09 | 0.0109 | 0.11 | 450 | 0.1934 | 0.04 | 0.7459 | 0.15 | 2.4993 | 1.00 |
| 475 | 0.1823 | 0.09 | 0.0107 | 0.11 | 475 | 0.1955 | 0.04 | 0.7540 | 0.15 | 2.5265 | 1.01 |
| 500 | 0.1805 | 0.09 | 0.0106 | 0.10 | 500 | 0.1969 | 0.04 | 0.7596 | 0.15 | 2.5455 | 1.02 |
| 525 | 0.1791 | 0.09 | 0.0105 | 0.10 | 525 | 0.1937 | 0.04 | 0.7470 | 0.15 | 2.5032 | 1.00 |
| 550 | 0.1767 | 0.09 | 0.0104 | 0.10 | 550 | 0.1904 | 0.04 | 0.7344 | 0.15 | 2.4608 | 0.98 |
| 575 | 0.1714 | 0.09 | 0.0101 | 0.10 | 575 | 0.1890 | 0.04 | 0.7289 | 0.15 | 2.4426 | 0.98 |
| 600 | 0.1673 | 0.09 | 0.0099 | 0.10 | 600 | 0.1880 | 0.04 | 0.7252 | 0.15 | 2.4301 | 0.97 |
| 625 | 0.1643 | 0.08 | 0.0097 | 0.10 | 625 | 0.1858 | 0.04 | 0.7167 | 0.14 | 2.4015 | 0.96 |
| 650 | 0.1645 | 0.08 | 0.0097 | 0.10 | 650 | 0.1852 | 0.04 | 0.7145 | 0.14 | 2.3941 | 0.96 |
| 675 | 0.1616 | 0.08 | 0.0095 | 0.10 | 675 | 0.1830 | 0.04 | 0.7060 | 0.14 | 2.3658 | 0.95 |
| 700 | 0.1629 | 0.08 | 0.0096 | 0.10 | 700 | 0.1788 | 0.04 | 0.6896 | 0.14 | 2.3108 | 0.92 |
| 725 | 0.1601 | 0.08 | 0.0094 | 0.09 | 725 | 0.1758 | 0.04 | 0.6781 | 0.14 | 2.2724 | 0.91 |
| 750 | 0.1562 | 0.08 | 0.0092 | 0.09 | 750 | 0.1725 | 0.04 | 0.6653 | 0.13 | 2.2293 | 0.89 |
| 775 | 0.1547 | 0.08 | 0.0091 | 0.09 | 775 | 0.1688 | 0.04 | 0.6512 | 0.13 | 2.1822 | 0.87 |
| 800 | 0.1515 | 0.08 | 0.0089 | 0.09 | 800 | 0.1653 | 0.04 | 0.6374 | 0.13 | 2.1359 | 0.85 |
| 825 | 0.1486 | 0.08 | 0.0088 | 0.09 | 825 | 0.1625 | 0.04 | 0.6269 | 0.13 | 2.1009 | 0.84 |
| 850 | 0.1463 | 0.07 | 0.0086 | 0.09 | 850 | 0.1587 | 0.04 | 0.6120 | 0.12 | 2.0508 | 0.82 |
| 875 | 0.1443 | 0.07 | 0.0085 | 0.09 | 875 | 0.1556 | 0.03 | 0.6001 | 0.12 | 2.0109 | 0.80 |
| 900 | 0.1421 | 0.07 | 0.0084 | 0.08 | 900 | 0.1525 | 0.03 | 0.5883 | 0.12 | 1.9715 | 0.79 |
| 925 | 0.1399 | 0.07 | 0.0082 | 0.08 | 925 | 0.1495 | 0.03 | 0.5768 | 0.12 | 1.9327 | 0.77 |
| 950 | 0.1388 | 0.07 | 0.0082 | 0.08 | 950 | 0.1465 | 0.03 | 0.5651 | 0.11 | 1.8938 | 0.76 |
| 975 | 0.1375 | 0.07 | 0.0081 | 0.08 | 975 | 0.1438 | 0.03 | 0.5545 | 0.11 | 1.8580 | 0.74 |
| 1000 | 0.1347 | 0.07 | 0.0079 | 0.08 | 1000 | 0.1412 | 0.03 | 0.5447 | 0.11 | 1.8252 | 0.73 |
| 1025 | 0.1319 | 0.07 | 0.0078 | 0.08 | 1025 | 0.1389 | 0.03 | 0.5357 | 0.11 | 1.7952 | 0.72 |
| 1050 | 0.1301 | 0.06 | 0.0077 | 0.08 | 1050 | 0.1365 | 0.03 | 0.5266 | 0.11 | 1.7647 | 0.71 |
| 1075 | 0.1297 | 0.06 | 0.0076 | 0.08 | 1075 | 0.1339 | 0.03 | 0.5166 | 0.10 | 1.7312 | 0.69 |
| 1100 | 0.1278 | 0.06 | 0.0075 | 0.07 | 1100 | 0.1315 | 0.03 | 0.5072 | 0.10 | 1.6995 | 0.68 |
| 1125 | 0.1256 | 0.06 | 0.0074 | 0.07 | 1125 | 0.1294 | 0.03 | 0.4989 | 0.10 | 1.6719 | 0.67 |
| 1150 | 0.1235 | 0.06 | 0.0073 | 0.07 | 1150 | 0.1272 | 0.03 | 0.4907 | 0.10 | 1.6445 | 0.66 |
| 1175 | 0.1218 | 0.06 | 0.0072 | 0.07 | 1175 | 0.1252 | 0.03 | 0.4827 | 0.10 | 1.6176 | 0.65 |
| 1200 | 0.1203 | 0.06 | 0.0071 | 0.07 | 1200 | 0.1231 | 0.03 | 0.4748 | 0.09 | 1.5911 | 0.64 |
| 1225 | 0.1190 | 0.06 | 0.0070 | 0.07 | 1225 | 0.1211 | 0.03 | 0.4670 | 0.09 | 1.5649 | 0.63 |
| 1250 | 0.1174 | 0.06 | 0.0069 | 0.07 | 1250 | 0.1191 | 0.03 | 0.4594 | 0.09 | 1.5394 | 0.62 |
| 1275 | 0.1158 | 0.06 | 0.0068 | 0.07 | 1275 | 0.1172 | 0.03 | 0.4520 | 0.09 | 1.5147 | 0.61 |
| 1300 | 0.1138 | 0.06 | 0.0067 | 0.07 | 1300 | 0.1153 | 0.03 | 0.4448 | 0.09 | 1.4904 | 0.60 |
| 1325 | 0.1114 | 0.06 | 0.0066 | 0.07 | 1325 | 0.1135 | 0.03 | 0.4378 | 0.09 | 1.4670 | 0.59 |
| 1350 | 0.1097 | 0.06 | 0.0065 | 0.06 | 1350 | 0.1117 | 0.02 | 0.4310 | 0.09 | 1.4443 | 0.58 |
| 1375 | 0.1082 | 0.05 | 0.0064 | 0.06 | 1375 | 0.1100 | 0.02 | 0.4244 | 0.08 | 1.4220 | 0.57 |
| 1400 | 0.1066 | 0.05 | 0.0063 | 0.06 | 1400 | 0.1084 | 0.02 | 0.4180 | 0.08 | 1.4006 | 0.56 |
| 1425 | 0.1052 | 0.05 | 0.0062 | 0.06 | 1425 | 0.1067 | 0.02 | 0.4117 | 0.08 | 1.3796 | 0.55 |
| 1450 | 0.1040 | 0.05 | 0.0061 | 0.06 | 1450 | 0.1052 | 0.02 | 0.4057 | 0.08 | 1.3593 | 0.54 |
| 1475 | 0.1027 | 0.05 | 0.0060 | 0.06 | 1475 | 0.1036 | 0.02 | 0.3997 | 0.08 | 1.3394 | 0.54 |
| 1500 | 0.1012 | 0.05 | 0.0060 | 0.06 | 1500 | 0.1021 | 0.02 | 0.3940 | 0.08 | 1.3202 | 0.53 |
| 1525 | 0.0995 | 0.05 | 0.0059 | 0.06 | 1525 | 0.1007 | 0.02 | 0.3884 | 0.08 | 1.3014 | 0.52 |
| 1550 | 0.0982 | 0.05 | 0.0058 | 0.06 | 1550 | 0.0993 | 0.02 | 0.3829 | 0.08 | 1.2830 | 0.51 |
| 1575 | 0.0970 | 0.05 | 0.0057 | 0.06 | 1575 | 0.0979 | 0.02 | 0.3776 | 0.08 | 1.2652 | 0.51 |
| 1600 | 0.0948 | 0.05 | 0.0056 | 0.06 | 1600 | 0.0972 | 0.02 | 0.3748 | 0.07 | 1.2561 | 0.50 |
| 1625 | 0.0944 | 0.05 | 0.0056 | 0.06 | 1625 | 0.0968 | 0.02 | 0.3735 | 0.07 | 1.2517 | 0.50 |
| 1650 | 0.0934 | 0.05 | 0.0055 | 0.05 | 1650 | 0.0964 | 0.02 | 0.3718 | 0.07 | 1.2460 | 0.50 |
| 1675 | 0.0917 | 0.05 | 0.0054 | 0.05 | 1675 | 0.0959 | 0.02 | 0.3700 | 0.07 | 1.2400 | 0.50 |
| 1700 | 0.0908 | 0.05 | 0.0053 | 0.05 | 1700 | 0.0955 | 0.02 | 0.3682 | 0.07 | 1.2338 | 0.49 |
| 1725 | 0.0906 | 0.05 | 0.0053 | 0.05 | 1725 | 0.0950 | 0.02 | 0.3663 | 0.07 | 1.2275 | 0.49 |
| 1750 | 0.0901 | 0.05 | 0.0053 | 0.05 | 1750 | 0.0946 | 0.02 | 0.3650 | 0.07 | 1.2233 | 0.49 |
| 1775 | 0.0895 | 0.04 | 0.0053 | 0.05 | 1775 | 0.0942 | 0.02 | 0.3635 | 0.07 | 1.2182 | 0.49 |
| 1800 | 0.0879 | 0.04 | 0.0052 | 0.05 | 1800 | 0.0936 | 0.02 | 0.3610 | 0.07 | 1.2097 | 0.48 |
| 1825 | 0.0870 | 0.04 | 0.0051 | 0.05 | 1825 | 0.0931 | 0.02 | 0.3592 | 0.07 | 1.2036 | 0.48 |
| 1850 | 0.0856 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1850 | 0.0926 | 0.02 | 0.3571 | 0.07 | 1.1966 | 0.48 |
| 1875 | 0.0846 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1875 | 0.0921 | 0.02 | 0.3553 | 0.07 | 1.1905 | 0.48 |
| 1900 | 0.0846 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1900 | 0.0918 | 0.02 | 0.3539 | 0.07 | 1.1859 | 0.47 |
| 1925 | 0.0851 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1925 | 0.0916 | 0.02 | 0.3534 | 0.07 | 1.1843 | 0.47 |
| 1950 | 0.0855 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1950 | 0.0918 | 0.02 | 0.3539 | 0.07 | 1.1860 | 0.47 |
| 1975 | 0.0855 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 | 1975 | 0.0918 | 0.02 | 0.3540 | 0.07 | 1.1862 | 0.47 |
| 2000 | 0.0833 | 0.04 | 0.0049 | 0.05 | 2000 | 0.0904 | 0.02 | 0.3487 | 0.07 | 1.1684 | 0.47 |
| 2025 | 0.0828 | 0.04 | 0.0049 | 0.05 | 2025 | 0.0900 | 0.02 | 0.3472 | 0.07 | 1.1636 | 0.47 |
| 2050 | 0.0816 | 0.04 | 0.0048 | 0.05 | 2050 | 0.0893 | 0.02 | 0.3446 | 0.07 | 1.1547 | 0.46 |
| 2075 | 0.0812 | 0.04 | 0.0048 | 0.05 | 2075 | 0.0890 | 0.02 | 0.3432 | 0.07 | 1.1501 | 0.46 |
| 2100 | 0.0806 | 0.04 | 0.0047 | 0.05 | 2100 | 0.0885 | 0.02 | 0.3415 | 0.07 | 1.1445 | 0.46 |
| 2125 | 0.0799 | 0.04 | 0.0047 | 0.05 | 2125 | 0.0881 | 0.02 | 0.3397 | 0.07 | 1.1384 | 0.46 |
| 2150 | 0.0789 | 0.04 | 0.0046 | 0.05 | 2150 | 0.0875 | 0.02 | 0.3373 | 0.07 | 1.1304 | 0.45 |
| 2175 | 0.0777 | 0.04 | 0.0046 | 0.05 | 2175 | 0.0868 | 0.02 | 0.3348 | 0.07 | 1.1221 | 0.45 |
| 2200 | 0.0768 | 0.04 | 0.0045 | 0.05 | 2200 | 0.0863 | 0.02 | 0.3328 | 0.07 | 1.1152 | 0.45 |
| 2225 | 0.0762 | 0.04 | 0.0045 | 0.04 | 2225 | 0.0858 | 0.02 | 0.3309 | 0.07 | 1.1090 | 0.44 |
| 2250 | 0.0759 | 0.04 | 0.0045 | 0.04 | 2250 | 0.0854 | 0.02 | 0.3295 | 0.07 | 1.1042 | 0.44 |
| 2275 | 0.0759 | 0.04 | 0.0045 | 0.04 | 2275 | 0.0852 | 0.02 | 0.3287 | 0.07 | 1.1015 | 0.44 |
| 2300 | 0.0760 | 0.04 | 0.0045 | 0.04 | 2300 | 0.0850 | 0.02 | 0.3280 | 0.07 | 1.0991 | 0.44 |
| 2325 | 0.0755 | 0.04 | 0.0044 | 0.04 | 2325 | 0.0846 | 0.02 | 0.3264 | 0.07 | 1.0938 | 0.44 |
| 2350 | 0.0746 | 0.04 | 0.0044 | 0.04 | 2350 | 0.0840 | 0.02 | 0.3240 | 0.06 | 1.0857 | 0.43 |
| 2375 | 0.0736 | 0.04 | 0.0043 | 0.04 | 2375 | 0.0833 | 0.02 | 0.3215 | 0.06 | 1.0773 | 0.43 |
| 2400 | 0.0728 | 0.04 | 0.0043 | 0.04 | 2400 | 0.0828 | 0.02 | 0.3193 | 0.06 | 1.0699 | 0.43 |
| 2425 | 0.0719 | 0.04 | 0.0042 | 0.04 | 2425 | 0.0822 | 0.02 | 0.3171 | 0.06 | 1.0628 | 0.43 |
| 2450 | 0.0713 | 0.04 | 0.0042 | 0.04 | 2450 | 0.0817 | 0.02 | 0.3153 | 0.06 | 1.0565 | 0.42 |
| 2475 | 0.0707 | 0.04 | 0.0042 | 0.04 | 2475 | 0.0813 | 0.02 | 0.3135 | 0.06 | 1.0504 | 0.42 |
| 2500 | 0.0702 | 0.04 | 0.0041 | 0.04 | 2500 | 0.0808 | 0.02 | 0.3117 | 0.06 | 1.0444 | 0.42 |
| Dmax，m | 78 | 78 | Dmax，m | 100 | 100 | 100 |
| Pmax | 0.3883 | 0.19 | 0.0229 | 0.23 | Pmax | 0.4167 | 0.09 | 1.6074 | 0.32 | 5.3863 | 2.15 |
| D10%（m） | / | / | D10%（m） | / | / | / |

表5.1-10 估算模式预测正常状况下无组织污染物浓度扩散结果

| 距离 （m） | 保育猪猪舍 | 距离 （m） | 育肥猪猪舍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
|  | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |  | 浓度 （μg/m3） | 距离 （m） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 3.6410 | 1.82 | 0.3396 | 3.4 | 10 | 7.9218 | 3.96 | 0.4600 | 4.60 |
| 25 | 4.5050 | 2.25 | 0.4202 | 4.2 | 25 | 9.0180 | 4.51 | 0.5237 | 5.24 |
| 50 | 5.8927 | 2.95 | 0.5497 | 5.5 | 50 | 10.8670 | 5.43 | 0.6311 | 6.31 |
| 75 | 5.7519 | 2.88 | 0.5365 | 5.37 | 75 | 12.6930 | 6.35 | 0.7371 | 7.37 |
| 100 | 5.1524 | 2.58 | 0.4806 | 4.81 | 100 | 14.4230 | 7.21 | 0.8376 | 8.38 |
| 125 | 4.5480 | 2.27 | 0.4242 | 4.24 | 125 | 15.4980 | 7.75 | 0.9000 | 9.00 |
| 150 | 3.9804 | 1.99 | 0.3713 | 3.71 | 150 | 15.5040 | 7.75 | 0.9003 | 9.00 |
| 175 | 3.4952 | 1.75 | 0.326 | 3.26 | 175 | 14.9910 | 7.50 | 0.8706 | 8.71 |
| 200 | 3.0889 | 1.54 | 0.2881 | 2.88 | 200 | 14.2240 | 7.11 | 0.8260 | 8.26 |
| 225 | 2.7510 | 1.38 | 0.2566 | 2.57 | 225 | 13.3750 | 6.69 | 0.7767 | 7.77 |
| 250 | 2.4674 | 1.23 | 0.2302 | 2.3 | 250 | 12.5820 | 6.29 | 0.7307 | 7.31 |
| 275 | 2.2277 | 1.11 | 0.2078 | 2.08 | 275 | 11.8110 | 5.91 | 0.6859 | 6.86 |
| 300 | 2.0250 | 1.01 | 0.1889 | 1.89 | 300 | 11.0720 | 5.54 | 0.6430 | 6.43 |
| 325 | 1.8506 | 0.93 | 0.1726 | 1.73 | 325 | 10.3880 | 5.19 | 0.6033 | 6.03 |
| 350 | 1.7005 | 0.85 | 0.1586 | 1.59 | 350 | 9.7514 | 4.88 | 0.5663 | 5.66 |
| 375 | 1.5695 | 0.78 | 0.1464 | 1.46 | 375 | 9.1642 | 4.58 | 0.5322 | 5.32 |
| 400 | 1.4547 | 0.73 | 0.1357 | 1.36 | 400 | 8.6307 | 4.32 | 0.5012 | 5.01 |
| 425 | 1.3528 | 0.68 | 0.1262 | 1.26 | 425 | 8.1372 | 4.07 | 0.4725 | 4.73 |
| 450 | 1.2629 | 0.63 | 0.1178 | 1.18 | 450 | 7.6892 | 3.84 | 0.4465 | 4.47 |
| 475 | 1.1827 | 0.59 | 0.1103 | 1.1 | 475 | 7.2783 | 3.64 | 0.4227 | 4.23 |
| 500 | 1.1111 | 0.56 | 0.1036 | 1.04 | 500 | 6.9012 | 3.45 | 0.4008 | 4.01 |
| 525 | 1.0467 | 0.52 | 0.0976 | 0.98 | 525 | 6.5520 | 3.28 | 0.3805 | 3.80 |
| 550 | 0.9883 | 0.49 | 0.0922 | 0.92 | 550 | 6.2307 | 3.12 | 0.3618 | 3.62 |
| 575 | 0.9353 | 0.47 | 0.0872 | 0.87 | 575 | 5.9391 | 2.97 | 0.3449 | 3.45 |
| 600 | 0.8867 | 0.44 | 0.0827 | 0.83 | 600 | 5.6651 | 2.83 | 0.3290 | 3.29 |
| 625 | 0.8424 | 0.42 | 0.0786 | 0.79 | 625 | 5.4114 | 2.71 | 0.3143 | 3.14 |
| 650 | 0.8018 | 0.4 | 0.0748 | 0.75 | 650 | 5.1774 | 2.59 | 0.3007 | 3.01 |
| 675 | 0.7645 | 0.38 | 0.0713 | 0.71 | 675 | 4.9590 | 2.48 | 0.2880 | 2.88 |
| 700 | 0.7301 | 0.37 | 0.0681 | 0.68 | 700 | 4.7576 | 2.38 | 0.2763 | 2.76 |
| 725 | 0.6983 | 0.35 | 0.0651 | 0.65 | 725 | 4.5678 | 2.28 | 0.2653 | 2.65 |
| 750 | 0.6688 | 0.33 | 0.0624 | 0.62 | 750 | 4.3906 | 2.20 | 0.2550 | 2.55 |
| 775 | 0.6413 | 0.32 | 0.0598 | 0.6 | 775 | 4.2239 | 2.11 | 0.2453 | 2.45 |
| 800 | 0.6158 | 0.31 | 0.0574 | 0.57 | 800 | 4.0684 | 2.03 | 0.2363 | 2.36 |
| 825 | 0.5921 | 0.3 | 0.0552 | 0.55 | 825 | 3.9230 | 1.96 | 0.2278 | 2.28 |
| 850 | 0.5699 | 0.28 | 0.0532 | 0.53 | 850 | 3.7867 | 1.89 | 0.2199 | 2.20 |
| 875 | 0.5491 | 0.27 | 0.0512 | 0.51 | 875 | 3.6565 | 1.83 | 0.2123 | 2.12 |
| 900 | 0.5296 | 0.26 | 0.0494 | 0.49 | 900 | 3.5340 | 1.77 | 0.2052 | 2.05 |
| 925 | 0.5112 | 0.26 | 0.0477 | 0.48 | 925 | 3.4187 | 1.71 | 0.1985 | 1.99 |
| 950 | 0.4940 | 0.25 | 0.0461 | 0.46 | 950 | 3.3101 | 1.66 | 0.1922 | 1.92 |
| 975 | 0.4777 | 0.24 | 0.0446 | 0.45 | 975 | 3.2074 | 1.60 | 0.1863 | 1.86 |
| 1000 | 0.4623 | 0.23 | 0.0431 | 0.43 | 1000 | 3.1095 | 1.55 | 0.1806 | 1.81 |
| 1025 | 0.4477 | 0.22 | 0.0418 | 0.42 | 1025 | 3.0166 | 1.51 | 0.1752 | 1.75 |
| 1050 | 0.4338 | 0.22 | 0.0405 | 0.4 | 1050 | 2.9286 | 1.46 | 0.1701 | 1.70 |
| 1075 | 0.4206 | 0.21 | 0.0392 | 0.39 | 1075 | 2.8451 | 1.42 | 0.1652 | 1.65 |
| 1100 | 0.4082 | 0.2 | 0.0381 | 0.38 | 1100 | 2.7651 | 1.38 | 0.1606 | 1.61 |
| 1125 | 0.3963 | 0.2 | 0.037 | 0.37 | 1125 | 2.6886 | 1.34 | 0.1561 | 1.56 |
| 1150 | 0.3851 | 0.19 | 0.0359 | 0.36 | 1150 | 2.6160 | 1.31 | 0.1519 | 1.52 |
| 1175 | 0.3744 | 0.19 | 0.0349 | 0.35 | 1175 | 2.5470 | 1.27 | 0.1479 | 1.48 |
| 1200 | 0.3642 | 0.18 | 0.034 | 0.34 | 1200 | 2.4808 | 1.24 | 0.1441 | 1.44 |
| 1225 | 0.3544 | 0.18 | 0.0331 | 0.33 | 1225 | 2.4176 | 1.21 | 0.1404 | 1.40 |
| 1250 | 0.3451 | 0.17 | 0.0322 | 0.32 | 1250 | 2.3569 | 1.18 | 0.1369 | 1.37 |
| 1275 | 0.3363 | 0.17 | 0.0314 | 0.31 | 1275 | 2.2990 | 1.15 | 0.1335 | 1.34 |
| 1300 | 0.3278 | 0.16 | 0.0306 | 0.31 | 1300 | 2.2437 | 1.12 | 0.1303 | 1.30 |
| 1325 | 0.3197 | 0.16 | 0.0298 | 0.3 | 1325 | 2.1908 | 1.10 | 0.1272 | 1.27 |
| 1350 | 0.3119 | 0.16 | 0.0291 | 0.29 | 1350 | 2.1400 | 1.07 | 0.1243 | 1.24 |
| 1375 | 0.3045 | 0.15 | 0.0284 | 0.28 | 1375 | 2.0911 | 1.05 | 0.1214 | 1.21 |
| 1400 | 0.2973 | 0.15 | 0.0277 | 0.28 | 1400 | 2.0439 | 1.02 | 0.1187 | 1.19 |
| 1425 | 0.2904 | 0.15 | 0.0271 | 0.27 | 1425 | 1.9985 | 1.00 | 0.1161 | 1.16 |
| 1450 | 0.2838 | 0.14 | 0.0265 | 0.26 | 1450 | 1.9549 | 0.98 | 0.1135 | 1.14 |
| 1475 | 0.2775 | 0.14 | 0.0259 | 0.26 | 1475 | 1.9129 | 0.96 | 0.1111 | 1.11 |
| 1500 | 0.2714 | 0.14 | 0.0253 | 0.25 | 1500 | 1.8720 | 0.94 | 0.1087 | 1.09 |
| 1525 | 0.2667 | 0.13 | 0.0249 | 0.25 | 1525 | 1.8327 | 0.92 | 0.1064 | 1.06 |
| 1550 | 0.2610 | 0.13 | 0.0243 | 0.24 | 1550 | 1.7947 | 0.90 | 0.1042 | 1.04 |
| 1575 | 0.2555 | 0.13 | 0.0238 | 0.24 | 1575 | 1.7582 | 0.88 | 0.1021 | 1.02 |
| 1600 | 0.2502 | 0.13 | 0.0233 | 0.23 | 1600 | 1.7231 | 0.86 | 0.1001 | 1.00 |
| 1625 | 0.2451 | 0.12 | 0.0229 | 0.23 | 1625 | 1.6891 | 0.84 | 0.0981 | 0.98 |
| 1650 | 0.2402 | 0.12 | 0.0224 | 0.22 | 1650 | 1.6564 | 0.83 | 0.0962 | 0.96 |
| 1675 | 0.2355 | 0.12 | 0.022 | 0.22 | 1675 | 1.6248 | 0.81 | 0.0944 | 0.94 |
| 1700 | 0.2309 | 0.12 | 0.0215 | 0.22 | 1700 | 1.5941 | 0.80 | 0.0926 | 0.93 |
| 1725 | 0.2264 | 0.11 | 0.0211 | 0.21 | 1725 | 1.5643 | 0.78 | 0.0908 | 0.91 |
| 1750 | 0.2222 | 0.11 | 0.0207 | 0.21 | 1750 | 1.5355 | 0.77 | 0.0892 | 0.89 |
| 1775 | 0.2180 | 0.11 | 0.0203 | 0.2 | 1775 | 1.5076 | 0.75 | 0.0875 | 0.88 |
| 1800 | 0.2140 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 1800 | 1.4805 | 0.74 | 0.0860 | 0.86 |
| 1825 | 0.2101 | 0.11 | 0.0196 | 0.2 | 1825 | 1.4543 | 0.73 | 0.0845 | 0.84 |
| 1850 | 0.2063 | 0.1 | 0.0192 | 0.19 | 1850 | 1.4290 | 0.71 | 0.0830 | 0.83 |
| 1875 | 0.2027 | 0.1 | 0.0189 | 0.19 | 1875 | 1.4044 | 0.70 | 0.0816 | 0.82 |
| 1900 | 0.1991 | 0.1 | 0.0186 | 0.19 | 1900 | 1.3806 | 0.69 | 0.0802 | 0.80 |
| 1925 | 0.1957 | 0.1 | 0.0183 | 0.18 | 1925 | 1.3574 | 0.68 | 0.0788 | 0.79 |
| 1950 | 0.1923 | 0.1 | 0.0179 | 0.18 | 1950 | 1.3349 | 0.67 | 0.0775 | 0.78 |
| 1975 | 0.1891 | 0.09 | 0.0176 | 0.18 | 1975 | 1.3131 | 0.66 | 0.0763 | 0.76 |
| 2000 | 0.1860 | 0.09 | 0.0173 | 0.17 | 2000 | 1.2919 | 0.65 | 0.0750 | 0.75 |
| 2025 | 0.1829 | 0.09 | 0.0171 | 0.17 | 2025 | 1.2714 | 0.64 | 0.0738 | 0.74 |
| 2050 | 0.1799 | 0.09 | 0.0168 | 0.17 | 2050 | 1.2514 | 0.63 | 0.0727 | 0.73 |
| 2075 | 0.1771 | 0.09 | 0.0165 | 0.17 | 2075 | 1.2319 | 0.62 | 0.0715 | 0.72 |
| 2100 | 0.1742 | 0.09 | 0.0163 | 0.16 | 2100 | 1.2129 | 0.61 | 0.0704 | 0.70 |
| 2125 | 0.1715 | 0.09 | 0.016 | 0.16 | 2125 | 1.1944 | 0.60 | 0.0694 | 0.69 |
| 2150 | 0.1689 | 0.08 | 0.0158 | 0.16 | 2150 | 1.1763 | 0.59 | 0.0683 | 0.68 |
| 2175 | 0.1663 | 0.08 | 0.0155 | 0.16 | 2175 | 1.1588 | 0.58 | 0.0673 | 0.67 |
| 2200 | 0.1638 | 0.08 | 0.0153 | 0.15 | 2200 | 1.1416 | 0.57 | 0.0663 | 0.66 |
| 2225 | 0.1613 | 0.08 | 0.015 | 0.15 | 2225 | 1.1248 | 0.56 | 0.0653 | 0.65 |
| 2250 | 0.1589 | 0.08 | 0.0148 | 0.15 | 2250 | 1.1085 | 0.55 | 0.0644 | 0.64 |
| 2275 | 0.1566 | 0.08 | 0.0146 | 0.15 | 2275 | 1.0925 | 0.55 | 0.0634 | 0.63 |
| 2300 | 0.1543 | 0.08 | 0.0144 | 0.14 | 2300 | 1.0769 | 0.54 | 0.0625 | 0.63 |
| 2325 | 0.1521 | 0.08 | 0.0142 | 0.14 | 2325 | 1.0618 | 0.53 | 0.0617 | 0.62 |
| 2350 | 0.1499 | 0.07 | 0.014 | 0.14 | 2350 | 1.0470 | 0.52 | 0.0608 | 0.61 |
| 2375 | 0.1478 | 0.07 | 0.0138 | 0.14 | 2375 | 1.0326 | 0.52 | 0.0600 | 0.60 |
| 2400 | 0.1458 | 0.07 | 0.0136 | 0.14 | 2400 | 1.0185 | 0.51 | 0.0591 | 0.59 |
| 2425 | 0.1438 | 0.07 | 0.0134 | 0.13 | 2425 | 1.0048 | 0.50 | 0.0584 | 0.58 |
| 2450 | 0.1418 | 0.07 | 0.0132 | 0.13 | 2450 | 0.9913 | 0.50 | 0.0576 | 0.58 |
| 2475 | 0.1399 | 0.07 | 0.013 | 0.13 | 2475 | 0.9783 | 0.49 | 0.0568 | 0.57 |
| 2500 | 0.1380 | 0.07 | 0.0129 | 0.13 | 2500 | 0.9655 | 0.48 | 0.0561 | 0.56 |
| Dmax，m | 61 | 61 | Dmax，m | 136 | 136 |
| Pmax | 6.0147 | 3.01 | 0.5610 | 5.61 | Pmax | 15.6320 | 7.82 | 0.9078 | 9.08 |
| D10%（m） | / | / | D10%（m） | / | / |
| 距离 （m） | 污水处理站 | 距离 （m） | 1#粪便暂存池 |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
|  | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |  | 浓度 （μg/m3） | 距离 （m） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 1.1235 | 0.56 | 0.2247 | 2.25 | 10 | 2.2259 | 1.11 | 0.1484 | 1.48 |
| 25 | 1.4892 | 0.74 | 0.2978 | 2.98 | 25 | 1.3553 | 0.68 | 0.0904 | 0.90 |
| 50 | 1.9551 | 0.98 | 0.3910 | 3.91 | 50 | 0.9174 | 0.46 | 0.0612 | 0.61 |
| 75 | 1.7576 | 0.88 | 0.3515 | 3.52 | 75 | 0.6876 | 0.34 | 0.0458 | 0.46 |
| 100 | 1.5018 | 0.75 | 0.3004 | 3.00 | 100 | 0.5398 | 0.27 | 0.0360 | 0.36 |
| 125 | 1.2695 | 0.63 | 0.2539 | 2.54 | 125 | 0.4359 | 0.22 | 0.0291 | 0.29 |
| 150 | 1.0813 | 0.54 | 0.2163 | 2.16 | 150 | 0.3607 | 0.18 | 0.0240 | 0.24 |
| 175 | 0.9318 | 0.47 | 0.1864 | 1.86 | 175 | 0.3053 | 0.15 | 0.0204 | 0.20 |
| 200 | 0.8121 | 0.41 | 0.1624 | 1.62 | 200 | 0.2624 | 0.13 | 0.0175 | 0.17 |
| 225 | 0.7155 | 0.36 | 0.1431 | 1.43 | 225 | 0.2287 | 0.11 | 0.0152 | 0.15 |
| 250 | 0.6366 | 0.32 | 0.1273 | 1.27 | 250 | 0.2018 | 0.10 | 0.0135 | 0.13 |
| 275 | 0.5709 | 0.29 | 0.1142 | 1.14 | 275 | 0.1799 | 0.09 | 0.0120 | 0.12 |
| 300 | 0.5162 | 0.26 | 0.1032 | 1.03 | 300 | 0.1617 | 0.08 | 0.0108 | 0.11 |
| 325 | 0.4694 | 0.23 | 0.0939 | 0.94 | 325 | 0.1465 | 0.07 | 0.0098 | 0.10 |
| 350 | 0.4295 | 0.21 | 0.0859 | 0.86 | 350 | 0.1335 | 0.07 | 0.0089 | 0.09 |
| 375 | 0.3951 | 0.20 | 0.0790 | 0.79 | 375 | 0.1224 | 0.06 | 0.0082 | 0.08 |
| 400 | 0.3652 | 0.18 | 0.0730 | 0.73 | 400 | 0.1128 | 0.06 | 0.0075 | 0.08 |
| 425 | 0.3388 | 0.17 | 0.0678 | 0.68 | 425 | 0.1045 | 0.05 | 0.0070 | 0.07 |
| 450 | 0.3157 | 0.16 | 0.0631 | 0.63 | 450 | 0.0971 | 0.05 | 0.0065 | 0.06 |
| 475 | 0.2951 | 0.15 | 0.0590 | 0.59 | 475 | 0.0906 | 0.05 | 0.0060 | 0.06 |
| 500 | 0.2766 | 0.14 | 0.0553 | 0.55 | 500 | 0.0848 | 0.04 | 0.0057 | 0.06 |
| 525 | 0.2601 | 0.13 | 0.0520 | 0.52 | 525 | 0.0796 | 0.04 | 0.0053 | 0.05 |
| 550 | 0.2452 | 0.12 | 0.0490 | 0.49 | 550 | 0.0750 | 0.04 | 0.0050 | 0.05 |
| 575 | 0.2317 | 0.12 | 0.0463 | 0.46 | 575 | 0.0708 | 0.04 | 0.0047 | 0.05 |
| 600 | 0.2194 | 0.11 | 0.0439 | 0.44 | 600 | 0.0670 | 0.03 | 0.0045 | 0.04 |
| 625 | 0.2082 | 0.10 | 0.0416 | 0.42 | 625 | 0.0635 | 0.03 | 0.0042 | 0.04 |
| 650 | 0.1980 | 0.10 | 0.0396 | 0.40 | 650 | 0.0603 | 0.03 | 0.0040 | 0.04 |
| 675 | 0.1886 | 0.09 | 0.0377 | 0.38 | 675 | 0.0574 | 0.03 | 0.0038 | 0.04 |
| 700 | 0.1799 | 0.09 | 0.0360 | 0.36 | 700 | 0.0547 | 0.03 | 0.0036 | 0.04 |
| 725 | 0.1719 | 0.09 | 0.0344 | 0.34 | 725 | 0.0523 | 0.03 | 0.0035 | 0.03 |
| 750 | 0.1645 | 0.08 | 0.0329 | 0.33 | 750 | 0.0500 | 0.02 | 0.0033 | 0.03 |
| 775 | 0.1577 | 0.08 | 0.0315 | 0.32 | 775 | 0.0479 | 0.02 | 0.0032 | 0.03 |
| 800 | 0.1513 | 0.08 | 0.0303 | 0.30 | 800 | 0.0459 | 0.02 | 0.0031 | 0.03 |
| 825 | 0.1454 | 0.07 | 0.0291 | 0.29 | 825 | 0.0441 | 0.02 | 0.0029 | 0.03 |
| 850 | 0.1398 | 0.07 | 0.0280 | 0.28 | 850 | 0.0424 | 0.02 | 0.0028 | 0.03 |
| 875 | 0.1346 | 0.07 | 0.0269 | 0.27 | 875 | 0.0408 | 0.02 | 0.0027 | 0.03 |
| 900 | 0.1297 | 0.06 | 0.0259 | 0.26 | 900 | 0.0393 | 0.02 | 0.0026 | 0.03 |
| 925 | 0.1251 | 0.06 | 0.0250 | 0.25 | 925 | 0.0379 | 0.02 | 0.0025 | 0.03 |
| 950 | 0.1208 | 0.06 | 0.0242 | 0.24 | 950 | 0.0366 | 0.02 | 0.0024 | 0.02 |
| 975 | 0.1167 | 0.06 | 0.0233 | 0.23 | 975 | 0.0353 | 0.02 | 0.0024 | 0.02 |
| 1000 | 0.1129 | 0.06 | 0.0226 | 0.23 | 1000 | 0.0342 | 0.02 | 0.0023 | 0.02 |
| 1025 | 0.1093 | 0.05 | 0.0219 | 0.22 | 1025 | 0.0331 | 0.02 | 0.0022 | 0.02 |
| 1050 | 0.1059 | 0.05 | 0.0212 | 0.21 | 1050 | 0.0320 | 0.02 | 0.0021 | 0.02 |
| 1075 | 0.1026 | 0.05 | 0.0205 | 0.21 | 1075 | 0.0310 | 0.02 | 0.0021 | 0.02 |
| 1100 | 0.0996 | 0.05 | 0.0199 | 0.20 | 1100 | 0.0301 | 0.02 | 0.0020 | 0.02 |
| 1125 | 0.0967 | 0.05 | 0.0193 | 0.19 | 1125 | 0.0292 | 0.01 | 0.0019 | 0.02 |
| 1150 | 0.0939 | 0.05 | 0.0188 | 0.19 | 1150 | 0.0284 | 0.01 | 0.0019 | 0.02 |
| 1175 | 0.0913 | 0.05 | 0.0183 | 0.18 | 1175 | 0.0276 | 0.01 | 0.0018 | 0.02 |
| 1200 | 0.0888 | 0.04 | 0.0178 | 0.18 | 1200 | 0.0268 | 0.01 | 0.0018 | 0.02 |
| 1225 | 0.0864 | 0.04 | 0.0173 | 0.17 | 1225 | 0.0261 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 1250 | 0.0841 | 0.04 | 0.0168 | 0.17 | 1250 | 0.0254 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 1275 | 0.0819 | 0.04 | 0.0164 | 0.16 | 1275 | 0.0247 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 1300 | 0.0799 | 0.04 | 0.0160 | 0.16 | 1300 | 0.0241 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 1325 | 0.0779 | 0.04 | 0.0156 | 0.16 | 1325 | 0.0235 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 1350 | 0.0759 | 0.04 | 0.0152 | 0.15 | 1350 | 0.0229 | 0.01 | 0.0015 | 0.02 |
| 1375 | 0.0741 | 0.04 | 0.0148 | 0.15 | 1375 | 0.0224 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| 1400 | 0.0723 | 0.04 | 0.0145 | 0.14 | 1400 | 0.0218 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| 1425 | 0.0707 | 0.04 | 0.0141 | 0.14 | 1425 | 0.0213 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 1450 | 0.0690 | 0.03 | 0.0138 | 0.14 | 1450 | 0.0208 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 1475 | 0.0675 | 0.03 | 0.0135 | 0.13 | 1475 | 0.0203 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 1500 | 0.0660 | 0.03 | 0.0132 | 0.13 | 1500 | 0.0199 | 0.01 | 0.0013 | 0.01 |
| 1525 | 0.0646 | 0.03 | 0.0129 | 0.13 | 1525 | 0.0195 | 0.01 | 0.0013 | 0.01 |
| 1550 | 0.0632 | 0.03 | 0.0126 | 0.13 | 1550 | 0.0190 | 0.01 | 0.0013 | 0.01 |
| 1575 | 0.0618 | 0.03 | 0.0124 | 0.12 | 1575 | 0.0186 | 0.01 | 0.0012 | 0.01 |
| 1600 | 0.0608 | 0.03 | 0.0122 | 0.12 | 1600 | 0.0182 | 0.01 | 0.0012 | 0.01 |
| 1625 | 0.0596 | 0.03 | 0.0119 | 0.12 | 1625 | 0.0179 | 0.01 | 0.0012 | 0.01 |
| 1650 | 0.0584 | 0.03 | 0.0117 | 0.12 | 1650 | 0.0175 | 0.01 | 0.0012 | 0.01 |
| 1675 | 0.0572 | 0.03 | 0.0114 | 0.11 | 1675 | 0.0172 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 1700 | 0.0561 | 0.03 | 0.0112 | 0.11 | 1700 | 0.0168 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 1725 | 0.0550 | 0.03 | 0.0110 | 0.11 | 1725 | 0.0165 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 1750 | 0.0539 | 0.03 | 0.0108 | 0.11 | 1750 | 0.0162 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 1775 | 0.0529 | 0.03 | 0.0106 | 0.11 | 1775 | 0.0159 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 1800 | 0.0519 | 0.03 | 0.0104 | 0.10 | 1800 | 0.0156 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 1825 | 0.0510 | 0.03 | 0.0102 | 0.10 | 1825 | 0.0153 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 1850 | 0.0501 | 0.03 | 0.0100 | 0.10 | 1850 | 0.0150 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 1875 | 0.0492 | 0.02 | 0.0098 | 0.10 | 1875 | 0.0147 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 1900 | 0.0483 | 0.02 | 0.0097 | 0.10 | 1900 | 0.0145 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 1925 | 0.0475 | 0.02 | 0.0095 | 0.09 | 1925 | 0.0142 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 1950 | 0.0466 | 0.02 | 0.0093 | 0.09 | 1950 | 0.0140 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 1975 | 0.0458 | 0.02 | 0.0092 | 0.09 | 1975 | 0.0138 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 2000 | 0.0451 | 0.02 | 0.0090 | 0.09 | 2000 | 0.0135 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025 | 0.0443 | 0.02 | 0.0089 | 0.09 | 2025 | 0.0133 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 2050 | 0.0436 | 0.02 | 0.0087 | 0.09 | 2050 | 0.0131 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 2075 | 0.0429 | 0.02 | 0.0086 | 0.09 | 2075 | 0.0129 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 2100 | 0.0422 | 0.02 | 0.0084 | 0.08 | 2100 | 0.0127 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2125 | 0.0415 | 0.02 | 0.0083 | 0.08 | 2125 | 0.0125 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2150 | 0.0409 | 0.02 | 0.0082 | 0.08 | 2150 | 0.0123 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2175 | 0.0403 | 0.02 | 0.0081 | 0.08 | 2175 | 0.0121 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2200 | 0.0397 | 0.02 | 0.0079 | 0.08 | 2200 | 0.0119 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2225 | 0.0391 | 0.02 | 0.0078 | 0.08 | 2225 | 0.0117 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2250 | 0.0385 | 0.02 | 0.0077 | 0.08 | 2250 | 0.0115 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2275 | 0.0379 | 0.02 | 0.0076 | 0.08 | 2275 | 0.0114 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 2300 | 0.0374 | 0.02 | 0.0075 | 0.07 | 2300 | 0.0112 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2325 | 0.0368 | 0.02 | 0.0074 | 0.07 | 2325 | 0.0110 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2350 | 0.0363 | 0.02 | 0.0073 | 0.07 | 2350 | 0.0109 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2375 | 0.0358 | 0.02 | 0.0072 | 0.07 | 2375 | 0.0107 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2400 | 0.0353 | 0.02 | 0.0071 | 0.07 | 2400 | 0.0106 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2425 | 0.0348 | 0.02 | 0.0070 | 0.07 | 2425 | 0.0104 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2450 | 0.0343 | 0.02 | 0.0069 | 0.07 | 2450 | 0.0103 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2475 | 0.0338 | 0.02 | 0.0068 | 0.07 | 2475 | 0.0102 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| 2500 | 0.0334 | 0.02 | 0.0067 | 0.07 | 2500 | 0.0100 | 0.01 | 0.0007 | 0.01 |
| Dmax，m | 47 | 47 | Dmax，m | 10 | 10 |
| Pmax | 1.9619 | 0.98 | 0.3924 | 3.92 | Pmax | 2.2259 | 1.11 | 0.1484 | 1.48 |
| D10%（m） | / | / | D10%（m） | / | / |

| 距离 （m） | 2#粪便暂存池 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.3531 | 2.18 | 0.2902 | 2.90 |
| 25 | 2.6711 | 1.34 | 0.1781 | 1.78 |
| 50 | 1.8249 | 0.91 | 0.1217 | 1.22 |
| 75 | 1.3737 | 0.69 | 0.0916 | 0.92 |
| 100 | 1.0784 | 0.54 | 0.0719 | 0.72 |
| 125 | 0.8706 | 0.44 | 0.0580 | 0.58 |
| 150 | 0.7207 | 0.36 | 0.0480 | 0.48 |
| 175 | 0.6091 | 0.30 | 0.0406 | 0.41 |
| 200 | 0.5237 | 0.26 | 0.0349 | 0.35 |
| 225 | 0.4575 | 0.23 | 0.0305 | 0.30 |
| 250 | 0.4036 | 0.20 | 0.0269 | 0.27 |
| 275 | 0.3597 | 0.18 | 0.0240 | 0.24 |
| 300 | 0.3234 | 0.16 | 0.0216 | 0.22 |
| 325 | 0.2929 | 0.15 | 0.0195 | 0.20 |
| 350 | 0.2670 | 0.13 | 0.0178 | 0.18 |
| 375 | 0.2449 | 0.12 | 0.0163 | 0.16 |
| 400 | 0.2257 | 0.11 | 0.0150 | 0.15 |
| 425 | 0.2089 | 0.10 | 0.0139 | 0.14 |
| 450 | 0.1942 | 0.10 | 0.0129 | 0.13 |
| 475 | 0.1812 | 0.09 | 0.0121 | 0.12 |
| 500 | 0.1696 | 0.08 | 0.0113 | 0.11 |
| 525 | 0.1593 | 0.08 | 0.0106 | 0.11 |
| 550 | 0.1500 | 0.07 | 0.0100 | 0.10 |
| 575 | 0.1416 | 0.07 | 0.0094 | 0.09 |
| 600 | 0.1339 | 0.07 | 0.0089 | 0.09 |
| 625 | 0.1270 | 0.06 | 0.0085 | 0.08 |
| 650 | 0.1206 | 0.06 | 0.0080 | 0.08 |
| 675 | 0.1148 | 0.06 | 0.0077 | 0.08 |
| 700 | 0.1095 | 0.05 | 0.0073 | 0.07 |
| 725 | 0.1045 | 0.05 | 0.0070 | 0.07 |
| 750 | 0.1000 | 0.05 | 0.0067 | 0.07 |
| 775 | 0.0958 | 0.05 | 0.0064 | 0.06 |
| 800 | 0.0918 | 0.05 | 0.0061 | 0.06 |
| 825 | 0.0882 | 0.04 | 0.0059 | 0.06 |
| 850 | 0.0848 | 0.04 | 0.0057 | 0.06 |
| 875 | 0.0816 | 0.04 | 0.0054 | 0.05 |
| 900 | 0.0786 | 0.04 | 0.0052 | 0.05 |
| 925 | 0.0758 | 0.04 | 0.0051 | 0.05 |
| 950 | 0.0732 | 0.04 | 0.0049 | 0.05 |
| 975 | 0.0707 | 0.04 | 0.0047 | 0.05 |
| 1000 | 0.0683 | 0.03 | 0.0046 | 0.05 |
| 1025 | 0.0661 | 0.03 | 0.0044 | 0.04 |
| 1050 | 0.0641 | 0.03 | 0.0043 | 0.04 |
| 1075 | 0.0621 | 0.03 | 0.0041 | 0.04 |
| 1100 | 0.0602 | 0.03 | 0.0040 | 0.04 |
| 1125 | 0.0584 | 0.03 | 0.0039 | 0.04 |
| 1150 | 0.0567 | 0.03 | 0.0038 | 0.04 |
| 1175 | 0.0551 | 0.03 | 0.0037 | 0.04 |
| 1200 | 0.0536 | 0.03 | 0.0036 | 0.04 |
| 1225 | 0.0522 | 0.03 | 0.0035 | 0.03 |
| 1250 | 0.0508 | 0.03 | 0.0034 | 0.03 |
| 1275 | 0.0495 | 0.02 | 0.0033 | 0.03 |
| 1300 | 0.0482 | 0.02 | 0.0032 | 0.03 |
| 1325 | 0.0470 | 0.02 | 0.0031 | 0.03 |
| 1350 | 0.0458 | 0.02 | 0.0031 | 0.03 |
| 1375 | 0.0447 | 0.02 | 0.0030 | 0.03 |
| 1400 | 0.0436 | 0.02 | 0.0029 | 0.03 |
| 1425 | 0.0426 | 0.02 | 0.0028 | 0.03 |
| 1450 | 0.0416 | 0.02 | 0.0028 | 0.03 |
| 1475 | 0.0407 | 0.02 | 0.0027 | 0.03 |
| 1500 | 0.0398 | 0.02 | 0.0027 | 0.03 |
| 1525 | 0.0389 | 0.02 | 0.0026 | 0.03 |
| 1550 | 0.0381 | 0.02 | 0.0025 | 0.03 |
| 1575 | 0.0373 | 0.02 | 0.0025 | 0.02 |
| 1600 | 0.0365 | 0.02 | 0.0024 | 0.02 |
| 1625 | 0.0357 | 0.02 | 0.0024 | 0.02 |
| 1650 | 0.0350 | 0.02 | 0.0023 | 0.02 |
| 1675 | 0.0343 | 0.02 | 0.0023 | 0.02 |
| 1700 | 0.0336 | 0.02 | 0.0022 | 0.02 |
| 1725 | 0.0330 | 0.02 | 0.0022 | 0.02 |
| 1750 | 0.0324 | 0.02 | 0.0022 | 0.02 |
| 1775 | 0.0317 | 0.02 | 0.0021 | 0.02 |
| 1800 | 0.0312 | 0.02 | 0.0021 | 0.02 |
| 1825 | 0.0306 | 0.02 | 0.0020 | 0.02 |
| 1850 | 0.0300 | 0.02 | 0.0020 | 0.02 |
| 1875 | 0.0295 | 0.01 | 0.0020 | 0.02 |
| 1900 | 0.0290 | 0.01 | 0.0019 | 0.02 |
| 1925 | 0.0285 | 0.01 | 0.0019 | 0.02 |
| 1950 | 0.0280 | 0.01 | 0.0019 | 0.02 |
| 1975 | 0.0275 | 0.01 | 0.0018 | 0.02 |
| 2000 | 0.0270 | 0.01 | 0.0018 | 0.02 |
| 2025 | 0.0266 | 0.01 | 0.0018 | 0.02 |
| 2050 | 0.0262 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 2075 | 0.0257 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 2100 | 0.0253 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 2125 | 0.0249 | 0.01 | 0.0017 | 0.02 |
| 2150 | 0.0245 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 2175 | 0.0242 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 2200 | 0.0238 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 2225 | 0.0234 | 0.01 | 0.0016 | 0.02 |
| 2250 | 0.0231 | 0.01 | 0.0015 | 0.02 |
| 2275 | 0.0227 | 0.01 | 0.0015 | 0.02 |
| 2300 | 0.0224 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| 2325 | 0.0221 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| 2350 | 0.0218 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| 2375 | 0.0215 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 2400 | 0.0212 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 2425 | 0.0209 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 2450 | 0.0206 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 2475 | 0.0203 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 |
| 2500 | 0.0200 | 0.01 | 0.0013 | 0.01 |
| Dmax，m | 10 | 10 |
| Pmax | 4.3531 | 2.18 | 0.2902 | 2.90 |
| D10%（m） | / | / |

由上可见，最大占标率为育肥猪舍无组织排放的H2S污染物，最大占标率为9.08%，占标率1%≤Pmax<10% ，根据大气环境影响评价等级表，本项目大气评价等级为二级，评价范围为以建设项目为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）非正常排放环境空气影响预测

非正常排放的预测结果见表5.1-11。

表5.1-11 本项目非正常排放预测结果

| 距离 （m） | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0.0932 | 0.05 | 0.0100 | 0.10 |
| 25 | 0.5819 | 0.29 | 0.0621 | 0.62 |
| 50 | 0.8558 | 0.43 | 0.0914 | 0.91 |
| 75 | 1.1629 | 0.58 | 0.1242 | 1.24 |
| 100 | 1.0943 | 0.55 | 0.1169 | 1.17 |
| 125 | 0.9393 | 0.47 | 0.1003 | 1.00 |
| 150 | 0.7916 | 0.40 | 0.0845 | 0.85 |
| 175 | 0.6663 | 0.33 | 0.0712 | 0.71 |
| 200 | 0.5663 | 0.28 | 0.0605 | 0.60 |
| 225 | 0.5653 | 0.28 | 0.0604 | 0.60 |
| 250 | 0.5928 | 0.30 | 0.0633 | 0.63 |
| 275 | 0.6006 | 0.30 | 0.0641 | 0.64 |
| 300 | 0.5950 | 0.30 | 0.0635 | 0.64 |
| 325 | 0.5942 | 0.30 | 0.0635 | 0.63 |
| 350 | 0.5942 | 0.30 | 0.0635 | 0.63 |
| 375 | 0.5916 | 0.30 | 0.0632 | 0.63 |
| 400 | 0.5864 | 0.29 | 0.0626 | 0.63 |
| 425 | 0.5791 | 0.29 | 0.0618 | 0.62 |
| 450 | 0.5666 | 0.28 | 0.0605 | 0.61 |
| 475 | 0.5516 | 0.28 | 0.0589 | 0.59 |
| 500 | 0.5382 | 0.27 | 0.0575 | 0.57 |
| 525 | 0.5366 | 0.27 | 0.0573 | 0.57 |
| 550 | 0.5328 | 0.27 | 0.0569 | 0.57 |
| 575 | 0.5267 | 0.26 | 0.0563 | 0.56 |
| 600 | 0.5186 | 0.26 | 0.0554 | 0.55 |
| 625 | 0.5122 | 0.26 | 0.0547 | 0.55 |
| 650 | 0.5082 | 0.25 | 0.0543 | 0.54 |
| 675 | 0.5026 | 0.25 | 0.0537 | 0.54 |
| 700 | 0.4938 | 0.25 | 0.0527 | 0.53 |
| 725 | 0.4827 | 0.24 | 0.0516 | 0.52 |
| 750 | 0.4733 | 0.24 | 0.0505 | 0.51 |
| 775 | 0.4692 | 0.23 | 0.0501 | 0.50 |
| 800 | 0.4649 | 0.23 | 0.0496 | 0.50 |
| 825 | 0.4564 | 0.23 | 0.0487 | 0.49 |
| 850 | 0.4471 | 0.22 | 0.0477 | 0.48 |
| 875 | 0.4403 | 0.22 | 0.0470 | 0.47 |
| 900 | 0.4311 | 0.22 | 0.0460 | 0.46 |
| 925 | 0.4234 | 0.21 | 0.0452 | 0.45 |
| 950 | 0.4163 | 0.21 | 0.0445 | 0.44 |
| 975 | 0.4099 | 0.20 | 0.0438 | 0.44 |
| 1000 | 0.4039 | 0.20 | 0.0431 | 0.43 |
| 1025 | 0.3983 | 0.20 | 0.0425 | 0.43 |
| 1050 | 0.3918 | 0.20 | 0.0418 | 0.42 |
| 1075 | 0.3871 | 0.19 | 0.0413 | 0.41 |
| 1100 | 0.3853 | 0.19 | 0.0411 | 0.41 |
| 1125 | 0.3790 | 0.19 | 0.0405 | 0.40 |
| 1150 | 0.3724 | 0.19 | 0.0398 | 0.40 |
| 1175 | 0.3688 | 0.18 | 0.0394 | 0.39 |
| 1200 | 0.3607 | 0.18 | 0.0385 | 0.39 |
| 1225 | 0.3561 | 0.18 | 0.0380 | 0.38 |
| 1250 | 0.3518 | 0.18 | 0.0376 | 0.38 |
| 1275 | 0.3474 | 0.17 | 0.0371 | 0.37 |
| 1300 | 0.3425 | 0.17 | 0.0366 | 0.37 |
| 1325 | 0.3362 | 0.17 | 0.0359 | 0.36 |
| 1350 | 0.3342 | 0.17 | 0.0357 | 0.36 |
| 1375 | 0.3297 | 0.16 | 0.0352 | 0.35 |
| 1400 | 0.3245 | 0.16 | 0.0347 | 0.35 |
| 1425 | 0.3190 | 0.16 | 0.0341 | 0.34 |
| 1450 | 0.3139 | 0.16 | 0.0335 | 0.34 |
| 1475 | 0.3087 | 0.15 | 0.0330 | 0.33 |
| 1500 | 0.3052 | 0.15 | 0.0326 | 0.33 |
| 1525 | 0.3016 | 0.15 | 0.0322 | 0.32 |
| 1550 | 0.2970 | 0.15 | 0.0317 | 0.32 |
| 1575 | 0.2939 | 0.15 | 0.0314 | 0.31 |
| 1600 | 0.2903 | 0.15 | 0.0310 | 0.31 |
| 1625 | 0.2874 | 0.14 | 0.0307 | 0.31 |
| 1650 | 0.2830 | 0.14 | 0.0302 | 0.30 |
| 1675 | 0.2813 | 0.14 | 0.0300 | 0.30 |
| 1700 | 0.2782 | 0.14 | 0.0297 | 0.30 |
| 1725 | 0.2759 | 0.14 | 0.0295 | 0.29 |
| 1750 | 0.2736 | 0.14 | 0.0292 | 0.29 |
| 1775 | 0.2704 | 0.14 | 0.0289 | 0.29 |
| 1800 | 0.2680 | 0.13 | 0.0286 | 0.29 |
| 1825 | 0.2659 | 0.13 | 0.0284 | 0.28 |
| 1850 | 0.2635 | 0.13 | 0.0281 | 0.28 |
| 1875 | 0.2608 | 0.13 | 0.0278 | 0.28 |
| 1900 | 0.2583 | 0.13 | 0.0276 | 0.28 |
| 1925 | 0.2561 | 0.13 | 0.0273 | 0.27 |
| 1950 | 0.2539 | 0.13 | 0.0271 | 0.27 |
| 1975 | 0.2516 | 0.13 | 0.0269 | 0.27 |
| 2000 | 0.2468 | 0.12 | 0.0264 | 0.26 |
| 2025 | 0.2439 | 0.12 | 0.0260 | 0.26 |
| 2050 | 0.2464 | 0.12 | 0.0263 | 0.26 |
| 2075 | 0.2485 | 0.12 | 0.0265 | 0.27 |
| 2100 | 0.2454 | 0.12 | 0.0262 | 0.26 |
| 2125 | 0.2424 | 0.12 | 0.0259 | 0.26 |
| 2150 | 0.2394 | 0.12 | 0.0256 | 0.26 |
| 2175 | 0.2381 | 0.12 | 0.0254 | 0.25 |
| 2200 | 0.2351 | 0.12 | 0.0251 | 0.25 |
| 2225 | 0.2316 | 0.12 | 0.0247 | 0.25 |
| 2250 | 0.2288 | 0.11 | 0.0244 | 0.24 |
| 2275 | 0.2264 | 0.11 | 0.0242 | 0.24 |
| 2300 | 0.2233 | 0.11 | 0.0238 | 0.24 |
| 2325 | 0.2199 | 0.11 | 0.0235 | 0.23 |
| 2350 | 0.2209 | 0.11 | 0.0236 | 0.24 |
| 2375 | 0.2199 | 0.11 | 0.0235 | 0.23 |
| 2400 | 0.2188 | 0.11 | 0.0234 | 0.23 |
| 2425 | 0.2193 | 0.11 | 0.0234 | 0.23 |
| 2450 | 0.2199 | 0.11 | 0.0235 | 0.23 |
| 2475 | 0.2165 | 0.11 | 0.0231 | 0.23 |
| 2500 | 0.2139 | 0.11 | 0.0228 | 0.23 |
| Dmax，m | 79 | 79 |
| Pmax | 1.1664 | 0.58 | 0.1246 | 1.25 |
| D10%（m） | / | / |

根据表5.1-11，非正常工况下，排气筒排放的各类污染物的浓度未超过相应评价标准限值，但对周围环境空气质量影响较正常排放时增大了很多。因此建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。

为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放：

①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的各类废气污染物进行定期检测。

③定期检测废气净化设备的净化效率，及时更换易损或须定期更换的部件，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量；

④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。

### 5.1.6 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界之外的区域即为项目大气环境防护区域。

本次评价对各个排放源分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。

根据表5.1-9及表5.1-10结果，拟建项目各无组织排放源区均无需设立大气环境防护距离。

5.1.7 卫生防护距离分析

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91）推荐的计算公式，计算本项目运营后无组织排放的各污染源卫生防护距离。

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D为计算系数，见下表5.1-8。

根据拟建项目无组织排放污染物排放情况计算全厂的卫生防护距离，卫生防护距离计算系数见表5.1-12。

表5.1-12 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均 风速m/s | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2－4 | 700 | 470＊ | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021＊ | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85＊ | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84＊ | 0.84 | 0.76 |

根据拟建项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表5.1-13。

表5.1-13 卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 面源长度 (m) | 面源宽度(m) | 污染物 名称 | 排放量 （kg/h） | 小时浓度Cm(mg/m3) | 计算值 L(m) | 结果 (m) | 提及后(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪猪舍 | 76 | 47 | NH3 | 0.0043 | 0.2 | 0.084 | 50 | 100 |
|  |  |  | H2S | 0.0004 | 0.01 | 0.219 | 50 |  |
| 育肥猪猪舍 | 171 | 126 | NH3 | 0.0310 | 0.2 | 0.832 | 50 | 100 |
|  |  |  | H2S | 0.0018 | 0.01 | 0.892 | 50 |  |
| 污水处理站 | 59 | 59 | NH3 | 0.0088 | 0.2 | 1.156 | 50 | 100 |
|  |  |  | H2S | 0.0013 | 0.01 | 1.508 | 50 |  |
| 1#粪便暂存池 | 6 | 8 | NH3 | 0.0026 | 0.2 | 0.297 | 50 | 100 |
|  |  |  | H2S | 0.0002 | 0.01 | 0.418 | 50 |  |
| 2#粪便暂存池 | 8 | 12 | NH3 | 0.0053 | 0.2 | 0.449 | 50 | 100 |
|  |  |  | H2S | 0.0004 | 0.01 | 0.632 | 50 |  |

含有两种以上有害气体且卫生防护距离在同一级别，根据要求卫生防护距离应提高一级执行，即100m，卫生防护距离分别以保育猪猪舍、育肥猪猪舍、污水处理站、粪便暂存池边缘以起点分别设置100m卫生防护距离。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，选址要求禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

1、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

2、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3、县级人民政府依法划定的禁养区域；

4、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

5、新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

综合以上条件，项目确定卫生防护距离为500米，范围是本项目养殖区外边界外500米范围。经现场勘察，项目养殖区周边500m范围内无敏感目标，项目卫生防护距离包络线见图2.4-1。

### 5.1.8 污染物排放量核算

根据项目废气产生及处理情况，本项目大气污染物排放量核算见表5.1-14~5.1-17。

表 5.1-14 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | P1 | NH3 | 0.428 | 0.0034 | 0.0300 |
|  |  | H2S | 0.024 | 0.0002 | 0.0017 |
| 2 | P2 | 烟尘 | 10.65 | 0.0053 | 0.0068 |
|  |  | SO2 | 40.83 | 0.0204 | 0.0261 |
|  |  | NOx | 138.48 | 0.0693 | 0.0885 |
| 一般排放口合计 | NH3 | 0.0300 |
|  | H2S | 0.0017 |
|  | 烟尘 | 0.0068 |
|  | SO2 | 0.0261 |
|  | NOx | 0.0885 |

表 5.1-15 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育猪猪舍 | 猪养殖 | NH3 | GB14554-93 | 1.5 | 0.0374 |
|  |  |  | H2S | GB14554-93 | 0.06 | 0.0038 |
| 2 | 育肥猪猪舍 | 猪养殖 | NH3 | GB14554-93 | 1.5 | 0.2712 |
|  |  |  | H2S | GB14554-93 | 0.06 | 0.0161 |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理 | NH3 | GB14554-93 | 1.5 | 0.0088 |
|  |  |  | H2S | GB14554-93 | 0.06 | 0.0013 |
| 4 | 1#粪便暂存池 | 粪便暂存 | NH3 | GB14554-93 | 1.5 | 0.0026 |
|  |  |  | H2S | GB14554-93 | 0.06 | 0.0002 |
| 5 | 2#粪便暂存池 | 粪便暂存 | NH3 | GB14554-93 | 1.5 | 0.0053 |
|  |  |  | H2S | GB14554-93 | 0.06 | 0.0004 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.3253 |
|  | H2S | 0.0218 |

表5.1-16 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 0.0068 |
| 2 | SO2 | 0.0261 |
| 3 | NOx | 0.0885 |
| 4 | NH3 | 0.3552 |
| 5 | H2S | 0.0234 |

表5.1-17 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 非正常排放污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 单次持续时间 h | 年发生频次次/年 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 洗涤-生物滤池故障 | NH3 | 1.283 | 0.0103 | 0.5 | ＜1 | 定期进行设备维护，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产 |
|  |  |  | H2S | 0.142 | 0.0011 |  |  |  |

5.1.8 恶臭环境影响分析

1、恶臭的产生

随着畜牧业生产集约化程度的不断提高，养殖场的恶臭对大气污染已构成了社会公害，使人类生存环境下降，使畜禽生产力下降，对疫病的易感性提高或直接引起某些疾病，从而引起普遍关注。

养殖场恶臭来自生猪粪便、污水等腐败分解，猪只的新鲜粪便、消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，粘附在体表的污物等，呼出气等也会散发出猪特有的难闻气味。但养猪场恶臭主要来源是猪只粪便排出体外之后的腐败分解。影响猪场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

根据有关文献，引起猪场恶臭的物质经鉴定有160种以上化合物。包括多种挥发性有机酸类（Acid）、醇类（Alcohls）、酚类（Phenols）、酮类（Kelones）、酯类（Esters）、胺类（Amines）、硫醇类（Mercaptans）以及含氮杂环类物质。其中主要有三大类化合物：挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚。养猪场中的恶臭是由许多单一的臭气物质复合作用生成的。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH3和H2S。

氨为无色气体，具有刺激性臭气，比空气轻，易溶于水。氨能刺激黏膜，引起黏膜充血，喉头水肿，氨吸入呼吸系统后，可引起上部呼吸道黏膜充血、支气管炎，严重者可引起肺水肿、肺出血等。低浓度的氨可刺激三叉神经末稍，引起呼吸中枢的反射性兴奋。吸入肺部的氨，可通过肺泡上皮组织进入血液，引起血管中枢神经的反应，并与血红蛋白结合，置换氧基，破坏血液的运氧功能。如果短期吸入少量的氨，可被体液吸收，变成尿素排出体外。而高浓度的氨，可直接刺激肌体组织，引起中枢神经系统麻痹、中毒性肝病、心肌损伤等症。空气中如含有47.5mg/m3的氨，可使猪的增重滞缓；75～150mg/m3时可引起猪只摇头、流涎、喷嚏、丧失食欲。

硫化氢是一种无色、易挥发的恶臭气体，比空气重，易溶于水。硫化氢的危害主要是刺激人的黏膜，当硫化氢接触到动物黏膜上的水分时，很快溶解并与黏液中的钠离子结合生成硫化钠，对黏膜产生刺激作用，引起结膜炎，表现流泪、角膜混浊、畏光等症状，同时引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤，以至肺水肿。人若经常吸入低浓度的硫化氢，可出现植物性神经紊乱，偶然发生多发性神经炎。硫化氢在肺泡内很快被吸收进入血液内，氧化成硫酸盐或硫代硫酸盐等；游离在血液中的硫化氢，能和氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，使酶失去活性，以致影响细胞的氧化过程，造成组织缺氧。长期处于低浓度的硫化氢的环境中，牲畜体质变弱，抗病能力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等；高浓度的硫化氢可直接抵制呼吸中枢，引起窒息或死亡。硫化氢浓度为30mg/m3时，猪只变得畏光、丧失食欲、神经质；75～300mg/m3时，猪只会突然呕吐，失去知觉，最后因呼吸中枢和血管运动中枢麻痹而死亡。硫化氢对人类的危害也相当大，低浓度时即可引起慢性中毒，高浓度（大于900mg/m3）时，可直接抵制呼吸中枢，引起窒息死亡。

恶臭气体的性质见表5.1-18。

表5.1-18 恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 嗅阈值（ppm） | 嗅阈值（mg/m3） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5 | 1.22 | 刺激味 |
| 硫化氢 | 0.00041 | 0.00067 | 臭蛋味 |

2、恶臭影响分析

在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表5.1-19。

表5.1-19 臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度) |
| 2 | 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度) |
| 3 | 明显感到臭味(可嗅出臭气种类) |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，与养猪场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与养猪场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表5.1-20。

表5.1-20 恶臭物质浓度与臭气强度的关系单位：ppm，臭气浓度无量纲

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

通过大气环境预测，计算项目正常排放及非正常排放工况下的恶臭产生源气味影响范围及对运营后周边敏感目标影响，项目卫生防护距离内无环境敏感目标，距离本项目较近的敏感目标主要为桃园、黄庄、周庄、戴庄等，恶臭影响范围具体情况见表5.1-21，恶臭对周边敏感目标影响情况见表5.1-22。

表5.1-21 项目恶臭气味影响范围

| 工况 | 污染源位置 | 污染物名称 | 最大落地浓度（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） | 气味影响范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 1#排气筒 | 氨气 | 0.0003883 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000229 | 0.00067 | 0 |
|  | 保育猪猪舍 | 氨气 | 0.0060147 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0005610 | 0.00067 | 0 |
|  | 育肥猪猪舍 | 氨气 | 0.0156320 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0009078 | 0.00067 | 275 |
|  | 污水处理站 | 氨气 | 0.0019619 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0003924 | 0.00067 | 0 |
|  | 1#粪便暂存池 | 氨气 | 0.0022259 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0001484 | 0.00067 | 0 |
|  | 2#粪便暂存池 | 氨气 | 0.0043531 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0002902 | 0.00067 | 0 |
| 非正常工况 | 1#排气筒 | 氨气 | 0.0011664 | 1.22 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0001246 | 0.00067 | 0 |

根据表5.1-20分析，臭气强度等级为1-2级，属于容易感到轻微臭味(认知阀值浓度)，正好处于感觉阈值附近，人的感觉不强烈，对环境影响较小。根据表5.1-21，项目正常工况及非正常工况下，气味影响范围很小，项目养殖区边界外设置500m的卫生防护距离，该范围内目前无敏感目标，非正常工况主要人群为项目内工作人员，应及时消除非正常状况，降低恶臭环境影响。

表5.1-22 项目恶臭气味影响范围

| 工况 | 污染源位置 | 污染物名称 | 敏感目标预测浓度（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桃园 | 周庄 | 黄庄 | 戴庄 |  |
| 正常工况 | 1#排气筒 | 氨气 | 0.0001673 | 0.0001601 | 0.0001767 | 0.0001767 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000097 | 0.0000094 | 0.0000104 | 0.0000104 | 0.00067 |
|  | 保育猪猪舍 | 氨气 | 0.0008018 | 0.0006983 | 0.0009883 | 0.0009883 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000748 | 0.0000651 | 0.0000922 | 0.0000922 | 0.00067 |
|  | 育肥猪猪舍 | 氨气 | 0.0051774 | 0.0045678 | 0.0062307 | 0.0062307 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0003007 | 0.0002653 | 0.0003618 | 0.0003618 | 0.00067 |
|  | 污水处理站 | 氨气 | 0.0001980 | 0.0001799 | 0.0002452 | 0.0002452 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000396 | 0.0000360 | 0.0000490 | 0.0000490 | 0.00067 |
|  | 1#粪便暂存池 | 氨气 | 0.0000603 | 0.0000547 | 0.0000750 | 0.0000750 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000004 | 0.0000036 | 0.0000050 | 0.0000050 | 0.00067 |
|  | 2#粪便暂存池 | 氨气 | 0.0001206 | 0.0001095 | 0.0001500 | 0.0001500 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000008 | 0.0000073 | 0.0000100 | 0.0000100 | 0.00067 |
| 非正常工况 | 1#排气筒 | 氨气 | 0.0005082 | 0.0004827 | 0.0005328 | 0.0005328 | 1.22 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000543 | 0.0000516 | 0.0000569 | 0.0000569 | 0.00067 |
| 与本项目厂界距离 | 656 | 716 | 560 | 555 | / |

根据表5.1-22，项目运营期对周边敏感目标影响较小，预测浓度均低于嗅阈值，故项目运营期恶臭气体对项目周边敏感目标影响较小。

同时，为进一步降低恶臭污染物对环境的影响，公司应做到以下几点：

（1）加强绿化

绿化工程对改善牧场的环境质量是十分重要的。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（2）加强恶臭污染源管理

猪粪堆存易产生恶臭，为此应减少粪便的堆存，做到日产日清。

（3）合理布局

该地区主导风向为东南风，为减轻恶臭的影响程度，场区平面布置应将易产生恶臭的位于项目的侧风向；生产区和办公区分开，办公区设置在场址的西侧，并设置防护林带，以减少恶臭的影响。

（4）做好场区规划

项目卫生防护距离是以养殖区为执行边界的500m范围内该范围内不得新建居民区或其他环境敏感目标，。

（5）科学喂养

项目养殖饲料应采用理想蛋白质体系配方，以提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。

5.2 地表水环境影响分析

由于本项目运营后生产废水及生活污水一并经自建污水处理站处理后，用作农田灌溉，故本地表水环评可不做预测，仅做地表水环境影响分析。本项目新建尾水灌溉管网，尾水综合利用按全场尾水水量进行受纳分析。

5.2.1 拟建工程废水受纳去向分析

根据工程分析、污染防治措施内容，本项目建设完成后全场废水经处理达标废水量为70177.7 m3/a，拟用于项目周边农业用地灌溉，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”的要求，以及“污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理，并须符合《农田灌溉水质标准》的要求”。

5.2.2 污水处理站出水作为农田灌溉水的可行性分析

养猪项目主要排放污水是猪尿、猪舍冲洗水、车辆冲洗水、生活污水、初期雨水，经处理后无有毒有害物质，排放的污水中不仅含有一定的氮、磷、钾等元素，而且还含有钙、镁、锰等多种微量元素，对农作物的生长是有利的。将经污水处理后用于灌溉，可以节省大量化肥，提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源，减少污染物排放量，为“一举两得”的措施。另根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等养殖业规范、要求，畜禽养殖业污染治理按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源利用率，下面将从以下几个方面对污水处理站尾水作为农田灌溉水进行分析：

（1）污水处理站污水处理情况水质分析

根据国内同类企业经验以及项目公司在其他地方的养殖经验，养殖项目自建污水处理站污水处理工艺采用“调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+接触消毒”工艺进行处理，处理后污染物浓度为COD97.0mg/L、氨氮27.5mg/L、SS8.5mg/L、TP5.2 mg/L，水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的排放要求，且出水基本无臭味，可满足灌溉要求。

（2）项目尾水综合利用工程内容

本项目采用厂区内设置尾水暂存池（稳定塘），通过管道连接至灌溉区域内设置的2处田间尾水暂存池（稳定塘），厂区及田间暂存池形成综合调节作用，以适应农田灌溉的季节性。

本项目尾水暂存池（稳定塘）位于项目内，总容积约为36000m3，可以作为污水贮存使用，可暂存项目6个月处理后尾水，尾水暂存池（稳定塘）的容积能满足非农灌季节蓄水要求。

本项目尾水暂存池采用稳定塘，稳定塘旧称氧化塘或生物塘，是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似。可以有效的避免因非灌溉期尾水长时间存储而导致恶臭气体产生，并且对尾水起到进一步进化的功能。

根据企业与涟水县朱后圩村签订的尾水综合利用协议，由比米农牧科技（淮安）有限公司建设田间暂存池共计2座，分别约为200m3，用于调节灌溉水量。厂区暂存池与田间暂存池利用PVC固定管道连接，管道埋于地面下约20cm，保证尾水输送过程不存在跑、冒、滴、漏现象；具体灌溉区域见图5.2-1。

灌溉方式：尾水经尾水暂存池（稳定塘）暂存，灌溉季节通过管道输送至田间暂存池，再利用管道及现有的田间灌溉渠进入农田。场内尾水暂存池（稳定塘）设置水泵，用于调节输送额尾水量，确保尾水灌溉的合理性。

（3）土地尾水消纳能力

①尾水肥效确定

尾水中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程尾水中的氨氮含量为27.5mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为34.4mg/L。

②农田消纳能力计算

本项目四周地块均种植的水稻或小麦，每年水稻与小麦轮作，每年一轮，项目尾水主要用于灌溉水稻田、小麦田。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报, 2000,4（17））及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源, 1997,4（74）），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年尹晓峰的硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”③，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用ABR工艺，尾水与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与尾水中氮的含量的比值为4.1:1，根据猪粪、生化污泥和沼渣外售综合利用后，尾水用于农田施肥进行土地面积核定，确定每510头猪需配套1亩地。本项目年出栏10万头猪，需配套的尾水消纳地面积约为196亩。

本项目所处为华东雨养冬麦区、长江下游单季稻区，常年以小麦—水稻轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于本项目所在地区域，小麦产量水平平均在400kg/亩，推荐氮肥施用量为8.01kg/亩（折合尾水量为102.2m³），P2O5施用量为6.68kg/亩（折合尾水量为116.7m³）；对于长江下游单季稻区，水稻产量水平在550kg/亩，推荐氮肥施用量为6.06kg/亩（折合尾水量为77.3m3），P2O5施用量为5.05kg/亩（折合尾水量为88.3m³）；。因此每亩地每年最多所需尾水总量为77.3m3。本项目土地利用的尾水量为70177.7 m3/a，以此推算，尾水消纳面积不得低于908亩。

根据以上两种计算方法得出2个消纳地面积，本评价取最大值908亩。

为了保证工程所产生的尾水能够100%综合利用，比米农牧科技（淮安）有限公司采用配套农田模式来推进尾水消纳，利用厂区周边朱后圩村1000亩农田，消纳项目产生的尾水，尾水由本公司铺设管网为周围其他田地免费供给，公司负责无偿将尾水输送管网铺设至田间地头。本项目签订的1000亩农田用于消纳本项目尾水，该1000亩农田位于本项目北侧，农作物种植的种类为玉米和水稻以及小麦。水稻种植时间为每年的6-10月，小麦种植时间为每年的10-6月，玉米种植时间为每年的4-7月。考虑养分吸收、降雨、农田旱季作物非灌期等特殊情况暂存废水，会出现短期废水暂存不灌溉情况。本项目厂尾水暂存池（稳定塘）容积为36000m3，可储存项目约180 天尾水。即使项目尾水在非灌溉期条件下，厂内尾水暂存池（稳定塘）容积也能够满足非灌溉期储存量。并在尾水暂存池（稳定塘）四周设置栏杆和警示牌，防止发生意外事故。

③施肥规律

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和农田均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，小麦种植之前（10月份）施基肥一次，小麦返青期或拔节期盖住地皮（12月份或1月份）施追肥一次；麦收之后玉米种植之前（约4月中旬）施基肥一次，水稻种植期间（6月份—10月份）需施追肥三次。根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价尾水施肥方式为每年两次基肥、四次追肥。

- 尾水实施方案

项目尾水产生量为70177.7 m3/a，尾水消纳地面积为1000亩。

建设单位在尾水消纳区无偿建设尾水输送管网，并合理设置预留口。

尾水施肥系统包括：动力系统、尾水泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出水量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通PVC等廉价管材在尾水提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

尾水施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道尾水二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证PVC塑料管材在尾水管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证尾水施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，尾水输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≧40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区尾水储存池引至施肥农田主干管长度为2000m，支管长度为4500m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。项目尾水在尾水暂存池（稳定塘）储存，施肥期经流进尾水主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

根据尾水综合利用协议可知，比米农牧科技（淮安）有限公司根据农民土地位置设计并负责铺设尾水输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。尾水用作基肥时不需要配清水，用作追肥时，须用清水稀释后方可施于田间，在场区内完成尾水稀释，然后通过管网输送至田间，厂区内水井可以满足配水所需清水量。

尾水输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，尾水排入尾水储存池，待维护完毕后方可输送；

消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50-60m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，尾水由尾水储存池暂存。

对尾水施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西北和东南方向各设置1口地下水观测井，观察尾水长期施肥对地下水的累积性影响。

（4）农田利用系统二次污染防治措施

①尾水田间暂存池、输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，尾水排入事故池，待维护完毕后方可输送；

②尾水施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非浇灌季节及雨季，尾水由尾水储存池暂存。

尾水储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。最后在此基础上铺设HDPE膜，具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

④对尾水施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西北和南侧各设置1口地下水观测井，观察尾水长期施肥对地下水的累积性影响。

（5）尾水利用工程的管理要求

①基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对尾水利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现尾水出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保尾水输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的尾水泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、暂存池中的各种杂质淤泥。

（6）初期雨水处理措施分析

评价要求在污水处理站附近雨水管线铺设时，设置1个可调阀门，将前15min雨水收集进入初期雨水池，再进入污水处理站处理；后15mim关闭阀门，雨水排入五斗渠。落到屋面的未落地雨水比较清洁，通过雨水导流系统导出。

综上，本项目废水量为70177.7 m3/a，利用周边朱后圩村1000亩农田，在建设灌溉工程的基础上，全部综合利用可行。

5.3 声环境影响分析

5.3.1预测范围和预测点选定原则

预测范围和预测点选定同噪声现状调查。

5.3.2预测内容

本次评价噪声源主要为项目完成后猪舍中猪叫声、风机等噪声源，预测项目运营后噪声源生产运行期各噪声源对场界噪声测点的影响值，然后叠加成各测点的总影响值。

5.3.3预测模式

采用多源、等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，预测本项目实施后对场界噪声的影响。

预测中应用的主要计算公式有：

1、室外点声源在预测点的倍频带声压级

（1）某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

（2）如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

（3）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A 声级LA：

式中：ΔLi 为A 计权网络修正值。

（4）各声源在预测点产生的声级的合成

2、室内点声源的预测

（1）室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q 为方向性因子。

（2）室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（3）室外靠近围护结构处的总的声压级：

（4）室外声压级换算成等效的室外声源：

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

3、声级叠加

5.3.4 主要噪声源的确定

（1）噪声源距场界的最近距离

各噪声源距场界的最近距离见表5.3-1。

表5.3-1项目各噪声源与厂界的最近距离

| 产生 位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 拟采取的治理措施 | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪后 | 降噪量 |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 猪舍 | 猪只叫声 | / | 80 | 65.00 | 15.00 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | 49 | 31 | 355 | 92 |
|  | 风机 | 18 | 70 | 50.00 | 20.00 | 选择低噪声设备 | 59 | 42 | 367 | 108 |
| 污水处理站 | 水泵 | 27 | 85 | 60.00 | 25.00 | 消声、隔声、减振 | 70 | 250 | 545 | 45 |
|  | 罗茨风机 | 2 | 95 | 70.00 | 25.00 | 消声、隔声、减振 | 78 | 246 | 550 | 50 |

5.3.5 预测结果及评价

选用噪声现状监测点作为噪声预测评价点，使用以上预测模式，预测本项目场界噪声结果见表5.3-2。

表5.3-2 声环境影响预测结果

| 噪声源 | 贡献值（dB（A）） |
| --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 猪只叫声 | 31.20 | 35.17 | 14.00 | 25.72 |
| 风机 | 27.14 | 30.09 | 11.26 | 21.88 |
| 水泵 | 37.41 | 26.35 | 19.59 | 41.25 |
| 罗茨风机 | 35.17 | 25.19 | 18.20 | 39.03 |
| 各项叠加值 | 40.27 | 37.05 | 22.93 | 43.40 |
| 背景值 | 昼间 | 54.5 | 53.85 | 52.7 | 54 |
|  | 夜间 | 42.9 | 43.3 | 43.55 | 43.4 |
| 预测值 | 昼间 | 54.66 | 53.94 | 52.70 | 54.36 |
|  | 夜间 | 44.79 | 44.22 | 43.59 | 46.41 |
| 项目建设前后增加值 | 昼间 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.36 |
|  | 夜间 | 1.89 | 0.92 | 0.04 | 3.01 |

从上表可以得出结论，本项目建成投产后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准，厂界噪声达标。

本项目噪声等值线图见图5.2-3。

图5.2-3  本项目噪声贡献值等值线图

项目周围200 米范围内的无环境敏感点，项目噪声不造成扰民影响。

本次评价认为，只要严格按照拟定的防振降噪措施和生产布局，落实环评提出的环保要求和生产调度要求，项目投产后对周边声环境影响较小，不会引发噪声扰民的纠纷。因此，本项目噪声不会对周边声环境产生噪声污染。

5.4 地下水环境影响分析

5.4.1水文地质条件

根据地下水赋存条件、理性质及利特征，淮安市境内的可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐类裂溶洞和基岩三大类型。

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水分布于淮安市的平原地区，根据沉积物时代、成因底层结构及水文地质特征，淮安市境内的松散岩类孔隙可分为四个含组。

①第Ⅰ含水岩组：属潜水或微承压水，含水层时代相当于第四纪全新世——晚 跟新世或第四纪，其水位埋深2.0-5.0m，含水层底板埋深30-40m。主要分布在淮阴区老张集-淮安区范集-洪泽-金湖广大地区，在涟水、高沟、徐集一线以东地区也有分布。含水岩性以稀砂、粉砂为主，其次为棕黄色粘土质砂、砂质粘土。砂层变化规律为南北薄、中间厚，渗透系数中间为10-20m/d，两侧带一般为4-5m/d，大者7m/d。小者约1m/d。含水层富水性按标准型水量（降深为10m，井径为0.3m，下同）的涌水量评价，中间地带为1000-1500m3/d，南北带一般为200-500m3/d。水质较好，矿化度小于1g/L，多属于HCO3-Ca·Na型淡水。

②第Ⅱ含水岩组：属中层承压水，含水层时代相当于早、中更新世，其水位埋深一般在3.5-7.0m之间，含水层顶板埋深37-100m，含水层厚度一般为10-20m。含水岩性变化较大，大体以保滩、仇桥、流均一带盐性为主，此带两次为中细砂及粉细砂；洪泽县含水岩性为含砾粗砂及中粗砂；金湖县含水岩性为含砾中粗砂、细砂。含水层渗透性在保滩、仇桥一带的古河道地区较好，渗透系数一般为6-7m/d，个别达9.2m/d，单井涌水量一般大于2000m3/d；在非古道河一带，渗透性相对减弱，渗透系数一般为1-4m/d，单井涌水量小于1000m3/d，一般为400-500m3/d，洪泽、金湖一带为960m3/d左右。水质较好，矿化度小于1g/L。属于HCO3-Ca·Na型淡水。

③第Ⅲ含水岩组：属深层承压水，为上世纪——一套河湖相松散含水岩组，其水位埋深10-45m，含水层顶板埋深53-186m，一般大于150m，含水层厚度10-110m，一般为20-40m。含水层岩性为泥粉细砂，粗砂、含砾中粗砂、含炭化木碎片。渗透系数为0.26-4m/d，一般为1.15m/d，大的为4.75m/d，单井涌水量一般为1500m3/d以上。水质较好，矿化度小于1g/L，多属HCO3-Na·Ca型淡水。

④第Ⅳ含水岩组：属深层承压水，为一套河湖相松散含水岩组，其水位埋深17.7m左右，含水层顶板埋深一般大于300m，含水层厚度45m左右。含水层岩性为粉砂、细砂、中砂。单井涌水量500-1000m3/d，水质较好，矿化度小于1g/L，多属HCO3-Ca·Mg型淡水。

（2）碳酸盐岩类裂隙溶洞水

碳酸盐岩类裂隙溶洞水，按埋藏条件氛围裸露型、覆盖性和埋藏型三种。

裸露型：主要分布在盱眙山丘区北东向条带内，与主要出露断层有关。含水岩性为白云质灰岩，夹薄层千枚岩。水位埋深1.0m左右。单井涌水量为1000-5000m3/d，水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca型淡水。

覆盖型：仅分布在杨庄-棉花庄一带宽2.5-2.5m的北东向条带内，面积约60km2，岩体顶板埋深86-183m。单井涌水量变化较大，高的达1500m3/d，低的只有250m3/d，水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg型淡水。

埋藏型：仅分布于老子山、公司山一带，其上部覆盖为中新统玄岩及第四纪松散沉积物，下部为浅灰、灰黑色薄层灰岩夹灰黄色千枚岩等，属碳酸盐岩类夹碎屑裂隙溶洞水。岩溶发育中等，单井涌水量100-1000m3/d，水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg型淡水。

（3）基岩裂隙水

基岩裂隙水分布于盱眙县的大部分山丘区，主要分埋藏型、裸露型两种。上第三系、上新统岩性为气孔状玄武岩、致密状玄武岩夹素粘土和粉质粘土或泥岩，柱状节埋发育为孔洞裂隙水。一般泉涌流量大于0.1L/s，个别达40L/s，水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg型淡水。

中新统分布于盱眙东部的穆店、张洪等地，岩性分上下两部分，上部为灰绿、浅灰、浅黄色粉质粘土、钙质泥岩夹粉砂、含砾细砂、黑色玄武岩，含水层底板埋深为20-25m。下部为浅灰绿、潜灰白、浅棕色粉质粘土、粉细砂、砂砾卵石，局部夹玄武岩，含水层顶板埋深为20-30m，底板埋深为100-200m。上部富水性中等或较差，单井涌水量100-1000m3/d；下部含水砂砾石发育，古河道主河槽内富水性较好，单井涌水量1000-3000m3/d，古河道边缘单井涌水量100-1000m3/d。水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca型淡水。

5.4.2污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：厂内废水处理站及污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。

项目发生事故泄漏时，泄漏物质首先进入包气带，在包气带中污染物的运移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附和解吸、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水潜水含水层，由于潜水含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力较差。若危险废物贮存场地、废水处理设施等没有专门的防渗措施或防渗措施不到位，必然会导致一些渗滤液渗入地下而污染潜水层。

根据项目工程内容与工程分析的结果，项目土壤和地下水污染源主要为厂区污水管网及污水处理站泄漏；

5.4.3 预测范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》导则（HJ 610-2016），调查评价范围主要有计算法、查表法和自定义法。本次评价采用查表法确定地下水预测的范围。

表5.4-1 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价范围km2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

由上表法确定地下水预测的范围：以项目为中心，3km×2km，共计约6km2，作为本项目的评价范围。该范围内区域地质结构简单，厂区灌溉废水污染物主要在包气带和潜水含水层中迁移，作为本次地下水评价边界，符合导则要求。

5.4.4 地下水环境影响预测

#### 5.4.4.1预测方法及情景

（1）预测方法

根据区域地质特征，以及项目地现场地质勘察，项目周边评价范围内灌溉区域，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）三级评价要求，本次评价采用本项目的地下水影响评价采用解析模型预测。

（2）情景设置

本项目为养殖类项目，污水处理站各废水收集池、输送管道、处理池、尾水暂存池（稳定塘）等设施，均按照《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）规定设计，并均进一步设置了防渗层，地下水污染防渗措施，保证每座水池完工后，必须进行满水的渗漏试验，在满水试验中应进行外观检查，不得有漏水现象，可不进行正常状况情景下的预测。

但如废水收集、处理装置防渗层发生破损，将导致废水泄漏影响地下水，其中废水管网位于地上，防渗层破损较易发现并在短时间内进行修复，但如污水处理站防渗层发生破损，将导致短时间废水泄漏，对地下水环境造成一定影响，本次以调节池防渗层破损作为非正常状况进行地下水环境影响预测情景。

#### 5.4.4.2 预测模型

1、预测状况及主要评价因子

本次预测保证不改变现有地下水环境质量类别为前提，进行达标情况分析。各预测因子确定超标范围贡献浓度设定如表5.4-2。

表5.4-2 预测因子超标范围和影响范围贡献浓度值

| 污染源所在位置 | 预测因子 | 超标范围贡献值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 调节池 | 高锰酸盐指数 | 1.58 |
|  | 氨氮 | 0.316 |

本次模拟预测，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据根据工程分析中计算（取池体底、侧面面积和污染物浓度乘积的最大值）予以确定；同时考虑叠加项目所在地地下水现状值（高锰酸盐1.42mg/L、氨氮0.184 mg/L）。

2、数学模型

本次评价采用导则推荐的瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源模型。模型计算公式为：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

T——时间，d。

C(x,y,t)——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/l；

M——含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

U——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

Dl——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向弥散系数，m2/d；

π——圆周率；

2、预测参数设定

（1）时间

根据导则要求，正常工况情况下，预测时段设置为100d、1000d、3000d。

（2）含水层厚度

根据项目地地质勘察，潜水主要分布在2粘土层中，下层粘土层为隔水层，水层厚度m平均为1.2m。

（3）有效孔隙度

对于饱和含水层，有效孔隙度接近于给水度，本次评价取导则附表给水度推荐值中的亚粘土给水度平均值0.07作为有效孔隙度。

（4）水流速度

水流速度采用达西公式进行计算，V=K*L/ne。为渗透系数乘以水利坡度除以有效孔隙度。项目含水层为粉质粘土（亚粘土）层，对照《地下水导则》附录B.1渗透系数经验值表，取平均值0.18m/d。根据区域水文地质调查，评价区地下水水力坡度为0.001，经计算，水流速度为0.0026m/d。

（5）纵向、横向弥散系数

根据《地下水污染物——数学模型和数值方法》中表述，Klozts等人（1980）通过大量室内和野外的实验来研究松散岩石中纵向和横向弥散系数与平均流速的关系。他们把纵向弥散系数Dl表示为下列形式，

Dl=α*Vm

式中，α为纵向弥散度，v为地下水平均流速，m为待定常数。Klozts等人利用单井、多井观测做了野外实验，得到m值为1.05。Klozts等人通过实验等确定，Dl约为Dt的6-20倍，参考其他地下水关于纵向、横向弥散系数的关系经验，本次评价Dl/Dt=10。

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图 5.4-9）。对本次评价范围潜水含水层，评价范围尺度为100-1000m之间，纵向弥散度取 50m。

图5.4-1 松散沉积物的弥散度确定

将纵向弥散度取50m，水流速度为0.0026m/d，m值取值1.05，将参数代入公式计算得到，本次评价纵向弥散系数为0.1m2/d。横向弥散系数为纵向弥散系数十分之一，为0.01m2/d。

参数设定汇总情况详见表5.4-3。

表5.4-3 解析解模型参数设定汇总

| 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间t | d | 100/1000/3000 | 根据导则要求设定 |
| 含水层厚度m | m | 1.2 | 现场地勘平均值 |
| 有效孔隙度u | 无量纲 | 0.07 | 饱和含水层近似取值给水度经验值 |
| 有效水流速度v | m/d | 0.0026 | 现场地勘确定水力坡度，根据达西公式计算 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 0.1 | 资料查询及经验公式计算 |
| 横向弥散系数 | m2/d | 0.01 | 纵向弥散系数十分之一 |

#### 5.4.4.3 预测源强

项目污水处理站按照重点防渗区进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，故本次评价地下水预测主要为非正常状况下渗漏对地下水环境的影响，污水处理站防渗层发生局部破损，未及时修复导致的废水泄漏下渗。项目废水处理装置每个月均需进行一次检查，故非正常泄漏最大持续时间约为30d。

本次评价考虑项目可能产生的最大环境影响，以调节池局部防渗层发生破损，废水泄漏浓度作为本次评价预测源强。假定总池体、池底表面防渗层破损面积0.5m2，非正常正常状况下，防渗层破损，水池中水通过池体混凝土水池渗漏，根据《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）规定，“每座水池完工后，必须进行满水的渗漏试验”，“在满水试验中应进行外观检查，不得有漏水现象，水池渗水量按池壁和池底的浸湿面积计算，钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d”，故本次非正常状况下废水泄漏量为1L/d。

对于同一种水样，COD与CODmn之间存在一定的线性关系：COD=kCODmn，一般来说1.5＜k＜4.0.本次评价保守起见，k取1.51；经计算本次地下水影响预测源强，见表5.4-4。

表5.4-4 预测污染源源强一览表

| 污染物名称 | 非正常状况 | 最大泄漏时间 | 污染物瞬时泄漏量（g） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下渗水量（m3/d） | 下渗污染物浓度mg/L |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 0.001 | 3607.088 | 30d | 108.212 |
| 氨氮 |  | 235.9 |  | 7.077 |

#### 5.4.4.3 预测结果影响评价

通过解析解方程计算，得到如下预测结果。

1、调节池非正常状况泄露地下水污染扩散结果

（1）氨氮污染

100天、1000天、3000天氨氮污染扩散结果见表5.4-5。

表5.4-5 调节池非正常状况氨氮污染扩散结果

| 项目 | 100天 | 1000天 | 3000天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测最大浓度mg/L | 2.116538 | 0.211927 | 0.070668 |
| 纵向超标距离m | 1/8 | / | / |
| 超标面积m2 | 73 | / | / |

调节池非正常状况氨氮污染100天、1000天、3000天后y=0时，纵向（x轴）污染物浓度变化情况分别见图5.4-2至5.4-4。

图5.4-2  100天纵向下游氨氮浓度分布图

图5.4-3  1000天纵向下游氨氮浓度分布图

图5.4-4  3000天纵向下游氨氮浓度分布图

（2） 高锰酸盐指数污染

100天、1000天、3000天高锰酸盐指数污染扩散结果见表5.4-6。

表5.4-6 调节池非正常状况高锰酸盐指数污染扩散结果

| 项目 | 100天 | 1000天 | 3000天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测最大浓度mg/L | 32.36326 | 3.240504 | 1.080564 |
| 纵向超标距离m | 0/11 | 1/19 | / |
| 超标面积m2 | 122 | 290 | / |

调节池非正常状况高锰酸盐指数污染100天、1000天、3000天后y=0时，纵向（x轴）污染物浓度变化情况分别见图5.4-5至5.4-7。

图5.4-5  100天纵向下游高锰酸盐指数浓度分布图

图5.4-6  1000天纵向下游高锰酸盐指数浓度分布图

图5.4-7  3000天纵向下游高锰酸盐指数浓度分布图

5.4.5 地下水影响评价结论

通过资料收集和野外勘查获取评价区含水层空间分布特征，根据含水层之间的水力联系，确定以潜水含水层为本次评价的地下水系统。项目地及周边区域地质结构简单，采用解析法模型对本项目地下水环境影响进行预测。本项目为养殖类项目，污水处理站各废水收集池、输送管道、处理池、尾水暂存池（稳定塘）等设施，均按照《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）等规定设计地下水污染防渗措施，保证每座水池完工后，必须进行满水的渗漏试验，在满水试验中应进行外观检查，不得有漏水现象，可不进行正常状况情景下的预测。本次评价考虑项目非正常状况下可能产的最大影响，选择污水处理站调节池局部防渗层破损的情况下，废水泄漏对周边地下水环境影响进行影响预测，评价项目非正常状况下的影响程度及范围。通过导致推荐“瞬时注入示踪剂——平面瞬时电源”解析解模型预测。预测泄露后100天、1000天、3000天氨氮、高锰酸盐指数扩散情况。评价结论如下：

非正常状况下，调节池泄露后，100天氨氮污染纵向下游超标距离分别为8米，氨氮污染纵向下游1000天、3000天无超标距离。

非正常状况下，调节池泄露后，100天、1000天高锰酸盐指数污染纵向下游超标距离分别为11、19米，3000天高锰酸盐指数污染纵向下游无超标距离。

本项目非正常状况下，调节池泄露后高锰酸盐指数和氨氮污染超标距离均在厂内范围内，对外环境影响较小。

综上，本项目在严格按照《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）设计要求建设基础上，正常状况下，污染物对地下水影响影响较小。非正常状况下，集水池泄露后，地下水氨氮、高锰酸盐均出现一定的超标范围，运行期应加强管理，避免发生非正常工况。

5.5 固废环境影响分析

5.5.1固体废弃物产生情况

根据工程分析，本项目运行期产生的固体废物包括职工生活垃圾、病死猪尸体、脱硫剂、沼渣及生化污泥、猪粪便等。

本项目运营后固废处置情况见表5.5-1。

表5.5-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨/年） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死猪 | 一般固废 | 固 | 病死猪 | - | - | 274 | 由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置 |
| 2 | 医疗废物 | 危险废物 | 固 | 疫苗、药品的包装及猪舍用针筒等 | HW01 | 900-001-01 | 2 | 委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置 |
| 3 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 固 | 废弃的沼气脱硫剂 | - | - | 3 | 由厂家回收再利用 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 固 | 废塑料、废纸等 | - | - | 4.6 | 由环卫部门清运处置 |
| 5 | 猪粪便 | 一般固废 | 固 | 猪粪便 | - | - | 11434.2 | 外售综合利用 |
| 6 | 沼渣及生化污泥 | 一般固废 | 固 | 沼渣、污泥 | - | - | 1050 | 外售综合利用 |

本项产生的主要固体废物为病死猪尸体、医疗废物、猪粪便、沼渣、生化污泥、脱硫剂及少量的生活垃圾。脱硫剂由厂家回收处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；病死猪尸体由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置；猪粪便、沼渣及生化污泥外售综合利用，医疗废物委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。

5.5.2环境影响分析

#### 5.5.2.1包装及贮存场所分析

依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析，并提出相应的要求：

1、有害固废不得与一般固体废物、生活垃圾混放，一旦危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放，危险废物中有毒有害物质有可能发生渗漏从而对土壤、地下水产生污染；此外，由于一般固废与危险固废处置要求不同，可能导致固废在处置过程中，对环境产生二次污染。

因此，项目固废应当按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）的相关要求将各类固体废物进行分类收集，分别在独立的区域贮存，危险废物不得混入一般工业固体废物中贮存。为加强监督管理，贮存、处置场应按GBl5562.2设置环境保护图形标志。

2、固体废物特别是危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此企业在收集前应充分认识危废的类别、主要成分，根据危废的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134号文）的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合好危废处置单位专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，协助工作人员做好应急工作。

3、在固废暂未外送或处置前，包装后暂存于厂区固废暂存处。暂存处按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）的要求进行建设，暂存处具有防渗、防淋等特点。

为防止雨水径流进入贮存、处置场内以及一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。为加强监督管理，贮存、处置场应按GBl5562.2设置环境保护图形标志。

在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，除此之外其他危险废物必须装在容器内。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

生活垃圾根据厂区的布置定点收集，不得影响周边环境。

#### 5.5.2.2危险废物环境影响分析

（一）危险废物贮存场所环境影响分析

①选址可行性

本项目设置危险废物暂存库1个，总建筑面积10m2。

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单），涟水县区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。根据《中国地震烈度区划图》（2001），本区地震烈度为7度，符合要求。枯水期调查区潜水位一般在1.7～2.9m之间。项目场平标高约为3.5米～5.0米，高于区域地下水最高水位，符合要求。危废暂存库按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的技术标准进行防渗设计，具体防渗要求可采用如下方案：由底层至地面分别为基础→砂层→土工布→HDPE防渗膜→土工布→砂层→混凝土地面→耐磨面层；内墙防渗层做到0.5m高，防渗层由墙内至墙面分别为土工布→HDPE防渗膜→土工布→混凝土面层，渗透系数K≤10-10cm/s。

综上所述，本项目危险废物暂存场所选址是可行的。

②危废暂存场所能力分析

根据建设单位提供相关资料，项目厂区设计建设一座10m2的危险废物暂存场，最大存储量为5t,根据固废产生情况，一般3个月清运一次，一年可储存约20t危险废物，本项目危废产生量为2t/a，因此，该危险废物暂存场可满足拟建项目的存储需要。

建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

③危废暂存过程环境影响分析

为防止雨水径流进入贮存、处置场内以及危险废物渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。为加强监督管理，贮存、处置场应按要求设置环境保护图形标志。

禁止将不属于危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

危险废物均用密闭容器封装暂存，贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》及有关要求设置，具有防水、防渗措施，通常情况下不会产生废气和废水，不会对周围环境产生影响。

（二）运输过程环境影响分析

本项目危废主要为针管和药瓶，并采用密闭铁桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：① 铁桶整个掉落，但铁桶未破损，司机发现后，及时返回将铁桶放回车上，由于铁桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；② 铁桶整个掉落，但铁桶由于重力作用，掉落在地上，导致铁桶破损或盖子打开，医疗废弃物散落一地。由于医疗废弃物主要针管和药瓶，掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将医疗废弃物收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。

危险废物运输中做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

⑤本项目危险废物采用密闭容器封装后装车运输，正常情况下不会产生新的次生污染，运输至固危废处置中心过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。

（三）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目营运期危险废物为医疗废物，产生量共计2t/a。项目危险废物委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处置。

#### 5.5.2.3一般固废环境影响分析

本项目一般固废主要为生活垃圾、废脱硫剂、水处理污泥、猪粪、沼渣等，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行储存，猪粪便等固废贮存及处置执行《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）要求进行储存，病死猪处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司进行无害化处置。生活垃圾委托环卫部门处理，废脱硫剂由厂家回收再利用，猪粪便、沼渣及生化污泥外售综合利用。

综上所述，在严格按照环境评价规定方式处置的情况下，项目运营期固体废物均得到有效处理，实现了零排放，不会对周围环境造成影响。此外，建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，避免产生二次污染。因此，采取以上措施后，本项目产生的固体废物不会对当地环境产生明显影响。

5.5.3小结

综上所述，本项产生的主要固体废物为病死猪尸体、医疗废物、脱硫剂及少量的生活垃圾。脱硫剂由厂家回收处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一处理，病死猪尸体由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置。本项目产生猪粪便、沼渣及生化污泥外售综合利用。

在严格按照环境评价规定方式处置的情况下，项目固体废物排放不会对区域环境产生明显影响。

5.6环境风险影响分析

根据本项目环境风险识别、风险事故情形、影响途径等分析，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为I级，本次针对企业可能发生的环境风险事件可能发生的环境危害进行简单分析。

### 5.6.1 事故下大气环境影响分析

本项目事故状态下沼气储气罐发生火灾爆炸及废气处理装置失效均会对周边大气造成影响。

本项目沼气储气罐内沼气属于易燃易爆物质，生产过程中若生产过程中管理不善，储气罐内沼气泄漏，遇明火或静电则易造成火灾事故，进而造成爆炸事故。本项目火灾、爆炸事故主要易次生CO等大气污染物，会对周边环境造成一定的影响。

（1）预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，首先进行气体性质判断，根据本次预测情况，由下式判定项目排放形式：

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，本项目按照25m计算。

Ur——10m高处风速，m/s，假设风速和风险在T时间段内保持不变，本次根据最不利气象条件，取风速1.5m/s计算。

经计算T=33.3s，项目火灾爆炸事故时间为15min，即Td=15min＞T，本次预测过程为连续排放。

根据导则附录G.2公式判断项目气体性质，公式如下：

式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Ddel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s；

经计算，项目Ri＜1/6，为轻质气体。

根据导则，预测模型采用AFTOX模型。

（2）预测结果

本次项目利用AFTOX模型进行CO在大气中扩散影响分析，沼气储气罐火灾爆炸次生CO环境影响预测结果，见表5.6-3。

表5.6-3  火灾爆炸事故源项及事故后果信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 沼气储气罐中沼气等为可燃物，如发生火灾事故引燃，将会次生/伴生CO污染物对周边大气环境产生影响 |
| 环境风险类型 | 火灾爆炸事故 |
| 泄漏设备类型 | 沼气储气罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| 泄漏风险物质 | CO | 最大存在量/kg | / | 泄漏孔径/mm | / |
| 泄漏速率/kg/s | 0.0001 | 泄漏时间/min | 15 | 泄漏量kg | 58.95 |
| 泄漏高度/m | 10 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | / |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
| 大气 | CO | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性重点浓度-1 | 380 | / | / |
|  |  | 大气毒性重点浓度-2 | 95 | / | / |
|  |  | 代表性敏感目标 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度（μg/m3） |
|  |  | 戴庄 | 0 | 0 | 0.0241 |

根据上表可知，经预测，本项目火灾事故伴生CO均为超过大气毒性重点浓度-1及大气毒性重点浓度-2规定的限值，距离本项目最近的环境敏感点位戴庄，该处CO的最大落地浓度为0.0241μg/m3，故项目有毒有害物质在大气中的环境风险分析较小。

废气处理设施如运行不当，管理不善，将导致废气非正常排放，使得企业运行对周边大气环境影响增加，长时间运行将可能导致周边大气环境出现超标，使得污染物占标率大幅度增加。因此，建设单位更应该加强设备的保养及日常管理，降低废气收集和输送时出现非正常工作的概率，一旦出现非正常排放的情况，需要采取措施，如紧急的工程应急措施及必要的社会应急措施，以降低环境影响。

### 5.6.2 事故废水地表水环境影响分析

因COD 泄露量较少，进入水体后易降解，本次预测按非持久性污染物考虑。

（1）预测模式

平直河流距离泄漏点下游某处的COD 值按瞬时排放点源模式计算：

（2）预测结果

COD 扩散情况见表5.3-6。

表5.3-6 陈同河发生灌溉尾水污染事故扩散预测结果（单位：mg/L）

| 时刻（h） | 下游距离（m） | COD浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 2.845684 | 100 | 0.05147 |
| 5.349846 | 200 | 0.036395 |
| 13.954884 | 500 | 0.023018 |
| 28.564484 | 1000 | 0.016276 |
| 56.264842 | 2000 | 0.011509 |

由于COD 溶解于水中随水流输移扩散，根据预测结果，位于事故下游100m处的COD 包络面积最大浓度为0.05147mg/L，下游2000m 处的COD 包络面积最大浓度为0.011509mg/L。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，COD 的污染限值在30mg/L。因此灌溉尾水泄漏入河事故发生后，因降解作用，对陈同河水质影响甚微。为进一步降低灌溉尾水污染地表水风险，本项目做好农田灌溉尾水围护截留措施，基本不影响地表水环境。

同时为阻止事故消防水进入厂区外部环境和避免超标废水直接用于周边农田灌溉，设置事故收集池及切换阀，发生火灾事故时关闭通向厂内雨水管网的阀门，开启通向事故应急池的阀门，将废水收集入事故池暂存。发生尾水超标排放时，开启通向事故池的阀门，将超标废水收集入事故池暂存。待事故结束后，利用厂内污水处理装置将其慢慢消化掉。

通过以上措施将有效的避免事故对外环境水体的影响，企业需加强日常防范措施和事故应急措施，以避免该类事故的发生。

### 5.6.3 事故废水地下水环境影响分析

本项目厂区危废仓库均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行地下水污染防渗措施的建设，污水处理站的反应池等设施均按照《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）规定设计地下水污染防渗措施，保证每座水池完工后，必须进行满水的渗漏试验，在满水试验中应进行外观检查，不得有漏水现象。

但如污水处理站处理水池防渗层出现破损，将导致废水下渗影响周边地下水环境，使周边地下水环境高锰酸盐指数以及氨氮浓度有所提高。企业需加大对污水处理站的检查，一旦发现污水站水池防渗层出险渗透，及时修补，避免事故废水对地下水影响。

### 5.6.4 评价结论

综合上述分析，本项目风险环境影响结论如下：

(1)本项目沼气储气罐为易燃、易爆物质，易发生火灾爆炸事故，需视为重点防范对象。

(2)本工程具有潜在的事故风险，尽管灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施；为了防范事故和减少危害，需要制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

5.7生态环境影响分析

5.7.1 生态环境现状

高沟镇隶属于江苏省涟水县，是著名酒乡，位于苏北平原腹部，地处黄海之滨，淮安、宿迁、连云港三市交界处，同三高速、京沪高速公路、宁连高速、淮连铁路、236、326省道与公兴河、六塘河贯穿全境。镇境属于北亚热带与温带交界地域，为暖温带季风气候，光照充足，四季分明，雨水充沛。镇政府所在地距县城25公里。项目周围土地利用状况为农田用地，是人类按一定要求对自然生态系统进行积极干预改造下形成的生态系统，物种种类以水稻、小麦和玉米为主，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入，农产品的输出维持其系统，它是以经济生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。

根据调查，项目区域5km2范围内无珍稀濒危动植物，无文物古迹保护单位。本项目对生态环境的影响主要是土地利用的变化、以及周围种植结构的改变。

本项目所在地不属于生态红线规划管控区，距离本项目最近的生态红线管控区为废黄河（涟水县）重要湿地，距离约为1km，本项目符合生态保护规划。

5.7.2 生态环境影响分析

#### 5.7.2.1占用土地对自然资源及生态系统结构和功能的影响

（1）占地现状分析

项目新增用地306亩，工程临时占地和永久性占地均在场区内，不占用外环境土地资源。

（2）对农田等自然资源的影响

本项目利用场区内现有空地及荒地建设，保留现有树木等植物，不砍伐场外林木，另本项目通过尾水管网工程的落实，将猪场内产生的废水经过场内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》后全部用于周边农地和绿地的灌溉，养殖废水中含有众多氮、磷等营养物质，用于场内农地和绿地灌溉，有助于农田和绿地植被。同时，项目废水不外排，全部综合利用，对场外林木等自然资源的无影响。

项目所在地中现有一灌溉沟，灌溉期间用于将周边灌溉河流水输送至周边农田，项目建设前周边雨水等均通过该沟渠汇入东侧伏堆河。本次项目建设改造该沟渠，沟渠功能不变，仍用于灌溉使用；项目建设区域均进行了“雨污分流”系统，雨水最终排入该沟渠，污水及灌溉水均不会汇入该沟渠，故项目建设对该沟渠基本无影响。

（3）对区域农田生态系统结构和功能的影响

项目生态评价范围内的主要生态系统为农田生态系统。农田生态系统是人工建立的生态系统，其主要特点是人的作用非常关键，人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员。农田中的动植物种类较少，群落的结构单一。人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动，才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展。因此，可以说农田生态系统是在一定程度上受人工控制的生态系统。一旦人的作用消失，农田生态系统就会很快退化；占优势地位的作物就会被杂草和其他植物所取代。项目评价范围内主要为水稻、小麦、玉米等农田和少量的防护林地。本项目在现有场地内实施，项目实施后不会改变以农田为主的区域人工生态系统结构。因此，从占地角度看，项目实施对区域生态系统结构和功能影响很小。

#### 5.7.2.2对区域的累积影响

建设项目废水经污水处理站处理后，全部用于项目内农业用地灌溉，无排放，对地表水环境影响很小。建设项目大气污染源排放主要为污水站、猪舍、粪便暂存池的恶臭气体及沼气发电机燃烧废气，污水站、粪便暂存池恶臭气体经洗涤-生物滤池处理后由1#15m排气筒达标排放,猪舍通过添加除臭剂除臭，降低对周边影响。本项目绿化对恶臭有一定的吸收阻隔作用，本项目恶臭对大气环境影响较小；沼气为环保能源，燃烧后经2#15m排气筒达标排放，对周围环境影响较小。本项目固废均得到妥善处置，运营期固体废物的排放量为零。项目产生三废均得到有效处置，对生态红线区的累积影响较小。

5.7.3 小结

（1）根据工程占地、排污等生态影响的特征，结合生态评价导则的要求，本项目重点是工程场区占地对生态环境的影响。

（2）在工程建设过程中，受挖填土方、修筑道路等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。

（3）项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目场地使陆生动物的栖息地环境丧失污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下其将被控制在一定的范围内。

（4）从总体上看，工程建设对生态环境的影响较小，但必须要求各污染物按照各处理措施严格执行，并加大场区以及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到严重破坏。

（5）工程在对周围生态环境产生不利影响的同时，废水用于灌溉，生产的有机肥代替化肥既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

5.8 施工期环境影响分析

根据本项目特点，本工程施工期为1年左右，主要集中在2019年12月～2020年12月，期间主要对大气环境、声环境及生态环境等方面有一定影响。

5.8.1施工期空气影响分析及防治对策

施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械产生的尾气。

（1）粉尘

粉尘污染的产生主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。

经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2～2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.49mg/ m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40％，即影响范围为90m。

建设单位和施工单位应对道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配制工地滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时采用封闭车辆运输，以便最大程度减少对周围环境空气的影响，加上项目所在地的大风及干燥天气持续时间较短且频率较低，施工产生的粉尘影响范围预计不大。

（2）尾气

尾气污染的产生主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其中NOX、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOX、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/m3、1.03mg/m3和1.05mg/m3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国家标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30％，即影响范围为70m。

本工程所在地区风速相对较小，只有在大风情况下，施工现场及其下风向将有NOx、CO和烃类物质存在，其影响范围预计不大。

（3）油漆废气

装修应使用符合环保要求的油漆及溶剂；装修阶段的油漆废气排放周期短，通过加强室内的通风换气，油漆完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住；装修采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等的有毒有害物质挥发时间长，居住、办公或营业后也要注意室内空气的流畅。由于环保油漆涂料内苯、二甲苯等污染物含量较少，通过加强通风，其对周围环境及入住居民影响较小。

5.8.2施工期噪声环境影响分析及防治措施

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。但由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。

主要施工机械的噪声源强见表5.7-1，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。由表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的为冲击式打桩机，达110dB（A），另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在80dB（A）以上。

表5.8-1 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 6 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 7 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 10 | 升降机 | 72 | 15 |

施工噪音对周边声环境的影响依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)进行评价。

施工机械噪声主要属于中低频噪声，预测其影响时只可考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1-201g(r2/r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[db(A)]；

r1、r2为接受距声的距离（m）。

ΔL=L1-L2=201g(r1/r2)

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况，表5.8-2。

表5.8-2 噪声值随距离衰减情况

| 距离m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdb | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

若按施工噪音最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪音随距离衰减后，在相同距离接受的声级值如表5.8-3。

表5.8-3 施工设备噪声对不同距离接受点的影响

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值 [db A] | 105 | 91 | 85 | 79 | 77 | 76 | 70 |
| 搅拌机 | 声级值 [db A] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

根据表5.7-3可见，白天施工时，若不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，若有打桩作业，噪声超标范围达300m。夜间禁止打桩作业，对其它设备而言，300m外不会超过施工作业噪声极限值。项目厂界300米内无居民点，因此不会产生扰民现象。

建议在施工期间采取以下相应措施：

- 加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；

- 尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

- 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

- 尽量采用商品混凝土；

- 加强运输车辆管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

5.8.3 施工期水环境影响分析

施工期生产废水经简单沉淀后可以回用，前期生活污水由环卫部门定期清运，中后期应排入场区污水处理系统进行处理，尾水可用于农田灌溉，对周围水体造成的影响很小。

5.8.4 施工垃圾的环境影响分析

施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放而引起扬尘；生活垃圾须及时由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。

项目用地原为农田，本次建设过程中，污水处理站、尾水暂存池（稳定塘）等区域土方均用于场区内土地平整，无弃土产生。

5.8.5施工期景观和生态的影响分析

施工过程中将有会存在裸露地表，造成原有自然地形破坏、杂乱，造成裸露土地和凌乱的土堆。由于本项目施工期较长，约12个月，施工不可避免要经历2-4月的雨季，因此除会产生水土流失外，对景观也会产生破坏影响。

项目所在区域建设前项目所在地主要有荒地，主要生产一些野生植物和部分林木，项目周围土地利用状况为农田用地。根据调查，项目区域5km2范围内无珍稀濒危动植物，无文物古迹保护单位。

评价区植被分布主要为一些农作物、树木林地等，以及分布有一些常见的草类和少量灌木。在工程建设过程中，受挖填土方和铺设管道等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到较严重的破坏。

在项目工程建设过程中，对动物分布的影响主要表现在项目周围一些野生动物等受到干扰，施工机械噪声污染会干扰周围鸟类的栖息环境，但由于项目周围动物较少，且施工期时间影响区域范围仅限于项目附近区域，预计影响不大。

本项目管网建设施工活动不可避免对生态环境带来一定的影响。主要包括以下几个方面：

1、临时占地对农田的影响

本项目尾水管网铺设线路较为顺直，临时占用耕地。管道施工方式为地埋式，在较大面积范围内的不同土壤类型上进行开挖和填埋，对农田的影响表现在以下几个方面：

①对耕作层的扰动

在管线铺设施工中，需要开挖管沟，在土方开挖中，施工管理跟不上，使表层耕作土和深层土混淆，造成施工对农田耕作层的扰动和破坏，在受到扰动的耕作层进行农业生产，将会影响到一部分农作物的生长和产量。

②破坏土壤结构

土壤结构功能的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构所占比例，团粒结构一旦破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难，尾水输送管道在开挖和填埋时，不仅很容易破坏团粒结构，而且扰动了团粒结构的自然形成过程，影响了团粒结构生产的环境，施工过程中的开挖、机械碾压，人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。施工结束后对沿管线土地适当灌溉并及时恢复原土地利用性质，以加快土壤结构修复，减少对土地的影响。

③影响土壤的紧实度

紧实度是表征土壤物理性质的指标之一。在施工机械作业中，机械设备的脸呀和施工人员的践踏都会对土壤的紧实度产生影响，使土壤紧密度增高，地表水入渗减少，土体紧密不利于农作物生长。

2、对陆生野生动物的影响

本项目管道铺设，临时占地，在施工过程中产生的噪声、振动以及施工人员的频繁活动，干扰野生动物的生活空间，破坏野生动物的栖息地，使其生境猥琐，导致施工区周围动物向外迁移。由于管道施工工程量较小，施工工期短，在施工结束后，影响消失，野生动物又返回施工区附件活动区栖息、觅食，对动物生境影响较小，不会导致区域内动物物种的减少或消失。

3、水土流失影响分析

施工建设期场地开挖平整，管沟开挖，将对植被和表层土壤产生破坏，失去固土防冲能力，使各施工场地的水土流失前强度较施工前增大。只要管道铺设施工过程中做到随挖随填，随铺随压，便可减少水土流失；同时要注意挖填方的施工期选择，尽量选择在旱季施工，避免在暴雨期施工；施工完后，及时绿化，种草护坡使造成的水土流失的影响降至最低程度。

5.8.6 施工期环境管理

施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要作到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。

6 环境保护措施及其经济技术可行性

6.1废气污染物防治措施评述

本项目尾水暂存池为稳定塘，可有效避免尾水暂存产生的恶臭废气；本项目大气污染物主要是来自猪舍、废水处理站、粪便暂存池所产生的恶臭气体，以及沼气燃烧废气等。

猪舍恶臭废气以无组织形式排放；污水处理站、粪便暂存池设置集气装置收集恶臭废气，采用洗涤-生物滤池除臭装置处理后由1#15m排气筒排放；沼气发电机产生的燃烧废气直接由2#15m排气筒排放。

6.1.1有组织废气

#### 6.1.1.1恶臭污染防治

（1）恶臭气体防治原则

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）和《畜禽场场区设计技术规范》（NY-T 682-2003）等技术规范，本项目全场拟采用以下方式进行防治恶臭污染：

①合理规划与正确选址

在猪场规模上应控制适度规模，应考虑农牧结合和生态环境效益，以及粪便污水的处理与消纳。建设猪场前还应考虑到猪场远离居民区、学校、工矿企业，场内的生活区应建在主风向的上风区并有一定距离，粪池、污水处理站应选择有利于排放、运输或施用之处。

生产区与粪池之间要有一定距离，并设隔离带(植树或围墙)，粪便暂存池依地势建在较低的下风向区为宜。

②加强通风

本项目后在每座猪舍均安装强制送风、抽风机，加强项目废气置换频率，置换新鲜空气进入猪舍，使得猪舍内空气环境得以改善。

③猪场绿化、净化空气

合理植树绿化：绿化带可以阻留净化的25%-40%的有害气体和吸附35%-67%的粉尘，使恶臭强度下降30%，还可以防止疫病传播及改善猪场小气候，起遮荫、降温作用。

本项目绿化率达50%，可以有效降低恶臭对周边环境的影响。

④科学的设计提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中(尤其后段肠道)，因微生物腐败分解而产生臭气。同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多提高日粮的消化率、减少干物质(特别是蛋白质)排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

本项目养殖饲料应采用理想蛋白质体系配方，以提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。提倡使用微生物制剂、醇制剂和植物提取液等活动物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。这些微生物进入家畜体内后，能使肠内的有益细菌增殖，使肠的活动能力增强，从而达到抑制粪尿恶臭的目的。在选用饲料时，一是要注意消化率高、营养变异小，二是要注意选择有毒有害成分低、安全性高的饲料。在饲料中补充合成氨基酸，如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸等，一方面可提高蛋白质利用率，同时又降低了动物排泄物中的氨气（NH3）产生量，减少臭气的产生。利用生物方法，将EM有效微生物菌剂加入饲料中，可以促畜禽生长并降低粪便的臭味。如台湾源泉公司开发研制出一种叫“亚罗康菌”的微生物制剂，直接添加到饲料中，可将猪、猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成日粮来饲喂不同生长不育阶段的畜禽，使日粮养分更接近畜禽的需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

同时通过饲料中添加EM，并合理搭配饲料可有效降低猪舍恶臭产生。EM是新型复合微生物菌剂，含有光合细菌群。光合细菌群作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢的受体，消耗H2S，从而减少恶臭量。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入大量的有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物生长繁殖时能以硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

⑤加强猪场卫生管理

a.正确设置猪场内的建筑

猪场内要建硬质的有一定坡度的水泥路面，生产区要设有喷雾降温除尘系统。有充足的供水和通畅的排水系统。

b.合理设计猪舍。在猪舍内设计除粪装置，窗口使用卷帘装置，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，对猪只进行调教，定点排粪尿，及时清除粪便污物，减少舍内粉尘、微生物，尽量做到粪尿分离。

c.猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，设排风扇加强通风，尽可能地减弱了猪舍中恶臭气体的聚居。

⑥治理范围及方式

畜禽养殖场的恶臭治理范围主要包括养殖场区和粪污处理厂（站），粪污处理各工艺单元设计为密闭形式，同时设计了废气收集处理设施（洗涤-生物滤池除臭装置），处理后有15m排气筒排放。

（2）恶臭气体治理工艺比选

为了减轻臭味对环境和居民生活的影响，很多养殖场对粪便处理厂（站）都采取在致臭的处理单元加盖的方式来减少恶臭，同时把收集到的气体进行集中处理。恶臭物质大多数是有机化合物，主要由碳、氮和硫元素组成，例如：低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团，容易发生化学反应，特别是被氧化。当活性基团被氧化后，气味就消失，很多恶臭污染控制工艺就是基于这一原理，污水处理站常用的气体除臭方法包括：干式“中和”法、洗涤法、吸附法、燃烧法、微生物降解法、臭氧法等。各种除臭工艺比较如下：

表6.1-1 除臭工艺分析比较

| 方法 | 工作原理 | 工作主体 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式中和法 | VP粒子进入废气中的除臭微粒子可迅速主动捕捉空气中的恶臭气体分子，并将恶臭粒子包裹住 | 高级提纯和萃取的植物提取液+单向透析膜片 | 各类恶臭分子（包括香味和恶臭） | 效果好、运行稳定，但国内尚无很好的吸收液。 缺点：进货渠道单一、美国原装进口 |
| 洗涤法 | 利用恶臭物质溶于水或与其它化学物质发生氧化、中和、络合、成盐反应，生成无味分子 | 水、提取液等 | 水溶性恶臭成分 | 承受负荷大、工艺简单、安装方便和维护便捷等优点。 缺点：耗水量大、效果不稳定 |
| 微生物法 | 利用微生物将有机物质降解为自身所需营养物质的能力 | 活性污泥、土壤微生物等 | 恶臭有机物 | 运行较稳定、去除效率较高、运行费用低 缺点：占地大、投入高、运行管理麻烦 |
| 吸附法 | 利用多孔介质对恶臭分子进行吸附 | 活性炭、除臭剂、氧化铁系脱硫剂等 | 碳氢化合物、H2S等 | 设备简单、除臭效果较好、适用于低浓度恶臭气体的处理。 缺点：投资高、运行维护工作量大，吸附效果不稳定，表现为初期好，运行后期除臭效率迅速降低。 |
| 燃烧法 | 恶臭物质多为可燃成分，燃烧后分解为无害的水和CO2等无机物质 | 直接燃烧法、催化燃烧法、浓缩燃烧法 | 可燃性恶臭成分 | 除臭效果高、但有机废气着火温度一般在100－720℃之间，往往需添加辅助燃料才能连续燃烧。 缺点：设备和运行费用高，温度控制复杂，一般用于处理高浓度小气量的有机废气。 |

通过以上比选分析及相关企业运行实例，本项目除臭工艺选择微生物法，微生物法目前主导工艺有洗涤-生物滤池法和土壤法，其两者的比较如下：

表6.1-2 洗涤-生物滤池法和土壤法除臭工艺分析比较

| 工艺类型 | 应用 | 费用 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗涤-生滤滤池 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资，低运行成本 | 1、 简单、经济、高效， 吸收率达90%以上； 2、 低投资，操作和维护 费用低，运行、维护 最少； 3、 不产生二次污染； 4、 国内、外工程实例最多。 | 1、 占地面积稍大； 2、 对湿度、PH值、温度等要求较高； 3、 表面负荷过大会产生堵塞； 4、 对混合臭气需不同的菌种，需提供有效菌种； 5、 一般建议连续运行。 |
| 土壤法 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资，低运行成本 | 1、 简单、经济、高效； 2、 低投资，操作和维护 费用低，运行、维护最少； 3、 形式多样，可采用分 散型（表层铺洒）和密集型（集装箱式）； 4、 不产生二次污染； 5、 采用生物土壤为除 臭介质，有效使用寿命可达20年。 | 1、 占地面积较大； 2、 对湿度、PH值、温度等要求较高； 3、 土壤介质需要特定的培养驯化； 4、 在国内处理效果有待进一步鉴定； 5、一般建议连续运行。 |

考虑工艺的成熟性以及应用的广泛性，选择洗涤-生物滤池作为本项目的除臭工艺。

（3）本项目恶臭气体的收集

废水处理工序产生的恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、装置的面积、曝气方式以及日照、气温、风速等多种自然因素有关。为减少这部分废气对周围环境的影响，本环评要求项目建设单位收集系统采用地埋式管道，不得采用露天明渠或沟。废水处理站调节池、固液分离间、二级A/O池等集气效率为90%，集气风量共计5000m3/h。

项目粪便暂存池中粪便、沼渣及生化污泥的暂存、周转，项目须保证日产日清，粪便、沼渣及生化污泥在厂区暂存时间较短，不易发生厌氧发酵，恶臭气体挥发量较低，通过抽风集中收集（收集率90%）,集气总风量为3000 m3/h。

污水处理站及粪便暂存池被捕集的恶臭气体一同进入1座洗涤-生物滤池进行除臭处理。

（4）本项目恶臭气体的处置

综合考虑，本项目恶臭气体处置方式采用洗涤-生物滤池法处理收集到的恶臭气体，经治理后采用15m高排气筒排入环境中。

①洗涤-生物滤池除臭原理

“洗涤－生物滤池”法是使废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体（填料），通过微生物的新陈代谢作用，降解恶臭气体中的臭气组分，此过程为纯自然过程，无二次污染。恶臭气体经风管收集系统收集后在风机的负压作用下进入碱洗装置中，通过碱洗把大部分酸性气体及胺类等水溶性有机物中和分解，然后通过风机把不溶于水的有机物及剩余来不及处理的恶臭气体鼓入水洗池（生物预洗涤器）中，部分有机废气和硫化氢、醇类、醚类、含氨类碱性气体等恶臭气体得到二次去除，并且能调节气体温度、湿度，使气体状态能保证微生物的最大活性，最后进入主体设备生物过滤器，在生物过滤器中，废气物质首先被混合填料吸收，然后被填料上生长的微生物氧化分解，生成无机物质CO2 和H2O 等，完成废气的除臭过程，经过处理后的气体经过排风系统达标排放。

生物除臭可以表达为：污染物 + O2→细胞代谢物 + CO2 + H2O

②洗涤-生物滤池除臭流程

气体经过收集管道进入预洗池，经过预洗调节温度湿度后进入洗涤-生物滤池，处理后达标的气体集中排放。

预洗池由进气分配室、洗涤池体、鲍尔环填料、喷淋系统、循环水池、尾气收集室、循环水泵等部分组成。抽吸过来的臭气先进入分配室，经配气后进入洗涤池体，臭气从池底送入，经气体分布器分布后，在填料表面与喷淋液在逆流连续、充分接触条件下进行传质，池内填料层作为气液两相间接触的传质介质，底部装有填料支承板，填料以无序方式堆置在支承板上。喷淋液从池顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。臭气先进行水洗喷淋，去除臭气中的NH3以及少量H2S、CH3SH等气体，氨气溶于水形成碱性溶液，循环喷淋可去除臭气中的H2S，同时吸收少量有机臭气污染物。喷淋洗涤池上设置了监视窗和检修人孔以便于人员进行监视洗涤塔的工作状况是否正常以及及时更换老化的填料。为了避免尾气排放夹带液滴，在净化装置顶部设置气水分离器。微生物除臭过程分为三步：

a、臭气同水接触并溶解到水中；

b、水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；

c、进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

洗涤-生物滤池的除臭工艺流程示意图详见图6.1-1。

图6.1-1  洗涤-生物滤池除臭工艺流程示意图

（5）本项目洗涤-生物滤池主要设计参数

本项目洗涤-生物滤池主要设计参数详见下表。

表6.1-3 洗涤-生物滤池主要设计参数

| 废气源 | 处理装置 | 数量（座） | 设计风量 m3/h | 表面负荷率 m3/m2.h | 空气停留时间S | 生物活性介质装填高度m | 外形尺寸m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站及粪便暂存池恶臭气体 | 洗涤-生物滤池 | 1 | 8000 | 470 | 30 | 1.2 | 10×7×2 |

（6）恶臭气体处理装置技术可行性分析

本项目产生的恶臭气体主要为生物分解过程产生的，其性质与城市污水处理厂产生的恶臭气体性质接近，根据《城市污水处理厂除臭洗涤-生物滤池运行效果及影响因素研究》（环境污染与防治 第32卷 第12期 2010年12月），考察了山东某城市污水处理厂除臭洗涤-生物滤池的运行效果、工艺影响因素和除臭洗涤-生物滤池内微生物相特点。结果表明：

①气体停留时间为30S、H2S和NH3进气质量浓度分别为0.5～28.4mg/m3、0.9～34.3mg/m3的条件下，稳定运行时，硫化氢和氨去除率分别达98%和80%以上，而且除臭洗涤-生物滤池对于进气负荷具有较强的抗冲能力。

②在处理低浓度含硫化氢和氨的恶臭气体时，生物除臭工程可以在低填料pH（3.0左右）下长期运行，并保持较高的恶臭气体去除率。

因此，本项目洗涤-生物滤池考虑NH3和H2S的去除率分别为80%和90%是完全可行的。

#### 6.1.1.2 沼气燃烧废气治理措施

本项目产生的猪尿、猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水与员工生活污水混合后进入场区的污水处理站处理，ABR处理过程会产生沼气，产生的沼气经过脱硫后用于沼气发电机发电。

①沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。

②相关化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O (反应条件是Fe2O3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂这原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

③工艺流程

沼气净化工艺流程见图6.1-2。

图6.1-2  沼气净化及输配工艺流程图

④脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度一般在500mg/m3左右，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到90%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低。

- 沼气燃烧废气

经脱硫的沼气用作沼气发电机燃烧发电，沼气属于清洁能源，沼气发电机燃烧废气直接经一根15m高排气筒排放，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放标准值。

综上分析，本项目沼气经脱硫处理后，用于沼气发电机发电，沼气发电机燃烧发电废气能够达标排放。

6.1.2 无组织废气

#### 6.1.2.1 无组织恶臭控制措施

鉴于养殖类项目特点，本环评要求全流程严格按照相关规范和要求进行，将恶臭产生和排放降到最低。本项目猪舍恶臭，污水处理站和粪便暂存池未被补集到的恶臭废气无组织排放，针对这部分无组织排放废气，本环评建议采取以下几个控制措施：

（1）优化饲料

选用绿色饲料添加剂，通过饲料中添加EM，并合理搭配饲料可有效降低猪舍恶臭产生。EM是新型复合微生物菌剂，含有光合细菌群。光合细菌群作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢的受体，消耗H2S，从而减少恶臭量。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入大量的有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物生长繁殖时能以硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

（2）喷洒除臭剂

本项目猪舍可通过喷洒生物菌除臭液进行生物除臭来降低猪舍无组织废气产生。

①生物菌除臭液主要成分介绍及作用机理

生物菌除臭液包括光合菌、乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌等近20种天然优质活性微生物菌株，能快速消灭发酵垫料及禽畜粪便中的致病菌、虫卵，分解消除硫化氢、氨气等恶臭气味，满足无臭、无味、无害化、环保养禽畜的需求。具体原理如下：

利用微生物以废气中的有机组分作为其生命活动的能源或其他养分，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质转化为简单的无机物（CO2、H2O等）及细胞组成物质，从而达到除臭的目的。无任何毒副作用，安全、健康、无污染。粪尿及其所产生的氨、硫化氢、硫醇和甲硫醇等是养禽畜场臭气的主要成分。光合菌能够以粪尿中的有机物及有害气体氨、硫化氢等为基质，合成糖类、氨基酸类、氮素化合物和其他生理活性物质等。硝化细菌通过硝化作用，将氨气转化为亚硝酸或硝酸，减少粪尿产生的氨气。乳酸菌可以释放出乳酸，抑制腐败性微生物的繁殖，起到了除臭和消毒防病的双重目的。示意图如下：

图6.1-3  生物菌除臭液除臭原理图

②圈舍除臭使用方法

在猪栏上方安装喷雾装置或使用除臭炮系统固定时间进行喷洒生物菌除臭液。对猪舍恶臭、病菌等有害物质进行生物除臭。首次使用按 1公斤原菌兑10倍的水，可处理300平方。第二天1公斤的原菌兑20倍水，可处理600平方。然后3天后1公斤的原菌兑20倍的水，可处理600平方。再3天后1公斤的原菌兑20倍水，喷600平方。然后7天一次，1公斤兑20倍水，喷600平方，同样的方式连续3个7天，这样第一个月菌种除臭和场内有益微生物定值方案结束。接下来每7天或10天一次，每次1公斤兑20倍水，喷600平米。以上所有兑水时请按照每公斤菌种配2公斤的葡萄糖或红糖、糖蜜等营养物质激活下菌种快速提高使用效率，搅拌均匀，最好有增氧泵打气2个小时，然后放置6个小时后使用最佳，天气寒冷时可以使用25℃到35℃的温水比兑。

（3）加强绿化

在养猪场地以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪音、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75-80％，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25％被吸收，恶臭可减少约55％。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60％，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化。澄清大气中的粉尘，据测定可减少35-67％；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22-79％，甚至某些树木的额花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

构筑防护树木时需要考虑的因素有树木的种类、树木的栽植方法、位置、栽植密度、林带的大小、形状等。研究发现，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季的气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉高4倍，比橡树高2倍。

除此之外，有效绿化治理恶臭还应做到：

在养猪场内及场界外实行立体绿化，使之形成花园式景观。植物能吸收氨、硫化氢等产生恶臭的气体，降低其在空气中的浓度，降低恶臭强度；植物还可以减少空气中的细菌。在养殖区、污水处理区及其他恶臭源四周种植能吸收恶臭气体的树种如夹竹桃、女贞、天竺葵等，还可种植散发香味的灌木，如九里香等。在交易养猪场四周种植卫生防护林带，防护带应乔灌结合，针阔叶混交。高乔木在林带中间，矮乔木栽两侧，灌木栽种最外侧。为加强防护功能，可以适当密植，以阻挡气味扩散。

绿化植物应具备以下几个特点：

a、抗污能力强；

b、具有净化空气能力；

c、适应能力强；

d、具有良好的绿化美化效果；

e、容易栽培管理；

f、不妨碍环境卫生。

（4）合理布局

该地区夏季主导风向为东南风，为减轻恶臭的影响程度，厂区平面布置应将易产生恶臭的如废水处理工段设置在选址的北侧，生产区和办公区分开，办公区设置在厂址的西侧，养殖区位于北侧、东侧，并设置防护林带，以减少恶臭的影响。

无组织废气经上述治理措施后可使无组织监控浓度达标排放。因此，无组织治理措施可行。

### 6.1.3 同类企业废气防治措施的对比分析

本项目恶臭主要为猪尿、废水、粪便产生，淮北汉世伟食品有限公司淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目中生产过程中恶臭气体性质与本项目相似，该项目恶臭气体采用洗涤-生物滤池进行处理，根据废气处理情况处理前污染物浓度约为NH312.65mg/m3、H2S 0.2mg/m3，处理后污染物浓度约为NH32.53mg/m3、H2S 0.02mg/m3，处理效率约为NH3 80%、H2S 90%。

根据同类企业情况对比分析，本次评价采用洗涤-生物滤池对恶臭气体污染物处理，经碱洗+生物填料吸收处理系统后，去除效率为NH3 80%、H2S 90%。

徐州温氏畜牧有限公司年出栏34万头生猪项目猪舍无组织废气通过优化饲料、喷洒生物菌除臭剂、加强绿化等措施后，猪舍无组织废气浓度降低60%，本项目通过优化饲料（采用饲料中添加EM菌、并采用低氮饲料喂猪）+定期喷洒生物菌除臭剂+加强通风+加强绿化后，保守估计污染物去除率可大于50%。

结合5.1章节环境影响分析结果，本项目采用的大气污染防治措施能够实现达标排放

6.1.4 废气装置经济可行性分析

（1）运行费用估算

废气净化装置运行费用估算见表6.1-4。

表6.1-4 废气净化运行费用估算表

| 序号 | 费用类别 | 消耗量 | 单价 | 运行费用(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源费 | 电 | 10万kwh/a | 0.8元/kwh | 8 |
| 2 |  | 水 | 1000t/a | 1.5元/t | 0.15 |
|  | 合计 |  | 8.15 |

（2）工程建设费用

本工程的建设费用1套洗涤-生物滤池除臭装置、1套沼气脱硫装置，投资组成详见表6.1-5。

表6.1-5 废气净化工程投资一览表

| 分部组成 | 数量 | 单价 | 工程投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗涤-生物滤池除臭装置 | 1 | 35 | 35 |
| 沼气脱硫装置 | 1 | 15 | 15 |
| 排气筒 | 2 | 1 | 2 |
| 合计 | / | 52 |

由表6.1-4、6.1-5可知，废气净化装置投资52万元，约占建设项目投资总额的比例为0.12%。项目达产后，废气装置年运行费用8.15万元，约占企业预测毛利润的0.815%，企业完全有能力接受。

综上所述：从技术、经济角度论证，拟采用的废气净化措施可行。

6.1.5 排气筒设置合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 节内容要求，排气筒高度应高于周围200m 范围内建筑物5m 以上，经分析，本项目排气筒均满足要求。同时，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱不低于8m，本项目沼气发电机尾气排气筒为15m，因此，本项目排气筒设置合理。

6.2 废水污染物防治措施评述

项目建设区域均配套雨污分流系统，场区雨水管网收集场区雨水，项目设置初期雨水池，用于收集前15min的雨水，初期雨水池容积约为250m3，初期雨水利用水泵送入污水处理站进行处理。猪舍猪尿、冲洗废水利用管道进入污水处理站，污水处理站位于厂区北侧，处理后经尾水暂存池（稳定塘）暂存，灌溉期间用于周边农田灌溉使用。

6.2.1废水水质及水量

项目建设区域均配套雨污分流系统，污水全部进入污水处理站进行处理，污水处理站位于场区东侧，处理后经尾水暂存池（稳定塘）暂存，灌溉期间用于周边农田灌溉使用；场区雨水管网收集场区雨水，项目设置初期雨水池，用于收集前15min的雨水，初期雨水池容积约为250m3，初期雨水利用水泵送入污水处理站进行处理。

根据工程分析内容，可确定本项目全场废水水质与水量情况本项目废水的产生种类及产生量，具体见表6.2-1。

表6.2-1 全场废水产生情况表

| 污水来源 | 废水量 （m3/a） | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量（t/a） |  |
| 全场综合废水 | 70177.7 | COD | 4621.3 | 324.3111 | 调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级 A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒 |
|  |  | SS | 939.3 | 65.9160 |  |
|  |  | 氨氮 | 242.5 | 17.0146 |  |
|  |  | TP | 40.3 | 2.8252 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 9.40E+05 | 6.60E+13 |  |

6.2.2废水处理工艺的选择

本项目通过管道收集养殖废水、生活废水进入集水池，采用“调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒”工艺处理综合废水,污水处理站设计规模为300m3/d。

6.2.3 废水处理设施技术可行性分析

（1）废水处理工艺流程说明

项目污水处理站工艺流程，见图6.2-1。

图6.2-1 废水处理站工艺流程图

废水处理工艺流程说明：

一、前处理系统

（1）格栅槽

功能说明：格栅主要用于拦截猪粪污水中树叶、杂草、猪毛、塑料废品等杂物，人工定时清理。

（2）调节池

功能说明：调节池用于贮存污水，调节水质、水量，降低因水质、水量变化而对后续处理产生的水力负荷和有机负荷冲击。

（3）固液分离平房

功能说明：用于放置固液分离机和污泥脱水设备。

（4）粪渣堆场

功能说明：用于暂时堆放固液分离机分离出的粪渣以及脱水后的污泥。

（5）初沉池

功能说明：固液分离机出水在此进行泥水分离，初沉池沉淀的污泥排入贮泥池，上清液进入后续处理系统，降低后续处理的有机负荷。

二、厌氧处理系统

（1）ABR高效厌氧池

功能说明：在绝对厌氧条件下，污水先经过水解酸化菌群可将大分子有机物降解为小分子有机物，将难降解的有机物转化为可降解的有机物，高废水的可生物降解性，同时通过产甲烷菌的作用降解污水中有机物，并产生沼气；降低后续处理的负荷和费用。

（2）污泥收集池

功能说明：用于收集ABR高效厌氧池排出的污泥，集中泵至贮泥池。

三、好氧处理系统

（1）调整池

功能说明：厌氧出水进入调整池，经过曝气破坏水中厌氧环境，促进后续污水沉淀。

（2）中沉池

功能说明：厌氧出水在此进行泥水分离，沉淀的污泥排入贮泥池，上清液进入后续处理系统，降低后续处理的有机负荷。

（3）调配池

功能说明：中沉池出水进入调配池，池内设置污水泵，将污水调配至两级缺氧池的前端。

（4）两级缺氧池(两级A池)

功能说明：在缺氧（DO<0.5mg/L）条件下，反硝化菌利用污水中有机物（碳源）将回流硝化液中硝态氮通过生物反硝化作用转化为氮气逸到大气中，实现脱氮，同时在反硝化过程中补充污水碱度。

（5）两级好氧池(两级O池)

功能说明：好氧池底安装微孔曝气器，通过鼓风曝气同时起到供氧和搅拌作用，保证好氧菌活性和泥水混合效果，促使水中有机物被充分降解得以去除，并通过硝化菌的硝化作用将污水中氨氮转化成硝态氮；同时活性污泥中的聚磷菌在此过量吸收污水中的磷酸盐，以聚磷的形式积聚于体内并在二沉池以剩余污泥排出污水处理系统。好氧池设置混合液消泡泵，在好氧池运行有泡沫时进行消泡；好氧池末端设置硝化液回流泵，硝化混合液回流至缺氧池进水端。

（6）二沉池

功能说明：好氧系统出水在此进行泥水分离，回流活性污泥至缺氧池进水端，并排除剩余污泥；上清液进入后续处理设施。

四、深度处理系统

（1）中间池

功能说明：好氧池出水进入中间池，起到调节水量的作用，同时池内设污水提升泵，将污水抽至后续系统处理。

（2）一级混凝沉淀系统

功能说明：二沉池出水进入一级混凝沉淀系统，通过投加药剂，去除水中胶体和悬浮物，。

（3）接触消毒池

功能说明：投加次氯酸钠与污水混合接触，可杀灭污水中绝大多数的病原微生物，防止水质传染病危害，同时起到一定脱色作用。

（2）污水处理构筑物及设备情况

本项目污水处理站主要构筑物情况见表6.2-2，设备情况见表6.2-3。

表6.2-2 污水处理站构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 规格型号L×W×H | 数量 | 总容积（面积） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅槽 | 3.5*0.5*1 | 1 | 1.75 m3 | 钢 砼 |
| 2 | 调节池 | 10*9*4.2 | 1 | 378 m3 | 钢 砼 |
| 3 | 初沉池 | 9*3.5*5 | 1 | 157 m3 | 钢 砼 |
| 4 | ABR高效厌氧池 | 6.85*4.5*6.5 | 12 | 2400 m3 | 钢 砼 |
| 5 | 污泥收集池 | 2*1.25*3.6 | 1 | 11 m3 | 钢 砼 |
| 6 | 调整池 | 2.1*2.2*5.5 | 1 | 25 m3 | 钢 砼 |
| 7 | 中沉池 | 4.5*4.5*5.5 | 1 | 111 m3 | 钢 砼 |
| 8 | 调配池 | 2.1*2.1*5.5 | 1 | 23 m3 | 钢 砼 |
| 9 | 一级缺氧池 | 24*2.8*5.5 | 1 | 369.6 m3 | 钢 砼 |
| 10 | 二级缺氧池 | 24*2.8*5.5 | 1 | 369.6 m3 | 钢 砼 |
| 11 | 一级好氧池 | 24*4*5.5 | 2 | 1056 m3 | 钢 砼 |
| 12 | 二级好氧池1 | 24*4*5.5 | 1 | 528 m3 | 钢 砼 |
| 13 | 二级好氧池2 | 19.3*4.5*5.5 | 1 | 477.8 m3 | 钢 砼 |
| 14 | 二沉池 | 4.5*4.5*5.5 | 1 | 111 m3 | 钢 砼 |
| 15 | 中间池 | 4.5*1.5*5.5 | 1 | 37 m3 | 钢 砼 |
| 16 | 一级级混凝池 | 5.9*4.5*1.1 | 1 | 30 m3 | 钢 砼 |
| 17 | 一级沉淀池 | 5.9*4.5*4.1 | 1 | 111 m3 | 钢 砼 |
| 18 | 接触消毒池 | 5*3*5 | 1 | 29 m3 | 钢 砼 |
| 19 | 标准排放口 | 5*1*0.6 | 1 | 3 m3 | 砖 混 |
| 20 | 贮泥池 | 7.25*4*5 | 1 | 145 m3 | 钢 砼 |
| 21 | 溶药池一 | 2*2.1*1.3 | 1 | 22 m3 | 砖 混 |
| 22 | 溶药池二 | 1.5*2.1*1.3 | 1 | 16 m3 | 砖 混 |
| 23 | 溶药池三 | 2.5*3.4*1.5 | 1 | 26 m3 | 砖 混 |
| 24 | 化验/贮药房 | 7*4.5*4.5 | 1 | 31.5 m2 | 砖 混 |
| 25 | 电气控制房 | 5*3.5*3.5 | 1 | 17.5 m2 | 砖 混 |
| 26 | 鼓风机房 | 5*5.5*3.5 | 1 | 27.5 m2 | 砖 混 |
| 27 | 固液分离机房 | 6.7*4.5*3 | 1 | 90.5 m3 | 砖混+钢架 |
| 28 | 粪渣临时堆场 | / | 1 | 31 m2 | 素砼+钢架 |
| 29 | 钢爬梯、钢护栏、遮雨棚 | / | 1 | / | / |

表6.2-3 污水处理站主要设备一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 前处理系统 |
| 1 | 格栅 | 套 | 2 | 粗、细格栅各1套 |
| 2 | 调节池空气搅拌罗茨风机（39.2kpa） | 台 | 1 | FSR80-4.0 |
| 3 | 调节池微孔搅拌管 | m | 72 | 非标定制 |
| 4 | 调节池搅拌管支架 | 套 | 128 | Ф65 |
| 5 | 固液分离机（配水泵） | 台 | 2 | MJYS-640 |
| 6 | 初沉池排泥泵 | 台 | 2 | F-21U |
| 7 | 泵提升装置 | 套 | 2 | 非标定制 |
| 8 | 初沉池三角溢流堰 | 套 | 1 | YLY-1*3500（不锈钢） |
| 9 | 初沉池浮渣挡板 | 套 | 1 | DZB-1*3500（PVC） |
| 10 | 污水提升泵 | 台 | 2 | FN-32U（1用1备） |
| 11 | 泵提升装置 | 套 | 1 | 非标定制 |
| Ⅱ 厌氧处理系统 |
| 1 | ABR高效厌氧池覆皮 （含出气软管、水封装置） | 套 | 6 | STHP-4.0m×13.5m×1.0m（红泥材质） |
| 2 | ABR厌氧池水封槽预埋件 | 个 | 500 | ST8L-50/14（不锈钢） |
| 3 | 厌氧沼液回流泵 | 台 | 2 | GMP-31-50 |
| 4 | 污泥收集池排泥泵 | 套 | 1 | FN-32U |
| 5 | 泵提升装置 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 6 | 沼气稳压设备 | 套 | 1 | WY-300（不锈钢） |
| Ⅲ 好氧处理系统 |
| 1 | 调整池加药计量泵 | 台 | 2 | GM240/0.5（Y型过滤器、背压阀、压力表各1套） |
| 2 | 机械搅拌装置 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 3 | 中沉池排泥泵 | 台 | 1 | GMP-31-50 |
| 4 | 中沉池三角溢流堰 | 套 | 1 | YLY-4*4300（不锈钢） |
| 5 | 中沉池中心导流筒 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 6 | 调配池污水提升泵 | 台 | 1 | GMP-31-50 |
| 7 | 电磁流量计 | 台 | 2 | DN-50 |
| 8 | 两级缺氧池潜水搅拌机(含安装系统) | 台 | 4 | QJB3.0/8-400/3-740/S |
| 9 | 好氧池罗茨鼓风机 （53.3kpa） | 台 | 2 | FSR200A-45（1用1备） |
| 10 | 鼓风机变频器 | 台 | 2 | AD800-45KW/4T |
| 11 | 两级好氧池微孔曝气器 | 套 | 1150 | ZX-215 |
| 12 | 两级好氧池曝气管道调节架 | 套 | 900 | Ф65 |
| 13 | 两级好氧池混合液消泡泵 | 台 | 2 | G-33-80 |
| 14 | 两级好氧池混合液回流泵 | 台 | 3 | G-33-80（2用1备） |
| 15 | 二沉池排泥泵 | 台 | 2 | GMP-31-50（1用1备） |
| 16 | 二沉池三角溢流堰 | 套 | 1 | YLY-4*4300（不锈钢） |
| 17 | 二沉池中心导流筒 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 18 | 污泥回流用流量计 | 套 | 1 | DN-50 |
| 19 | 好氧系统补碱泵 | 台 | 1 | GM240/0.5（Y型过滤器、背压阀、压力表各1套） |
| 20 | 好氧池消泡剂系统 | 套 | 1 | 含JY-1000L加药桶1个，GM 170/0.7计量泵1台，Y型过滤器、背压阀、压力表各1套 |
| Ⅳ深度处理系统 |
| 1 | 中间池污水提升泵 | 台 | 1 | GMP-31-50 |
| 2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | DN-50 |
| 3 | 一级混凝池加药泵 | 台 | 2 | GM240/0.5（Y型过滤器、背压阀、压力表各1套） |
| 4 | 一级混凝池机械搅拌装置 | 套 | 2 | 非标定制 |
| 5 | 一级沉淀池排泥泵 | 台 | 2 | GMP-31-50（1用1备） |
| 6 | 一级沉淀池三角溢流堰 | 套 | 1 | YLY-4*4300（不锈钢） |
| 7 | 一级沉淀池中心导流筒 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 8 | 一级沉淀池浮渣挡板 | 套 | 1 | DZB-4*4000（PVC） |
| 9 | 接触消毒加药系统 | 套 | 1 | 含JY-500L加药桶1个，GM 80/0.7计量泵1台，Y型过滤器、背压阀、压力表各1套 |
| Ⅴ污泥处理系统 |
| 1 | 贮泥池污泥提升泵 | 台 | 1 | FN-32U |
| 2 | 泵提升装置 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 3 | PAM药剂泵 | 台 | 2 | GP-386（1用1备） |
| 4 | 叠螺污泥脱水机 | 套 | 1 | KTDL-302 |
| 5 | 脱水机电控系统 | 套 | 1 |  |
| ⅥPLC自控系统及其他 |
| 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 非标定制 |
| 2 | 污水站整体效果图 | 张 | 1 | 附赠品 |
| 3 | 污水站流程效果图 | 张 | 1 | 附赠品 |
| 4 | 污水站全套操作规程 | 套 | 1 | 附赠品 |
| 5 | 污水站整套系统标识牌 | 套 | 1 | 附赠品 |
| Ⅶ 污水站内预埋管件、管材、管件、阀门、电缆 |
| 1 | 预埋管件 | 批 | 1 | 非标定制 |
| 2 | 电缆 | 批 | 1 |  |
| 3 | 管材、管件、阀门 | 批 | 1 |  |

（2）预计处理效果

经过项目污水处理站处理过的废水中含主要污染物有COD、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质，废水处理效果预计见表6.2-4。

表6.2-4 预期治理效果分析

| 进水水质 | COD (2485.8mg/L) | SS (951.5mg/L) | 氨氮 (245.4mg/L) | 总磷 (40.7mg/L) | 粪大肠菌群 9.53E+05个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 去除率(%) | 出水 浓度 | 去除率(%) | 出水 浓度 | 去除率(%) | 出水 浓度 | 去除率(%) | 出水 浓度 | 去除率(%) | 出水 浓度 |
| 固液分离 | 30 | 3234.9 | 70 | 281.8 | 10 | 218.2 | 10 | 36.2 | / | 9.40E+05 |
| ABR池 | 75 | 808.7 | 50 | 140.9 | 30 | 152.7 | 20 | 29.0 | / | 9.40E+05 |
| 两级A/O | 85 | 121.3 | 70 | 42.3 | 80 | 30.5 | 40 | 17.4 | / | 9.40E+05 |
| 一级混凝沉淀 | 20 | 97.0 | 80 | 8.5 | 10 | 27.5 | 70 | 5.2 | / | 9.40E+05 |
| 接触消毒 | / | 97.0 | / | 8.5 | / | 27.5 | / | 5.2 | 99 | 9404 |
| 出水 | 97.0 | 8.5 | 27.5 | 5.2 | 9404 |
| 农灌标准 | 150 | 80 | / | / | 40000 |

各单元的污染物去除率，参考2004年化学工业出版社（环境科学与工程出版中心）、王凯军等著《畜禽养殖污染防治技术与政策》和朱杰等所著《畜禽养殖废水达标处理新工艺》、潘涛等著《环境工程技术手册-废水污染控制技术手册》，畜养场废水处理装置各处理工序数据估算得出。

由表6.2-2可知，项目废水经过场内污水站处理后，能够到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相关水质要求。

### 6.2.4 同类企业废水防治措施的对比分析

本项目为生猪养殖项目，与淮北汉世伟食品有限公司淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目相似，且北汉世伟食品有限公司淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目同样采用干清粪工艺，废水采用“ABR+二级A/O+混凝沉淀”工艺处理，处理后尾水用于周边农田灌溉，本项目废水处理措施与北汉世伟食品有限公司淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目类似，经类比北汉世伟食品有限公司淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目废水污染物的处理情况可知，本项目采用的相同水污染防治措施，本次评价中猪尿、猪舍冲洗废水、初期雨水等经收集进入污水处理站处理，处理效率为COD 97.9%、SS 99.10%、NH3-N88.66%、TP 87.04%，结合北汉世伟食品有限公司猪场实际运行情况，项目废水处理工艺合理，且尾水可满足农田灌溉水质要求。

6.2.5 废水灌溉可行性分析

本项目全场每年产生污水70177.7 m3/a，本项目周边均为农田，根据环评项目组现场踏勘以及与村委会的相关协议，拟建项目场址周围有大片农田，根据5.2章节分析，项目尾水需1000亩农田进行消纳，根据企业与朱后圩村签订的协议，项目尾水可用于周边农田灌溉，灌溉面积不小于1000亩。

经处理后的废水送到容积36000m3的尾水暂存池（稳定塘）贮存，可暂存项目6个月（180天）处理后尾水（约35088.8m3），尾水暂存池（稳定塘）的容积能满足非农灌季节蓄水要求。为防止雨水进入尾水暂存池（稳定塘），沿池周边设雨水排沟，并与附近排水渠道连接，并在稳尾水暂存池（稳定塘）四周设置栏杆和警示牌，防止发生意外事故。尾水暂存池（稳定塘）采用混凝土基础，砖砌池壁，粘土防渗。

综上分析，本项目70177.7 m3/a废水用于农田灌溉，可不外排废水，实现项目污水的产纳平衡。

项目铺设灌溉管网，主管道首先进入田间尾水暂存池（稳定塘）（容积约为200m3），再通过管道进入灌溉区域，管道采用地埋铺设，共计建设管网约2000m，田间每隔100米管道开一孔，孔连接灌溉渠道，延伸到农田内部；另灌溉主管道连接至项目尾水暂存池（稳定塘）溢流口，同时连接一台水泵，平时采取溢流漫灌，在预计或水量出现大幅变化时，采用水泵强排确保尾水可以有效合理用于灌溉。

6.2.6 废水收集与贮存措施要求

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009），项目建立排水系统，实行雨污分流制。在尾水池和朱后圩村周边农田之间建立完善有效的污水输送系统，严格控制污水输送沿途的跑冒滴漏现象。养殖场内设置的污水输送系统及尾水综合利用主管，不得采用明沟布设。

项目废水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准，为保证周边农作物灌溉间隔期间尾水暂存，项目设置的尾水暂存池（稳定塘）设计水力停留时间为6个月，容积达到36000m3。

### 6.2.7 废水治理经济可行性分析

（1）废水处理设施运行费用

表6.2-5 废水净化运行费用估算表

| 序号 | 费用类别 | 处理量 | 单价 | 运行费用(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源费 | 70177.7 t/a | 0.6元/t | 4.5 |
|  | 合计 |  | 4.5 |

（2）废水处理设施建设费用

本项目废水治理设施主要为废水处理实施、废水收集管网、灌溉管网等，污水处理设施工程建设费用详见表6.2-6。

表6.2-6 污水处理设施工程建设费用

| 分部组成 | 数量 | 单价 | 工程投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1 | 300 | 300 |
| 厂区雨污水分流管网 | 1 | 150 | 150 |
| 尾水灌溉设施 | 1 | 50 | 50 |
| 合计 |  | 500 |

由表6.2-6、6.2-7可知，项目污水处理工程建设费用为500万元，占总投资额的1.25%。项目达产后，废水装置年运行费用4.5万元，约占企业预测毛利润的0.45%，企业完全有能力接受。

综上所述：从技术、经济角度论证，拟采用的废气净化措施可行。

6.3噪声防治措施评述

6.3.1 基本原则

噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从场区平面布置上综合考虑设备噪声对场区及周边环境的影响。

6.3.1 防治措施

本项目运营后，全场噪声源主要为猪群叫声、风机、水泵等，噪声声级范围70～95dB（A）。为确保本次项目运营后场界噪声达标，本评价建议建设单位采取以下噪声控制措施：

（1）为了减少猪叫声对周围环境的影响，应尽可能满足猪群的饮食需要，避免猪群因饥饿或口渴而发出叫声；减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪群保持安定平和的气氛。

（2）风机设置隔声罩，隔声罩上设置有通风散热口，为保证隔声效果，散热口安装通风进出口消声器。

（3）水泵安装在水泵房内，水泵房采用隔声措施，降低泵房噪声源强。

（4）高噪声设备尽量与场界保持一定的距离，能够保证场界噪声达标。

（5）加强绿化，场界周围要种植高大的阔叶树木，以增加立体防噪效果，既可美化环境又达到降尘降噪的双重作用。

（6）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，设备产生的噪声会大大削减。项目采取的防治措施及防治效果一览表见表6.3-1。

表6.3-1 项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生 位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 拟采取的治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪后 | 降噪量 |  |
| 猪舍 | 猪只叫声 | / | 80 | 65.00 | 15.00 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 |
|  | 风机 | 18 | 70 | 50.00 | 20.00 | 选择低噪声设备 |
| 污水处理站 | 水泵 | 27 | 85 | 60.00 | 25.00 | 消声、隔声、减振 |
|  | 罗茨风机 | 2 | 95 | 70.00 | 25.00 | 消声、隔声、减振 |

6.1.4 防治措施经济可行性分析

本项目噪声处理装置总投资50万人民币，约占总投资0.12%，本项目效益较好，企业可以承受，同时大大减少了噪声对周围环境的影响，可实现较大的环境效益，在经济上是可行的。

6.4 固体废物防治措施评述

6.4.1 一般情况固体废物处理

本项目固体废物主要来自职工生活垃圾，病死猪，医疗废物以及沼气脱硫产生的脱硫剂等。猪粪、沼渣以及生化污泥外售综合利用。本项目固废产生及处置情况汇总见表6.4-1。

表6.4-1 项目全场产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨/年） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死猪 | 一般固废 | 固 | 病死猪 | - | - | 274 | 由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置 |
| 2 | 医疗废物 | 危险废物 | 固 | 疫苗、药品的包装及猪舍用针筒等 | HW01 | 900-001-01 | 2 | 委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置 |
| 3 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 固 | 废弃的沼气脱硫剂 | - | - | 3 | 由厂家回收再利用 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 固 | 废塑料、废纸等 | - | - | 4.6 | 由环卫部门清运处置 |
| 5 | 猪粪便 | 一般固废 | 固 | 猪粪便 | - | - | 11434.2 | 外售综合利用 |
| 6 | 沼渣及生化污泥 | 一般固废 | 固 | 沼渣、污泥 | - | - | 1050 | 外售综合利用 |

6.4.2固体废物贮存场所可行性

本项目危废仓库和一般固废仓库均位于养殖区内北侧，分别储存本项目产生的危险固废及一般工业固废。项目一般固废仓库占地面积约20m2，最大储存量约为30t，可完全满足项目一般固废30天的储存量，满足一般固废周转的需求；项目危险固废仓库占地面积约为10m2，最大储存量约为20t，项目进入危险固废仓库储存的固废量约2t/a，可完全满足30天的储存量，满足危险固废周转的需求。

项目一般固废仓库按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求进行设计，危险固废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准进行设计。

本项目一般性病猪进入隔离猪舍先进行注射治疗，非传染疫情病死的猪尸体及时按《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12 号）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中病死畜禽尸体的处理与处置要求，及时由涟水北斗畜禽无害化处理有限公司进行无害化处置，严禁病死畜禽，严禁随意丢弃。

项目粪便、沼渣、污水处理污泥，经清理后运送至项目粪便暂存池暂存，设置暂存场所符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，暂存场所设计时需抬高地坪高度，设置围堰，底部做防渗处理，采用半敞开式，上设顶棚，且配套建设雨水收集渠，该部分水经管道进入污水处理站；粪便、沼渣及污泥做到日产日清， 外售综合利用。

本项目产生的生活垃圾均委托当地环卫部门统一收集处理。

本项目沼气在使用前需经脱硫，脱硫剂使用硫化铁净化沼气，一般情况下，脱硫剂可以再生3 次，每次再生后脱硫剂可以用3~4个月，为了保证脱硫效果，评价建议建设单位应半年购买新的脱硫剂对脱硫塔内脱硫剂进行彻底更换，废脱硫剂建设单位拟由原厂家回收再生处置。

6.4.3危险固废、收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用的包装形式包括桶装、袋装和散装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托处置单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物，各废物产生点装桶或装袋送集中贮存设施分类贮存。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施，夯实临时堆场地面，做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，废物堆放处要防风、防雨、防晒。

④贮存区符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征；

⑤废物暂存间采取防渗挡雨淋措施，上面建有挡雨棚，地面辅设防渗膜，并对危险废物进行袋装化分类堆放。危废液的暂存间应设立收容池，一旦包装容器破坏，立刻采取收容措施，防止废液四处流散；

⑥包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；

⑦根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表6.4-2。

表6.4-2 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（吨） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 10 | 密封桶装 | 5 | 3个月 |

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（4）危险废物处置污染防治措施及可行性分析

本项目医疗废物（HW01）委托拟交由宿迁中油优艺环保服务有限公司处置。

宿迁中油优艺环保服务有限公司位于宿迁市生态化工科技产业园大庆路1号，主要从事工业固废的无害化焚烧处置业务。目前，该公司危废处理范围包括HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW32、HW33、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49等，年处置量总计为20000吨/年。该公司系按照国家有关技术规范和管理规定投资建设运营的一个专业机构，处置方式符合国家相关技术规范要求，取得了江苏省环保厅颁发的危险废物经营许可证；因此，该公司有足够的能力处理本项目危废。

6.5土壤和地下水保护措施评述

本项目养殖过程中污水处理设施及管网可能发生泄露而对土壤和地下水有一定的影响，企业应采取土壤和地下水防治措施，以确保不会对区域土壤和地下水造成污染。

6.5.1土壤和地下水污染途径分析

根据土壤和地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

（1）工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（2）废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染土壤和地下水环境；

（3）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染土壤和地下水环境；

（4）生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染土壤和地下水；

（5）污泥储池、粪便暂存池防渗措施不足，而造成在堆放过程中渗滤液下渗污染土壤和地下水。

6.5.2地下水防治

为了防止本项目废水对地下水及土壤产生影响，其中粪便暂存池、污水处理系统、危废仓库为重点防渗区域，猪舍、污水收集管网、养殖区道路、尾水暂存池（稳定塘）为一般防渗区域，办公区域为简单防渗区。根据《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》中相关防治内容，建设单位应该采取以下措施防治项目在营运期对地下水及土壤产生影响：

（1）危废仓库、粪便暂存池所需采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300-600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16-18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20-25cm。

项目危废仓库应设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（2）污水处理系统

污水处理系统的建设应参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施，水泥应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的性能指标应符合GB175和GB1344的规定，宜选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5倍。

项目废水经污水处理站处理，其中尾水暂存池（稳定塘）用于废水处理、暂存，主要用于尾水的最终处理、灌溉间隔期间尾水暂存，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）尾水暂存池（稳定塘）需进行防渗，采用土工膜进行防渗处理，一方面可保证废水的处理、暂存，暂存可防治尾水的发酵、恶化。

（3）管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理设施统一处理。

（4）废水收集管网及尾水灌溉管网防渗漏措施

废水管道一律要求设置的地上，管线敷设的地面必须进行地面硬化，以便出现渗漏问题及时观察、解决。同时按照国家标准进行分水管道的敷设。

（5）其他一般区域

场区内生活区、垃圾集中箱放置地的地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

拟建项目防渗分区划分及防渗等级见表6.5-1、图6.5-1。

表6.5-1 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 污染区 | 简单污染区 | 办公区 | 一般地面硬化 |
|  | 一般污染区 | 猪舍、污水收集管网、养殖区道路、尾水暂存池（稳定塘）、车辆冲洗房 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ ≤1.0×10-7cm/s |
|  | 重点污染区 | 危废暂存间、粪便暂存池、污水处理站 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤ ≤1.0×10-7cm/s |

## 6.6 环境风险防范措施

6.6.1选址、总图布置和建筑安全防范措施建议

在总图布置中，企业已将沼气生产系统布局在厂区东侧位置，充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，合理进行功能分区；并设防护带和绿化带，符合《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)。

6.6.2工艺设备、设计安全防范措施

严格按照《农村沼气技术规范要求》进行设计和施工。

6.6.3电气、电讯安全防范措施

本项目使用防爆、防火电缆，电气设施进行触电保护，本项目电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；电缆应尽量埋地敷设，尽量和输送物料管道的区域错开布置。

6.6.4消防及火灾报警系统

建立健全的消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。沼气发酵系统、沼气储气罐及沼气发电机组附近严禁明火。工作人员定时在沼气发酵系统、沼气储气罐及沼气发电机组等进行检查巡逻，当发现气体等泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；养猪场内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定，沼气储气罐附近应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器，并保持完好状态。

全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫站、消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。设置消防水收集系统，储存场所和生产场所之间设置隔水围堰。所有厂区排水口（含雨水和污水）与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故，切断与外部水体的通道，消防废水经消防水收集系统进入消防尾水收集池（兼做事故池)，必须进行达标处理才能排放。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。

6.6.5防雷防静电防范措施

对沼气储气罐及沼气发电机等的防雷设计(包括防感应雷击的电流及弱电流设计)应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）。养猪场内所有设备及建筑结构内钢筋均要作等电位连接。生产运行中，应加强对静电接地设施的定期检测。

6.6.6泄漏事故风险防范措施

①事故防范主要工艺设施要求

为了保证沼气的存储和使用安全，其存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。

②总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防；并将散发可燃气体的装置在全年最小频率风向的上风侧，避免布置在避风地带，场地作好排放雨水设施；对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。

③采取双回路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不问断电源装置供电，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施。建构筑物设有防直雷击、防雷电感应、防雷电浸入的设施。

④ABR池及沼气储气罐附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑤若发生泄漏，则所有排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散。企业应经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。

⑥按规定设置建构筑物的安全通道，以便紧急状态下保证人员疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全卫生教育室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品，如防护手套、防护鞋、防护服等。

⑦企业在最高建筑物上应设立“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向对需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向的安全点。

⑧加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。

6.6.7火灾爆炸事故风险防范措施

①控制与消除火源

a.工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。

b.使用防爆型电器。

c.严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。

d.安装避雷装置。

e.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

②严格控制设备质量与安装质量

a.沼气罐及其配套仪表选用合格产品。

b.沼气罐等有关设施应按要求进行试压。

c.对设备、管道等定期检查、保养、维修。

d.电器线路定期进行检查、维修、保养。

③加强管理、严格纪律

a.遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

b.坚持巡回检查，发现问题及时处理。

④安全措施

a.消防设施要保持完好。

b.易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置。

c.采取必要的防静电措施。

6.6.8沼气的安全使用及日常管理建议

①安全发酵

A、各种剧毒农药，特别是有机杀菌剂以及抗菌素等，刚消过毒的禽畜粪便；能做土农药的各种植物，如大蒜、桃树叶、百部、皮皂子嫩果、马钱子果等；重金属化合物、盐类等都不能进入ABR池，以防沼气细菌中毒而停止产气。如发生这种情况，应将池内发酵料液全部清除再重新装入新料。

B、禁止把油枯、骨粉和磷矿粉等含磷物质加入ABR池，以防产生剧毒的磷化三氢气体，给人以后入池带来危险。

C、防止处理系统的酸中毒。产酸过多，容易使pH值下降到6.5以下发生酸中毒，导致甲烷含量减少甚至停止产气。

D、防止处理系统碱中毒。发生这种现象主要是人为地加入碱性物质过多，如石灰，使料液pH值超过8.5时发生的中毒现象，有时也伴随氨态氮的增加。碱中毒现象与酸中毒相同。

E、防止处理系统氨中毒。主要是加入了含氮量高的畜粪便过多，发酵料液浓度过大，接种物少，使氨态氮浓度过高引起的中毒现象，其现象与碱中毒的现象相同，均表现出强烈的抑制作用。

②安全管理

A、ABR池的出料口要加盖，防止人、畜掉进池内造成死亡。

B、经常检查输气系统，防止漏气着火。

C、闲杂人员禁止在ABR池边和输气管道上玩火，不要随便扭动开关。

D、要经常观察压力表中压力值的变化。当ABR池产气旺盛、池内压力过大时，要立即用气和放气，以防胀坏气箱，冲开池盖，压力表充水。如池盖一旦被冲开，要立即熄灭ABR池附近的明火，以免引起火灾。

E、加料或污水入池，如数量较大，应打开开关，慢慢地加入，一次出料较多，压力表水柱下降到零时，打开开关，以免产生负压过大而损坏ABR池。

F、注意防寒防冻。

③安全用气

在储气罐附近安装泄漏报警装置。

④安全出料和维修

A、下池出料、维修一定要做好安全防护措施。打开活动顶盖敞开几小时，先去掉浮渣和部分料液，使进出料口、活动盖三口都通风，排除池内残留沼气。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。如果在池内工作时感到头昏、发闷，要马上到池外休息，当进入停止使用多年的ABR池出料时更要特别注意 ，因为在池内粪壳和沉渣下面还积存一部分沼气，如果麻痹大意，轻率下池，不按安全操作办事，很可能发生事故。

B、揭开活动顶盖时，不要在ABR池周围点火吸烟。进池出料、维修，只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

C、大出料时，必须揭开顶盖，让沼气散放，并立相应的标志，禁止人畜进入，待沼气排尽后，用小动物（鸡、鸭）装在篮子中放入池内，如小动物无异常反映，方可下池出料，如有异常，切忌入池。如有人畜掉入池中，必须立即排尽沼气，方可入池救人畜。

④事故的一般抢救方法

A、一旦发生池内人员昏倒，而又不能迅速救出时，应立即采用人工办法向池内送风，输入新鲜空气，切不可盲目入池抢救，以免造成连续发生窒息中毒事故。

B、将窒息人员抬到地面避风处，解开上衣和裤带，注意保暖。轻度中毒人员不久即可苏醒；较重人员应就近送医院抢救。

C、灭火。被沼气烧伤的人员，应迅速脱掉着火的衣服，或卧地慢慢打滚或跳入水中，或由他人采取各种办法进行灭火。切不可用手扑打，更不能仓惶奔跑，助长火势，如在池内着火要从上往下泼水灭火，并尽快将人员救出池外。

D、保护伤面。灭火后，先剪开被烧烂的衣服，用清水清洗身上污物，并用清洁衣服或被单裹住伤面或全身，寒冷季节应注意保暖，然后送医院急救。

6.6.8废水处理设施的防范

事故废水防范措施应结合项目的三级防控体系(污染源头、过程处理和最终排放)建设进行，应将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境，以确保环境安全。一级防控必须完善装置区围堰、防火堤及储液池等，以防控较小事故时少量物料泄漏可能对环境造成的污染；二级防控必须完善事故导排系统，建立应急事故水池，防控较大事故废水可能对环境造成的污染；三级防控必须完善终端废水处理站，废水处理设计规模要留有余量、并应设置足够容量的调节池、设置末端监测与切换装置，防控重大事故下大量事故废水可能对环境造成的污染。

本项目的废水处理区若出现泄漏事故，将流入集水沟，为阻止泄漏物进一步进入厂区外部环境，并尽可能回收其中的物料，拟设置事故收集池。待事故结束后，建议厂方利用厂内污水处理设施将其处理达标排放或将其委托有处理能力的单位进行安全处置。

通过以上措施将有效的避免泄漏事故对外环境水体的影响，避免了厂区泄漏物料直接排入外部管网及水体的现象，本次分析中不再考虑泄漏物料对地表水体的影响，主要通过加强日常防范措施和事故应急措施，以避免该类事故的发生。

事故池容积根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009)附录A中事故缓冲设施总有效容积计算公式确定：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中(V1+V2-V3)max——对收集系统范围内不同装置区域或罐区分别计算V1+V2-V3而取出的最大值，也即是“最大事故处”。

V1——收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量；

V2——发生事故时的消防水量；V2=∑Q消*t消

Q消：发生事故的沼气罐或工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统、泡沫系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定。

t消：各种消防设施对应的设计消防历时。对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定。

V3——发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量；

V4——发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量，按照一班次计；

V5——发生事故时可能进入该收集池的降雨量。V5按下式计算：V5=10qfq：降雨强度，单位为m，按平均日降雨量计。应该指出的是，q并不是一年内的平均日降雨量，而是：q=qa/n，其是qa为年平均降雨量，n为年平均降雨天数。f：必须进入事故池的雨水汇水面积，单位为ha。

表8.6-1 事故排水汇总表

| 序号 | 事故区域 | 消防用水量(L/s) | 消防水总用量(m3) | 最大泄漏物料量(m3) | 围堰及转输物料量(m3) | 事故时生产废水量 (m3) | 事故池 容积 (m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气罐 | 15 | 108 | 0 | 0 | 21 | 129 | 火灾延续2h |

《水体污染防控紧急措施设计导则》中明确指出，一个厂区按一处事故设防，即同一时间内，厂区内只有一处发生事故。在确定本项目事故池容积时，按最不利情况考虑，建议按150m3设计。

6.6.9危废暂存与处置风险防范及应急措施

本项目危险废物将交由有资质的危废处置单位进行安全处置，危险废物在暂存的过程中也要采取以下措施：

（1）医疗废物需要桶装、密闭，防止发生泄露。

（2）危险废物存放区应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施。

（3）基础防渗层采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或者其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

（4）要做到危废及时清运，定期清理。

（5）委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。

6.7 生态保护对策及措施

6.7.1 施工期

运输干道定期洒水，车辆加盖防尘布；建筑材料堆场采取土工布围护，并由人工定期洒水，保持材料一定的湿度；定期对施工机械进行维修、保养；对回填土、废弃物和临时堆料应在场内指定地点堆放，场地周围采取围挡措施。

工程施工车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗；生活污水接入现有污水处理装置中进行处理，达标后用于农田灌溉，严禁外排。

对施工机械进行维修、保养，保持机械润滑，减少运行噪声；选用低噪声设备与工艺，禁止筒式柴油桩锤等高噪声设备、机械在夜间施工；禁止运输车辆夜间途经村庄或在生态敏感区内鸣喇叭；夜间施工时要办理夜间施工许可证。

施工弃土用于场内内土地平整，建筑施工的废石块、混凝土渣等建筑垃圾，集中堆放后，在城管部门管理下统一处置。

6.7.2 营运期

项目废水全部收集进污水处理站处理后，达标综合利用，严禁外排。养殖区、固废堆场、污水站做好除臭、消毒措施；生活垃圾环卫部门清运，病死猪交涟水北斗畜禽无害化处理有限公司无害化处置，粪便、沼渣及污泥外售综合利用，医疗废物委托有资质单位处置；严控各类固废流入环境。做好猪场猪病预防及猪瘟防治工作，严禁病死猪随意丢弃。

综合管理，加强生态保护宣传教育，人员须进行生态保护教育，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。

6.8 养殖场猪病预防及猪瘟防治、应急措施

卫生防疫是规模化猪场的生命线，也是规模化猪场成败的关键点。为此，必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

猪病预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。猪病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药的或预防措施阻止致病因素危害猪群。加强饲养管理应做到以下几点：

（1）满足猪群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

（2）搞好各猪舍内外的环境卫生，及时清除猪舍周围的杂草、粪便和垃圾。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

（3）根据地不同季节做好防寒防暑工作。保证适宜的饲养密度，以避免影响生长发育和生产性能。

猪瘟防疫是当前养猪业所面临的重大实际问题，也是控制猪瘟及消灭猪瘟的重要手段。具体做法是：

（1）坚持自繁自养，全进全出

为切断猪瘟传染机会，要坚持自繁自养，对不同饲养阶段的猪要实行全进全出，猪舍空出后，彻底消毒。

（2）加强饲养管理，增强抗病能力

对保育猪要给予足够的营养，增强仔猪的非特异性免疫力和抗病能力，保持猪舍干燥、卫生，并注意夏季降温、冬季保暖。

（3）加强防疫及检疫

一旦发生猪瘟后，要封锁疫点，禁止猪只流动，病猪及相关物品应采取无害化处理。对未发病的猪，应立即以猪瘟弱毒疫苗（剂量可加大2～4倍）进行紧急预防接种，对猪舍、粪便和用具彻底彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

（4）正确选择和使用疫苗

猪瘟弱毒疫苗从出场到使用全部都要保证冷藏贮运，对猪瘟的免疫要使用猪瘟单苗。

（5）建设围墙及防疫沟及绿化隔离带。

一旦发生疾病、疫情，应立即采取紧急防治措施，防治疫情扩散。

（1）立即组成防疫小组，尽快做出诊断，迅速向有关上级部门报告。

（2）迅速隔离病猪，对危害较重的传染病及时封锁，建立封锁带，出入人员和车辆严格消毒，同事严格消毒污染环境。解除封锁条件是在随后一头病猪痊愈或宰割后两个潜伏期内无病例出险，经全面大消毒，报上级部门批准方可。

（3）对病猪及封锁区猪实行综合防疫措施，包括疫苗紧急接种、抗生素疗法、高免血清特异疗法、化学疗法、增强体质和生理机能辅助疗法等。

（4）病死猪严格按条例处置。

（5）出险重大疫情时需按照《重大动物疫情应急条例》相关规定。其中报告制度如下：从事动物隔离、疫情监测、疫情研究与诊疗、检验检疫及动物饲养、屠宰加工、运输、经营等活动有关单位和个人，发现动物出险群体病发或者死亡的，应立即向当地动物防疫监督机构报告。重大动物疫情报告包括下列内容：

1.疫情发生的时间、地点；

2.染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

3.流行病学和疫源追踪情况；

4.已采取的控制措施

5.疫情报告的单位、负责人及联系方式。

有关单位、个人对重大动物疫情不得瞒报、谎报、迟报，不得授意他人瞒报、谎报、迟报，不得阻碍他人报告。

6.9 绿化

6.9.1绿化指标

全场总占地约306亩，绿化面积102000m2，绿化率50%。

6.9.2绿化植物的选择

有较强的抗盐污染能力；有较好净化空气的能力；不妨碍环境卫生；适应性强、易栽易管、易繁殖；以乡土植物为主，在必要地点辅以栽培抗性弱和敏感性强的生物监测植物；草皮应选择适应性强，耐践踏，耐修剪，生长期长，植株低矮，繁殖快，再生力强的草种。

6.9.3绿化方案

为进一步降低工程建设对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）办公区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

（2）植物物种以适宜当地生长的土生物钟，乔木类包括杨树、榆树、槐树、落叶松、油松等；灌木包括丁香、黄刺枚、荆条等。

（3）对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照评价生态评价章节制定的工程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

（4）采取严格的施工及运营期污染控制方案，减小工程污染排放对生态的影响。

（5）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

6.10 环保措施投资

本项目环境保护投资估算见表6.10-1。

表6.10-1环保措施投资估算和“三同时”验收一览表

| 类别 | 建设内容（主要设施、设备） | 环保投资（万元） | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 一座采用“调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级 A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒”工艺污水处理站， | 300 | 厂区形成雨污分流，废水经收集处理后，尾水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于场外农田灌溉；厂区建设1座36000m3尾水暂存池（稳定塘），厂外设2000m灌溉管道及2座田间尾水暂存池（稳定塘）；同时尾水暂存池（稳定塘）、灌溉管道及田间暂存池采取防渗措施；废水处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运营 |
|  | 厂区雨污水分流管网 | 150 |  |
|  | 尾水灌溉设施 | 50 |  |
| 废气 | 1套洗涤-生物滤池除臭装置 | 35 | 废气处理装置：①污水处理站、粪便暂存池恶臭废气经集气装置收集进入洗涤-生物滤池处理后的尾气均通过1#15m排气筒排放；②沼气发电机尾气经2#15m排气筒排放； 项目废气处理方式、装置与环评一致，1#排气筒恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织废气排放速率要求，同时项目厂界恶臭气体浓度满足标准限值；沼气发电机排放的烟尘、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉排放标准；废气处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运营 |
|  | 沼气脱硫装置 | 15 |  |
|  | 2根排气筒及配套的输气管道等 | 5 |  |
| 土壤及地下水 | 车间及附近区域地面防渗 | 20 | ①重点防渗区：废水处理站、粪便暂存池、危废仓库等为等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗层渗透系数K≤10-7cm/s；一般防渗区：猪舍、污水收集管网、养殖区道路、尾水暂存池（稳定塘）、车冲洗辆房等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10-7cm/s；简单防渗区：其他区域，地面水泥硬化 |
| 噪声 | 室内、减振、消音器、操作间隔离、减振、消音器 | 50 | ①水泵、换气风机等设备，选用环保低噪型设备，安装减震垫；②鼓风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术；设备减震、消音器、隔声等措施与环评一致，厂界噪声达标排放 |
| 固废 | 危废仓库、固废暂存堆场建设、贮存场所防渗等建设 | 20 | ①落实固废暂存场地位置及防渗措施；②项目废物处置或综合利用；③生活垃圾交由环卫部门进行清运，外排量为0。 |
| 排污口 整治等 | 废水：雨水切换输送到污水预处理系统泵、管线。废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。固废：设置专用的贮存设施或堆放场地设置标志牌 | 20 | 排污口规范化建设满足废水、废气排放 |
| 风险投资 | 环境风险防范措施，包含应急事故池、在线监控装置等 | 50 | 满足防范措施要求 |
|  | 环境风险应急预案 | 5 | 满足应急预案要求 |
| 总计 | 717 | / |

由上表可见：本项目用于环境保护方面的投资约需717万元，占项目总投资40140万元的2.21%。

# 7 环境经济损益分析

## 7.1经济效益分析

7.1.1 主要经济指标

本项目总投资6000万美元。项目主要经济指标如表7.1-1。

表7.1-1 项目主要经济指标

| 指标名称 | RMB(万元) |
| --- | --- |
| 总投资 | 40140（6000万美元） |
| 销售收入 | 4000 |
| 年上缴税额 | 480 |
| 税后年净利润 | 1000 |

7.1.2 项目简要经济分析

本项目总投资6000万美元（折合40140万元人民币），投资回收期约为3.5年（税后）。说明本项目有一定盈利能力和抗风险能力。

该项目可实现年均销售收入4000万元，年均销售税金达480万元，税后净利润1000万元。该项目具有较好的经济效益。

## 7.2 社会效益分析

由于本项目是根据目前市场形势和国家政策而建设的，因此对国民经济的发展具有积极作用，主要社会效益体现在以下几个方面：

1、可改善投资环境，吸引外资，发展区域经济。项目建设运行后将促进产业经济、高附加值产品和销售流通市场的发展，可进一步推动地方经济的发展。

2、促进企业向健康、环保方向发展，从而实现经济发展与环境协调发展。

3、充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有良好的社会效益，符合地方经济的可持续发展要求。

4、本项目新增人员25人，可增加就业机会，减轻就业压力，同时还增加了当地居民的收入，提高了居民的生活水平。

因此，项目的建设有利于当地经济的发展，增加国家和地方的税收，具有明显的经济效益和社会效益。

## 7.3 环境效益损益分析

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气收集处理设施、废水处理系统、噪声治理设施以及环境监测仪器、环境风险防范与应急措施等，总计约394.5万元。各项环保设施投资占环保总投资情况见表7.3-1。

表7.3-1 环保设施投资比例

| 环保投资项目 | 废气治理 | 废水治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 地下水 | 风险 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（万元） | 52 | 500 | 50 | 20 | 20 | 55 | 20 | 717 |
| 比例 | 7.25% | 69.74% | 6.97% | 2.79% | 2.79% | 7.67% | 2.79% | 100% |

运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。据估算，本项目环保设施的年运行总费用约为12.65万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费、工资以及废物委托处置费等。环保设施的年运行总费用占项目收入1000万元的比例为1.3%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

7.3.2环保投资效益分析

（1）环保投资收益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

（2）环境收益分析

本项目废水环保设施实施后，废水污染物消减量分别为COD317.5006t/a、SS 65.3228t/a、氨氮15.0851t/a、TP2.4591t/a；废气污染物的消减量分别为NH30.4285t/a、H2S0.0349t/a；固废减少排放12767.8t/a；声环境可以达到标准要求。

## 7.4 小结

①本项目的实施可带动地方经济的发展，并可解决一些人员就业，项目具有较好的经济、社会效益。

②本项目收入1000万元/年，环保运行费用为12.65万元/年，占总利润的1.3%。

8环境管理与环境监测

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程的环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

## 8.1 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.1-1。

表8.1-1 项目污染物排放清单

| 序号 | 工艺设备信息 | 原辅料基本信息 | 年生产时间h/a | 该工艺产生污染物信息 | 排气筒参数 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺类型 | 主要设备 | 主要原辅材料 | 物料组分要求 | 年消耗量（t/a） |  | 污染物名称 | 治理措施 | 去除效率% | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 风量m3/h | 高度m | 直径m |  |
| 废气 | 1 | 生猪养殖 | 自动给料机、刮粪机等 | 饲料 | 外购成品 | 28448 | 8760 | NH3 | 采用洗涤-生物滤池处理 | 80 | 0.428 | 0.0300 | 8000 | 15 | 0.5 | 废气排放口处，各监测因子每季监测一次 |
|  |  |  |  | 消毒液 | / | 3 |  | H2S |  | 90 | 0.024 | 0.0017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消毒粉 | / | 5 | 1277.5 | 烟尘 | 沼气发电尾气直接排放 | / | 10.65 | 0.0068 | 500 | 15 | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 兽药 | / | 2.5 |  | SO2 |  | / | 40.83 | 0.0261 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx |  | / | 138.48 | 0.0885 |  |  |  |  |
| 序号 | 工艺类型 | 主要设备 | 主要原辅材料 | 物料组分要求 | 年消耗量（m3/a） | 运行时间h/a | 污染物名称 | 治理措施 | 去除效率% | 综合利用浓度（mg/L） | 综合利用量（t/a） | / | / | / | 环境监测 |
| 废水 | 1 | 猪舍废水 | / | 水 | 自来水 | 109965.7 | 8760 | 水量（m3/a） | 自建污水处理站，采用调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒工艺 | / | 70177.7 | / | / | / | 尾水暂存池（稳定塘）各监测因子每年监测一次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD |  | 97.90 | 97.0 | 6.8105 | / | / | / |  |
|  | 2 | 车辆冲洗废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS |  | 99.10 | 8.5 | 0.5932 | / | / | / |  |
|  | 3 | 生活废水 | / |  |  |  |  | 氨氮 |  | 88.66 | 27.5 | 1.9295 | / | / | / |  |
|  | 4 | 初期雨水 | / |  |  |  |  | TP |  | 87.04 | 5.2 | 0.3661 | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠杆菌 |  | 99.00 | 9404 | 6.60E+08 | / | / | / |  |

8.2环境管理

8.2.1 组织机构

8.2.1.1 机构的设置

根据有关规定，养殖项目应设立环保管理机构，环保工作可挂靠于该公司技术管理部门。在公司分管卫生防疫领导下工作，编制1～2人。

8.2.1.2责任和任务

（1）贯彻执行环境保护法规和标准，建立健全公司的环境保护工作规章制度并监督执行，明确环保责任制及其奖惩办法。

（2）建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、卫生防疫检测报告、环保设备及运行记录，做好环境统计、环境监测报表及其它环保资料的上报和保存。

（3）收集有关污染物排放标准、卫生消毒、防疫检疫、环保法规、环保技术资料。

（4）在项目建设期搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作。

（5）负责组织突发性污染事故及牲畜流行病的应急措施及善后处理，追查事故原因及事故隐患。

（6）搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修，污染防治设施发生故障时，要及时采取补救措施，防治污染事故的扩大和蔓延。

（7）配合搞好废弃物的综合利用、清洁生产以及污染物排放总量控制。

（8）加强公司干部职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法规等内容，在科普教育中列进环保内容，教育干部职工树立安全文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护当地环境、造福于周边百姓的责任心。

8.2.2 建立环境管理体系

随着我国加入世贸组织，市场化的运行机制必然要求建设工程具有与之相适应的环境管理体系，不断提高其环境管理能力和水平，而适应这一机制的正好是ISO14000环境管理体系。

本次工程属新建项目，企业管理制度、组织机构等尚未建立，为了建立工程的环境管理体系，全面提升管理水平，建议工程结合现有项目工业管理体系的控制要点，根据ISO14000标准要求，高起点、高标准建立健全企业环境管理制度，做到生产正常有序管理，从而在日常工作中加强对环境污染因素实施有效地控制，并在实施的同时，不断完善和改进环境管理体系，提高企业知名度和市场竞争力，待时机成熟时再申请认证。

8.2.3 环境管理计划

8.2.3.1施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）建设期间业主单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。

（3）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（4）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，弃土弃渣须运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（5）各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）中的有关规定和要求。

（6）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

8.2.3.2 运行期环境管理

（1）管理机构

由企业设置的环保管理机构负责项目运行期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运行期环境职责

由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

8.3 环境监测

8.3.1监测制度

健全“三废”处理和“三废”监测机制，项目监测均委托第三方专业机构进行，公司由专人负责联系、跟踪监测事宜，保证监测工作落实、可靠。

8.3.2 污染源监测

为了有效的了解本单位的排污情况和环境现状，必须对各类排污口（点）进行定期监测。根据项目特点，环境监测应包括对废水、废气、噪声进行例行监测，定期检查项目固体废物处置档案及暂存情况。监测委托有资质的环境监测单位进行。监测内容见表8.3-1。

表8.3-1 环境监测内容及监测频率表

| 监测类别 | 监测位置 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气和环境空气 | 1#排气筒 （洗涤-生物滤池排气） | NH3、H2S | 每季一次 |
|  | 2#排气筒 （沼气发电机尾气） | 烟尘、SO2、NOX | 每年一次 |
|  | 场界 | NH3、H2S | 每季一次 |
|  | 项目东侧黄庄、周庄，西北侧戴庄 | NH3、H2S | 每年一次 |
| 废水 | 尾水暂存池（稳定塘）出水口 | 流量，COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | 每季一次 |
| 地下水 | 灌溉农田处 | 高锰酸盐指数、SS、NH3-N、总大肠菌群 | 灌溉期间每月一次 |
| 噪声 | 场界噪声 | 等效A声级 | 每年一次，昼、夜各一次 |

本项目尾水暂存池（稳定塘）需设置在线监控装置，确保尾水达标灌溉。

发生事故时必须对场界和保护目标进行实时监测，并对所有废水排放口进行实时监测。

8.3.3 建立环境监测档案

建立健全的环境监测档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

8.4 排污口规范化整治

根据苏环控[1997]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，企业排污口必须按照规范化的要求进行设置。

（1）为满足环境监测的需要，废气排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的应分别设置采样口。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置。在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌。

（2）根据废水排放口规范化整治要求、在废水排入兼尾水暂存池（稳定塘）之前，按要求设置计量装置，便于日常排水监测，并在排污口醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）对固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）对固体废物，应设置专用的临时贮存设施或堆放场地，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防止发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标志牌。

排污口图形标志示例见表8.4-1。

表8.4-1 排污口图形标志示例

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

8.5 应急预案

根据原国家环保总局（09）环管字057号文及苏环办[2009]161号的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法。

应急预案包括的原则内容见表8.5-1。

表8.5-1 环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：黑膜塘、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 养猪场、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制盒清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

（1）应急计划区

本项目应急计划区的危险目标为黑膜塘，环境保护目标为厂区周围评价范围内的居民及工企人员等。

本项目主要事故风险源及防范重点见表8.5-2。

表8.5-2 主要事故风险源及防范重点

| 部门 | 关键部位 | 主要风 险内容 | 应急措施 | 应急设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气设施 | 沼气储气罐 | 泄漏遇火引发火灾爆炸 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 | 消防设施 |

（2）应急组织机构、职责及分工

应急组织机构包括工厂组织机构和上级组织机构（专业救援队伍）。

①工厂组织机构

企业成立“事故应急救援指挥领导小组”，有总经理、主管生产的副总经理级生产、安全、守卫、设备等各部门组成，下设应急救援办公室，负责日常工作。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，及事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，主管生产人副总指挥，负责企业应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在办公室。

若总经理和副总经理不在办公室时，由环保科负责人和生产科长临时代理总指挥和副总指挥。

②职责及分工

指挥机构及成员的职责与分工见表8.5-3。

表8.5-3 指挥机构及成员的职责与分工表

| 应急组织 | 工作职责与分工 |
| --- | --- |
| 应急指挥部 | 1、负责指挥公司紧急应急行动，掌握灾害状况及采取必要就在措施。 2、向公司总指挥或副总指挥报告灾害抢救状况，并依其指示执行救灾。 3、指挥在后各项复健处理工作，督导办理有关财务保险理赔勘查事宜。 4、召集检讨事故发生原因，防范对策及制订改善计划。 5、上级机关进入公司调查会同作业。 |
| 专职安全员 | 1、协助公司应急指挥部拟定各项应急措施。 2、协助公司应急指挥部联络、协调、处理救灾事项及向上级反应灾情状况。 3、指导各项救灾器材、设备之操作使用。参与现场善侯处理机购置补充耗用之灭火器材、防护器具。 4、协助调查事故发生原因及研议改善防范措施。 5、上级机关进入公司调查作业之协助与资料提供。 |
| 抢险抢修队 物资抢险队 | 1、指挥灾害现场灭火、人员、设备、文件资料的抢救及危害性物品的处理，并将灾情传报应急指挥部。 2、负责公司内各部支援救灾人员工作任务的调度。 3、掌握控制救灾器材、设备及人力的使用及其供应支持状况。 4、督促灾后各项复检，处理工作机救灾器材、设备之整理复位。 5、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 6、使用适当的消防灭火器材、设备扑灭火灾。 7、紧急抢修漏气水设备、管线及消防用水动力等，防止影响救灾工作。 8、架设支援救灾之紧急电源、照明。 9、抢救重要设备、财物及文件资料。 10、迅速关闭危害泄漏源。 11、搬移疏散有被波及的可（易）爆燃等危害性物品，必要时予以喷水加湿。 |
| 应急消防队 | 1、传达公司应急指挥部指示剂各救援队的救灾灾情报告与请求支持事项。 2、传达公司应急指挥部的灾情报告及请求支持事项至总指挥/副总指挥或应急指挥部。 3、引导其他社会支援救灾人员之灾害现场加入救灾工作。 4、通知公司从业人员依指示路线疏散。 |
| 医疗救护队 | 1、抢救受伤人员并移至安全场所。 2、对伤患进行急救，通知医务人员进行必要医治事宜。 |
| 治安队 | 1、设置警戒绳（旗）、标示等封锁、隔离灾害现场并实施警戒。 2、管制人员、车辆未经许可不得进入管制区。 3、引导及管制公司人员依指示路线疏散。 |
| 通讯联络队 | 1、提供公司现有消防、人员防护、环境监测及应急等各类救灾器材、设备数量级标示具体存放地点之资料。 2、提供公司建物平面配置，灾害现场设施配置图及危险物品安全物料表。 3、提供公司门卫、消防室、其他临厂及社会救护的联络电话。 4、提供各种紧急状况应急计划及抢救规范，公司风向、风速计各种状况疏散路线图。 |

（3）预案分级响应条件

当事故发生后，为了迅速、准确的做好事故等级预报，减少伤害和损失，首先应确定应急状态类别及报警响应程序。当事故发生后，车间领导小组在积极组织人员进行事故应急处理同时，应立即上报上级指挥中心。由指挥中心根据事故等级确定报警范围。

根据事故险情等级可采用三级报警，报警系统采用警报器、广播和无线、有线电话等方式。警报级别视事故伤害影响波及范围而定。

一级报警—只影响装置本身，影响扩散范围只限于养殖场内，通过抢修或系统临时紧急措施就很快控制住事故发展及蔓延。

报警范围：如果发生该类报警，装置人员应紧急行动启动应急程序，所有非装置人员应立即离开事故装置区，并在指定紧急集合点汇合，听候事故指挥部调遣指挥。一级报警主要由车间领导小组负责指挥处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级报警—养殖场内发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出二级报警。

报警范围：如发生该类报警，装置人员启动紧急程序，其他人员紧急撤离到制定安全区域待命，并同时向邻近的江庄镇消防队报告，要求启动应急程序。二级警报由厂级指挥中心全面指挥，及时通知镇区等有关单位及部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应该立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

三级报警—发生对厂界外有重大影响的事故，如厂内装置发生重大火灾及爆炸等，应立即发出三级报警。

报警范围及方式：如发生该类报警，属全面报警，除厂内启动紧急程序外，应立即向江庄镇消防队以及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向江庄镇区以至政府有关部门报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

（4）应急救援保障

为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备应急和救援的装备器材，并对信号做出规定。

①企业必须针对危险目标并根据需要，将抢修抢救、个体防护、医疗救援、通讯联络装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验、确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

②信号规定：对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

（5）报警、通讯联络方式

报警通讯方式：厂救援信号主要使用电话报警联络。

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性沼气泄漏、火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括：事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

交通保障、管制；根据事故情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩戴臂章，救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。同时注意以下几点：

①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

③泄漏的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①由专业队伍负责对事故现场进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的控制保护措施。厂内环境监测人员协助专业队伍完成。

②现场急救：

对受到化学品伤害的人员进行急救时，首要做的紧急处理是：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。

现场急救注意事项：

A、进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

B、应将受伤人员小心地从危险的环境转移至安全的地点。

C、应至少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应，所使用的救援器材必须是防爆的。

D、急救时需要注意口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时要避免进一步受伤。

(7)应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材

企业应配备适当的环境监测设备，环境监测小组配合涟水县环境监测站派出的监测小组对事故源及邻近区域和保护目标处进行加密监测采样分析，随时关注事故的处理控制情况。采样分析时需注意自身的保护。

（8）人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

在发生重大事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁的镇区、村庄居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

①应向上风向转移；明确专人引导和疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

②不要在低洼处滞留。

③要查清是否有人留在污染区与着火区。

紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内；下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

火灾爆炸事故得以消除，确定事故现场不会有二次事故发生，经检测事故现场和邻近地区环境满足环境功能区要求，不会对人群健康造成伤害，事故现场警戒解除，现场应急救援结束，规定应急状态终止。通知邻近区域接触事故警戒，撤离和疏散人员返回。抢修，恢复生产。同时，召开例会，分析事故原因，总结事故教训，防止类似事件再次发生。

(10)应急培训计划

企业根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、雨雾消防队、通讯保障队、治安队等，救援队伍是化学事故应急救援的骨干力量，担负企业各类重大化学品事故的处置任务。企业的医务室应承担中毒伤员的现场和院内抢救治疗任务。

现场医疗救护：及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。

①厂内应建立抢救小组，每个职工都应学会肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，要做好自救互救。

②在厂内卫生所抢救室应有抢救程序图，每一位工作人员都应熟练掌握每一步抢救措施的具体内容和要求。

应急计划制定后，要加强对各救援队伍的培训。指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

（11）公众教育和信息

经常对邻近地区发放一些相关化学危险品相关知识手册或传单，同时手册或传单应说明本养殖场主要的危险化学品名称、理化性质和危害特性等。同时也要指出如发生火灾、爆炸事故时如何自救和撤离，并定期有计划的开展公众教育、培训和发布有关事故风险的一些信息。

9 结论与要求

9.1项目概况

比米农牧科技（淮安）有限公司，拟在淮安市涟水县高沟镇朱后圩村建设生猪养殖项目，项目总投资6000万美元，总占地面积306亩，项目建成后年出栏4万头保育猪，6万头育肥猪。本项目已取得涟水县发展和改革委员会备案通知，文号：涟发改投资备[2019]26号，项目代码：2019-320826-03-03-516411。

9.2 区域环境质量现状结论

本项目位于淮安市涟水县高沟镇朱后圩村。

地表水环境质量现状评价结果：根据监测结果，五斗渠、陈同河水质较好，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求。

环境空气质量现状评价结果：评价区域内监测点位指标除PM2.5外，各等监测因子均能满足相应标准要求，项目所在区域为不达标区。

噪声现状监测评价结果：项目厂界背景噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

土壤现状监测评价结果：项目建设地的各项土壤质量指标都达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的第二类用地土壤风险筛选值标准。

地下水现状监测评价结果：该区域地下水中各项监测指标符《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

9.3 污染物排放情况

本项目污染物排放情况见表9.3-1。

表9.3-1 项目污染物排放情况表 单位t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 综合利用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量m3/a | 70177.7 | 0 | 70177.7 |
|  | COD | 324.3111 | 317.5006 | 6.8105 |
|  | SS | 65.9160 | 65.3228 | 0.5932 |
|  | NH3-N | 17.0146 | 15.0851 | 1.9295 |
|  | TP | 2.8252 | 2.4591 | 0.3661 |
|  | 粪大肠菌群 | 6.60E+13 | 6.60E+13 | 6.60E+08 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 |
| 废气（有组织） | NH3 | 0.1498 | 0.1198 | 0.0300 |
|  | H2S | 0.0166 | 0.0149 | 0.0017 |
|  | 烟尘 | 0.0068 | 0 | 0.0068 |
|  | SO2 | 0.0261 | 0 | 0.0261 |
|  | NOX | 0.0885 | 0 | 0.0885 |
| 废气（无组织） | NH3 | 0.6339 | 0.3086 | 0.3253 |
|  | H2S | 0.0417 | 0.0200 | 0.0218 |
| 固废 | 生活垃圾 | 4.6 | 4.6 | 0 |
|  | 一般工业废物 | 12761.2 | 12761.2 | 0 |
|  | 危险废物 | 2 | 2 | 0 |

9.4 主要环境影响

（1）环境空气影响分析

由大气影响预测可知：项目正常情况下排放烟尘、SO2、NOX、NH3、H2S时，区域环境浓度值均能够满足相应的环境质量标准，对周围环境影响不大。非正常排放时，污染物在下风向未出现超标现象。项目发生非正常排放时，废气污染物对区域环境质量和周边生态环境造成一定程度的影响。企业须加强环保设施的运行管理，杜绝污染事故的发生。

经计算，确定本项目卫生防护距离为：本项目养殖区边界外500m范围。目前卫生防护距离内无敏感保护目标，且今后在此范围内也不得新建环境敏感点。

（2）地表水环境影响分析

项目猪舍废水、初期雨水、车辆冲洗废水及生活废水经收集进入自建污水处理站处理，处理后用于项目周边农田灌溉，全部综合利用，对周边环境影响较小。

（3）地下水、土壤环境现状及影响分析

经采取有效措施后，项目的建设对地下水及土壤的影响较小，在可接受范围内。

（4）噪声环境现状及影响分析

项目所在地声环境质量现状良好。拟建项目建成后，通过采厂房隔音、设备减振、距离衰减等措施后，厂界噪声昼夜均能达标排放，满足周围声环境功能的要求。

（5）固体废物影响分析

本项目固体废物均能得到妥善处置，对外环境无影响。

9.5 公众参与采纳情况

本项目已在淮安市环境保护局网站上对本项目基本情况进行了公示，以及进行了报纸公示，公示期间未收到反馈意见，并在2019年6月对在周边张贴了告示告知周边居民。本项目建设后，企业注意环境保护，绿色生产，加强环保措施，依法审批、做好废水、废气、废渣的处理，保证“三废”达标排放。

9.6 环保措施结论

（1）废水

项目猪舍废水、车辆冲洗废水、初期雨水及生活废水经收集进入自建污水处理站处理，污水处理站采用“调节+固液分离+沉淀+ABR+沉淀+两级A/O+沉淀+混凝+沉淀+接触消毒”工艺，经分析处理后废水可达标，用于周边农田灌溉，项目废水对环境影响较小。

（2）废气

废气处理装置：①污水处理站、粪便暂存池废气经集气装置收集进入洗涤-生物滤池处理后的尾气通过经1#15m排气筒排放；②沼气发电机尾气经2#15m排气筒排放。项目废气经处理后，恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织废气排放速率要求及厂界浓度限值；本项目猪舍产生的无组织恶臭废气经优化饲料+喷洒除臭剂+加强通风+厂区绿化后达标排，对周边环境影响较小；沼气发电机排放的烟尘、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放标准。本项目产生的废气通过以上环保措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。

（3）固废

沼渣、废水处理污泥、猪粪外售综合利用；病死猪委托涟水北斗畜禽无害化处理有限公司处置；猪在养殖防疫过程中会产生医疗废物，建设单位委托宿迁中油优艺环保服务有限公司安全处置；本项目废脱硫剂拟由原厂家回收再生处置；本项目产生的生活垃圾均委托当地环卫部门统一收集处理。建设项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染。

（4）噪声

建设项目运营期噪声源包括猪叫声、换气风机、水泵等噪声。经采用隔声、减振、距离衰减等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对外环境影响较小。另外，建设单位应在在厂界周围布置绿化带，种植高大树木，在美化环境的同时提高对噪声污染的控制，减少废气及噪声对周围环境的影响。

（5）地下水

地下水污染防治措施按照 “源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，将项目区域划分为简单染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，分别进行不同等级和要求的防渗措施。避免了物料泄漏对地下水造成的影响。

9.7 环境影响经济损益分析结论

通过本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。

9.8 环境监测计划

1、企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，严格执行“三同时”制度，污染治理设施的管理制度、排污口规范化设置，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

2、本项目主要在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

9.9环境风险评价结论

通过对项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件以及有毒有害、易燃易爆等物质可能发生泄漏进行分析和预测后，项目存在一定环境风险，经采取有效地预防措施，在设定的事故情形下，本项目环境风险水平是可以接受的。出现事故时，及时启动应急预案，如果必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

9.10 要求和建议

此外，针对本项目实施后生产和污染物排放过程中的特点，提出以下几点要求：

（1）建设单位应该认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”政策。

（2）建设单位应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识，尽量杜绝认为因素引发的环境事故。

（3）建设单位应对固废堆放场所加强管理，及时清运。固废综合利用、处理处置前的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存的有关要求设置、避免二次污染。

（4）建设单位采取有效措施防止发生各种事故、制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，在发生事故后应立即停产检修，待一切正常后再生产。

（5）本项目养殖区边界向外设置500米卫生防护距离，该范围内无敏感目标，且不得新建居住点等敏感目标。

（6）本项目须定期监测尾水暂存池（稳定塘）内水质情况，确保灌溉水水质达标。

综上，环评单位严格贯彻执行环境影响评价法，坚持“依法评价”、“科学评价”、“突出重点”等评价原则，对建设项目及其周围环境进行调查、分析，并依据其监测资料进行了预测和综合分析评价，得出以下结论：环评单位通过调查与分析，依据监测资料和国家、地方有关法规和标准综合评价后认为，比米农牧科技（淮安）有限公司生猪养殖项目，在采取相应的环保措施、风险防范措施和采纳有关环保建议的前提下，项目所在地环境能够达到环境功能区划的要求，从环境保护角度论证，在该地建设是可行的。

# Text boxes

部分保育猪

图3.3-1本项目猪饲养工艺流程图及环节

外售

生病

生病

死亡

猪苗

饲养

分栏

保育舍

调教过渡

育肥舍

饲养

分栏

调教过渡

隔离舍

痊愈

痊愈

S2

猪尿W1-1、猪舍冲洗废水W1-2；猪舍恶臭G1-1、污水处理恶臭G1-2、粪便暂存恶臭G1-3；猪只叫声N1-1、猪舍换气风机噪声N1-2；猪粪S1-1、病死猪S1-2、医疗废物S1-3等

外售

猪舍漏缝地板

漏缝地板下

部两侧斜坡

漏缝地板

下部尿道

前视图

尿沟

粪道

漏缝地板

刮板清粪

侧视图

70177.7

2799.4

1825

损耗456.25

2281.25

70177.7

循环量139968

循环量19440

2525.7

2725.7

损耗2799.4

1460

1460

97.2

25010.9

25010.9

109965.7

39156

39156

46065.9

猪吸收、排汗、粪便等带出31886.03

56896.93

猪饮用

猪尿

损耗6909.9

猪舍冲洗

冲洗废水

损耗365

车辆冲洗

车辆冲洗废水

损耗97.2

水帘用水

初期雨水池

供暖用水

初期雨水

自建污水处理厂

灌溉农田

1825

1825

生活用水

生活废水