立式烘干机

工作原理：

具有一定水分的物料有皮带机输送到立式烘干机炉顶，有布料装置均匀分布到炉顶全截面。物料在其运行轨道上一边靠重力缓慢下移一边与强风进行热交换。物料蒸发出的水分又由强风机带走，经过两小时左右的蒸发过程达到充分干燥。

炉体内通过热风管道吧热风引入煤球的缝隙中，高温度热风与煤粉的交换过程中把水分带走排出，煤球由上到下，在重心的作用下滑落，进入中部以下即达到2%左右的含水率。

适用于煤炭行业及型煤生产的球团烘干，它的优点是投资小、效果好、使用占地面积少、无磨损运行、免维修运行、烘干效果优越

它主要结构：引风机、干燥炉、热风管道、皮带机、热风炉、风道、配电柜、上料、出料部分。

主要技术参数

| 产量（吨 ） | 10 |
| --- | --- |
| 干燥炉外形尺寸（MM） | 2400*7000 |
| 热风机外形尺寸（mm） | 2000*8000 |
| 整机重量（吨） | 9 |
| 占地面积（立方米） | 17 |