采购货物一览表

第一包：标准表法大口径流量实验装置等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进电机实验装置 | 能实现单步运行、连续运行和预置数运行；能实现单三拍、双三拍、三相六拍及电机的可逆运行。能做下列实验: 1.单步运行状态；2.角位移和脉冲数的关系；3.空载突跳频率的测定 4.空载最高连续工作频率的测定；5.转子振荡状态的观察 6.定子绕组中电流和频率的关系；7.平均转速和脉冲频率的关系 8.矩频特性的测定及最大静力矩特性的测定 | 台 | 10 |
| 2 | 三项鼠笼异步电机实验装置及继电接触控制挂箱组件 | 三项鼠笼异步电机PN（W）：180 UN(V)：220(△)/380(Y)；IN(A)：1.14/0.66 nN(r/min)：1430绝缘等级：E该实验装置与天煌DJ16配套使用 继电接触控制挂箱提供中间继电器(线圈电压220V，工作状态用发光二极管指示)二只，时间继电器(断电延时，线圈电压220V)一只，按钮二只。各器件工作端子均引到面板上，供实验接线用。 该挂箱与天煌D61、D62配套使用 | 台 | 16 |
| 3 | 移动机器人测距系统 | 编码器：512线光学编码器；超声传感器：标准配置6个，有效距离41cm-7m（精度±5%），可扩展到24个；三维激光测距系统：传感器（室外）有效距离5cm-30m，扫描角度1800，分辨率/系统误差10-15mm。（含相应的功能软件模块） | 台 | 1 |
| 4 | 双目视觉系统 | 2自由度云台摄像机；视频信号 NTSC/PAL；摄像传感器 1/4type Super HAD CCD；有效像素 768（H）X494（V）；水平分辨率 470tv lines（Wide end）；镜头 10Xoptical Zoom，40Xwith Digital Zoom ，f=3.1-31水平视角 6.6 to 650（含相应的功能软件模块） | 台 | 1 |
| 5 | 标准表法大口径流量实验装置 | 精度0.3级电磁流量标准表DN150mm、DN50mm各一台。7.5kw、1.5kw水泵各一台。DN150mm、DN50mm电动阀各1只。计算机及数据采集卡，1.5立方米容积水箱一只，高强度工程塑料管道26米，金属管道10米，仪表卡具一套。 | 台 | 1 |
| 6 | 移动机器人试验平台 | 70w*2/24V 电机；减速比33:1；行走机构；伺服驱动器；控制器；PC\RS422接口;最大时速：2.5m/s; 位置闭环精度0.6%(运动5m，3cm偏差)；速度闭环精度1% | 台 | 1 |
| 7 | 中小功率高精度电机高速控制系统 | 实验平台必须包括DSP主控板卡、USB仿真器、CTR液晶屏/键盘等外设模块、独立的数字信号源、直流无刷电机控制模块、2个8G以上USB存储设备、电机及一体化教学实验箱构成。 主处理器：TMS320F2812PGFA，主频：150MH；工作速度：150MIPS；片内18K×16bit RAM；片内128K×16bit Flash，自带128bit加密位；16路PWM输出；外扩存储空间：64K×16bit；片上16路A/D，12bit；外扩2路D/A，8bit；可以直接驱动液晶、键盘、闭环直流电机、蜂鸣器等外设。 直流无刷电机模块，具有霍尔传感器反馈，能实现有传感器和无传感器的闭环PID控制；CTR 通用控制模块介绍：128*64图形液晶显示，直流电机控制，可实现直流电机的闭环控制，带有PID电机闭环控制算法，带有交通灯的信号控制。实验：交通灯综合控制，各种电机正、反转控制，各种电机调速控制。 | 台 | 2 |
| 8 | 自主搬运机器人试验平台 | 最大行程：10米,最高速度：4m/s,单轴重复定位精度：0.1mm； 平台包含： 5个关节动作和1个抓手动作的6自由度机械臂。 | 台 | 1 |
| 9 | 电桥 | 电感测量范围：0.1Ω—200H 电阻测量范围：1MΩ—20MΩ 测电容、电感、电阻分辨率及精度为： 范围 精度+位数 分辨率 电容 C 200pf 1%+2 0.1pf 2nf 1pf 20nf 10pf 200nf 100pf 2μf 1000pf 20μf 0.01μf 200μf 0.1mf 2mf 2%+10 1μf 20mf 10μf 范围 精度+位数 分辨率 电感 L | 200μH 2%+2 0.1μH 2mH 1%+2 1μH 20mH 10μH 200mH 100μH 2H 2%+2 1mH 20H 10mH 200H 3%+2 100mH 电阻 R 2Ω 1%+5 1mΩ 20Ω 10mΩ 200Ω 1%+2 100mΩ 2KΩ 1Ω 20KΩ 10Ω 200KΩ 100Ω 2MΩ 2%+2 1KΩ 20MΩ 10KΩ | 台 | 1 |
| 10 | 开关磁阻电机调速系统及其配件 | 包括SRM电机、控制器、制动电阻、传感器电缆、调速电位器，电机为三相12/8极，输入电压380V，额定转速1500rpm，转速范围50~2000 rpm，点动速200rpm，有断电制动功能，启动转矩为额定转矩的150%，启动电流只有额定电流的30%，具有高启动转矩、低启动电流的特点，制动转矩为额定转矩的100% 功率电路采用不对称半桥式电路，控制器采用单片机控制转速闭环可逆调速、可进行正反转点动及连续操作（如转速、升降速时间、启动停车时间等）。显示面板用于显示电机转速及故障时显示故障类型。转速给定方式有三种：单极性双给定方式、单极性单给定方式、双极性给定方式。 开关磁阻电机有传感器定位装置，能够提供转速信号（电机每转对应24脉冲输出），转向信号，开关磁阻电机为Y2机座，防护等级为IP54 系统有以下保护功能：电源过压、电源欠压、电动机过载、电动机堵转、电动机过流、控制器输出短路、控制器过温等功能 红外测温仪，可用于测电机绕组的温度。 交流伺服电机（100W），两台。 数字万用表一台。 | 台 | 1 |
| 11 | 高压探头 | 带宽：25MHz 差模电压（RMS或DC）（正负输入线之间）：1000V CAT II 差模电压（峰值）（正负输入线之间）：1300V 共模电压（RMS或DC+峰值AC） 1000V CAT II、 （正线和接地之间或负线和接地之间）： 600V CAT III 衰减（可切换）：50X/500X 共模抑制比（60Hz/1MHz典型值）：80dB/50dB 输入电阻（每个输入）：4MΩ 输入电阻（每个输入）：7pF 电源：AC墙上适配器 可与现有泰克示波器配合使用。 | 台 | 1 |
| 12 | 电流探头 | 类型：交直流电流探头 电缆长度：2m 带宽：DC到100kHz 峰值脉冲电流：100A 最大AC电流RMS：70A 最大DC电流：100A 电流/显示范围：10A/V、100A/V 最大导线直径：11.8mm(0.46英寸) 支持使用DMM•TekMeter与示波器进行电流测量 终端接头：BNC（加香蕉头适配器） 安全性 UL3111-2-032,CSA1010.2.032，EN61010-2-032,IEC61010-2-032 | 台 | 1 |
| 13 | 声级计 | 技术指标： 量程：30-130dB 可分为:30-80 dB；50-100 dB；80-130dB三档 精度：±1.5 dB 频率：31.5Hz—8000Hz 分辨率：0.1 dB 一般指标： 工作温度:0-50℃ 工作湿度：小于90%RH 传感器：电容式麦克风 显示：18mm LCD，3 1/2位 电池:9V电池 功能切换：保持最大值 电流消耗：DC 6mA | 台 | 1 |
| 14 | 双臂电桥 | 型号 QJ57型直流双臂电桥(宽量程) 测量范围 0.01µΩ～1.11110kΩ 倍率 量程 分辨力 准确度 ×10-3 0～1.11110 mΩ 0.01µΩ 2% ×10-2 0～11.1110 mΩ 0.1µΩ 0.2% ×10-1 0～111.110mΩ 1µΩ 0.05% ×1 0～1.11110Ω 10µΩ 0.05% ×10 0～11.1110Ω 100µΩ 0.05% ×102 0～111.110Ω 1mΩ 0.05% ×103 0～1.11110kΩ 10mΩ 0.05% 桥路电源 1.5V8节1号1.5V干电池（并联） 指零仪电源 9V1节6F22型9V叠层电池 | 台 | 1 |
| 15 | 数字示波器 | 带宽：100MHz； 采样率：1.25GHz； 最大记录长度：10K样点 采样通道数：4； 垂直分辨率：9位； 垂直灵敏度：1MW（1mV/div-10V/div） 垂直灵敏度：50W（1mV/div-1V/div）； 输入耦合：AC,DC,GND 输入阻抗：并联13pF或50W端子时1MW； DC增益精度：±2% 最大输入电压(1MW)：150VRMS,峰值≤400V 最大输入电压(50W)：5VRMS,峰值≤30V 定位范围：±5div； 时基精度：在任意1ms时间间隔上±20ppm | 台 | 1 |
| 16 | 数字示波器 | 带宽：500Mhz；采样速率：2.5 GS/s；记录长度：5M；通道数量：2 | 台 | 1 |
| 17 | 示波器 | 带宽：100MHz 彩色显示 采样率：1.0GS/s 存储深度：2.5K 通道：2 包括USB连接能力、简单的用户界面、上下文相关帮助、探头检查向导和终身保修 | 台 | 1 |