吕环行审〔2018〕18号

关于交城县三喜化工有限公司

年产10万吨稀硝酸和3万吨精细硝酸盐

建设项目环境影响报告书的批复

交城县三喜化工有限公司：

你公司报送的《交城县三喜化工有限公司年产10万吨稀硝酸和3万吨精细硝酸盐建设项目环境影响报告书》及该项目报批申请、《报告书》专家技术审查意见、交城县环保局的初审意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，现批复如下：

一、该项目由交城县经济和信息化局以交经信（审）字[2017]6号文予以备案。主要建设内容及规模：新建液氨库、稀硝酸库、购置三合一机组、氧化装置、吸收装置、循环水系统等，配套环保设施，形成年产10万吨稀硝酸、1万吨硝酸铵溶液、1万吨硝酸锌、0.6万吨硝酸铜、0.1万吨硝酸铝、0.1万吨硝酸镍、0.1万吨硝酸锰、0.1万吨硝酸钴生产能力。项目总投资7200万元。其中环保投资369万元。根据《报告书》结论意见和交城县环保局的初审意见，该项目符合国家及山西省产业政策和相关规划，体现了清洁生产原则，项目污染物排放总量满足当地环保部门下达的总量控制指标要求，在严格落实《报告书》提出的生态保护措施和落实各项污染防治措施，落实环境风险对策措施，落实“环评批复”意见，污染物做到达标排放的前提下，原则同意你公司“年产10万吨稀硝酸和3万吨精细硝酸盐建设项目”在山西交城经济开发区（义望村北350m处）建设。

三、你公司在项目建设和运营管理中，应重点做好以下几方面工作：

1、按照环评要求，认真落实项目施工期的生态保护措施，落实扬尘污染防治措施和噪声污染防治措施,待施工结束后，要对项目区裸露地表进行生态恢复，确保项目建设不影响周边环境。

2、落实大气污染防治措施。要严格按《报告书》的要求，规范设计建设各废气污染防治设施，确保处理后的各项污染物稳定达标排放。硝酸生产过程中工艺废气采用氨催化还原法处理后，经尾气透平机回收热量，经60m高排气筒排放。各类硝酸盐反应产生的废气经一套3个串联的洗涤塔处理。氨罐弛放气配套洗涤塔处理，硝酸罐放散气送氨催化还原装置处理。企业应选择先进的、密闭性能好的生产设备，加强生产运行管理，强化对无组织硝酸废气、氨等废气的治理，最大限度减少污染物无组织排放。

3、落实水污染防治措施。厂区要严格做到“清污分流、雨污分流、分质处理”，各生产工段产生的废水优先综合利用，建设废水收集和处理系统，生产废水、冲洗地坪水和生活污水等废水收集经厂内地埋式污水处理站处理后送工业园区污水处理厂处理，脱盐水站排水、循环水排污水等含盐浓水用于厂区洒水，全厂废水不得外排。初期雨水收集池、事故水池要做好防渗处理，项目生产区域要落实防渗措施，满足渗透系数要求，防止有毒有害物质渗漏影响地表水及地下水。

厂区总排口安装COD、氨氮在线监测装置，并与环保部门联网。严格落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。

4、落实噪声防治措施。本项目运营期间要严格按环评要求落实降噪和减振措施，减少噪声和振动，确保厂界噪声达标排放，周边居民生存环境不受影响。

5、落实固体废弃物防治措施。固体废物分类收集，合理处置或综合利用。危险固废按照《危险废物贮存污染控制标准》要求管理。

6、落实好“以新带老”的工作，对原有工程中存在的环保问题进行逐一整改落实。

7、项目的性质、规模、工艺、地点、设备类型必须与环评一致。如项目建设过程中未按审批要求或超过5年开工建设，需重新办理环保审批手续。

8、本项目建成完成后，确保各类污染物年排放总量控制指标达市局核定的总量控制指标。

9、你公司要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害，按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在试生产前完成在环保部门的备案。

10、项目开工建设之前须委托具有环境保护监理资质的监理单位进行环境保护监理。

11、强化环境信息公开与公众参与机制。严格按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求，公开环境信息；在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，实行环境工程监理。项目建成后，要按规定竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、吕梁市环境监察支队、交城县环保局负责本项目“三同时”监督检查和日常工作。你公司在接到本批复之日起，15个工作日内将批准的《报告书》送达到交城县环保局，并接受各级环保部门的监督检查。

2018年5月16日

吕梁市环境保护局

抄送：吕梁市环境监察支队  局建管科  交城县环保局

吕梁市环境保护局                2018年5月16日印发