中国能源建设集团韶关电力有限公司

韶关南雄工业园光伏电站项目

竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收暂行办法等要求，中国能源建设集团韶关电力有限公司委托中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司编制了《韶关南雄工业园光伏电站项目竣工环境保护验收调查表》（以下简称《验收调查表》）。

2018年8月16日，中国能源建设集团韶关电力有限公司在南雄市组织召开了《韶关南雄工业园光伏电站项目》竣工环境保护验收会议。建设单位组织该项目环保设施设计单位中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、环保设施施工单位中国能源建设集团广东火电工程有限公司、环境影响报告表编制单位中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、验收调查表编制单位中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、环境监理单位湖北中南电力工程建设监理有限责任公司及3名专家组成验收工作组（名单附后），协助开展本项目的竣工环境保护验收工作。南雄市环境保护局受建设单位邀请列席了会议。验收工作组对项目现场及项目环保设施进行了现场检查，根据该项目竣工环境保护验收调查表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于广东省南雄市全安镇南雄工业园以南，韶赣高速以北的缓冲带。工程建设主要内容为：新建总规模为18.45MW的光伏发电工程，光伏方阵区装有340Wp单晶硅光伏组件，每20块电池串联成一个子串，共计54264个光伏组件。共分11个光伏区，建设1个10 kV开关站，采用分散逆变、一级升压至10 kV后并网的方式，建设4回10 kV出线送出至110 kV全安变电站并入电网。

（二）建设过程及环保审批情况

中国能源建设集团韶关电力有限公司2016年5月委托中国能建广东省电力设计院研究院有限公司编制完成了《韶关南雄工业园光伏电站项目环境影响报告表》，并于2016年10月南雄市环境保护局以雄环审[2016]33号给予批复。

工程于2016年11月开工建设，2017年5月完工。

（三）投资情况

本项目总投资12056.11万元，其中环保投资84.3万元，占总投资的0.70%。

（四）验收范围

本次验收范围为韶关南雄工业园光伏方阵区、开关站及配套的环保设施。其中接入系统由韶关市南雄供电局实施完成，本验收不包括接入系统建设内容。

# 二、工程变动情况

根据《验收调查表》，项目主要建设内容及变动情况见表1。

表1   项目主要建设内容及变动情况

| 项目 | 单位 | 环评阶段 | 实际建成 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV开关站 | 地理位置 | / | 韶关南雄工业园内，韶赣高速以北的缓冲带区域 | 韶关南雄工业园内，韶赣高速以北的缓冲带区域 | 无变化 |
|  | 总平面布置 | / | 户外 | 户外 | 无变化 |
|  | 围墙内占地面积 | m2 | 10000 | 837 | -9163 |
|  | 工程设施 | / | 电气舱、生活舱、停车场、废弃光伏组件专用暂存收集间 | 电气舱、生活舱、工具和废品舱 | 无变化 |
|  | 10kV出线 | 回 | 4 | 4 | 无变化 |
|  | 污水处理设施 | / | 地埋式污水处理设施、隔油池 | 化粪池 | 发生变化 |
|  | 太阳能电池峰值功率 | Wp | 310 | 340 | +30 |
|  | 光伏分区 | 个 | 16 | 11 | -5 |
|  | 光伏区占地面积 | hm2 | 32.00 | 23.45 | -8.55 |
|  | 单晶硅光伏组件 | 个 | 59520 | 54264 | -5256 |
|  | 箱式变压器 | 个 | 16 | 11 | -5 |
|  | 变压器功率 | KVA | 1250 | 1600 | +350 |
|  | 汇流箱 | / | 直流 | 交流 | 发生变化 |
|  | 电池组件的串、并联 | / | 20块电池串联成1个子串，16个组串接入1台直流汇流箱，然后逆变升压至10kV送出，以8台箱式变在高压侧并联成1个联合进线单元 | 20块电池串联成1个子串，8个组串接入1台逆变器，逆变升压后接入交流汇流箱，以5~6台箱式变在高压侧并联成1个联合进线单元 | 发生变化 |

环评及批复与工程实际建设规模变化概况及变化的原因如下：

（1）占地面积发生变化。①开关站占地面积减小。环评阶段开关站占地面积为10000 m2，实际占地面积约837 m2，主要原因为：本工程规划在开关站内建设大型的办公楼，并修建停车场。实际未建设办公楼，未建设较大的食堂，且无一定规模的停车场。开关站采用预制舱式建设，开关站内有较小的厨房。生活舱占地面积大大减小，开关站实际占地面积减小。②光伏区占地面积减小。环评阶段光伏区分为16个光伏分区，由于征地问题及太阳能电池功率提升，实际建设11个分区，导致占地面积减小。未使用土地归还政府相关部门。

（2）开关站内污水处理方式发生变化。实际建设有化粪池，未修建隔油池和污水处理设施。主要原因为：开关站生活舱面积减少，运行维护人员2人，开关站内不生火做饭，仅产生少量生活污水。生活污水进入化粪池后，由广州市同诚物业管理有限公司定期进行处理，污水不外排。电站场区西南侧有一在建二期园区污水处理厂，待二期园区污水处理厂投入运营后，本工程生活废水可考虑接入污水处理厂处理。

（3）光伏方阵区内光伏设备参数、光伏组件布置方案、电池组件串并联方式等发生变化。主要原因为：为了提高发电效率，提高土地利用率，本工程实际使用单晶硅峰值功率由环评时310 Wp变为340 Wp，单晶硅峰值功率增加，所用单晶硅光伏组件减少，实际使用单晶硅数量由59520个变化为54264个，光伏分区由环评时16个变为11个，变压器数量减少，额定功率增大，最终导致实际总占地面积由环评时33.00 hm2减少至28.46 hm2。电池组件的串并联方式相应发生变化。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

1、生活污水

开关站内产生的生活污水进入化粪池后，由物业公司定期进行清运。

2、道路和光伏板冲洗水

道路冲洗水和光伏板冲洗水用于厂区绿化。

## （二）固体废物

10 kV开关站内有2名值班人员，仅产生少量的生活垃圾，生活舱内设置有垃圾桶短暂存放垃圾，由当地的物业管理公司定期集中外运，统一处理，不会对周围环境产生影响。开关站内有专门的工具和废物舱，破损和废弃的太阳能组件放置在废品舱内，定期回收。

（三）光环境

光伏板为深色，无强反射光；太阳能极板为固定式安装，极板与地面的夹角为16°，反射光的方向指向天空；电站边界离韶赣高速30 m以上。

# 四、环境保护设施调试效果

根据《验收调查表》，监测期间，该项目正常运营，工况稳定，生产设备和环保设施运转正常，生产负荷达设计生产能力的75%以上。

## 1、废水

10 kV开关站内有2名值班人员少于原环评10名人员，开关站内未按原环评方案建设食堂，站内不生火做饭，实际产生的生活污水为0.14 t/d，远小于原环评预计的0.72t/d。由于上述建设内容变化，生活污水处理以化粪池处理+定期清运替代原方案地埋式污水处理装置+达标排放方案，由于未建设食堂，用于食堂废水处理的隔油池也被取消。目前建设的污水处理设施和处理方案可以满足污水处理需要，不会造成当地水环境污染。

## 2、固体废物

10 kV开关站内有2名值班人员，仅产生少量的生活垃圾，生活舱内设置有垃圾桶短暂存放垃圾，由当地的物业管理公司定期集中外运，统一处理，不会对周围环境产生影响。开关站内有专门的工具和废物舱，破损和废弃的太阳能组件放置在废品舱内，定期回收。

## 3、噪声

监测结果表明，验收监测期间，昼、夜间厂界监测点环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据《验收调查表》，工程建设对环境的影响如下：

施工建设很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现水土流失现象，未对周围生态环境造成明显影响; 电站场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准; 生活污水处理以化粪池处理+定期清运,未对水环境造成影响。生活舱内设置有垃圾桶短暂存放生活垃圾，由当地的物业管理公司定期集中外运，统一处理；开关站内有专门的工具和废物舱，破损和废弃的太阳能组件放置在废品舱内，定期回收；在试运行期间，未发生过环境风险事故。

综上所述，本工程建设很好落实了各项环境保护措施，对环境影响较小。

# 六、验收结论

本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施未发生重大变动，总体落实了该项目报告表及审批部门审批意见要求建设或落实的环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用，从监测结果可知，污染物可达标排放。

验收工作组认为该项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 七、后续要求

1、参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》相关要求，完善验收调查表；

2、建设单位应认真落实各项环境管理制度，提高环境风险防范意识；

3、完善验收调查表附件内容及竣工环境保护“三同时”验收登记表。