3D-SY300MPa型高压电动试压泵

Super high pressure pump

一、3D-SY300MPa型高压电动试压泵用途：

满足各种压力容器、锅炉、管道、阀门等的耐压检测和爆破试验。亦为实验室中的高压液体源和水射流切割的动力源。适用于各类压力容器、锅炉、管道、阀门等作强度试验、密封试验、爆破试验以及实验室中获得高压液体；也可用于高压介质灌注。特别适合超大容器及超长管线作水压测试。

二、3D-SY300MPa型高压电动试压泵特点 ：

工作压力高，性能稳定，压力波动小。 其他 匹配远控卸荷阀可实现远距离操作。该泵为三缸卧式电动泵，采用先进的“一”字形缸结构，具有超高压、效率高、运行平稳、性能稳定、操作性能好、维修方便等特点；具备自动保压和手动升压、卸荷等功能。

CB4系列超高压泵

| 系列 | 型号 | 理论流量 L/h | 排出压力 MPa | 泵速 Min -1 | 电机 | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 功率kW |  |  |
| CB15 | CB200-15 | 230 | 200 | 108 | Y180L-6 | 15 | 1800×105×880 | 900 |
|  | CB250-15 | 180 | 250 |  |  |  |  |  |
|  | CB300-15 | 140 | 300 | 88 |  |  |  |  |
|  | CB400-15 | 105 | 400 |  |  |  |  |  |
| CB5.5 | CB100-5.5 | 122 | 100 | 150 | Y132M2-6 | 5.5 | 1690×675×1000 | 630 |
|  | CB125-5.5 | 84.7 | 125 |  |  |  |  |  |
|  | CB160-5.5 | 68.7 | 160 |  |  |  |  |  |
|  | CB200-5.5 | 54 | 200 |  |  |  |  |  |
| CB4 | CB100-4 | 80 | 100 | 225 | Y160M1-8 | 4 | 1450×780×880 | 180 |
|  | CB125-4 | 64 | 125 |  |  |  |  |  |
|  | CB160-4 | 50 | 160 |  |  |  |  |  |
|  | CB200-4 | 36 | 200 |  |  |  |  |  |