CP系列清水泵简介 产品概述： CP系列清水泵主要用来抽送常规清水，广泛用于工业设备配套。如冷水机等设备的供水系统，家庭、学校、医院、办公楼等小型供水系统，也可用于浇水、喷淋等用途。 产品特点： 体积小、重量轻、省电节能、安装方便； 内置有过热保护置； 适合温度：≤80℃ 技术参数： 口径：1″（25㎜） 流量：8~80L/min 扬程：5~35m 转速：2850r/min 电机功率：0.37KW/0.75KW 序 号 型 号 口径 流量 Q 扬程 H 转速 n 吸 程 配用电机 Motor 重量 G ″ L/min m3/h m r/min m kW V kg 1 CP-128 1″ 68 4.0 10 2850 7 0.37 1φ-220 50Hz 8.5 48 2.8 15 10 0.6 18 2 CP-128 1″ 68 4.0 10 2850 7 0.37 3φ-220/380 50Hz 8.5 48 2.8 15 10 0.6 18 3 CP-158 1″ 68 4.0 20 2850 7 0.75 1φ-220 50Hz 14 58 3.5 25 35 2.0 30 4 CP-158 1″ 68 4.0 20 2850 7 0.75 3φ-220/380 50Hz 14 58 3.5 25 35 2.0 30 CP系列清水泵性能参数表 CP系列清水泵外形安装尺寸表 序号 型号 外形尺寸（mm） 备注 口径 A B C H L W n-φd 1 CP-128 1″ 280 205 160 80 110 110 2-φ9 2 CP-158 1″ 300 250 200 100 130 160 2-φ9