北京格林博瑞科技有限公司

我公司的产品是严格按照五年使用没有任何售后问题的标准设计的。

钢木材质说明

一、中央台边台规格及材质说明

- 规格尺寸：延米*750*850mm

- 材质说明：

台面：采用威盛亚13mm实心理化板采用美国威盛亚进口12.7mm实心理化板，可抵抗105种酸碱强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸强碱。外缘双层贴边加厚，双向弧型倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜的作用。

下柜及辅助说明：

下柜颜色结构说明：颜色可选：宝石兰□湛蓝□浅灰□暖白□其他

柜体：结构采用18毫米厚三聚氢氨一次成型板，基材采用东北露水河E1级板，

前柜体采用进口三聚氢胺脂浸面纸或防火板贴面，以热熔胶高温热压2mmPVC封边后做防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。

钢架:采用40*60*2mm冷轧钢管，酸洗磷化，环氧树脂静电喷涂，防酸防碱处理。

铰链：采用德国HFL或意大利FGV牌不锈钢内嵌铰链。

把手：采用合资亚光拉手

轨道：采用德国HFL或意大利FGV牌，400mm超静音滑轨，终身免维护。

电源盒：220V 10A飞雕国际多功能插座，适用与各种仪器插头，防尘防水，触点采用涮银处理，插拔不打火。

二、洗涤台

- 材质规格:

规格尺寸：延米*750*850mm

材质说明：

台面：采用美国威盛亚进口12.7mm实心理化板，可抵抗105种酸碱强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸强碱。外缘双层贴边加厚，双向弧型倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜的作用。

下柜及辅助说明：

下柜颜色结构说明：颜色可选：宝石兰□湛蓝□浅灰□暖白□其他

柜体：结构采用18毫米厚三聚氢氨一次成型板，基材采用东北露水河E1级板，

前柜体采用进口三聚氢胺脂浸面纸或防火板贴面，以热熔胶高温热压2mmPVC封边后做防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。

钢架:采用30*50*2mm冷轧钢管，酸洗磷化，环氧树脂静电喷涂，防酸防碱处理。

铰链：采用德国HFL或意大利FGV不锈钢内嵌铰链。

把手：采用合资亚光拉手

轨道：采用德国HFL或意大利FGV牌，400mm超静音滑轨

2．水龙头：

采用台湾台雄实验室专用三口鹅颈龙头，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。

陶瓷阀心：90度旋转，使用寿命开关50万次。

开关旋钮为高密度PP/ABS，人体工学设计，手感舒适。出水口可拆卸清洗具缓压作用。

3．化验槽（水盆）：

⑴尺寸规格：550*450*400mm

材质说明：采用台湾台雄实验室专用高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形。

水槽落水及堵臭装置：采用台湾进口组合高密度PP一体成型落水口，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。

三、中央台边台试剂架

1、规格尺寸：

中央台：  延米*350*750

边  台：  延米*300*750

2、材质说明：

A立柱：采用40*80*2方钢，表面磷化，EOPXY粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附，抗酸碱。双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。

B层板：底托采用1.2mm优质冷轧钢板加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用12mm单面磨砂玻璃，防腐，易清洁。

C护栏：试剂架层板两侧设有直径12mm不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落。

D电源盒：试剂架立柱两侧设有电源盒，采用1.2mm优质冷轧钢板加工而成，表面双面酸洗磷化，环氧树脂粉末静电喷涂，强吸附防腐处理。220v 10A博朗国际制式多功能插座适用于各种仪器插头，表面做防水防尘档盖，可在不用时有效防止触电。

四、紧急喷淋

主体结构：不锈钢烤漆，涂层为高亮度环氧树脂涂层。

冲淋器、洗眼器、入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用304不锈钢。

吸眼喷头：采用高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中的杂物。

可选附件：可添加不锈钢脚踏，控制洗眼开关。

五、通风柜：（全钢）

规格：1200/1500/1800*810*2350mm

视窗尺寸：最大高度：ＨＧ＝７８０mm

最小开口：ＨＧ＝１mm

内外面板：采用1.2mm铵钢牌优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内外结构可以容纳电机器材,并且阻止腐蚀气体的侵入。

双层侧板：外侧采用采用1.2mm优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内侧采用进口抗倍特板,双侧结构构成抗腐防爆结构。

背板：采用6mm美国进口抗倍特板，对爆炸有释压的作用

顶板：采用6mm美国进口抗倍特板，对爆炸有释压的作用

导流板：采用三段式的结构，排风无死角，能对不同比重的气体有效排放。

视窗：采用6mm安全强化玻璃，可以停在任意位置。

日光灯：隐藏在面板以下，不与气体接触，易更换。

台面：采用斯瑞克20mm陶瓷台面，能耐1200度高温，耐各种酸碱，抗冲击，无辐射，耐强紫外线照射。

调整脚：采用钢制，PP包裹，防潮，可防火，调节水平。

把手：采用合资不锈钢亚光拉手

悬吊钢索：采用PVC包裹，防腐处理

水槽:采用台湾台雄PP水槽

七、器皿柜

1、规格尺寸： 900*450*1800

2、材质说明：

结构采用18毫米厚三聚氢氨一次成型板，基材采用东北露水河E1级板，

前柜体采用进口三聚氢胺脂浸面纸或防火板贴面，以热熔胶高温热压2mmPVC封边后做防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。

层板：采用全部采用1.2mm冷轧钢板酸洗磷化，环氧树脂粉末静电喷涂，，强吸附，抗腐蚀，防爆阻燃,可有效防止生锈等或抗贝特化学复合板，酸洗磷化，环氧树脂粉末静电喷涂，，强吸附，抗腐蚀，防爆阻燃,可有效防止生锈等。孔径大小可以根据使用尺寸订制。

底板：采用部采用1.2mm冷轧钢板，酸洗磷化，环氧树脂粉末静电喷涂，，强吸附，抗腐蚀，做成接水抽屉，能够把容器的水与柜体有效的隔离，可以抽拉出来，倒掉空出的水。

八、试剂柜/吊柜

1、规格尺寸：900*450*1800

2、材质说明：

结构采用18毫米厚三聚氢氨一次成型板，基材采用东北露水河E1级板，

前柜体采用进口三聚氢胺脂浸面纸或防火板贴面，以热熔胶高温热压2mmPVC封边后做防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。

九、通风试剂柜

1、规格尺寸：900*450*1800

2、材质说明：

结构采用18毫米厚三聚氢氨一次成型板，基材采用东北露水河E1级板，

前柜体采用进口三聚氢胺脂浸面纸或防火板贴面，以热熔胶高温热压2mmPVC封边后做防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。

十、滴水架：

材质：高密度PP 
类型：单面 /双面
底部托盘中间设有排水孔 
可拆卸式滴水棒，方便使用

十一、洗眼器

采用台湾台雄洗眼器

主体加厚铜质。

涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，喷淋头为软性

橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。PP

自动防尘盖，水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次

完成，方便适用，最大耐水压：7巴.