建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | ： | 淮南市同发食品有限公司 |

安徽显闰环境工程有限公司

国环评证乙字第2132号

建设项目基本情况

| 项目名称 | 凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮南市同发食品有限公司 |
| 法人代表 | 刘炳发 | 联 系 人 | 刘炳发 |
| 通讯地址 | 凤台县凤凰湖新区工业园区 |
| 联系电话 | 13812848178 | 传 真 | — | 邮政编码 | 232101 |
| 建设地点 | 凤台县凤凰湖新区工业园区 |
| 立项审批部门 | 凤台县发展和改革委员会 | 批准文号 | 凤发改投资【2017】32号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 豆制品制造C-1392 |
| 占地面积(平方米) | 15761.3 | 绿化面积(平方米) | 1435 |
| 总投资(万元) | 5793 | 其中:环保投资(万元) | 92 | 比 例 | 1.59% |
| 评价经费 (万元) | — | 投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模： 1 建设项目概况 淮南市同发食品有限公司投资建设的凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目位于凤台县凤凰湖新区工业园区，项目占地面积约23.65亩，总建筑面积约17610平方米，其中：办公楼800平方米、综合楼2490平方米、钢构厂房14220平方米、配电房等基础配套设施约100平方米，总投资5793万元。本项目建成后，将建成规模化、现代化的豆制品加工厂，项目的产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市民提供放心食品，可以有效抑制不合格食品流入市场，对保护消费者利益和便于政府管理和监督创造了良好的基础。项目地理位置图见附图1。本项目所在地属于凤台县凤凰湖新区工业园区中工业用地（相关证明见报告附件证明）。该项目于2017年2月经凤台县发展和改革委员会凤发改投资【2017】32号文批准备案。 依据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，淮南市同发食品有限公司于2017年2月委托安徽显闰环境工程有限公司对凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织评价人员赴现场勘察、调研，并委托了安徽省中望环保节能检测有限公司对项目评价区域环境现状进行了现场监测，依据有关环境法规和评价技术导则，编制了《凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目环境影响评价报告表》，呈报环境保护行政主管部门审批。 2 建设内容及规模 项目占地面积约23.65亩，总建筑面积约17610平方米，其中：办公楼800平方米、综合楼2490平方米、钢构厂房14220平方米、配电房等基础配套设施约100平方米，项目建设内容及规模一览表见表1，项目的平面布置图见附图2。 表1 项目建设内容及规模一览表 工程 类别 工程内容 工程规模 主体 工程 办公楼 4层，框架结构，建筑面积800m2 综合楼 4层，框架结构，建筑面积2490m2 钢构厂房 1层共4间，钢构架结构，建筑面积1500m2 配套 工程 配电房 框架结，建筑面积100m2 事故应急池 钢筋砼结构，容积15m3 污水处理站 建筑面积200m2 厂区道路 厂区内道路路面做硬化处理，建筑面积2500m2 公用 工程 供水 城市供水管网供应 供电 由市政电网网供给 供热 本项目蒸煮黄豆浆所需热能，采用安徽浙能州来能源发展有限公司提供的蒸汽热能 排水 建设项目采取雨、污分流制，餐饮废水设置隔油池，生产生活污水经污水处理设施处理后，经园区污水管网入园区污水处理厂 环保 工程 废气处理措施 本项目蒸煮黄豆浆采用安徽浙能州来能源发展有限公司提供的蒸汽热能，不设置锅炉，餐饮食堂安装油烟净化设施 废水处理措施 餐饮废水设置隔油池，生产生活污水经污水处理设施处理后，经园区污水管网入园区污水处理厂 噪声处理措施 减震基础、隔声门窗等措施 固废处理设施 生产固废回收出售，生活垃圾集中收集后送环卫部门处置 绿化 项目区绿化面积1435m2 3主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如表2所示。 表2 主要经济技术指标一览表 项目名称 单位 数量 总占地面积 m2 15761.3 总建筑面积 m2 17610 绿化率 % 9.1 总投资 万元 5793 环保投资 万元 92 年工作时间 d 300 全天工作时数 h 8 劳动定员 人 50 动力（水） 吨 5166 动力（电） kw·h 6万 动力（蒸汽） 吨 1000 4公用工程 4.1 供、排水 供水：项目用水采用城市供水管网提供。 排水：本项目采用雨、污分流的排水体制。餐饮废水设置隔油池，生产生活污水经污水处理设施处理后，经园区污水管网入园区污水处理厂。 4.2 供电 本工程供电引自园区电网，项目区设有1000KV变压器，变压器型号：SC（B）10。项目年用电量6万度。 4.3 供热 项目生产过程中加热，蒸煮黄豆浆利用安徽浙能州来能源发展有限公司提供的蒸汽热能，项目热蒸汽年用量1000t/a。 5主要生产设备 拟建项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量 1 黄豆提升机 Y4 1套 2 不锈钢黄豆清泡池 JX119290TQLM100a 20个 3 煮浆缸 — 8个 4 煮浆缓冲缸 — 1台 5 液压闸 QC11Y 6台 6 连续烧浆罐 YJ-430-8 1台 7 黄豆定量分配器 WXXC 1台 8 分配器轨道 VOGEL 24米 9 磨浆机 RL009885 10台 10 黄豆沥水筛 jp6-0-1.1 2台 11 千张生产机 Qzjs-500 5台 12 豆皮生产机 Dfz-q 5台 13 水冷空调系统 — 1套 14 全自动冲浆豆腐流水线 YGJ-1 1条 15 0.05千瓦点膏机 xhyd-02010 1台 16 引风机 Y90S-2 1台 6原辅材料、产品及动力消耗定额 本项目原辅材料、产品及能源消耗见表4。 表4 原辅材料、产品及动力消耗一览表 （一） 原辅材料名称 单位 年用量 1 大豆 吨 500 2 石膏 吨 15 3 食用油 吨 10.45 （二） 产品名称 单位 年产量 1 豆腐 吨 300 2 休闲豆干 吨 600 3 千张 吨 300 4 素鸡 吨 300 （三） 动力 单位 单方用量 1 水 吨 5166 2 电 kw·h 6万 3 蒸气 吨 1000 7劳动定员和生产班制 项目建成后劳动定员50人；全年工作日为300天，一班制，每班8小时，夜间不生产。 8产业政策符合性 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策。 9项目选址符合性 项目位于凤台县凤凰湖工业园区内的粮食产业园内，项目用地属于工业用地（相关证明见附件）。园区主导产业为机械加工、农副产品深加工、配件生产等为主导产业的工业园区。本项目为豆制品生产，符合凤台县凤凰湖工业园区的产业定位。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于凤台县凤凰湖新区工业园区，项目拟建区域大范围内无大型污染企业，评价区内没有自然保护区、风景旅游点和文物保护区等需要特殊保护的环境敏感点。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被等） 1、地理位置 凤台县位于淮河中游，淮北平原南缘，地处北纬32度至33度，东经116度至117度之间。凤台临淮河，辖西淝河，县域呈东南、西北斜形，南北长50公里，东西宽约42公里，面积1100平方公里，耕地面积46100公顷，水面16万亩，总人口73万。全县辖16个乡镇1个经济开发区，264个行政村。以汉族为主，间居回、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、土家、羌等25个少数民族。 本项目位于凤台县凤凰湖新区工业园区内，项目北侧为大洋米业，东北侧为凤台县靳氏禽业有限公司，东侧为兴永食用油有限责任公司，西侧为置一路，南侧为滨河大道。 2 地形地貌 淮南市以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分。淮河以北为地势平坦的淮北平原，市境南、东为环绕而不连续的高陵，环山均有一斜坡地带，宽约500～1500m，坡度10°左右，海拔40～75m。斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500～2500m，海拔30～40m，坡度2°左右。二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2000～3000m，海拔17～20m，漫滩以下是淮河滨河浅滩。淮河以北平原地区为河间潜洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24m，相对高差4～5m。 3 气候气象 区境属亚热带和暖温带过渡气候基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，阳光充足，气候温和，雨量适中，季风显著，无霜期长。春季多东南风及东北风，夏季多东风及东南风，秋季多西南风，冬季多东北及西北风。最大风速每秒8米以上，一般在夏季及夏秋之交出现。月平均风速每秒1.3米至2.9米。全年雨量为615～1502毫米，年平均雨量约937.2毫米，7～8月份平均降雨日9～11天。降雪多在1～3月，一年中平均降雪5～10次，最多达20次，最少1～2次。霜多在11月上旬始到次年3月20日左右。年平均无霜期233.7天。年平均气温在14.3℃～16.4℃之间，温度以12～1月最低，一般为-5℃～9℃，最低温度为1955年1月6日的-22.2℃，冻结深度为0.1米。最高温度为1959年8月23日的41.2℃。太阳辐射年均为122.5～123.8千卡/平方厘米，月辐射量最大值是6月和7月，分别为14～14.5千卡/平方厘米，12月至次年1月辐射最低，为6.2～6.3千卡/平方厘米。年日照时数为2279.2～2323.1小时，日照率为51～53%，日照时数最多的是7月中旬至8月下旬，月平均为247.8～252.4小时；1～2月日照最少，月平均为149.4～161.5小时。常年主导风向为东南，风频为14.3%，次主导风向为南。夏秋二季风速大于冬春，多年平均风速2.7m/s。 4 地表水 淮南市位于淮河流域，最大的地表水为淮河。淮河发源于河南省桐柏山流经河南、安徽、江苏、山东四省，是我国五大水系之一，也是全市工农业生产与人民生活的主要水源。淮河在淮南境内长73 km，河道宽一般400m左右，枯水期河道宽一般250～300m，丰水期河道宽一般400～800m，净水域面积21.5平方公里；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s（1954年7月25日），最小流量0.5m3/s（1978年）；90%保证率，年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 凤台县境内主要水系有淮河、西淝河、永幸河、架河、港河、茨淮新河等河流。其中西淝河旁侧主要湖泊是：姬沟湖（2241亩）、花家湖（17085亩）；架河旁侧主要是：城北湖（4701亩）；除了以上湖泊外凤台县境内距离县城约25km之外还有焦岗湖。 5 土壤植被 评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。区域周围植被主要是人工栽植的树木有10余种，主要以蜀桧、广玉兰、龙柏、黄杨球为主，配有阔叶树种有杨柳、槐、榆、桑、桐等，针叶树种有松、柏等。

社会环境简况（社会经济结构、教育文化、文物保护等）： （1）社会经济状况 2012年全年工业总产值达到251亿元，增长18.7%，其中县属工业增加值增长34%。煤炭、电力、农副产品加工、建材、设备制造、纺织服装六大主导产业增加值分别增长13%、31%、50%、26%、15%和90%。煤炭工业加快升级。新增规模以上工业企业55户，增长95%，全县规模以上工业企业达到113户。新增民营企业310户，非公经济增加值达到67.8亿元，增长35%。转型发展平台进一步拓展。投入5000万元，顾桥镇、桂集镇、钱庙乡、古店乡等4个乡镇工业集聚区基础设施基本竣工；凤凰镇、新集镇等2个乡镇工业集聚区建设加快推进。经济开发区一期基础设施建设不断完善，实现“七通一平”，二期总体规划编制完成。企业清理整顿工作进展顺利。新增限额以上商贸流通企业59家。全年服务业增加值达到40.7亿元，增长10.1%。 （2）交通运输 凤台交通便利，区位优势明显。凤台县交通便捷，水路有淮河、西淝河流经其间，顺淮而下，入洪泽，经高邮，可达长江；陆路淮阜铁路横贯东西，凤台、桂集、张集三站镶嵌其间，距京九重站阜阳站仅百公里；合徐高速公路、合阜高速公路穿境而过，凤颍、凤蒙、凤利、凤寿、淮凤等省级公路交汇于县城；凤台空运也十分便捷，距合肥骆岗机场百余公里，蚌埠机场几十公里。凤台与淮南、阜阳、蚌埠三大城市相临，距省会合肥130km，来自较大城市的经济辐射十分明显，具有明显的区位优势。 （3）文物古迹 凤台有丰富的旅游资源，茅仙古洞，西汉道家古刹清天观与现代碑刻交相辉映；硖山口，两峰相峙，一水中流，被誉为长淮第一峡；壁立千仞、渊深百丈的黑龙潭与之带水相连；植物活化石千年银杏树、战国名将廉颇墓闻名遐迩。这里是我国历史上以少胜多的著名战例“淝水之战”的古战场，“八公山下，风声鹤唳，草木皆兵”就产于此。有刘金定梳妆台、赵匡胤饮马泉等名胜古迹。凤台县是被誉为“东方芭蕾”的花鼓灯艺术之乡，县花鼓灯艺术团多次代表国家出国演出，并获得成功。 （4）资源环境 凤台农业基础好，素有“不是江南，胜似江南”的美誉。盛产小麦、水稻、花生、棉花和鱼、虾、蟹，以及猪、牛、羊等农牧水产品；工业门类齐全，现有化工、建材、造船、食品、轻纺等20多个门类，1000多种产品；资源储藏丰富，有煤炭、石灰石、磷矿石、紫砂页岩、耐火土等20余种矿产资源，其中以煤炭（储量100亿t）、磷（储藏量为180万t）、紫砂石（储量70万t）及高岭土（3000万t）为最。目前，张集、新集两座现代化矿井已建成投产，亚洲第一大矿顾桥矿、丁集矿等矿井和4×60万千瓦发电机组的凤台电厂也已建成投产，“十一五”末煤炭年产量突破4000万t，是全国深井采煤第一大县。 （5）工业发展 凤台县坚持转型发展、开放发展、创新发展、和谐发展、安全发展，紧紧围绕“抓建设、树形象，上项目、增实力，惠民生、促和谐，严督查、求实效”的工作主线，强化工作措施，狠抓任务落实，全县工业发展稳步提升。 凤台县工业门类较为齐全，现有化工、建材、造船、食品、轻纺、机械、酿造等二十多个工业生产门类，一千多个产品品种，其中淮河牌铁锅、淮光牌巾被、天石牌水泥、双喜牌陈醋等获国优、部优、省优的产品10多个，产品畅销海内外。 （6）教育、文化、医疗 ①教育事业 坚持教育优先发展、均衡发展、规范发展，全面落实义务教育政策，义务教育入学率99%，高中毛入学率76%。实施中小学校舍安全工程，改建加固校舍。加强职业教育管理，提高职业教育水平。 ②科技文化 建设文化大县，加大对淮河文化的挖掘、传承和保护力度，按照“政府扶持、企业主体、市场运作”的方式，做大做强花鼓灯、推剧等文化产业。 ③卫生 逐步健全城乡卫生服务网络，加强规范化村卫生室建设。加强重大疫病应急防控工作和食品药品安全监管工作。加强人口和计划生育工作，加快计划生育服务阵地建设，做好普惠性政策和计划生育家庭优惠政策的衔接。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等） 1建设项目所在地区域环境质量现状 1.1 区域环境空气质量状况分析 根据建设项目的地理位置，采用安徽省中望环保节能检测有限公司2017年3月5日~3月11日对项目所在地的环境空气质量监测数据，本次大气监测在项目区内设置一个监测点位，大气污染指标评价因子为可吸入颗粒物（PM10、PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）。区域环境空气质量现状监测结果汇总表如表5所示。 表5 环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 标准值 浓度范围 项目区 PM10 0.15 0.086~0.119 PM2.5 0.075 0.043~0.062 NO2 0.08 0.028~0.039 SO2 0.15 0.031~0.043 采用最大浓度占标率Pimax法，按《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐公式对大气监测数据进行分析计算。 Pimax=Cimax/C0i×100% 式中： Pimax－第i个污染物的最大浓度占标率，% Cimax－第i个污染物的最大地面监测浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 区域环境空气质量评价结果如表6所示。 表6 环境空气质量评价结果表 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 标准值 浓度范围 最大浓度占标率 达标情况 项目区 PM10 0.15 0.086~0.119 0.793 达标 PM2.5 0.075 0.043~0.062 0.867 达标 NO2 0.08 0.028~0.039 0.488 达标 SO2 0.15 0.031~0.043 0.287 达标 由表6可见，PM10、PM2.5、SO2、NO2的最大浓度占标率Pimax均小于100%，项目区域可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域空气环境质量较好。 1.2 区域地表水环境质量状况分析 根据建设项目地理位置、地表径流状况和区域市政规划，项目区附近地表水体为架河，本次环评地表水水质评价采用安徽省中望环保节能检测有限公司提供的2017年3月5日、2017年3月6日架河的监测数据，监测结果如表7所示。 表7 水质现状监测表 单位mg/L（除pH外） 检测点位 采样日期 检测项目 pH CODcr NH3-N BOD5 TP 高锰酸盐指数 架河 03月05日 7.30 16.3 0.362 2.1 0.083 4.8 03月06日 7.25 17.2 0.349 1.9 0.090 4.2 评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ/T2.3-93）中的推荐公式计算。 (1)一般水质因子的标准指数Si，j为 Si，j= 式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j—第i种污染物监测结果，mg/L； Csi—第i种污染物的评价标准，mg/L。 (2)pH的标准指数评价模式如下： SpH,j= pHj≤7.0 SpH,j= pHj>7.0 式中：SPHj—pH在第j点的标准指数； pHj—j点的监测值； pHsd—地表水水质标准中规定pH值的下限； pHsu—地表水水质标准中规定pH值的上限。 采用单因子指数法对监测水质水质进行评价，计算结果见表8。 表8 水质指标单项标准指数值 采样地点 采样日期 项目名称 pH CODcr NH3-N BOD5 TP 高锰酸盐指数 架河 03月05日 0.15 0.453 0.241 0.35 0.277 0.48 03月06日 0.125 0.478 0.233 0.317 0.3 0.42 由上表可看出：各项污染物单因子指数均小于1，说明监测断面各项水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。 1.3 区域声环境质量状况分析 采用安徽省中望环保节能检测有限公司提供的2017年3月6日、2017年3月7日对本项目实施噪声现状监测，根据拟建地区域，项目区域共布设了4个厂界环境噪声监测点，监测昼间噪声和夜间噪声现状值，监测结果见表9，项目区域环境噪声监测布点示意图见图1。 表9 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测点位 03月06日 03月07日 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq 东厂界 1 56.9 47.7 55.7 46.8 南厂界 2 58.3 47.0 57.5 47.6 西厂界 3 54.7 44.3 54.4 45.7 北厂界 4 52.5 43.4 52.6 42.5 图1 项目区域环境噪声监测布点示意图 采用比标法按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）对监测数据进行分析。项目昼夜厂界噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，总体分析，项目区域声环境状况较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目周围无国家重要保护文物、风景名胜区以及生态敏感点，主要环境保护目标如表10所示。 表10 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能及 其保护类别 环境空气 凤凰湖安置新城 E 1000 约80000人 GB3095－2012 二级标准 水环境 永幸河 S 350 Ⅴ类 GB3838-2002 Ⅴ类标准 架河 E 3300 Ⅳ类 GB3838-2002 ⅤⅣ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目应执行环境标准如下 环境质量标准 1环境空气质量标准 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准如表11所示。 表11 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染因子 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 小时平均 日均 年均 PM10 -- 0.15 0.10 TSP -- 0.30 0.20 SO2 0.50 0.15 0.06 NO2 0.24 0.12 | 0.08 2地表水环境质量标准 评价区域地表水架河评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准如表12所示。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L(Ph值除外) 污染物 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准 pH 6～9 高锰酸盐指数 ≤10 BOD5 ≤6 COD ≤36 氨氮 ≤1.5 TP ≤0.3 3声环境质量标准 评价区域声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，交通干线两侧区域执行4a类标准，如表13所示。 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 3类区 65 55 4a类标准 70 55 |
| --- | --- | --- |
| 染物排放标准 | 污染物排放标准 1 大气污染物排放标准 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物名称 排放浓度 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 无 组 织 排 放（mg/m3） 15m 20m 30m 监 控 点 浓度限值 NOx 240 0.77 1.3 4.4 周界外浓度最高点 0.12 SO2 550 2.6 4.3 15 周界外浓度最高点 0.4 颗粒物 120 3.5 5.9 23 周界外浓度最高点 1.0 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥85%。 2 水污染物排放标准 项目污水经园区污水管网进入园区污水厂处理厂，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），标准如表15所示。 表15 污水排放标准 单位：mg/l(pH值除外) 标准值 pH值 COD BOD5 SS NH3-N CJ343-2010 6.5~9.5 500 350 400 45 3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）如表16所示；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，如表17所示。 表16 建筑施工场界噪声限值标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 染物排放标准 | 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 3类区 65 55 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，纳入总量控制要求的主要水污染物是COD和NH3-N。 各污染因子排放总量控制指标建议为： COD排放量：1.194t/a；NH3-N排放量：0.075t/a。 |

建设项目工程分析

| 施工期工艺流程简述 图2 施工期建筑施工流程示意图 图3 施工期产污示意图 运营期工艺流程简述 1、豆腐生产工艺 豆腐生产工艺流程及产污环节图见图4。 图4 豆腐生产工艺流程及产污环节图 2、豆干生产工艺 豆干生产工艺流程及产污环节图见图5。 图5 豆干生产工艺流程及产污环节图 3、千张、素鸡生产工艺 千张、素鸡生产工艺流程及产污环节图见图6。 图6 千张、素鸡生产工艺流程及产污环节图 |
| --- |
| 项目污染源分析 1、施工期污染源分析 从项目污染工序分析，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工生活污水、施工生活垃圾。 1.1大气污染源 施工期间产生的大气污染物有运输汽车尾气，燃油机械的尾气，施工扬尘，装修涂料的有机溶剂等，其中：最为突出的是施工扬尘和涂料有机溶剂。 该项目施工期扬尘主要发生于清除固废、平整开挖场地、运输建筑材料与土石方、主体工程施工、装模、拆模和清理工作面时产生的扬尘。施工扬尘污染主要可造成大气中TSP浓度值增高，根据类比分析，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素主要包括：基础开挖堆土起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等多种因素有关。类比监测分析，在江淮丘陵地区，正常风速2～4m/s情况下，施工活动产生的扬尘在施工区域50～100m范围环境空气中TSP浓度可达1.5～3.0mg/m3，施工扬尘在风速＞5m/s情况下，100～300m范围内对空气质量有影响。 项目装修期大气污染源主要是装修时使用的墙面涂料胶水油漆等材料挥发的有机溶剂，根据类比调查每平方建筑面积使用量与房屋的结构用途等不同而有差异，一般用量0.2～0.5kg/m2，若以0.3kg/m2计，则本工程各类涂料有机溶剂用量约7吨，其中有机溶剂挥发量以50%计时，约3.5吨的溶剂被挥发到空气中去。主要成份有溶剂汽油、丁醇、丙酮，甲醛等。 另外，施工阶段频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是NO2、CO、HC等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 1.2噪声污染源 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中：电钻等施工设备噪声级为最，声级105dB(A)，这些设备将严重影响施工场地周围区域声环境质量。各施工阶段主要噪声源强，见表18、表19。 表18 各施工阶段噪声源强 施工期 主要声源 声级dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 基础 阶段 挖掘机 | 78~95 装饰、装修 阶段 电 钻 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 装载机 75~85 木工刨 90~100 电 锯 90~100 云石机 100~105 电焊机 90~95 角向磨光机 100~105 表19 施工期运输车辆噪声源强 声 源 大型载重车 商砼运输车、载重车 轻型载重卡车 声级dB(A) 95 80~90 75 1.3水污染源 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水。 （1）生活污水 根据建设项目的规模，在正常施工期间，进场施工人数平均为70人左右，工人生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为7m3/d；排放系数以0.8计，排放量为5.6m3/d，年排放2044m3/a。 （2）生产废水 施工生产废水为施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械滴漏的油污随地表径流形成的污水。由于目前建设大多采用商品混凝土，其生产污水产生量较小，类比同规模房产项目，生产废水约8m3/d。 （3）极端天气造成的废水 主要为施工场地和施工材料被暴雨水冲刷随地表径流形成的污水。污水产生量较小。 1.4 固体废物 施工期固体废物主要由项目建设施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 （1）项目建设施工垃圾 ①建筑废料：其种类比较多，包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装修中产生的废料，根据类比资料，产生量一般在0.05t/m2左右。整个工程固废最大量约为4200t，项目所产生的建筑废料用于回填洼地，钢材边角料回收，循环利用，木材下角料回收利用。 ②基坑开挖弃土：该项目多为低层建筑，地基开挖产生的土石方量较少约为7.4万m3，大部分土石方用于就地回填基础、绿地和道路等建设，约有2.2万m3土石方需要外运，由施工方或承建单位送市县辖区内其他需要土石方的工地使用，无长期堆放。 ③废弃的包装材料：根据类比，施工过程中废弃的包装材料约为1000t。 （2）生活垃圾 建设项目施工高峰期施工人员及工地管理人员约70人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为35kg/d。 1.5水土流失 根据现场勘查，建设项目区域内地势较为平坦。该项目计划施工期一年，施工过程中，由于地表开挖，将造成植被破坏与土壤裸露，引发水土流失。首先，地表开挖致使土壤裸露，表土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；其次，在基础填筑与集中取土时，土壤暴露面在硬质路面和植物工程尚未形成前，可能产生一定量水土流失；在主体工程完工后，按照工程建设规划，立刻进行植被恢复和修建水泥或柏油路面，经过3个月左右时间，水土流失基本可恢复原有水平。 2、运营期污染源分析 2.1 大气污染源 本项目生产供热采用用安徽浙能州来能源发展有限公司提供的蒸汽热能，项目不设置锅炉，废气主要包括素鸡生产过程中产生的油烟、食堂油烟、食堂产生液化气燃烧废气。 1、素鸡生产过程中产生的油烟 本项目素鸡生产过程中需要进行过油工序，食用油消耗量为6t/a。由于过油时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则素鸡生产过程中油烟产生量为0.7kg/d，210kg/a。 2、食堂油烟 本项目食堂每天就餐人数约50人·次/d，运营天数300d，根据类比调查，人均食用油消耗量以3kg/100人·餐计，则本项目食用油消耗量为1.5kg/d，年食用油消耗量为0.45t/a。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则厨房油烟产生量为0.0525kg/d，15.75kg/a。 3、液化气燃烧废气 本项目后堂厨房以液化气为燃料，日耗气量6m3/d，年耗液化气量1800m3/a。 依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中相关数据，项目废气污染物排放量可根据液化气燃烧排放烟气中污染物含量计算，主要污染物排放情况见表20。 表20 液化气燃烧产生的污染物排放状况 污染物名称 单位排放量（kg/10000m3液化气） 年排放量（kg/a） SO2 1.8 0.324 NO2 21.8 3.924 烟尘 2.2 0.396 由表20分析，项目污染物总量排放为SO2为0.324kg/a、NO2为3.924kg/a、烟尘0.396kg/a。 2.2水污染源 项目主要用水为产品用水、生活用水、食堂用水和绿化用水。 （1）产品用水 项目豆腐生产过程中用水（洗豆、泡豆）为2.5t/d，排水量（洗泡豆水、滤浆水）约为用水量的50%，即排水量1.25t/d；休闲豆干生产过程中用水（洗泡豆水、滤浆水）为5t/d，排水量约为用水量的50%，即排水量2.5t/d；千张、素鸡生产过程中用水为5t/d，排水量约为用水量的60%，即排水量（洗泡豆水、滤浆水、压榨水）为3t/d。 （2）生活用水 本项目在营运过程中定员50人，工作人员办公生活用水按照30L/（人·d）计算，生活用水量为1.5t/d，年生产天数按300天计算，年生活用水总量为450t/a。排水系数按0.8计算，则污水产生量约为1.2t/d（360t/a）。 （3）食堂用水 项目食堂只对员工提供午餐，根据《给排水设计手册》中餐饮用水定额为每人40~60L/人·次，本项目取50L/人·次，日用水量为2.5t/d，年用水量为750t/a。污水排放量按用水量的80%计，则污水产生量为2t/d，600t/a。 （4）绿化用水 项目绿化用水按0.5L/m2•d计，项目绿化面积为1435m2，绿化用水量为0.72t/d，这部分用水全部自然损耗蒸发，不对外排放。 本项目给排水一览表见表21，水量平衡图见图7，废水中主要污染物状况表见表22。 表21 本项目给排水一览表 序号 用水 用水标准 日用水量（t/d） 日排水量（t/d） 1 豆腐生产用水 2.5t/d 2.5 1.25 豆干生产用水 5t/d 5 2.5 千张、素鸡 生产用水 5t/d 5 3 2 生活用水 30L/人·d（50人） 1.5 1.2 3 食堂用水 50L/人·次(50人) 2.5 2 4 绿化用水 0.5L /m2·d（1435m2） 0.72 0 合计 17.22 9.95 图7 项目水平衡图 表22 废水中主要污染物状况表 污染物名称 污水量 COD BOD5 NH3-N 产生浓度（mg/L） — 2500 200 80 产生量（t/d） 9.95 0.0249 0.002 0.0008 产生量（t/a） 2985 7.46 0.597 0.2388 （3）噪声 生产设备在运转过程中产生一定的噪声，主要生产设备黄豆提升机、分配器轨道、磨浆机、全自动冲浆豆腐流水线、引风机等产生的机械设备噪声。 项目设备正常生产时噪声值如下表23所示： 表23 噪声污染源强一览表 序号 噪声源 数量 噪声强度dB（A） 噪声种类 位置 1 黄豆提升机 1套 60-75 间歇 生产车间 2 分配器轨道 24米 70-80 间歇 3 磨浆机 10台 75-85 间歇 4 全自动冲浆豆腐流水线 1条 70-80 间歇 5 引风机 1台 75-85 间歇 （4）固废 项目建成投产后，产生的固体废物主要是：豆渣、生活垃圾和污水处理设施产生的少量污泥等。依据企业提供的资料，豆渣产生量与用豆量相同，本项目豆渣产生量500t/a，出售给农民做饲料。污水处理站污泥每年清理一次，约2t，污泥可以做农肥；工厂员工产生的生活垃圾按1kg/人·天计，则生活垃圾产量约为15t/a。评价要求项目方设置生活垃圾箱进行收集，并定期运送至垃圾收集点进行集中处理，本项目固体废物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 素鸡过油过程中产生的油烟 | 油烟 | 4.375mg/m3，210kg/a | 0.6563mg/m3，31.5kg/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.65625mg/m3，15.75kg/a | 0.0984mg/m3，2.3625kg/a |
| 水污 染物 | 项目区生活污水 | 废水量 | 2985m3/a | 2985m3/a |
|  |  | COD | 浓度：2500mg/L， 产生量：7.46t/a | 浓度：400mg/L， 产生量：1.194t/a |
|  |  | NH3-N | 浓度：80mg/L， 产生量：0.2388t/a | 浓度：25mg/L， 产生量：0.075t/a |
| 固体 废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 15t/a | 定期运送至垃圾收集点进行集中处理 |
|  |  | 豆渣 | 500t/a | 作为饲料出售 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 2t/a | 污泥做为农肥 |
| 噪声 | 选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对设备基础进行隔振、增加减振垫，以减少噪声，对于运输车辆限速行驶及禁止鸣笛、噪声敏感路段减速行驶，严禁鸣笛，尽量避免夜间运输 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响： 本项目所在地属于凤台县凤凰湖新区工业园区集体建设用地（相关证明见报告附件），占地面积不大，对区域生态环境影响较小。厂内空地实施绿化，栽种常绿树木。全厂区的绿化面积1435m2，对厂区内的生态环境和景观有一定调节作用，对区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工期主要包括厂房、办公楼等生产设施、土建施工，设备安装等。施工影响范围主要为厂区范围内，施工活动所产生的大气污染、水污染、噪声污染对厂址区域自然、生态环境有一定影响。其中以大气和噪声的污染较显著，随着施工期的结束，施工污染也将随之消失。 1 施工大气环境影响分析 1.1施工扬尘大气环境影响分析 施工期大气环境影响主要来自于施工扬尘的影响。由于土石方过程破坏了地表结构，会造成场地扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，施工期产生的粉尘污染主要取决于作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素影响最大，随风速的增加，粉尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对大气环境影响进行分析。 北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘超标严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 预计施工期间在100m范围内空气质量TSP会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.3mg/m3。因此，施工单位应采取粉尘控制措施，减轻施工扬尘对周围企业的影响，如避免大风天气作业、设置围墙、进出车辆减速慢行等，具体措施见空气污染防治措施。 本环评采用类比的方法，根据监测数据类比分析本项目施工过程中的扬尘影响情况，类比分析结果见表24。 表24 施工期扬尘类比监测结果 工程名称 围栏情况 TSP浓度（μg/m3） 上风向 对照点 工地下风向距离 20m 50m 100m 150m 200m 250m 1#现场 无 1540 991 535 611 504 401 404 2#现场 无 1457 963 568 570 519 411 平 均 1503 922 602 591 512 406 3#现场 围金属板 943 577 416 424 417 420 419 4#现场 围彩条布 1105 674 453 420 421 417 平 均 1024 626 435 421 419 419 由表24可以看出：在无围栏施工时，工地下风向距离20~200m范围内，大气中TSP为512~1503μg/m3，是对照点1.27—3.72倍；工地下风向距离大于250m距离后，大气中TSP为406ug/Nm3接近对照点；在有围栏施工时，工地下风向距离20~50m时，大气中TSP为626~1024ug/Nm3，是对照点的1.49~2.44倍；工地下风向距离100~250m时，大气中TSP为419~435μg/m3，接近对照点。从总体上看，无施工围挡时扬尘影响距离约为250m，施工现场有施工围挡时，其扬尘影响范围较小，一般比无施工围栏时的影响范围可缩短100m左右。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低50～70%，大大减少对环境的影响。 项目区域道路为沥青路面，建筑材料和渣土运输车均采取封闭运输，在车辆进出的地方，应设置车轮过水池，以洗去车轮上的泥土，避免车轮上的泥土携带上路。车辆应按规定的行驶路线和行驶时间行驶，避开学校等敏感点。 1.2 装修期废气影响分析 项目办公楼和综合楼进入装修施工阶段时，需处理墙面装饰吊顶，处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。 胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛、五氯苯酚等有毒气体。建筑涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、溶剂汽油等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经常接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。室内环境污染控制应遵守住宅装修工程施工规范，符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）有关规定，同时设计、施工中尽量采用低毒、低污染的装修材料见表25。 表25 室内环境污染物浓度限值表 室内环境污染物 浓度限值 甲醛（mg/m3） ≤0.10 苯（mg/m3） ≤0.11 氨（mg/m3） ≤0.20 总挥发性有机物TVOC（mg/m3） ≤0.60 1.3大气污染防治措施 （1）施工工地道路要硬化，指定专人对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染。 据有关调查显示，施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每2小时洒水1次，可使扬尘减少70％以上；表26为某施工场地洒水抑尘的试验结果，结果显示每天洒水6～7次，可有效地将扬尘污染距离缩小到50m范围之内。 表26 施工场地洒水抑尘试验结果表 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 11.14 4.89 2.15 1.16 洒 水 1.00 0.50 0.37 0.30 （2）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产尘量。 在合理的安排施工计划并采取严格的施工管理等措施后，尽可能的将施工扬尘及废气的影响减小到最低程度，其影响将在可控制范围内，且随着施工期的结束，施工造成的扬尘及废气影响也随之消失。因此，评价认为项目施工期对周边的影响将有所降低。 （3）按照有关规定，在城市市区内进行建设施工，应当按规定使用预拌混凝土。 2、水环境影响分析 2.1 施工期水环境影响分析 施工期生产废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水等，主要含SS、石油类等。施工期以砂石料冲洗废水排放量为最多，若未经处理而直接排放，则泥沙最大含量可达30g/L，其中SS浓度约为20g/L；车辆与机械清洗废水主要含有石油类和碱性物质等污染物，其中石油浓度约为100mg/L。在施工场地设置临时隔油池和混凝沉淀池，砂石料冲洗废水经沉淀池处理后回用；车辆与机械冲洗废水处理后，由临时排水设施排放，避免工程施工污水漫流排放对水环境的影响。施工期间，施工人员产生的生活污水采用旱厕收集，定期清运。项目施工期间如遇极端天气情况下，还必须在施工区域设置雨水边沟，设置应急池，使得雨季产生的地表径流全部汇入项目的沉淀池后循环利用。 2.2 废水防治措施 施工废水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类，施工现场应设立隔油池和沉淀池，经隔油再沉淀后将上清液循环使用于施工生产，实现废水零排放。 3、声环境影响分析 3.1施工期声环境影响分析 项目施工期对声环境的影响主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声。施工过程中，大型机械设备和运输车辆的运行等都将产生较强的噪声，虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声学环境产生影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。 本次评价点声源选用半自由场点声源几何发散衰减公式和多点源相互叠加公式。 鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定性，所以不考虑空气吸收引起的衰减。在预测中主要考虑几何发散衰减。每个点源对预测点的声级LP按下式计算： LP = LP0 - 20lg（r/r0）- △L 式中 ： LP ——距离声源r处的声级dB（A）； LP0 ——距离声源r0处的声级dB（A）； r ——预测点与声源之间的距离，m； r0 ——参考处与声源之间的距离，m； △L——几何发散、声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）。 多点源声级迭加模式： 多个点源在预测点产生的总等效声级[Leq（总）]采用以下计算模式： 式中： Leq（总）——预测点的总等效声级dB（A）； Leqi——第i个声源对某个预测点的等效声级dB（A）； n——噪声源数。 根据建筑机械施工设备噪声源预测和叠加计算，施工期主要噪声源在不同距离的噪声预测值见表27，可能出现的各种组合噪声影响预测结果见表2。 表27 噪声源在不同距离噪声预测 单位：dB(A) 噪声源 5m 15m 50m 100m 200m 300m 大型载重车 81.0 71.5 61.0 55.0 49.0 45.5 挖掘机 81.0 71.5 61.0 55.0 49.0 45.5 商砼运输车 76.0 66.5 56.0 50.0 43.9 40.5 电锯 86.0 76.5 66.0 60 53.9 50.5 电钻 91.0 81.5 71.0 65 58.9 55.5 表28 施工期噪声源组合在不同距离噪声预测 单位：dB(A) 混合声源 50m 100m 200m 300m 组合一（大型载重车、挖掘机、电锯） 68.13 62.13 56.07 52.63 组合二（商砼运输车、大型载重车、电锯） 67.51 61.51 55.43 52.01 组合三（施工场地） 72.9 66.9 60.8 57.4 由表27、28可见，项目周围无噪声敏感点，项目夜间停止施工，在采取不同机械同时施工时，噪声声级可达到66.9dB（A），昼间施工噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定中昼间70 dB（A）的标准。考虑到预测噪声值接近昼间标准，项目区施工仍需要采取以下防治措施。 3.2噪声防治措施： 施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，积极采取防治措施，尽可能的降低施工噪声对周围环境的影响。 本项目可以采取的噪声防治措施有： （1）在施工总平面布置时，将搅拌机、电锯等高噪声设备布置在合适的位置； （2）尽量选用低噪声施工机械，焊接代替铆接，液压工具代替气压冲击工具等； （3）地块周围树立高于3m的简易屏障，在使用的高噪声机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音； （4）居民作息期间（午间12:00-14:30，夜间22:00-次日6:00）禁止产生噪声的施工作业；尽量减少夜间作业，禁止夜间高噪声机械设备作业；24小时连续作业需提出申请，必须报淮南市环保局同意，并进行公示； （5）合理安排施工计划，加强施工管理及对施工机械的管理维护； （6）积极听取项目周围民众的针对噪声影响的意见，发现问题，立即采取措施。 综上所述，施工期噪声对周围声环境质量的影响较大，在合理的安排施工计划并采取严格的施工管理等措施，尽可能的将施工噪声的影响减小到最低程度后，考虑到噪声从室外传向室内的隔声损失，随着施工期的结束，施工造成的噪声影响也随之消失。 4、固体废物环境影响分析 施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，主要以弃土为主。经预测，需要外运量约为12000m3。外运土方主要是黏土，建设单位按渣土办指定地点处置。生活垃圾应及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，以免影响环境卫生。在采取以上措施后，对区域环境的影响不会十分明显。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目生产供热采用用安徽浙能州来能源发展有限公司提供的蒸汽热能，不设置锅炉，废气主要包括素鸡生产过程中产生的油烟、食堂油烟、食堂产生液化气燃烧废气。 （1）素鸡生产过程中产生的油烟 本项目素鸡生产过程中需要进行过油工序，食用油消耗量为6t/a。由于过油时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则油烟产生量为0.7kg/d，210kg/a。项目所用油烟机风量为40000m3/h，平均日使用4小时，则项目素鸡生产过程中烟气日排放量16万m3/d，年排放量4800万m3/a。油烟产生浓度为4.375mg/m3。项目按标准要求安装油烟净化装置，油烟处理效率达到85%以上，处理后油烟排放量为0.105kg/d，31.5kg/a，排放浓度为0.6563mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定(小于2mg/m3)。 （2）食堂油烟 本项目食堂每天就餐人数约50人·次/d，运营天数300d，根据类比调查，人均食用油消耗量以3kg/100人·餐计，则本项目食用油消耗量为1.5kg/d，年食用油消耗量为0.45t/a。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则厨房油烟产生量为0.0525kg/d，15.75kg/a。项目所用油烟机风量为40000m3/h，平均日使用2小时，则项目后堂烟气日排放量8万m3/d，年排放量2400万m3/a。油烟产生浓度为0.65625mg/m3。项目按标准要求安装油烟净化装置，油烟处理效率达到85%以上，处理后油烟排放量为0.00079kg/d，2.3625kg/a，排放浓度为0.0984mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定(小于2mg/m3)。 （3）液化石油气燃烧废气 本项目燃气使用液化石油气燃料，液化石油气燃烧后的废气中主要污染物排放量很小。石油液化气燃烧后的废气和经油烟机处理后的厨房油烟，引到专用内置烟道，通过所在楼顶达标排放，由于排放量小，污染物排放浓度低，项目周边无敏感点，此项目对区域大气环境影响很小，不会改变区域大气环境功能。 2、水环境影响分析 项目主要用水为产品用水、生活用水、食堂用水和绿化用水。 项目年废水量为2985m3/a，其中餐饮废水排放量为600m3/a，餐饮废水中COD、动植物油、悬浮物值都很高，远高于一般生活污水，需要经隔油池处理。隔油池设置应满足以下要求： （1）含油污水的水力停留时间不小于0.5h； （2）池内水流流速不大于0.005m/s； （3）池内分格应采用二档三格； （4）隔油池内存油部分容积不小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底深度不小于0.6m。 根据《关于餐饮行业产生的废弃食用油脂是否属于生活垃圾的复函》(环函[2006]395号)“其产生的餐厨垃圾，包括废弃食用油脂属于生活垃圾范畴；其处理处置必须符合环境保护有关要求，防治对环境的污染”，项目隔油池产生的废油以及生产过程中产生的废弃食用油可以由相关油脂处理单位外协处置。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、生产废水混合进入项目自建污水处理站，项目废水经过污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准后，经过园区污水管网排入园区污水处理厂排放，项目污水处理站处理工艺见图8所示。项目污水污染物排放情况表如表29所示。 本项目污水处理站采用的工艺： 项目餐饮废水经过隔油池预处理后，汇同生产、生活废水自流进入格栅井，中粗大的悬浮物和漂浮物被截留，避免杂物沉积在水池中，防止后续构筑物管道阀门和水泵堵塞，保证管路和处理设施的畅通，并降低后续处理装置的有机负荷。被截留的杂物人工清除后，定期与其它垃圾、污泥外运处理。废水经过进入格栅调节池，在调节池内节水量、水质；使用提升水泵均衡系统的处理水量。同时，部分活性污泥经过污泥回流补充到调节池内，对废水进行SS的截留和兼氧水解反应，起到预处理的效果，在不影响调节池功能的前提下有效利用调节池现有的空间。提升泵进入气浮池去除大量SS，出水进入水解池。污水从调节池中用泵泵入气浮系统，在混合池内与投加的碱剂、PAC、PAM混合反应生成絮体吸附水中的污染物，在反应完毕后，废水进入气浮池进行气浮分离，当溶气水在接触区释放出大量微气泡附着在药剂絮体上时，絮体上升到水面形成浮渣，清水在池底收集后进厌氧池。经水解处理后，溶解性有机物比例发生了很大变化，水解后的出水中溶解性COD比例提高了一倍。而一般经初沉后出水溶解性BOD5、COD的比例变化较小。众所周知，只有溶解性的小分子物质才可以直接进入细胞体内，而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内的代谢过程。经水解过程，有机物在微生物的代谢途径上减少了一个重要环节，这无疑将加速有机物的降解速率。这表明水解反应相对于曝气池起到了预处理的作用，使得经水解处理后出水变得更易于被好氧菌降解。好氧池(SBR) 接纳调节池的来水。池内安置微孔曝气管网，利用罗茨风机提供的压缩空气向废水中强制充入氧气，池内接种好氧型污泥，对污水进行好氧处理。水中的有机物被微生物摄取后，通过代谢活动对有机物进行降解出水水质达标排放。SBR工艺序批式活性污泥处理系统（简称SBR）属于间歇式处理系统，间歇式活性污泥处理系统的间歇式运行，是通过其主要反应器-曝气池的运行操作而实现的。曝气池的运行操作，是由（1）流入；（2）反应；（3）沉淀；（4）排放；（5）待机（闲置）等五个工序所组成。这五个工序都在曝气池这一个反应池内运行、实施。 图8 污水处理站处理工艺图 表29 废水污染物排放情况表 处理步骤 指标 COD BOD5 NH3-N 混合废水处理前 处理前 2500 200 80 格栅池、调节池 处理前 2500 200 80 处理后 2125 180 80 去除率 15% 10% 0 气浮系统 处理前 2125 180 80 处理后 1593.75 180 80 去除率 25% 0 0 厌氧池 处理前 1593.75 180 80 处理后 1275 162 64 去除率 20% 10% 20% SBR池 处理前 1275 162 64 处理后 400 50 25 去除率 68.62% 69.13% 60.94% 废水处理后浓度（mg/L） 400 50 25 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） 500 300 45 产生量（t/a） 7.46 0.597 0.2388 排放量（t/a） 1.194 0.149 0.075 项目污水处理站设置在项目区东南角，周边进行绿化。 由于项目生产废水处理前浓度较高，非正常工况下或污水处理装置出现故障情况下，废水应排入事故应急池并立即停产，待恢复正常工况或污水处理装置正常运行时，再将事故应急池内废水排入污水处理设施内进行处理，防治对污水处理厂造成冲击，根据项目排水情况，项目事故应急池容积设置为15m3。综上分析，在采取上述污水处理措施后，项目污水能够达标排放，对项目区域水环境影响较小。 3、噪声环境影响及对策分析 生产设备在运转过程中产生一定的噪声，主要生产设备黄豆提升机、分配器轨道、磨浆机、全自动冲浆豆腐流水线、引风机等产生的机械设备噪声。 3.1 厂界噪声预测分析 3.1.1 评价标准 厂界噪声评价，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；周围区域声环境质量评价，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3.1.2 预测模式 根据项目的设备声源特征和环境噪声特点，视设备噪声源为点声源，半自由声场，以A声级为评价量，选用无指向性点声源几何发散衰减模式，受声点均选择在环境噪声现状监测点同一位置，计算式为： LA(r)=LWA－20×lg(r)－8 式中：LA(r)~距声源r米处预测点A声级，dB(A)； LWA ~点声源A声级，dB(A)； r ~点声源到预测点距离，m。 3.1.3 预测结果 项目高噪声设备不同传播距离的环境噪声衰减值，见表30。 表30 环境噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 1m 20m 40m 60m 80m 100m 110m 130m 磨浆机 85 51 45 41.4 38.9 37 36.2 34.7 引风机 85 51 45 41.4 38.9 37 36.2 34.7 本项目均采用先进生产设备，并且全部布置在厂区标准化厂房内，并采取减震、消声、车间设置隔声门窗等措施，产噪设备增加减震基座，添加设备消声器，项目噪声经治理后，厂界噪声低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，且项目周边无噪声敏感点，可见项目产生噪声对环境影响较小。 为进一步降低厂界噪声对周围环境的影响，本环评同时提出以下要求： ①合理布局，尽量将高噪声设备置于厂区的中间，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ②磨浆机、引发机噪声级在85dB（A），设备放置在室内，采取减震、隔声等措施控制设备噪声； ③对于属于空气动力性产生噪声的设备，可以将在设备的气流通道上加装消声装置； ④加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ⑥对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣笛，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； ⑦对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 4、固体废物环境影响分析 项目建成投产后，产生的固体废物主要是：豆渣、生活垃圾和污水处理设施产生的少量污泥等。豆渣产生量500t/a，出售给农民做饲料。污水处理站污泥每年清理一次，约2t，污泥可以做农肥；工厂员工产生的生活垃圾按1kg/人·天计，则生活垃圾产量约为15t/a。评价要求项目方设置生活垃圾箱进行收集，并定期运送至垃圾收集点进行集中处理，本项目固体废物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 5、项目选址及环境功能区划符合性可行性分析 项目厂址位于凤台县凤凰湖新区工业园区，项目生产过程中产生的各项污染物在采取合理治理措施治理后，均能做到达标排放及合理处置。 项目建设用地符合当地土地利用要求（见项目附件证明），用水、用电方便，交通便利，营运期产生的各污染物经采取各种措施治理后均能达标排放，只要项目实施和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实评价中提出的污染防治措施，就可将项目的不利影响控制在环境允许的范围内。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址是可行的。 6、清洁生产分析 项目主要为豆制品生产经营，项目产生的固体废物主要是：豆渣、炉渣、除尘器收集的烟尘、污水处理设施产生的少量污泥和生活垃圾等。豆渣产生量500t/a，出售给农民做饲料。污水处理站污泥每年清理一次，约2t，污泥可以做农肥。生产固废可以实现100%综合利用。不会产生二次污染。 在工艺技术选择上，主要采取以下措施节能：对产生噪声较大的设备，工艺上尽量选用低噪声设备；对产生噪声相对较大的设备，采用消声、减振和隔声措施，本项目生产过程中产生的废水通过自建污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准后，经过园区污水管网排入园区污水处理厂，对项目区域水环境影响较小。 综上所述，本项目满足清洁生产基本要求。 7、建设项目环境保护投资、“三同时”验收一览表 项目总投资5793万元，其中环保投资为92万元，占总投资的1.59%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见表31。 表31 环保投资估算一览表 序号 项目 防治措施 费用（万元） 1 污水 治理 餐饮废水建设隔油池，事故应急池，生活污水建设化粪池，自建雨污管网和污水处理设施 40 2 废气 治理 餐饮后堂和素鸡生产线安装油烟净化系统和15m排气筒各一个 10 3 噪声 治理 墙体隔音、距离衰减、安装消声、减振装置、厂区车辆限速行驶 10 4 固废 治理 豆渣作为饲料出售；生活垃圾定期运送至垃圾收集点进行集中处理 2 5 绿化 项目绿化面积为1435m2 30 合计 92 项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见表32。 表32 环保措施“三同时”验收一览表 序号 类别 治理对象 治理方案 治理效果 1 废水 治理 生活污水 餐饮废水建设隔油池规模为5m3，事故应急池规模为15 m3，生活污水建设化粪池，自建雨污管网和污水处理设施，本项目污水处理站采取格栅＋调节＋气浮＋厌氧生化＋好氧生化（SBR)＋达标排放的处理工艺，设计日最大处理污水量15t/d。 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） 2 废气 治理 油烟 素鸡生产线按标准要求安装油烟净化装置，油烟处理效率达到85%以上，并安装15m排气筒各一个； 项目餐饮后堂需标准要求安装油烟净化装置，油烟处理效率达到85%以上，并安装15m排气筒各一个 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 3 固体 废物 豆渣、生活垃圾 豆渣作为饲料出售；生活垃圾定期运送至垃圾收集点进行集中处理，项目隔油池产生的废油以及生产过程中产生的废弃食用油做为生活垃圾，可以由相关油脂处理单位外协处置 处理合理，不产生二次污染 4 噪声 设备噪声及运输车辆噪声 墙体隔音、距离衰减、安装消声、减振装置、厂区车辆限速行驶 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 5 绿化 对厂区内实施绿化，增加乔木的栽种量 项目绿化面积为1435m2 —

项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 餐饮后堂 | 油烟 | 餐饮后堂和素鸡生产线安装油烟净化系统和15m排气筒各一个 | 达标排放 |
| 废 水 污 染 物 | 厂区 | 生活、生产污水 | 餐饮废水建设隔油池，生活污水建设化粪池，自建雨污管网和污水处理设施 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 厂区 | 豆渣、生活垃圾 | 豆渣作为饲料出售；生活垃圾定期运送至垃圾收集点进行集中处理，项目隔油池产生的废油以及生产过程中产生的废弃食用油做为生活垃圾，可以由相关油脂处理单位外协处置 | 达标排放 |
| 噪 声 | 墙体隔音、距离衰减、安装消声、减振装置、厂区车辆限速行驶及禁止鸣笛、噪声敏感路段减速行驶，严禁鸣笛，尽量避免夜间运输等 |
| 生态 环境 | 对厂区内实施绿化，增加乔木的栽种量。项目污水经自建污水处理设施处理达标后排入园区污水处理厂，减缓对受纳水体的影响。厂区内实施绿化，增加了绿化面积，改善了厂区生态环境。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 淮南市同发食品有限公司投资建设的凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目位于凤台县凤凰湖新区工业园区，项目占地面积约23.65亩，总建筑面积约17610平方米，其中：办公楼800平方米、综合楼2490平方米、钢构厂房14220平方米、配电房等基础配套设施约100平方米，总投资5793万元。本项目所在地属于凤台县凤凰湖新区工业园区（相关证明见报告附件证明）。该项目于2017年2月经凤台县发展和改革委员会凤发改投资【2017】32号文批准备案。 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、环境质量现状 PM10、PM2.5、SO2、NO2的最大浓度占标率Pimax均小于100%，项目区域可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域空气环境质量较好。 各项污染物单因子指数均小于1，说明监测断面各项水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。 采用比标法按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）对监测数据进行分析。项目昼夜厂界噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，总体分析，项目区域声环境状况较好。 3、环境影响分析： （1）项目产品素鸡生产过程中产生的油烟和食堂油烟，项目按标准要求安装油烟净化装置，油烟处理效率达到85%以上，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定(小于2mg/m3)。本项目燃气使用液化石油气燃料，液化石油气燃烧后的废气中主要污染物排放量很小。 （2）项目主要用水为产品用水、生活用水、餐饮用水和绿化用水。项目餐饮隔油池产生的废油由相关有资质的单位进行收集处理。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、生产废水混合进入项目自建污水处理站，项目废水经过污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准后，经过园区污水管网排入园区污水处理厂排放。项目污水能够达标排放，对项目区域水环境影响较小。 （3）本项目均采用低噪声高科技先进设备，并且全部布置在车间内，并采取减震、消声、车间设置隔声门窗等措施，噪声源加设减震基座和消声器，项目噪声经治理后，厂界噪声低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，项目产生噪声对环境影响较小。 （4）项目建成投产后，产生的固体废物主要是：豆渣、、污水处理设施产生的少量污泥和生活垃圾等。豆渣出售给农民做饲料。污水处理站污泥每年清理一次，污泥可以做农肥。工厂员工产生的生活垃圾定期运送至垃圾收集点进行集中处理，本项目固体废物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 （5）对厂区内实施绿化，增加乔木的栽种量。生活污水经过自建污水处理设施处置后排放，减缓对受纳水体的影响。厂区内实施绿化，增加了绿化面积，改善了厂区生态环境。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目需经当地环保部门批复同意后，方可进行建设。因而，从环境保护的角度来讲，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 凤台县同发豆制品生产基地一期建设项目 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

工程验收

运行使用

建筑材料

建筑材料

建筑材料

基础工程

装饰工程

主体工程

工程验收

噪声、扬尘、装修废气

施工废水、建筑垃圾

大豆

▲清洗浸泡：无杂质

去杂

磨豆

浆渣分离

豆渣

▲煮浆（温度100-105度，时间5-8分钟）

二次滤浆

▲凝固（温度：90-95度）

凝固剂：石膏

成型

冷却包装

废水

废水

噪声

大豆

▲清洗浸泡：无杂质

去杂

磨豆

浆渣分离

▲煮浆（温度100-105度，时间5-8分钟）

二次滤浆

▲凝固（温度：90-95度）

凝固剂

成型

划坯

压榨

脱布

出白、摊凉

豆干

废水

废水

豆渣

废水

噪声

大豆

▲清洗浸泡：无杂质

去杂

磨豆

浆渣分离

▲煮浆（温度100-105度，时间5-8分钟）

二次滤浆

▲凝固（温度：90-95度）

凝固剂

成型

划坯

压榨

脱布

出白、摊凉

千张

千张卷制、煮制

切片过油

素鸡

废水

废水

豆渣

废水

噪声

废油