# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产沥青混凝土8万吨沥青拌合站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县大华工贸有限公司 |
| 法人代表 | 张成 | 联系人 | 张成 |
| 通讯地址 | 丹凤县商镇张家村 |
| 联系电话 | 13992450903 | 传真 | —— | 邮政编码 | 726200 |
| 建设地点 | 丹凤县商镇张家村 |
| 立项审批部门 | 丹凤县发展改革局 | 批准文号 | 丹发改发〔2017〕80号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 约6667m² | 绿化面积 | 2000m² |
| 总投资 （万元） | 3231.54 | 其中：环保 投资（万元） | 158 | 环保投资占 总投资比例 | 4.89% |
| 评价经费（万元） | —— | 预期投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及由来 沥青混凝土路面由于具有表面平整、耐磨、环保降噪、养护维修简便等特点，越来越多的被应用到公路道路的建设中。随着丹凤县经济发展速度的加快，对公路道路的要求也越来越高，目前，丹凤县公路道路建设处于突飞猛进阶段，对沥青混凝土的需求量越来越大。依托于丹凤县公路道路建设对沥青混凝土的需求情况，丹凤县大华工贸有限公司拟投资建设年产8万吨沥青混凝土的沥青拌合站，项目建成后，主要服务于丹凤县内各级道路的工程建设。 该建设项目位于丹凤县商镇张家村，东侧为景丹公路，北侧为商镇张家村，项目已于2017年5月25日经丹凤县县发展改革局备案（备案文号为丹发改发[2017]80号）。 由于丹凤县大华工贸有限公司年产沥青混凝土8万吨沥青拌合站项目的原料车间、拌合站主楼、办公区、厂区道路已完成建设，且未办理相关环保手续，违反环境保护法律法规要求，依法要求其需立即停止违法行为。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，受丹凤县大华工贸有限公司委托，临沧尚德环境技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位组织有关环评技术人员对项目场址进行现场踏勘和调查。 经过整理分析本项目相关技术资料，按照相关技术导则要求，我公司编制了《年产沥青混凝土8万吨沥青拌合站建设项目环境影响报告表》，由建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供依据。 二、项目环评依据 1、法规标准 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997）； （7）《建设项目环境保护管理条例》； （8）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； （9）陕西省人民政府《陕西省“治污降霾∙保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017）》； （10）《陕西省2017年铁腕治霾“1＋9”行动方案》； （11）《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》（陕政办发〔2013〕20号）； （12）《商洛市“治污降霾•保卫蓝天”行动计划（2014-2017年）暨2017年工作方案》。 2、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）。 3、项目依据 （1）丹凤县大华工贸有限公司《项目环境影响评价委托书》； （2）丹凤县发展改革局《关于沥青拌合站建设项目备案的通知》（丹发改发[2017]80号）； （3）丹凤县住房和城乡建设局《关于丹凤县大华工贸有限公司沥青拌合站项目选址意见的复函》（丹政建函[2017]21号）； （4）丹凤县环境保护局《关于丹凤县大华工贸有限公司沥青拌合站建设项目环境影响评价执行标准的函》（丹环标函[2017]18号）； 三、建设项目概况 1、项目名称、性质及规模 （1）项目名称：年产沥青混凝土8万吨沥青拌合站建设项目； （2）建设地点：丹凤县商镇张家村； （3）建设规模：项目规划用地约10亩，建设年产沥青混凝土8万吨生产线1条，总建筑面积1100平方米，主要建设办公楼、原材料库、变电站及配套附属设施。 （4）项目投资：项目总投资3231.54万元，资金来源为企业自筹。 2、建设项目与国家产业政策相符性 本项目为沥青混凝土生产项目，年产沥青混凝土8万吨，不属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类及淘汰类的项目，归属为允许类项目。项目目前已取得丹凤县发展改革局《关于沥青拌合站建设项目备案的通知》（丹发改发[2017]80号）。因此，本项目符合国家的产业政策。 3、项目工程内容及规模 项目位于丹凤县商镇张家村，占地面积约10亩，总建筑面积1100平方米，建设年产沥青混凝土8万吨生产线1条，及办公楼、原材料库、变电站等配套附属设施。 项目组成见表1，经济技术指标表见表2。 表1 建设项目组成一览表 项目组成 工程内容 主要组成 备注 主体工程 沥青混凝土拌合主楼 加隆CL-2000型沥青拌合系统（包括冷料系统、烘干系统、骨料系统、振动搅拌系统、导热油炉等） 储运工程 料棚 6个彩钢瓦料棚，占地面积约800m2 粉料仓 外供粉罐1个，容积约30m3 供料仓 供料仓6个，为搅拌主楼输送骨料 沥青罐 2个1200m³立式储罐，4个60m³卧式储罐 轻油罐 1个容积为1000L的储罐 辅助工程 办公生活区 1栋2F办公楼，建筑面积为260m²，主要供办公使用 操作间 机械设备检修、维护 门房 建筑面积50m2，设置门房1处，兼做地磅房称重 公用工程 给水 由周边居民水井供给 排水 生产过程无废水产生和排放；餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。卫生间污水排入化粪池，由周边农户定期清掏。 供热 沥青储罐由导热油炉提供，烘干筒配置柴油燃烧器，燃料均为轻柴油；办公楼采用分体式空调供暖 供电 由市政供电电网提供 环保工程 废气 骨料加热粉尘、燃料废气、外供粉罐粉尘 烘干、筛分产生的混合气体经布袋除尘器除尘后通过高15m排气筒高空排放；外供粉罐粉尘经布袋除尘器除尘后通过高15m排气筒高空排放；项目场地日常生产过程中使用高压除尘雾炮机降尘 导热油炉燃料废气 引入脱硫塔处理后经高8m排气筒排放 卸料口沥青烟气、沥青罐呼吸废气 成品出料口处进行局部封闭，沥青储罐呼吸废气及出料口沥青烟气集中收集后经负压抽风引入“喷淋+紫外光解”处理系统，处理后通过高15m排气筒排放 冷料仓堆料扬尘 彩钢结构，三面1m高围墙，仅留一面进出车辆，环评建议封闭三面墙壁，在车辆进出口上方设置卷帘 厨房油烟 配置油烟净化效率不低于60%的油烟净化装置1套+风量≥2000m³/h的引风机 废水 生活污水 生活污水经隔油池处理后进入沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘和绿化浇洒；厕所污水排入化粪池，定期清掏 生产废水 喷淋水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置 固废 一般固废 集中收集，作为原材料回用生产 危险废物 设危废暂存室，建筑面积约20m²； 危险废物：废机油桶等危废根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 生活垃圾 设置垃圾收集桶，垃圾集中后交由当地环卫部门处理 噪声 采用基础减振、隔音等措施 表2 项目主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 规划总用地 m² 6667 2 规划总建筑面积 m² 1100 其 中 料棚 m² 800 1F钢结构 变电房 m² 40 1F砖混结构 办公楼 m² 300 2F砖混结构 3 绿地面积 m² 200 4 产能 万吨/年 8 4、项目选址及总平面布置 项目位于陕西省丹凤县商镇张家村，占地面积约10亩。地理坐标为：经度110°17'17.4"，纬度33°42'31.6"。项目生产厂区东侧为景丹公路，南侧和西侧为山坡，北侧为商镇张家村。具体地理位置见附图。 本项目选址地理位置优越，东临景丹公路，原料及成品运输便利。环境敏感目标张村位于项目上风向侧；项目下风向即南侧和西侧为山坡，经采取本次评价提出措施后，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小，项目项目选址可行。 本项目总用地面积6667m²，建设年产沥青混凝土8万吨生产线1条，厂区分为办公生活区和生产区，办公生活区布置在厂区的北面，生产区主要为沥青混凝土拌合间及原料仓。沥青混凝土生产线建于场地中部，从东到西依次为料仓、料斗、搅拌主楼等；搅拌主楼南侧为沥青储罐，场地北侧从东到西依次门房、办公生活区以及空置场地，办公区南侧为地磅，场区出入口位于项目东侧临景丹公路侧。 本项目总平面布置根据场地地形及周边环境进行合理布置，将生产区与生活区分开布置，互不影响；由于生产所用骨料由场外运输，料棚及生产线设在场地中部及东侧（靠近公路一侧）；根据场地地势，场地东侧道路为本项目沥青及产品运输的主要通道，因此，将本项目出入口设置在场地东侧边界。 环评建议利用围墙周围、道路两旁及其建筑物附近可绿化用地，栽植树木、花卉等。 综上所述，本项目总平面布置合理可行，详见附图。 5、原辅材料及产品方案 项目原料为碎石、石屑、矿粉、沥青等，所需原辅材料均可在当地采购，通过外来车辆运输至项目区。本项目主要原材料及能源消耗情况见表3，产品方案见表4。 表3 主要原辅料及能源消耗 序号 材料名称 年耗量 单位 储存方式 备注 1 沥青 4000 t/a 沥青储罐 2 碎石 69600 t/a 料棚 3 石屑 2400 t/a 4 矿粉 4000 t/a 粉料仓 5 电 31.9 万kWh/a / 6 水 268.8 t/a / 居民水井 7 轻柴油 400 t/a 轻柴油罐 中石油0# 柴油，日常存储量为5t 表4 项目产品方案 序号 产品名称 单位 产量 备注 1 沥青混合土 t/a 80000 / 主要原辅材料理化性质： （1）石料：项目所用石料主要为破碎石，规格为10~30mm粒径，直接由石料厂购买符合规格的石料拉运至项目厂区石料棚，在厂区不需要破碎、清洗，可直接用于生产。 （2）矿粉：有化学吸附作用及粘聚力，可增强沥青与矿粉之间的化学吸附作用，使沥青本身的粘接力增大，同时增强沥青混合料的粘聚力，提高沥青混合料的高温稳定性和水稳性。 （3）沥青：主要为改性沥青，密度一般在1.15~1.25左右，主要成分是沥青质和树脂。主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。本项目沥青由恒温槽罐车从生产地运至厂区，暂存在厂区密闭式沥青储罐中。沥青的理化性质见表5。 表5 沥青理化性质表 标 识 中文名：沥青 英文名：bitumen 分子式: —— 分子量: —— 危规号：61869 危险类别：第6.1类 毒害品 UN编号：1999 CAS号：8052-42-4 理 化 性 质 性状：黑色液体, 半固体或固体。 熔点/℃：不同产品的熔点不同 相对密度（水=1）：1.15-1.25 沸点/℃：＜470 相对密度（空气=1）：无资料 溶解性: 不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。 临界温度/℃：无资料 饱和蒸汽压/kPa：无资料 临界压力/MPa：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 燃烧爆炸危险性 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。 燃烧性：可燃 闪点/℃：204.4 引燃温度/℃：485 爆炸下限：30g/m³ 爆炸上限：无资料 禁忌物：强氧化剂。 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （4）轻柴油：轻柴油由石油直馏馏分、催化裂化馏分和精制热裂化馏分调制而成。轻柴油应具备良好的发火性和低温流动性，还要有适当的蒸发性、粘度和安定性。与重柴油相比，质量要求较严，十六烷值较高，粘度较小，凝固点和含硫量较低。 根据与业主核实，项目柴油采用中石油0#柴油，执行《车用柴油》（GB 19147-2016）国五标准，其含硫量不可超过10ppm。轻柴油的理化性质见表6。 表6 柴油理化性质表 物质名称: 柴油 UN号: 1202 物化特性 沸点(℃) 282-338 比重（水＝1） 0.87-0.9 蒸气密度（空气＝1） 3.5 熔点（℃） -18 临界温度（℃） 无资料 溶解性 无资料 自燃温度（℃） 257 冰点（℃） 无资料 外观与气味 稍有粘性的棕色液体。 火灾爆炸危险数据 闪点（℃） ≥55℃ 爆炸极限 无资料 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性 不稳定 避免条件 无 稳定 禁忌物 强氧化剂、卤素。 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害数据 侵入途径 吸入 √ 皮肤 √ 口 √ 急性毒性 LD50 无资料 LC50 无资料 防护措施 工程控制 密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼防护 戴化学安全防护眼镜。 手防护 戴橡胶耐油手套。 身体防护 穿一般作业防护服。 其它 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 （5）导热油：又称传热油，为燃料油的一种，具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。烷基联苯型导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基（乙基、异丙基）与联苯环相结合构成，此类产品中，由异丙基的间位体、对位体（同分异构体）与联苯合成的导热油品质最好，其沸点>330℃，热稳定性亦好。导热油的理化性质见表7。 表7 导热油理化性质表 品名 燃料油 熔点 无资料 沸点 360~460℃ 理化性质 外观与性状：有色透明液体，挥发 相对密度（水=1）：0.95~0.98 相对密度（空气=1）：1.59~4 燃烧热（kj/mol）：30000~46000 溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂 包装与储运 危险货物包装标志：易燃液体 包装类别：Ⅲ 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 6、主要设备 项目主要生产设施设备见表8。 表8 主要设施设备 序号 仪器设备名称 单位 数量 序号 仪器设备名称 单位 数量 1 干燥筒 套 1 10 沥青秤 个 1 2 冷料仓 组 6 11 导热油炉 座 1 3 外供粉罐 个 1 12 除尘器 组 1 4 储存仓 套 1 13 引风机 台 1 5 粉料称 台 1 14 脱硫箱 套 1 6 轻油罐 个 1 15 热料仓 组 1 7 振动筛 套 1 16 骨料称 台 1 8 搅拌缸 付 1 17 除尘高压雾炮 台 1 9 沥青罐 个 3 / 7、劳动定员及工作制度 项目根据丹凤县道路公路建设需求量进行间歇式生产，年生产天数约90天，一般多集中在5~9月。劳动定员为8人，8小时工作制，员工均在厂区住宿。 8、公用工程 （1）给水： 项目用水由周边居民水井提供，主要包括员工生活用水，绿化用水，道路浇洒用水。 1）生活用水： 项目运营期劳动定员为8人，均在厂区食宿，参照《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB61/T943-2014）中相关参数，本项目员工生活用水量按80L/（人·d）计，项目年生产天数90天，经计算，项目生活用水量0.64m³/d，57.6m³/a。 2）道路浇洒用水： 根据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中数据，本项目道路洒水标准为2.5L/（m²·d），项目道路面积为500m²，浇洒天数约为90天，则项目道路浇洒用水为1.25m³/d，112.5m³/a（其中回用水量为0.96m³/d，115.2m³/a）。 3）车辆冲洗水： 厂区进出口设置车辆清洗台，对出场运输车辆进行轮胎清洗，根据建设单位提供的资料，车辆清洗用水2.5m³/d，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗，不外排；损耗量约为用水量10%计算，则补充水量为0.25m³/d，22.5m³/a。 4）沥青烟气喷淋用水： 项目废气治理措施采用“喷淋+紫外光解”处理工艺，喷淋主要去除烟气中黏性的颗粒物（0.1～1um的焦油细雾粒），根据建设单位提供资料，喷淋水量约2m³/d，喷淋水在喷淋塔内循环使用，由于蒸发损失，每天补水量约0.2m³/d。 为了保证喷淋水的流动性，每季度需要对喷淋水进行部分更换，每次更换量约0.5m³，折合每日更换量约0.02m³，此部分水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置。 5）绿化用水： 根据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中数据，本项目绿化洒水标准为2L/（m²·d），项目绿化面积为200m²，绿化天数约为90天，则项目绿化用水折合为0.4m³/d，36m³/a。 综上所述，项目用水量为2.25m³/d，202.5m³/a，项目用排水分析一览表见表9，项目水平衡见图1。 表9 项目用排水统计一览表 单位：m³/d 用水环节 水来源 水去向 备注 新鲜水 回用 损耗 回用/处置 生活用水 0.64 / 0.13 0.51 道路浇洒用水 0.74 0.51 1.25 / 车辆冲洗水 0.25 / 0.25 / 沥青烟气喷淋用水 0.22 / 0.2 0.02 绿化用水 0.4 / 0.4 / 合计 2.25 0.51 2.23 0.02 图1 项目水平衡图 m³/d （2）排水：本项目厂区雨水考虑地面排水，主厂房及其它建筑物屋面雨水经落水管排至地面，根据地形经雨水管网沿途收集，最终进入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，结合本项目实际情况，污水产排系数按0.8计，则生活污水产生量为0.51m³/d，45.9m³/a，项目食堂餐饮废水量为0.15m³/d，13.5m³/a。 项目食堂需配套0.3m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。卫生间污水排入化粪池，由周边农户定期清掏。 项目每季度需要对喷淋水进行部分更换，每次更换量约0.5m³，折合每日更换量约0.02m³，此部分水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置。 综上所述，本项目生活污水、生产废水均得到有效处理处置，不外排。 （3）供电 项目区电源可直接从商镇市政电网接入。高压部分采用户外箱式变电站形式，由项目区内低压变配电间负责项目区供电。 （4）供热与制冷 项目生活区选用变频智能多联机和分体空调夏季制冷及冬季供暖，沥青储罐由导热油炉提供，烘干筒配置柴油燃烧器，燃料均为轻柴油。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目原料车间、拌合站主楼、办公区、厂区道路已完成建设，根据现场调查，存在的主要环保问题如下表： 表10 主要存在环保问题及整改措施 类别 存在问题 整改措施 废气 ①烘干、筛分工序粉尘收集后通过湿式除尘器进行除尘； ②导热油炉燃料废气经脱硫塔处理后由4m排气筒排放； ③烘干炉燃烧的含尘废气经湿式除尘器进行除尘后排放； ④成品出料口沥青烟气应配置处理设施； ⑤原料棚未密闭。 ①烘干、筛分工序粉尘收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放； ②导热油炉燃料废气经脱硫塔处理后由8m排气筒排放； ③烘干炉燃烧的含尘废气需经布袋除尘器除尘后通过高15m排气筒高空排放； ④成品出料口处进行局部封闭，沥青储罐呼吸废气及出料口沥青烟气集中收集后经负压抽风引入“喷淋+紫外光解”处理系统，处理后通过高15m排气筒排放； ⑤原料棚封闭三面墙壁，在车辆进出口上方设置卷帘，降低扬尘，项目场地日常生产过程中使用高压除尘雾炮机降尘。 废水 ①餐厅未设置隔油池； ②未设置沉淀池； ③未设置车辆冲洗水池 ①餐厅需设置0.4m³隔油池1个，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池； ②修建一座3m³的沉淀池，污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘； ③在大门入口合适位置修建一座3m³的车辆冲洗水池，对进出场车辆进行冲洗。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 丹凤县位于陕西东南部、秦岭东段南麓的商洛地区，处于33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，商丹盆地东部，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总面积2438平方公里，因县城南临丹江、北依凤冠山而得名。县城所在地龙驹寨距省会西安170公里，距离商洛市政府所在地商州50公里。 项目选址位于陕西省丹凤县商镇张家村，场地位于丹凤县城西北部，地理坐标为：经度110°17'17.4"，纬度33°42'31.6"。项目厂区北侧为商镇张家村，东侧为景丹公路，西侧及南侧为山坡。项目地理位置图见附图。 2、地形地貌、地质 丹凤县地貌呈掌状岭谷，地势西北高、东南低。由北往南排列着蟒岭、流岭、鹘岭，且东西横贯，山间平行展伸着丹江、银花河谷地。境内最高点（玉皇顶）海拔2057.9米，最低点（雷家洞）海拔412米，相对高差1645.9米，全县大致可划为分河谷川垣、低山丘陵、中山三个农业地貌形态（习惯称川道、浅山、深山）。 河谷川垣地貌：海拔在800米以下，地势开阔低平，地面坡度一般1°~7°，土壤肥厚，水利条件较好，是基本农田的主要分布区，面积449.738亩，占全县总土地面积的12.5%，主要集中于“一江三河”（丹江、银花河、武关河、老君河）两岸。 低山丘陵地貌：海拔800~1000米，面积1236780亩，占全县总土地面积的34.3%，集中于河谷川垣地貌向中山地貌的过渡地带，地面坡度10°~22.5°，坡耕地分布广。 中山地貌：海拔1000米以上，面积1920319亩，占全县总土地面积的53.2%，集中于“三岭”（蟒岭、流岭、鹘岭）中山地带。切割深度 500~700 米之间，一般山谷坡度约10°~35°。林木较多。 丹凤县属秦祁地槽东秦岭褶皱系，由加里东褶皱带、华力西褶皱带和印支褶皱带所组成，它们之间以杨斜—商山—商南复活断裂和牛耳川—竹林关复活断裂相隔，呈东西向展布。 于杨斜—商山—商南复活断裂带以北为加里东褶皱带，其内较大复活断层有金陵寺—三条岭（丹凤蟒岭区）及金陵寺—大庙沟（丹凤鸡冠山东、西条带），以硅化大理石、片岩、片麻岩、石英岩为主；于杨斜—商山—商南复活断裂带与牛耳川—竹林关复活断裂带间为华力西褶皱带，以变质石英岩、板岩、片麻岩为主；于牛耳川—竹林关复活断裂带以南为印支褶皱带，由板岩、千杖岩、石英砂岩、白云岩、灰岩组成。 全县地质结构由北向南岩层渐新，县内主要大山蟒岭、流岭、鹘岭皆形成北坡短陡、南坡长缓的不对称性，南坡河流源远流长，北坡河流短而急。 3、水文 地表水：丹江，亦称丹水，为长江二级支流，发源于境内西北部的凤凰山南麓。由西北方向蛇行东去贯穿全境，境内长度87.5公里，流域面积2242平方公里。注入丹江的支流，县境内主要有银花河、武关河、老君河，还有苗沟、对峪沟、水沟河、沙沟河、大峪河、赵沟、南沟河、刘家河、蔡河、涌峪河、资峪河、寨子沟、黄芹沟、干江河、玻璃沟河、桃花河、苏沟河、栗沟河、徐谷、白玉河等小支流。 老君河是长江三级支流之一，位于陕西省境内，主要流经洛南县、丹凤县等县市。河流全长39.8公里，流域面积达262平方公里。发源于陕西省丹凤县蟒岭西南麓洛南县油泉乡土地岭，北南流向，全长39.8公里。在县境流域涉及留仙坪、蔡川、庵底、商镇、西河5个乡(镇)，于古城村注入丹江。流域面积262平方公里，支流有庵底河、齐家河、上庄坪河等。落差662米，平均比降14.8%，多年平均年径流量0.71亿立方米，为长江三级支流。沿河谷窄水急，但地质基础良好，筑有鱼岭水库。蓄水1070万立方米，可灌溉农田2.48万亩。 地下水：据陕西省地质局第二水文地质队对商丹盆地的地下水文地质勘察资料，境内地下水分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂水和结晶岩类裂隙水3种类型。实际勘察显示，河漫滩最为富水，单孔涌水量大部分地区大于1000立方米/日。一级阶地富水性不如河漫滩，且变化不大，单孔涌水量大部分地区为10~100立方米/日，部分地区为100~441m³/d。二、三、四级阶地，虽属河谷部分，但因其位置较高，基岩被切穿出露，存水条件差，只有局部基石低凹处含水，水位埋深多在15米以上，含水层极薄，在开采利用上几乎没有价值。 4、气象条件 丹凤县地连秦楚，物兼南北，山高清明，水流秀长，资源富盈，人文蔚起。处于亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，年日照时间约2056h，年平均气温约13.80℃，年最高气温为40.8℃，年最低气温为-14.1℃，年平均降水量687.40㎜，年平均相对湿度为72%，无霜期217天。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。地势西北较高，东南偏低，河谷相间，呈“掌”状地貌，是一个“九山半水半分田”的土石山区县。 5、土壤 丹凤土壤面积共361万亩，占总土地面积的97.1%，分为7个土类，14个亚类，27个土属，78个土种。各类土壤的分布和性能大体如下： 褐土主要分布于棣花到铁峪铺，涌峪的大岭到河南百顷湾这一地域的低山丘陵和坡塬地带。一般无碳酸盐反应，淋溶作用显明，土层深厚，质地粘重，保水保肥能力强，但通透性差，易板结。 黄棕壤分布较广泛，以银花河、武关河河谷两岸阶地为主，土层深厚，质地粘重，保水保肥能力较强，但熟化程度较差，肥力水平不如褐土。 棕壤主要分布于“三岭”山地。风化淋溶作用强，粘化强度高，表层有黑色腐殖质层，以下为鲜棕色均匀体，无碳酸盐反应，土层较薄，保水保肥能力差，宜林牧业。 潮土主要分布于丹江、银花河、老君河等河流两岸的低平部位和山间谷地的沟台地上，潮土地带，地势低平，地下水位较高，出现泥沙相间的质地层次，耕性良好，熟化程度较高，保水保肥能力强，俗称为“老安地”。是主要农田土壤。 淤土分布与潮土同，主要在“一江三河”沿岸，土壤松疏多孔，质地良好，易于耕种，但有泥沙相间的土体结构，易漏水肥，是在洪积物上发育的。土体中混有大小砾面，保水保肥能力差。 水稻土主要分布于江河沿岸，与潮土、淤土同，由于长期种植水稻土壤受水淹而形成的土壤类型。一般剖面由淹育层、渗育层、母质层组成，多为稻、麦两熟种植。 紫色土主要分布于丹江南北的三级阶地。是在红砂岩风化物上发育而成的土壤类型，土层较厚，质地较粘重，淋溶淀积作用不明显，有碳酸盐反应，耕层薄，透水保肥力差。 6、动植物 丹凤县森林资源十分丰富，全县林业用地面积282.087万亩，森林覆盖率67.5%；树种174种，中药材250余种。 用材树种73种：有水杉、粗榧、油松、马尾松、白皮松、华山松、湿地松、黑松、火炬松、杉木、侧柏、山刺柏、山杨、青杨、毛白杨、箭杆杨、大关杨、波氏杨、加杨、小叶杨、柳类、白桦、鹅耳枥、白榆、榔榆、黑榆、枫杨、华香、槲栎、尖齿栎、辽东栎、青檀、刺叶栎、刺楸、女贞、梓树、枞木、竹类、石灰树、冬青、中槐、小叶女贞、稠李、紫荆、红椿、四照花、花椒等。 经济林树种约48种：有核桃、板栗、茅栗、山茱萸、苹果、桃、杏、梨、油桐、黄连木、樱桃、花椒、柿子、漆树、君迁子、山楂、木瓜、水冬瓜、乌柏、白乳木、枳枝、李子、沙果、石榴、流苏、银杏、杜梨、桂花、木槿、棕榈、白腊树、栓皮栎、文冠果、枣、杜仲、桑、无花果、枇杷、扁桃等。 丹凤县生物资源十分丰富，野鸟以长尾雉、环颈雉、锦鸡为最著。其肉可食，尾、羽可作各种装饰，为国家重要出口品。其次有麻雀、猫头鹰、啄木鸟、燕、雁、八哥、画眉、鸳鸯、布谷、白鹭、戴胜等。 兽类有林麝、豹、毛冠鹿、大灵猫、草鹿、牛鹿、驴鹿、豺、狼、狐、猪獾、水獭、貂、黄鼬、野兔、家鼠、田鼠、飞鼠、松鼠、刺猥、蝙蝠、豪猪、野猪、花面狸、豹、豹猫等40余种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状评价委托陕西正为环境检测有限公司于2017年5月26日~5月27日对拟建项目所在地的苯并（a）芘、TSP进行监测，共布设4个监测点位；SO2、NO2、PM10监测数据引用陕西众邦环保检测技术有限公司于2017年2月9日~2月15日对本项目所在地北侧约300m处的空气环境监测结果。 （1）监测点位：苯并（a）芘、TSP在项目厂址上、下风向及北侧张村共设置4个监测点位，SO2、NO2、PM10在项目所在地北侧约300m设1个点位，详见附图4。 （2）监测项目：苯并（a）芘、TSP、SO2、NO2、PM10 （3）监测时段及频次：环境空气各项目监测要求见表11。 （4）监测结果：环境空气质量监测结果见表12、表13。 表11 环境空气各项目监测要求表 监测项目 监测频次 采样时间 苯并芘 日均值，连续监测2天 每天连续采样24h TSP 日均值，连续监测2天 每次连续采样24h SO2 连续监测7天，每天02、08、14、20时各采样1次 1h内连续采样45min 日均值，连续监测7天 每次连续采样20h NO2 连续监测7天，每天02、08、14、20时各采样1次 1h内连续采样45min 日均值，连续监测7天 每次连续采样20h 表12 特征因子环境空气质量监测统计结果单位：µg/m³ 项目 标准 日期 24小时平均值 上风向 下风向1# 下风向2# 北侧张村 苯并芘 0.0025 2017.5.26 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND 2017.5.27 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND 1.8×10-4ND TSP 300 2017.5.26 82 90 109 110 2017.5.27 84 95 106 113 表13 环境空气质量监测统计结果单位：µg/m³ 监测项目 监测日期 SO2 NO2 PM10 1小时均值 日均值 1小时均值 日均值 日均值 2017.2.9 30.8~41.1 28.3 17.3~26.8 26.5 53.7 2017.2.10 26.5~37.8 31.8 18.2~26.8 24.5 57.3 2017.2.11 30.7~42.2 29.8 21.2~30.6 25.2 55.4 2017.2.12 24.3~36.7 33.0 16.0~25.0 27.6 56.3 2017.2.13 25.4~38.9 32.4 19.6~28.8 26.7 58.3 2017.2.14 29.6~42.2 30.4 17.8~25.0 23.8 54.7 2017.2.15 26.4~41.1 28.8 18.2~28.6 25.7 59.0 标准值（二级） 500 150 200 80 150 超标率（%） 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 由上表可知，本项目评价区域环境空气监测点的各项指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托陕西正为环境检测有限公司于2017年5月26日~5月27日对拟建项目所在地的声环境质量进行监测，共布置了5个监测点。 （1）监测布点：分别位于项目场区东、南、西、北四个边界，以及张家村居民点，设见附图4。 （2）监测项目：连续等效A声级。 （3）监测时间、频率：2017年5月26日~2017年5月27日，连续监测2天，各点在昼间06:00～22:00、夜间22:00～06:00各测一次。 （4）监测结果：声环境质量监测结果见表14。 表14 声环境质量监测结果单位：Leq dB（A） 监测地点 监测时段 昼间 夜间 2017.5.26 2017.5.27 2017.5.26 2017.5.27 1#项目东厂界 58.2 58.7 48.7 49.3 2#项目南厂界 54.8 53.5 44.5 44.6 3#项目西厂界 54.4 55.1 43.1 43.8 4#项目北厂界 55.2 55.4 43.9 44.5 5#项目北侧张村 49.7 49.8 42.5 43.1 标准值 2类 60 50 4a类 70 55 由上表可以看出，项目各厂界的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。该区域的声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目建设地点位于陕西省丹凤县商镇张家村，地理坐标为：经度110°17'17.4"，纬度33°42'31.6"。项目厂区北侧为商镇张家村，东侧为景丹公路，南侧及西侧为山坡。经过现场勘查，项目四邻关系见附图，本项目主要环境保护目标如表15： 表15 主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 方位 距离 （m） 规模 环境标准 环境 空气 张家村 居民点 N 30m 15户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 地表水环境 老君河 E 约150m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准 声环境 张家村 居民点 N 30m 200户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准 图2 项目四邻关系示意图

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水环境质量：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准； 4、环境噪声质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、污水禁止排放。 2、施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB611078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉相关限值；干燥筒废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；非甲烷总烃参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求（2.0mg/m³）；食堂油烟处理应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）要求后排放。 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值。 4、营运期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准限值。 5、一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关要求。 6、其他工作要素的评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中污染物的总量控制因子为NOX、SO2。NOX：1.47t/a、SO2：0.07t/a 建设单位最终应以当地环保主管部门审批的总量控制指标为准执行。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 拟建项目施工计划大致分四个步骤：基础施工、结构施工、设备安装、建筑装饰，直至建成后投入使用。其建设流程及产污环节见图3。 图3 施工期建设流程及产污环节图 二、运营期 沥青混凝土由石油沥青和骨料（碎石）、矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理工序，而后进入沥青混凝土搅拌缸拌合后即成为成品。 图4 生产工艺流程及主要产排污节点图 工艺流程简述： 1、原料处理工段 沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，通过导热油炉将其加热至120-160℃，由沥青泵通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 骨料预处理流程：满足产品需要规格的骨料从料场以装载机送入拌合站进料池，然后通过皮带机自动进料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前也要经过热处理。骨料由皮带输送机送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使骨料受热均匀，温度达到160℃，随后加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出；烘干筒、粒度控制筛都在密闭的设备内工作，其振动筛分产生的粉尘和烘干转筒废气由系统内设置的沉降室+布袋除尘器进行收尘处理，收集的粉尘可作为原料进入搅拌缸，矿粉等通过配料斗、分料提升机、计量器进入搅拌缸。 2、搅拌混合工序 进入拌缸的骨料、矿粉等经与油罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式。厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。 在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统，在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒漏等，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作。 本项目生产过程中物料平衡见表16。 表16 物料平衡表 输入 输出 名称 重量（t/a） 名称 重量（t/a） 沥青 4000 产品 80000 骨料 72069.6 不合格骨料 69.6t/a 矿粉 4000 粉尘 6.44kg/a 沥青烟 0.303kg/a 非甲烷总烃 0.212kg/a 苯并[a]芘 0.003kg/a 合计 80069.6 合计 80069.6

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目工程已完成建设，工程施工期对环境的影响主要是根据现场调查及向建设单位核实后，得出施工期环境影响回顾性分析结论。根据现场勘查及与建设单位沟通，项目的施工材料基本从当地购买，因此，施工期污染产生工序主要包括：施工材料的运输装卸、设备的安装与调试以及施工人员的施工活动。 二、运营期污染工序 1、废气 拟建项目生产过程中产生的废气主要为骨料在烘干滚筒加热和振动筛筛分过程中产生的粉尘；烘干筒加热产生的燃料废气；导热炉燃烧产生的燃料废气；沥青储罐呼吸、搅拌缸搅拌及成品出料过程中产生的沥青烟气；砂石上料、传送粉尘；料棚堆料无组织排放的粉尘。 （1）导热油炉烟气 本项目生产过程中采用1台导热油炉为沥青储罐供热，以轻柴油为燃料，轻柴油燃烧产生的废气主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物等，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 修订）》（下册）（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，轻柴油锅炉二氧化硫、烟尘、氮氧化物产生情况，具体产物系数见表17。 表17 轻柴油锅炉产污系数表 名称 污染物指标 单位 产物系数 轻柴油 二氧化硫 千克/吨-原料 19S 烟尘 千克/吨-原料 0.26 氮氧化物 千克/吨-原料 3.67 备注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目使用油为车用柴油，根据《车用柴油》（GB19147-2016）中数据，国五柴油含硫量不超过0.01%，本次环评轻柴油中含硫量（S％）按0.01％计算，则S=0.01。 项目轻柴油消耗量约120t/a，导热油炉平均每天运行8h，废气由1根高8m的排气筒排放。根据上表，计算导热油炉大气污染物产生及排放情况见表18。 表18 导热油炉大气污染物产排放情况一览表 污染物名称 废气量 烟尘 SO2 NOX 产生浓度mg/m³ 180万Nm³/a 16.67 11.11 122.22 产生量t/a 0.03 0.02 0.44 排放浓度mg/m³ 16.67 11.11 122.22 排放量t/a 0.03 0.02 0.44 （2）骨料加热烘干废气 骨料加热烘干废气包括两部分，一是轻柴油在烘干滚筒内燃烧产生的燃料废气，二是碎石等物料在滚筒内翻滚烘干及筛分过程产生粉尘。 ①、轻柴油燃烧废气 项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，燃烧器以轻柴油为燃料，消耗量约280t/a，产物系数见表17，本项目干燥筒废气引入布袋除尘器（总除尘效率达99.9%以上），除尘后废气通过高15m排气筒高空排放，干燥筒废气各污染物产生及排放情况见表19。 表19 烘干筒大气污染物产生及排放情况一览表 污染物名称 废气量 烟尘 SO2 NOX 产生浓度mg/m³ 720万Nm³/a 10.11 7.39 142.72 产生量t/a 0.07 0.05 1.03 排放浓度mg/m³ 10.11 7.39 142.72 排放量t/a 0.07 0.05 1.03 ②、烘干、筛分粉尘 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前要经过加热处理，骨料在烘干筒内翻滚加热，烘干后再通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在烘干滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。烘干及筛分的骨料主要为（碎石、砂），比重比较大，粉尘产生量较小，根据同类型项目的类比调查，粉尘产生量约为骨料总用量的0.1%。本项目碎石和砂骨料用量为72000t/a，则烘干及筛分粉尘产生量为72t/a。 环评建议项目烘干、筛分工序均设为密闭形式，产生的混合废气引入布袋除尘器（总除尘效率达99.9%以上，总风量为10000m3/h），除尘后废气通过高15m排气筒高空排放，经过处理后，烘干及筛分粉尘的排放量为72kg/a。 （3）搅拌缸卸料口沥青烟气 沥青烟是石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质（常温下），以烃类混合物为主要成份，多为多环烃类物质，其中以苯并[a]芘为代表物质。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是沥青中的强致癌物质，可引起皮肤癌，通常附在沥青烟中直径小于8.0µm的颗粒上。在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间，物料经搅拌成为成品后通过重力作用落至沥青运输车罐内。 根据项目采用的设备，沥青混凝土搅拌采用密闭形式，不会有沥青烟气排放。因此，沥青烟产生环节主要为沥青原料储罐及成品出料口排放出沥青烟气，主要包括沥青烟、非甲烷总烃和苯并[a]芘。 本次评价参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g/t，本次环评取平均值0.125g/t；沥青烟产生量约为56.25g/t。本项目沥青消耗量为4000t/a，则苯并[a]芘和沥青烟的产生量分别为0.5kg/a和225kg/a。根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等.全国恶臭污染测试与控制研讨会.2005），沥青烟与沥青组分近似，非甲烷总烃按沥青烟的70%计。则本项目非甲烷总烃产生量约为157.5kg/a。 本次评价拟对成品出料口处进行局部封闭，沥青烟气集中收集后经负压抽风引入“喷淋+紫外光解”处理系统（处理效率99%，总风量为20000m3/h）处理后经15m排气筒高空排放。但因沥青烟气经排气筒高空排放逸散为瞬时过程，仍将有约5%气体呈现无组织排放排入环境中。则有组织苯并[a]芘气体、沥青烟、非甲烷总烃排放量分别为0.05kg/a、2.25kg/a、1.57kg/a；无组织排放量为0.0025kg/a、0.1125kg/a、0.0785kg/a。 （4）外供粉罐粉尘 矿粉加入外供粉罐的过程会产生粉尘，本项目矿粉年用量约为4000t，根据《逸散型工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数为0.12kg/t，则粉尘产生量约为0.48t/a，外供粉罐粉尘经收集后通过布袋除尘器（总除尘效率达99.9%以上，总风量为10000m³/h），除尘后废气通过高15m排气筒高空排放，经过处理后粉尘排放量为0.48kg/a。 （5）沥青罐呼吸废气 根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味，运输车辆将沥青卸入沥青罐以及生产过程中使用导热油炉对沥青罐中沥青进行加热时，会有少量沥青烟气随着呼吸孔以气态形式逸出进入大气环境。本项目年卸沥青原料2次，卸料完毕后对卸油池进行加盖封闭，沥青烟气产生量较少。 本项目设2个1200m3、4个60m3的沥青储罐，呼吸废气主要产生在4个60m3的储罐内。项目沥青罐呼吸产生的沥青烟气量参考《公路沥青供应站沥青烟排放模拟及控制装置经济论证》（武汉理工大学学报(交通科学与工程版).2005（01））里的实验数据，4000t沥青在120℃的温度下挥发量为1811.34mg/s，经估算，本项目沥青烟产生量约为108.68mg/s，即0.38t/a；参考《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》（环境化学，2001，20（2）），沥青烟中苯并[a]芘占0.013%，则苯并[a]芘产生量约0.00005t/a，根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等.全国恶臭污染测试与控制研讨会. 2005），非甲烷总烃按沥青烟的70%计，则非甲烷总烃产生量约为0.27t/a。 建设单位拟对各沥青储罐呼吸孔呼吸废气与搅拌缸卸料口沥青烟气一并经管道收集引入“喷淋+紫外光解”处理系统（处理效率99%，总风量为20000m3/h）处理后经15m排气筒高空排放。则呼吸废气中但因沥青烟气经排气筒高空排放逸散为瞬时过程，仍将有约5%气体呈现无组织排放排入环境中。则呼吸废气中有组织沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放量分别为3.8kg/a、0.0005kg/a、2.66kg/a；无组织排放量为0.19kg/a、0.000025kg/a、0.133kg/a。 （6）料棚堆料粉尘 碎石、砂料在堆放过程产生无组织排放粉尘，料棚需整改为彩钢板全封闭结构，仅留一面进出车辆，在出入口上方设置卷帘，降低扬尘。根据对同类型企业类比调查，粉尘发生系数约为0.02kg/t，拟建项目碎石及砂用量约72000t/a，估算得无组织粉尘发生量约为1.44t/a。拟建项目对场区采用移动雾炮车洒水抑尘，采取此措施后，可以将扬尘量可减少99%以上，则粉尘无组织排放量为1.44kg/a。 （7）砂石上料、传送粉尘 冷料斗采用装载机上料及传送带输送时会产生粉尘，主要源于粒径＜0.5cm的碎石和机制砂，为无组织排放。参考《逸散型工业粉尘控制技术》，粉尘产生系数为0.07kg/t。本项目粒径＜0.5cm的碎石等年用量约72000t，估算得无组织粉尘发生量约为5.04t/a。评价建议在料斗及传送带周围设置顶棚及围挡，进料时密闭抑尘，同时对场区采用移动雾炮车洒水抑尘，采取此措施后，可有效降低粉尘产生量的99.9%以上，则砂石上料、传送粉尘无组织排放量为5kg/a。 （8）餐厅油烟 餐厅每日就餐人数为8人，耗油量按40g/（人·d），经计算，耗油量为28.8kg/a，油烟挥发量平均占总耗油量2.83%，则油烟产生量约0.81kg/a。 本次评价要求餐厅配置油烟净化效率不低于60%的油烟净化装置1套，油烟的排放量为0.32kg/a。项目餐厅年运行90天，每天供餐5h，项目应配备风量≥2000m³/h的引风机，则油烟排放浓度为0.36mg/m³，油烟通过引风机经专用烟道引至楼顶部排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放要求。 综上所述，本项目废气产生和排放情况见表20。 表20 本项目废气产生和排放情况表 类别 污染源 污染物 产生 排放 控制措施 浓度mg/m3 量t/a 浓度mg/m3 量t/a 有组织 导热油炉烟气 粉尘 16.67 0.03 16.67 0.03 8m高排气筒 NOx 122.22 0.44 122.22 0.44 SO2 11.11 0.02 11.11 0.02 烘干筒燃烧废气 粉尘 10.11 0.07 10.11 0.07 布袋除尘器+15m高排气筒 NOx 142.72 1.03 142.72 1.03 SO2 7.39 0.05 7.39 0.05 烘干+外供粉罐粉尘 72.48kg/a 0.07kg/a 布袋除尘器+15m高排气筒 沥青烟气+呼吸废气 沥青烟 15.63 228.8kg/a 0.1563 2.29kg/a “喷淋+紫外光解”+15m高排气筒 非甲烷总烃 10.94 160.16kg/a 0.1094 1.60kg/a 苯并[a]芘 0.03 0.5kg/a 0.00035 0.005kg/a 厨房废气 油烟 / 0.81kg/a 0.36 0.32kg/a 风量≥2000m³/h的引风机+效率＞60%油烟净化器1套 无组织 粉尘 / 6.44kg/a / 6.44kg/a 彩钢板密封料棚、场地移动雾炮洒水抑尘 沥青烟 / 0.303kg/a / 0.303kg/a 非甲烷总烃 / 0.212kg/a / 0.212kg/a 苯并[a]芘 / 0.003kg/a / 0.003kg/a 2、废水 项目食堂配套0.3m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。卫生间污水排入化粪池，由周边农户定期清掏。项目每季度需要对喷淋水进行部分更换，每次更换量约0.5m³，折合每日更换量约0.02m³，此部分水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置。 综上所述，本项目运营期生活污水、生产废水均得到有效处理处置，不外排。 3、噪声 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、烘干滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。详见表21。 表21 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源 位置 声源声级dB(A) （单个设备） 治理措施 搅拌机 搅拌楼 85 基座减振、密闭搅拌楼、密封隔声 烘干滚筒 搅拌楼 90 基座减振、密封隔声 提升机 搅拌楼 85 基座减振、密封隔声 振动筛 搅拌楼 95 基座减振、密封隔声 砂石卸料噪声 料场 70 密封隔声，下料时轻卸缓放 车辆运行噪声 站内 60（非持续） 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 4、固体废物 本项目营运期间主要固体废物为不合格骨料、滴漏沥青和拌和残渣、除尘器收集的粉尘、机械固废、废导热油及员工生活产生的生活垃圾等。 （1）不合格骨料：本项目骨料经烘干滚筒干燥后进入振动筛，筛选出粒度不合格（过大）的骨料。不合格骨料的产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的不合格骨料约占石料原料用量的0.1%，约为69.6t/a，不合格骨料由石料供应商收回重新加工。 （2）滴漏沥青、拌和残碴：当沥青运输车将沥青输入厂区内沥青储罐，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青及拌和残渣年产生量参照同类企业类比，约为0.05t/a，指定专人在沥青滴漏处和拌和残碴泄漏处用专用的容器接装，集中收集后返回生产线做原材料。 （3）除尘器收尘：本项目除尘器收集的粉尘主要来自冷、热料提升、振动筛分产生的粉尘、外供粉罐粉尘和干燥滚筒干燥加热砂石工序中的干燥烟尘，本项目采用布袋除尘器进行除尘处理，除尘装置收集的粉尘量约为72.4t/a，集中收集后返回生产线做原材料。 （4）机械固废：本项目在运营期间设备维修时会产生少量机械固废，产生量约为0.2t/a。机器检修产生的废机油桶等固废根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置。 （5）废导热油：根据建设单位提供资料，导热油每3年更换1次，一次更换量约3t，根据《国家危险废物名录》（2016年）属于危险废物HW08，应集中收集后委托有资质单位回收处置。 （6）生活垃圾：本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/d人，则生活垃圾产生量为4kg/d（0.36t/a），经分类收集后交由环卫部门统一收集处置。 本项目固体废物产生及治理情况见表22。 表22 本项目固体废物排放量统计表 序号 产污源点 处理前产生量 处置方式 处理后排放量 1 不合格骨料 69.6t/a 石料供应商回收 0t/a 2 滴漏沥青、拌和残碴 0.05t/a 集中收集，返回生产线做原材料 0t/a 3 除尘器收尘 72.4t/a 0t/a 4 机修固废 0.2t/a 集中收集，单独存放；委托有资质单位处置 0t/a 5 废导热油 3t/a 0t/a 6 生活垃圾 0.36t/a 交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置 0.36t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉烟气 | 粉尘 | 16.67mg/m3 | 0.03t/a | 16.67mg/m3 | 0.03t/a |
|  |  | NOx | 122.22mg/m3 | 0.44t/a | 122.22mg/m3 | 0.44t/a |
|  |  | SO2 | 11.11mg/m3 | 0.02t/a | 11.11mg/m3 | 0.02t/a |
|  | 烘干筒燃烧废气 | 粉尘 | 10.11mg/m3 | 0.07t/a | 10.11mg/m3 | 0.07t/a |
|  |  | NOx | 142.72mg/m3 | 1.03t/a | 142.72mg/m3 | 1.03t/a |
|  |  | SO2 | 7.39mg/m3 | 0.05t/a | 7.39mg/m3 | 0.05t/a |
|  | 烘干+外供粉罐粉尘 | 72.48kg/a | 0.07kg/a |
|  | 沥青烟气+沥青罐呼吸废气 | 沥青烟 | 15.63 | 228.8kg/a | 0.1563 | 2.29kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.94 | 160.16kg/a | 0.1094 | 1.60kg/a |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.03 | 0.5kg/a | 0.00035 | 0.005kg/a |
|  | 厨房废气 | 油烟 | / | 0.81kg/a | 0.36 | 0.32kg/a |
|  | 无组织 | 粉尘 | / | 6.44kg/a | / | 6.44kg/a |
|  |  | 沥青烟 | / | 0.303kg/a | / | 0.303kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.212kg/a | / | 0.212kg/a |
|  |  | 苯并[a]芘 | / | 0.003kg/a | / | 0.003kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 回用于厂区降尘，不外排 | 回用于厂区降尘，不外排 |
|  | 生产废水 | 2m³/a | 委托有资质单位回收处置 |
| 固废 | 振动工序 | 不合格骨料 | 69.6t/a | 石料供应商回收 |
|  | 搅拌系统 | 滴漏沥青、拌和残碴 | 0.05t/a | 集中收集，返回生产线做原材料 |
|  | 布袋收尘 | 除尘器收尘 | 72.4t/a |  |
|  | 机械 | 机修固废 | 0.2t/a | 集中收集，单独存放；委托有资质单位处置 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | 3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 0.36t/a | 集中收集、环卫清运 |
| 噪声 | 项目营运期主要噪声为设备噪声，噪声源强约为60~95dB(A)，经噪声治理措施处理后噪声排放源强约为50~70dB(A)。 |
| 主要生态影响 区域内无珍稀动植物，项目地面全部实现硬化，厂区周边进行绿化。 项目运营期产生的废气、污水、噪声、生活垃圾均能够做到达标排放或安全处置，对当地生态环境的影响很小。 |

# 环境影响分析

施工期影响分析： 1、水环境影响分析 根据与建设单位核实，本项目施工期间场地内不设施工营地，施工人员多为当地村民，回家食宿。施工人员生活污水进入化粪池清掏处理。施工过程中产生的少量施工废水，主要污染物为SS，经沉淀处理后用于施工场地降尘洒水，旱厕废水定期清掏，不外排。因此项目施工期废水未对周围水环境产生明显不良影响。 2、大气环境影响分析 施工期的废气主要为施工扬尘和设备安装及其他施工作业时排放的尾气。经向建设单位核实，施工期采取的降低粉尘、燃油废气等污染物的措施有：配备高压除尘雾炮机及时洒水降尘、燃油机械定期维修、保养等。采取上述措施后，施工粉尘的排放量较小，加之场地空气流动性好，不会对区域环境空气质量产生明显不良影响。 同时，项目在施工期未接到周围村庄居民的投诉，因此项目施工期废气未对周围居民产生明显不良影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于载重汽车、挖掘机、振捣器等施工机械以及载重汽车运输噪声。噪声源强一般为：载重汽车80~90dB(A)，挖掘机80~90dB(A)，振捣棒75~85dB(A)，吊车75~85dB(A)。 项目建筑材料、设备采购均需经过东侧公路运达，施工期运输车辆的增加，汽车交通噪声会对沿线的居民产生一定的影响。但随着施工工程的结束，施工交通噪声影响将会消除。根据现场调查，项目北侧约30m处为张村，项目厂界200m范围内的住户约为15户，项目施工主要集中在白天，会对这15户居民产生一定的影响，根据与建设单位核实，项目在施工期未接到周围村庄居民的投诉。 4、固体废物 根据与建设单位核实，项目在建设期间会产生一定量的弃土，该部分土方量全部回填，无弃土外运。施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾，根据与建设单位核实，生活垃圾收集于移动塑料垃圾箱中，与当地生活垃圾一同交于环卫部门处理。 综上所述：项目在采取集中收集，定期清运等措施后，不会对周围环境产生明显不良影响。 运营期影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织排放废气 本项目生产过程中有组织废气主要为骨料烘干筛分工序产生的含尘烟气、沥青储罐及卸料口沥青烟气、外供粉罐粉尘、导热油炉烟气。 导热油炉燃料轻油属于清洁能源，且燃烧完全，根据工程分析，NOx 、SO2产生浓度为10.11mg/m3、53.35mg/m3，通过8m高的排气筒直接排放，排放浓度可《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃油锅炉大气污染物排放标准浓度限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）模式清单中的估算模式（SCREEN3模型）对主要污染源进行分析，确定大气评价等级和范围，并根据评价等级和范围进行相应的预测、评价。其他预测所需要参数详见下表。 表23 有组织排放废气源强参数 排放源 污染物 排放速率（kg/h） 风量（m3/h） 排气筒高度（m） 排气筒内经（m） 有组织废气 粉尘 0.096 10000 15 0.3 NOX 1.43 SO2 0.069 沥青烟 0.003 20000 15 0.3 非甲烷总烃 0.002 苯并[a]芘 4.8×10-7 计算结果如下： 表24 烘干筒燃烧废气估算模式计算结果一览表 下风向距离（m） SO2 NOX 粉尘 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 3.35E-16 0 6.94E-15 0 4.66E-16 0 100 0.000555 0.1 0.0115 4.79 0.000772 0.64 200 0.000876 0.16 0.01816 7.57 0.001219 1.02 300 0.000929 0.17 0.01926 8.03 0.001293 1.08 309 0.000931 0.17 0.01928 8.03 0.001295 1.08 400 0.000892 0.16 0.01849 7.7 0.001241 1.03 600 0.00078 0.14 0.01617 6.74 0.001086 0.91 800 0.000729 0.13 0.01511 6.3 0.001015 0.85 1000 0.000662 0.12 0.01372 5.72 0.000921 0.77 1500 0.000516 0.09 0.01069 4.45 0.000718 0.6 2000 0.000489 0.09 0.01014 4.23 0.000681 0.57 2500 0.000492 0.09 0.0102 4.25 0.000685 0.57 表25 沥青烟气+沥青罐呼吸废气估算模式计算结果一览表 下风向距离（m） 沥青烟 非甲烷总烃 苯并[a]芘 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 4.95E-11 0 3.3E-11 0 7.91E-15 0 100 3.44E-06 0 2.29E-06 0 5.5E-10 0 200 1.83E-05 0 1.22E-05 0 2.93E-09 0 300 1.95E-05 0 1.3E-05 0 3.12E-09 0 342 2.01E-05 0 1.34E-05 0 3.21E-09 0 400 1.96E-05 0 1.3E-05 0 3.13E-09 0 600 1.67E-05 0 1.12E-05 0 2.68E-09 0 800 1.59E-05 0 1.06E-05 0 2.54E-09 0 1000 1.46E-05 0 9.71E-06 0 2.33E-09 0 1500 1.22E-05 0 8.15E-06 0 1.96E-09 0 2000 1.4E-05 0 9.34E-06 0 2.24E-09 0 2500 1.4E-05 0 9.31E-06 0 2.24E-09 0 由上述表格估算结果可看出：项目烘干筒燃烧废气排放的粉尘、NOX以及SO2的最大落地浓度分别为0.001295mg/m³、0.01928mg/ m³、0.000931mg/ m³，占标率分别为1.08%、8.03%、0.17%，最大浓度贡献出现在下风向约309m处；沥青烟气+沥青罐呼吸废气排放的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘最大落地浓度分别2.01E-05mg/m³、1.34E-05mg/m³、3.21E-09mg/m³，占标率均为0%，最大浓度贡献出现在下风向约342m处。 项目各污染物贡献浓度较小，最大浓度贡献值叠加背景值后可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明项目运营期间对外环境空气质量影响较小。 （2）无组织废气影响分析 本项目无组织排放的大气污染物主要为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃和粉尘。本环评将生产区作为一个无组织排放源，主要参数如下： 表26 面源排放参数 污染源 污染物 排放速率（kg/a） 面源高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 生产区 粉尘 6.44 15 20 30 沥青烟 0.303 非甲烷总烃 0.212 苯并[a]芘 0.003 表27 无组织排放废气估算模式计算结果一览表 下风向距离（m） 粉尘 沥青烟 苯并[a]芘 非甲烷总烃 落地浓度mg/m3 占标率 （%） 落地浓度mg/m3 占标率 （%） 落地浓度mg/m3 占标率 （%） 落地浓度mg/m3 占标率 （%） 10 3.09E-08 0 1.45E-09 0 1.44E-11 0 1.02E-09 0 30 1.24E-08 0 5.84E-09 0 5.78E-11 0 4.08E-09 0 100 0.000107 0.02 5.05E-06 0 5E-08 0.02 3.53E-06 0 152 0.000115 0.03 5.4E-06 0 5.35E-08 0.02 3.78E-06 0 200 0.000103 0.02 4.85E-06 0 4.81E-08 0.02 3.4E-06 0 300 0.0001 0.02 4.71E-06 0 4.67E-08 0.02 3.3E-06 0 400 8.74E-05 0.02 4.11E-06 0 4.07E-08 0.01 2.88E-06 0 600 7.34E-05 0.02 3.46E-06 0 3.42E-08 0.01 2.42E-06 0 800 7.01E-05 0.02 3.3E-06 0 3.27E-08 0.01 2.31E-06 0 1000 6.08E-05 0.01 2.86E-06 0 2.83E-08 0.01 2E-06 0 1500 4.14E-05 0.01 1.95E-06 0 1.93E-08 0.01 1.36E-06 0 2000 2.95E-05 0.01 1.39E-06 0 1.38E-08 0 9.73E-07 0 2500 2.25E-05 0.01 1.06E-06 0 1.05E-08 0 7.42E-07 0 从以上估算结果可以看出，无组织排放的粉尘、沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘的最大落地浓度分别0.000115mg/m³、5.4E-06mg/m³、3.78E-06mg/m³、5.35E-08mg/m³，占标率分别为0.03%、0%、0%、0.02%，最大浓度贡献出现在下风向约152m处，由此可以判断，在采取了本次环评提出的措施后，项目无组织排放的废气污染物占环境质量标准浓度的比例较低，最大浓度贡献值叠加背景值后可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求，对周围环境空气质量影响较小。 （4）敏感点环境空气影响分析 从表27估算结果可以看出，无组织排放的粉尘、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃在项目北侧30m处张村居民点的最大落地浓度分别1.24E-08mg/m³、5.84E-09mg/m³、5.78E-11mg/m³、4.08E-09mg/m³，占标率均为0%，由此可以判断，在采取了本次环评提出的措施后，项目无组织排放的废气污染物占环境质量标准浓度的比例较低，最大浓度贡献值叠加背景值后可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求，对张村的环境空气质量影响较小。 （5）大气环境防护距离 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果见下表。 表28 大气环境防护距离计算结果 污染源 污染物 排放速率（kg/a） 大气环境防护距离计算值（m） 大气环境防护距离选用值（m） 生产区 粉尘 6.44 无超标点 0 沥青烟 0.303 无超标点 0 苯并[a]芘 0.003 无超标点 0 非甲烷总烃 0.212 无超标点 0 （6）卫生防护距离 本项目运营过程中存在废气无组织排放，本次以无组织排放的沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃为因子，计算项目需设置的卫生防护距离。 计算方法： Qc/Cm=[（BLC+0.25r2）0.50LD]/A Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/hr； Cm——标准浓度限值，mg/m³； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占面积S（m²）计算，r=（S/∏）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。 项目卫生防护距离计算结果见下表。 表29 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 排放速率kg/a 卫生防护距离计算值m 选用值m 生产区 沥青烟 0.303 无超标点 50 苯并[a]芘 0.003 无超标点 50 非甲烷总烃 0.212 无超标点 50 由上表可知，经计算各污染物均无超标点，项目卫生防护距离叠加后定为200m。根据勘查，项目产生沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃的设备均集中位于厂区中心部位，距北侧厂界约50m，距北侧张村居民点约80m，卫生防护距离内约有15户居民居住。 由表23计算结果可知，在采取了本次环评提出的措施后，项目无组织排放的各废气污染物占环境质量标准浓度的比例较低，最大浓度贡献值叠加背景值后可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求，对周围居民居住环境的环境空气质量影响较小。且本项目是为服务丹凤县道路公路建设而建，根据公路道路建设需求间歇式运行，待丹凤县道路公路建设达到相关要求，本项目即结束服务期，项目关闭，并对场地环境进行生态恢复。此外，在项目卫生防护距离内，不应建设住宅等功能建筑。 综上所述，项目运营期对周围环境空气产生的影响是微小且短暂的，待项目关闭并进行生态恢复后，项目区环境空气会逐步恢复，对周边居民不会产生明显不良影响。 （7）废气处理措施可行性分析 类比西安市环境保护局雁塔分局2017年审批的《西安秦通沥青新技术发展有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目》中技术参数，分析本项目废气处理措施可行性。 ①、烟粉尘处理措施可行性分析 布袋除尘器：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 本项目烘干筒、筛分机、及外供粉罐粉尘经管道收集后采用布袋除尘器处理方式，处理后经排气筒高空排放，排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中新改扩建的二级标准要求，措施可行。 ②、沥青烟气处理措施可行性分析 目前对沥青烟气的治理方法主要有燃烧法、吸附法、吸收净化法、紫外光解法。 燃烧法：沥青烟气中有两种可燃物质，在一定温度下，与空气接触可完全燃烧，在此低浓度沥青下单独处理能耗太高，若引入烘干筒燃烧，容易造成烘干筒内骨料受热不均，影响产品质量。 吸附法：采用多孔具有较大比表面积的活性物质作为吸附剂，对沥青烟气进行物理吸附，工艺简单，但需要对活性物质定期更换，运行费用较高。 吸收净化法：俗称洗涤法，是一种常用的工业废气治理方法，利用废气中各混合组分在选定的吸收剂中溶解度不同，或者某种组分与吸收剂中活性组分发生反应，达到净化废气的一种方法。吸收净化法应用于沥青烟气治理，就是将沥青烟气中气态污染物（0.1～1μm的焦油细雾粒）转移到液相（吸收剂），从而达到净化烟气的目的。 紫外光解法：紫外光分解废气是通过光束分解空气中的氧分子从而产生游离态的氧，再与氧气结合产生臭氧，大部分都是臭氧通过强氧化作用而氧化废气。 沥青烟气处理方式主要是组合式装置，根据沥青烟气的性质和建设单位的实际考察，拟采用“喷淋+紫外光解”组合式工艺，沥青烟气经清水喷淋去除烟气中黏性的颗粒物，剩余气体成分进入紫外光解设备进行分解，分解后的产物与臭氧进行反应后由风机送至排气筒高空排放。研究表明，紫外光解技术处理沥青烟等低浓度有机废气方面具有良好的性能。 本项目卸料口沥青烟气、沥青储罐呼吸废气经管道收集后进入“喷淋+紫外光解”处理系统，处理后经排气筒高空排放，沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，措施可行。 （8）油烟废气 餐厅产生油烟的废气成分十分复杂，这种油烟既有油脂、蛋白质及原料作料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化和物，因此污染物既有TSP，又有气态有机污染物，并且还有辛辣等异味。 根据工程分析，本项目油烟产生量约2.3kg/a。本次环评要求餐厅应配置油烟净化效率不低于60%的油烟净化装置1套，油烟的排放量为0.92kg/a。项目餐厅年运行90天，以每天供餐5h计，项目配备风量≥2000m³/h的引风机，则油烟排放浓度为0.77mg/m³。油烟通过引风机经专用烟道引至楼顶部排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放要求。 在采取上述措施后，项目餐厅油烟废气对周围环环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目食堂配套0.3m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。卫生间污水排入化粪池，由周边农户定期清掏。项目每季度需要对喷淋水进行部分更换，每次更换量约0.5m³，折合日更换量约0.02m³，此部分水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置。 综上所述，本项目运营期生活污水、生产废水均得到有效处理处置，不外排，对周边地表水影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价 地下水导则》（HJ610-2016）中表1及附录A中相关内容，本项目为IV类评价，根据导则技术要求，本项目无需进行地下水评价，本次评价对项目给出防护要求。环评要求项目区内： ①、厂区地面、所建沉淀池、冲洗水池、化粪池等采取硬化措施，充分做好防渗处理，杜绝污水渗漏，确保水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，禁止污水渗漏对地下水造成污染； ②、沥青、柴油、导热油等各种原辅材料在场内的存储、转运场所须按照规定存储，对储存场所严格做好围护，并设置顶棚，做好地面的防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s； ③、柴油、导热油在更换过程中，油桶暂存点也需等做好地面的防渗处理，暂存点四周做好围护； ④、生活垃圾集中拉走之前，置于垃圾收集桶内，垃圾收集桶在做好防雨、防渗及密封工作。 在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境的影响较小。 4、声环境影响分析 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、烘干滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。 表30 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源 位置 声源声级dB(A) （单个设备） 治理措施 搅拌机 搅拌楼 85 基座减振、密闭搅拌楼、密封隔声 烘干滚筒 搅拌楼 90 基座减振、密封隔声 提升机 搅拌楼 85 基座减振、密封隔声 振动筛 搅拌楼 95 基座减振、密封隔声 砂石卸料噪声 料场 70 密封隔声，下料时轻卸缓放 车辆运行噪声 站内 60（非持续） 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将设备看做一个噪声点源，在声源传播过程中，噪声受到墙体隔音、距离衰减和空气吸收后，到达厂界受声点。 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： ① 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 由表29可知，各噪声点的源强，经叠加后，噪声值约为100.38dB（A）。 ② 声源距离衰减预测公式： 式中：L2—预测受声点声级增值 ,dB(A)； L1—主要噪声源的室外等效源强值 ,dB(A)； r—受声点距声源的距离，m。 建设单位拟对生产区进行全封闭，根据经验，采用基础减振、墙体隔音一般可达到15-20dB(A)的隔声量。根据噪声衰减公式对噪声源对厂界噪声贡献值及叠加本底值进行计算得出本项目噪声值，结果见表31。 表31 项目噪声预测表 单位dB(A) 综合源强 隔声减振 预测源强 预测参数 东侧 南侧 西侧 北侧 96.82 20 76.82 距离（m） 45 68 51 62 贡献值dB(A) 43.75 40.17 42.66 40.97 背景值dB(A) 昼间 58.2 54.8 55.1 55.4 厂界外噪声值dB(A) 昼间 58.35 44.95 55.34 55.55 敏感点预测值dB(A) 昼间（背景值49.8） 50.13 从上表可以看出，在采取以上措施后，本项目厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求；叠加背景值后项目厂界以及北侧敏感点的声环境质量仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准要求。 为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施。对搅拌机、振动筛等产生高噪声及振动的设备采取必要的减振措施； ②对厂界四周种植树木等绿化，形成绿化隔离带，将对东面的敏感点达到一定的降噪隔音效果。 ③尽可能提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间 ④加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 A、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 B、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 C、对于流动声源（汽车），单独控制声源技术难度较大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数，特别是行驶车辆经过居住点等敏感区域时，更应注意减少交通噪声影响。 5、固体废物影响分析 本项目营运期间主要固体废物分为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 本项目一般固废主要为不合格骨料、滴漏沥青和拌和残渣、除尘器收尘、及员工生活产生的生活垃圾等，生活垃圾产生量约0.36t/a。不合格骨料可由供应商回收，滴漏沥青、拌和残渣、除尘器收尘集中收集后可返回生产线做原材料使用，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为设备维修时产生的机械固废、废导热油，产生量约3.2t/a。本次评价要求，危险废物：机器检修产生废机油桶等危废根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置。 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《陕西省环境保护厅关于进一步加强危险废物简单管理工作的通知》要求，设置符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器，危废暂存室应做好防渗、防火等措施。危险废物严禁与其它固废混合存放，并对危险废物贮存装置进行明显标识；建设单位应与有危废处置资质的单位签订协议，同时应建立危险废物转移联单制度，保证危废可得到安全、合理的处置。 项目固废产生量及处置措施如下： 表32 固废产生量及处置措施 序号 产污源点 处理前产生量 处置方式 处理后排放量 1 不合格的骨料 69.6t/a 供应商回收 0t/a 2 滴漏沥青、拌和残碴 0.05t/a 集中收集，返回生产线做原材料 0t/a 3 除尘器收尘 72.4t/a 0t/a 4 机修固废 0.2t/a 集中收集，单独存放；委托有资质单位处置 0t/a 5 废导热油 3t/a 0t/a 6 生活垃圾 0.36t/a 交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置 0.36t/a 综上，建设单位运营期间各类固废均可得到妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目依托于丹凤公路建设需求而建设，项目服务期满关闭后，本次环评要求建设单位需对项目用地进行恢复，厂址内水泥硬化地面铲除，铲除后固体废弃物运至建筑垃圾填埋场处置。然后对场地进行平整、覆土，恢复为原有土地用途为植被恢复提供条件，根据项目区周边植被的生长特点，覆土平整后，播撒同种植物草籽，并对该区域定期进行少量浇水，保证其正常存活。恢复完成后，该区域恢复为原有土地用途，不会对该区域的生态环境造成较大的影响。 7、环境风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004 ）附录A.1评价等级判定依据，表1物质危险性标准，拟建项目不属于重大危险源，同时所使用的原辅材料不属于剧毒物质、易燃物质和爆炸性物质。 （1）影响分析 本项目存在的环境风险问题，主要表现在除尘系统、沥青烟气处理系统出现故障情况下，发生的废气事故性排放。 ①除尘系统事故排放 在除尘系统发生故障时，除尘效率为0%，粉尘排放速率84.9kg/h，排放浓度为16986.0mg/m3，大大超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准120mg/m3要求，对周围环境影响较大。 ②沥青烟气处理系统事故排放 在沥青烟气处理系统发生故障时，除尘效率为0%，沥青烟排放速率0.72kg/h，排放浓度为36.0mg/m3；苯并[a]芘排放速率5.6×10-4kg/h，排放浓度为0.028mg/m3超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，对周围环境影响较大。 （2）防治措施 为减少废气事故性排放对周围环境的影响，除尘系统、沥青烟气处理系统应与生产工艺紧密结合，评价建议建设单位应考虑将生产主体设备与废气处理系统进行连锁，一旦除尘系统或沥青烟气处理系统出现故障，应停止相应环节生产，并及时检修，待事故解除后重新开始生产。同时，企业应加强对废气处理系统的日常维修和管理，以保证其有较高的处理效率。 （3）突发事故对策和应急预案 当发生事故性排放等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表。 表33 应急预案内容 序号 项 目 内 容 及 要 求 1 应急计划区 危险目标：运输路线、装置区、贮罐区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离/疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，环评认为项目环境风险可控，在可接受的范围内。同时评价建议，企业应制定详细的应急预案。 六、环境管理及监测计划 （1）环境管理机构及职责 运营期机构的设置 环境管理是长期、负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。营运期环境管理结构人员设置为：组长1人、固体废物监督员1人、环境空气监督员1人、噪声监督员1人，合计4人。 运营期环境管理职责和权限 环境管理小组应贯彻执行各行环保政策、法规，并负环境管理体系的建立、修订和实施；组长负责环境管理的日常运行，每月定期向环境管理代表汇报管理检查结果，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；环境监督员负责各自环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施、每周向组长汇报检查结果，并建立环保档案；接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 （2）运营期环境管理计划 由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。各阶段环境管理工作计划见表34。 表34 环境管理计划 阶段 环境管理主要任务内容 运营期 1、正式运行前委托有资质环保单位编制环境保护验收监测报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查； 2、贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； 3、严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 4、申报排污许可证，监理环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 5、完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 6、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 7、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 8、推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； 9、参与编制企业风险事故应急预案； 10、负责编制企业年度环境保护管理计划。 管理工作重点 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； 3、严格控制生产全过程废气、污水和噪声排放，保护环境。 （3）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表35。 表35 污染物排放清单 分 类 污染物 污染物排放情况 治理措施 排放浓度 排放量t/a 废 气 导热油炉烟气 粉尘 16.67mg/m3 0.03t/a 8m高排气筒 NOx 122.22mg/m3 0.44t/a SO2 11.11mg/m3 0.02t/a 烘干筒燃烧废气 粉尘 10.11mg/m3 0.07t/a 布袋除尘器+15m高排气筒 NOx 142.72mg/m3 1.03t/a SO2 7.39mg/m3 0.05t/a 烘干+外供粉罐粉尘 72.48kg/a 布袋除尘器+15m高排气筒 沥青烟气+沥青罐呼吸废气 沥青烟 0.1563 mg/m3 2.29kg/a “喷淋+紫外光解” +15m高排气筒 非甲烷总烃 0.1094 mg/m3 1.60kg/a 苯并[a]芘 0.00035 mg/m3 0.005kg/a 油烟 0.36 mg/m3 0.32kg/a 效率＞60%油烟净化装置1套 无组织 粉尘 / 6.44kg/a 彩钢板密封料棚、场地移动雾炮洒水抑尘 沥青烟 / 0.303kg/a 非甲烷总烃 0.212kg/a 苯并[a]芘 / 0.003kg/a 废 水 生活污水 回用于厂区降尘，不外排 回用于厂区降尘，不外排 生产废水 2m³/a 委托有资质单位回收处置 固 废 振动工序 不合格骨料 69.9t/a 石料供应商回收 搅拌系统 滴漏沥青、拌和残碴 0.05t/a 集中收集，返回生产线做原材料 布袋收尘 除尘器收尘 72.4t/a 机械 机修固废 0.2t/a 机器检修产生的废机油桶等危废根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 3t/a 生活垃圾 0.36t/a 集中收集环卫清运 （4）环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 评价要求对营运期间的污染源及环境质量监测必须由有资质单位进行，同时应建立健全环境监测技术档案，以便能够及时掌握本企业污染动态变化。项目运营期监测计划见表36。 表36 环境监测计划表 监测项目 监测因子 监测点位 监测频率 废气监测 TSP、SO2、NOX 燃烧废气排气筒出口处 每半年一次 沥青烟、苯并[a]芘 沥青烟气处理系统排气筒出口处 沥青烟、苯并[a]芘 厂界 噪声监测 dB(A) 东、南、西、北厂界外1m 敏感点监测 环境 空气 TSP、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘 项目北侧张村 声环境 dB(A) 项目北侧张村 （5）排污口规划化管理 排污口是企业排放污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。 ①、排污口规范管理的基本原则 a、向环境排放污染物的排污口必须规范化；b、根据新建工程的特点，考虑将废气排放口作为规范化管理的重点；c、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查；d、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测平台。 ②、固定污染源监测点位设置技术要求 根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求，本项目设固定污染源废气监测点位。 A、废气监测点位设置技术要求 （1）监测孔要求 a监测孔设置在规则的圆形烟道上，不应设置在烟道顶层。b监测孔应开在烟道的负压段，并避开涡流区；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。c监测孔优先设在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3 倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。d开设监测孔的内径在90mm～120mm 之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。e烟气排放自动监测系统的监测断面下游0.5m 左右处应预留手工监测孔，其位置不与自动监测系统测定位置重合。f本项目烟道直径小于3m，应设置相互垂直的两个监测孔。 B、平台要求 a距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。b护栏的高度应不低于1.2m，护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm 的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。c监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m 处，应永久、安全、便于采样及测试。d监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。e监测平台可操作面积应不小于2m²，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。f监测平台地面应采用厚度不小于4mm 的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m²。 C、其他要求 1）监测平台应设置一个低压配电箱，内设漏电保护器、不少于2个16A插座及2 个10A插座，保证监测设备所需电力。 2）监测平台附近有造成人体机械伤害、灼烫、腐蚀、触电等危险源的，应在平台相应位置设置防护装置。监测平台上方有坠落物体隐患时，应在监测平台上方3m 高处设置防护装置。 3）排放对人体有严重危害物质的监测点位应储备相应安全防护装备。 D、监测梯架要求 1）监测平台与地面之间应保障安全通行，设置固定式钢梯或电梯到达监测平台。 2）监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m 时，不应设置钢直梯到达监测平台，应安装分段钢斜体、转梯或电梯到达监测平台。梯子宽度不小于0.9m，梯子倾角不超过45°。每段钢斜梯或转梯的最大垂直高度不超过2m，否则应设置缓冲平台。 3）监测平台位于坠落高度基准面10m以上时，应安装用于运送设备的升降机。监测平台位于坠落高度基准面20m 以上时，应设计并安装电梯到达监测平台。 ③、监测点位标志牌设置要求 A、固定污染源废气和污水排放图形标志 根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015），固定污染源监测点位标志牌设置要求如下： （1）固定污染源监测点位标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。 提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。 （2）监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。 （3）一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。 （4）标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 （5）根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。 （6）标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码。 （7）监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。 （8）固定污染源监测点位标志牌要求 标志牌板材应为 1.5mm~2mm 厚度的冷轧钢板，立柱应采用38×4 无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为600 mm 长×500mm 宽，二维码尺寸为边长100mm 的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字。 B、噪声排放源图形标志 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志⎯排放口(源)》（GB15562.1-1995）执行。 C、排污口设标志牌 污染物排放口的环保图形标志牌安装位置应不影响监测工作的开展，应便于监测人员读取信息，标志牌上缘距离监测平台基准面2m。 排污口环境保护图形标志见图5所示。 图5 排污口环境保护图形标志 ④、排污口建档管理要求 （1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测爬梯、监测孔、自动监测系统是否能正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 （2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 （3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； （5）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 （6）企业环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定对企业环境信息公开。 本次评价要求在项目周边张贴公示，公开企业信息如下： ①、基础信息：单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③、防治污染设施的建设运行情况；④、建设项目环境保护行政许可情况；⑤、突发环境时间应急预案；⑥、当地要求的其他应当公开的环境信息。 七、环保投入 本项目总投资3231万元，其中环保投资158万元，环保投资占总投资的4.89%，项目环保措施经济可行。具体内容见表37。 表37 主要环保投入估算一览表 项目 环保设备 投资（万元） 备注 废气治理 烘干、外供料罐废气 布袋除尘器+ 15m高排气筒（2套） 50 导热油锅炉烟气 1根高度8m的排气筒 5 沥青烟气 集气罩+“喷淋+紫外光解”处理系统+ 15m高排气筒 50 厨房油烟 效率＞60%的油烟净化装置一套 1 无组织排放粉尘 料棚、车间密封 20 废水治理 生产废水 沉淀池 5 固废治理 生活垃圾 生活垃圾收集装置 1 生产固废 一般固废收集装置 1 危险固废 危废暂存室 10 噪声治理 设备运行噪声 绿化降噪、隔声、减振 15 环保投入合计 158 9、环保投资及设施清单 严格按照环境影响报告表的要求认真落实，明确职责，专人管理，切实做好环境管理和监测工作，保证环保设施正常运行。建设项目环保设施管理要求见表38。 表38 环保设施管理要求一览表 类别 治理内容 环保措施 验收标准 废气治理 烘干废气及料仓粉尘（粉尘、二氧化硫、氮氧化物） 布袋除尘器+15m高排气 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 导热油锅炉烟气 1根8m烟囱 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉大气污染物排放标准浓度限值要求 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 储罐和出料口设置集气罩负压收集烟气后引入“喷淋+紫外光解”处理系统处理后经15m排气 筒高空排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 无组织粉尘 料棚 无组织沥青烟气 车间密封 餐厅油烟 效率＞60%的油烟净化装置一套 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放要求 污水处理设施 生活废水 沉淀池 回用于厂区降尘，不外排 生产废水 有资质单位处置 有资质单位处置 噪声治理设施 设备噪声 绿化降噪、隔声、减振、生产区封闭 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 生活垃圾 生活垃圾收集装置 分类收集后交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置 不合格的骨料 石料供应商回收 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单中相关规定 滴漏沥青、拌和残碴 作为原料利用 除尘器收尘 机修固废 机器检修产生的废物及废机油桶等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关规定 废导热油

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 烘干废气及料仓粉尘 | 粉（烟）尘 | 废气分别通过布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒外排 | 达标排放 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 导热油锅炉烟气 | 烟尘 | 经烟囱8m高度外排 | 达标排放 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 沥青烟、苯并[a]芘 | 沥青烟 | 采用“喷淋+紫外光解”处理系统，经15m排气筒外排 | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 无组织 | 粉尘、沥青烟、苯并[a]芘 | 彩钢板密封、洒水抑尘；自然逸散 | 对环境无明显影响 |
|  | 餐厅废气 | 油烟 | 效率＞60%的油烟净化装置一套 | 对环境无明显影响 |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS | 由沉淀池沉淀处理后回用于厂区降尘，不外排。 | 综合利用 |
| 固体 废物 | 振动工序 | 不合格骨料 | 石料供应商回收 | 综合利用 |
|  | 搅拌系统 | 滴漏沥青、拌和残碴 | 集中收集后返回生产线做原材料 |  |
|  | 布袋收尘 | 除尘器收尘 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集、环卫清运 | 不造成二次污染 |
|  | 机械 | 机修固废 | 机器检修产生的废物及废机油桶等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置 | 不造成二次污染 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 |  |  |
| 噪声 | 本项目运营期间主要噪声源为设备运转噪声，声源强度在60-95dB(A)之间选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减振及利用厂房隔声等措施减少噪声对周边声环境的影响。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目拟建区域无珍稀动植物，在厂界四周设置必要的绿化带，对周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，可减少项目粉尘及噪声对周围环境的影响。项目营运期的生产对生态环境不会产生明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 项目位于陕西省丹凤县商镇张家村，纬度33°42'31.6"。项目占地面积约10亩，总建筑面积1100平方米，建设年产沥青混凝土8万吨生产线1条，及办公楼、原材料库、变电站等配套附属设施，项目建成后，预计年产沥青混凝土8万吨。 生产厂区东侧为景丹公路，南侧和西侧为山坡，北侧为商镇张家村。项目地理坐标为：经度110°17'17.4"，具体地理位置见附图1。 2、产业政策及规划符合性 本项目为沥青混凝土生产项目，年产沥青混凝土8万吨，不属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类及淘汰类的项目，归属为允许类项目。项目目前已取得丹凤县发展改革局《关于沥青拌合站建设项目备案的通知》（丹发改发[2017]80号）。 因此，本项目符合国家的产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量 目所在地区域环境空气质量监测中，常规污染因子中SO2和NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度值、TSP 24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；特征污染因子中苯并[a]芘24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由监测结果可以看出，项目区环境空气质量良好。 （2）声环境 本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 4、环境影响结论 （1）大气环境 ①、烘干筛分废气：本项目骨料加热烘干废气、外供粉罐粉尘分别经过经布袋除尘器进行除尘处理后，再经15m高排气筒外排大气，粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度要求； ②、导热油炉废气：导热油锅炉采用轻油为燃料，经8m高排气筒高空排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉烟气排放标准； ③、沥青烟气：建设单位拟对成品出料口处进行局部封闭，并将出料口产生的沥青烟气与沥青储罐呼吸废气经负压抽风（风量为20000m3/h）引至“喷淋+紫外光解”处理系统后经15m高排气筒外排，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 ④、无组织废气：针对骨料堆场产生的无组织排放粉尘、砂石上料、传送粉尘及生产区未收集到的少量无组织排放的有机废气，经预测计算厂界无超标点。 ⑤、餐厅油烟废气：配置油烟净化效率不低于60%的油烟净化装置1套，油烟经专用烟道引至楼顶部排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 综上所述，项目废气能实现达标排放，对周围空气环境影响较小。 （2）地表水环境 项目食堂配套0.3m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。卫生间污水排入化粪池，由周边农户定期清掏。项目每季度需要对喷淋水进行部分更换，每次更换量约0.5m³，折合日更换量约0.02m³，此部分水含有焦油，评价建议作为危险废物委托有资质单位回收处置。 （3）地下水环境 根据《环境影响评价 地下水导则》（HJ610-2016）中表1及附录A中相关内容，本项目为IV类评价，根据导则技术要求，本项目无需进行地下水评价，本次评价对项目给出如下要求： ①、厂区地面、所建沉淀池、冲洗水池、化粪池等采取硬化措施，充分做好防渗处理，杜绝污水渗漏，确保水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，禁止污水渗漏对地下水造成污染；②、沥青、柴油、导热油等各种原辅材料在场内的存储、转运场所须按照规定存储，对储存场所严格做好围护，并设置顶棚，做好地面的防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；③、柴油、导热油在更换过程中，油桶暂存点也需等做好地面的防渗处理，暂存点四周做好围护；④、生活垃圾集中拉走之前，置于垃圾收集桶内，垃圾收集桶在做好防雨、防渗及密封工作。 在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境的影响较小。 （4）声环境 本项目运营期间主要噪声源为沥青混凝土搅拌楼搅拌机、干燥滚筒、振动筛、提升机等设备运行噪声，砂石卸料噪声和运输车辆噪声，声源强度在60-95dB(A)之间。建设单位拟对生产区进行基础减振、墙体隔音等措施，根据预测结果，经距离衰减后，本项目厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求；叠加背景值后区域声环境质量仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上所述，项目运营期周围声环境影响较小。 （5）固体废物 本项目营运期间主要固体废物分为一般固废和危险废物。 ①、一般固废 本项目一般固废主要为不合格骨料、滴漏沥青和拌和残渣、除尘器收尘、及员工生活产生的生活垃圾等，生活垃圾产生量约0.36t/a。不合格骨料可由供应商回收，滴漏沥青、拌和残渣、除尘器收尘集中收集后可返回生产线做原材料使用，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。 ②、危险废物 本项目危险废物主要为设备维修时产生的机械固废、废导热油，产生量约3.2t/a。本次评价要求，厂区应设危废暂存室，机器检修产生的废机油桶等废物根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，交由有资质单位处置。 综上，本项目固体废弃物采取有效处理措施后，不会对周围环境产生影响。 5、总量控制 结合本项目排污特点，项目运营期污水不外排，因此无需申请总量控制指标。 项目大气污染物年排放量为SO20.07t，NOx1.47t，该部分由企业调剂解决。建设单位最终应以当地环保主管部门确认的总量控制指标为准执行。 6、总结论 综上所述，丹凤县大华工贸有限公司《年产沥青混凝土8万吨沥青拌合站项目》符合国家及地方产业政策。只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项环保治理措施，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，项目从环境保护角度分析是可行的。 二、建议 （1）加强物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，确保污染物达标排放。 （3）应建立有关环境管理规章制度，实施有效的目标责任管理，把工作状况、污染物排放、污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度。 （4）项目应严格执行建设项目环保验收，项目整改完成后须经有关环保部门验收后方可投入正式运营。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

0.64

生活用水

0.4

绿化用水

新鲜水

2.73

隔油池

0.4

0.13

0.15

蒸发、下渗

道路浇洒

沉淀池

0.51

0.74

1.25

0.36

0.25

车辆冲洗水

0.25

0.2

沥青烟气喷淋用水

0.22

委托有危废处置资质单位处置

2.25

0.02

1.8

项目所在地

张村

山坡

山坡

景  丹  公  路

其他工厂

老  君  河

老君河

30m

N

燃料废气

矿粉填料

粉料仓

轻柴油

导热油炉

沥青罐

骨料

皮带输送

筛分

搅拌缸

冷料仓

（计量配料）

烘干加热

粉尘、噪声

沥青烟气

卸料口

装载机

骨料提升机

沥青砼（汽车外运）

粉尘、噪声

粉尘、噪声

沥青烟气

加热保温

沥青

罐车运输

粉尘

骨料库

粉尘

粉尘、噪声、沥青烟气