下    枕    式

张   力   传   感   器

产  品  说  明  书

烟  台  五  丰  电  子  科  技  有  限  公  司

WXPB下枕式张力传感器使用说明书

张力传感器采用应变片传感器原理，内置双悬臂梁，同时贴于悬臂梁上的四片应变片组成惠斯通全桥，当外部在悬臂梁上产生力矩时，此应变全桥失去平衡而输出差额电压，即传感器输出电压。同时，为了保证传感器在一定温度波动范围内正确稳定地输出信号，其内置了一套温度补偿网络，从而使传感器输出的电压信号只与压力成线形正比。

组成惠斯通全桥的具体接线如下图（参考，具体接线看后面说明）

WXPB下枕式张力传感器使用说明书

下枕式张力传感器采用了整体式传感结构，全密封防腐蚀设计，使得其响应频率大大提高，输出信号具有线性好和响应快的特点，该传感器坚固耐用、防腐防尘、

稳定性高。普遍被应用于印刷、复合、涂布、剪切、造纸、橡胶、纺织、电线电缆及胶片等卷取控制设备和生产线上。

规格

| 型号 | 额定张力（N） |
| --- | --- |
| WXPB-M1 | 300，500，1000，2500，4500 |
| WXPB-M2 | 5000，11000，12500，90000 |

技术参数

| 输入电压 | 12VDC | 环境湿度 | 95R.H. |
| --- | --- | --- | --- |
| 张力信号输出 | 0-20mV | 温度系数 | 0.02%/10℃ |
| 应变片电阻值 | 350Ω/全桥 | 传感器接头规格 | WS16 |
| 综合误差 | <±0.05% | 传感器本体材料 | 特种合金 |
| 线性误差 | <±0.5% | 过载系数 | 500% |
| 重复性误差 | <±0.02% | 防护等级 | 防尘、腐蚀（IP54） |
| 环境温度 | －30～+85℃ | 放大信号 | ，0-5V，0-10V，4-20MA |

产品选型表

SUB-1—XXXX—

型号     结构   量程    备注

| WXPB张力传感器 | 最大工作压力（N） |
| --- | --- |
| WXPB-1 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| WXPB-2 | 5000 | 11000 | 12500 | 90000 |

传感器应用图例

传感器的受力分析

Ft=Fcos β/2+w/2cosa

安装尺寸图

类型 A B C D ME F G H J K WXUB-1 35.5 49.5 47.5 165.1 12 147.3 40.6 M8 38 178 WXUB-2 42.7 63 254 279 50 25.4 76.2 M12 76.2 101.5 单位:mm 部分参数可根据用户要求定制

7、接线及应用

此传感器配有6米一端焊接一五芯插头的电缆；一头插入传感器插座，另一头连接放大器/控制器即可使用，安装方便，无需用户额外操作。

外部接线如下：

红色线    电源正极

绿色线    电源负极

黄色线    信号正极

白色线    信号负极

安装调试：

- 传感器水平固定于张力辊两端支架的平面上（不要拧紧固定螺丝）

- 将张力辊的轴承座通过过渡板或直接安装在传感器的安装面板上

- 根据实际需要适当调整传感器位置，并拧紧固定螺丝

- 将附带的WS15/20接头正确插入传感器的插座、传感器水平固定于张力辊两端支架的平面上（拧紧固定螺丝）

- 传感器加砝码示意图：

- 输出信号调零、调节范围：

第一步:不加砝码时，在张力辊存在自重的情况下，将输出电压通过张力放大器的“调零”旋钮调至零伏，从而消除了张力辊自重的影响

第二步：将砝码加至设定的张力，将输出电压通过张力放大器的“范围”调节旋钮至设定电压。

综上，整个输出信号在设定的张力范围内与张力成线形正比

特别提示：

- 通过张力辊的包角不应变化

- 传感器的量程选择不应过大，可根据张力范围和实际设定张力来确定

- 范围不宜调节过大，否则输出信号会出现波动

- 传感器不应离放大器过远，一般不超过20米

- 在安装过程中药防止对传感器的任何撞击，以免损坏传感器

- 放大器与传感器连接时一定要按手册接线，千万不要将放大器供给传感器的电源线相反，否则会烧坏传感器

- 接线时一定要断电