安装使用说明书

安装使用本产品前，请详读本说明书，然后妥善保管以备将来参考之用.

环形无极灯工厂灯

## 申明

DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播。否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询本公司以获悉本产品的最新规格。

产品特点

1.高压压铸铝成型端盖，流线型铝合金型材电器箱。

2.外表静电喷塑，整体美观。

3.抛光氧化高纯度铝反射器，反射率高，光学性能稳定。

4.钢化玻璃，透光性高。

5.配用本公司LG环形无极灯，具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围广、光线柔和、光输出稳定等特点。

接线图

使用和维修

- 光源必须与相应规格的镇流器配套使用，以免影响使用寿命或被损坏。

- 电源电压允许的范围按镇流器上的指示，否则会影响光源的寿命、光效、显色性和正常点燃。

- 必须按接线图正确接线，接线坚固牢靠。

- 灯具必须可靠接地。

- 灯具使用的环境，确保周围无腐蚀性、易燃性和易爆性介质存在。

- 更换光源或电器时（先切断电源），应先松开玻璃四周的抱箍，然后将玻璃轻轻打开，以免损坏玻璃。

- 灯泡点燃时工作温度较高，同时灯头金属外壳带电，如要进行维修，应先切断电源，待灯泡冷却后进行，以免发生烫伤和电伤事故。

- 为保证灯具良好的发光效率，应定期用软布消除灰尘，保持反光器光洁明亮，但应在切断电源后进行。

- 电子镇流器虽然具有空载保护功能，但灯泡在工作过程中由于各种原因造成灯泡熄灭，为保证电子镇流器不被早期损坏，必须及时切断电源。

- 灯具应储存在空气流通、干的环境中，周围空气中应无腐蚀性气体存在。运输过程中不得有雨雪直淋、水浸及剧烈震动，应小心轻放。

声明

1.两高照明郑重声明，本公司之生产、销售的照明产品均符合国家和其它部门的相关规范。质保服务是售后的一部分，两高照明对质保期内出现问题的产品，提供理赔服务。

2.质保期限：

a.无极灯光源及镇流器质一般保期为5年，但用于二班制的场所，即日均工作16小时的质保期为3年；

b.HID光源及其镇流器、触发器、电容质保期为1年。

c.质保期以发票日期开始起算。

3.通用质保条件
产品应按照两高照明的规范和应用指南，正确的安装和使用
对出现问题的产品，需要有历史操作记录，随时可供两高照明查询
对于投诉处理，如有需要，客户应提供失效产品样品，供两高照明服务人员或者工厂进行产品检测和失效分析
客户应提供产品购买凭证为依据
本质保不包含拆卸，再安装的人工费用、其它间接的费用和损失
质保期限除特殊说明的产品以外，以2000小时/年的工作特性为准，切换周期遵循IEC标准
本质保从2012年9月1日开始起施行

4.以下情况不属于理赔范围
假冒产品
样品
降价、打折销售等处理的库存产品
无生产日期、涂改生产日期或撕毁掉、调换生产日期贴纸
产品已经由非两高照明授权人员拆动、改装或修理过
无缺陷的产品
超过质保有效时限的产品
正常使用引起的产品老化、磨损、划伤、掉漆等，不影响产品的正常使用
非质量问题造成产品外壳严重损坏（包括变形、氧化、腐蚀或有严重的水渍等）
使用不当引起的人为损坏，如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当之安装、不依照说明书使用、错误使用或疏忽造成的损坏等
因运输及其他意外而造成的损坏
非经本公司认可的维修和改装等
其他非不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏

5.有限责任:

在上述质量保证期内，本公司对因照明产品本身负有理赔责任，而不对由此产生的间接费用承担责任，且理赔原则上采用以同规格、同数量的产品实物的维修、调换方式。

本公司对因产品的各种原因导致诸如其它设备损坏、利润损失、耗费损失、使用代用产品费等附加的间接损失，均不负责赔偿。

有关灯具的安装使用，若有任何疑问，请与本公司联系。

上海两高照明有限公司制造