隐藏全部 隐藏全部

#### sens:Control——安全控制解决方案

智能机器设计的重点在于不仅要提高生产效率，同时还能提供最高质量和安全性。SICK 的 sens：控制 – 安全控制解决方案满足这些要求。该产品组合包括安全传感器级联、安全控制器、运动控制安全控制器和安全继电器。该产品具备调试简单、模块化和最优化地集成到自动化过程等特性，可实现最佳人机交互，因而令人折服。

安全的传感器级联

Flexi Loop 可在保持最高性能等级 e 的情况下，实现多达 32 个安全传感器的级联 。其中安全开关和配备 OSSD 输出端的安全传感器能够不考虑生产商兼容使用。

此外，详细的诊断信息可供每个传感器或者开关使用。集成的开关信号可实现闭合、按钮和指示灯的接口连接。Flexi Loop 直接给所有传感器供给电压。使用无屏蔽的、带有 M12 ...

安全控制器

SICK 安全控制器支持简单、灵活、可扩展的解决方案，从而实现机器设计的智能化。Flexi 安全控制器提供模块化的硬件平台，无需使用复杂的软件。其易于操作并且可非常轻松地集成安全控制器部件。安全控制器的紧凑设计可完美适用于广泛的场合。

运动控制安全控制器

来自运动控制领域的 SICK 安全产品可以安全监控机器的运动， 这样可支持机器和操作人员之间的安全配合。运动控制提供满足该任务的解决方案。在运动控制的概念下，SICK 围绕安全监控驱动来扩展安全控制解决方案的产品组合。

其中可安全监控引起危险的运动的速度和位置。可避免机器的中断导致强制停机。机器或者设备的生产效率可由此提高。

安全继电器

选择丰富的 SICK 安全解决方案——从单通道紧急停止按钮到带有 PNP 输出端的安全激光扫描器——能够连接在安全继电器上。安全继电器是实现兼具灵活性和经济性的机器集成的理想选择。SICK 丰富的安全产品组合可以为几乎所有应用提供合适的解决方案。

隐藏全部 隐藏全部

#### 伺服反馈编码器

早期需要三个传感器测量换向、位置和转速，如今 SICK 伺服反馈编码器将这些功能集成于同一设备。统一的机械接口可实现高灵活性。它符合电气接口标准，如 HIPERFACE® 和 HIPERFACE DSL®，并且可满足重要的需求，例如耐温性、高分辨率和多圈的设计。通过 SIL2 认证，可按照 EN ISO 13849 标准执行机械指令。

线性伺服反馈编码器 HIPERFACE DSL®

HIPERFACE DSL “数字伺服链路”接口技术将引领伺服驱动系统的革命。未来的全数字接口。借助创新的抗干扰 HIPERFACE DSL® 协议，我们能够通过集成至电机电缆的两根线缆实现稳固可靠的通讯。

这一产品系列涵盖了不同的性能范围，从标准型到增强型，并配备统一兼容的机械接口。根据不同的性能级别，该产品系列的分辨率为每圈 15 至 23 位，4096 圈 ...

伺服反馈编码器 HIPERFACE®

HIPERFACE® 伺服反馈编码器是增量和绝对值型编码器的组合，并且具备这两类编码器的优点。使用高度线性的正弦和余弦信号，通过对驱动控制器进行插值，可实现转速控制时所需的高分辨率。

SICK 只通过一个机械接口即可提供各种性能级别的解决方案。它不仅适用于单圈应用，也适用于多圈应用。

HIPERFACE® ...

线性伺服反馈编码器 HIPERFACE®

HIPERFACE® 接口的线性伺服反馈编码器是增量和绝对值型编码器的组合，并且具备这两类编码器的优点。使用高度线性的正弦和余弦信号，通过对驱动控制器进行插值，可实现转速控制时所需的高分辨率。一个带有电子测量元件的集成式读头可产生正弦和余弦信号，信号以非接触方式传送至测量通道。 ...

增量型旋转伺服反馈编码器

作为增量型伺服反馈编码器，该系统可采集电机的位置、转向和速度信息。分辨率由每圈的线数决定。通过参考运行可获取位置信息。通过脉冲数目可计算位置信息。

增量型伺服反馈编码器主要应用于速度控制。

它在机械和电气性能方面最适合于异步电机。配备有通用电气接口。

增量型换向旋转伺服反馈编码器

过去同步电机通过所谓的刷子使电流反向，从而实现电机反转。必需改变电流方向以便获得持续的旋转运动。

引入无刷电机后，增量型伺服反馈编码器的换向轨道承担了这一任务。不再需要易磨损的机械换向装置。无刷同步电机实际上是免维护的。

隐藏全部 隐藏全部

#### 光电传感器

智能传感器——由于应用了最新的 SIRIC® 和 LED 技术，我们的传感器无论在多大的干扰条件下都能为客户提供最可靠的服务。传感器所提供的额外信息可为简化现代化生产流程服务。

我们所提供的全面的光学传感器方案为全世界的客户快速有效地解决了众多自动化技术的应用问题。

光纤传感器和光纤

对于安装空间有限或微小物体不容忽略的场合，光纤传感器是物体检测的理想解决方案。随着人们对扫描范围、耐温性、材料电阻或灵活安装要求的日益增加，只有传感器和光纤的智能组合才能提供完美的解决方案。种类齐全的光纤与专用光学头满足一切需求。

检测透明物体

借助 ClearSens 系列产品可以准确识别任何环境中的透明物体。让透明的世界变得可见 — 检测时一览无余，预见性地完成自动化工作。使用 SICK 的 ClearSens。

光电传感器

智能传感器——由于应用了最新的 SIRIC® 和 LED 技术，我们的传感器无论在多大的干扰条件下都能为客户提供最可靠的服务。传感器所提供的额外信息可为简化现代化生产流程服务。

我们所提供的全面的光学传感器方案为全世界的客户快速有效地解决了众多自动化技术的应用问题。

隐藏全部 隐藏全部

#### 光电保护装置

光电防护设备是实现机器与设备最高生产效率的首选。相比于防护栏与防护门，光电防护设备在操作及材料运输过程中并不会限制人员的行动自由并且保障了机房内良好的视野。多样化的产品组能全面满足您对作业危险点、通道及危险区域的安全保护要求。SICK 专有的接口（EFI）为您提供额外的生产过程优化服务。

安全激光扫描仪

SICK 安全激光扫描器是先进的技术、经验和最佳的性能的完美结晶。无论移动式还是固定式、区域保护还是通道监控 - 这个全面的“产品组”可针对任意要求提供经济的、令人满意的解决方案。紧凑型系统就像精确的光学雷达那样扫描周围环境并根据光速测量原理来测距。通过集成的旋转镜可生成一个任意确定的保护区的二维扫描结果。

安全光幕

安全光幕广泛用于必须可靠、经济地隔离作业危险点和危险区域的场合。根据变型型号的不同，可集成不同的设备功能或选择可靠的安全控制解决方案。产品系列包括各种小型和紧凑的结构或极其可靠的、耐用的变型型号，可用于最高安全要求的特殊环境。

安全摄像系统

SICK 安全摄像系统是一种基于图像处理技术的电敏防护设备。发射器和接收器集成于一个机箱内。紧凑型摄像系统无需附加软件，只需通过一键式操作即可运行。

自动对准功能使设备在形成保护区域时具有最高的灵活性。高自由度设计，最大限度提高了操作人员在操作设备时的舒适程度。

多光束安全光电传感器

多光束安全光电传感器是带有两个或者多个光束的电敏防护设备。当至少一个光束被中断，断开信号会发送给机器，因此能够停止危险状态。系统由发射器和接收器组成。在主动/被动系统中，发射器/接收器位于外壳中并且在被动侧的偏转单元用于光束偏转。

单光束安全光栅

单光束安全光电传感器或由自检测的发射器和接收器组成，或由可检测的发射器和接收器与分析单元的组合组成。其不仅扫描范围大，而且具有不同的结构形式和结构尺寸。类型 2 或 类型 4 符合 EN 61496， 并且 PL c 或 PL e 符合 EN ISO 13849。使用范围：在机器人、加工机器、加工中心、码垛设备、高架仓库或者传送装配线上。

镜柱与设备立柱

对于安全性的自由场地选择：SICK ...

光电保护装置升级包

SICK 升级包与其应替换的产品完美匹配。多年来，SICK 防护设备始终可靠地工作。尽管如此，但如果在运行数年后发生故障，SICK 升级包能帮助您快速简便地进行更换：将最新技术准备好并汇总用于无缝集成至现有设备。

隐藏全部 隐藏全部

#### 分析解决方案

SICK 的分析仪解决方案，对于排放和过程测量中的任务提出了前瞻性的概念。典型的应用范围有，电厂，垃圾焚烧发电厂，水泥厂和化学工业的排放测量和过程测量。

CEMS 方案

SICK 的 CEMS 方案，是专门为解决电厂，工业设施或船舶排放问题而设计的分析系统解决方案。CEMS方案能够测量有害气体和工况参数以及按照国家或国际相关规定进行数据处理

过程方案

不同的生产工艺决定了不同的工业过程和设备，从而使得测量任务和相关的要求也不尽相同。凭借过程测量技术领域的丰富经验，SICK 对此提供了解决方案和完整系统。

隐藏全部 隐藏全部

#### 图像

图像解决方案完美适用于自动化的检测和测量任务。二维和三维图像相机适用于很多应用情况，如测量、定位、检测和识别。我们的图像产品设计用于工业环境，凭借在工业传感器领域 60 多年的经验细致地研发而成。

二维图像

SICK 提供性能强大的图像传感器，当传统传感器无能无力时，它还能应对来自所有行业的挑战。根据变型，图像传感器配有用于定位、检查、测量和读取应用的全套工具套件。灵活的光学设计适用于几乎所有应用领域。通过自动装置、智能算法以及通用、直观的用户界面确保了易用性。

三维图像

SICK 三维图像系列为在恶劣工业环境中可靠运行提供性能强劲且灵活产品的多种产品组合。产品从提供高品质三维和对比图的多样化高速度相机，到能够快速开发并易于集成、智能可配置的独立式传感器。其可调配性确保了最佳匹配至多样化的三维图像应用。

Sensor Integration Machine

作为 SICK AppSpace 的 Eco-System 的一部分，Sensor Integration Machine (SIM) 系列产品为应用方案提供了新方法。SICK 传感器和摄像机的数据可融合、分析、储存和传输。该产品系列按计算能力和传感器接口数量调配。因此，SIM 系列可为所有应用要求提供适合的解决方案。

隐藏全部 隐藏全部

#### 安全开关

要求人机安全之处绝对必需设置安全开关。其可用于保护可移动物理防护设备、检测危险运动的位置和安全停止功能。该产品组合分为电机和非接触式安全开关、安全锁定装置和安全指令装置。

结合安全控制解决方案，SICK 提供来自单一来源的理想完整解决方案。