福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 恒通铸件生产及加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 大田县恒通机械制造有限公司 |
| 法 人 代 表 | 乐兴城 |
| （盖章或签字） |  |
| 联 系 人 | 乐兴城 |
| 联 系 电 话 | 15159112015 |
| 邮 政 编 码 | 366100 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  开发环境影响评价委托函

附件2  项目备案表

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环境保护审批登记表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

# 项目基本情况

| 项目名称 | 恒通铸件生产及加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大田县恒通机械制造有限公司 |
| 建设地点 | 大田县武陵乡大石村工业区 |
| 建设依据 | 田发改投资【2017】127号 | 主管部门 | 大田县发展和改革局 |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | C3391黑色金属铸造 |
| 工程规模 | 年加工铸件12000t，建筑面积12800m2 | 总规模 | 年加工机械铸件12000t，建筑面积12800m2 |
| 总投资 | 4650万元 | 环保投资 | 96万元 |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 机械铸件(消防铸件、机械配件) | 12000t/a | 废钢 |  | 9600t/a | 9600t/a |
|  |  | 生铁 |  | 2760t/a | 2760t/a |
|  |  | 增碳剂 |  | 384t/a | 384t/a |
|  |  | 球化剂 |  | 276t/a | 276t/a |
|  |  | 孕育剂 |  | 43.2t/a | 43.2t/a |
|  |  | 硅铁 |  | 72t/a | 72t/a |
|  |  | 膨润土 |  | 240t/a | 240t/a |
|  |  | 除渣剂 |  | 21.6t/a | 21.6t/a |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水（吨/年） | 0 | 1268 | 1268 |
| 电（ kwh/ 年） | 0 | 135万 | 135万 |
| 焦炭（ t/ 年） | / | 120t | 120t |

# 项目由来

恒通铸件生产及加工建设项目由福建省大田县恒通机械制造有限公司投资建设，该企业于2015年11月30日持有企业法人营业执照（附件2：企业法人营业执照）。项目所在区域属大田县武陵乡大石村下坑工业项目区，本项目租用武陵乡大石下坑工业项目区，面积合计约为15亩（含厂区道路）。其建设内容已获得大田县发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2015]G12104号）的批复（见附件4）。本项目为机械铸件生产项目，年产12000t，项目总投资4650万元，总建筑面积12800m2，员工人数约50人。

据评价单位现场踏勘，本项目属于“新建”项目。本项目于2018年6月7日收到大田县环保局行政处罚决定书，闽明环罚字[2018]94号，处罚决定书见附件7；恒通机械制造有限公司于2018年6月7日缴纳罚款。

根据《建设项目环境保护管理规定》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起实施）中“二十、黑色金属冶炼和压延加工业，60、黑色金属铸造”的相关规定，该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，大田县恒通机械制造有限公司于2018年2月委托广西新北环环保科技有限公司编制《恒通铸件生产及加工建设项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理目录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十、黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 60、黑色金属铸造 | 年产10万吨以上 | 其他 | / |

# 当地社会、经济、环境简述

## 自然环境概述

大田县位于福建省中部、戴云山脉西北麓中段山区，东临德化，西靠永安，南与漳平、永春接壤，北与三明、沙县、尤溪毗连，东西最宽57公里，南北最长75公里。介于东经117°28′53″-118°3′13″，北纬25°28′58″-26°9′42″。均溪镇地处福建省三明市大田县境中南部，县人民政府所在地，是全县政治、经济和文化的中心，东界华兴乡，南接石牌镇，西连太华镇，北濒前坪乡。

武陵乡位于大田县西南部，北纬25°37′、东经117°42′，东接石牌镇，西南连漳平市吾祠乡，南临谢洋乡，北邻上京镇、石牌镇。全乡总面积107.83平方公里，总人口1.16万人，全系汉族，方言为大田前路话。全乡共有土地总面积107.83平方公里，其中有林地面积8.3万亩，林木蓄积量达18万立方米，森林覆盖率达71%，耕地面积0.9万亩。全乡辖有9个行政村，总人口1.16万人。

本项目西侧为山地；南侧为山地；东南侧118m为博市铸造；北侧22m为永靠近004乡道；南侧121m为鑫宏铸钢厂。项目区域周边200m范围内无敏感目标。

建设项目地理位置图见附图1，项目位置及区域环境状况示意图见附图2，项目厂区周边环境照片图见附图3。

### 地形地貌

大田县位于闽西南华力西—印支拗陷带之大田—龙岩拗陷的东北部。政和—大埔大断裂斜贯全境，地质构造复杂，地层发育，自上震旦系至第四系均有分布，侵入岩也较发育。岩性以钙质砂岩、石英砂岩为主，其分布占全县总面积的48.4%；其次为花岗岩、花岗闪长岩、凝灰岩、变粒岩，占全县总面积的39.8%；石灰岩1%；其余为变质砂岩、砂岩、粉砂岩、安山岩、云母片岩、泥岩等。

全县地势呈西南高、东北低之势，由西南向东北倾斜，县城所在地均溪镇海拔高程为350m。全境海拔千米以上的山峰有175座，境内最高山峰是大仙峰，位于坪山内洋村与石牌马山村交界处。境内山峦蜿蜒，高峰峻立，沟涧密布。 上京镇内属丘陵山区，地势由东北向西南倾斜，大部分海拔在490－780m之间。

### 土壤与植被

全县共有5个土类、15个亚类、41土属，按面积大小依次为红壤、黄壤、水稻土、紫色土及潮土。土壤的垂直分布：自然土壤一般海拔460m以下多为红壤，海拔460~1140m为黄红壤活动地带，950~1550m多为黄壤。

植被类型属亚热带常绿阔叶林区，森林资源丰富。森林植物有141科、621种，主要植被类型有：常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿针叶林、针叶混交林、毛竹林等，主要分布在谢洋、梅山、桃源、广平、济阳、屏山等乡镇。经济林有油茶、油桐、原朴、板栗等，分布在华兴、梅山、桃源、建设等地。境内有科属名的主要野生动物共300多种，属国家一类、二类保护的珍稀动物有金雕、金钱豹、云豹、鹈鹕、红面猴、穿山甲等数十种之多，地域分布遍及全县。

### 气候气象

大田县属中亚热带季风气候，兼具海洋性和内陆性气候的特点，雨量充沛，气候温暖湿润，夏长无酷暑，冬短少严寒。年均气温18.9℃，一月份平均气温10.1℃，七月份平均气温26.9℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温零下6.7℃。全县年平均降水量为1577.1mm，五月份高达340-450mm，十一月份最低为43.3mm。降水量与蒸发量的差值，一年之中七月至次年一月蒸发量大于降水量，二-六月降水量大于蒸发量，全年降水量大于蒸发量约200mm以上。农历平均相对湿度为80%左右，全县各地相对湿度相差不足10%。

大田县城受季风环流影响，风向季节性变化明显，冬季多北风，夏季多南风，全年主导风向为东风，静风频率很高，全年达47%，一般情况下风速较小，全年平均风速为0.9m/s，但受台风影响，瞬时最大风速可达20m/s。

### 水文状况

大田县境内流域以闽江尤溪水系为主，大田县境内河流主要有尤溪水系干流大田段（均溪）和支流文江溪，以及九龙江北溪的两条支流，新桥河源头段桃源溪和溪南溪源头段炼州坂溪。全县水能资源理论蕴藏量20.67万kW，可开发装机容量为17.6万kW，占理论蕴藏量的85%。水能资源主要分布在文江河、均溪河、仙峰溪、朱坂溪、桃源溪。至2015年底，全县已开发小水电192处，15.1371万kW，占可开发的水能资源86.01%。本次实施水电增效扩容改造涉及河流共9条分别为：武陵溪，仙峰溪，屏山溪，文江溪，铭溪，广平溪，朱坂溪，张地溪，桃源溪。

本项目最近地表水系为项目东侧1.012km处的石牌溪，后流入均溪。均溪河系全县最大河流，均溪属于闽江尤溪水系，发源于大田县南部戴云山山脉，根据水文资料，大田水文站处流域面积352km2，河道为不通航河道。河道年径流量采用大田水文站的年径流量资料，多年最小平均径流量为1.87m3/s，P=97%最小日平均流量为0.64m3/s。河流实测最大含沙量为12.4kg/m3，多年平均含沙量为0.32kg/m3环境功能区区划、评价标准

### 环境质量标准

#### 水环境质量标准

项目所在区域地表水为石牌溪，根据《福建省水(环境)功能区划》、明政2000文32号《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》、《大田县城市环境功能区划》，石牌溪水域功能主要是农灌、工业和景观用水，非饮用水源保护区，水域环境功能为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水体。水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准，具体见表3.1-1。

表3.1-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L

| 标准类别 | PH | 溶解氧 | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |

#### 大气环境质量标准

本项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3.1-2。

表3.1-2  环境空气质量标准  （GB3095-2012）

| 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |
| --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |
| 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| 氮氧化物(NOX) | 年平均 | 50 |
|  | 24小时平均 | 100 |
|  | 1小时平均 | 250 |
| 非甲烷总烃 | -- | 2mg/m3 |

#### 声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），并参照《声环境功能区划分技术规范城》（GB/T15190-2014），本项目区位于大田县武陵乡大石村工业区，因此本项目区的声环境功能区为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，具体见表3.1-3。

表3.1-3  环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

| 声环境功能区类别/时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

### 污染物排放标准

#### 水污染物排放标准

该项目冷却水循环利用，生活污水经处理后用于林地浇灌。生活污水用于林地灌溉没有相应的国家排放标准，在排放污水水质应符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水质要求，不会对当地的生态环境造成不利影响，详见表3.1-4。

表3.1-4  农田灌溉水质标准（GB5084-2005）

| 项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
| COD | <200mg/L |
| BOD5 | <100mg/L |
| SS | <100mg/L |

#### 大气污染物排放标准

①冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后，统一通过一根15m高排气筒排放。颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的冲天炉标准，SO2排放执行表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准；

②中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后统一通过一根15m高排气筒排放颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2熔化炉的冲天炉标准。

③抛丸、浇铸、落砂产生的颗粒物经自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。

④运营期食堂油烟排放的废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的标准。

标准具体见表3.1-5、3.1-6、3.1-7。

表3.1-5  《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2、表4部分标准

| 序号 | 炉窑类别 | 标准级别 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟（粉）尘浓度（mg/m3） | 烟气黑度（林格曼级） |
| 1 | 熔化炉 | 冲天炉、化铁炉 | 一 | 禁排 | 0 |
|  |  |  | 二 | 150 | 1 |
|  |  |  | 三 | 200 | 1 |
| 序号 | 有害污染名称 | 标准级别 | 1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑 |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 2 | 二氧化硫 | 燃煤(油)炉窑 | 一 | 禁排 |
|  |  |  | 二 | 850 |
|  |  |  | 三 | 1430 |

表3.1-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃煤 |  |
| 氮氧化物 | 300 | 排气筒或烟道 |

表3.1-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2部分标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表3.1-8  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 70 |

#### 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3.1-8。

表3.1-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

| 时段 环境功能区类别 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

#### 固体废弃物

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中的相关规定。危废执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）中相关规定。

## 环境质量现状简述

### 水环境现状

本项目区域水环境为石牌溪，属于均溪支流，水体主要功能为农灌、工业和景观用水，属于Ⅲ类水域。参照大田县监测站2016年9月5日对均溪水质情况的监测结果，详见表3.2-1。

表3.2-1大田县均溪水质监测结果汇总表

| 序号 | 城市名称 | 大田县 | 地表水环境质量(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 断面名称 | 石牌桥 | 温镇桥 | 华安桥 | 昆山桥 | 高才桥 |  |
| 1 | 断面水深(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / |
| 2 | 水温(℃) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | / |
| 3 | PH | 7.05 | 7.08 | 7.03 | 7.06 | 6.57 | 6~9 |
| 4 | 溶解氧(mg/L) | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | ≥5 |
| 5 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | ≤6 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 0.035 | 0.288 | 0.466 | 0.294 | 0.265 | ≤1.0 |
| 7 | 总磷(mg/L) | 0.066 | 0.070 | 0.078 | 0.063 | 0.023 | ≤0.2 |
| 8 | 铅(mg/L) | 0.001L | 0.0029 | 0.0058 | 0.0024 | 0.001L | ≤0.05 |
| 9 | 镉(mg/L) | 0.00018 | 0.00029 | 0.00025 | 0.00019 | 0.00042 | ≤0.005 |
| 10 | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 11 | 锌(mg/L) | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤1.0 |
| 12 | 石油类(mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.05 |
| 所测项目达标类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |

根据表3.4-1的监测结果表明，均溪水质现状可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，则本项目区水环境质量较好。

### 大气环境现状

根据大田县人民政府网站，大田县空气质量达到国家二级标准，区域环境空气质量现状良好。详见如下：

1～2月全县PM10、PM2.5、SO2、NO2平均值分别为39ug/m3、28ug/m3、21ug/m3、14ug/m3，CO、O3特定百分位数浓度分别为1.1mg/m3、98mg/m3，空气质量综合指数分别为3.36、2.57，比上年同期分别上升0.43和下降0.37，1～2月累计“优、良”天数比例为98.3%，达到空气质量二级标准。

### 声环境现状

为了了解本项目的环境噪声现状，建设单位于2018年3月09日委托福州中凯检测技术有限公司对本项目厂界的声环境现状进行监测，监测点位详见附图2，监测报告见附件8，监测结果详见表3.4-2。

表3.2-2  厂界噪声现状监测值      单位：LAeq（dB（A））

| 编号 | 监测点位 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目西北侧 | 52.6 | 40.6 |
| 2# | 项目东北侧 | 53.4 | 41.2 |
| 3# | 项目东南侧 | 53.8 | 41.6 |
| 4# | 项目西南侧 | 51.6 | 40.5 |

从上表可得，本项目监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

### 土地利用现状

本项目征用土地中不涉及基本农田保护区，工程区内未发现需要保护的名胜古迹、文物保护单位等。

# 主要环境问题和保护目标

## 工程主要环境问题

（1）施工过程过程产生的废水、废气、噪声对周边环境的影响。

（2）运营过程产生的废水、废气、噪声对周边环境的影响。

（3）生产固废、生活垃圾等固体废物对周围环境的影响。

根据工程产生的主要环境问题，确定项目周围大气环境及声环境为本次评价的主要环境保护目标。

## 环境保护目标

经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。项目区域500m范围内无居住区。

# 工程分析

## 项目概括

项目名称：恒通铸件生产及加工建设项目

建设单位：大田县恒通机械制造有限公司

建设性质：新建

建设地点：大田县武陵乡大石村工业区

建设规模：总建筑面积12800m2

生产规模：年加工铸件12000t

总投资：4650万元，其中环保投资93万元

劳动定员：生产职工50人，其中住厂30人，不住厂20人。

工作制度：三班制，每班8小时，每天24小时。

## 项目组成

本项目具体的建设内容见表5.2-1，厂区总平面布置图见附图4。

表5.2-1  项目主要建设内容

| 工程名称 | 工程组成 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铸造生产车间 | 一期2880M2，二期4800M2 |
|  | 产品分拣车间 | 一期800M2，二期1600M2 |
| 辅助工程 | 食堂 | 一期120M2，二期480M2 |
| 储运工程 | 仓库 | / |
| 办公及配套设施 | 办公室及职工宿舍 | 办公380M2，宿舍36间，420M2 |
| 公用工程 | 给水工程 | 山涧水 |
|  | 供电工程 | 安装200KVA变压器一台，630KVA变压器一台 |
| 环保工程 | 污水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后用于周边林地农灌 |
|  |  | 生产废水 | 冷却水循环利用 |
|  | 废气 | 冲天炉废气、中频炉废气 | 冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后，中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后统一通过一根15m高排气筒排放 |
|  |  | 砂芯制作、抛丸、落砂、浇铸产生的颗粒物 | 经自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟排放通过油烟净化设备进行净化油烟后再引至顶楼排放。 |
|  | 噪声 | 减震+隔振 |
|  | 固体 废物 | 一般工业固废 | 统一收集分类后回用或外运 |
|  |  | 危废 | 交有资质的单位处理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后由环卫部门外运处置 |

## 项目主要原辅材料、能耗消耗定额及设备

根据工程特点，本项目产品、主要原辅材料和能耗定额和设备分别见表5.3-1、表5.3-2、表5.3-3和表5.3-4。

表5.3-1  项目产品一览表

| 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机械铸件 | 12000t/a | （消防铸件、机械铸件；按订单需求生产）直接出售 |

表5.3-2  项目原辅材料及能耗消耗定额一览表

| 主要原辅材料/能耗定额 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废钢 | 9600t/a | 购买 |
| 生铁 | 2760 t/a | 购买 |
| 增碳剂 | 384t/a | 购买（w(C)>96%） |
| 球化剂 | 276t/a | 购买（球化剂”的主要成分球化元素，如Mg、Ce、Ca等） |
| 孕育剂 | 43.2t/a | 购买（Si 72%-80%） |
| 硅铁 | 72t/a | 购买 |
| 膨润土 | 240t/a | 购买（主要矿物成分蒙脱石，85-90%） |
| 除渣剂 | 21.6t/a | 购买 |
| 新砂 | 72t/a | 购买 |
| 电 | 1350000 Kwh/a | / |
| 焦炭 | 120t/a | 购买 |
| 机油 | 0.6t/a | 购买 |

增碳剂：组分w(C)>96%，挥发分≤1.0%，w(S)≤0.5%，w(水分)≤0.55%，粒度为1一5mm. 在冶炼过程中，由于配料或装料不当以及脱碳过量等原因，有时造成钢中碳含量没有达到顶期的要求，这时要向钢液中增碳。

球化剂：成分镁、稀土、硅、钙、钡、铁，球化剂是为获得球状石墨铸铁而加入铁液内的某些金属或合金。中国普遍使用的是硅铁稀土镁球化剂。

孕育剂：成分为Si占 72%-80%、Al，孕育处理是指在凝固过程中，向液态金属中添加少量其它物质，促进形核、抑制生长，达到细化晶粒的目的。

表5.3-4  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称/构筑物 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲天炉 | 1台 | 7t |
| 2 | 中频炉 | 3套 | 1t |
| 3 | 造型机 | 12台 | / |
| 4 | 自动生产线 | 2条 | / |
| 5 | 电控柜 | 2台 | / |
| 6 | 空压机 | 3台 | D8V22FZ7170270 |
| 7 | 提升机 | 3台 | 12米 |
| 8 | 漏沙机 | 2台 | S14 |
| 9 | 抛丸机 | 3台 | Q0212 |
| 10 | 行车 | 6台 | 2.8t |
| 11 | 铁水包 | 6个 | 1.5t |
| 12 | 变压器 | 3座 | 200kW，630kW，800kW |

## 公用工程

（1）供电

市政电网提供

（2）给排水

给水：水源为山涧水，给水管由主入口给水管网引进。

排水：本项目实行“雨污分流”，项目污废水经厂区内化粪池处理后用于周边林地农灌。

用水量：项目生产过程冷却水循环使用，项目主要用水为员工生活用水。

据建设单位提供资料，项目员工50名，在厂住宿人员约30名。生活污水主要来自员工的日常生活用水，根据《给水排水标准规范实施手册》中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为60L/人·d，在厂住宿员工平均用水定额为120L/人·d，年生产天数按300天计，则项目员工生活用水量约1260t/a；根据建设单位提供资料，排污系数取0.9，产生量为1134t/a。

根据同类企业，砂再生工序循环用水须补充自来水量约为8t/a。则本项目生产用水约8t/a，其均以蒸气形式挥发。

用水平衡图见图3-2。

图3-1  用水平衡图

## 生产工艺流程及产污环节分析

本项目生产工艺具体工艺流程图见图5.4-1。

图5.4-1工艺流程图及产污环节（中频炉）

图5.4-2工艺流程图及产污环节（冲天炉）

工艺流程简述：

项目生产工艺相对比较简单，生产设备以封闭为主，具体工艺说明如下：

（1）混砂、造型：本项目中工艺采用的型砂是石英砂。

混砂、造型过程为：将石英砂、膨润土（粘结剂）和少量的其它材料按一定比例加入到铸造机砂型模成型机中，加入适量的水充分混合后准备造型；将混合好的型砂和模具(钢模)放入沙箱中人工压实后，用落砂机使铸型中的型砂和铸件分离，与铸件分离的型砂通过砂再生系统进行密闭式破碎筛分处理后，旧砂回用率达70%，使用后的钢模可自行回收再利用。

（2）配料、熔炼：将原材料按一定比列加入到冲天炉或中频感应电炉中，加热到浇注温度后出炉。

（3）浇注：将合格的金属液体倒入提前造好的型腔内进行浇注。

（4）热处理：本项目产品热处理主要包括退火和正火，采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。

（5）抛丸：本项目产品表面清理采用抛丸机，抛丸机有配套布袋除尘器。

（6）机械加工：将热处理好的产品按照客户的要求进行机加工，

（7）产品检验、包装、出货。

产污环节说明：

（1）废水：本项目产生的废水只有员工生活污水。冷却水为中频炉冷却水，循环使用不外排。

（2）废气：本项目废气主要为①生铁熔化过程中采用焦炭作为冲天炉燃料，废气的主要成分包括：烟尘、SO2、NOX。冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后②中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后统一通过一根15m高排气筒排放。③抛丸、浇铸产生的颗粒物经自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。④食堂油烟废气.本项目共拟设3根排气筒，1#为冲天炉废气排气筒、2#为中频炉废气排气筒、3#为抛丸、浇铸工序颗粒物排放排气筒。

（3）噪声：本项目噪声主要来源于行车、中频炉、抛丸机等设备过程中产生的噪声。

（4）固废：①本项目运营期产生的固体废物主要为不合格铸件。根据建设单位提供资料，本项目不合格铸件全部回用于中频炉原料用量。②本项目砂芯制作后旧砂（原砂）经处理后回用95%，剩余5%废砂统一收集外售给砖厂作为原料。③职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一外运处置。④中频炉熔炼过程中产生的炉渣统一收集外售给砖厂作为原料。⑤本项目在各摩擦面提供机油以方便加工的过程中会产生废机油，由有资质的单位统一回收处置。

# 污染源分析

## 施工期

### 水污染源分析

本项目产生的废水主要包含生活污水和施工生产废水。

（1）生活污水

由于本项目区距离周边居民较近，因此项目施工人员请当地居民，且部分外来施工人员全部租住当地居民用房，其产生的生活污水利用当地居民已有的设施处理后，达标排放。

本项目施工人数按20人/天计（全部不住宿），参照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），不住宿生活用水定额取80 L/人.天，则施工期生活用水量为1.6m3/d，排放系数按0.85计，则施工期生活污水排放量为1.36m3/d。本项目施工期生活污水水质及污染源强见表6.1-1。

表6.1-1  项目生活污水水质及污染源强一览表

| 生活污水量 | 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.36m3/d | 产生浓度（mg/L） | 处理前 | 400 | 200 | 200 | 35 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.544 | 0.272 | 0.272 | 0.0476 |
|  | 一级排放标准（mg/L） | 处理 后 | 100 | 20 | 70 | 15 |
|  | 预测排放总量（t/a） |  | 0.136 | 0.0272 | 0.0952 | 0.0204 |
|  | 自身削减量（t/a） | 0.408 | 0.2448 | 0.1768 | 0.0272 |

（2）生产废水

施工期生产废水主要来源于施工机械冲洗、混凝土罐及汽车保养、混凝土养护等，其产生量与施工现场的管理水平关系极大，此类废水中主要成分是悬浮物，此外还可能有少量的石油类物质。废水量大约为1～3m3/d，废水中SS值达300-1000mg/L，石油类污染物5～50mg/L。

### 大气污染源分析

项目的施工将对周边大气环境产生一定的影响，施工期间大气主要污染物为总悬浮微粒，来源于施工运输车辆来往等造成的二次粉尘污染等。

（1）施工扬尘

施工期大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘来自施工场地开挖填方、运输建材砂土的漏洒、起尘材料堆存不当以及现场道路扬尘等，属无组织排放，很难定量。施工扬尘的来源及产生因素分析如下：

1、施工扬尘的来源

①施工期场地平整和地基处理过程中，应用挖土机和推土机进行堆填，在土的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气；

②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行使过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。

③制备建筑材料的过程，如混凝土搅拌，将有粉状物料逸散。

④原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风力影响，将有一定的尘土进入空气。

2、影响扬尘产生量的因素

①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

②土壤或建筑材料的粒径大小，在同等风速下，粒径大的颗粒不易被风吹扬；

③气候条件：主要影响因素是风向、风速、空气湿度、降水等，一般情况下，当风速大于1.5m/s时有风扬尘产生；

④运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也有较大影响。

（2）机械废气

施工时使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，对施工环境以及施工道路沿线居民会产生一定的影响。

### 噪声污染源分析

在建筑施工中，各类施工机械的使用和运输车辆，所产生噪声和振动是不可避免的。根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用的施工机械有挖掘机、装卸机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等，这些设备的运行噪声见表6.1-2。

表6.1-2  主要施工机械和车辆噪声级  单位：dB（A）

| 机械设备 | 测距（m） | 声级（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 5 | 90 |  |
| 铲土机 | 5 | 93 |  |
| 挖掘机 | 5 | 84 |  |
| 装载运输 | 7.5 | 89 | 载重量越大噪声越大 |

### 固体废物污染源分析

施工期产生的固废主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本项目建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。根据统计，建筑物建筑过程中建筑垃圾产生量为40kg/m2～60kg/m2，本项目取50kg/m2，项目拟建工程建筑面积为11062m2，本项目施工期产生的建筑垃圾约553t。

建筑垃圾中的大部分为筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值，则该建筑垃圾统一收集后统一无害化处理。

（2）生活垃圾

本项目施工期按平均每天施工人数20人（全部不住宿），根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区排放生活垃圾按0.6kg/人·d计算，则生活垃圾每天产生量为12kg/d。该部分生活垃圾应纳入生活垃圾环卫系统，由环卫部门统一收集进行处理。

### 水土流失分析

本工程建设过程中开挖扰动地表主要由主体工程区基础开挖、施工场地平整开挖等工程建设造成。如不采取植被恢复或地表防护的措施，裸露的开挖面遇雨水冲刷或侵蚀作用将不可避免地产生一定程度的水土流失。水土流失的环境问题主要有：

①影响周边生态环境，加剧原有的水土流失。

工程建设过程中，对项目建设区内造成了全面的扰动和破坏，改变了土壤原有水分运动形态，减弱了表层土壤抗侵蚀能力，增加了地表径流量冲刷强度；工程建设过程中部分水土保持设施被破坏，削弱了其原有的蓄水保土功能，加剧了水土流失危害，并对项目区及其周边的环境产生一定的影响。

②对交通道路的影响。

项目建设过程中采用围墙围挡、封闭作业，但雨水仍然会携带泥沙从空隙处、施工出入口流出或随车辆车轮带泥上路，造成项目周边泥沙淤泥路面，不仅威胁到交通安全，而且淤泥变干后会扬起大量灰尘，影响到空气质量，对过往行人的身心健康造成伤害。

在施工期场地平整时场址内多数土壤裸露，在雨水的冲刷下会产生水土流失；同时，项目场地填方过程土方临时堆在施工场地内，遇到雨水也会产生水土流失。项目建设引起水土流失的阶段主要是施工期，施工期结束后，对场地进行压实、实施绿化工程等防护措施，可有效控制水土流失。故因施工可能造成的水土流失应引起重视，要采取有效措施控制水土流失，避免或减少对水环境的影响。

## 运营期

### 水污染源分析

从水平衡图可以看出，本项目用水主要为生活污水。项目总用水量为1268t/a，其中生活废水为1260，污水产生量为1134t/a。项目污废水经厂区内化粪池处理后用于周边林地农灌。生产水为中频炉冷却水，冷却水循环使用不外排。

### 大气污染源分析

#### 熔炼过程产生烟尘

本项目拟3台中频炉、1台冲天炉用于原料熔炼；生铁熔化过程中采用焦炭作为冲天炉燃料，废气的主要成分包括：烟尘、SO2、NOX。中频炉使用电能，废气主要成分为烟尘。

参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数计算，选择“铸铁件”的产污系数，产排污系数如表6.2-1所示。

表6.2-1  钢铁铸件制造业产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁件 | 结构材料：废钢 工艺材料：原砂、树脂砂、涂料、石灰石、铁合金、砂等 | 感应电炉熔化-熔模铸造-浇铸-清理-热处理-浸漆/刷漆 | 所有规模 | 工业废气量（窑炉） | 立方米/吨-产品 | 3000 | 旋风除尘+集气罩 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 千克/吨-产品 | 0.8 | 旋风除尘+集气罩 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/吨-产品 | 0.18 | 湿法除尘法 |

根据业主提供的资料，本项目年产针机械铸件12000t，冲天炉、中频炉年工作300d/a，每天8h/d，冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后通过一根15m高排气筒排放，中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后通过一根15m高排气筒排放。

其中10000t铸件产品为中频炉生产线生产，2000t铸件产品为冲天炉生产线生产。

冲天炉：

（1）工业废气量

熔炼废气产生量采用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（2010修订）下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数可得，工业废气量（窑炉）的产污系数3000m3/t-产品进行计算，本项目年工作300d/a，每天24h/d，则工业废气量为6×106m3/a。

（2）烟尘量

烟尘产生量采用《工业污染源产排污技术手册》（2010修订）下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数可得，烟尘的产污系数为0.8kg/t-产品进行计算，本项目年工作300d/a，每天24h/d，则烟尘产生量为1.6t/a。

（3）SO2

SO2产生量采用《工业污染源产排污技术手册》（2010修订）下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数可得，SO2的产污系数为0.18kg/t-产品进行计算，本项目年工作300d/a，每天8h/d，则SO2产生量为0.36t/a。

（4）NOX

参照《环境统计手册》中燃煤氮氧化物产生量计算公式：

GNOx=1.63B（β×n+10-6Vy×CNOx）

式中：GNOx——燃料燃烧生成的氮氧化物，kg；

B——燃料消耗量，kg；

β——燃烧氮向燃料型NO的转化率，%，与燃料含氮量n有关。普通燃烧条件下，燃煤层炉为25-50%（n≥0.4%），燃油锅炉32-40%，，煤粉炉可取20~25%；

n——燃料中氮含量（%）

Vy——1公斤燃料生成烟气量（Nm3/kg）;

CNOx——燃烧时生成的温度型NO的浓度（mg/Nm3）,通常可取70ppm，即93.8mg/Nm3。

其中Vy的计算依据如下：

根据《大气环境影响评价使用技术》（王栋成主编，林国栋、徐宗波副主编），采用燃料收到基的低位发热量按经验公式计算燃料燃烧所需烟气量，具体计算公式：

式中：

Qnet,ar——低位发热量，kJ/kg,本项目为29910kJ/kg;

V0——理论空气量m3/kg;

Vy——实际烟气量m3/kg；

α——过量空气系数，本项目取2.5。

经计算，本项目单位燃料产生的烟气量Vy=19.83m3/kg

本项目焦炭中氮的转化率以20%计，氮含量按0.1%计，则NOx产生量为0.402t/a。

表6.2-2  冲天炉熔炼废气污染物排放情况一览表

| 污染源 | 产生污染设备 | 冲天炉 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1台冲天炉 |
|  | 主要污染物 | 工业废气量为6×106m3/a。 |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
|  | 污染产生量（t/a） | 1.6 | 0.36 | 0.402 |
| 工况 | 年工作300d/a，每天24h/d |
| 处理设施 | 冲天炉 | 处理设施 | 冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理，（风量：8000m3/h），最终废气处理达标后通过一根15m高的排气筒高空排放。 |
|  |  | 主要污染物 | 颗粒物 | SO2 | NOX |
|  |  | 处理效率 | 95% | 85% | 0% |
|  |  | 排放量（kg） | 80 | 54 | 402 |
|  |  | 出口浓度(mg/m3) | 1.38 | 1.00 | 7.5 |
|  |  | 出口排放速率（kg/h） | 0.011 | 0.008 | 0.06 |
| 排放方式 | 排放源名称 | 排气烟道 |
|  | 数量 | 1个 |
|  | 排放源高度(m) | H=15m排气筒 |
|  | 排放源出口温度（℃） | 1000 |
|  | 排放规律 | 连续 |
| 主要污染物 | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（mg/m3）表2中的二级标准限值；SO2排放满足表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准 | 150mg/m3 | 最高允许排放浓度550mg/m3 最高允许排放速率2.6kg/h | 最高允许排放浓度240mg/m3 最高允许排放速率0.77kg/h |

由表6.2-2可知，本项目运营过程中冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后，通过一根15m高排气筒排放。熔炼过程废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中表2的“熔化炉—冲天炉、化铁炉”的二级标准限值；SO2排放满足表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准。

中频炉：

（1）工业废气量

熔炼废气产生量采用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（2010修订）下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数可得，工业废气量（窑炉）的产污系数3000m3/t-产品进行计算，本项目年工作300d/a，每天24h/d，则工业废气量为2.4×107m3/a。

（2）烟尘量

烟尘产生量采用《工业污染源产排污技术手册》（2010修订）下册中“3591钢铁铸件制造业”污染源产排污系数可得，烟尘的产污系数为0.8kg/t-产品进行计算，本项目年工作300d/a，每天24h/d，则烟尘产生量为8t/a。

综上，中频炉熔炼过程产生的各污染因子的量见表6.2-3。

表6.2-3  中频炉熔炼废气污染物排放情况一览表

|  | 产生污染设备 | 中频炉 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 3台中频炉 |
|  | 主要污染物 | 工业废气量为2.4×106m3/a |
|  |  | 烟尘 |
|  | 污染产生量（t/a） | 8 |
| 工况 | 年工作300d/a，每天24h/d |
|  | 中频炉 | 处理设施 | 中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理，（风量：8000m3/h），最终废气处理达标后通过一根15m高的排气筒高空排放。 |
|  |  | 主要污染物 | 颗粒物 |
|  |  | 处理效率 | 95% |
|  |  | 排放量（kg） | 400 |
|  |  | 出口浓度(mg/m3) | 6.9 |
|  |  | 出口排放速率（kg/h） | 0.055 |
| 排放方式 | 排放源名称 | 排气烟道 |
|  | 数量 | 1个 |
|  | 排放源高度(m) | H=15m排气筒 |
|  | 排放源出口温度（℃） | 1000 |
|  | 排放规律 | 连续 |
| 主要污染物 | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（mg/m3）表2中的二级标准限值； | 150mg/m3 | 最高允许排放浓度550mg/m3 最高允许排放速率2.6kg/h | 最高允许排放浓度240mg/m3 最高允许排放速率0.77kg/h |

由表6.2-3可知，本项目运营过程中中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后统一通过一根15m高排气筒排放。熔炼过程废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中表2的“熔化炉—冲天炉、化铁炉”的二级标准限值；

#### 抛丸、浇铸产生的颗粒物

浇铸过程产生的颗粒物主要来源于加热后铁水冲入模具时产生的烟气，该烟气产生量随机变化大。主要烟气成份：焦碳粉；烟气温度：200℃(靠近尘源处)。本项目的熔融态金属由金属熔化炉倾倒入模具中，根据《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》可知，浇铸作业中产生的颗粒物在熔化步骤已基本全部产生，因此本项目在浇铸过程产生的废气量极少，浇铸废气的产污系数为：颗粒物0.002kg/t-产品，则本项目浇铸工序的粉尘产生量为0.02t/a。

本项目对毛坯产品抛丸工序会产生一定的金属粉尘。参照产排污系数，本项目机械铸件12000t，金属粉尘产生量约为铸件产品的0.002kg/t-产品，则本项目抛丸工序的金属粉尘产生量为0.024t/a。

抛丸工序及浇铸工序产生的颗粒物拟经自带布袋除尘器处理后由各生产线由各车间根15m高的排气筒统一排放。排放情况见表6.2-4。

表6.2-4本项目颗粒物排放情况一览表

| 污染物 | 产生速率 | 产生总量 | 治理措施 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 |
| 浇铸工序产生的烟气颗粒物 | 0.0096kg/h | 0.024t/a | 自带布袋除尘器+一根15m高排气筒 | 总风量：8000m3/h 除尘效率按80%计 浓度：1.83mg/m3 速率：0.013kg/h 总量0.0076t/a | 1根15m高的排气筒排放 |
| 抛丸工序产生粉尘颗粒物 | 0.0096kg/h | 0.024t/a |  |  |  |
| 无组织排放（因除尘效率为80%，则约20%的颗粒物无组织排放） |
| 浇铸工序产生的烟气颗粒物 | 0.002kg/h | 0.0048t/a | 车间通风措施 | 车间排风扇风量为6000m3/h 总量：0.008t/a 速率：0.0034kg/h 浓度：0.57mg/m3 | 车间排放 |
| 抛丸工序产生粉尘颗粒物 | 0.002kg/h | 0.0048t/a |  |  |  |

由表6.2-3可知，本项目产生的颗粒物经布袋除尘后；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，未收集部分颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

6.2.23食堂油烟

生产职工50人，其中住厂30人，不住厂20人，职工于厂内设食宿。食堂使用天然气和电等清洁能源，不使用煤炭，污染物排放较少。因此食堂产生的废气主要为厨房油烟。油烟指烹调油烟，由水蒸气和油珠组成，它是食用油加热到250℃以上，油脂发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。这是一种混合性污染物，约有200余种成分。

本项目食堂设置4个基准灶头，平均每天使用5h。本项目员工基本在食堂用餐，职工人数50人，食用油用量平均按3kg/100人·次计，炒作时油烟挥发量为3％，本项目产生的油烟废气经油烟净化装置处理后通过排烟管道引至屋顶排放。由于油烟温度不高（30～40℃），油烟的热量不会引起墙壁温度上升。根据本项目食堂规模，该油烟处理装置的除油效率须达75%以上，则本项目油烟排放情况详见下表估算得本项目油烟废气产生情况见表6.2-5。

表6.2-5  项目新增油烟产生量估算表

| 规模 | 油烟挥发系数 | 油烟产生量 | 油烟处理效率 | 油烟排放量 | 油烟排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50个职工 | 3% | 32.4kg/a | 75% | 8.1kg/a | 0.095mg/m3 |

### 声环境污染源分析

本项目噪声主要为机械加工设备产生，噪声级详见表6.2-6。

表6.2-6  主要机械设备噪声极值

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲天炉 | 1台 | 75 |
| 2 | 中频炉 | 3台 | 75 |
| 3 | 造型机 | 12台 | 70 |
| 4 | 电控柜 | 2台 | 60 |
| 5 | 抛丸机 | 3台 | 80 |
| 6 | 漏沙机 | 2台 | 70 |
| 7 | 空压机 | 3台 | 85 |
| 8 | 提升机 | 3台 | 75 |
| 9 | 行车 | 6台 | 60 |
| 10 | 车床 | 2座 | 75 |
| 11 | 变压器 | 3台 | 65 |

6.2.4固体环境污染源分析

（1）生产固废

根据工艺分析，本项目运营期产生的固体废物主要为不合格铸件。其中不合格铸件全部回用于熔炼原料用量。

（2）废砂

本项目砂芯制作后旧砂（原砂）经过处理后回用95%，原砂年使用量为1000t/a，则旧砂回用量为950t/a，废砂为50t/a，废砂无法修正的作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

（3）废机油

本项目在各摩擦面提供机油以方便加工的过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》中的危废（HW08危废代码：900-214-08），由有资质的单位统一回收处置。废机油产污量取机油用量的1%，本项目废机油产生量约0.006t/a。

（4）炉渣

本项目中频炉、冲天炉在熔炼过程中产生一定量的炉渣，本项目炉渣产生量为20t/a，炉渣作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

（5）生活垃圾

拟聘用职工50人，其中住厂30人，不住厂20人，年工作日300天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d，住宿按1kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为11.4t/a。

## 污染物汇总

本项目污染物汇总详见表6.3-1。

表6.3-1 本项目污染物汇总一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 冲天炉熔融工序 | 颗粒物 | 1.6 | 1.52 | 0.08 |
|  |  | SO2 | 0.36 | 0.306 | 0.054 |
|  |  | NOX | 0.402 | 0 | 0.402 |
|  | 中频炉熔融工序 | 颗粒物 | 8 | 7.6 | 0.4 |
|  | 抛丸、浇铸产生的颗粒物 | 0.048 | 0 | 有组织0.0076 无组织0.0096 |
|  | 食堂油烟 | 32.4kg/a | 24.3kg/a | 8.1kg/a |
| 固废 | 一般工业固废 | 废砂 | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 炉渣 | 20 | 20 | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.006 | 0.006 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 11.4 | 11.4 | 0 |
| 注：项目废水经化粪池处理后用于林地灌溉、不外排。 |

## 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修订)》，该项目的生产工艺及设备不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；其建设内容已获得大田县经济和信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2015]G12104号）的批复（见附件4）。

故项目建设符合国家产业政策。

| 产业结构调整指导目录的相关规定 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备；粘土砂静压造型主机；外热送风水冷长炉龄大吨位（15 吨/小时以上）冲天炉；大型压铸机（合模力3500 吨以上）；差压铸造机；自动浇注机；铸造专用机器人的制造与应用 | 项目采用7吨/小时冲天炉化铁，采用半自动浇筑机，铸造未专用机器人的制造与应用 | 不属于鼓励类 |
| 限制类 | 5 吨/小时及以下短炉龄冲天炉 | 项目采用 7 吨/小时的冲天炉 | 不属于限制类 |
|  | 冲天炉熔化采用冶金焦 | 冲天炉熔化采用铸造焦 |  |
| 淘汰类 | 砂型铸造粘土烘干砂型及型芯 | 采用石英砂制砂芯 | 不属于淘汰类 |
|  | 焦炭炉熔化有色金属 | 为铸铁项目，不涉及有色金属 |  |
|  | 砂型铸造油砂制芯 | 采用石英砂制砂芯 |  |
|  | 粘土砂干型/芯铸造工艺 | 采用石英砂制砂芯 |  |

## 清洁生产分析

根据《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。因此，实行清洁生产是一项实现经济与环境持续协调发展的环保策略。

### 设备的先进性

本项目从事铸件生产，主体生产工艺采用了国内较先进的设备，与传统的设备相比较，具有高效节能、自动化程度高、产生的废弃物少的特点，处于同行业先进水平。

### 污染物产生指标分析

- 废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉。生产水为冷却水，不外排。

（2）废气：本项目废气主要为生铁熔化、浇铸、抛丸过程中会排放的烟气、SO2	NOX、颗粒物等。

（3）噪声：主要为切割机等设备运行对周边声环境的影响。

（4）固废：本项目产生的一般固废经收集回售给回收企业回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期外运统一处理；废机油统一由有资质的单位回收处置。

### 清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议

从以上分析可知，本项目采用的设备较为先进，生产过程中对环境影响轻微，本项目整体体现了清洁生产的精神，符合清洁生产的要求。

根据本项目实际情况，建议在项目实施过程中强化以下的清洁生产措施：

（1）加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各厂区负责人和技术人员应担负的责任，项目的工艺设计与改造应充分考虑清洁生产的要求。

（2）优化生产布局和管理体系

本项目生产过程中，进一步提高自动化程度，提高生产质量；减少中频炉废气异常排放现象；建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物的排放量。

## 与大田县铸造行业改造升级实施意见的符合性分析

根据大田县人民政府办公室文件《大田县人民政府办公室关于印发大田县铸造行业改造升级提升实施意见通知》（田政办[2017]170号），分析如下表6.6-1

由表6.6-1，可以看出，本项目符合《大田县人民政府办公室关于印发大田县铸造行业改造提升实施意见的通知》（田政办[2017]170号要求）。

表6.6-1 大田县铸造行业改造升级提升实施意见要求及项目情况对照

| 条目 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入驻条件 | 新建项目： 新建铸造项目原则入驻（大田）机械铸造产业集聚区（以下简称“集聚区”）。 在集聚区以外的新建铸造项目，原则上只落地在有铸造企业的乡（镇），即华兴镇、石牌镇、武陵乡、桃源镇、太华镇、广平镇、前坪乡。 原有铸造企业的技改项目： 原则上必须退城入园，在县城规划区范围内（均溪镇、华兴镇、石牌镇），因客观原因暂不能退城入园的，允许在原地进行技改，但不能扩建、新增产能，技改后铸造生产线必须符合国家产业政策和环保相关标准；非县城规划区内但属于《提升规划》布局范围内的，所有改造提升后的铸造生产线必须符合国家产业政策和环保相关标准 | 本项目为新建项目，位于武陵乡工业集中区 | 符合 |
| 准入条件 | 新、改建铸造项目在国家工信部《铸造行业规范条件》出台前应符合2013年版《铸造行业的混入条件》要求；在工信部《铸造行业规范条件》出台后，新、改建铸造项目的生产工艺、生产设备、生产规模、能源消耗等要严格按新规要求执行。 | 本项目符合2013版《铸造行业的混入条件》要求，工信部《铸造行业规范条件》出台后，按新规范要求执行 | 符合 |
|  | 新、改建铸造项目建设应同时符合投资主管部门以及国土、水利、安全、环保、林业、消防等相关部门的要求，并依法办理相关行政审查审批手续。 | 建设单位与2015年12月30日取得福建省企业投资项目备案表，闽发改备[2015]G12104号；于2017年12月29日变更项目备案信息复函，田发改投资[2017]127号。 | 符合 |
|  | 新建铸造单个企业或项目供地指标应符合国土部门全国同行业用地的控制范围，投资强度需达到110万元／亩以上。 | 投资强度达到242万元/亩 | 符合 |

## 项目选址及厂区平面布置合理性分析

### 项目选址合理性分析

项目厂址位于大田县武陵乡大石村工业区内，根据项目周边关系图可知，距离项目500m范围内无敏感点，且周边有绿化带相隔。同时本项目紧邻工业区厂区道路，有利于该项目的运输，项目南面、西面旁均为山体环绕，其植被为常见树种。因此项目正常工况下，污染物排放达标，不会对项目区周边环境产生明显不良影响。

综上，项目选址基本合理。

### 厂区平面布置合理性分析

本项目位于大田县武陵乡大石村工业区，主要建设内容是铸造车间、分拣车间、办公室、宿舍、仓库等。根据厂区平面布置图，污染源较集中的生产车间布设于厂区下风向，车间布置满足生产工艺流程的要求。从整体上看，厂区内生产区域功能划分明确，同时便于物流运输。总体上分析，厂区平面布置合理。

## 土地规划符合性分析

项目厂址位于大田县武陵乡大石村工业区内，本项目根据《大田县武陵乡土地利用总体规划（2006-2020）》成果，经核实，该项目用地范围位于武陵乡建设用地管制区中的村镇建设用地及有条件建设区，符合土地利用规划，并获得大田县国土资源局符合用地规划情况的函和大田县武陵乡符合总体规划证明。

## 铸造行业准入条件分析

该项目为改建项目，不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，符合铸造行业建设条件和布局要求。项目使用石英砂制砂芯，不使用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺，符合铸造行业生产工艺要求。企业配套了与生产能力相匹配的冲天炉，生产设备采用7t/h冲天炉，并配有相应有效的脉冲除尘设备；本项目生产规模为年产铸件12000t/a，满足铸造行业准入条件中“福建地区二类区、三类区铸铁件生产能力≥10000t/a”。

综上，本项目符合铸造行业准入条件。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

### 水环境

施工废水包括施工生产废水与生活污水。

（1）生产废水

类比分析，施工期生产废水主要来源于施工机械冲洗、混凝土罐及汽车保养、混凝土养护等，其产生量与施工现场的管理水平关系极大，此类废水中主要成分是悬浮物，此外还可能有少量的石油类物质。由于本项目距离城区较近，则施工过程的机械清洗、维修可利用当地已有的场所、设备，且其产生的废水也利用当地已有设施进行集中处理。因此项目废水通过临时沉淀后全部用于场地、运输道路洒水抑尘，不外排，则对项目区水环境影响小。同时该类影响是暂时的，施工结束此影响也将随之消失。

（2）生活污水

施工期生活污水排放量约为1.36m3/d，施工人员多为当地居民，其各自住自家住房，其余施工人员租住当地居民用房，施工现场不设施工营地，则该项目对周边水环境产生的影响较小。

### 大气环境

本工程施工期大气污染源主要有工程建筑施工及车辆运输所产生的扬尘，但最为突出的是施工扬尘，主要污染物是TSP。

工程建筑施工及运输产生的扬尘主要有以下几个方面：

（1）建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；

（2）施工材料的堆放及清理；

（3）施工期运输车辆运行。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。

本环评建议对项目施工期的扬尘进行定期洒水，施工场界设置围墙，以降低扬尘的排放量；由于油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。综上，该项目对周围的大气环境影响不大。

### 声环境

施工期主要的噪声污染源是施工机械设备在使用过程中产生的噪声，高噪机械设备有：推土机、挖掘机、运输车辆等。

施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为

式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)；

L0 ——距声源r0处的声级dB(A)；

ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表7.1-1。

表7.1-1  不同施工机械噪声几何衰减值情况表

| 设备名称 | 噪声源强 | 对不同距离处的噪声贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 50m | 100m |
| 装载机 | 90 | 70 | 64 | 56 | 50 |
| 铲土机 | 93 | 73 | 67 | 59 | 53 |
| 挖掘机 | 84 | 64 | 58 | 50 | 44 |
| 装载运输 | 89 | 69 | 63 | 55 | 49 |

根据表7.1-1，本项目施工期机械噪声在不采取任何降噪措施情况下，项目施工期场界噪声都将不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），因此项目施工期必须严格按本报告提出的措施，才能确保本项目施工期厂场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

为了有效降低施工噪声的影响，施工单位应调整噪声施工的时间和限制高噪声机械的使用，把噪声大的作业安排在白天，禁止夜间进行高噪声施工作业。施工噪声的影响是暂时的，将随着施工期的结束而告终。

### 固体废物

施工期的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。

施工人员每天产生的生活垃圾有12kg/d，施工场地应设置临时垃圾收集点，由当地环卫部门集中处理。严禁施工人员将生活垃圾倒入附近水体，以影响水体的水质和景观。施工期间产生建筑垃圾，要对其进行分类，尽量回收利用，渣土等应规范处置。采用上述措施后，则施工期间固体废物对周围环境产生的影响不大。

### 水土流失的影响

施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。故在施工过程中应随时做好导洪、排水工作，临时弃土不能随便顺坡堆积，竣工后及时完成路堑的加固防护、支护工程，以防止水土流失造成对环境的影响。重点是施工期路基开挖的地表创面，如施工期长，碰到雨季，土壤侵蚀将明显加大。因此施工单位在施工期必须加强这方面的防治措施，只要制定合理、切实可行的水土流失防治措施，对可能造成水土流失的部位加以防治，可使水土流失控制在最低程度。

## 运营期环境影响分析

### 水环境

### 本项目用水主要为生活用水。项目污废水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，实现零排放，因此，项目废水不会对周边河流产生影响。项目生产水为中频炉冷却水，循环使用不外排。

### 大气环境

#### 有组织废气

本项目拟设3根排气筒，分别为①冲天炉（1#），冲天炉废气废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理；通过15m排气筒高空排放。②中频炉（2#），中频炉废气经脉冲除尘设施处理；通过15m排气筒高空排放。③抛丸、浇铸、落砂工序（3#）产生的颗粒物通过自带布袋除尘器；通过15m排气筒高空排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的技术要求，采用估算模式SCREEN3估算排气筒废气排放浓度及影响范围，排气筒废气排放参数参数见表7.2-1，排气筒废气排放扩散结果见表7.2-2。

表7.2-1 排气筒废气排放参数

| 参数类别 | 测参数 |
| --- | --- |
| 污染源参数 | 点源 | 1# | 2# | 3# |
|  |  | 排气筒高度：15.0m 排气筒出口内径：0.5m 标准排气量：8000m3/h 烟气排放速率：15.46m/s | 排气筒高度：15.0m 排气筒出口内径：0.5m 标准排气量：8000m3/h 烟气排放速率：15.46m/s | 排气筒高度：15.0m 排气筒出口内径：0.5m 标准排气量：6000m3/h 烟气排放速率：10.04m/s |

表7.2-2  估算模式预测排气筒废气排放扩散结果

| 距源中心下风向距离D | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 烟尘 | SO2 | NOX |
|  | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa |
| （m） | （mg/m3） | （%） | （mg/m3） | （%） | （mg/m3） | （%） |
| 100 | 0.0005099 | 0.06 | 0.000103 | 0.02 | 0.0007726 | 0.39 |
| 200 | 0.0006672 | 0.07 | 0.0001348 | 0.03 | 0.001011 | 0.51 |
| 294 | 0.0007062 | 0.08 | 0.0001427 | 0.03 | 0.00107 | 0.54 |
| 300 | 0.0007058 | 0.08 | 0.0001426 | 0.03 | 0.001069 | 0.53 |
| 400 | 0.0006778 | 0.08 | 0.0001369 | 0.03 | 0.001027 | 0.51 |
| 500 | 0.0006276 | 0.07 | 0.0001268 | 0.03 | 0.000951 | 0.48 |
| 600 | 0.0005913 | 0.07 | 0.0001195 | 0.02 | 0.000896 | 0.45 |
| 700（大石村） | 0.0005755 | 0.06 | 0.0001163 | 0.02 | 0.0008719 | 0.44 |
| 800 | 0.0005543 | 0.06 | 0.000112 | 0.02 | 0.0008398 | 0.42 |
| 最大落地浓度出现距离 | 294 | -- | 294 | -- | 294 | -- |
| 最大落地浓度 | 0.0007062 | 0.08 | 0.0001427 | 0.03 | 0.00107 | 0.54 |
| 距源中心下风向距离D | 2#排气筒 | 3#排气筒 |  |
|  | 颗粒物 | 颗粒物 |  |
|  | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa |  |
| （m） | （mg/m3） | （%） | （mg/m3） | （%） |  |
| 100 | 0.000515 | 0.06 | 0.0009494 | 0.11 |  |
| 200 | 0.000674 | 0.07 | 0.001175 | 0.13 |  |
| 294 | 0.0007133 | 0.08 | / | / |  |
| 300 | 0.0007129 | 0.08 | 0.001245 | 0.14 |  |
| 303 | / | / | 0.001245 | 0.14 |  |
| 400 | 0.0006847 | 0.08 | 0.0012 | 0.13 |  |
| 500 | 0.000634 | 0.07 | 0.001094 | 0.12 |  |
| 600 | 0.0005973 | 0.07 | 0.001041 | 0.12 |  |
| 700（大石村） | 0.0005813 | 0.06 | 0.0009967 | 0.11 |  |
| 800 | 0.0005599 | 0.06 | 0.0009782 | 0.11 |  |
| 最大落地浓度出现距离 | 294 | -- | 303 | -- |  |
| 最大落地浓度 | 0.0007133 | 0.08 | 0.001245 | 0.14 |  |

综上，1#排气筒烟尘排放废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的冲天炉标准，SO2排放满足表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准；2#排气筒颗粒物排放废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的冲天炉标准；3#排气筒颗粒物浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对大气环境及周边敏感目标影响较小。

#### 无组织废气

本项目无组织废气主要来源于袋式除尘器未收集的抛丸、浇铸产生的颗粒物。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的技术要求，预测无组织废气排放浓度及影响范围，采用估算模式SCREEN3进行估算，废气排放参数参数见表7.2-3，排放扩散结果见表7.2-4。

表7.2-3 生产过程无组织排放参数

| 参数类别 | 预测参数 |
| --- | --- |
| 污染源参数 | 面源 | 颗粒物 | 面源长度：108.0m 面源宽度：17.0m 颗粒物排放速率：0.008t/a 排放源高度：2.0m 角度搜索方法：自动搜索 相对长边角度：0度 |
| 城市/乡村 | 乡村 |
| 地形参数 | 以简单地形计算 |
| 建筑物下洗参数 | 不考虑建筑物下洗 |
| 计算点高度 | 2m（相对厂房高度） |

表7.2-4  估算模式预测颗粒物无组织排放扩散结果

| 距源中心下风向距离D | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa |
| （m） | （mg/m3） | （%） |
| 10 | 0.0004351 | 0.05 |
| 100 | 0.0009101 | 0.10 |
| 200 | 0.0007907 | 0.09 |
| 300 | 0.000591 | 0.07 |
| 400 | 0.0004619 | 0.05 |
| 500 | 0.0003669 | 0.04 |
| 600 | 0.0002959 | 0.03 |
| 700（大石村） | 0.0002432 | 0.03 |
| 800 | 0.0002046 | 0.02 |
| 最大落地浓度出现距离 | 100m | -- |
| 最大落地浓度 | 0.0009101 | 0.10 |

# 根据估算结果可知，颗粒物、非甲烷总体无组织排放情况下，下风向最大落地浓度值小于GB16297-1996《大气污染综合排放标准》表2中规定的无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放浓度达标。

由于无组织排放源强小，厂界外无超标点，因此项目无需设置大气环境防护距离。项目对周围大气环境及保护目标影响较小。

卫生防护距离：

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3，取居住区一次最高容许浓度限值

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积 S（m 2）计算，这里取2400m2；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；本项目中，A为470，B为0.021，   C为1.85，D为0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

经计算得各污染物的卫生防护距离见表 7.2-5。

# 表7.2-5 无组织排放强度及卫生防护距离一览表

| 污染物 | 面源有效高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 产生量（t/a） | 小时质量标准(mg/m3) | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.0 | 150 | 57 | 0.0096 | 0.9 | 0.009 | 50 |

由计算结果可知，确定本项目卫生防护距离50m，卫生防护距离包络图见附图2。根据卫生防护距离包络图可知，目前保护目标可以满足50m的卫生防护距离要求。

此外，今后项目卫生防护距离和大气防护距离内不得规划和建设学校、医院、居民点等敏感建筑以及对项目工艺废气、恶臭敏感的工业项目。因此，项目对周围大气环境及保护目标影响较小

#### 食堂油烟

本项目共设置1个食堂，由工程分析，本项目食堂油烟由专用排烟管道引至顶楼排放，该排烟口距离最近的敏感点约为500m，油烟处理效率为75%，通过预测，油烟排放浓度为0.095mg/m3，则本项目食堂油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的标准中的最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除效率75%的相关要求，则本项目油烟废气对周边环境影响小。

### 声环境

（1）运营期噪声对环境影响预测采用半自由式声场点源噪声预测模式：

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的衰减量，dB(A)。

其中，衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。根据同类项目经验值，取墙体隔声量15dB(A)计算。

（2）多个声压级在预测点的等效声级Leq预测采用多个声压级不同声音的叠加模式：

式中：L——总噪声值，单位dB。

L1、L2、L3——各不同声源的噪声值。

（3）针对本项目主要噪声源对周围环境的影响预测，其结果列表7.2-5。

表7.2-5  噪声预测结果

| 噪声源名称 | 台数 | 噪声级 | 位置 | 墙体隔声量 | 源强在距离厂界、敏感点的噪声贡献值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东北 | 西南 | 西北 | 东南 |
| 冲天炉 | 1台 | 75 | 室内 | 15 | 31.37 | 28.40 | 20.63 | 24.58 |
| 中频炉 | 3台 | 75 | 室内 | 15 | 36.77 | 33.17 | 25.40 | 29.35 |
| 造型机 | 12台 | 70 | 室内 | 15 | 37.16 | 34.19 | 26.42 | 30.37 |
| 电控柜 | 2台 | 60 | 室内 | 15 | 19.01 | 16.41 | 8.6 | 12.59 |
| 抛丸机 | 3台 | 80 | 室内 | 15 | 41.77 | 38.77 | 30.40 | 34.35 |
| 漏沙机 | 2台 | 70 | 室内 | 15 | 29.38 | 26.41 | 18.64 | 22.59 |
| 空压机 | 3台 | 85 | 室内 | 15 | 46.15 | 43.17 | 35.40 | 39.35 |
| 提升机 | 3台 | 75 | 室内 | 15 | 36.14 | 33.17 | 25.40 | 29.35 |
| 行车 | 6台 | 60 | 室内 | 15 | 24.15 | 21.18 | 13.41 | 17.36 |
| 车床 | 2台 | 75 | 室内 | 15 | 34.01 | 31.41 | 23.01 | 27.59 |
| 变压器 | 3座 | 65 | 室内 | 15 | 26.14 | 23.17 | 15.40 | 19.35 |
| 所有噪声源在厂界处的叠加 | 48.9 | 45.79 | 33.62 | 41.87 |

由表7.2-5可知，运营期各噪声源经衰减后项目厂界均到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应的噪声排放限值，但为更好的保证本项目运营期间噪声对周边环境的影响，工程运营期间应加强设备的管理，降低噪声对周边环境的影响。同时由于距离本项目500m范围内无敏感点。最近的敏感点为西侧隔着山地的700m外的居民点，无其他居民点，所以项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，施工噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。

综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

### 固体废物

（1）生产固废

不合格铸件全部回用于熔炼原料用量。

（2）废砂

砂芯制作后旧砂（原砂）经过处理后回用95%，废砂无法修正的作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

- 废机油

本项目在各摩擦面提供机油以方便加工的过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》中的危废（HW08危废代码：900-214-08），废机油存放于危废间统一收集后，由有资质的单位统一回收处置。

- 炉渣

炉渣作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

（5）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

## 退役期环境影响

该厂退役后，生产运营期产生的各类污染源将随车间的退役而消失，对周围环境的影响也随之消失。项目退役期环境影响主要包括原材料处置、设备处置及厂房处置等。

### 原材料处置

项目所使用的原料可出售给其他企业，对环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

### 设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

### 厂房处置

项目退役后，生产厂房可转让或作其他用途。

# 环境风险分析

### 风险识别

1、物质危险性判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中规定，本项目所用原料均不属于其附录A.1有毒物质判定标准序号1、2、3类物质，不属于该导则规定的剧毒物质和一般毒物，且不属于该导则规定的易燃物质和爆炸性物质。

2、重大危险源判定

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中规定，本项目所用的原料均不属于其中规定的危险化学品。

因此，本项目无重大危险源。同时，环评要求厂方应结合项目政策生产需求，尽可能减少厂内原辅料的储存量，以满足项目生产需要围宜，以降低环境风险。

3、生产设施风险识别

①铸造车间内暂存的生铁、钢料等因雨水冲刷而污染地下水、土壤等的风险。

②熔炼、浇铸过程高温操作造成火灾等。

### 事故防范措施

针对项目的生产特点及“三废”排放特征，本项目提出如下风险管理及减缓风险措施要求：

①制定《环境保护应急预案》，对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案，该应急预案应满足环保要求。并严格按照《预案》进行日常监督、管理。

②强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。

③严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能再起火之初迅速扑灭。

④生铁、钢料仓库周边应设置雨水导流够，并且做好地面硬化和防渗漏处理。

⑤针对原料区、危废贮存间做好分区防渗处理，建议地面采用混凝土浇筑，设置防水层，并做好防腐、防锈处理。

### 环境风险应急预案

本项目环境风险的突发性事故应急救援预案详见表8-1。

表8-1 突发事件应急预案主要内容及要点

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则和应急预案关系说明等 |
| 2 | 应急组织指挥体系 | 内部应急组织机构与职责与职责外部指挥与协调 |
| 3 | 预防与预警 | 企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。包括预防与预警 |
| 4 | 应急处置 | 先期处置、响应分级应急响应程序、应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治、 配合有关部门应急响应 |
| 5 | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序 |
| 6 | 后期处置 | 善后处置评估与总结 |
| 7 | 应急保障 | 根据本单位应急工作需求而确定的相关保障措施如资金保障、物资保障、医疗卫生保障 |
| 8 | 监督管理 | 应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩 |
| 9 | 附则 | 名词术语、预案解释、修订情况、实施日期 |
| 10 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

# 污染防治措施分析

## 施工期

### 水污染防治措施

（1）施工场地应设置临时沉淀池。

（2）严格施工管理、文明施工，加强对机器设备维护和保养，防止发生漏油现象。

（3）挖填土方应尽量避开雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。

（4）施工完成后要及时进行绿化复植，做好周边的绿化工作，以改善项目的周边环境。

### 大气污染防治措施

项目地目前已完成场地平整工作，施工过程中大气污染物主要为刮风引起的扬尘和运输车辆产生的扬尘和废气。

（1）运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。

（2）在晴天干燥天气情况下，要求对易引起扬尘和易散尘的施工作业表面、施工运输道路及主要施工出入口每天洒水3～4次，以减少车辆行驶经过时产生扬尘污染。作业面的工人采取配戴防尘口罩等防护措施。

（3）对施工材料应采用遮盖物如帆布等进行临时压盖，以避免扬尘污染；散装水泥等粉状建筑材料应尽量进入仓库保存。

（4）加强管理，文明施工。提高全体管理人员和施工人员的环保意识，减少施工期的大气污染。

### 噪声污染防治措施

（1）选择低噪声的施工机械设备和工艺，选用商品混凝土。

（2）施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，给在较高声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。

（3）昼间施工时应确保施工噪声不影响运输路线沿线的居民生活环境，噪声大的施工机械在夜间22：00～6：00停止施工，主要运输通道也应远离居民区。噪声源强大的作业可放在白天（6：00～22：00）或对各种机械操作时间作适当调整。运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

（4）考虑到夜间可能会有高噪声设备的突发性噪声对施工场界的影响超过限值，因此必须加强管理，掌握当地居民的作息时间，合理安排施工，尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土需要进行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将搅拌机运行时间压缩到最低限度。

施工噪声的特点是周期短、强度大，对周围的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度，规范施工。

### 固体废物污染防治措施

（1）建筑垃圾应分类收集，其中建筑废模板、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋及废旧设备等可以回收利用，应统一收集后集中堆放；土、石沙等建筑材料废弃物应及时清运到需要填方的地点做填方处理，不能利用的应与生活垃圾一起委托环卫部门统一处理；金属垃圾要进行回收利用；各种垃圾应分别堆放，不得随便丢弃于施工现场。

（2）生活垃圾及一些没有回收利用价值的材料集中收集后统一处理。

### 水土保持措施

（1）施工期间，应做到合理调运和利用土石方，尽可能地综合利用开挖的土石方，对表土进行剥离利用，对保护土壤资源具有重要意义；同时尽量减轻对天然地表的破坏，加强废弃物的管理；还要尽量减少泥沙进入管道内。施工结束后，及时清理施工场地，尽快恢复生态平衡，对项目进行绿化美化，维护景观，改善生态环境。

（2）项目地块施工平台、边坡等防护工程宜在地基成型后根据设计方案立即施工，使其尽快发挥作用。对土方开挖应有计划分片进行，决不允许遍地对土石方作业，切忌将开挖的基坑和坡面长期闲置暴露，遭雨水冲刷。施工场地四周应设排水沟，作业区设好排水系统，雨水统一导流，经沉淀后排入雨水管沟。

（3）合理安排施工时间。施工单位要随时掌握降大、暴雨时间和特点，以便雨前将填铺的松土夯实。特别在雨季施工时，应争取土料随挖、随运、随铺、随压的方法以减少松散土存在。或者准备一定数量防护物如塑料、草席等遮盖物，在暴雨未来之前将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，降低水土流失。

## 运营期

### 水环境

本项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。厂区化粪池容积为30m3，化粪池收集的生活污水委托当地村民每日清掏用于浇灌，该部分生活污水不外排，对周边环境影响较小。项目措施可行。

### 大气环境

本项目大气污染产生工序主要为中频炉废气、工艺粉尘等。为保证本项目粉尘达标排放，本次环评要求采取以下措施：

- 冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理；抛丸、浇铸、落砂工序产生的颗粒物通过自带布袋除尘器；通过15m排气筒高空排放。

- 中频炉废气经除尘设施处理；通过15m排气筒高空排放。

- 抛丸、浇铸、落砂工序产生的颗粒物通过自带布袋除尘器；通过15m排气筒高空排放。

（3）及时检查、维护脉冲除尘设备，保证中频炉废气的有效处理，减少烟尘无组织排放；废气收集、除尘设备发送故障或检修时，应停止运转中频炉，待检修完毕后共同投入使用。

（4）对车间内外地面进行硬化处理，并采取地面洒水、喷水雾等措施以降低粉尘对周边环境的影响。

（5）对车间内原辅材料堆放采取围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，以减少物料的堆放、传输、装卸过程产生的粉尘对周边环境的影响。

（6）增加厂区的绿化，降低粉尘对周边环境的影响。

（7）油烟废气：本项目产生的油烟废气油烟净化装置处理后通过专用排烟管道高空排放，且该油烟处理装置的除油效率须达75%以上，经预测该油烟废气排放可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中相应标准限值。

同时根据现场勘察，本项目500m范围内无敏感点，本项目对周边环境影响较小。

### 声环境

根据对本项目运营期噪声环境影响分析可得：各厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取隔声、减震等综合措施进行降噪，加大设备用房的隔声效果，确保厂界噪声达标排放。本次环评建议厂方采取以下措施来减小噪声对外界环境的影响：

1、主要高噪声设备安装减震垫；空压机等高噪声设备安装消声设备；

2、厂房安装隔声门窗，合理布局，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感点；

3、加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。

### 固体废物

（1）生产固废

不合格铸件全部回用于熔炼原料用量。

（2）废砂

砂芯制作后旧砂（原砂）经过处理后回用95%，废砂无法修正的作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

- 废机油

本项目在各摩擦面提供机油以方便加工的过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》中的危废（HW08危废代码：900-214-08），统一收集至危废间，由有资质的单位统一回收处置。

- 炉渣

炉渣作为一般工业固废统一收集外售给砖厂作为原料。

（5）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

# 环境监测与管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

# 10.1环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

10.2环境管理人员

项目应设专职环保技术人员管理环保工作，具体负责环保设施的运行维护等工作。

## 10.3排污申报

（1）排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。

（2）依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

（3）直接向环境排放污染物的单位，应当依照《排污费征收使用管理条例》的规定交纳排污费。

（4）排放污染物需作重大改变或者发生紧急重大改变的，排污者必须分别在变更前15日内或改变的3日后履行变更申报手续。

## 10.4环保设施及验收

（1）做好废气、噪声等污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。

（2）污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批。

## 10.5环境监测制度

企业应定期对项目进行监测。

表10-1     运营期环境监测计划一览表

| 序号 | 类别 | 污染源或处理设施 | 监测内容 | 监测位置 | 常规监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | — | 等效A声级 | 厂界 | 1次/季度 |
| 2 | 废气 | 抛丸、浇铸工序；砂芯制作、回收系统工序 | 无组织粉尘 | 厂界上下风向 | 1次/季度 |
|  |  | 冲天炉生产线 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 1#排气筒 | 1次/季度 |
|  |  | 中频炉生产线 | 颗粒物 | 2#排气筒 | 1次/季度 |
|  |  | 抛丸、浇铸、落砂工序 | 颗粒物 | 3#排气筒 | 1次/季度 |
| 注：当环保设施运转异常或发生污染事故时，应及时进行有关监测。 |

# 总量控制

根据拟建工程的排污特点，项目污水经化粪池收集后交由村民用于堆肥，实现零排放。因此，确定本项目的污染物总量控制因子为废气污染物：SO2、NOX。

根据工程分析，确定SO2、NOX总量控制如下：SO2≤0.054t/a，NOX≤0.402t/a。建设单位应向大田县环保局申请总量控制指标。

# 环境保护投资估算及环境影响经济损益分析

## 环保投资及治理效率分析

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资93万，占总投资4650万元的2%，则本项目环保投资估算详见表12.1-1。

表12.1-1  项目环保投资估算一览表

| 时期 | 类别 | 项目 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 简易沉淀池 | 1 |
|  | 废气 | 堆土场挡土墙 | 1 |
|  |  | 建筑材料覆盖 | 1 |
|  | 噪声 | 选用低噪施工设备及设备维护（隔振减震） | 5 |
|  | 固废 | 建筑垃圾外运处置，生活垃圾由环卫部门统一清运 | 5 |
| 运营期 | 废水 | 化粪池 | 10 |
|  | 废气 | （1）熔炼过程：冲天炉：脉冲除尘设备+脱硫设备+15m高排气筒； （2）中频炉：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒； （3）抛丸、浇铸、砂芯制作工序：集气罩+袋式处理设施+15m高排气筒； （4）食堂油烟配套油烟净化器+专用排烟管道。 | 50 |
|  | 噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 | 5 |
|  | 固废 | 垃圾桶、垃圾间、危废间 | 15 |
| 合计 | 93 |

## 环境影响经济损益分析

本项目投产后，只要管理严格，各类污染源基本得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时本工程的建设能为当地居民提供就业机会，可提高附近居民生活质量。

工程环境经济损益分析就是从投资费用和收益效果两方面因素来衡量建设项目的可行性，从经济效益、社会效益和环境效益三个方面来体现项目的总收益效果。

# 评价结论与建议

## 项目概况

本项目为机械铸件生产项目，年产机械铸件12000t，项目总投资4680万元，总建筑面积12800m2，员工人数约50人。

## 产业政策及厂区平面布置的合理性分析

### 产业政策符合性分析

项目主要从铸件的生产和销售，对照国家《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013 年修正）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等相关文件，本项目不属于国家明令禁止、限制类建设项目，属于允许类；所采用的设备、工艺和生产规模均不在鼓励、淘汰、限制之列；其建设内容已获得大田县经济和信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2017]G12072号）的批复。故项目建设符合国家产业政策。

本项目生产规模为年产12000吨铸件，位于大田县太华镇黄沙村后门坑。生产工艺不涉及粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺。熔炼设备采用无芯感应电炉，采用旧砂回用率≥70%的石英砂。根据中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号《铸造行业准入条件》，项目建设符合国家产业政策。

本项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规定，因此符合国家的产业政策。

### 厂区平面布置合理性分析

本项目位于大田县武陵乡大石村工业区，主要建设内容是分拣、加工车间、仓库、办公室、宿舍等。根据厂区平面布置图，污染源较集中的生产车间布设于厂区下风向，车间布置满足生产工艺流程的要求。从整体上看，厂区内生产区域功能划分明确，同时便于物流运输。总体上分析，厂区平面布置合理。

## 工程环境影响

### 水环境

本项目区域水环境为大石溪。大石溪为均溪支流，均溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准要求。

施工期本项目废水主要是生活污水和生产废水。其中生活污水其利用当地居民已有设施进行处理，不外排；而生产废水经过临时沉淀池处理，去除废水中所含有的泥沙后用于场地、运输道路洒水抑尘，则对周边环境影响小。

运营期本项目废水主要是生活废水。本项目生活污水生活污水经处理后用于林地浇灌。因此本项目废水对项目区水环境影响小。

### 大气环境

本项目区大气环境质量较好。环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

施工期本工程大气污染源主要有工程建筑施工及车辆运输所产生的扬尘，但最为突出的是施工扬尘，主要污染物是TSP，只要适当对道路定期洒水，该污染将减少很多，对周边环境的影响也将降低。

项目运营期冲天炉废气经“脉冲除尘设施+脱硫设施”处理后，中频炉废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后统一通过一根15m高排气筒排放，烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的冲天炉标准，SO2排放满足表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准；抛丸、浇铸、落砂产生的颗粒物经自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；本项目食堂油烟经油烟净化器处理后由专用排烟管道引至顶楼排放。经采取有效的防尘措施后，本项目废气对项目区环境空气影响小。

### 声环境

施工期本工程噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声，施工过程厂界设有围屏，降低噪声对周围环境的影响。随着施工结束，该类噪声也将随之消失，因此施工期噪声影响是短暂的，不会对周围环境产生大的影响。

运营期，运营期各噪声源经衰减后项目厂界均到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值，但为更好的保证本项目运营期间噪声对周边环境的影响，工程运营期间应加强设备的管理，降低噪声对周边环境的影响。同时由于距离本项目最近的敏感点为西面隔着林地的500m外的居民点，无其他居民点，所以项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

### 固体废物

①本项目不合格铸件全部回用于中频炉原料用量。②本项目砂芯制作后旧砂（原砂）经处理后回用95%，剩余5%废砂统一收集外售给砖厂作为原料。③职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一外运处置。④熔炼过程中产生的炉渣统一收集外售给砖厂作为原料。⑤本项目在各摩擦面提供机油以方便加工的过程中会产生废机油，由有资质的单位统一回收处置。综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

## 环境保护措施及环保竣工验收

则本项目环保措施及竣工验收详见表13.3-1。

表13.3-1  项目环保竣工验收一览表

| 类别 | 项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后用于林地浇灌 | 验收措施落实情况 |
|  | 生产废水 | 冷却水循环使用，不外排。 | 验收措施落实情况 |
| 废气 | 有 组 织 | 冲天炉生产线 | 冲天炉：脉冲除尘设备+脱硫设备，由一根15m高排气筒排放 | 颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的冲天炉标准；SO2排放执行表4中燃煤(油)炉窑标准，NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃煤锅炉标准。 |
|  |  | 中频炉生产线 | 冲天炉集气罩+袋式除尘器，由一根15m高排气筒排放 | 颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 熔化炉的中频炉标准； |
|  |  | 抛丸、浇铸、落砂工序颗粒物 | 抛丸、浇铸、落砂工序颗粒物：集气罩+袋式除尘器，由一根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物排放监控浓度限值。 |
|  | 无组织 | 抛丸、浇铸、落砂工序颗粒物 | 车间通风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟配套油烟净化器+专用排烟管道引至顶楼排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的标准限值。 |
| 噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固废 | 收集容器、垃圾桶、危废间 | 验收措施落实情况 |

## 建议

（1）应制定严格制度，加强工厂管理，减少因生产过程中滴、漏产生的污染。

（2）严格执行环保“三同时”制度。各环保设施应委托有资质证书的专业单位设计制造安装，确保污染治理设施切实有效。

（3）严格按规程操作，加强设备的日常维护和检查，发现问题及时处理，使设备始终维持在良好的运行状态。

（4）当项目的环境影响评价文件经过批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报

批建设项目的环境影响评价文件

## 总结论

综上所述，本项目建设只要切实做到以上污染防治措施，满足所在区域环境质量要求，符合国家相关产业政策，且基本符合清洁生产要求，工程投产后具有较大的经济效益和良好的社会效益。建设单位在工程建设中，必须严格按“三同时”原则进行设计和施工，使各项治理措施得以落实，并在工程运行过程中加强生产、安全和环境管理，严格控制污染物达标排放。

建设单位在认真落实本报告表提出的污染防治措施并保证其正常运行的条件下，该项目的建设对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

编制单位（盖章）:

广西新北环环保科技有限公司

2018年3月12日

主管部门预审意见： （盖 章） 经办人： 年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： （盖 章） 经办人： 年 月 日

# Text boxes

1260t/a

损耗126t/a

1134t/a

1134t/a

周边林地农灌

生活用水

化粪池

损耗8t/a

1268t/a

新鲜水

8t/a

冷却水

废钢

球墨生铁

中频炉

造型

浇注

配新砂

自然冷却

落砂

新砂、膨润土

铸件成品

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

抛丸（清理）

打磨

颗粒物

砂再生(配旧砂)

水

检验

检验

冲天炉

浇筑合模箱成型

人工落砂及砂芯

铸件表面清砂

打磨

铸件

检验

成品

搅拌站

造型机

1台布袋除尘器

1根15m高排气筒

脉冲除尘设备

脱硫塔

1根15m高排气筒

冷却水池

不符合铸件

回炉利用0.5%

合格

粉尘

粉尘

粉尘

生铁

铁水

铁水

冷却水

循环水

砂+砂芯

粉尘

噪声

噪声