产品名称：台式气相色谱分析仪 变压器油中溶解气体气相色谱分析仪 产品型号：TL3-TSPO4B 台式气相色谱分析仪 变压器油中溶解气体气相色谱分析仪 型号：TL3-TSPO4B TL3-TSPO4B是根据电力部部颁标准，广泛收国内外同类仪器的优点而创新设计的一种新型的便携式变压器油中溶解气体气相色谱分析仪，用于检测可溶于变压器油中的各种气体的含量，可在短时间内完成对氢气(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)七种气体的精确测量，最小检测精度为0.1pm。TSP04B分析仪基于气相色谱分析仪原理，使用高纯度氢气作为载气，可持续30小时以上的工作时间。仪器采用单柱结构，具有氢焰检测器及转化炉，能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析。仪器设有六路恒温控制系统和精确的数字流量控制，保证气体分离、检测的高灵敏度和高稳定性。仪器具有结构合理紧凑，自动化程度高，操作简单，控温精确，重复性好等特点，可满足电力系统变压器油任务测量分析的需要。仪器操作通过Windows系统下的色谱工作站进行，对测量结果处理，计算机动性屏上显示所有测量结果，同时可以对测量的结果进行处理并生成报告，打印报告。软件中还包含了变压器监测的专家分析软件，所测气体浓度与IEC或其它国际标准自动进行比对。 技术参数： 1、柱室温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 2、检测室温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 3、转化炉温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 4、气化室温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 5、振荡器温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 6、恒温箱温度：室温～360℃，控温精度±0.1℃ 7、工作温度：-20～50℃ 8、工作电源：220V±10%，50±0.5Hz 9、消耗功率：2000W 10、外型尺寸：长×宽×高；42cm×23cm×40×cm 11、重量：16.2kg 产品特点： 1、各检测器和汽化室、转换炉采用模块化设计，并且模块在控温精度保证的前提下，最大程度的小型化。 2、温度与信号的转换系统采用先进的恒流电路，使温度转变为电信号的线性范围更宽，同时减小了铂电阻阻值非线性化的问题，提高了控温精度。各路温度差在同一范围内，根除了各路温度误差不同的通病。 3、采用微机控制温度。五阶程序升温，各阶恒温时间0～999.0min，增量0.1min,温度增量0.1℃。 4、改进了检测器的结构与加工工艺，提高了灵敏度与线性范围，使毛细管柱的性能得以充分发挥。 5、按照国际安全标准，提供了强劲的软件保护功能，包括过温保护、过功率保护以及断电保护等功能。 7、提供模拟信号输出及RS232通讯接口，可根据用户需要选用多种色谱处理机和PC机色谱处理软件。 8、重复性能更佳。 检测精度 单位：μL/L 气体 最小检测浓度 DL/T703-1999 GB/T17623-1998 H2 2 5 2 CH4 0.1 1 0.1 C2H4 0.1 1 0.1 C2H6 0.1 1 0.1 C2H2 0.1 1 0.1 CO 5 25 25 C02 5 25 25