一、 高低温交变湿热试验箱产品用途：

对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件和材料进行温度、湿度试验

二、高低温交变湿热试验箱 型号及工作室尺寸

ZY/GDJS-80L     400*400*500

ZY/GDJS-100L    400*500*500

ZY/GDJS-150L    500*500*600

ZY/GDJS-225L    500*600*750

ZY/GDJS-250L    500*600*810

ZY/GDJS-408L    700*800*850

ZY/GDJS-500L    700*800*900

ZY/GDJS-800L    800*1000*1000

ZY/GDJS-1000L   1000*1000*1000

三、高低温交变湿热试验箱技术参数

| 性能指标 | 温度范围 | A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 湿度范围 | 30～98％R.H |
|  | 波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
|  | 湿度偏差 | ＋2、-3％R.H |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 0.7～1.5℃/min |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 韩国进口TEMI880仪表可编程触摸式液晶显示.微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定和指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H |
|  | 温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 加湿系统 | 全不锈钢锅炉或浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
|  | 制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
|  | 保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |
| 标准配置 | 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（50或100mm）1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
| 电源电压 | AC380V±10％ 50±0.5Hz三相四线制 |
| 亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |

· 无锡中亚环境试验设备有限公司 
· 销售专线：0510-85609339  13961793302
· 传真： 0510-85612039
· 地址： 无锡市新区硕放镇经发六路8号
· E-Mail：wxzyhs@163.com