易拉罐粉碎机

一、产品图片

二、产品介绍

易拉罐粉碎机是我公司技术专家结合国际上最先进技术开发而成的新一代产品。新型易拉罐粉碎机不但提高了生产能力和  粉碎效率，还扩大了应用范围，我厂生产 的易拉罐粉碎机是一种先进的细碎粉碎机械，该易拉罐粉碎机产品在吸收多种粉碎机优  点的基础上,充分运用冲击、剪切、相互撞击、研磨等理论精心研制出来的。

三、易拉罐粉碎机的适用范围

易拉罐粉碎机将各种废旧易拉罐，露露灌，饮料罐，啤酒罐，红牛罐，八宝粥罐，和其正罐，金属瓶，易拉罐，可乐罐，油漆桶，废薄铁皮，废铁渣，月饼 盒，罐头盒等各种易拉罐破碎成团状颗粒，从而减少运输成本，并提高废铁投炉炼铁得速度。在工作时，物料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎，产量高、能耗 低、效率高、出料细碎均匀.并且在使用该设备时，噪声低、无污染,操作简单、维护方便。

四、易拉罐粉碎机的技术优势

1.减速电机驱动.
2.啮合式刀片,将易拉罐彻底破碎.
3.选用特种刀片,刀片硬度不低于HRC55(锉刀的HRC硬度是51度)
4.强固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固.
5.自动化按钮控制,安全,方便.
6.安全标识和安全标签,确保使用安全.
7.可以配备输送带加料

五、易拉罐粉碎机使用与保养说明

1 试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁 粉碎易燃、易爆物品，以免发生事故。

2 生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。
3 除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施。
4 由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。
注：生产能力与粉碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及组成等工况有关。

六、易拉罐粉碎机的技术参数

型号 最大进料边长 （mm） 出料粒度 （mm） 给料粒度 （mm） 机器重量 （T） 处理量 （kg/h） 功率 （kw） HJ-400 400 1-40 0-400 1.2 400 15 HJ-600 600 1-40 0-600 1.8 600 18.5 HJ-800 800 1-60 0-800 3.5 1200 30 HJ-1000 1000 1-100 0-1000 6.5 2500 45 HJ-1200 1200 1-120 0-1200 10 4500 55 HJ-14000 1400 0-140 0-1400 14 6000 75 HJ-1600 1600 0-160 0-1600 18.5 8500 90 HJ-1800 1800 0-160 0-1800 21 12000 110

备注：严禁破碎易燃易爆物。

吉丰新型石头破碎机八大优势彻底征服客户

吉丰机械一直以来追求精益求精，打造最完美的石头破碎机，石头粉碎机，煤矸石破碎机，炉渣粉碎机等破碎机设备，坚持以为客户提供放心满意的产品为企业理念。吉丰石头破碎机在市场很受欢迎，之所以能在在众多生产厂家中脱颖而出，依靠的是在相同价格上比质量，在相同质量上比价格，在相同价格质量上比售后，并将破碎机的质量与服务上提升到一定高度，以性能好，质量过硬的技术受到了客户的喜爱，其优势与成功归根结底在于石头破碎机的八大优势。

第一，独特的转移转移间隙技术，锤头磨损和撕裂无修复后重复使用，移动位置，三大锤头；

第二，高耐磨合金锤头，锤头锤柄组合使用，耐磨度超强；

第三，破碎机双向旋转，以继续频率双向操作模式，他们破碎锤及齿板磨损均匀，减少停机时间频率的易损件的更换；

第四，出料颗粒大小均匀，破碎比大，产量高，能耗低；

第五，适用于破碎脆性材料，不堵塞，粉尘少，噪音低；

第六，安装方便，大大提高了工作自由度；

第七，维修快捷，一侧的小门的破碎机可以释放打开，使破碎机的维修和更换易损零件更加方便快捷，减少了维护时间；

第八，采用无蓖条的设计，避免了保留造成的堵塞材料的破碎腔，导致相关部件磨损增加缺陷。

石头破碎机作为矿山设备开采中的破碎机设备之一，以高效稳定的性能很受市场喜爱，吉丰坚持生产优质的石头破碎机，生产让客户放心满意的产品，咨询热线：136 7365 7000.