上海展仕精密型PLC全自动高速吸塑机是上海展仕吸塑机第五代最新型吸塑设备，恒温封闭式电脑版全自动高速吸塑机。本机采用微电脑PLC控制外加人机界面操作，电脑液晶触摸屏控制系统，使送料→加热→吸塑→冷却→脱膜→切料等全自动连续吸塑成型工作。保证了整机的品质与质量；
上海展仕精密型PLC全自动高速吸塑机可将PET PP PS HDPS ABS PC BOPS PVC 和各种降解热塑性片材吸塑成型各种不同形状的精美包装和制品，减少吸塑厂家的材料成本，两包装制品更具备有市场竞争力。

主要特点：

一、本机主要针对于材料较厚1MM以上等环保材料塑料卷材，上下模行程精密、成型稳定；

二、传动采用变频数字控制、设有修正功能，（精确度士0.1mm），同时备有胶片退出功能，避免胶片之浪费；

三、为配合不同材质成型，真空排量采用双体同阀互补设计，保证了拉伸度、厚片成型及高难度产品快速定型；

四、为保证不同规则产品的成型稳定性，脱模装有上模、顶模重复或多种频率模式可供选择；

五、电炉采用上、下全封闭及移动往复设计，温控采用恒压组合式控制，使加热稳定、补充均匀，可有效的解决PET类材料发白、变形等不良浪费现象，比传统机节约电量40%以上；

六、本机加大运水冷却装置及快速冷水喷雾，并设有辅助脱模喷剂功能，使之加快生产速度，效率比传统机快80%以上。

成型宽度：390-710MM

成型长度：300-1600MM

成型高度：180MM

生产效率：6-15张/分钟

电源：380/220V 50HZ（三相四线）

电炉功率：20-50KW

需配风泵：15HP

机械尺寸：L8000*W1460*H2800MM

重量：    约3800KG