海行审〔2018〕240号

关于江苏华青纸业有限公司年产40万吨高强瓦楞纸（门幅3.8米、车速300米/分钟以上）

项目环境影响报告书的批复

江苏华青纸业有限公司：

你公司报来的《江苏华青纸业有限公司年产40万吨高强瓦楞纸（门幅3.8米、车速300米/分钟以上）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，现批复如下：

一、根据《报告书》评价结论及专家技术审查意见，在切实落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施且满足使用污水处理厂中水量不低于污水接管量的前提下，仅从环保角度分析，原则同意你公司《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）严格按“清污分流、雨污分流、分质处理”原则设计、建设、厂区给排水系统。造纸废水、碱液喷淋废水及经预处理后的生活污水一并经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准和污水处理厂接管要求后，部分回用于生产用水（一期、二期分别回用314670t/a），多余部分接入常安水务有限公司进行集中处理。

（二）本项目不得自建锅炉。生产所需蒸汽由南通常安能源有限公司提供。在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告书》要求。NH3、H2S排放及恶臭气体排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中标准；VOCS排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中规定的标准。

（三）进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，高噪声设备远离居民，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）要求。

（四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，防止造成二次污染。

（五）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案并报环保部门备案，设置不小于1000m3的事故废水收集池，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告书》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（六）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求规范设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门联网。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（七）加强厂区绿化，在厂界四周建设绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、按照《报告书》要求，本项目制浆车间、造纸车间1、造纸车间2、污水处理站界外各设置100米卫生防护距离。此范围内目前无居民点等环境敏感目标，今后海安经济技术开发区管理委员会须对项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。

四、本项目实施后，污染物年排放总量指标初步核定为：（一期/二期/全厂）

（一）水污染物（接管考核量）：废水量≤28652/28934/57586吨，CODcr≤9.197/9.287/18.484吨，BOD5≤3.868/3.906/7.774/吨，氨氮≤0.115/0.116/0.231吨，SS≤1.203/1.215/2.418吨，TP≤0.014/0.014/0.028吨，动植物油≤0.143/0.145/0.288吨；

（二）大气污染物（有组织排放量）：VOCs≤0.038/0.038/0.076吨，NH3≤0.0048/0.0048/0.0096吨，H2S≤0.0007/0.0007/0.0014吨。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用,并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。项目竣工前须与有资质单位签订危废处置协议，并作为项目竣工环保验收的前提条件。

六、本项目若性质、地点、规模、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的须重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

海安市行政审批局

2018年6月28日

（项目代码：2018-320621-22-03-515798）

抄送：海安经济技术开发区管理委员会，海安市环境保护局。

海安市行政审批局办公室              2018年6月28日印发